# ПОЛОЖЕНИЕ

О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

# СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШАЯ РАКОВКА

# МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ

# САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. В соответствии с градостроительным законодательством Генеральный план сельского поселения Большая Раковка муниципального района Красноярский Самарской области (далее – Генеральный план) является документом территориального планирования муниципального образования. Генеральным планом определено, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, назначение территорий сельского поселения Большая Раковка муниципального района Красноярский Самарской области в целях обеспечения их устойчивого развития, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

1.2. Генеральный план разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, Уставом сельского поселения Большая Раковка муниципального района Красноярский Самарской области, иными нормативными правовыми актами муниципального района Красноярский Самарской области.

1.3. При осуществлении территориального планирования сельского поселения Большая Раковка учтены интересы Российской Федерации, Самарской области, муниципального района Красноярский по реализации полномочий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Самарской области и органов местного самоуправления муниципального района Красноярский, а также необходимость создания благоприятных условий для реализации на территории Самарской области приоритетных национальных проектов, федеральных и областных целевых программ, программ развития муниципального района Красноярский.

1.4. Генеральный план разработан на основе Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года, одобренной постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2006 № 129, планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального района Красноярский и сельского поселения Большая Раковка.

1.5. При подготовке Генерального плана учтены:

программы, принятые в установленном порядке и реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджета Самарской области, бюджета муниципального района Красноярский, бюджета сельского поселения Большая Раковка;

решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание на территории сельского поселения Большая Раковка объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса;

сведения, содержащиеся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования;

Схема территориального планирования Самарской области, утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261;

Схема территориального планирования муниципального района Красноярский Самарской области, утвержденная решением Собрания представителей муниципального района Красноярский Самарской области от 28.04.2010 № 8-СП;

предложения заинтересованных лиц.

1.6. Генеральный план включает:

положение о территориальном планировании сельского поселения Большая Раковка;

карту границ населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения Большая Раковка муниципального района Красноярский Самарской области (М 1:25 000);

карту функциональных зон сельского поселения Большая Раковка муниципального района Красноярский Самарской области (М 1:25 000);

карту функциональных зон сельского поселения Большая Раковка муниципального района Красноярский Самарской области (М 1:10 000);

карты планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Большая Раковка муниципального района Красноярский Самарской области.

1.7. Положение о территориальном планировании сельского поселения Большая Раковка муниципального района Красноярский Самарской области включает:

сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения Большая Раковка, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения муниципального района Красноярский, объектов местного значения сельского поселения Большая Раковка, за исключением линейных объектов.

1.8. Карты планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Большая Раковка включают:

карту планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Большая Раковка муниципального района Красноярский Самарской области (М 1:5 000);

карту планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения сельского поселения Большая Раковка муниципального района Красноярский Самарской области (М 1:5 000);

карту планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры местного значения сельского поселения Большая Раковка муниципального района Красноярский Самарской области (М 1:10 000).

1.9. На картах планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Большая Раковка отображаются планируемые для размещения объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления сельского поселения Большая Раковка полномочий по вопросам местного значения сельского поселения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Самарской области, Уставом сельского поселения Большая Раковка и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие сельского поселения Большая Раковка.

1.10. Виды объектов местного значения сельского поселения Большая Раковка, отображенные на картах планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Большая Раковка, соответствуют требованиям части 2.1 статьи 5 Закона Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области».

1.11. Реализация Генерального плана осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами социально-экономического развития и целевыми программами, утверждаемыми органами местного самоуправления сельского поселения Большая Раковка, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения Большая Раковка об установлении отдельных расходных обязательств, или инвестиционными программами организаций коммунального комплекса. Указанные мероприятия могут включать:

1) подготовку и утверждение документации по планировке территории в соответствии с Генеральным планом;

2) принятие в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую;

3) создание объектов местного значения сельского поселения Большая Раковка на основании документации по планировке территории.

1.12. Программы, реализуемые за счет средств бюджета сельского поселения Большая Раковка,  решения органов местного самоуправления  сельского поселения Большая Раковка, предусматривающие создание объектов местного значения сельского поселения Большая Раковка, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, принятые до утверждения Генерального плана и предусматривающие создание объектов местного значения сельского поселения Большая Раковка, подлежащих в соответствии с частью 2.1 статьи 5 Закона Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» отображению в Генеральном плане, но не предусмотренных Генеральным планом, подлежат в двухмесячный срок с даты утверждения Генерального плана приведению в соответствие с Генеральным планом.

1.13. В случае если программы, реализуемые за счет средств бюджета сельского поселения Большая Раковка, решения органов местного самоуправления сельского поселения Большая Раковка, предусматривающие создание объектов местного значения сельского поселения Большая Раковка, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса принимаются после утверждения Генерального плана и предусматривают создание объектов местного значения сельского поселения Большая Раковка, подлежащих в соответствии с частью 2.1 статьи 5 Закона Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» отображению в Генеральном плане, но не предусмотренных Генеральным планом, в Генеральный план в пятимесячный срок с даты утверждения таких программ и принятия таких решений вносятся соответствующие изменения.

1.14. Указанные в настоящем Положении характеристики планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения Большая Раковка (площадь, протяженность, количество мест и иные) являются ориентировочными и подлежат уточнению в документации по планировке территории и в проектной документации на соответствующие объекты.

1.15. Характеристики зон с особыми условиями использования территории планируемых объектов местного значения сельского поселения Большая Раковка, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, определены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местного значения сельского поселения Большая Раковка, являющихся источниками воздействия на среду обитания, определены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 (далее также – СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)

Размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местного значения сельского поселения Большая Раковка, являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 не установлены размеры санитарно-защитной зоны и рекомендуемые разрывы, а также размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местного значения сельского поселения Большая Раковка I - III класса опасности определяются проектами ориентировочного размера санитарно-защитной зоны соответствующих объектов.

1.16. Отображение на картах Генерального плана планируемых для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района Красноярский не определяет их местоположение, а осуществляется в целях определения функциональных зон их размещения.

1.17. Отображение на картах Генерального плана существующих и планируемых объектов, не являющихся объектами федерального значения, объектами регионального значения, объектами местного значения, осуществляется в информационных целях.

2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения

объектов местного значения сельского поселения Большая Раковка муниципального района Красноярский Самарской области, их основные характеристики и местоположение

#### 2.1. Объекты местного значения в сфере физической культуры и массового спорта

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь земельного участка, га | Площадь объекта, га | Иные характеристики |  |
| 1. | Физкультурно-спортивный комплекс | в селе Большая Раковка по ул. Кооперативная | строительство | 2033 | - | - | с универсальным залом (площадь пола – 300 кв.м.) | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 2. | Физкультурно-спортивный комплекс | в селе Русская Селитьба на площадке № 5 | строительство | 2033 | - | - | с универсальным залом (площадь пола – 540 кв.м.) |  |
| 3. | Бассейн | в селе Русская Селитьба на площадке № 5 | строительство | 2033 | - | - | площадь зеркала вода – 500 кв.м. |  |
| 4. | Плоскостные спортивные сооружения | в селе Большая Раковка по ул. Школьная | строительство | 2033 | - | 0,76 | - |  |
| 5. | Плоскостные спортивные сооружения | в селе Русская Селитьба на площадке № 5 | строительство | 2033 | - | 0,35 | - |  |
| 6. | Плоскостные спортивные сооружения | в селе Русская Селитьба на площадке № 9 | строительство | 2033 | - | 0,36 | - |  |
| 7. | Плоскостные спортивные сооружения | в селе Русская Селитьба на площадке № 10 | строительство | 2033 | - | 0,80 | - |  |
| 8. | Плоскостные спортивные сооружения | в поселке Красный Городок на площадке № 11 | строительство | 2033 | - | 0,30 | - |  |

#### 2.2. Объекты местного значения в сфере культуры

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь земельного участка | Площадь объекта, кв.м | Иные характеристики |  |
| 1. | Многофункциональный культурно-досуговый комплекс | в селе Русская Селитьба на площадке № 5 | строительство | 2033 | - | - | на 480 мест | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 2. | Многофункциональный культурно-досуговый комплекс | в поселке Красный Городок по ул. Садовая | строительство | 2033 | - | - | на 300 мест |  |

#### 2.3. Объекты местного значения в сфере создания условий для массового отдыха жителей                                                         и организации обустройства мест массового отдыха населения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь земельного участка | Площадь объекта, га | Иные характеристики |  |
| 1. | Парк | в селе Большая Раковка по ул. Комсомольская | строительство | 2033 | 1,07 | - | - | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 2. | Сквер | в селе Русская Селитьба на площадке № 5 | строительство | 2033 | 0,36 | - | - |  |
| 3. | Сквер | в селе Русская Селитьба по ул. Кооперативная | строительство | 2033 | 0,34 | - | - |  |
| 4. | Сквер | в селе Русская Селитьба на площадке № 9 | строительство | 2033 | 0,36 | - | - |  |
| 5. | Сквер | в селе Русская Селитьба на площадке № 10 | строительство | 2033 | 0,6 | - | - |  |
| 6. | Сквер | в селе Русская Селитьба на площадке № 10 | строительство | 2033 | 0,7 | - | - |  |
| 7. | Сквер | в селе Русская Селитьба на площадке № 11 | строительство | 2033 | 0,92 | - | - |  |
| 8. | Сквер | в центральной части поселка Калмыковка | строительство | 2033 | 0,35 | - | - |  |
| 9. | Сквер | в центральной части деревни Малая Раковка | строительство | 2033 | 0,38 | - | - |  |
| 10. | Объект рекреационного назначения (комплекс мельницы) | в поселке Гундоровка в центральной части | реконструкция | 2033 | 0,5 | - | - | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 11 | Объекты зоны отдыха и туризма | с. Большая Раковка, в северной части | строительство | 2033 | 59,97 | - | - |  |

#### 2.4. Объекты местного значения в сфере создания условий для обеспечения                                                                            жителей поселения услугами бытового обслуживания

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь земельного участка | Площадь объекта, кв. м | Иные характеристики |  |
| 1. | Предприятие бытового обслуживания | в селе Большая Раковка по ул. Южная | строительство | 2033 | - | - | на 10 рабочих мест | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 2. | Предприятие бытового обслуживания | в селе Русская Селитьба по ул. Кооперативная | строительство | 2033 | - | - | на 5 рабочих места |  |
| 3. | Предприятие бытового обслуживания | в селе Русская Селитьба на площадке № 5 | строительство | 2033 | - | - | на 5 рабочих мест |  |
| 4. | Предприятие бытового обслуживания | в северо-западной части поселка Красный Городок | строительство | 2033 | - | - | на 8 рабочих мест |  |
| 5. | Предприятие бытового обслуживания | в поселке Калмыковка на площадке № 13 | строительство | 2033 | - | - | на 4 рабочих места |  |
| 6. | Комплексное предприятие коммунально-бытового обслуживания | в селе Большая Раковка по ул. Южная | строительство | 2033 | - | - | вместе с прачечной на 80 кг белья в смену, пунктом приема химчистки на 10 кг вещей в смену, баней на 20 мест | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 100 м |
| 7. | Комплексное предприятие коммунально-бытового обслуживания | в южной части села Русская Селитьба | строительство | 2033 | - | - | вместе с прачечной на 80 кг белья в смену, пунктом приема химчистки на 5 кг вещей в смену, баней на 20 мест |  |

#### 2.5. Объекты местного значения в сфере водоснабжения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Сети водопровода | в селе Большая Раковка, в том числе: |  |  |  |  | В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода: при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм; при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов |
|  |  | по ул. Комсомольская, Молодежная | строительство | 2033 | 1,657 | - |  |
|  |  | на площадке № 1 | строительство | 2033 | 0,504 | - |  |
|  |  | на площадке № 2 | строительство | 2033 | 0,775 | - |  |
|  |  | на площадке № 3 | строительство | 2033 | 0,378 | - |  |
|  |  | на площадке № 4 | строительство | 2033 | 0,285 | - |  |
| 2. | Сети водопровода | в селе Русская Селитьба, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | по ул. Родниковка, Лесная, Первомайская | строительство | 2033 | 1,669 | - |  |
|  |  | на площадке № 5 | строительство | 2033 | 3,734 | - |  |
|  |  | на площадке № 6 | строительство | 2033 | 0,884 | - |  |
|  |  | на площадке № 7 | строительство | 2033 | 0,323 | - |  |
|  |  | на площадке № 8 | строительство | 2033 | 0,382 | - |  |
|  |  | на площадке № 9 | строительство | 2033 | 2,036 | - |  |
|  |  | на площадке № 10 | строительство | 2033 | 3,883 | - |  |
| 3. | Сети водопровода | в поселке Красный Городок, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | по ул. Садовая | строительство | 2033 | 0,483 | - |  |
|  |  | на площадке № 11 | строительство | 2033 | 3,004 | - |  |
| 4. | Водозабор | в поселке Красный Городок по ул. Садовая | реконструкция | 2033 | - | увеличение производительности на 131 куб.м/сут. | В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 радиус 1-ого пояса ЗСО от 30 до 50 м в зависимости от защищенности подземных вод. Размеры 2-ого и 3-его поясов ЗСО определяются на основании гидрогеологических расчетов |
| 5. | Водозабор | на востоке за границей села Русская Селитьба | реконструкция | 2033 | - | увеличение производительности на 698 куб.м/сут. |  |
| 6. | Водозабор | за границей села Большая Раковка | реконструкция | 2033 | - | увеличение производительности на 177 куб.м/сут. |  |
| 7. | Водозабор | на северо-востоке села Русская Селитьба | строительство | 2033 | - | увеличение производительности на 698 куб.м/сут. |  |

#### 2.6. Объекты местного значения в сфере водоотведения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Канализационная насосная станция | в селе Большая Раковка, по ул. Школьная | строительство | 2033 | - | производительность - 60 куб.м/сут | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 15 м |
| 2. | Канализационная насосная станция | в селе Большая Раковка, по ул. Кооперативная | строительство | 2033 | - | производительность - 110 куб.м/сут | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 15м |
| 3. | Канализационная насосная станция | в селе Русская Селитьба, по ул. Родникова | строительство | 2033 | - | производительность – 350 куб.м/сут | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 20 |
| 4. | Канализационная насосная станция | в селе Русская Селитьба, у площадки № 5 | строительство | 2033 | - | производительность – 145 куб.м/сут | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 15м |
| 5. | Канализационная насосная станция | в селе Русская Селитьба, по ул. Школьная | строительство | 2033 | - | производительность – 600 куб.м/сут | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 20 м |
| 6. | Канализационные очистные сооружения | к югу от села Большая Раковка на территории сельского поселения Большая Раковка | строительство | 2033 | - | производительность – 300 куб.м/сут | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 200 м |
| 7. | Канализационные очистные сооружения | к югу от села Русская Селитьба на территории сельского поселения Большая Раковка | строительство | 2033 | - | производительность – 650 куб.м/сут | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 400 м |
| 8. | Сети канализации | в селе Большая Раковка по ул. Школьная, Кооперативная, Комсомольская, на площадке № 1, на площадке № 2 | строительство | 2033 | 4,248 | безнапорные | В соответствии с табл. 15 СП 42.13330 определяется на стадии проекта планировки территории |
|  |  |  |  |  | 2,349 | напорные |  |
| 9. | Сети канализации | в селе Большая Раковка, на площадке № 3 | строительство | 2033 | 0,291 | безнапорные |  |
| 10. | Сети канализации | в селе Большая Раковка, на площадке № 4 | строительство | 2033 | 0,742 | безнапорные |  |
| 11. | Сети канализации | в селе Большая Раковка по ул. Школьная, Кооперативная, Комсомольская | строительство | 2033 | 0,524 | безнапорные |  |
| 12. | Сети канализации | в селе Большая Раковка, на площадке № 1 | строительство | 2033 | 0,607 | безнапорные |  |
| 13. | Сети канализации | в селе Русская Селитьба по ул. Школьная, Кооперативная, Родниковка | строительство | 2033 | 4,708 | безнапорные |  |
|  |  |  |  |  | 5,597 | напорные |  |
| 14. | Сети канализации | в селе Русская Селитьба, на площадке № 5 | строительство | 2033 | 3,190 | безнапорные |  |
| 15. | Сети канализации | в селе Русская Селитьба, на площадке № 6 | строительство | 2033 | 0,875 | безнапорные |  |
| 16. | Сети канализации | в селе Русская Селитьба, на площадке № 7 | строительство | 2033 | 0,336 | безнапорные |  |
| 17. | Сети канализации | в селе Русская Селитьба, на площадке № 8 | строительство | 2033 | 0,450 | безнапорные |  |
| 18. | Сети канализации | в селе Русская Селитьба, на площадке № 9 | строительство | 2033 | 2,013 | безнапорные |  |
| 19. | Сети канализации | в селе Русская Селитьба, на площадке № 10 | строительство | 2033 | 3,775 | безнапорные |  |

#### 2.7 Объекты местного значения в сфере электроснабжения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Трансформаторные подстанции | в селе Русская Селитьба, на площадке № 5 | строительство | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-2шт | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений. |
| 2. | Трансформаторные подстанции | в селе Русская Селитьба, на площадке № 6 | строительство | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт |  |
| 3. | Трансформаторные подстанции | в селе Русская Селитьба, на площадке № 7 | реконструкция | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт |  |
| 4. | Трансформаторные подстанции | в селе Русская Селитьба, на площадке № 8 | строительство | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт |  |
| 5. | Трансформаторные подстанции | в селе Русская Селитьба, на площадке № 10 | строительство | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-2шт |  |
| 6. | Трансформаторные подстанции | в селе Большая Раковка, на площадке № 2 | строительство | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт |  |
| 7. | Трансформаторные подстанции | в селе Большая Раковка, на площадке № 1 | строительство | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт |  |
| 8. | Трансформаторные подстанции | в селе Большая Раковка, на площадке № 4 | строительство | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт |  |
| 9. | Трансформаторные подстанции | в селе Большая Раковка, по ул. Школьная | реконструкция | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 400кВА-1шт |  |
| 10. | Трансформаторные подстанции | в селе Большая Раковка, по ул. Комсомольская | реконструкция | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт |  |
| 11. | Трансформаторные подстанции | в поселке Красный Городок, на площадке № 11 | строительство | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт |  |
| 12. | Трансформаторные подстанции | в поселке Труд, на площадке № 12 | строительство | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт |  |
| 13. | Трансформаторные подстанции | в поселке Калмыковка, на площадке № 13 | строительство | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт |  |
| 14. | Трансформаторные подстанции | в поселке Калмыковка, на площадке № 13 | строительство | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт |  |
| 15. | Трансформаторные подстанции | в поселке Гундоровка, на площадке № 15 | строительство | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт |  |
| 16. | Трансформаторные подстанции | в деревне Малая Раковка, на площадке № 16 | строительство | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт |  |
| 17. | Трансформаторные подстанции | в селе Русская Селитьба, на площадке № 5 | строительство | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 400кВА-1шт |  |
| 18. | Трансформаторные подстанции | в селе Русская Селитьба, на площадке № 9 | строительство | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 400кВА-1шт |  |
| 19. | Трансформаторные подстанции | в селе Русская Селитьба, на площадке № 10 | строительство | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт |  |
| 20. | Трансформаторные подстанции | в южной части села Русская Селитьба | строительство | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт |  |
| 21. | Трансформаторные подстанции | в поселке Красный Городок, на площадке № 11 | строительство | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 400кВА-1шт |  |
| 22. | Трансформаторные подстанции | в деревне Малая Раковка, на площадке № 17 | строительство | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт |  |
| 23. | Трансформаторные подстанции | в селе Русская Селитьба в районе очистных сооружений | строительство | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 40кВА-1шт |  |
| 24. | Трансформаторные подстанции | в селе Большая Раковка в районе очистных сооружений | строительство | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 40кВА-1шт |  |
| 25. | Трансформаторные подстанции | в селе Русская Селитьба, по ул. Кооперативная | реконструкция | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт |  |
| 26. | Воздушные линии электропередачи | в селе Русская Селитьба, на площадке № 5 | строительство | 2033 | 1,500 | напряжение – 10 кВ | В соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, размер охранной зоны – 10 м по обе стороны от крайних проводов (5 м – для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 27. | Воздушные линии электропередачи | в селе Русская Селитьба, на площадке № 6 | строительство | 2033 | 0,200 | напряжение – 10 кВ |  |
| 28. | Воздушные линии электропередачи | в селе Русская Селитьба, на площадке № 8 | строительство | 2033 | 0,400 | напряжение – 10 кВ |  |
| 29. | Воздушные линии электропередачи | в селе Русская Селитьба, за восточной границей села | строительство | 2033 | 0,900 | напряжение – 10 кВ |  |
| 30. | Воздушные линии электропередачи | в селе Русская Селитьба по ул. Родниковая , на площадке № 10 | строительство | 2033 | 1,600 | напряжение – 10 кВ |  |
| 31. | Воздушные линии электропередачи | в южной части села Русская Селитьба | строительство | 2033 | 0,050 | напряжение – 10 кВ |  |
| 32. | Воздушные линии электропередачи | на юге села Русская Селитьба | строительство | 2033 | 0,300 | напряжение – 10 кВ |  |
| 33. | Воздушные линии электропередачи | в селе Большая Раковка, на площадке № 2 | строительство | 2033 | 0,02 | напряжение – 10 кВ |  |
| 34. | Воздушные линии электропередачи | в селе Большая Раковка, на площадке № 1 | строительство | 2033 | 0,02 | напряжение – 10 кВ |  |
| 35. | Воздушные линии электропередачи | за северной границей села Большая Раковка | строительство | 2033 | 0,9 | напряжение – 10 кВ |  |
| 36. | Воздушные линии электропередачи | на юге села Большая Раковка | строительство | 2033 | 0,250 | напряжение – 10 кВ |  |
| 37. | Воздушные линии электропередачи | в поселке Красный Городок, на площадке № 1 | строительство | 2033 | 0,5 | напряжение – 10 кВ |  |
| 38. | Воздушные линии электропередачи | в поселке Труд, на площадке № 12 | строительство | 2033 | 0,05 | напряжение – 10 кВ |  |
| 39. | Воздушные линии электропередачи | в поселке Калмыковка, на площадке № 13 | строительство | 2033 | 0,4 | напряжение – 10 кВ |  |
| 40. | Воздушные линии электропередачи | в поселке Гундоровка, на площадке № 15, по ул. Речная | строительство | 2033 | 0,6 | напряжение – 10 кВ |  |
| 41. | Воздушные линии электропередачи | в деревне Малая Раковка, на площадке № 16, по ул. Полевая | строительство | 2033 | 0,5 | напряжение – 10 кВ |  |
| 42. | Воздушные линии электропередачи | в деревне Малая Раковка, на площадке №17, по ул. Полевая | строительство | 2033 | 0,25 | напряжение – 10 кВ |  |

#### 2.8 Объекты местного значения в сфере газоснабжения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Шкафной газорегуляторный пункт | в селе Большая Раковка на площадке № 2 | строительство | 2033 | - | производительность до 110 куб.м/час | В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, охранная зона устанавливается в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ объекта |
| 2. | Шкафной газорегуляторный пункт | в центре поселка Гундоровка по ул. Речная | строительство | 2033 | - | производительность до 120 куб.м/час |  |
| 3. | Шкафной газорегуляторный пункт | в селе Русская Селитьба на площадке № 5 | строительство | 2033 | - | производительность до 760 куб.м/час |  |
| 4. | Шкафной газорегуляторный пункт | в селе Русская Селитьба на площадке № 9 | строительство | 2033 | - | производительность до 385 куб.м/час |  |
| 5. | Шкафной газорегуляторный пункт | в селе Русская Селитьба на площадке № 10 | строительство | 2033 | - | производительность до 635 куб.м/час |  |
| 6. | Шкафной газорегуляторный пункт | в поселке Красный Городок на площадке № 11 | строительство | 2033 | - | производительность до 240 куб.м/час |  |
| 7. | Шкафной газорегуляторный пункт | в деревне Малая Раковка по ул. Полевая | строительство | 2033 | - | производительность до 250 куб.м/час |  |
| 8. | Газопровод | в селе Большая Раковка, в том числе |  |  |  |  | В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, вдоль трасс наружных газопроводов охранные зоны устанавливаются в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода; вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны |
|  |  | на площадке №1 | строительство | 2033 | 0,76 | низкого давления |  |
|  |  | на площадке №2 | строительство | 2033 | 0,11 | высокого давления |  |
|  |  | на площадке №2 | строительство | 2033 | 0,5 | низкого давления |  |
|  |  | на площадке №3 | строительство | 2033 | 0,83 | низкого давления |  |
|  |  | на площадке №4 | строительство | 2033 | 0,6 | низкого давления |  |
|  |  | по ул.Молодежная | строительство | 2033 | 0,93 | низкого давления |  |
|  |  | по ул.Школьная | строительство | 2033 | 0,27 | низкого давления |  |
|  |  | по ул.Комсомольская | строительство | 2033 | 0,4 | низкого давления |  |
|  |  | по ул.Комсомольская | строительство | 2033 | 1,04 | низкого давления |  |
| 9. | Газопровод | в селе Русская Селитьба, в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  | на площадке № 5 | строительство | 2033 | 0,26 | высокого давления |  |
|  |  | на площадке № 5 | строительство | 2033 | 4,13 | низкого давления |  |
|  |  | на площадке № 6 | строительство | 2033 | 1,09 | низкого давления |  |
|  |  | на площадке № 7 | строительство | 2033 | 0,71 | низкого давления |  |
|  |  | на площадке № 8 | строительство | 2033 | 0,77 | низкого давления |  |
|  |  | на площадке № 9 | строительство | 2033 | 2,08 | низкого давления |  |
|  |  | на площадке № 10 | строительство | 2033 | 1,44 | высокого давления |  |
|  |  | на площадке № 10 | строительство | 2033 | 4,6 | низкого давления |  |
|  |  | по ул. Школьная | строительство | 2033 | 0,4 | низкого давления |  |
|  |  | по ул. Родниковка | строительство | 2033 | 0,2 | низкого давления |  |
|  |  | по ул. Родниковка | строительство | 2033 | 0,21 | низкого давления |  |
| 10. | Газопровод | в поселке Красный Городок, в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  | на площадке № 11 | строительство | 2033 | 0,2 | высокого давления |  |
|  |  | на площадке № 11 | строительство | 2033 | 2,36 | низкого давления |  |
|  |  | по ул. Садовая | строительство | 2033 | 0,6 | низкого давления |  |
|  |  | по ул. Садовая | строительство | 2033 | 0,43 | низкого давления |  |
| 11. | Газопровод | в поселке Труд на площадке № 12 | строительство | 2033 | 1,13 | низкого давления |  |
| 12. | Газопровод | в поселке Калмыковка, в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  | на площадке № 13 | строительство | 2033 | 1,2 | низкого давления |  |
|  |  | на площадке № 14 | строительство | 2033 | 0,25 | низкого давления |  |
| 13. | Газопровод | в поселке Гундоровка на площадке № 15 | строительство | 2033 | 1,26 | низкого давления |  |
| 14. | Газопровод | в деревне Малая Раковка на площадке № 16 и № 17 | строительство | 2033 | 1,66 | низкого давления |  |

#### 2.9. Объекты местного значения в сфере электросвязи

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Кабель связи | в селе Большая Раковка ул. Комсомольская, ул. Школьная, ул. Молодежная | строительство | 2033 | 6,5 | - | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 2. | Автоматическая телефонная станция | в Большая Раковка по ул. Комсомольская, 73 | реконструкция | 2033 | - | увеличение емкости на 160 номеров |  |
| 3. | Ящик кабельный | в селе Большая Раковка на площадке № 1 | строительство | 2033 | - | (ЯКГ-20) 1 шт. |  |
| 4. | Ящик кабельный | в селе Большая Раковка на площадке № 2 | строительство | 2033 | - | (ЯКГ – 20) 2 шт. |  |
| 5. | Ящик кабельный | в селе Большая Раковка на площадке № 3 | строительство | 2033 | - | (ЯКГ – 10) 1 шт. |  |
| 6. | Ящик кабельный | в селе Большая Раковка на площадке № 4 | строительство | 2033 | - | (ЯКГ – 20) 1 шт. |  |
| 7. | Ящик кабельный | в селе Большая Раковка по ул. Комсомольская | строительство | 2033 | - | (ЯКГ – 20) 1 шт. |  |
| 8. | Ящик кабельный | в селе Большая Раковка по ул. Комсомольская | строительство | 2033 | - | (ЯКГ – 10) 1 шт. |  |
| 9. | Ящик кабельный | в селе Большая Раковка по ул. Молодежная | строительство | 2033 | - | (ЯКГ – 10) 1 шт. |  |

#### 2.10. Объекты местного значения в сфере обеспечения первичных мер пожарной безопасности                                                    в границах населенных пунктов

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь земельного участка | Площадь объекта, кв. м | Иные характеристики |  |
| 1. | Пожарный пирс | на реке Раковка в центральной части села Большая Раковка | строительство | 2033 | - | - | съезд с твердым покрытием шириной 3,5 м, площадка размером 12Х12 м | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 2. | Пожарный пирс | на реке Селитьба в центральной части села Русская Селитьба | строительство | 2033 | - | - |  |  |
| 3. | Пожарный пирс | на озере в юго-восточной части поселка Красный Городок | строительство | 2033 | - | - |  |  |
| 4. | Пожарный пирс | на реке Сок к юго-востоку от поселка Калмыковка | строительство | 2033 | - | - |  |  |
| 5. | Пожарный пирс | на озере в западной части деревни Малая Раковка | строительство | 2033 | - | - |  |  |
| 6. | Пожарный пирс | на озере в южной части поселка Гундоровка | строительство | 2033 | - | - |  |  |
| 7. | Пожарные резервуары | в поселке Васильевка по ул. Нагорная | строительство | 2033 | - | - | 2 резервуара, 50 куб.м |  |
| 8. | Пожарные резервуары | в поселке Труд по ул. Озерная | строительство | 2033 | - | - | 2 резервуара, 50 куб.м |  |

#### 2.11 Объекты местного значения в сфере организации ритуальных услуг                                                                                           и содержания мест захоронения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь земельного участка | Площадь объекта, га | Иные характеристики |  |
| 1. | Кладбище | к северу от существующего кладбища села Большая Раковка | реконструкция | 2033 | - | 0,62 га | - | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 50 м |
| 2. | Кладбище | в западной части села Русская Селитьба | строительство | 2033 | - | 0,47 га | - |  |
| 3. | Кладбище | к западу от существующего кладбища поселка Красный Городок | реконструкция | 2033 | - | 0,65 га | - |  |

#### 2.12. Объекты местного значения в сфере транспортной инфраструктуры

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | в селе Большая Раковка, в том числе |  |  |  |  | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
|  |  | в существующей застройке | строительство | 2033 | 3,5 | главная |  |
|  |  | в существующей застройке | строительство | 2033 | 1,5 | основная |  |
|  |  | по ул. Комсомольская | строительство | 2033 | 0,068 | основная |  |
|  |  | по ул. Молодежная | строительство | 2033 | 0,360 | второстепенная |  |
|  |  | по ул. 2 | строительство | 2033 | 0,128 | второстепенная |  |
|  |  | по ул. 8 | строительство | 2033 | 0,262 | второстепенная |  |
|  |  | на площадке № 1 | строительство | 2033 | 0,467 | основная |  |
|  |  | на площадке № 2, по ул. 5 | строительство | 2033 | 0,235 | второстепенная |  |
|  |  | на площадке № 2, по ул. 6 | строительство | 2033 | 0,491 | второстепенная |  |
|  |  | на площадке № 3, по ул.3 | строительство | 2033 | 0,589 | второстепенная |  |
|  |  | на площадке № 4, по ул.4 | строительство | 2033 | 0,355 | второстепенная |  |
| 2. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | в селе Русская Селитьба, в том числе |  |  |  |  | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
|  |  | в существующей застройке | строительство | 2033 | 2,50 | главная |  |
|  |  | в существующей застройке | строительство | 2033 | 0,90 | основная |  |
|  |  | в существующей застройке | строительство | 2033 | 1,00 | второстепенная |  |
|  |  | по ул. 11 | строительство | 2033 | 0,572 | основная |  |
|  |  | по ул. 12 | строительство | 2033 | 0,344 | второстепенная |  |
|  |  | на площадке № 5, по ул. 1 | строительство | 2033 | 0,653 | главная |  |
|  |  | на площадке № 5, продолжение ул. Лесная | строительство | 2033 | 0,725 | основная |  |
|  |  | на площадке № 5, продолжение ул. 1 | строительство | 2033 | 0,160 | основная |  |
|  |  | на площадке № 5, продолжение ул. 2 | строительство | 2033 | 0,678 | основная |  |
|  |  | на площадке № 5, продолжение ул. 3 | строительство | 2033 | 0,531 | основная |  |
|  |  | на площадке № 5, по ул. 4 | строительство | 2033 | 0,391 | второстепенная |  |
|  |  | на площадке № 5, по ул. 5 | строительство | 2033 | 0,692 | второстепенная |  |
|  |  | на площадке № 5, по ул. 6 | строительство | 2033 | 0,290 | второстепенная |  |
|  |  | на площадке № 5, по ул. 7 | строительство | 2033 | 0,208 | второстепенная |  |
|  |  | на площадке № 5, продолжение ул. 2 | строительство | 2033 | 0,225 | второстепенная |  |
|  |  | на площадке № 6, по ул. 8 | строительство | 2033 | 0,196 | второстепенная |  |
|  |  | на площадке № 6, по ул. 9 | строительство | 2033 | 0,686 | второстепенная |  |
|  |  | на площадке № 7, по ул. 10 | строительство | 2033 | 0,324 | второстепенная |  |
|  |  | на площадке № 8, по ул. 15 | строительство | 2033 | 0,190 | главная |  |
|  |  | на площадке № 8, по ул. 13 | строительство | 2033 | 0,237 | второстепенная |  |
|  |  | на площадке № 8, по ул. 14 | строительство | 2033 | 0,300 | второстепенная |  |
|  |  | на площадке № 9, по ул. 15 | строительство | 2033 | 0,294 | главная |  |
|  |  | на площадке № 9, по ул. 15 | строительство | 2033 | 0,246 | основная |  |
|  |  | на площадке № 9, по ул. 16 | строительство | 2033 | 0.390 | основная |  |
|  |  | на площадке № 9, по ул. 17 | строительство | 2033 | 0,564 | второстепенная |  |
|  |  | на площадке № 9, по ул. 18 | строительство | 2033 | 0,608 | второстепенная |  |
|  |  | на площадке № 10, по ул. 19 | строительство | 2033 | 0,655 | главная |  |
|  |  | на площадке № 10, часть ул. 19 | строительство | 2033 | 1,101 | основная |  |
|  |  | на площадке № 10, по ул. 20 | строительство | 2033 | 0,488 | основная |  |
|  |  | на площадке № 10, по ул. 21 | строительство | 2033 | 0,278 | основная |  |
|  |  | на площадке № 10, по ул. 22 | строительство | 2033 | 1,140 | второстепенная |  |
|  |  | на площадке № 10, по ул. 23 | строительство | 2033 | 0,391 | второстепенная |  |
|  |  | на площадке № 10, по ул. 24 | строительство | 2033 | 0,579 | второстепенная |  |
|  |  | на площадке № 10, по ул. 25 | строительство | 2033 | 0,289 | второстепенная |  |
|  |  | на площадке № 10, по ул. 26 | строительство | 2033 | 0,153 | второстепенная |  |
|  |  | на площадке № 10, по ул. 27 | строительство | 2033 | 0,310 | второстепенная |  |
| 3. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | в поселке Красный Городок, в том числе |  |  |  |  | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
|  |  | в существующей застройке | строительство | 2033 | 1,00 | главная |  |
|  |  | по ул. 3 | строительство | 2033 | 0,183 | основная |  |
|  |  | по ул. 5 | строительство | 2033 | 0,36 | второстепенная |  |
|  |  | по ул. 6 | строительство | 2033 | 0.188 | второстепенная |  |
|  |  | по ул. 8 | строительство | 2033 | 0,226 | второстепенная |  |
|  |  | на площадке № 11, продолжение ул. Садовая | строительство | 2033 | 0.300 | главная |  |
|  |  | на площадке № 11, по ул. 1 | строительство | 2033 | 0.305 | основная |  |
|  |  | на площадке № 11, по ул.2 | строительство | 2033 | 0.545 | основная |  |
|  |  | на площадке № 11, по ул. 3 | строительство | 2033 | 0,403 | основная |  |
|  |  | на площадке № 11, по ул. 4 | строительство | 2033 | 0,390 | основная |  |
|  |  | на площадке № 11, часть ул. 2 | строительство | 2033 | 0,320 | второстепенная |  |
|  |  | на площадке № 11, по ул. 7 | строительство | 2033 | 0,196 | второстепенная |  |
| 4. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | в поселке Труд, в том числе |  |  |  |  | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
|  |  | в существующей застройке | строительство | 2033 | 1,00 | главная |  |
|  |  | на площадке № 12, продолжение ул. Озерная | строительство | 2033 | 0,514 | главная |  |
| 5. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | в поселке Калмыковка, в том числе |  |  |  |  | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
|  |  | в существующей застройке | строительство | 2033 | 1,00 | главная |  |
|  |  | на площадке № 13, продолжение ул. Речная | строительство | 2033 | 0,238 | главная |  |
|  |  | на площадке № 13, по ул. 1 | строительство | 2033 | 0,334 | основная |  |
|  |  | на площадке № 13, по ул. 2 | строительство | 2033 | 0,414 | второстепенная |  |
|  |  | на площадке № 13, по ул. 3 | строительство | 2033 | 0,484 | второстепенная |  |
| 6. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | в поселке Васильевка в существующей застройке | строительство | 2033 | 0,50 | главная | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 7. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | в поселке Гундоровка, в том числе |  |  |  |  | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
|  |  | в существующей застройке | строительство | 2033 | 2,00 | главная |  |
|  |  | на площадке № 14, продолжение ул. Речная | строительство | 2033 | 0,576 | главная |  |
|  |  | на площадке № 14, по ул. 1 | строительство | 2033 | 0,189 | основная |  |
| 8. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | в деревне Малая Раковка, в том числе |  |  |  |  | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
|  |  | в существующей застройке | строительство | 2033 | 0,50 | главная |  |
|  |  | на площадке № 16, по ул. 1 | строительство | 2033 | 0,503 | основная |  |
|  |  | на площадке № 17, продолжение ул. Полевая | строительство | 2033 | 0,254 | главная |  |
|  |  | на площадке № 17, по ул. 2 | строительство | 2033 | 0,577 | основная |  |
| 9. | Автомобильный мост | в восточной части села Большая Раковка по ул. Школьная | реконструкция | 2033 | длина 0,05 ширина 0,008 | через реку Раковка |  |
| 10. | Автомобильный мост | в западной части села Большая Раковка | реконструкция | 2033 | длина 0,05 ширина 0,008 | через реку Раковка |  |
| 11. | Автомобильный мост | в северо-восточной части села Русская Селитьба | строительство | 2033 | длина 0,05 ширина 0,008 | через реку Селитьба |  |
| 12. | Автомобильный мост | в деревне Малая Раковка | строительство | 2033 | длина 0,05 ширина 0,008 | через реку Раковка |  |

3. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах регионального значения, объектах местного значения муниципального района Красноярский, объектах местного значения сельского поселения Большая Раковка, за исключением линейных объектов

| Вид зоны (подзоны) | Тип застройки | Площадь, га | Максимальная этажность застройки | Максимальный размер санитарно-защитной зоны расположенных или планируемых к расположению в зоне объектов (метров) (устанавливается только для производственных, сельскохозяйственных зон и зон специального назначения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилая зона (Ж) | - | 721,9392 | 3 | - |
|  | объекты местного значения муниципального района: - образовательный комплекс на 40 мест, включающий общеобразовательную организацию и дошкольную образовательную организацию в поселке Красный Городок на площадке № 11; - образовательный комплекс на 80 мест, включающий общеобразовательную организацию и дошкольную образовательную организацию в поселке Красный Городок на площадке № 11; - дошкольная образовательная организация на 40 мест в селе Большая Раковка по ул. Южная; - дошкольная образовательная организация на 20 мест в селе Русская Селитьба по ул. Школьная; - дошкольная образовательная организация на 90 мест в селе Русская Селитьба на площадке № 5; - дошкольная образовательная организация на 35 мест в селе Русская Селитьба на площадке № 9; объекты местного значения сельского поселения: - пожарные резервуары в поселке Васильевка по ул. Нагорная (2 резервуара по 50 кв.м); - пожарные резервуары в поселке Труд по ул. Озерная (2 резервуара по 50 кв.м); - канализационная насосная станция в селе Большая Раковка, по ул. Школьная (производительность – 60 куб.м/сут); - канализационная насосная станция в селе Большая Раковка, по ул. Кооперативная (производительность – 110 куб.м/сут); - канализационная насосная станция в селе Русская Селитьба, по ул. Родникова (производительность – 350 куб.м/сут); - канализационная насосная станция в селе Русская Селитьба, у площадки № 5 (производительность – 145 куб.м/сут); - канализационная насосная станция в селе Русская Селитьба, по ул. Школьная (производительность – 600 куб.м/сут); - водозабор в поселке Красный Городок по ул. Садовая (увеличение производительности на 131 куб.м/сут., реконструкция). - шкафной газорегуляторный пункт в селе Большая Раковка на площадке № 2 (производительность до 110 куб.м/час); - шкафной газорегуляторный пункт в центре поселка Гундоровка по ул. Речная (производительность до 120 куб.м/час); - трансформаторные подстанции в селе Русская Селитьба, на площадке № 5 (ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-2шт); - трансформаторные подстанции в селе Русская Селитьба, на площадке № 6 (ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт); - трансформаторные подстанции в селе Русская Селитьба, на площадке № 7 (ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт, реконструкция); - трансформаторные подстанции в селе Русская Селитьба, на площадке № 8 (ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт); - трансформаторные подстанции в селе Русская Селитьба, на площадке № 10 (ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-2шт); - трансформаторные подстанции в селе Большая Раковка, на площадке № 2 (ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт); - трансформаторные подстанции в селе Большая Раковка, на площадке № 1 (ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт); - трансформаторные подстанции в селе Большая Раковка, на площадке № 4 (ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт); - трансформаторные подстанции в селе Большая Раковка, по ул. Школьная (ТП-10/0,4кВ 1 Х 400кВА-1шт, реконструкция); - трансформаторные подстанции в селе Большая Раковка, по ул. Комсомольская (ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт, реконструкция); - трансформаторные подстанции в поселке Красный Городок, на площадке № 11 (ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт); - трансформаторные подстанции в поселке Труд, на площадке № 12 (ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт); - трансформаторные подстанции в поселке Калмыковка, на площадке № 13 (ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт); - трансформаторные подстанции в поселке Калмыковка, на площадке № 13 (ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт); - трансформаторные подстанции в поселке Гундоровка, на площадке № 15 (ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт); - трансформаторные подстанции в деревне Малая Раковка, на площадке № 16 (ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт); - ящик кабельный (ЯКГ-20) в селе Большая Раковка на площадке № 1 (1 шт.); - ящик кабельный (ЯКГ-20) в селе Большая Раковка на площадке № 2 (2 шт.); - ящик кабельный (ЯКГ-20) в селе Большая Раковка на площадке № 3 (1 шт.); - ящик кабельный (ЯКГ-20) в селе Большая Раковка на площадке № 4 (1 шт.); - ящик кабельный (ЯКГ-20) в селе Большая Раковка по ул. Комсомольская (1 шт.); - ящик кабельный (ЯКГ-10) в селе Большая Раковка по ул. Комсомольская (1 шт.); - ящик кабельный (ЯКГ-10) в селе Большая Раковка по ул. Молодежная (1 шт.). |
| Развитие жилой зоны до 2033 года в селе Большая Раковка планируется: - в существующей застройке по ул. Молодежная в юго-восточной части населенного пункта, на территории 1,21 га; - в существующей застройке по ул. Школьная в северо-восточной части населенного пункта, на территории 0,9 га; - в существующей застройке по ул. Комсомольская в юго-западной части населенного пункта, на территории 1,49 га; - в существующей застройке по ул. Комсомольская в западной части населенного пункта, на территории 2,38 га; - на площадке № 1, расположенной в юго-западной части населенного пункта, на территории 3,886 га; - на площадке № 2, расположенной в северной части населенного пункта, на территории 8,013 га; - на площадке № 3, расположенной в северной части населенного пункта, на территории 4,08 га; - на площадке № 4, расположенной в северо-западной части населенного пункта, на территории 4,556 га. Развитие жилой зоны до 2033 года в селе Русская Селитьба планируется: - в существующей застройке по ул. Школьная в южной части населенного пункта, на территории 1,49 га; - в существующей застройке по ул. Родниковка в юго-восточной части населенного пункта, на территории 1,71 га ; - в существующей застройке по ул. Родниковка в восточной части населенного пункта, на территории 0,503 га; - в существующей застройке по ул. Родниковка в северной части населенного пункта, на территории 0,904 га; - на площадке № 5, расположенной в северо-западной части населенного пункта, на территории 44,56 га; - на площадке № 6, расположенной в восточной части населенного пункта, на территории 7,90 га; - на площадке № 7, расположенной в южной части населенного пункта, на территории 4,506 га; - на площадке № 8, расположенной в юго-западной части населенного пункта, на территории 3,74 га; - на площадке № 9, расположенной к западу от границы населенного пункта, на территории 28,52 га; - на площадке № 10, расположенной к северу от границы населенного пункта, на территории 56,03 га. Развитие жилой зоны до 2033 года в поселке Красный Городок планируется: - в существующей застройке по ул. Садовая в южной части населенного пункта, на территории 2,41 га; - в существующей застройке по ул. Садовая в северной части населенного пункта, на территории 1,37 га ; - на площадке № 11, расположенной в южной и юго-западной части населенного пункта, на территории 22,891 га. Развитие жилой зоны до 2033 года в поселке Труд планируется: - на площадке № 12, расположенной к северу от границы населенного пункта, на территории 15,959 га. Развитие жилой зоны до 2033 года в поселке Калмыковка планируется: - на площадке № 13, расположенной к северо-востоку от границы населенного пункта, на территории 13,740 га; - на площадке № 14, расположенной к юго-востоку от границы населенного пункта, на территории 1,97 га. Развитие жилой зоны до 2033 года в поселке Гундоровка планируется: - на площадке № 15, расположенной к юго-западу от границы населенного пункта, на территории 3,56 га. Развитие жилой зоны до 2033 года в деревне Малая Раковка планируется: - на площадке № 16, расположенной к югу от границы населенного пункта, на территории 8,56 га; - на площадке № 17, расположенной к северу от границы населенного пункта, на территории 9,77 га. |
| Общественно-деловая зона (О) | - | 19,584 | 4 | - |
|  | объекты местного значения муниципального района: - фельдшерско-акушерский пункт в селе Русская Селитьба по ул. Школьная на 10 посещений в смену; объекты местного значения сельского поселения: - физкультурно-спортивный комплекс с универсальным залом в селе Большая Раковка по ул. Кооперативная (площадь пола – 300 кв.м.); - физкультурно-спортивный комплекс с универсальным залом в селе Русская Селитьба на площадке № 5 (площадь пола – 540 кв.м.); - бассейн в селе Русская Селитьба на площадке № 5 (площадь зеркала вода – 500 кв.м.); - многофункциональный культурно-досуговый комплекс в селе Русская Селитьба на площадке № 5 на 480 мест; - многофункциональный культурно-досуговый комплекс в поселке Красный Городок по ул. Садовая на 300 мест; - предприятие бытового обслуживания на 10 рабочих мест в селе Большая Раковка по ул. Южная; - предприятие бытового обслуживания на 5 рабочих мест в селе Русская Селитьба по ул. Кооперативная; - предприятие бытового обслуживания на 5 рабочих мест в селе Русская Селитьба на площадке № 5; - предприятие бытового обслуживания на 8 рабочих мест в северо-западно части поселка Красный Городок; - предприятие бытового обслуживания на 4 рабочих места в поселке Калмыковка на площадке № 13; - комплексное предприятие коммунально-бытового обслуживания вместе с прачечной на 80 кг белья в смену, пунктом приема химчистки на 10 кг вещей в смену, баней на 20 мест в селе Большая Раковка по ул. Южная; - комплексное предприятие коммунально-бытового обслуживания вместе с прачечной на 80 кг белья в смену, пунктом приема химчистки на 5 кг вещей в смену, баней на 20 мест в южной части села Русская Селитьба; - трансформаторные подстанции в селе Русская Селитьба, на площадке № 5 (ТП-10/0,4кВ 1 Х 400кВА-2шт); - трансформаторные подстанции в селе Русская Селитьба, на площадке № 9 (ТП-10/0,4кВ 1 Х 400кВА-1шт); - трансформаторные подстанции в селе Русская Селитьба, на площадке № 10 (ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт); - трансформаторные подстанции в южной части села Русская Селитьба (ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт); - трансформаторные подстанции в поселке Красный Городок, на площадке № 11 (ТП-10/0,4кВ 1 Х 400кВА-1шт); - трансформаторные подстанции в деревне Малая Раковка, на площадке № 17 (ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт); - автоматическая телефонная станция в Большая Раковка по ул. Комсомольская, 73 (увеличение емкости на 160 номеров, реконструкция). |
| Зона рекреационного назначения (Р), включающая подзоны: |
| Р1 | скверы, парки, бульвары | 1691,0582 |  |  |
|  | объекты местного значения сельского поселения: - плоскостные спортивные сооружения в селе Большая Раковка по ул. Школьная (площадь – 0,76 га); - плоскостные спортивные сооружения в селе Русская Селитьба на площадке № 5 (площадь – 0,35 га); - плоскостные спортивные сооружения в селе Русская Селитьба на площадке № 9 (площадь – 0,36 га); - плоскостные спортивные сооружения в селе Русская Селитьба на площадке № 10 (площадь – 0,80 га); - плоскостные спортивные сооружения в поселке Красный Городок на площадке № 11 (площадь – 0,30 га); - объект рекреационного назначения (комплекс мельницы) в поселке Гундоровка (реконструкция); - парк в селе Большая Раковка по ул. Комсомольская (площадь – 1,07 га); - сквер в селе Русская Селитьба на площадке № 5 (площадь - 0,36 га); - сквер в селе Русская Селитьба по ул. Кооперативная (площадь - 0,34 га); - сквер в селе Русская Селитьба на площадке № 9 (площадь - 0,36 га); - сквер в селе Русская Селитьба на площадке № 10 (площадь - 0,6 га); - сквер в селе Русская Селитьба на площадке № 10 (площадь - 0,7 га); - сквер в селе Русская Селитьба на площадке № 11 (площадь - 0,92 га); - сквер в центральной части поселка Калмыковка (площадь - 0,35 га); - сквер в центральной части деревни Малая Раковка (площадь - 0,38 га); - пожарный пирс на реке Раковка в центральной части села Большая Раковка (съезд с твердым покрытием шириной 3,5 м, площадка размером 12х12 м); - пожарный пирс на реке Селитьба в центральной части села Русская Селитьба (съезд с твердым покрытием шириной 3,5 м, площадка размером 12х12 м); - пожарный пирс на озере в юго-восточной части поселка Красный Городок (съезд с твердым покрытием шириной 3,5 м, площадка размером 12х12 м); - пожарный пирс на реке Сок к юго-востоку от поселка Калмыковка (съезд с твердым покрытием шириной 3,5 м, площадка размером 12х12 м); - пожарный пирс на озере в западной части деревни Малая Раковка (съезд с твердым покрытием шириной 3,5 м, площадка размером 12х12 м); - пожарный пирс на озере в южной части поселка Гундоровка (съезд с твердым покрытием шириной 3,5 м, площадка размером 12х12 м); - шкафной газорегуляторный пункт в селе Русская Селитьба на площадке № 5 (производительность до 760 куб.м/час); - шкафной газорегуляторный пункт в селе Русская Селитьба на площадке № 9 (производительность до 385 куб.м/час); - шкафной газорегуляторный пункт в селе Русская Селитьба на площадке № 10 (производительность до 635 куб.м/час); - шкафной газорегуляторный пункт в поселке Красный Городок на площадке № 11 (производительность до 240 куб.м/час); - шкафной газорегуляторный пункт в деревне Малая Раковка по ул. Полевая (производительность до 250 куб.м/час). |
| Р2 | объекты естественного природного ландшафта | 12,1954 |  |  |
| Р4 | объекты отдыха и туризма | 91,6025 |  |  |
|  | Объекты отдыха и туризма в северной части с. Большая Раковка (площадь - 59,97 га) |
| Зона сельскохозяйственного использования (Сх), включающая подзоны: |
| Сх1 | сельхозугодья | 9278,7085 | - | - |
|  | объекты местного значения сельского поселения: - водозабор на востоке за границей села Русская Селитьба (увеличение производительности на 698 куб.м/сут., реконструкция); - водозабор за границей села Большая Раковка (увеличение производительности на 177 куб.м/сут., реконструкция); - трансформаторные подстанции в селе Русская Селитьба, по ул. Кооперативная (ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт, реконструкция). |
| Сх2-0 | объекты сельскохозяйственного назначения, дачного хозяйства, садоводства и огородничества | 910,1282 | 2 | - |
| Сх2-1 | объекты сельскохозяйственного назначения, дачного хозяйства, садоводства и огородничества | 29,4571 | 2 | 1000 |
| Сх2-3 | объекты сельскохозяйственного назначения, дачного хозяйства, садоводства и огородничества | 26,8246 | 2 | 300 |
| Сх2-4 | объекты сельскохозяйственного назначения, дачного хозяйства, садоводства и огородничества | 23,5588 | 2 | 100 |
| Сх2-5 | объекты сельскохозяйственного назначения, дачного хозяйства, садоводства и огородничества | 11,4921 | 2 | 50 |
| Зона производственного использования (П), включающая подзоны: |
| П1-0 | объекты производственного и складского назначения | 1,4413 | 3 | 0 |
| П1-3 | объекты производственного и складского назначения | 42,7417 | 3 | 300 |
| П1-4 | объекты производственного и складского назначения | 55,0836 | 3 | 100 |
| П1-5 | объекты производственного и складского назначения | 5,008 | 3 | 50 |
| П2 | объекты коммунально-складского назначения | 7,0941 | 3 | 50 |
| П2-0 | объекты коммунально-складского назначения | 9,3452 | 3 | 0 |
| Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (ИТ) | - | 178,7315 | 2 | - |
|  | объекты местного значения сельского поселения: - канализационные очистные сооружения к югу от села Большая Раковка на территории сельского поселения Большая Раковка (производительность – 300 куб.м/сут); - канализационные очистные сооружения к югу от села Русская Селитьба на территории сельского поселения Большая Раковка (производительность – 650 куб.м/сут); - водозабор на северо-востоке села Русская Селитьба (увеличение производительности на 698 куб.м/сут.); - трансформаторные подстанции в селе Русская Селитьба в районе очистных сооружений (ТП-10/0,4кВ 1 Х 40кВА-1шт); - трансформаторные подстанции в селе Большая Раковка в районе очистных сооружений (ТП-10/0,4кВ 1 Х 40кВА-1шт). |
| Зона специального назначения (Сп), включающая подзоны: |
| Сп1 | кладбище | 6,4866 | - | 50 |
|  | объекты местного значения сельского поселения: - кладбище к северу от существующего кладбища села Большая Раковка (площадь – 0,62 га, реконструкция); - кладбище в западной части села Русская Селитьба (площадь – 0,47 га); - кладбище к западу от существующего кладбища поселка Красный Городок (площадь – 0,65 га, реконструкция). |