АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МИРНЫЙ                                     МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ                           САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.01.2024 года № 24

Об утверждении Порядка проведения оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения и создании комиссии по оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории городского поселения Мирный муниципального района Красноярский Самарской области

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 4 статьи 17 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 4 статьи 6 Федерального закона Российской Федерации от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Приказом Минтранса России от 07.08.2020 № 288 «О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог», руководствуясь Уставом городского поселения Мирный муниципального района Красноярский Самарской области, администрация городского поселения Мирный муниципального района Красноярский Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок проведения оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории городского поселения Мирный муниципального района Красноярский Самарской области, согласно приложению № 1.

2. Утвердить Положение о комиссии по оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории городского поселения Мирный муниципального района Красноярский Самарской области, согласно приложению № 2.

3. Утвердить состав комиссии по оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории городского поселения Мирный муниципального района Красноярский Самарской области, согласно приложению № 3.

4. Признать утратившим силу постановление администрации городского поселения Мирный муниципального района Красноярский Самарской области от 15.01.2014 № 1 «О создании постоянно действующей комиссии по оценке технического состояния автомобильных дорог, расположенных на территории городского поселения Мирный муниципального района Красноярский Самарской области».

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноярский вестник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального района Красноярский Самарской области в разделе Поселения/Городское поселение Мирный.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

7. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения

Мирный муниципального района

Красноярский Самарской области                                              А.А. Мартынов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

городского поселения Мирный

муниципального района Красноярский

Самарской области

от 29.01.2024 № 24

ПОРЯДОК

## проведения оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории

## городского поселения Мирный муниципального района Красноярский Самарской области (далее – Порядок)

# Настоящий Порядок устанавливает состав и периодичность работ по определению администрацией городского поселения Мирный муниципального района Красноярский Самарской области (далее – администрация) соответствия транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог местного значения требованиям технических регламентов.

# Оценка технического состояния автомобильных дорог местного значения проводится в отношении автомобильных дорог общего пользования, расположенных на территории городского поселения Мирный муниципального района Красноярский Самарской области.

# Оценка технического состояния автомобильных дорог в целях определения соответствия транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог требованиям технических регламентов проводится администрацией на основании результатов обследования и анализа информации о транспортно-эксплуатационных характеристиках автомобильных дорог (далее - обследование). Допускается проведения оценки технического состояния автомобильных дорог на основании результатов обследования, выполненного иными лицами с разрешения администрации.

# При оценке технического состояния автомобильных дорог осуществляются следующие виды обследования:

# первичное обследование, которое проводится один раз в 3-5 лет со дня проведения первичного обследования на основании результатов обследования, выполненного специализированной организацией;

# повторное обследование, которое проводится комиссией ежегодно (в год проведения первичного обследования повторное обследование не проводится);

# приемочное обследование, которое проводится при вводе автомобильной дороги (участка автомобильной дороги) в эксплуатацию после строительства или реконструкции и завершении капитального ремонта или ремонта автомобильной дороги (участка автомобильной дороги).

# В процессе обследования автомобильных дорог определяются:

# постоянные параметры и характеристики автомобильной дороги (технический уровень автомобильной дороги):

# - ширина проезжей части и земляного полотна;

# - габарит приближения;

# - длины прямых, величины углов поворотов в плане трассы и величины их радиусов;

# - протяженность подъемов и спусков;

# - продольный и поперечный уклоны;

# - высота насыпи и глубина выемки;

# - габариты искусственных дорожных сооружений;

# - состояние элементов водоотвода;

# - состояние элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения;

# переменные параметры и характеристики автомобильной дороги, организации и условий дорожного движения, изменяющиеся в процессе эксплуатации автомобильной дороги (далее - эксплуатационное состояние автомобильной дороги):

# - продольная ровность и глубина колеи дорожного покрытия;

# - сцепные свойства дорожного покрытия и состояние обочин;

# - прочность дорожной одежды;

# - грузоподъемность искусственных дорожных сооружений;

# - объем и вид повреждений проезжей части, земляного полотна и системы водоотвода, искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения;

# характеристики автомобильной дороги, определяющие совокупность показателей, влияющих на эффективность и безопасность работы автомобильного транспорта (далее - параметры движения транспортного потока):

# - средняя скорость движения транспортного потока;

# - безопасность движения транспортного потока;

# - пропускная способность, уровень загрузки автомобильной дороги движением;

# - среднегодовая суточная интенсивность движения и состав транспортного потока;

# - способность дороги пропускать транспортные средства с допустимыми для движения осевыми нагрузками, общей массой и габаритами.

# По результатам оценки технического состояния администрацией:

# устанавливается соответствие транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги требованиям технических регламентов;

# обосновывается возможность движения транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

городского поселения Мирный

муниципального района Красноярский

Самарской области

от 29.01.2024 № 24

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории

городского поселения Мирный муниципального района Красноярский

Самарской области (далее – Положение)

- Общие положения

  - Комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории городского поселения Мирный муниципального района Красноярский Самарской области (далее - комиссия), является действующим органом по оценке соответствия эксплуатационного состояния улично-дорожной сети правилам, стандартам, техническим нормам и другим нормативным документам, относящимся к обеспечению безопасности дорожного движения.

- Основные задачи комиссии

  - Определение соответствия эксплуатационного и технического состояния автомобильных дорог, улиц, искусственных сооружений на территории городского поселения Мирный муниципального района Красноярский Самарской области (далее – муниципальное образование) установленным правилам, стандартам, техническим нормами другим нормативным документам в области обеспечения безопасности дорожного движения.

- Порядок работы комиссии

  - В состав комиссии входят: председатель комиссии, секретарь комиссии, члены комиссии.

  - Персональный состав комиссии, а также изменения в составе комиссии утверждаются постановлением администрации муниципального образования.

  - Порядок работы комиссии и дата проведения оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения определяется председателем комиссии.

- Порядок проведения обследования, оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения

  - Обследование (оценка) технического состояния автомобильных дорог проводится не реже 1 раза в год.

  - В ходе обследования автомобильных дорог проверяются:

- ширина проезжей части и земляного полотна;

- габарит приближения;

-длина прямых, чистых углов поворотов в плане трассы и величины их радиусов;

- продольный и поперечный уклоны;

- высота насыпи и глубина выемки;

- габариты искусственных дорожных сооружений;

- наличие элементов водоотвода;

- наличие элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения;

- сцепные свойства дорожного покрытия и состояния обочин;

- прочность дорожной одежды;

- объем и вид поврежденной проезжей части, земляного полотна и системы водоотвода, искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения;

- безопасность и удобство движения транспортного потока;

- пропускная способность и уровень загрузки автомобильной дороги движением.

  - Результаты обследования оформляются актом обследования (приложение к Положению), в котором отражаются выявленные недостатки автомобильной дороги и предложения комиссии по их устранению с указанием необходимых мероприятий.

- Ответственность комиссии

  - Комиссия несет ответственность за правомерность, обоснованность и объективность выводов, изложенных в акте обследования.

Приложение

к Положению о комиссии по оценке

технического состояния автомобильных дорог

общего пользования местного значения

городского поселения Мирный

муниципального района Красноярский

Самарской области

АКТ

оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Мирный муниципального района Красноярский Самарской области

Комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Мирный муниципального района Красноярский Самарской области в составе:

председателя комиссии: _______________________________________________

секретаря комиссии: __________________________________________________

членов комиссии: _____________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Рассмотрев отчетную документацию по оценке технического состояния автомобильных дорог, общего пользования местного значения городского поселения Мирный муниципального района Красноярский Самарской области от _____________ 20___г.: _____________________________________________

____________________________________________________________________

и проведя визуальное обследование автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: ___________________________________________

____________________________________________________________________

год ввода в эксплуатацию _________,

дата последнего ремонта, реконструкции _________,

протяженность ____________ км.,

Комиссия установила следующее:

1) параметры и характеристики автомобильной дороги, определяющие степень соответствия нормативным требованиям постоянных (незначительно меняющихся в процессе эксплуатации или меняющихся после реконструкции и капитального ремонта) параметров и характеристик автомобильной дороги (технический уровень автомобильной дороги):

- ширина проезжей части и земляного полотна ________________________________;

- габариты искусственных дорожных сооружений _____________________________;

- наличие элементов водоотвода ____________________________________________;

- наличие элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения__________________________________________________.

2) параметры и характеристики автомобильной дороги, определяющие степень соответствия нормативным требованиям переменных параметров и характеристик автомобильной дороги, организации и условий дорожного движения, изменяющихся в процессе эксплуатации автомобильной дороги (эксплуатационное состояние автомобильной дороги):

- объем и вид повреждений проезжей части, земляного полотна и системы водоотвода, искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения _____________________________.

Заключение:

1. Заключение по оценке технического состояния объекта: __________________________________________________________________

2. Предложения по устранению недостатков, сроки их проведения, конкретные исполнители: ____________________________________________

Председатель комиссии    ____________________   /____________________/

(подпись)                                (Ф.И.О.)

Секретарь комиссии          ____________________   /____________________/

(подпись)                                (Ф.И.О.)

Члены комиссии                ____________________   /____________________/

(подпись)                                (Ф.И.О.)

____________________   /____________________/

(подпись)                                (Ф.И.О.)

____________________   /____________________/

(подпись)                                (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

городского поселения Мирный

муниципального района Красноярский

Самарской области

от 29.01.2024 № 24

СОСТАВ КОМИССИИ

по проведению оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории городского поселения Мирный муниципального района Красноярский Самарской области

Председатель комиссии: Глава городского поселения Мирный муниципального района Красноярский Самарской области;

Секретарь комиссии: заместитель Главы городского поселения Мирный муниципального района Красноярский Самарской области;

Члены комиссии:

- председатель Общественного совета при администрации городского поселения Мирный муниципального района Красноярский Самарской области;

- начальник отдела ХКХ Управления строительства и ЖКХ муниципального района Красноярский Самарской области;

- директор МУП «Мирненское ЖКХ».