# ПОЛОЖЕНИЕ

О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

# ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МИРНЫЙ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ

# САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. В соответствии с градостроительным законодательством Генеральный план городского поселения Мирный муниципального района Красноярский Самарской области (далее – Генеральный план) является документом территориального планирования муниципального образования. Генеральным планом определено, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, назначение территорий городского поселения Мирный муниципального района Красноярский Самарской области в целях обеспечения их устойчивого развития, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

1.2. Генеральный план разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, Уставом городского поселения Мирный муниципального района Красноярский Самарской области, иными нормативными правовыми актами муниципального района Красноярский Самарской области.

1.3. При осуществлении территориального планирования городского поселения Мирный учтены интересы Российской Федерации, Самарской области, муниципального района Красноярский по реализации полномочий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Самарской области и органов местного самоуправления муниципального района Красноярский, а также необходимость создания благоприятных условий для реализации на территории Самарской области приоритетных национальных проектов, федеральных и областных целевых программ, программ развития муниципального района Красноярский.

1.4. Генеральный план разработан на основе Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года, одобренной постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2006 № 129, планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального района Красноярский и городского поселения Мирный.

1.5. При подготовке Генерального плана учтены:

программы, принятые в установленном порядке и реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджета Самарской области, бюджета муниципального района Красноярский, бюджета городского поселения Мирный;

решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание на территории городского поселения Мирный объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса;

сведения, содержащиеся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования;

Схема территориального планирования Самарской области, утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261;

Схема территориального планирования муниципального района Красноярский Самарской области, утвержденная решением Собрания представителей муниципального района Красноярский Самарской области от 28.04.2010 № 8-СП;

предложения заинтересованных лиц.

1.6. Генеральный план включает:

положение о территориальном планировании городского поселения Мирный;

карту границ населённых пунктов, входящих в состав городского поселения Мирный муниципального района Красноярский Самарской области (М 1:25000);

карту функциональных зон городского поселения Мирный муниципального района Красноярский Самарской области (М 1:25 000);   	карту функциональных зон городского поселения Мирный муниципального района Красноярский Самарской области (М 1:10 000);

карты планируемого размещения объектов местного значения городского поселения Мирный муниципального района Красноярский Самарской области.

1.7. Положение о территориальном планировании городского поселения Мирный муниципального района Красноярский Самарской области включает:

сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения городского поселения Мирный, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения муниципального района Красноярский, объектов местного значения городского поселения Мирный, за исключением линейных объектов.

1.8. Карты планируемого размещения объектов местного значения городского поселения Мирный включают:

карту планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения городского поселения Мирный муниципального района Красноярский Самарской области (М 1:5000);

карту планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры местного значения городского поселения Мирный муниципального района Красноярский Самарской области (М 1:10 000);

карту планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения городского поселения Мирный муниципального района Красноярский Самарской области (М 1:5 000).

1.9. На картах планируемого размещения объектов местного значения городского поселения Мирный отображаются планируемые для размещения объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления городского поселения Мирный полномочий по вопросам местного значения городского поселения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Самарской области, Уставом городского поселения Мирный и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие городского поселения Мирный.

1.10. Виды объектов местного значения городского поселения Мирный, отображенные на картах планируемого размещения объектов местного значения городского поселения Мирный, соответствуют требованиям части 2.1 статьи 5 Закона Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области».

1.11. Реализация Генерального плана осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами социально-экономического развития и целевыми программами, утверждаемыми органами местного самоуправления городского поселения Мирный, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами Администрации городского поселения Мирный об установлении отдельных расходных обязательств, или инвестиционными программами организаций коммунального комплекса. Указанные мероприятия могут включать:

1) подготовку и утверждение документации по планировке территории в соответствии с Генеральным планом;

2) принятие в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую;

3) создание объектов местного значения городского поселения Мирный на основании документации по планировке территории.

1.12. Программы, реализуемые за счет средств бюджета городского поселения Мирный,  решения органов местного самоуправления  городского поселения Мирный, предусматривающие создание объектов местного значения городского поселения Мирный, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, принятые до утверждения Генерального плана и предусматривающие создание объектов местного значения городского поселения  Мирный, подлежащих в соответствии с частью 2.1 статьи 5 Закона Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» отображению в Генеральном плане, но не предусмотренных Генеральным планом, подлежат в двухмесячный срок с даты утверждения Генерального плана приведению в соответствие с Генеральным планом.

1.13. В случае, если программы, реализуемые за счет средств бюджета городского поселения Мирный, решения органов местного самоуправления  городского поселения Мирный, иных главных распорядителей средств бюджета городского поселения Мирный, предусматривающие создание объектов местного значения городского поселения Мирный, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса принимаются после утверждения Генерального плана и предусматривают создание объектов местного значения городского поселения Мирный, подлежащих в соответствии с частью 2.1 статьи 5 Закона Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» отображению в Генеральном плане, но не предусмотренных Генеральным планом, в Генеральный план в пятимесячный срок с даты утверждения таких программ и принятия таких решений вносятся соответствующие изменения.

1.14. Указанные в настоящем Положении характеристики планируемых для размещения объектов местного значения городского поселения Мирный (площадь, протяженность, количество мест и т.п.) являются ориентировочными и подлежат уточнению в документации по планировке территории и в проектной документации на соответствующие объекты.

1.15. Характеристики зон с особыми условиями использования территории планируемых объектов местного значения городского поселения Мирный, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, определены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Размеры санитарно-защитных зон иных планируемых объектов местного значения городского поселения Мирный, являющихся источниками воздействия на среду обитания, определены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 (далее также – СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)

Размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местного значения городского поселения Мирный, являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 не установлены размеры санитарно-защитной зоны и рекомендуемые разрывы, а также размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местного значения городского поселения Мирный I - III классов опасности определяются проектами ориентировочного размера санитарно-защитной зоны соответствующих объектов.

1.16. Отображение на картах Генерального плана планируемых для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района Красноярский не определяет их местоположение, а осуществляется в целях определения функциональных зон их размещения.

1.17. Отображение на картах Генерального плана существующих и планируемых объектов, не являющихся объектами федерального значения, объектами регионального значения, объектами местного значения, осуществляется в информационных целях.

2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения

объектов местного значения городского поселения Мирный муниципального района Красноярский Самарской области,

их основные характеристики и местоположение

#### 2.1. Объекты местного значения в сфере физической культуры и массового спорта

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь земельного участка, га | Площадь объекта | Иные характеристики |  |
| 1. | Стадион и плоскостные спортивные сооружения | поселок городского типа Мирный, на площадке № 1 | реконструкция | 2033 | - | 1,292 га | - | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |

#### 2.2. Объекты местного значения в сфере культуры

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь земельного участка | Площадь объекта | Иные характеристики |  |
| 1. | Культурно-развлекательный центр с библиотекой и бассейном | поселок городского типа Мирный, на площадке № 1 | строительство | 2033 | - | - | 480 посетительских мест, библиотека на 5,5 тыс. единиц хранения, бассейн площадью 250 кв.м. зеркала воды, | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 2. | Дом культуры «Нефтяник» | поселок городского типа Мирный, ул. Зои Космодемьянской, 10 | реконструкция | 2033 | - | - | 196 посетительских мест |  |

#### 2.3. Объекты местного значения в сфере создания условий для массового отдыха жителей                                                         и организации обустройства мест массового отдыха населения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь земельного участка | Площадь объекта (общая площадь объектов), га | Иные характеристики |  |
| 1. | Парк | поселок городского типа Мирный, на ул. Нагорная | строительство | 2033 | - | 0,557 | - | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 2. | Сквер | поселок городского типа Мирный, на ул. Солнечная | строительство | 2033 | - | 0,696 | - |  |
| 3. | Сквер | поселок городского типа Мирный, на площадке №1 | строительство | 2033 | - | 0,281 | - |  |
| 4. | Аллея | поселок городского типа Мирный, на ул. Шоссейная | строительство | 2033 | - | 2,19 | - |  |

#### 2.4. Объекты местного значения в сфере создания условий для обеспечения                                                                            жителей поселения услугами бытового обслуживания

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь земельного участка | Площадь объекта | Иные характеристики |  |
| 1. | Предприятие бытового обслуживания | поселок городского типа Мирный, на площадке № 1 | строительство | 2033 | - | - | 42 рабочих места | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 2. | Комплексное предприятие коммунально-бытового обслуживания с прачечной, химчисткой и баней | поселок городского типа Мирный, на площадке № 1 | строительство | 2033 | - | - | Прачечная на 83,8 кг в смену, химчистка на33,5 кг в смену, баня на 10 мест | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта составляет 100 м |

#### 2.5. Объекты местного значения в сфере водоснабжения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Водопроводные сети | поселок городского типа Мирный, в том числе: |  |  |  |  | В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода: при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм; при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов |
|  |  | на площадке № 1 | строительство | 2033 | 1,905 | - |  |
|  |  | на площадке № 2 | строительство | 2033 | 1,045 | - |  |
|  |  | на площадке № 3 | строительство | 2033 | 0,922 | - |  |
| 2. | Водозабор | к северу поселка городского типа Мирный | реконструкция | 2033 | - | производительность – 400 куб.м/сут | В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 радиус 1-ого пояса ЗСО от 30 до 50 м в зависимости от защищенности подземных вод. Размеры 2-ого и 3-его поясов ЗСО определяются на основании гидрогеологических расчетов |

#### 2.6. Объекты местного значения в сфере водоотведения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Сети водоотведения | поселок городского типа Мирный, в том числе: |  |  |  |  | В соответствии с табл. 15 СП 42.13330 определяется на стадии проекта планировки территории |
|  |  | на площадке № 1 | строительство | 2033 | 2,055 | - |  |
|  |  | на площадке № 3 | строительство | 2033 | 1,184 | - |  |
|  |  | по ул. Солнечная, ул. Рабочая, ул. П. Морозова | строительство | 2033 | 2,261 | безнапорная |  |
|  |  |  | строительство | 2033 | 0,785 | напорная |  |
| 2. | Канализационные очистные сооружения | к югу поселка городского типа Мирный | реконструкция | 2033 | - | увеличение производительности на 250 куб.м/сут | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 150 м |
| 3. | Напорный коллектор | поселок городского типа Мирный по ул. Пионерская | реконструкция | 2033 | 0,900 | - | В соответствии с табл. 15 СП 42.13330 определяется на стадии проекта планировки территории |
| 4. | Канализационные насосные станции | в поселке городского типа Мирный, в том числе: |  |  |  |  | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 15 м |
|  |  | в юго-западной части поселка | строительство | 2033 | - | производительность -150 куб.м/сут |  |
|  |  | по ул. П. Морозова | строительство | 2033 | - | производительность – 60 куб.м/сут |  |
|  |  | по ул. Пионерская | строительство | 2033 | - | производительность – 60 куб.м/сут |  |

#### 2.7. Объекты местного значения в сфере газоснабжения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Сети газоснабжения | поселок городского типа Мирный, на площадке № 2 | строительство | 2033 | Г1-5,542 | - | В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, вдоль трасс наружных газопроводов охранные зоны устанавливаются в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода; вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны |

#### 2.8. Объекты местного значения в сфере электроснабжения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Воздушные линии электропередачи (ВЛ) | поселок городского типа Мирный, в том числе: | строительство | 2033 | 2,98 | напряжение – 6 кВ | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений |
|  |  | - в существующей застройке, по ул. Рабочая, ул. Коммунистическая, ул. Раздольная |  |  | 1,03 |  |  |
|  |  | - на площадке № 1 |  |  | 0,9 |  |  |
|  |  | - на площадке № 2 |  |  | 1,0 |  |  |
|  |  | - на площадке № 3 |  |  | 0,05 |  |  |
| 2. | Комплектные трансформаторные подстанции (КТП) | поселок городского типа Мирный, в существующей застройке, между ул. Нефтяников и ул. Шоссейная | строительство | 2033 | - | мощность-1Х160 кВА | В соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, размер охранной зоны – 10 м по обе стороны от крайних проводов (5 м – для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 3. | Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) | поселок городского типа Мирный, в существующей застройке по ул. Рабочая, ул. Коммунистическая, ул. Раздольная | строительство | 2033 | - | мощность-1Х160 кВА |  |
| 4. | Три комплектные трансформаторные подстанции (КТП) | поселок городского типа Мирный, на площадке № 1 | строительство | 2033 | - | мощность-1х160кВА мощность-1х250кВА мощность-2х400кВА |  |
| 5. | Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) | поселок городского типа Мирный, на площадке № 2 | строительство | 2033 | - | мощность-1х100кВА |  |
| 6. | Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) | поселок городского типа Мирный, на площадке № 3 | строительство | 2033 | - | мощность-1х100кВА |  |

#### 2.9. Объекты местного значения в сфере обеспечения населения услугами связи

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Кабель связи | поселок городского типа Мирный по ул. Нагорной, ул. Нефтяников, ул. Энтузиастов, ул. Солнечная | строительство | 2033 | 4,8 | - | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 2. | Шкаф распределительный | поселок городского типа Мирный площадка №1, ул. Солнечная | строительство | 2033 | - | тип – ШР-600 |  |
| 3. | Ящики кабельные | поселок городского типа Мирный площадка №2 по ул. Нефтяников, площадка №3 по ул. Солнечной | строительство | 2033 | - | 3 шт., тип - ЯКГ |  |

#### 2.10. Объекты местного значения в сфере транспортной инфраструктуры

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | поселок городского типа Мирный, в существующей застройке, в том числе: | строительство | 2033 | 6,545 | - | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
|  |  | - продолжение ул. Нефтяников |  |  | 0,682 | - |  |
|  |  | - ул. Строителей |  |  | 0,575 | - |  |
|  |  | - продолжение ул. Строителей |  |  | 0,170 | - |  |
|  |  | - ул. П. Морозова |  |  | 0,827 | - |  |
|  |  | - продолжение ул. П. Морозова |  |  | 0,390 | - |  |
|  |  | - ул. Полевая |  |  | 0,800 | - |  |
|  |  | - продолжение ул. З. Космодемьянской |  |  | 0,423 | - |  |
|  |  | - ул. Маяковского |  |  | 0,258 | - |  |
|  |  | - ул. Пушкина |  |  | 0,42 | - |  |
|  |  | - ул. Лесная |  |  | 0,142 | - |  |
|  |  | - ул. Новая |  |  | 0,290 | - |  |
|  |  | - ул. Специалистов |  |  | 0,275 | - |  |
|  |  | - ул. Раздольная |  |  | 0,663 | - |  |
|  |  | - ул. Рабочая |  |  | 0,198 | - |  |
|  |  | - ул. Энтузиастов |  |  | 0,433 | - |  |
| 2. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | поселок городского типа Мирный, на площадке № 1, в том числе: | строительство | 2033 | 2,516 | - | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
|  |  | - продолжение ул. Солнечной |  |  | 0,919 | - |  |
|  |  | - ул. № 1 |  |  | 0,148 | - |  |
|  |  | - ул. № 4 |  |  | 0,146 | - |  |
|  |  | - ул. № 5 |  |  | 0,198 | - |  |
|  |  | - ул. № 6 |  |  | 0,363 | - |  |
|  |  | - ул. № 7 |  |  | 0,487 | - |  |
|  |  | - ул. № 8 |  |  | 0,255 | - |  |
| 3. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | поселок городского типа Мирный, на площадке № 2, в том числе: | строительство | 2033 | 1,987 | - | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
|  |  | - продолжение ул. Нефтяников |  |  | 0,707 | - |  |
|  |  | - ул. № 11 |  |  | 1,280 | - |  |
| 4. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | поселок городского типа Мирный, на площадке № 3, в том числе: | строительство | 2033 | 0,635 | - | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
|  |  | - ул. № 2 |  |  | 0,249 | - |  |
|  |  | - ул. № 3 |  |  | 0,386 | - |  |
| 5. | Мост | поселок городского типа Мирный, по ул. Шоссейной | реконструкция | 2033 | 0,05 | ширина – 8 м |  |

3. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах регионального значения, объектах местного значения муниципального района Красноярский, объектах местного значения городского поселения Мирный, за исключением линейных объектов

| Вид зоны (подзоны) | Тип застройки | Площадь, га | Максимальная этажность застройки | Максимальный размер санитарно-защитной зоны расположенных или планируемых к расположению в зоне объектов (метров) (устанавливается только для производственных зон и зон специального назначения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилая зона (Ж), включающая подзоны: |
| Ж-1 | индивидуальные и блокированные жилые дома | 101,6059 | 3 | - |
|  | объекты местного значения городского поселения: - канализационная насосная станция в юго-западной части поселка Мирный; - шкаф ШР-600 в поселке городского типа Мирный площадка №1, ул. Солнечная; - ящик ЯКГ в поселке городского типа Мирный на площадке №2 по ул. Нефтяников, площадка №3 по ул. Солнечной; - комплектная трансформаторная подстанция в поселке городского типа Мирный, на площадке № 1; - комплектная трансформаторная подстанция в поселке городского типа Мирный, на площадке № 2; - комплектная трансформаторная подстанция в поселке городского типа Мирный, на площадке № 3; - комплектная трансформаторная подстанция в поселке городского типа Мирный, в существующей застройке по ул. Рабочая, ул. Коммунистическая, ул. Раздольная. |
| Ж-2 | индивидуальные, блокированные и многоквартирные жилые дома | 7,1707 | 4 | - |
| Ж-3 | индивидуальные, блокированные и многоквартирные жилые дома | 16,9981 | 8 | - |
| Ж-5 | объекты дошкольного и общего образования | 8,0138 | 2 | - |
| Ж-7 | объекты садоводства и дачного хозяйства | 104,843 | 2 | - |
| Развитие жилой зоны до 2033 года в поселке городского типа Мирный планируется на следующих площадках: - на площадке, в существующей застройке, в центральной части поселка по ул. Нефтяников на территории – 1,088 га: строительство 2-х многоквартирных жилых домов, ориентировочно количество квартир – 120 ед., общей площадью 6900 кв.м, расчётная численность населения составит 276 человек; - на площадке, в существующей застройке, в центральной части поселка по ул. Нефтяников, 18 на территории – 0,5 га: строительство многоквартирного жилого дома, ориентировочно количество квартир – 60 ед., общей площадью 3450 кв.м, расчётная численность населения составит 138 человек; - на площадке, в существующей застройке, в центральной части поселка между ул. Нефтяников и ул. Шоссейной на территории – 0,893 га: строительство 2-х многоквартирных жилых домов, ориентировочно количество квартир – 120 ед., общей площадью 6900 кв.м, расчётная численность населения составит 276 человек; - на площадке, в существующей застройке, в северо-западной части поселка по ул. Рабочей на территории – 1,44 га: строительство индивидуальных жилых домов - 7 участков, ориентировочно общей площадью 1400 кв.м, расчётная численность населения составит 21 человек; - на площадке, в существующей застройке, в центральной части поселка по ул. Коммунистической на территории –1,3 га: строительство индивидуальных жилых домов – 7участков, ориентировочно общей площадью 1400 кв.м, расчётная численность населения составит 21 человек. - на площадке, в существующей застройке, в западной части поселка по ул. П. Морозова на территории – 3,95 га: строительство индивидуальных жилых домов – 24 участков, ориентировочно общей площадью 4800 кв.м, расчётная численность населения составит 72 человек. - на площадке, в существующей застройке, в северо-западной части поселка по ул. Раздольной (за границей населенного пункта) на территории – 0,617 га: строительство индивидуальных жилых домов - 3 участка, ориентировочно общей площадью 600 кв.м, расчётная численность населения составит 9 человек. - на площадке № 1, расположенной в северо-западной части поселка, общей площадью территории – 22,44 га (планируется размещение 23 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 4600 кв.м, расчетная численность населения – 69 человек); - на площадке № 2, расположенной в восточной и северо-восточной части поселка, общей площадью территории – 8,63 га (планируется размещение 19 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 3800 кв.м, расчетная численность населения – 57 человек); - на площадке № 3, расположенной к северо-западу от поселка, общей площадью территории – 13,54 га (планируется размещение 27 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 5400 кв.м, расчетная численность населения – 81 человек). |
| Общественно-деловая зона (О), включающая подзоны: |
| О1 | объекты делового, общественного и коммерческого назначения | 6,8556 | 4 | - |
|  | объекты местного значения городского поселения: - здание дома культуры «Нефтяник» в поселке городского типа Мирный, на ул. Зои Космодемьянской, 10 (196 мест, реконструкция); - культурно-развлекательный центр на 480 мест с библиотекой бассейном на 250 кв.м. зеркала воды в поселке городского типа Мирный, на площадке № 1; - предприятие бытового обслуживания на 42 рабочих места в поселке городского типа Мирный, на площадке № 1; - комплексное предприятие коммунально-бытового обслуживания с прачечной на 83,8 кг белья в смену, химчисткой и баней на 10 мест в поселке городского типа Мирный, на площадке № 1. - две комплектные трансформаторные подстанции в поселке городского типа Мирный, на площадке № 1; |
| О5 | культовые объекты | 0,2563 | - | - |
| Зона рекреационного назначения (Р), включающая подзоны: |
| Р1 | парки, скверы, бульвары | 4,3649 | - | - |
|  | объекты местного значения городского поселения: - парк в поселке городского типа Мирный, на ул. Нагорная (общая площадь – 0, 557 га); - сквер в поселке городского типа Мирный, на ул. Солнечная (общая площадь – 0, 696 га); - сквер в поселке в поселке городского типа Мирный, на площадке № 1 (общая площадь – 0, 281 га); - аллея в поселке в поселке городского типа Мирный, на ул. Шоссейная (общая площадь – 2,19 га); |
| Р2 | естественный природный ландшафт | 4,4583 | - | - |
|  | объекты местного значения городского поселения: - ящик ЯКГ в поселке городского типа Мирный на площадке №3 по ул. Солнечной. |
| Р3 | объекты отдыха, занятий физической культурой и спортом | 2,2503 | 2 | - |
|  | объекты местного значения муниципального района: - плоскостные спортивные сооружения площадью 0,245 га в поселке городского типа Мирный, на ул. Пионерская, на территории школы. объекты местного значения городского поселения: - стадион и плоскостные спортивные сооружения в поселке городского типа Мирный, на площадке № 1 (общая площадь – 1,292 га). |
| Зона сельскохозяйствен-ного использования (Сх1) |  | 101,8556 | - | - |
|  | объекты местного значения городского поселения: - водозабор к северу от поселка городского типа Мирный (реконструкция); - комплектная трансформаторная подстанция в поселке городского типа Мирный, в существующей застройке, между ул. Нефтяников и ул. Шоссейная. |
| Зона производственного использования (П), включающая подзоны: |
| П1-5 | объекты производственного и складского назначения | 0,3160 | 3 | 50 |
| П2 | коммунально-складские объекты | 16,9855 | 3 | 50 |
| Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (ИТ) | - | 25,1474 | 2 | - |
|  | объекты местного значения городского поселения: - напорный коллектор в поселке городского типа Мирный по ул. Пионерская (реконструкция); - канализационные очистные сооружения к югу от поселка городского типа Мирный (реконструкция). |
| Зона специального назначения (Сп), включающая подзоны: |
| Сп1 | кладбища | 4,1956 | - | 100 |
| Сп2 | военные и режимные объекты | 17,2155 | - | - |