УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации

городского поселения Мирный

муниципального района Красноярский

Самарской области

______________В.К. Вдовин

«____»___________2013 г.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ                                          СИСТЕМ  КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МИРНЫЙ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА  ПЕРИОД 2014-2033 гг.

ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ

2013 г.

Содержание

| № раздела | Наименование раздела | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 3 |
| 1 | Паспорт Программы | 4 |
| 2 | Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры г.п. Мирный | 7 |
| 2.1 | Анализ существующего состояния системы теплоснабжения | 8 |
| 2.2 | Анализ существующего состояния системы водоснабжения | 20 |
| 2.3 | Анализ существующего состояния системы водоотведения | 29 |
| 2.4 | Анализ существующего состояния системы электроснабжения | 34 |
| 2.5 | Анализ существующего состояния системы газоснабжения | 36 |
| 2.6 | Анализ существующего состояния системы захоронения (утилизации) ТБО | 37 |
| 3 | Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы г.п. Мирный | 38 |
| 3.1 | План прогнозируемой застройки г.п. Мирный | 38 |
| 3.2 | Прогноз спроса на коммунальные ресурсы со ссылкой на обоснование прогноза спроса | 41 |
| 4 | Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры | 50 |
| 5 | Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей | 55 |
| 6 | Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения г.п. Мирный | 58 |
| 7 | Управление Программой | 61 |

# ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа) городского поселения Мирный муниципального района Красноярский Самарской области (далее – г.п. Мирный) разработана в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ от 30 декабря 2004 г. "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Приказом Минрегиона РФ № 204 от 06 мая 2011 г. «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», а также Постановлением Правительства РФ № 502 от 14.06.2013 г. «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

Программа определяет основные направления развития систем коммунальной инфраструктуры г.п. Мирный, в том числе, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения, а также объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния г.п. Мирный.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры г.п. Мирный.

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие г.п. Мирный и в полной мере соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации.

## Паспорт Программы

| Наименование Программы | Долгосрочная целевая программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Мирный муниципального района Красноярский Самарской области на 2014-2033 гг. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | ФЗ РФ от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». |
| Заказчик Программы | Администрация городского поселения Мирный муниципального района Красноярский Самарской области |
| Разработчик Программы | Общество с ограниченной ответственностью «Самарская энергосервисная компания» (ООО «СамараЭСКО») |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация городского поселения Мирный муниципального района Красноярский Самарской области |
| Соисполнители Программы | МУП «Мирненское ЖКХ»; Прочие подрядные организации. |
| Цели Программы | Цели Программы: Развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства в г.п. Мирный с 2014 по 2033 годы; Модернизация и повышение эффективности существующей системы коммунальной инфраструктуры; Экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры г.п. Мирный; |
|  | Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития г.п. Мирный, создание благоприятных условий для проживания населения г.п. Мирный. |
| Задачи Программы | Определение перспективной потребности населения и объектов нового строительства городского поселения Мирный в коммунальных ресурсах; Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям; Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности; Обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов жилищного и промышленного строительства. |
| Основные индикаторы и целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы | Показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки поселения; Показатели надежности; Показатели энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов; Показатели качества коммунальных ресурсов; Критерии доступности для населения коммунальных услуг; Показатели спроса на коммунальные ресурсы; Показатели перспективных нагрузок; Показатели величин новых нагрузок; Показатели качества поставляемого коммунального ресурса; Показатели степени охвата потребителей приборами учета; Показатели надежности; Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов; Показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса; Показатели воздействия на окружающую среду. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа реализуется в течение 2014 - 2033 гг. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Общий объем финансирования Программы составляет 31 622,00 тыс. руб., в том числе: Теплоснабжение – 17 911,00 тыс. руб.; Водоснабжение – 6 811,00 тыс. руб.; Водоотведение – 6 900,00. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Повышение надежности работы систем коммунальной инфраструктуры г.п. Мирный; Повышение качества предоставления коммунальных услуг; Повышение экологической безопасности г.п. Мирный. |

## Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры г.п. Мирный

В таблице 2.1 приведены данные о наличии в населенных пунктах г.п. Мирный инфраструктуры для предоставления централизованных коммунальных услуг и ресурсов.

Таблица 2.1 – Наличие инфраструктуры в г.п. Мирный

| № п/п | Наименование населенного пункта | ТС | ВС | ВО | ЭС | ГС | ТБО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п.г.т. Мирный | Да | Да | Да | Да | Да | Да |

ТС – централизованное теплоснабжение;

ВС – централизованное водоснабжение;

ВО – централизованное водоотведение;

ЭС – централизованное электроснабжение;

ГС – централизованное газоснабжение;

ТБО – вывоз ТБО.

## 2.1  Анализ существующего состояния системы теплоснабжения

Институциональная структура теплоснабжения г.п. Мирный

МУП «Мирненское ЖКХ» осуществляет деятельность по производству и передаче тепловой энергии потребителям в Красноярском районе Самарской области. В хозяйственном ведении организации находится 8 котельных и тепловые сети (2 из них в городском поселении Мирный). Организация имеет необходимый персонал и техническое оснащение для осуществления эксплуатации и проведения ремонтных работ объектов производства и передачи тепловой энергии.

Характеристика системы теплоснабжения г.п. Мирный

Теплоснабжение на территории городского поселения Мирный осуществляется по смешанной схеме. Поселок Мирный имеет централизованную систему теплоснабжения, состоящую из одной отопительной котельной и тепловых сетей МУП «Мирненское ЖКХ». Потребителями тепловой энергии данной системы являются многоквартирные жилые дома, общественные здания, объекты образования, здравоохранения, культуры, спорта. Некоторые общественные, коммунально-бытовые здания, а также основная часть объектов индивидуального жилищного строительства п. Мирный оборудованы индивидуальными источниками тепловой энергии. Для горячего водоснабжения в городском поселении Мирный используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели. Производственные объекты на территории городского поселения Мирный имеют собственные источники тепловой энергии.

Котельная № 1 МУП «Мирненское ЖКХ» находится по адресу п. Мирный, ул. Шоссейная, 13. Котельная является централизованной, работает с постоянно обслуживающим персоналом. Котельная предназначена для отопления многоквартирных жилых домов, административных и общественных зданий на территории городского поселения Мирный. В настоящее время в котельной установлено 3 котла Viessmann Vitomax 200. Суммарная установленная мощность котельной 22,6 МВт (19,4 Гкал/ч). Основные технические характеристики котлов, представлены в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1 – Технические характеристики котлоагрегатов

| № котла | Тип котлоагрегата | Дата ввода в эксплуатацию | Располагаемая мощность, Гкал/час | Топливо | КПД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vissmann Vitomax 200 | 2009 | 0,5785 | Природный газ | 93,8 |
| 2 | Vissmann Vitomax 200 | 2009 | 6,343 | Природный газ | 93,6 |
| 3 | Vissmann Vitomax 200 | 2009 | 6,395 | Природный газ | 93,4 |

Последние режимно-наладочные работы проводились в 2012 году. Котельная оборудована приборами учета тепловой энергии. Газ является основным видом топлива на котельной. Резервное топливо не предусмотрено. Котельная работает только в отопительный сезон (4872 ч.). Производительность системы ХВО нижнего контура системы теплоснабжения составляет 5 м3/час, верхнего - 10 м3/час. Котельная отпускает тепловую энергию в горячей воде на нужды отопления потребителей по закрытой схеме. ГВС нет. Регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется качественным методом, изменением температуры теплоносителя на источнике в зависимости от температуры наружного воздуха.

В котельной установлены 2-е группы насосов. Первая группа обеспечивает циркуляцию теплоносителя в нижней зоне теплоснабжения, вторая группа обеспечивает циркуляцию теплоносителя в верхнее зоне. В таблице 2.1.2 приведены технические характеристики насосного оборудования.

Таблица 2.1.2 – Технические характеристики насосного оборудования в Котельной №1

| Тип насоса | Марка насоса | Производительность, м3/час | Напор, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Верхняя зона |
| Циркуляционный | Grundfoss TP 150-650/4AFA | 365 | 47 |
| Подпиточный | HydpaMu-2GRE 10-6 | 26 | 32 |
| Нижняя зона |
| Циркуляционный | Grundfoss TP 200-470/4AFA | 493 | 41 |
| Подпиточный | GR10-04AAAE | 10 | 31,9 |

Котельная № 5 находится по адресу п. Мирный, ул. Коммунистическая 15А. Котельная является индивидуальной, предназначена для отопления Детского сада по адресу п. Мирный, ул. Коммунистическая 15. В котельной установлено 2 котла КВа-0,1Гн суммарной установленной тепловой мощностью 0,172 Гкал/час. Основные технические характеристики котлов котельной № 5 представлены в таблице 2.1.3.

Таблица 2.1.3 – Технические характеристики котлов котельной № 5

| № котла | Тип котлоагрегата | Дата ввода в эксплуатацию | Располагаемая мощность, Гкал/час | Топливо | КПД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВа-0,1Гн | 2000 | 0,0732 | Газ | 91,2 |
| 2 | КВа-0,1Гн | 2000 | 0,0687 | Газ | 91,1 |

Последние режимно-наладочные работы на оборудовании котельной проводились в 2012 году. Приборы учета тепловой энергии отсутствуют. Газ является основным видом топлива на котельной. Резервное топливо не предусмотрено. Котельная работает только в отопительный сезон (4872 ч.). Для заполнения и подпитки теплового контура используется вода из центрального водопровода. Оборудование для подготовки исходной воды отсутствует. Котельная отпускает тепловую энергию в горячей воде на нужды отопления по закрытой схеме. ГВС нет. Регулирование отпуска тепла от котельной № 5 осуществляется качественным методом, т.е. изменением температуры на источнике.

На территории городского поселения Мирный предлагается построить котельную блочно-модульного типа для теплоснабжения перспективных общественных зданий.

Планируемую БМК № 1 предлагается разместить на Площадке № 1 (п. Мирный) для теплоснабжения культурно-развлекательного центра с бассейном и библиотекой, торгового центра, кафе, предприятия бытового обслуживания, отделения связи, филиала банка, гостиницы, комплексного предприятия коммунально-бытового обслуживания с прачечной, химчисткой, баней. Номинальная мощность котельной – 4,5 МВт.

Тепловые сети

Система теплоснабжения Котельной № 1 МУП «Мирненское ЖКХ» (п. Мирный, ул. Шоссейная, 13) тупиковая, закрытая. ГВС нет. Тепловые сети двухтрубные, симметричные, проложены надземным и подземным бесканальным способом. Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 8365 м. Трубопроводы выполнены с постепенным уменьшением диаметра в направлении от источника. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из пенополиуретанового утеплителя с покровным слоем из металла и битумно-перлитовой смеси. Тепловые сети введены в эксплуатацию в 1976 - 2010 г.г., работают по температурному графику 95/70, ЦТП отсутствуют. Защита тепловых сетей от превышения давления теплоносителя осуществляется с помощью предохранительных устройств установленных на источнике. Регулирующая и запорная арматура на тепловой сети – задвижки. Присоединение отопительных систем потребителей тепловой энергии осуществляется по зависимой схеме.

Нормативные годовые потери тепловой энергии в тепловых сетях МУП «Мирненское ЖКХ» в городском поселении Мирный составляют:

- потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции трубопроводов тепловой сети – 3540 Гкал;

- потери тепловой энергии с утечкой теплоносителя из системы – 193 Гкал;

- объем утечки теплоносителя – 3557 м3

В объем теплоносителя тепловой сети не входит объем воды внутридомовых систем отопления потребителей. Фактический расход воды для подпитки системы существенно выше в связи с утечками через фланцевые соединения трубопроводов, через трубопроводную арматуру, а также вследствие несанкционированного разбора теплоносителя из тепловой сети.

Характеристика участков тепловых сетей от котельной №1 МУП «Мирненское ЖКХ» в п. Мирный представлена в таблице 2.1.4.

Таблица 2.1.4 – Основные параметры участков тепловой сети котельной №1 МУП «Мирненское ЖКХ» в п. Мирный

| Участок теплосети | Тип прокладки | Конструкция тепловой изоляции | Наружный диаметр, мм | Длина участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловые сети нижней зоны |
| Основная магистраль |
| У1-У2 | Подземная | Битумно-перлитовая | 219 | 110 |
| У2-У3 | Подземная | Битумно-перлитовая | 219 | 70 |
| У3-У4 | Подземная | Битумно-перлитовая | 219 | 132 |
| У4-У5 | Подземная | Битумно-перлитовая | 219 | 162 |
| У5-У6 | Подземная | Битумно-перлитовая | 219 | 42 |
| У6-У7 | Подземная | Битумно-перлитовая | 219 | 40 |
| У7-У8 | Подземная | Битумно-перлитовая | 219 | 36 |
| У8-У9 | Подземная | Битумно-перлитовая | 219 | 68 |
| У9-У10 | Подземная | Битумно-перлитовая | 219 | 59 |
| У10-У11 | Подземная | Битумно-перлитовая | 219 | 52 |
| У11-У12 | Подземная | Битумно-перлитовая | 219 | 116 |
| У12-К | Надземная | Пенополиуретан | 273 | 115 |
| Распределительные сети (Ветвь 1, ответвление 2-13) |
| У13-У14 | Подземная | Битумно-перлитовая | 57 | 20 |
| У14-У16 | Подземная | Битумно-перлитовая | 76 | 60 |
| У15-У16 | Подземная | Битумно-перлитовая | 57 | 16 |
| У16-У17 | Подземная | Битумно-перлитовая | 76 | 40 |
| У17-У2 | Подземная | Битумно-перлитовая | 76 | 46 |
| Распределительные сети (Ветвь 1, ответвление 8-19) |
| У18-У19 | Подземная | Битумно-перлитовая | 76 | 52 |
| У19-У20 | Подземная | Битумно-перлитовая | 114 | 116 |
| У25-У20 | Подземная | Битумно-перлитовая | 57 | 33 |
| У21-У20 | Подземная | Битумно-перлитовая | 114 | 75 |
| У21-У22 | Подземная | Битумно-перлитовая | 114 | 60 |
| У22-У3 | Подземная | Битумно-перлитовая | 114 | 115 |
| У30-У23 | Надземная | Пенополиуретан | 114 | 31 |
| У23-У28 | Надземная | Пенополиуретан | 89 | 39 |
| У27-У28 | Надземная | Пенополиуретан | 89 | 106 |
| У27-У26 | Надземная | Пенополиуретан | 76 | 112 |
| Распределительные сети (Ветвь 1, ответвление 9-31) |
| У31-У32 | Подземная | Битумно-перлитовая | 57 | 50 |
| У32-У9 | Подземная | Битумно-перлитовая | 76 | 48 |
| Распределительные сети (Ветвь 2, ответвление 33-48) |
| У33-У34 | Подземная | Битумно-перлитовая | 159 | 30 |
| У34-У35 | Подземная | Битумно-перлитовая | 159 | 106 |
| У35А-У35 | Подземная | Битумно-перлитовая | 114 | 48 |
| У35-У36 | Подземная | Битумно-перлитовая | 159 | 24 |
| У36-У37 | Подземная | Битумно-перлитовая | 159 | 50 |
| У37-У38 | Подземная | Битумно-перлитовая | 159 | 38 |
| У38-У40 | Подземная | Битумно-перлитовая | 89 | 20 |
| У38-У39 | Подземная | Битумно-перлитовая | 159 | 36 |
| У41-У42 | Надземная | Пенополиуретан | 57 | 24 |
| У42-У43 | Надземная | Пенополиуретан | 76 | 41 |

Продолжение таблицы 2.1.4

| Участок теплосети | Тип прокладки | Конструкция тепловой изоляции | Наружный диаметр, мм | Длина участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| У43-У44 | Надземная | Пенополиуретан | 89 | 115 |
| У45-У45А | Надземная | Пенополиуретан | 114 | 31 |
| У46-У45 | Надземная | Пенополиуретан | 114 | 27 |
| У44-У46 | Надземная | Пенополиуретан | 114 | 19 |
| У44-У39 | Надземная | Пенополиуретан | 114 | 161 |
| У39-У47 | Надземная | Пенополиуретан | 273 | 2 |
| У47-У48 | Надземная | Пенополиуретан | 273 | 85 |
| Распределительные сети (Ветвь 3, ответвление 49-48) |
| У49-У50 | Надземная | Пенополиуретан | 76 | 42 |
| У50-У51 | Надземная | Пенополиуретан | 89 | 47 |
| У51-У52 | Надземная | Пенополиуретан | 114 | 85 |
| У59А-У59 | Надземная | Пенополиуретан | 76 | 45 |
| У59-У60 | Надземная | Пенополиуретан | 89 | 45 |
| У60-У61 | Надземная | Пенополиуретан | 114 | 45 |
| У61-У52 | Надземная | Пенополиуретан | 114 | 40 |
| У52-У52А | Надземная | Пенополиуретан | 159 | 15 |
| У52А-У53 | Надземная | Пенополиуретан | 159 | 40 |
| У53-У54 | Надземная | Пенополиуретан | 159 | 40 |
| У54-У55 | Надземная | Пенополиуретан | 159 | 40 |
| У55-У56 | Надземная | Пенополиуретан | 159 | 35 |
| У62А-У62 | Надземная | Пенополиуретан | 76 | 40 |
| У62-У63 | Надземная | Пенополиуретан | 89 | 52 |
| У63-У64 | Надземная | Пенополиуретан | 89 | 50 |
| У64-У65 | Надземная | Пенополиуретан | 89 | 40 |
| У65-У66 | Надземная | Пенополиуретан | 114 | 40 |
| У66-У67 | Надземная | Пенополиуретан | 114 | 40 |
| У67-У68 | Надземная | Пенополиуретан | 114 | 40 |
| У68-У56 | Надземная | Пенополиуретан | 114 | 30 |
| 56-57 | Подземная | Битумно-перлитовая | 159 | 210 |
| 57-58 | Подземная | Битумно-перлитовая | 219 | 60 |
| 58-48 | Подземная | Битумно-перлитовая | 219 | 55 |
| 75-76 | Подземная | Битумно-перлитовая | 219 | 31 |
| 76-77 | Подземная | Битумно-перлитовая | 219 | 18 |
| 77-78 | Подземная | Битумно-перлитовая | 219 | 18 |
| 78-79 | Подземная | Битумно-перлитовая | 219 | 74 |
| 79-82 | Подземная | Битумно-перлитовая | 89 | 16 |
| 79-80 | Подземная | Битумно-перлитовая | 219 | 51 |
| 80-81 | Подземная | Битумно-перлитовая | 219 | 58 |
| 81-58 | Подземная | Битумно-перлитовая | 219 | 138 |
| 69-70 | Подземная | Битумно-перлитовая | 114 | 35 |
| 70-71 | Подземная | Битумно-перлитовая | 114 | 35 |
| 71-57 | Подземная | Битумно-перлитовая | 114 | 70 |
| 72-73 | Подземная | Битумно-перлитовая | 57 | 6 |
| 73-74 | Подземная | Битумно-перлитовая | 57 | 10 |
| 74-57 | Подземная | Битумно-перлитовая | 57 | 55 |
| Сети к потребителям нижней зоны |
| 100 | Надземная | Пенополиуретан | 57 | 162 |
| 101 | Надземная | Пенополиуретан | 57 | 14 |
| 102 | Надземная | Пенополиуретан | 57 | 14 |

Продолжение таблицы 2.1.4

| Участок теплосети | Тип прокладки | Конструкция тепловой изоляции | Наружный диаметр, мм | Длина участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 103 | Надземная | Пенополиуретан | 57 | 21 |
| 104 | Надземная | Пенополиуретан | 57 | 19 |
| 105 | Надземная | Пенополиуретан | 57 | 34 |
| 106 | Надземная | Пенополиуретан | 57 | 45 |
| 107 | Надземная | Пенополиуретан | 89 | 14 |
| 108 | Надземная | Пенополиуретан | 114 | 93 |
| 109 | Надземная | Пенополиуретан | 114 | 9 |
| 110 | Надземная | Пенополиуретан | 114 | 9 |
| 111 | Надземная | Пенополиуретан | 57 | 38 |
| 112 | Надземная | Пенополиуретан | 76 | 16 |
| 113 | Надземная | Пенополиуретан | 57 | 64 |
| 114 | Надземная | Пенополиуретан | 57 | 6 |
| 115 | Надземная | Пенополиуретан | 57 | 8 |
| 116 | Надземная | Пенополиуретан | 57 | 8 |
| 117 | Надземная | Пенополиуретан | 57 | 6 |
| 118 | Надземная | Пенополиуретан | 57 | 6 |
| 119 | Надземная | Пенополиуретан | 57 | 3 |
| 120 | Надземная | Пенополиуретан | 57 | 24 |
| 121 | Надземная | Пенополиуретан | 57 | 38 |
| 122 | Надземная | Пенополиуретан | 32 | 28 |
| 123 | Надземная | Пенополиуретан | 57 | 19 |
| 124 | Надземная | Пенополиуретан | 57 | 29 |
| 125 | Надземная | Пенополиуретан | 38 | 10 |
| 126 | Надземная | Пенополиуретан | 57 | 29 |
| 127 | Надземная | Пенополиуретан | 57 | 84 |
| 128 | Надземная | Пенополиуретан | 89 | 9 |
| 129 | Надземная | Пенополиуретан | 114 | 110 |
| 130 | Надземная | Пенополиуретан | 114 | 15 |
| 131 | Надземная | Пенополиуретан | 114 | 94 |
| 132 | Надземная | Пенополиуретан | 114 | 56 |
| 133 | Надземная | Пенополиуретан | 89 | 26 |
| 134 | Надземная | Пенополиуретан | 114 | 31 |
| 135 | Надземная | Пенополиуретан | 114 | 6 |
| 136 | Надземная | Пенополиуретан | 114 | 24 |
| 137 | Надземная | Пенополиуретан | 89 | 25 |
| 138 | Надземная | Пенополиуретан | 38 | 1 |
| 139 | Надземная | Пенополиуретан | 57 | 5 |
| 140 | Надземная | Пенополиуретан | 57 | 42 |
| 141 | Надземная | Пенополиуретан | 57 | 14 |
| 142 | Надземная | Пенополиуретан | 57 | 10 |
| 143 | Надземная | Пенополиуретан | 57 | 9 |
| 144 | Надземная | Пенополиуретан | 57 | 8 |
| 145 | Надземная | Пенополиуретан | 25 | 8 |
| 146 | Надземная | Пенополиуретан | 38 | 9 |
| 147 | Надземная | Пенополиуретан | 57 | 50 |
| 148 | Надземная | Пенополиуретан | 57 | 8 |
| 149 | Надземная | Пенополиуретан | 57 | 8 |
| 150 | Надземная | Пенополиуретан | 57 | 8 |
| 151 | Надземная | Пенополиуретан | 57 | 17 |

Продолжение таблицы 2.1.4

| Участок теплосети | Тип прокладки | Конструкция тепловой изоляции | Наружный диаметр, мм | Длина участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 152 | Надземная | Пенополиуретан | 57 | 17 |
| 153 | Надземная | Пенополиуретан | 57 | 17 |
| 154 | Надземная | Пенополиуретан | 57 | 17 |
| 155 | Надземная | Пенополиуретан | 57 | 27 |
| 156 | Надземная | Пенополиуретан | 57 | 27 |
| 157 | Надземная | Пенополиуретан | 57 | 27 |
| 158 | Надземная | Пенополиуретан | 57 | 27 |
| 159 | Надземная | Пенополиуретан | 57 | 13 |
| 160 | Надземная | Пенополиуретан | 57 | 12 |
| 161 | Надземная | Пенополиуретан | 57 | 8 |
| 162 | Надземная | Пенополиуретан | 57 | 10 |
| 163 | Надземная | Пенополиуретан | 57 | 9 |
| 164 | Надземная | Пенополиуретан | 57 | 11 |
| 165 | Надземная | Пенополиуретан | 57 | 7 |
| 166 | Надземная | Пенополиуретан | 57 | 9 |
| 167 | Надземная | Пенополиуретан | 57 | 38 |
| 168 | Надземная | Пенополиуретан | 57 | 15 |
| 169 | Надземная | Пенополиуретан | 57 | 25 |
| 170 | Надземная | Пенополиуретан | 57 | 10 |
| 171 | Надземная | Пенополиуретан | 32 | 46 |
| 172 | Надземная | Пенополиуретан | 32 | 24 |
| 173 | Надземная | Пенополиуретан | 57 | 6 |
| 174 | Надземная | Пенополиуретан | 32 | 24 |
| 175 | Надземная | Пенополиуретан | 57 | 6 |
| 176 | Надземная | Пенополиуретан | 57 | 6 |
| 177 | Надземная | Пенополиуретан | 57 | 20 |
| 178 | Надземная | Пенополиуретан | 114 | 21 |
| 179 | Надземная | Пенополиуретан | 57 | 20 |
| 180 | Надземная | Пенополиуретан | 57 | 17 |
| 181 | Надземная | Пенополиуретан | 114 | 29 |
| 182 | Надземная | Пенополиуретан | 57 | 15 |
| 183 | Надземная | Пенополиуретан | 57 | 12 |
| 184 | Надземная | Пенополиуретан | 32 | 8 |
| 185 | Надземная | Пенополиуретан | 114 | 38 |
| 186 | Надземная | Пенополиуретан | 114 | 16 |
| Тепловые сети верхней зоны |
| Основная магистраль |
| В1-В2 | Надземная | Пенополиуретан | 114 | 54 |
| В2-В3 | Надземная | Пенополиуретан | 114 | 18 |
| В3-В4 | Надземная | Пенополиуретан | 159 | 45 |
| В4-В5 | Надземная | Пенополиуретан | 159 | 20 |
| В5-В6 | Надземная | Пенополиуретан | 159 | 30 |
| В6-В7 | Надземная | Пенополиуретан | 159 | 34 |
| В7-В8 | Надземная | Пенополиуретан | 219 | 60 |
| В8-В9 | Надземная | Пенополиуретан | 279 | 128 |
| В9-В10 | Надземная | Пенополиуретан | 279 | 24 |
| В10-В11 | Надземная | Пенополиуретан | 279 | 64 |
| В11-В12 | Надземная | Пенополиуретан | 326 | 31 |
| В12-В13 | Надземная | Пенополиуретан | 326 | 52 |

Продолжение таблицы 2.1.4

| Участок теплосети | Тип прокладки | Конструкция тепловой изоляции | Наружный диаметр, мм | Длина участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В13-В14 | Надземная | Пенополиуретан | 326 | 51 |
| В14-В15 | Надземная | Пенополиуретан | 326 | 152 |
| В15-К | Надземная | Пенополиуретан | 326 | 174 |
| Распределительные сети (ответвление 16-10) |
| В16-В10 | Надземная | Пенополиуретан | 159 | 39 |
| Распределительные сети (ответвление 17-12) |
| В17-В18 | Надземная | Пенополиуретан | 114 | 42 |
| В18-В19 | Надземная | Пенополиуретан | 159 | 39 |
| В19-В20 | Надземная | Пенополиуретан | 159 | 6 |
| В20-В21 | Надземная | Пенополиуретан | 114 | 35 |
| В21-В22 | Надземная | Пенополиуретан | 159 | 48 |
| В22-В12 | Надземная | Пенополиуретан | 159 | 20 |
| Сети к потребителям верхней зоны |
| 201 | Надземная | Пенополиуретан | 57 | 35 |
| 202 | Надземная | Пенополиуретан | 114 | 13 |
| 203 | Надземная | Пенополиуретан | 114 | 6 |
| 204 | Надземная | Пенополиуретан | 114 | 46 |
| 205 | Надземная | Пенополиуретан | 114 | 256 |
| 206 | Надземная | Пенополиуретан | 114 | 62 |
| 207 | Надземная | Пенополиуретан | 114 | 207 |
| 208 | Надземная | Пенополиуретан | 114 | 31 |
| 209 | Надземная | Пенополиуретан | 114 | 62 |
| 210 | Надземная | Пенополиуретан | 114 | 78 |
| 211 | Надземная | Пенополиуретан | 114 | 17 |
| 212 | Надземная | Пенополиуретан | 114 | 95 |
| 213 | Надземная | Пенополиуретан | 76 | 113 |
| 214 | Надземная | Пенополиуретан | 114 | 7 |
| 215 | Надземная | Пенополиуретан | 159 | 138 |
| 216 | Надземная | Пенополиуретан | 114 | 95 |
| 217 | Надземная | Пенополиуретан | 114 | 4 |
| 218 | Надземная | Пенополиуретан | 114 | 44 |
| 219 | Надземная | Пенополиуретан | 114 | 4 |
| 220 | Надземная | Пенополиуретан | 89 | 67 |
| 221 | Надземная | Пенополиуретан | 58 | 11 |
| 222 | Надземная | Пенополиуретан | 89 | 12 |
| 223 | Надземная | Пенополиуретан | 89 | 12 |
| 224 | Надземная | Пенополиуретан | 114 | 33 |
| 225 | Надземная | Пенополиуретан | 89 | 10 |
| 226 | Надземная | Пенополиуретан | 89 | 10 |
| 227 | Надземная | Пенополиуретан | 114 | 10 |
| 228 | Надземная | Пенополиуретан | 57 | 11 |
| 229 | Надземная | Пенополиуретан | 38 | 11 |

Зоны действия источников тепловой энергии

Границы зон действия систем теплоснабжения определены местоположением самых отдаленных потребителей. На рисунке 2.1.1 представлены существующие зоны действия источников теплоснабжения городского поселения Мирный.

Рисунок 2.1.1 – Зоны действия систем теплоснабжения п. Мирный

Балансы мощности и тепловой нагрузки

Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов по г.п. Мирный

Расчетные показатели тепловой мощности систем теплоснабжения МУП «Мирненское ЖКХ» городского поселения Мирный, представлены в таблицах 2.1.5 – 2.1.6.

Таблица 2.1.5 – Значения тепловой мощности и тепловой нагрузки системы теплоснабжения Котельной № 1 МУП «Мирненское ЖКХ» (п. Мирный,                            ул. Шоссейная, 13), Гкал/ч

| № п/п | Наименование | Базовое значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | 19,433 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии | 18,523 |
| 3 | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды котельной | 0,027 |
| 4 | Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто | 18,496 |
| 5 | Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, в т.ч.: | 0,766 |
| 5.1 | теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | 0,727 |
| 5.2 | потерей теплоносителя | 0,040 |
| 6 | Тепловая мощность котлов на резервном топливе | 0 |
| 7 | Тепловая нагрузка подключенных потребителей | 13,213 |
| 8 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности источника тепловой энергии | +4,516 |

Таблица 2.1.6 – Значения тепловой мощности и тепловой нагрузки системы теплоснабжения Котельной № 5 МУП «Мирненское ЖКХ» (Детский сад по адресу п. Мирный, ул. Коммунистическая, 15А), Гкал/ч

| № п/п | Наименование | Базовое значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | 0,172 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии | 0,142 |
| 3 | Затраты тепловой мощности на собственные и хоз. нужды котельной | 0,001 |
| 4 | Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто | 0,141 |
| 5 | Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, в т.ч.: | - |
| 6 | Тепловая мощность котлов на резервном топливе | - |
| 7 | Тепловая нагрузка подключенных потребителей | 0,084 |
| 8 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности источника тепловой энергии | +0,057 |

Баланс теплоносителя существующей системы теплоснабжения в городском поселении Мирный представлен в таблице 2.1.7.

Таблица 2.1.7 – Баланс теплоносителя системы теплоснабжения Котельной № 1 МУП «Мирненское ЖКХ» (п. Мирный, ул. Шоссейная, 13).

| № п/п | Наименование | Базовое значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тепловая нагрузка + потери, Гкал/ч | 13,980 |
| 2 | Расход теплоносителя, т/ч | 559,2 |
| 3 | Объем теплоносителя в тепловой сети, м3 | 292 |
| 4 | Расход воды для подпитки тепловой сети, м3/ч | 0,730 |

Продолжение таблицы 2.1.7

| № п/п | Наименование | Базовое значение |
| --- | --- | --- |
| 5 | Аварийная величина подпитки тепловой сети, м3/ч | 2,190 |
| 6 | Производительность системы водоподготовки, м3/ч | 15,000 |
| 7 | Годовой расход воды для подпитки тепловой сети, м3 | 3854 |
| 8 | Резерв (+) / дефицит (–) производительности системы водоподготовки, м3 | +12,810 |

Расчетные значения расхода топлива существующих котельных городского поселения Мирный приведены в таблицах 2.1.8 – 2.1.9.

Таблица 2.1.8 – Топливный баланс Котельной № 1 МУП «Мирненское ЖКХ» (п. Мирный, ул. Шоссейная, 13)

| № п/п | Наименование показателя | Базовое значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Суммарная тепловая нагрузка котельной, Гкал/ч | 14,007 |
| 2 | Расчетная годовая выработка тепловой энергии, Гкал | 34666 |
| 3 | Максимальный часовой расход условного топлива, т у.т./ч | 2,8 |
| 4 | Удельный расход основного топлива, кг у.т./Гкал | 152,625 |
| 5 | Расчетный годовой расход основного топлива, т у.т. | 5290,9 |
| 6 | Расчетный годовой расход основного топлива, тыс. м3 природного газа | 4584,8 |

Таблица 2.1.9 – Топливный баланс Котельной № 5 (п. Мирный, ул. Коммунистическая, 15А)

| № п/п | Наименование показателя | Базовое значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Суммарная тепловая нагрузка котельной, Гкал/ч | 0,084 |
| 2 | Расчетная годовая выработка тепловой энергии, Гкал | 209 |
| 3 | Максимальный часовой расход условного топлива, т у.т./ч | 0,022 |
| 4 | Удельный расход основного топлива, кг у.т./Гкал | 156,986 |
| 5 | Расчетный годовой расход основного топлива, т у.т. | 32,8 |
| 6 | Расчетный годовой расход основного топлива, тыс. м3 природного газа | 28,4 |

Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта  тепловой энергии

Тарифы на тепловую энергию МУП «Мирненское ЖКХ» представлены в таблице 2.1.10.

Таблица 2.1.10 – Тарифы на тепловую энергию МУП «Мирненское ЖКХ».

| Наименование показателя | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф на тепловую энергию, руб. за 1 Гкал | 928 | 1107 | 1107 | 1107 | 1235 | 1332 | 1386 |
| Изменение относительно предыдущего | - | (19% | 0 | 0 | (12% | (8% | (4% |

Динамика утверждённых тарифов представлена на графике 2.1.1.

График 2.1.1 – Динамика утвержденных тарифов на тепловую энергию МУП «Мирненское ЖКХ».

Тариф на тепловую энергию для потребителей МУП «Мирненское ЖКХ» (Муниципальный район Красноярский) установлен приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 12 декабря 2013 г. № 401 и представлен в таблице 2.1.11.

Таблица 2.1.11 – Тариф на тепловую энергию для потребителей МУП «Мирненское ЖКХ» (Муниципальный район Красноярский)

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением | Острый и редуцирован-ный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/кв. см | от 2,5 до 7,0 кг/кв. см | от 7,0 до 13,0 кг/кв. см | свыше 13,0 кг/кв. см |  |
| 1 | МУП "Мирненское ЖКХ" | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС) |
| 1.1. |  | Одноставоч. руб./Гкал | с 01.01.2014 до 30.06.2014 | 1332 | - | - | - | - | - |
| 1.2. |  |  | с 01.07.2014 до 31.12.2014 | 1386 | - | - | - | - | - |
| 2 |  | Население (с учетом НДС) |
| 2.1. |  | Одноставоч. руб./Гкал | с 01.01.2014 до 30.06.2014 | 1571,76 | - | - | - | - | - |
| 2.2. |  |  | с 01.07.2014 до 31.12.2014 | 1635,48 | - | - | - | - | - |

2.2  Анализ существующего состояния системы водоснабжения

Институциональная структура водоснабжения г.п. Мирный

Организацией, эксплуатирующей системы водоснабжения п.г.т. Мирный, является МУП «Мирненское ЖКХ». Организация выполняет работы и оказывает услуги по водоснабжению, в том числе:

- добыча пресных подземных вод для  сельскохозяйственного водоснабжения;

- подключение потребителей к системе водоснабжения;

- обслуживание водопроводных сетей;

- установка приборов учета (водомеров), их опломбировка;

- демонтаж и монтаж линий водоснабжения.

Сведения о водоснабжающей организации МУП «Мирненское ЖКХ», обеспечивающей потребности в воде населённые пункты представлены в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1 – Основные сведения о водоснабжающей организации

| Наименование организации | МУП «Мирненское ЖКХ» |
| --- | --- |
| ИНН организации | 6376003719 |
| КПП организации | 637601001 |
| Вид деятельности | Водоснабжение (подъём + очистка + транспортировка) |
| Вид товара |
| Техническая вода | нет |
| Питьевая вода | да |
| Адрес организации |
| Юридический адрес: | 446377, Самарская область, Красноярский район, п. Мирный, ул. Нефтяников, д. 3а. |
| Почтовый адрес: | 446377, Самарская область, Красноярский район, п. Мирный, ул. Нефтяников, д. 3а. |
| Руководитель |
| Фамилия, имя, отчество: | Инчин Владимир Александрович, тел.: (846-57) 2-32-39 |
| Главный бухгалтер |
| Фамилия, имя, отчество: | Инчина Елена Сергеевна, тел.: (846-57) 2-32-39 |

Результаты хозяйственной деятельности водоснабжающей организации по г.п. Мирный за 2013 год представлены в таблице 2.2.2.

Таблица 2.2.2 – Результаты хозяйственной деятельности водоснабжающей организации по п.г.т. Мирный

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид регулируемой деятельности (производство, передача и сбыт холодной воды) | x | Водоснабжение (подъём +очистка+транспортировка) |
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности | тыс. руб. | 13315,3 | 12466,8 | 12 576,9 |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 12060,7 | 11269,4 | 10 334,1 |

Продолжение таблицы 2.2.2

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Амортизация | тыс. руб. | 1197,9 | 1307 | 1360 |
| 3.2 | Анализ воды | тыс. руб. | 100,2 | 80,8 | 76,4 |
| 3.3 | Аренда а/т | тыс. руб. | 7,5 | 5,6 | 3,9 |
| 3.4 | Водный налог | тыс. руб. | 183,6 | 142,1 | 183,7 |
| 3.5 | ГСМ | тыс. руб. | 215,8 | 152,4 | 136,7 |
| 3.6 | Зарплата | тыс. руб. | 2040,9 | 2073,6 | 2035,1 |
| 3.7 | Резерв на оплату отпусков | тыс. руб. |  |  | 247,2 |
| 3.8 | Материалы | тыс. руб. | 824,8 | 387,3 | 418,3 |
| 3.9 | Общех. затраты | тыс. руб. |  | 1473,4 | 1602,4 |
| 3.10 | Отопление | тыс. руб. | 48,7 | 47,2 | 47,1 |
| 3.11 | Отч от з/п | тыс. руб. | 665,4 | 536,1 | 603,4 |
| 3.12 | Проверка пожарных гидрантов | тыс. руб. |  | - | 37 |
| 3.13 | ремонт и т/о а/м | тыс. руб. | 5,3 | 17,6 | 1,2 |
| 3.14 | Расходы на услуги производ. характера | тыс. руб. |  | - | 14,1 |
| 3.15 | Капремонт водопровода | тыс. руб. | 430,1 | 1410,7 | - |
| 3.16 | Цеховые | тыс. руб. | 745,6 | 511,7 | 694,3 |
| 3.17 | Электроэнергия | тыс. руб. | 3404,9 | 2891,8 | 2847,1 |
| 3.18 | Энергетическое обследование предприятия | тыс. руб. | 24 | 26,2 | 26,2 |
| 4 | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (водоснабжение и передача холодной воды) | тыс. руб. | 1254,6 | 1197,4 | 2242,8 |
| 5 | Установленная мощность водозабора | тыс. м3 / сутки | 3,0 | 3,0 | 4,4 |
| 6 | Установленная мощность водопровода | тыс. м3 / сутки | 3,0 | 3,0 | 4,4 |
| 7 | Поднято воды | тыс. м3/год | 450,84 | 437,26 | 395,292 |
| 8 | Подано воды в сеть | тыс. м3/год | 450,84 | 437,26 | 395,292 |
| 9 | Полезный отпуск воды в сеть всего | тыс. м3/год | 450,84 | 437,26 | 395,292 |
| 10 | Утечки и неучтённый расход воды | тыс. м3/год | 90,17 | 87,45 | 79,058 |
| 11 | Отпущено воды потребителям | тыс. м3/год | 360,67 | 349,81 | 316,234 |

Взаимоотношения предприятия с потребителями услуг осуществляется на договорной основе.  Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством. Представление услуг по водоснабжению предприятие производит самостоятельно.

Характеристика системы водоснабжения

Хозяйственно-питьевое и производственное водоснабжение объектов г.п. Мирный организовано из подземных водоисточников. Право на использование недрами с целью добычи подземных вод осуществляется на основании «Лицензии на право пользования недрами» № 01273. Водоснабжение поселения осуществляется из 2 водозаборов: «Лесной» и «Северный», расположенных в городском поселении.

Водозабор «Северный» состоит из 9 скважин, расположен в верхней части поселка. Вода со скважин поступает в 2-е накопительные емкости по 1000 м3 каждая, сюда же поступает вода и с водозабора «Лесной». Из емкостей часть воды через насосную станцию, сетевыми насосами подается потребителям (жилые пятиэтажные дома), часть воды подается в нижнюю часть поселка: многоэтажные дома и прочим потребителям.

Водозабор «Лесной» расположен в пределах северо-восточной части поселка в зеленой зоне. Водозабор состоит из 15 скважин (14 рабочих и 1 резервная), расположенных в два ряда параллельно на расстоянии 200 м глубиной от 21 до 26 м, работающих круглогодично, в течение суток по графику. Вода насосами подается в две накопительные емкости по 63 м3 откуда забирается насосами насосной станцией второго подъема, и по двум водоводам перекачивается в два резервуара по 1000 м3, далее распространяется потребителям.

Краткая техническая характеристика скважин представлена в таблице 2.2.3.

Таблица 2.2.3 – Характеристика скважин  п.г.т. Мирный

| № п/п | № скважины по паспорту | Дата ввода в экспл. | Глубина скважин, м | Дебет, м3/ч | Отметка о выполнении ремонтных работ, год | Состояние на 01.01.2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| водозабор «Лесной» |
| 1 | 1 | 30.07.2002 | 22 | 22,3 |  | рабочее |
| 2 | 2 | 29.07.2002 | 22 | 16,5 | Замена насоса в 2013 г. | рабочее |
| 3 | 3 | 01.08.2002 | 24 | 22,0 |  | рабочее |
| 4 | 4 | 01.08.2002 | 24 | 22,0 |  | рабочее |
| 5 | 5 | 01.08.2002 | 24 | 22,0 |  | нерабочее |
| 6 | 6 | 01.08.2002 | 24 | 15,0 | перебурена в октябре 2012 г. | рабочее |
| 7 | 7 | 01.08.2002 | 21 | 15,0 | перебурена в 2011 г. | рабочее |
| 8 | 8 | 21.01.2003 | 22 | 15,0 | Замена насоса в 2013 г. | рабочее |
| 9 | 9 | 28.08.2002 | 23 | 15,0 |  | рабочее |
| 10 | 10 | 28.08.2002 | 26 | 15,0 |  | рабочее |
| 11 | 11 | 28.08.2002 | 23 | 15,0 |  | рабочее |
| 12 | 12 | 01.09.2002 | 23 | 15,0 |  | нерабочее |
| 13 | 13 | 00.12.1998 | 46 | 18,0 | Замена насоса июль 2012 г. | рабочее |
| 14 | 14 | 00.06.1999 | 25 |  |  | нерабочее |
| 15 | 15 | 00.12.2002 | 25 | 10 |  | рабочее |
| водозабор «Северный» |
| 1 | 1 | 2011 | 89 | 10 | Замена насоса в 2013 г. | рабочее |
| 2 | 2 | 2010 | 90 | 14 |  | рабочее |
| 3 | 99/3 | 2012 | 86 | 15 |  | рабочее |
| 4 | 31/4 | 2003 | 86 | 6 |  | рабочее |
| 5 | 31/5 | 2003 | 86 | 6 | Замена насоса в 2012 г. | рабочее |
| 6 | 31/6 | 2003 | 86 | 6 |  | рабочее |
| 7 | 31/7 | 2005 | 85 | 7 | Перебурена в 2010 г. | рабочее |
| 8 | 31/8 | 2005 | 86 | 10 | Замена насоса в 2012 г. | рабочее |
| 9 | 31/9 | 2005 | 87 | 10 |  | рабочее |

Используется вода на хозяйственно-питьевые и производственные нужды, в том числе на полив приусадебных участков и пожаротушения.

Краткая техническая характеристика сооружений, установленных в системе водоснабжения п.г.т. Мирный, представлена в таблице 2.2.4.

Таблица 2.2.4 – Краткая техническая характеристика сооружений

| Место размещения, краткая характеристика | Год ввода в эксплуатацию оборудования | Кол-во, шт. | Текущее техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| Резервуар чистой воды: V=63 м3 | 2002 | 2 | удов. |
| Резервуар чистой воды V=1000 м3 | 2003/ 1986 | 2 | удов. |

Насосная станция 2-го подъёма и дожимная насосная станция предназначены для подачи воды непосредственно в водоразборную сеть городского поселения с параметрами, необходимыми для обеспечения потребителей водой требуемого количества.

Характеристика системы хозяйственно-питьевого водоснабжения п.г.т. Мирный за 2013 год представлена в таблице 2.2.5.

Таблица 2.2.5 – Характеристика системы водоснабжения

| Кол-во населения, пользующегося водопроводом | 6 913 чел. |
| --- | --- |
| Мощность водозабора №1 | Производительность, мЗ/сутки | Проектная | 2880 |
|  |  | Фактическая | 1200 |
| Мощность водозабора №2 | Производительность, мЗ/сутки | Проектная | 1506 |
|  |  | Фактическая | 800 |
| Характеристика водопроводных сетей | Устройство водопровода (закольцован, тупиковый, смешанный) | смешанный |
|  | Протяженность сетей (км) | 46,7 |
|  | Материал труб, диаметр трубопроводов | металл, ПЭ |
|  | Кол-во колонок на сетях | 5 |
|  | Кол-во колодцев | 123 |
|  | Количество пожарных гидрантов | 47 |

На территории г. п. Мирный м. р. Красноярский Самарской обл. за 2013 г. бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения отсутствуют.

Балансы мощности и ресурса

Баланс подачи и реализации воды с разделением по видам водопотребителей в зонах действия водоисточников в г. п. Мирный приведены в таблице 2.2.6.

Таблица 2.2.6 – Баланс водоснабжения, тыс. м3

| № п/п | Наименование показателя | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды | 450,84 | 437,26 | 395,292 |
| 2 | Подано в сеть | 450,84 | 437,26 | 395,292 |
| 3 | Потери и неучтённый расход воды | 90,17 | 87,45 | 79,058 |
| 4 | Отпущено воды по категориям потребителей | 360,67 | 349,81 | 316,234 |
| 4.1 | население | 324,86 | 315,07 | 284,832 |
| 4.2 | прочие организации | 35,81 | 34,74 | 31,402 |

В таблице 2.2.6 поднятая вода – величина, принятая по показаниям приборов учёта, установленных на артезианских скважинах.

Зона действия системы водоснабжения

На рисунке 2.2.1 представлена имеющаяся и перспективные зоны действия системы водоснабжения в городском поселении Мирный.

Рисунок 2.2.1 – Существующая и перспективная зона действия централизованных систем водоснабжения г.п. Мирный

Резерв (дефицит) мощности системы водоснабжения г.п. Мирный

Резерв (дефицит) существующей располагаемой мощности системы водоснабжения п.г.т. Мирный при обеспечении перспективных нагрузок, представлен в таблице 2.2.7.

Таблица 2.2.7 – Резерв (дефицит) существующей располагаемой мощности системы водоснабжения, м3 / сутки

| Наименование параметра | 2013 год |
| --- | --- |
| Установленная мощность водозабора | 4 386 |
| Потребность в подаче воды для покрытия нужд нагрузки потребителей | 1 220 |
| потребители, в т.ч.: население прочие потребители | 1094,392 125,608 |
| Резерв (+) / дефицит (–) мощности | +3 166 |

Воздействие на окружающую среду

Целью осуществления мероприятий по охране окружающей среды, по предотвращению и (или) снижению воздействия на окружающую среду является улучшение (оздоровление) среды жизнедеятельности в границах проектирования.

Повышение качества водоснабжения населения п.г.т. Мирный обеспечивается за счет:

- Благоустройства территорий водозаборов.

- Реконструкции старых и строительства новых водопроводов и насосных станций.

- Строгого соблюдения режима использования 2-го и 3-го поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения.

- Оборудования насосных станций современными системами водоподготовки.

- Правильной эксплуатации и поддержания надлежащего технического состояния водопроводных сооружений и сетей.

- Тампонажа бездействующих водозаборных скважин.

Цены (тарифы) в сфере водоснабжения

Утвержденные тарифы Министерством Энергетики и ЖКХ Самарской области на холодную воду населению п.г.т. Мирный от МУП «Мирненское ЖКХ» приведены в таблице 2.2.8, динамика изменения тарифов на холодную воду наглядно представлена на рисунке 2.2.2.

Таблица 2.2.8 – Сведения по тарифам на холодную воду,  руб. /м3 (без НДС)

| Наименование | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01-30.06 | 01.07-31.08 | 01.09-31.12 | 01.01-30.06 | 01.07-31.12 | 01.01-30.06 | 01.07-31.12 |
| Величина установленного тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) | 27,39 | 29,03 | 30,57 | 30,57 | 33,17 | 33,17 | 34,08 |

Рисунок 2.2.2 – Динамика роста тарифов на холодную воду

Диаграмма наглядно показывает ежегодный рост тарифа на холодную воду.

Характеристика качества системы водоснабжения

Качество воды по минерализации общей жёсткости, по микробиологическим и бактериологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1047-01 «Вода питьевая».

Однако результаты многолетнего контроля показали, что из-за коррозии и отложений в трубопроводах качество воды ежегодно ухудшается в связи со старением трубопроводных сетей. Растет процент утечек особенно в сетях со стальными трубопроводами притом, что их срок службы достаточно низкий и составляет 15 лет (для сравнения срок службы чугунных трубопроводов 35-40 лет, полиэтиленовых более 50 лет, керамических – 30 лет).

Основными факторами, влияющими на ухудшение микробиологических показателей качества водопроводной воды, являются:

- увеличение аварийности вследствие износа водопроводных сетей и сооружений;

- неисполнение ежегодных мероприятий по обеззараживанию водопроводных сетей (промывка с хлорированием), предусмотренных правилами эксплуатации;

- невыполнение мероприятий по промывке и обеззараживанию сетей водоснабжения после ликвидации аварийных ситуаций.

Повышение качества водоснабжения населения обеспечивается за счет:

- Благоустройства территорий водозаборов.

- Реконструкции старых и строительства новых водоводов и насосных станций.

- Строгого соблюдения режима использования 2-го и 3-го поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения.

- Оборудования насосных станций современными системами водоподготовки.

- Правильной эксплуатации и поддержания надлежащего технического состояния водопроводных сооружений и сетей.

- Тампонажа бездействующих водозаборных скважин;

Доля поставки ресурса по приборам учета

Объемы реализации воды определяются как по приборам учета, установленным у потребителей, так и расчетным путем по нормативам потребления. Ввиду отсутствия полного укомплектования приборами учёта потребителей, объём потерь выполнен оценочным и расчётным методами.

Данные по оснащенности потребителей и собственных объектов приборами учета (ПУ) приведены в таблице 2.2.9.

Таблица 2.2.9 – Данные по оснащенности приборами учёта

| Наименование | Кол-во потребителей, шт. | Кол-во ПУ, шт. | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- |
| Артезианские скважины: водозабор «Лесной» водозабор «Северный» | 15 9 | 15 2 (объединены) | 100 100 |
| Население многоквартирного жилого фонда | 2 762 | 1 691 | 61,2 |
| Население частного жилого фонда | 350 | 233 | 66,6 |
| Бюджетные организации | 25 | 13 | 52 |
| Прочие организации | 74 | 58 | 78,4 |

Технические и технологические проблемы в системе водоснабжения

По данным водоснабжающей организации, в системе водоснабжения п.г.т. Мирный выделено несколько особо значимых технических проблем:

- требуется закольцовка некоторых участков водопровода;

- некоторые участки водопровода заложены менее чем на 2 метра, что не дает возможности разделения теплосети и водопровода;

- существующие трубопроводы системы водоснабжения в основном исчерпали свой нормативный срок службы, в результате высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления. Требуется замена некоторых участков водопровода;

- отсутствует резервное питание на водозаборе №2;

- установка общедомовых приборов учета.

Надежность работы систем водоснабжения

Надежность системы водоснабжения г.п. Мирный обеспечивается наличием резервных скважин, резервуаров и насосных агрегатов.

Для целей комплексного развития систем водоснабжения главным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

- перебои в водоснабжении (часы, дни);

- частота отказов в услуге водоснабжения.

Параметры оценки надежности предоставляемых услуг водоснабжения представлены в таблице 2.2.10.

Таблица 2.2.10 – Параметры оценки надежности предоставляемых услуг водоснабжения

| Нормативные параметры надежности | Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров надежности | Учетный период (величина) снижения оплаты за нарушение параметров | Условия расчета |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При наличии приборов учета | При отсутствии приборов учета |
| Кол-во аварий и повреждений на 1 км сети в год | а) не более 8 часов в течение одного месяца б) при аварии – не более 4 часов | за каждый час, превышающий допустимый период нарушения | по показаниям приборов учета | с 1 чел. по установлен. нормативу |

Водоснабжающая организация, действующая на территории г.п. Мирный, имеет необходимый квалифицированный персонал по ремонту, наладке, обслуживанию, эксплуатации водопроводных сооружений и сетей. Имеется необходимая техника для проведения земляных работ, строительства и ремонта водопроводных сетей.

Наружные сети п.г.т. Мирный закольцованы, имеют большой процент износа (60÷70%) и требуют замены.

2.3   Анализ существующего состояния системы водоотведения

Институциональная структура водоотведения г.п. Мирный

Единственной организацией, осуществляющей прием, транспортировку и очистку сточных вод от объектов городского поселения, в настоящее время является МУП «Мирненское ЖКХ». Сведения об организации МУП «Мирненское ЖКХ» представлены в таблицах 2.3.1.

Таблица 2.3.1 – Основные сведения об организации МУП «Мирненское ЖКХ»

| Наименование организации | МУП «Мирненское ЖКХ» |
| --- | --- |
| ИНН организации | 6376003719 |
| КПП организации | 637601001 |
| Вид деятельности | Оказание услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |
| Режим налогообложения | общий |
| Адрес организации |
| Юридический адрес: | 446377, Самарская область, Красноярский район, п. Мирный, ул. Нефтяников, д. 3а. |
| Почтовый адрес: | 446377, Самарская область, Красноярский район, п. Мирный, ул. Нефтяников, д. 3а. |
| Руководитель |
| Фамилия, имя, отчество: | Инчин Владимир Александрович, тел.: (846-57) 2-32-39 |
| Главный бухгалтер |
| Фамилия, имя, отчество: | Инчина Елена Сергеевна, тел.: (846-57) 2-32-40 |

Информация об основных показателях финансово- хозяйственной деятельности организации за 2013 год  представлены в таблице 2.3.2.

Таблица 2.3.2 – Результаты хозяйственной деятельности по водоотведению за 2013 год

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид регулируемой деятельности (передача и сброс сточных вод) | x | Водоотведение (очистка + транспортировка) |
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности | тыс. руб. | 11701,8 |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 13451,2 |
| 3.1 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: | тыс. руб. | 427,0 кВт/час*3,37=1440,7 |
| 3.2 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 5893,6 |
| 3.3 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 2223,4 |
| 3.4 | Расходы на амортизацию основных производственных средств, используемых в технологическом процессе | тыс. руб. | 346,3 |
| 3.5 | Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе | тыс. руб. | 104,7 |

Продолжение таблицы 2.3.2

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.10 | Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт | тыс. руб. | 1375 |
| 3.11 | Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт | тыс. руб. | 870,7 |
| 3.12 | Расходы на кап. и текущий ремонт ОС (в т.ч. инфо об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 % суммы расходов по указанной статье расходов) | тыс. руб. | 291,3 |
| 3.12.1 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению к регулируемым видам деятельности | тыс. руб. | 905,5 |
| 4 | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (очистка и транспортировка сточных вод) | тыс. руб. | -1749,4 |
| 5 | Принято сточных вод | тыс. м3/год | 447,011 |
| 6 | Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (тыс. куб. метров) | тыс. м3/год | 447,011 |
| 7 | Протяженность магистральных сетей | км | 18,5 |
| 8 | Протяженность разводящих сетей | км |  |
| 9 | Количество КНС | ед. | 2 |
| 10 | Количество КОС |  | 1 |
| 11 | Среднес. числен. осн. производств. персонала | чел. | 35 |

Характеристика системы водоотведения

Хозяйственно-бытовая канализация

Водоотведение канализационных стоков от многоквартирных жилых домов и организаций, расположенных на территории п.г.т. Мирный осуществляется путём сброса стоков в централизованную внутри поселковую канализационную систему.

По самотечным сетям стоки поступают в канализационную насосную станцию, расположенную на улице Пионерской. После КНС стоки по напорному коллектору  диаметром 250 мм. направляются на очистные сооружения, расположенные в посёлке Светлое Поле.

Водоотведение от частной застройки осуществляется в надворные постройки с утилизацией на приусадебных участках и выгребы с утилизацией (откачка и доставка спецавтотранспортом) на очистные сооружения.

Дождевая канализация.

Отвод дождевых и талых вод осуществляется по рельефу местности в пониженные места.

Краткая техническая характеристика сооружений и насосного оборудования, установленного в системе водоотведения п.г.т. Мирный, представлена в таблице 2.3.3.

Таблица 2.3.3 – Краткая техническая характеристика насосного оборудования

| Краткая характеристика | Марка оборудования | Кол-во, шт. | Напор, м | Произв. м3 / сутки | Мощность, кВт | Годовой фонд времени работы оборудов., час | Текущее технич. состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Канализационные перекачив. насосы | СМ-100 65/20/4 | 4 | 60 | 100 | 37 | 5300 час один насос | удов |

Санитарно-защитная зона КНС составляет – 20 м.

Характеристика системы водоотведения г.п. Мирный за 2013 г. представлена в таблице 2.3.4.

Таблица 2.3.4 – Характеристика системы водоотведения за 2013 г.

| Мощность КНС | Производительность, мЗ/сутки | Проектная | 2400 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фактическая | 1500 |
| Характеристика канализационных сетей | Протяженность самотечных трубопроводов (км) | 8,0 |
|  | Протяженность напорных трубопроводов (км) | 2,2 |
|  | Материал труб, диаметр трубопроводов | Металл, ПЭТ, чугун |

Технологические параметры системы канализации представлены в таблице 2.3.5.

Таблица 2.3.5 – Технологические параметры системы канализации

| Количество лабораторных анализов, шт. | Сбросной коллектор, км | КНС, м3/сутки | Годовой расход электроэнергии, тыс. кВтч | Текущее техническое состояние | Численность населения, подключ. к системе водоотвед., шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нет | нет | 1500 | - | рабочее | 5 849 |

Цены (тарифы) в сфере водоотведения

Утвержденные тарифы Министерством Энергетики и ЖКХ Самарской области на водоотведение п.г.т. Мирный от МУП «Мирненское ЖКХ» приведены в таблице 2.3.6.

Таблица 2.3.6 – Сведения по тарифам на сточную воду, руб. /м3 (без НДС)

| Наименование | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01-30.06 | 01.07-31.08 | 01.09-31.12 | 01.01-30.06 | 01.07-31.12 | 01.01-30.06 | 01.07-31.12 |
| Величина установленного тарифа в сфере водоотведения | 25 | 26,50 | 27,90 | 27,90 | 31,54 | 31,54 | 32,87 |

Балансы мощности и ресурса

Баланс водоотведения за период с 2011 по 2013 г.г. представлен в таблице 2.3.7.

Таблица 2.3.7 – Баланс водоотведения

| № п/п | Наименование | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. м3 | тыс. м3 | тыс. м3 |
| 1 | Пропущено сточных вод | 422,8 | 375,0 | 411,8 |
| 2 | Поступление стоков по категориям потребителей | 422,8 | 375,0 | 411,8 |
| 2.1 | Население | 395,8 | 342,0 | 314,1 |
| 2.2 | Бюджетные организации | 18,8 | 23,7 | 28,2 |
| 2.3 | Прочие организации | 8,2 | 9,3 | 11,6 |

Технические и технологические проблемы в системе водоотведения

В системе водоотведения п.г.т. Мирный выделено несколько особо значимых технических проблем:

- отсутствие резервного напорного коллектора;

- вследствие образования нароста на трубах самотечной канализации происходит уменьшение диаметра труб;

- не выдержан уклон в прокладке труб;

- требуется замена некоторых участков канализационных коллекторов.

При таком состоянии дел экологическая обстановка в посёлке будет ухудшаться, из-за роста аварийности на трубопроводах. Необходим капитальный ремонт и реконструкция системы водоотведения.

Воздействие на окружающую среду

Улучшение условий жизни населения п.г.т. Мирный и улучшение экологической обстановки в посёлке обеспечивается за счет:

- Запрещения сброса сточных вод и жидких отходов в поглощающие горизонты, имеющие гидравлическую связь с горизонтами, используемыми для водоснабжения;

- Устройства защитной гидроизоляции сооружений, являющихся потенциальными источниками загрязнения подземных вод;

- Внедрения на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях экологически безопасных, ресурсосберегающих технологий, малоотходных и безотходных производств;

- Организации строительства отводящих сооружений и дамб обвалования для отвода поверхностного стока, дренажей - для понижения уровня грунт. вод;

- Экологически безопасного размещения, захоронения, утилизации и обезвреживания отходов производства и потребления;

- Засыпки отрицательных форм рельефа с покрытием поверхности потенциально плодородным и почвенным слоем.

Зона действия системы водоотведения

На рисунке 2.3.1 представлено расположение существующих систем водоотведения п.г.т. Мирный: централизованная и индивидуальная: выгребные ямы и надворные постройки.

Рисунок 2.3.1 – Расположение существующих систем водоотведения в п.г.т. Мирный

2.4 Анализ существующего состояния системы электроснабжения

Источником электроснабжения городского поселения Мирный является головная подстанция ПС «Киндяково» напряжением 35/6кВ. Распределение электроэнергии по потребителям осуществляется по фидерам    напряжением 6 Кв от ПС «Киндяково». Питание потребителей выполнено от распределительных подстанций напряжением 6/0,4кВ по сетям 0,4кВ. Данные по фидерам и по подстанции приведены в таблицах.

Потребителями электроэнергии являются:

- жилые здания 1-2х этажные;

- общественные здания;

- коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания;

- наружное освещение.

Данные об электроснабжении городского поселения Мирный представлены в таблице 2.4.1.

Таблица 2.4.1 – Данные об электроснабжении городского поселения Мирный

| Сооружения, характеристика |  |
| --- | --- |
| Головные подстанции: местоположение | ПС Киндяково 35/6кВ |

Перечень трансформаторных пунктов, расположенных в посёлке Мирный по состоянию на 01.01.2014 г. представлено в таблице 2.4.2.

Таблица 2.4.2 – Перечень трансформаторных пунктов, расположенных в посёлке Мирный по состоянию на 01.01.2014 г.

| № п/п | Тип ТП, мощность трансформаторов на п/ст. | Место расположения |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 | ТМ 250/6 в ТП Кин 704 /250 П/ст. ТП-2 250 Кин 668/250-160 П/ст. ТП-1 250 Кин 603/250 ТМ 250/6 в Кин 603/250 П/ст. КТН 100/6 Кин 631/160 П/ст. 1КТП 630/6 Кин 703/630 П/ст. ТП-1 400/6 Кин 788/400 П/ст. ТП-2 400 ТП Кин 744/2 400 П/ст. РКТН 250/60 Кин 704/250 П/ст. КТН 160/6 КТП160/6 Кин 722/160 ТМ 400/6 в КТП Кин 746/400 П/ст. КТПН 400/6 776/400 ТМ 400/6 в ТП 744/2 400 ТМ 400/6 в ТП 744/2 400 ТМ 250/6 в ТП Кин 748/2 250 ТМ 160/6 в Кин 602/160 П/ст. КТН 160/6 ТМ 250/6 Кин 601/250 П/ст. ПКТН 250/6 – 0,4 Кин 601/250 ТМ 400/6 в ТП 689/400 ТМ 160/6 в КТП Кин 660/160 П/ст. КТППН 160/6 КТП Кин 660/160 П/ст. КТПН 400/6 Кин 610/400 ТМ 160/6 в Кин 668/250+160 ТМ 160/6 Кин 631/160 П/ст. ТП-2 400 Кин 690/400 П/ст. ТП-2 630 Кин 669/630 П/ст. ТП-2 250 Кин 748/2 250 ТМ 630/6 ТМ 630/6 КТП Кин 703/630 П/ст. КТН 100/6 Кин 783/100 П/ст. ТП 400/6 Кин 689/400 ТМ 400/6 в Кин 610/400 ТМ 400/6 ТМ 250/6 в Кин 668/250+160 ТМ 400/6 в ТП Кин 788/400 ТМ 160/6 в КТП Кин 722/160 ТМ 630/6 в ТП Кин 669/630 | ул. Нагорная - 3 ул. Нефтяников, Торговый центр пос. Мирный ул. Строителей – 7 ул. Строителей, частный сектор ул. Песочная пос. Мирный ул. Зои Космодемьянской ул. Нагорная – 3 ул. Зои Космодемьянской пос. Мирный пос. Мирный ул. Зои Космодемьянской – 5 пер. Морозова – 7 пос. Мирный ул. Зои Космодемьянской ул. Зои Космодемьянской ул. Нефтяников ул. Нефтяников пос. Мирный пос. Мирный ул. Коммунистическая - 20 ул. Пионерская - 3 Ул. Нефтяников ул. Строителей ул. Комсомольская - 9 ул. Первомайская пос. Мирный пос. Мирный ул. Песочная пер. Морозова, частный сектор ул. Куйбышева ул. Пионерская - 3 ул. Комсомольская - 9 ул. Нефтяников ул. Песочная - 8 пос. Мирный пос. Мирный |

2.5 Анализ существующего состояния системы газоснабжения

Посёлок городского типа Мирный

Источником газоснабжения сетевым природным газом села является ГРС №35, расположенного на южной окраине поселка. По газопроводу высокого давления 4 кгс/см2 газ поступает в ГРП № 9,10, в которых давление снижается до низкого. После ГРП по стальным газопроводам низкого давления протяженностью 17,7 км газ подается потребителям на хозбытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников.

Сведения по ГРП № 9,10 представлены в таблице 2.5.1.

Таблица 2.5.1 – Сведения по ГРП № 9,10

| № п/п | Наименование | Регуляторы |
| --- | --- | --- |
| 1 | ГРП№10 ул. Полевая 4А | РДНК-100 |
| 2 | ГРП№9 | РДК-50 |

2.6 Анализ существующего состояния системы захоронения (утилизации) ТБО

Принимаемые органами местного самоуправления решения, по обращению с отходами, должны быть направлены на снижение объема (массы) отходов, внедрение безотходных и малоотходных технологий, обеспечение рециклинга - вторичного использования отходов с вовлечением их в хозяйственный оборот, а также экономию природных ресурсов и восстановление земель, испорченных отходами (Закон Самарской области от 17 декабря 1998г. № 28-ГД «Об отходах производства и потребления на территории Самарской области»).

Согласно СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» система санитарной очистки и уборки территории предусматривает: рациональный сбор, быстрое удаление, обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов, в соответствии с генеральной схемой очистки муниципального района.

Проект «Генеральная схема очистки территории муниципального района Красноярский Самарской области», был выполнен ООО «ЭПСИ» в 2009 году. Согласно проекту на территории г.п. Мирный в год образуется 10879,83 м3 твердых бытовых и 544 м3 крупногабаритных отходов. Вывоз ТБО осуществляется на полигон ТБО в районе п. Водино.

Мероприятиями проекта генеральной схемы очистки предусмотрена установка 52 контейнеров для ТБО в п.г.т. Мирный

Вывоз твердых бытовых отходов г.п. Мирный планируется по маршруту: Гараж – п.г.т. Мирный – Полигон Водино – Гараж.

## Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы г.п. Мирный

3.1 План прогнозируемой застройки г.п. Мирный

Согласно пункту 5.3 СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.01-89*), расчётные площади жилой зоны должны составлять в п.г.т. Мирный – 29,072 га.

В настоящее время жилая застройка развивается за границами п.г.т. Мирный к северо-западу от населенного пункта.

Обеспеченность населения п.г.т. Мирный общей площадью жилого фонда ниже среднего показателя обеспеченности жильем в Самарской области – 22,2 м2/чел. и среднероссийского показателя - 22,4 м2 на человека.

Согласно областной целевой программе «Стимулирование развития жилищного строительства в Самарской области на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 г. № 576, показатель обеспеченности жильем на 1 человека в Самарской области к 2015 году планируется увеличить до 25,3 кв. метра.

Проектные решения, согласно генеральному плану развития г.п. Мирный, разработаны с учетом перспективы развития поселения на расчетные сроки:

- 1 очередь (первый период) – до 2023 года включительно;

- расчетный срок (второй период) – до 2033 года включительно.

Жилой фонд

Генеральным планом предусматривается строительство жилых домов:

  - За счет уплотнения существующей застройки п.г.т. Мирный планируется строительство:

    - В центральной части поселка по ул. Нефтяников, 18 строительство 2-х многоквартирных жилых домов суммарной общей площадью 4107 кв. м. Жилой 2-х секционный, 3-х этажный дом № 1 и односекционный 3-х этажный дом № 2 (согласно данным Самарского областного фонда жилья и ипотеки);

    - В северо-западной части поселка по ул. Рабочей на территории – 1,44 га: строительство  индивидуальных жилых домов - 7 участков, ориентировочно общей площадью 1400 кв. м, расчётная численность населения составит 21 человек.

    - В центральной части поселка по ул. Коммунистической на территории –1,3 га: строительство  индивидуальных жилых домов –  7участков, ориентировочно общей площадью 1400 кв. м, расчётная численность населения составит 21 человек.

    - В западной части поселка по ул. П.Морозова на территории – 3,95 га: строительство  индивидуальных жилых домов – 24 участков, ориентировочно общей площадью 4800 кв. м, расчётная численность населения составит 72 человек.

    - В северо-западной части поселка по ул. Раздольной (за границей населенного пункта) на территории – 0,617 га: строительство  индивидуальных жилых домов - 3 участка, ориентировочно общей площадью  600 кв. м, расчётная численность населения составит 9 человек.

2. На свободных территориях в границах территории городского поселения планируется строительство:

- ПЛОЩАДКА №1 расположена в северо-западной части поселка. Площадь проектируемой территории – 22,44 га. Площадь территории под жилую застройку – 11,35 га. Планируется размещение 23 индивидуальных жилых домов. Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит – 4600 м2. Расчётная численность населения ориентировочно составит - 69 человек;

- ПЛОЩАДКА №2 расположена в восточной и северо-восточной части поселка. Площадь проектируемой территории – 8,63 га. Площадь территории под жилую застройку – 3,77га. Планируется размещение 19 индивидуальных жилых домов. Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит – 3800 м2. Расчётная численность населения ориентировочно составит - 57 человек.

3. На свободных территориях за границей населенного пункта на территории городского поселения планируется строительство:

- ПЛОЩАДКА №3 расположена к северо-западу от поселка. Площадь проектируемой территории – 13,54 га. Площадь территории под жилую застройку – 5,34 га. Планируется размещение 27 индивидуальных жилых домов. Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит – 5400 м2. Расчётная численность населения ориентировочно составит - 81 человек.

Характеристика жилищного фонда по типам застройки на данный год и пророст жилищного фонда по этапам строительств указаны в таблицах 3.1.1.

Таблица 3.1.1 – Динамика приростов жилищных фондов

| Наименование показателя | Существующий жилищный фонд, кв. м. | Первая очередь строительства, кв. м. | Вторая очередь строительства, кв. м. |
| --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирные здания | 129 996 | 134 106 | 134 106 |
| Прирост площади многоквартирных жилых домов | 0 | 4 107 | - |
| Индивидуальные жилые дома | 26 304 | 34 504 | 48 304 |
| Прирост площади индивидуальных жилых домов | 0 | 8 200 | 13 800 |
| Всего | - | 12 307 | 13 800 |

Как видно из таблицы 3.1.1, рост площади жилищного фонда в г.п. Мирный будет прирастать за счет строительства индивидуальных жилых домов.

Общественный фонд

Генеральным планом предусматривается строительство объектов культурно-бытового назначения:

Строительство на Площадке № 1:

- Культурно-развлекательного центра с библиотекой и бассейном;

- Торгового центра;

- Магазина;

- Кафе;

- Предприятия бытового обслуживания;

- Отделения связи и отделения сберегательного банка;

- Строительство комплексного предприятия коммунально-бытового обслуживания с прачечной, химчисткой, баней;

- Гостиница.

Строительство на Площадке № 2:

- Магазина, площадью торгового зала - 100 м2.

Прогноз прироста строительных фондов городского поселения Мирный представлен на рисунке 3.1.1.

Производственные территории

Новых производственных площадок и объектов производственных зон генеральным планом не планируется.

Рисунок 3.1.1 – Территория г.п. Мирный с объектами перспективного строительства

3.2 Прогноз спроса на коммунальные ресурсы со ссылкой на обоснование прогноза спроса

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию и теплоноситель в установленных границах г.п. Мирный

Показатели прироста тепловой нагрузки объектов перспективного жилищного строительства определены в соответствии с СНиП 23-02-2003. Потребляемая тепловая мощность существующих индивидуальных жилых домов городского поселения Мирный рассчитана по укрупненным показателям.

Таблица 3.2.1 – Значения потребляемой тепловой мощности объектов индивидуального жилого строительства г.п. Мирный, Гкал/ч

| № п/п | Наименование показателя | Базовое значение | Расчетный срок строительства до 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прирост тепловой нагрузки индивидуальных жилых домов перспективного строительства | - | 1,150 |
| 2 | Потребляемая тепловая мощность индивидуальных жилых домов | 5,203 | 6,353 |

Таблица 3.2.2 – Значения потребляемой тепловой мощности многоквартирных домов г.п. Мирный, Гкал/ч

| № п/п | Наименование показателя | Базовое значение | Расчетный срок строительства до 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прирост тепловой нагрузки многоквартирных домов перспективного строительства | - | 0,135 |
| 2 | Потребляемая тепловая мощность многоквартирных домов | 11,044 | 11,179 |

Таблица 3.2.3 – Значения потребляемой тепловой мощности общественными зданиями г.п. Мирный, Гкал/ч

| Наименование показателя | Расчетный срок строительства до 2033 г. |
| --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки общественных зданий перспективного строительства | 3,455 |

В связи с планируемой жилищной застройкой существующих и новых территорий п. Мирный планируется прирост тепловой нагрузки 1,285 Гкал/ч (ИЖС 1,150 Гкал/ч, МКД 0,135 Гкал/ч). Тепловую нагрузку перспективных объектов индивидуального жилищного строительства планируется обеспечить с помощью индивидуальных источников тепловой энергии. Тепловую нагрузку перспективных многоквартирных жилых домов предлагается подключить к существующей централизованной системе теплоснабжения от Котельной № 1 МУП «Мирненское ЖКХ». Согласно данным генерального плана городского поселения Мирный к 2033 году планируется построить 8 общественных зданий, прирост тепловой нагрузки составит 3,455 Гкал/ч. Обеспечить тепловой энергией данных потребителей предлагается за счет строительства нового источника тепловой энергии – котельной блочно-модульного типа.

Перспективные показатели тепловой мощности и тепловой нагрузки систем теплоснабжения г.п. Мирный представлены в таблицах 3.2.4 – 3.2.6.

Таблица 3.2.4 – Значения тепловой мощности и тепловой нагрузки системы теплоснабжения Котельной № 1 МУП «Мирненское ЖКХ» (п. Мирный,                            ул. Шоссейная, 13), Гкал/ч

| № п/п | Наименование | Перспективное значение до 2033 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | 19,433 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии | 18,523 |
| 3 | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды котельной | 0,027 |
| 4 | Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто | 18,496 |
| 5 | Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, в том числе: | 0,415 |
| 5.1 | теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | 0,375 |
| 5.2 | потерей теплоносителя | 0,040 |
| 6 | Тепловая мощность котлов на резервном топливе | 0 |
| 7 | Тепловая нагрузка подключенных потребителей | 13,348 |
| 8 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности источника тепловой энергии | +4,732 |

Таблица 3.2.5 – Значения тепловой мощности и тепловой нагрузки системы теплоснабжения Котельной № 5 МУП «Мирненское ЖКХ» (Детский сад по адресу п. Мирный, ул. Коммунистическая, 15А), Гкал/ч

| № п/п | Наименование | Перспективное значение до 2033 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | 0,172 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии | 0,172 |
| 3 | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды котельной | 0,001 |
| 4 | Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто | 0,171 |
| 5 | Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, в том числе: | - |
| 6 | Тепловая мощность котлов на резервном топливе | - |
| 7 | Тепловая нагрузка подключенных потребителей | 0,084 |
| 8 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности источника тепловой энергии | +0,088 |

Таблица 3.2.6 – Значения тепловой мощности и тепловой нагрузки системы теплоснабжения планируемой БМК № 1 (п. Мирный, Площадка № 1), Гкал/ч.

| № п/п | Наименование | Перспективное значение до 2033 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | 3,869 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии | 3,869 |
| 3 | Затраты тепловой мощности на собственные и хоз. нужды котельной | 0,036 |
| 4 | Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто | 3,834 |
| 5 | Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, в т.ч.: | 0,104 |
| 6 | Тепловая мощность котлов на резервном топливе | 0 |
| 7 | Тепловая нагрузка подключенных потребителей | 3,455 |
| 8 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности источника тепловой энергии | +0,274 |

Потери сетевой воды компенсируются системой подпитки. Для предотвращения образования минеральных отложений и коррозии на внутренних поверхностях теплообменного оборудования и трубопроводов производится подготовка подпиточной воды. Перспективные балансы производительности систем водоподготовки планируемых и существующих котельных в городском поселении Мирный представлены в таблицах 3.2.7 и 3.2.8.

Таблица 3.2.7 – Баланс теплоносителя системы теплоснабжения Котельной № 1 МУП «Мирненское ЖКХ» (п. Мирный, ул. Шоссейная, 13)

| № п/п | Наименование | Перспективное значение до 2033 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тепловая нагрузка + потери, Гкал/ч | 13,763 |
| 2 | Расход теплоносителя, т/ч | 550,5 |
| 3 | Объем теплоносителя в тепловой сети, м3 | 292,0 |
| 4 | Расход воды для подпитки тепловой сети, м3/ч | 0,730 |
| 5 | Аварийная величина подпитки тепловой сети, м3/ч | 2,190 |
| 6 | Производительность системы водоподготовки, м3/ч | 15,000 |
| 7 | Годовой расход воды для подпитки тепловой сети, м3 | 3854 |
| 8 | Резерв (+) / дефицит (–) производительности ВПУ | +12,810 |

Таблица 3.2.8 – Баланс теплоносителя системы теплоснабжения планируемой БМК № 1 (п. Мирный, Площадка № 1)

| № п/п | Наименование | Перспективное значение до 2033 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тепловая нагрузка + потери, Гкал/ч | 3,559 |
| 2 | Расход теплоносителя, т/ч | 142,4 |

Основным видом топлива для источников тепловой энергии в г.п. Мирный является природный газ. При расчете расходов топлива использовался КПД установленных и планируемых к установке котлов. Значения перспективных расходов основного топлива на котельных приведены в таблицах 3.2.9 – 3.2.11.

Таблица 3.2.9 – Топливный баланс Котельной № 1 МУП «Мирненское ЖКХ» (п. Мирный, ул. Шоссейная, 13)

| № п/п | Наименование показателя | Перспективное значение до 2033 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Суммарная тепловая нагрузка котельной, Гкал/ч | 13,790 |
| 2 | Расчетная годовая выработка тепловой энергии, Гкал | 34130 |
| 3 | Максимальный часовой расход условного топлива, т у.т./ч | 2,8 |
| 4 | Удельный расход основного топлива, кг у.т./Гкал | 152,625 |
| 5 | Расчетный годовой расход основного топлива, т у.т. | 5209,2 |
| 6 | Расчетный годовой расход основного топлива, тыс. м3 природного газа | 4514,0 |

Таблица 3.2.10 – Топливный баланс Котельной № 5 (п. Мирный, ул. Коммунистическая, 15А)

| № п/п | Наименование показателя | Перспективное значение до 2033 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Суммарная тепловая нагрузка котельной, Гкал/ч | 0,084 |
| 2 | Расчетная годовая выработка тепловой энергии, Гкал | 209 |
| 3 | Максимальный часовой расход условного топлива, т у.т./ч | 0,026 |
| 4 | Удельный расход основного топлива, кг у.т./Гкал | 153,610 |
| 5 | Расчетный годовой расход основного топлива, т у.т. | 32,1 |
| 6 | Расчетный годовой расход основного топлива, тыс. м3 природного газа | 27,8 |

Таблица 3.2.11 – Топливный баланс планир. БМК № 1 (п. Мирный, Площадка 1)

| № п/п | Наименование показателя | Перспективное значение до 2033 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Суммарная тепловая нагрузка котельной, Гкал/ч | 3,595 |
| 2 | Расчетная годовая выработка тепловой энергии, Гкал | 8897 |
| 3 | Максимальный часовой расход условного топлива, т у.т./ч | 0,591 |
| 4 | Удельный расход основного топлива, кг у.т./Гкал | 153,610 |
| 5 | Расчетный годовой расход основного топлива, т у.т. | 1366,6 |
| 6 | Расчетный годовой расход основного топлива, тыс. м3 природного газа | 1184,2 |

Показатели прогноза спроса по водоснабжению

Основные показатели водопотребления на расчётный срок развития схемы водоснабжения указаны в таблице 3.2.12.

Таблица 3.2.12 – Основные показатели перспективного водопотребления

| Наименование показателя | Режим водопотребления | Расчётный расход | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Среднесут. потребление воды, м3/сутки | Максимальное суточное потребление воды, м3/сутки | при пожаре, л/с |  |
| Водопровод хозяйственно-питьевой | напорный | 1087,663 | 1297,375 | 10 | 1 пожар 3 часа |

Перспективный баланс водопотребления п.г.т. Мирный с учётом неучтённых расходов и потерь воды в системах коммунального водоснабжения, при условии выполнения работ по реконструкции схемы водоснабжения в посёлке, представлен в таблице 3.2.13.

Таблица 3.2.13 – Перспективный баланс водопотребления

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 г. | 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды | м3/сутки | 1895,134 | 1997,614 |
| 2 | Полезный отпуск холодной воды, в т.ч.: | м3/год | 1895,134 | 1997,614 |
| 2.1 | населению | м3/год | 860,992 | 925,162 |
| 2.2 | прочим потребителям | м3/год | 127,176 | 162,501 |
| 3 | Неучтённые расходы и потери воды при её транспортировке | м3/год | 906,967 | 909,951 |

Изменение показателей на первом этапе развития обусловлено планируемой реализацией мероприятий по реконструкции водопроводных сетей и сооружений.

Неучтённые расходы и потери воды по зонам действия водоисточников выделены отдельной строкой согласно проведённому расчёту.

Перспектива потребления воды городским поселением в период 2013÷2023 г.г. представлена в таблице 3.2.14.

Сведения о прогнозе потребления воды на период 2013÷2023 г.г. сведены в таблице 3.2.15.

Прогноз ожидаемых потерь воды в системе водоснабжения при её передаче сведены в таблицу 3.2.16.

Таблица 3.2.14 – Перспектива потребления воды в период 2013÷2023 г.г., м3/сутки

| Наименование показателя | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды | 1220,04 | 1269,14 | 1324,43 | 1386,77 | 1457,14 | 1536,66 | 1626,60 | 1728,43 | 1843,79 | 1974,60 | 1895,13 |
| Вода, отпущенная потребителю | 905,97 | 911,11 | 916,27 | 921,47 | 926,69 | 931,95 | 937,23 | 942,55 | 947,89 | 953,27 | 988,17 |
| Потери воды | 314,07 | 358,04 | 408,16 | 465,30 | 530,45 | 604,71 | 689,37 | 785,88 | 895,90 | 1021,33 | 906,97 |

Таблица 3.2.15 – Сведения о прогнозе потребления воды на период 2013÷2023 г.г., м3/сутки

| Наименование показателя | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вода, отпущенная потребителю | 905,97 | 911,11 | 916,27 | 921,47 | 926,69 | 931,95 | 937,23 | 942,55 | 947,89 | 953,27 | 988,17 |
| Среднесуточное потребление воды | 2482,109 | 2496,184 | 2510,338 | 2524,574 | 2538,889 | 2553,286 | 2567,765 | 2582,326 | 2596,969 | 2611,695 | 2707,309 |
| Максимальное суточное потребление воды | 2980,163 | 2997,063 | 3014,058 | 3031,149 | 3048,337 | 3065,623 | 3083,007 | 3100,490 | 3118,071 | 3135,753 | 3250,551 |

Таблица 3.2.16 – Прогноз ожидаемых потерь воды в системе водоснабжения  при её передаче, м3/сутки

| Наименование показателя | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потери воды | 314,07 | 358,04 | 408,16 | 465,30 | 530,45 | 604,71 | 689,37 | 785,88 | 895,90 | 1021,33 | 906,97 |
| Среднесуточные потери воды | 860,455 | 980,919 | 1118,247 | 1274,802 | 1453,274 | 1656,732 | 1888,675 | 2153,089 | 2454,522 | 2798,155 | 2484,840 |

Перспективные объёмы водопотребления, с разделением по объектам строительства на каждом этапе развития городского поселения,  представлены в таблице 3.2.17.

Таблица 3.2.17 – Перспективные объёмы водопотребления

| Потребители | Значения на первую очередь строительства, м3 / сутки | Значения на вторую очередь строительства, м3 / сутки |
| --- | --- | --- |
| Административно-общественные здания | 1,568 | 35,325 |
| Жилые здания | 80,63 | 64,17 |
| Итого: | 82,198 | 99,495 |

Резерв (дефицит) существующей располагаемой мощности системы водоснабжения п.г.т. Мирный при обеспечении перспективных нагрузок, представлен в таблице 3.2.18.

Таблица 3.2.18 – Резерв (дефицит) существующей располагаемой мощности системы водоснабжения, м3 / сутки

| Наименование параметра | 2013 год | Первая очередь (до 2023 г.) | Вторая очередь (до 2033 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность водозабора | 4 386 | 4 386 | 4 386 |
| Потребность в подаче воды для покрытия нужд нагрузки потребителей | 1 220 | 1 895 | 1 998 |
| потребители, в т.ч.: население прочие потребители | 1094,392 125,608 | 1767,824 127,176 | 1835,5 162,5 |
| Резерв (+) / дефицит (–) мощности | +3 166 | +2 491 | +2 388 |

Как видно из таблицы 3.2.18, при обеспечении перспективной нагрузки системы водоснабжения на первый срок развития п.г.т. Мирный дефицита в подаче воды не будет, если выполнить капитальный ремонт трубопроводов водопроводных сетей. Высокая изношенность разводящих сетей приводит к высоким потерям воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

Показатели прогноза спроса по водоотведению

В генеральном плане г.п. Мирный выделены территории, разделенные на земельные участки под жилое строительство.

Расчётные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки. При этом в соответствии со СНиП 2.04.01-85* и СП 30.13330.2012, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления, без учёта полива и пожара.

Перспективные объёмы водоотведения от новых площадок жилой застройки и от объектов соцкультбыта городского поселения, представлены в таблицах 3.2.19 и 3.2.20.

Таблица 3.2.19 – Перспективные объёмы водоотведения, м3/сутки

| № п/п | Площадки застройки | Ед. изм. | Кол-во домов, шт. | Кол-во людей, чел. | Водоотведение, м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уплотнение существующей застройки |
| 1 | 3-х эт. ж. д. 40 кв. | шт. | 1 | 92 | 22,14 |
| 2 | 3 эт. ж. д. 20 кв. | шт. | 1 | 45 | 10,8 |
| 3 | ул. Рабочая | шт. | 7 | 21 | 5,04 |
| 4 | ул. Коммунистическая | шт. | 7 | 21 | 5,04 |
| 5 | ул. Морозова | шт. | 24 | 72 | 17,28 |
| 6 | ул. Раздольная | шт. | 3 | 9 | 2,16 |
| На свободных территориях |
| 7 | Площадка № 1 - 23 инд. ж. д. | шт. | 23 | 69 | 16,56 |
| 8 | Площадка № 2 - 19 инд.ж. д. | шт. | 19 | 57 | 13,68 |
| За границей населённого пункта |
| 9 | Площадка № 3 - 27 инд.ж. д. | шт. | 27 | 81 | 19,44 |

Таблица 3.2.20 – Распределение расчётного расхода сточных вод

| Наименование объекта и адрес | Ед. изм. | Мощность (вместимость), шт. | Расход стоков, м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты в сфере культуры |
| Культурно-развлекательный центр с бассейном и библиотекой на площадке № 1: |  |  |  |
| зрительный зал | 1 место | 480 | 3,84 |
| бассейн | кв. м | 250 | 12 |
| Здание дома культуры «Нефтяник» (реконструкция) | 1 место | 196 | 1,57 |
| Объекты в сфере бытового обслуживания |
| Предпр. быт. обслуж. с Калиновка, на площ. № 11 | 1 работающий | 10 | 0,15 |
| баня | 1 место | 42 | 0,6 |
| с прачечной самообслуживания | 1 кг белья/смену | 83,8 | 6,29 |
| пункт приема химчистки | 1 кг белья | 10 | 0,25 |
| Гостиница | 1 место | 50 | 11,50 |

Перспективные объёмы водопотребления, с разделением по объектам строительства, представлены в таблице 3.2.21.

Таблица 3.2.21 – Перспективные объёмы водоотведения,  м3 / сутки

| Наименование параметра | Значения на 1ю очередь строительства (до 2023 г.) |
| --- | --- |
| Потребность в перекачке сточных вод от новых потребителей всего, в том числе | 64,03 |
| объекты административно-социальной инфраструктуры население прочие потребители | 1,57 62,46 - |

## Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры г.п. Мирный

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры г.п. Мирный муниципального района Красноярский Самарской области представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры г.п. Мирный муниципального района Красноярский Самарской области

| Наименование показателей | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 - 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе населения | % | 9,98 | 9,80 | 9,62 | 9,45 | 9,28 | 9,12 | 9,01 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | % | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | % | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 |
| Численность населения, получающего коммунальные услуги | чел. | 7 048 | 7 048 | 7 048 | 7 048 | 7 048 | 7 048 | 7 308 |
| Численность населения, получающая услуги водоснабжения | чел. | 6 913 | 6 913 | 6 913 | 6 913 | 6 913 | 6 913 | 7 173 |
| Численность населения, получающая услуги водоотведения | чел. | 5 849 | 5 849 | 5 849 | 5 849 | 5 849 | 5 849 | 6 007 |
| 2. Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки |
| Показатель спроса на тепловую энергию, всего | Гкал / час | 16,247 | 16,247 | 16,247 | 16,247 | 16,247 | 16,247 | 16,247 |
| Объекты общественных зданий | Гкал / час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Индивидуальные жилые дома | Гкал / час | 5,203 | 5,203 | 5,203 | 5,203 | 5,203 | 5,203 | 6,353 |
| Многоквартирные жилые дома | Гкал / час | 11,044 | 11,044 | 11,044 | 11,044 | 11,044 | 11,044 | 11,179 |
| Показатель спроса на воду, всего | тыс. м3 | 1 220,000 | 1 220,000 | 1 220,000 | 1 220,000 | 1 220,000 | 1 220,000 | 1 895,00 |
| Население | тыс. м3 | 1 094,392 | 1 094,392 | 1 094,392 | 1 094,392 | 1 094,392 | 1 094,392 | 1 767,824 |
| Прочие потребители | тыс. м3 | 125,608 | 125,608 | 125,608 | 125,608 | 125,608 | 125,608 | 127,176 |
| Показатель спроса на водоотведение, всего | м3 / сутки | 969,590 | 969,590 | 969,590 | 969,590 | 969,590 | 969,590 | 1 033,620 |
| Население | м3 / сутки | 860,550 | 860,550 | 860,550 | 860,550 | 860,550 | 860,550 | 923,010 |
| Бюджетные потребители | м3 / сутки | 77,260 | 77,260 | 77,260 | 77,260 | 77,260 | 77,260 | 78,830 |
| Прочие потребители | м3 / сутки | 31,780 | 31,780 | 31,780 | 31,780 | 31,780 | 31,780 | 31,780 |
| 3. Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе |
| Прирост тепловой нагрузки, в т.ч. | Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 4,740 |
| Объекты общественных зданий | Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 3,455 |
| Индивидуальные жилые дома | Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 1,150 |
| Многоквартирные жилые дома | Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 0,135 |
| Прирост потребления воды, в т.ч. | м3/сутки | - | - | - | - | - | - | 675,000 |
| Население | м3/сутки | - | - | - | - | - | - | 673,432 |
| Прочие потребители | м3/сутки | - | - | - | - | - | - | 1,568 |
| Прирост объемов водоотведения, в т.ч. | м3/сутки | - | - | - | - | - | - | 64,030 |
| Население | м3/сутки | - | - | - | - | - | - | 62,460 |
| Бюджетные потребители | м3/сутки | - | - | - | - | - | - | 1,570 |
| Прочие потребители | м3/сутки | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Показатели степени охвата потребителей приборами учета |
| Доля объема электроэнергии, расчеты за которую осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме потребления электроэнергии, в т.ч. | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| в многоквартирных домах | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| в индивидуальных жилых зданиях | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| в бюджетных организациях | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля объема теплоэнергии, расчеты за которую осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме потребления теплоэнергии, в т.ч. | % | 7,00 | 7,00 | 34,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| в многоквартирных домах | % | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| в индивидуальных жилых зданиях | % | - | - | - | - | - | - | - |
| в бюджетных организациях | % | 20,0 | 20,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля объема воды, расчет за которую осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме потребления воды, в т.ч. | % | 63,0 | 63,0 | 93,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| в многоквартирных домах | % | 25,0 | 25,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| в индивидуальных жилых зданиях | % | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| в бюджетных организациях | % | 67,0 | 67,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля объемов природного газа, расчет за который осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемого природного газа, в т.ч. | % | 66,0 | 66,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| в многоквартирных домах | % | - | - | - | - | - | - | - |
| в индивидуальных жилых зданиях | % | 87,0 | 87,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| в бюджетных организациях | % | 49,0 | 49,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5. Показатели надежности систем ресурсоснабжения |
| Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на тепловых сетях | Ав./км | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| на сетях водоснабжения | Ав./км | 0,04 | 0,04 | нет | нет | нет | нет | нет |
| На сетях водоотведения | Ав./км | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| на сетях электроснабжения | Ав./км | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| на сетях газоснабжения | Ав./км | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Перебои в снабжении потребителей коммунальным ресурсом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тепловая энергия | Час/чел. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| водоснабжение | Час/чел. | 3 | 3 | нет | нет | нет | нет | нет |
| электроснабжение | Час/чел. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| газоснабжение | Час/чел. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| сбор и вывоз ТБО | Час/чел. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Количество часов предоставления коммунальной услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тепловая энергия (отопительный период) | Час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| водоснабжение | Час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| электроснабжение | Час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| газоснабжение | Час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Протяжённость сетей водоснабжения | км | 46,70 | 46,70 | 46,70 | 46,70 | 46,70 | 46,70 | 47,85 |
| Износ системы водоснабжения | % | 71,70 | 71,70 | 71,70 | 71,70 | 71,70 | 71,70 | 71,70 |
| Протяжённость сетей водоотведения2 | км | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 12,20 |
| Износ системы водоотведения3 | % | 69,90 | 69,90 | 69,90 | 69,90 | 69,90 | 69,90 | 69,90 |
| 6. Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов |
| Величина удельных относительных потерь тепловой энергии (% отношение потерь тепловой энергии к общему отпуску) | % | 11,70 | 11,70 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т. / Гкал | 153,83 | 153,83 | 153,83 | 153,83 | 153,83 | 153,83 | 153,83 |
| Величина удельного расхода условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кг у.т. / Гкал | 154,41 | 154,41 | 154,41 | 154,41 | 154,41 | 154,41 | 154,41 |
| Потери тепловой энергии через изоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| Потери тепловой энергии через изоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/год | 3 540,00 | 3 540,00 | 3 540,00 | 3 540,00 | 3 540,00 | 3 540,00 | 3 540,00 |
| Потери тепловой энергии с утечкой теплоносителя | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Потери тепловой энергии с утечкой теплоносителя | Гкал/год | 193,00 | 193,00 | 193,00 | 193,00 | 193,00 | 193,00 | 193,00 |
| Потери теплоносителя | м3 / ч | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Потери теплоносителя | м3 / год | 3 557,00 | 3 557,00 | 3 557,00 | 3 557,00 | 3 557,00 | 3 557,00 | 3 557,00 |
| Потери теплоносителя в % от циркуляции теплоносителя | % в час | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Удельный расход электрической энергии на перекачку 1 м3 холодной питьевой воды, отпускаемой в водопроводную сеть | кВтч / м³ | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 |
| Потери воды | тыс. м3 / км | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
| Уровень потерь воды | % | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Величина удельных затрат электрической энергии на транспорт сточных вод | кВтч/ м3 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| 7. Показатели качества обслуживания абонентов |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованной системе водоснабжения | % | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,15 |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованной системе водоотведения | % | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 82,00 |
| 8. Показатели эффективности потребления коммунального ресурса |
| Удельный расход тепловой энергии на 1 м2 площади бюджетного учреждения | Гкал / м2 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Удельный расход электрической энергии на одного бюджетного работника | кВтч / чел. | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| Удельное водопотребление | м³/чел | 57,20 | 57,20 | 57,20 | 57,20 | 57,20 | 57,20 | 50,30 |
| 9. Показатели воздействия на окружающую среду |
| Количество экологических аварий (например, незапланированные выбросы) | Да / Нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Капиталовложения в охрану окружающей среды | тыс. руб. | - | - | - | - | - | 1 333,33 | 5 566,67 |

Обоснование приведенных в таблице 4.1 количественных показателей представлено в разделе 5 Обосновывающих материалов «Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры».

## Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Программы инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения представлены в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Программы инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Сроки реализации Программы | Финансовые потребности, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На весь период 2014 - 2033 г.г. | По годам |
|  |  |  | Начало | Окон чание |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 - 2033 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Программа инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения |
| 1 | Замена котлоагрегатов КВа 0,1Гн 2 ед. в котельной № 5 МУП «Мирненское ЖКХ» по адресу п. Мирный, ул. Коммунистическая, 15А | Повышение производительности системы теплоснабжения | II кв. 2014 | III кв. 2017 | 142,00 | - | - | - | 142,00 | - | - |
| 2 | Строительство котельной блочно-модульного типа с установленной мощностью 4,5 МВт в планируемой БМК № 1 по адресу п. Мирный, Площадка № 1 | Обеспечение тепловой энергией новой застройки | II кв. 2019 | III кв. 2024 | 12 200,00 | - | - | - | - | - | 12 200,00 |
| 3 | Замена изношенных трубопроводов тепловой сети диаметром до 219 мм, протяженностью 5819 м в однотрубном исчислении в котельной № 1 МУП «Мирненское ЖКХ» по адресу п. Мирный, ул. Шоссейная, 13 | Повышение производительности системы теплоснабжения | II кв. 2014 | III кв. 2018 | 5 569,00 | 1 113,80 | 1 113,80 | 1 113,80 | 1 113,80 | 1 113,80 | - |
|  | Итого в сфере теплоснабжения |  |  | 17 911,00 | 1 113,80 | 1 113,80 | 1 113,80 | 1 255,80 | 1 113,80 | 12 200,00 |
| Программа инвестиционных проектов в сфере водоснабжения |
| 1 | Реконструкция водопроводных сетей | Сокращение потерь воды при транспортировке | II кв. 2018 | III кв. 2020 | 2 600,00 | - | - | - | - | 866,7 | 1 733,30 |

Продолжение таблицы 5.1

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Сроки реализации Программы | Финансовые потребности, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На весь период 2014 - 2033г.г. | По годам |
|  |  |  | Начало | Окон чание |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 - 2033 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | Строительство новых водопроводных сетей | Подключение новых перспективн. объектов | II кв. 2020 | III кв. 2023 | 1 500,00 | - | - | - | - | - | 1 500,00 |
| 3 | Замена задвижек в водопроводных колодцах | Сокращение потерь воды при транспортировке | II кв. 2018 | III кв. 2020 | 140,00 | - | - | - | - | 46,70 | 93,30 |
| 4 | Установка пожарных гидрантов | Согласно требованиям СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети …» | II кв. 2015 | III кв. 2017 | 181,00 | - | 60,33 | 60,33 | 60,34 | - | - |
| 5 | Установка коллективных приборов учета в многоквартирных жилых домах (40 шт.) | Согласно требованиям ФЗ № 261–Ф3 «Об энергосбережении…» | II кв. 2014 | II кв. 2014 | 2 040,00 | 2 040,00 | - | - | - | - | - |
| 5 | Замена насосного оборудования на водозаборных насосных станциях (4 шт.) | Обеспечение питьевой водой население | II кв. 2018 | II кв. 2018 | 350,00 | - | - | - | - | 350,00 | - |
|  | Итого в сфере водоснабжения |  |  | 6 811,00 | 2 040,00 | 60,33 | 60,33 | 60,34 | 1 263,40 | 3 326,60 |
| Программа инвестиционных проектов в сфере водоотведения |
| 1 | Реконструкция канализационных сетей | Улучшение экологич. обстановки в посёлке | II кв. 2018 | III кв. 2020 | 4 000,00 | - | - | - | - | 1 333,33 | 2 666,67 |
| 2 | Строительство водонепрониц. выгребов для домов на ул. Рабочая, ул. Раздольная и площадке № 2 | Улучшение условий жизни населения и улучшение экологич. обстановки | II кв. 2020 | II кв. 2021 | 300,00 | - | - | - | - | - | 300,00 |
| 3 | Строительство канализ-х сетей для новых жилых домов на ул. Коммунистическая, ул. Нефтяников | Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб | II кв. 2020 | II кв. 2023 | 2 600,00 | - | - | - | - | - | 2 600,00 |
|  | Итого в сфере водоотведения |  |  | 6 900,00 | - | - | - | - | 1 333,33 | 5 566,67 |

Продолжение таблицы 5.1

| Программа инвестиционных проектов в сфере газоснабжения |
| --- |
| 1 | Проложить газопроводы высокого и низкого давления | Обеспечение газоснабжением новой застройки | II кв. 2019 | III кв. 2023 | По проекту | - | - | - | - | - | По проекту |
| 2 | Построить газорегуляторные пункты (ШГРП) | Обеспечение газоснабжением новой застройки | II кв. 2019 | II кв. 2023 | По проекту | - | - | - | - | - | По проекту |
|  | Итого в сфере газоснабжения |  |  | По проекту | - | - | - | - | - | По проекту |
|  | Всего по г.п. Мирный |  |  | 31 622,00 | 3 153,80 | 1 174,13 | 1 174,13 | 1 316,14 | 3 710,53 | 21 093,27 |

## Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения г.п. Мирный

Объемы и источники инвестиций на реализацию проектов Программы представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Объемы и источники инвестиций на реализацию проектов Программы

| Наименование | Ед. изм. | Итого | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 - 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребности в инвестициях |
| Потребности в инвестициях | тыс. руб. | 31 622,00 | 3 153,80 | 1 174,13 | 1 174,13 | 1 316,14 | 3 710,53 | 21 093,27 |
| За счет заемных средств | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| За счет собственных средств МУП «Мирненское ЖКХ» | тыс. руб. | 12 982,00 | 1 113,80 | 1 174,13 | 1 174,13 | 1 316,14 | 3 710,53 | 4 493,27 |
| За счет частных инвестиций (либо за счет бюджетных средств) | тыс. руб. | 18 640,00 | 2 040,00 | - | - | - | - | 16 600,00 |
| Источники финансирования инвестиций |
| Собственные средства МУП «Мирненское ЖКХ», в т.ч. | тыс. руб. | 12 982,00 | 1 113,80 | 1 174,13 | 1 174,13 | 1 316,14 | 3 710,53 | 4 493,27 |
| Прибыль | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| Амортизация | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| Тарифные источники | тыс. руб. | 12 982,00 | 1 113,80 | 1 174,13 | 1 174,13 | 1 316,14 | 3 710,53 | 4 493,27 |
| Кредиты (с указанием условий привлечения кредитов) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| За счет частных инвестиций (либо за счет бюджетных средств) | тыс. руб. | 18 640,00 | 2 040,00 | - | - | - | - | 16 600,00 |
| Местный бюджет | тыс. руб. | 2 040,00 | 2 040,00 | - | - | - | - | - |
| Региональный бюджет | тыс. руб. | 16 600,00 | - | - | - | - | - | 16 600,00 |
| Федеральный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| Плата за подключение (присоединение) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - |

# Прогнозные величины тарифов и оценка доступности Программы для населения представлена в таблице 6.2.

Таблица 6.2 – Прогнозные величины тарифов и оценка доступности программы для населения

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф на услуги теплоснабжения | руб./Гкал | 1 635,48 | 1 684,54 | 1 741,82 | 1 801,04 | 1 862,28 | 1 925,59 | 2 002,61 |
| Тариф на услуги водоснабжения | руб./ м3 | 34,08 | 35,99 | 38,04 | 40,21 | 42,50 | 44,92 | 46,72 |
| Тариф на услуги водоотведения | руб./м3 | 32,87 | 34,71 | 36,69 | 38,78 | 40,99 | 43,33 | 45,06 |
| Тариф на услуги по электроснабжению | руб./кВтч | 2,22 | 2,33 | 2,44 | 2,56 | 2,69 | 2,82 | 2,99 |
| Тариф на услуги по газоснабжению | руб./м3 | 4,73 | 4,96 | 5,20 | 5,45 | 5,72 | 6,00 | 6,18 |
| Плата с одной семьи за коммунальные услуги, в том числе: | руб./мес. | 4 340,00 | 4 534,44 | 4 737,95 | 4 950,97 | 5 173,95 | 5 407,38 | 5 623,53 |
| Теплоснабжение | руб./мес. | 1 100,00 | 1 133,00 | 1 166,99 | 1 202,00 | 1 238,06 | 1 275,20 | 1 326,21 |
| Холодное водоснабжение | руб./мес. | 490,00 | 517,44 | 546,42 | 577,02 | 609,33 | 643,45 | 669,18 |
| Водоотведение | руб./мес. | 250,00 | 264,00 | 278,78 | 294,40 | 310,88 | 328,29 | 341,42 |
| Электроснабжение | руб./мес. | 700,00 | 733,60 | 768,81 | 805,72 | 844,39 | 884,92 | 940,67 |
| Газоснабжение | руб./мес. | 1 800,00 | 1 886,40 | 1 976,95 | 2 071,84 | 2 171,29 | 2 275,51 | 2 346,05 |
| Средний совокупный доход семьи | руб./мес. | 43 501,40 | 46 285,49 | 49 247,76 | 52 399,62 | 55 753,19 | 59 321,40 | 62 406,11 |
| Удельный вес платы в совокупном доходе семьи | % | 9,98 | 9,80 | 9,62 | 9,45 | 9,28 | 9,12 | 9,01 |
| Максимально допустимая доля собственных расходов населения на оплату коммунальных услуг | % | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Максимально допустимая плата с одной семьи за коммунальные услуги | руб./мес. | 4 350,14 | 4 628,55 | 4 924,78 | 5 239,96 | 5 575,32 | 5 932,14 | 6 240,61 |
| Доступность | % | 0,23 | 2,08 | 3,94 | 5,84 | 7,76 | 9,70 | 10,97 |

Обоснование форм организации проектов представлено в разделе 7 «Предложения по организации реализации инвестиционных проектов г.п. Мирный» Обосновывающих материалов.

Обоснование объемов и источников инвестиций представлено в разделе 8 «Финансовые потребности для реализации Программы» Обосновывающих материалов.

Обоснование динамики уровней тарифов, платы (тарифа) за подключение (присоединение) представлено в разделе 9 Обосновывающих документов «Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение)».

Плата населения за коммунальные услуги, а также расчёт критериев доступности для населения коммунальных услуг представлен в разделе 10 Обосновывающих документов «Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, оценка совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности».

## 7.Управление программой

7.1. Реализация Программы

Реализация Программы осуществляется Администрацией г.п. Мирный в течение всего периода ее реализации и направлена на выполнение предусмотренных программных мероприятий и достижение плановых значений показателей непосредственных и конечных результатов.

Администрация г.п. Мирный осуществляет управление Программой в ходе ее реализации, в том числе:

- Разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- Контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- Методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

7.2. Ответственные лица за ходом реализации Программы

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой                   г.п. Мирный. Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительные органы муниципального района Красноярский в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

7.3. План-график работ по реализации Программы

План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану мероприятий, содержащемуся в разделе 5 «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей» настоящего Отчета. Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета МО, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета МО, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

План – график работ по реализации Программы представлен в таблице 7.3.1

Таблица 7.3.1 - План – график работ по реализации Программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Период реализации мероприятий, год |
| --- | --- | --- |
|  |  | начало | окон. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2033 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| В сфере теплоснабжения |
| 1 | Замена котлоагрегатов КВа 0,1Гн 2 ед. в котельной № 5 МУП «Мирненское ЖКХ» по адресу п. Мирный, ул. Коммунистическая, 15А | 2014 | 2017 | Х | Х | Х | Х |  |  |
| 2 | Строительство котельной блочно-модульного типа с установленной мощностью 4,5 МВт в планируемой БМК № 1 по адресу п. Мирный, Площадка № 1 | 2019 | 2024 |  |  |  |  |  | Х |
| 3 | Замена изношенных трубопроводов тепловой сети диаметром до 219 мм, протяженностью 5819 м в однотрубном исчислении в котельной № 1 МУП «Мирненское ЖКХ» по адресу п. Мирный, ул. Шоссейная, 13 | 2014 | 2018 | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| В сфере водоснабжения |
| 1 | Реконструкция водопроводных сетей | 2018 | 2020 |  |  |  |  | Х | Х |
| 2 | Строительство новых водопроводных сетей | 2020 | 2023 |  |  |  |  |  | Х |
| 3 | Замена задвижек в водопроводных колодцах | 2018 | 2020 |  |  |  |  | Х | Х |
| 4 | Установка пожарных гидрантов | 2015 | 2017 |  | Х | Х | Х |  |  |
| 5 | Установка коллективных приборов учета в многоквартирных жилых домах (40 шт.) | 2014 | 2014 | Х |  |  |  |  |  |
| 6 | Замена насосного оборудования на водозаборных насосных станциях (4 шт.) | 2018 | 2018 |  |  |  |  | Х |  |
| В сфере водоотведения |
| 1 | Реконструкция канализационных сетей | 2018 | 2020 |  |  |  |  |  | Х |
| 2 | Строительство водонепрониц. выгребов для домов на ул. Рабочая, ул. Раздольная и площадке № 2 | 2020 | 2021 |  |  |  |  |  | Х |
| 3 | Строительство канализ-х сетей для новых жилых домов на ул. Коммунистическая, ул. Нефтяников | 2020 | 2023 |  |  |  |  |  | Х |
| В сфере газоснабжения |
| 1 | Проложить газопроводы высокого и низкого давления | 2019 | 2023 |  |  |  |  |  | Х |
| 2 | Построить газорегуляторные пункты (ШГРП) | 2019 | 2023 |  |  |  |  |  | Х |

7.4. Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Контроль за Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов. Исполнители программных мероприятий отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

Рассмотрение вопросов, связанных с исполнением мероприятий Программы производится один раз в год на заседании коллегии администрации  городского поселения Мирный муниципального района Красноярский Самарской области.

7.5. Порядок и сроки корректировки Программы

Программа разрабатывается сроком на 19 лет.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется ежегодно по предложению заказчика, разработчиков Программы.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 г. №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2007 г. №115 "О принятии нормативных актов по отдельным вопросам регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

- Приказ от 14 апреля 2008 года № 48 Министерства регионального развития Российской Федерации "Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";

- Методика проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

- периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в коммунальном хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры;

- верификация данных;

- анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию систем коммунальной инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления коммунальных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.

# Footnotes

Протяжённость сетей определяется по длине её трассы независимо от способа прокладки

Учитывается для оборудования и сооружений, для которых фактический срок превысил нормативный

Удельное водопотребление реализованной воды населению определяется по показаниям приборов учёта, в случае их отсутствия - по нормативам потребления, установленного в соответствии с законодательством РФ