Правительство Самарской области

Государственное унитарное предприятие Самарской области

Институт «ТеррНИИгражданпроект»

ЗАКАЗ: Муниципальный контракт №1 от 10.10.2011 года

ЗАКАЗЧИК: Администрация муниципального района Красноярский

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГУП

«ТеррНИИгражданпроект»

____________ В. О. Чекмарев

Генеральный план городского поселения Мирный муниципального района Красноярский

Самарской области

Пояснительная записка

(актуализированная)

ТОМ 3

Заместитель директора

по архитектуре                                                                             Г.О. Черемисин

г. Самара, 2011 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ ГП

1.Том 1.Положения о территориальном планировании городского поселения Мирный муниципального района Красноярский Самарской области.

2.  Том 2. Графические материалы:

2.1. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав городского поселения Мирный муниципального района Красноярский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП, ОП). Лист № 1.

2.2. Карта функциональных зон городского поселения Мирный муниципального района Красноярский  Самарской области. М 1:25000 (ДСП, ОП). Лист №2а, М 1:10000 (ДСП, ОП). Лист №2б.

2.3. Карта, планируемого размещения объектов местного значения городского поселения Мирный муниципального района Красноярский Самарской области.  М 1:10000 (ДСП, ОП) Лист №3.

2.4. Карта, планируемого размещения объектов, транспортной инфраструктуры местного значения городского поселения Мирный муниципального района Красноярский Самарской области. М 1:10000 (ДСП, ОП) Лист №4.

2.5. Карта, планируемого размещения объектов, инженерной инфраструктуры местного значения городского поселения Мирный муниципального района Красноярский  Самарской области.  М 1:10000 (ДСП, ОП). Лист №5.

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГП

- Том 3. Пояснительная записка (ДСП).

- Том 4. Охрана окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую среду. Пояснительная записка. (ДСП).

- Том 5. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Пояснительная записка. Графические материалы. Электронная версия проекта СД. (ДСП).

6. Том 6. Графические материалы

6.1. Карта современного использования территории городского поселения Мирный муниципального района Красноярский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП) Лист №6а, М 1:5000 (ДСП) Лист №6б.

6.2. Карта расположения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры  в границах городского поселения Мирный муниципального района Красноярский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП). Лист № 7.

6.3. Карта зон с особыми условиями  использования территории сельского поселения Мирный муниципального района Красноярский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП, ОП). Лист № 8а, М 1:10000 (ДСП, ОП). Лист № 8б.

6.4. Карта границ зон экологического риска и возможного загрязнения окружающей среды городского поселения Мирный муниципального района Красноярский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП). Лист №9.

6.5. Карта радиусов обслуживания населения объектами социальной инфраструктуры городского поселения Мирный муниципального района Красноярский Самарской области.   М 1:10000 (ДСП). Лист № 10.

- Приложение. Экспликация объектов. Описание и параметры функциональных зон.

- Том 7. Исходные данные.

Электронная версия проекта СД (Для служебного пользования).

Электронная версия проекта СД (Секретно).

Электронная версия проекта СД (Для открытого пользования).

Проект выполнен в мастерской территориального планирования ГУП института «ТеррНИИгражданпроект» авторским коллективом в составе:

Зам. директора по архитектуре                                                           Г.О. Черемисин

Начальник отдела ГП и застройки                                                       М.Г. Чекушкина

Начальник отдела ИСОГД                                                                          И.В. Власов

Начальник сантехнического отдела                                                  Р.П. Герасимова

Начальник отдела ЭТО                                                                            О.А. Маслова

Главный специалист отдела ГП и застройки

(ответственный исполнитель)                                                                О.Н. Игнатова

Главный специалист отдела ГП и застройки                                   Е.А. Черемисина

Главный специалист отдела ГП и застройки                                      С.В. Петрунина

Ведущий научный сотрудник, кандидат архитектуры                       В.М.Мельникова

Старший научный сотрудник, кандидат архитектуры                          Т.В. Филанова

Руководитель группы отдела ИСОГД                                                       А.В.Ананьев

Руководитель группы отдела ГП и застройки                                          Л.А.Стрелец

Главный специалист СТО                                                                        Н.В.Завацкая

Руководитель группы СТО                                                                       Т.Л.Кузьмина

Руководитель группы ЭТО                                                                       Г.С.Назарова

Ведущий специалист ЭТО                                                                       И.К.Марфина

Инженер-эколог I категории                                                                     И.А. Никонов

Инженер I категории                                                                             О.П. Лекомцева

Инженер I категории                                                                            А.В. Сосновская

Инженер I категории                                                                               Е.А. Андреева

Инженер I категории                                                                            А.А. Бундеряков

Проект разработан при участии: ООО «ОКТОГОН», ООО «Строительно-проектная компания «Строй Эксперт Проект», ООО «Проект-С».

Содержание

1.ВВЕДЕНИЕ	8

2. КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ И КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ	23

2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МИРНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ	23

2.1.1. История формирования структуры расселения. Краткая  историческая  справка	23

2.1.2. Место и роль городского поселения в системе расселения Самарской области	24

2.1.3.  Местоположение  городского поселения Мирный муниципального района Красноярский на территории Самарской области	25

2.1.4. Природно - климатические  условия исследуемой территории	28

2.1.4.1. Климат	28

2.1.4.2. Рельеф и геоморфология	28

2.1.4.3. Гидрогеологические условия	29

2.1.4.4. Опасные природные процессы	29

2.1.4.5. Гидрографическая сеть	30

2.1.4.6. Полезные ископаемые	30

2.1.4.7. Почвы и растительный покров	31

2.1.4.8. Природные рекреационные ресурсы	31

2.2. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ И АНАЛИЗ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МИРНЫЙ	32

2.2.1. Анализ демографической ситуации в городском поселении Мирный муниципального района Красноярский	32

2.2.1.1. Основные тенденции демографических процессов	32

2.2.1.2. Демографическая ситуация в муниципальном районе Красноярский	37

2.2.1.3 Демографическая ситуация в городском поселении Мирный м.р. Красноярский	43

2.2.2. Структура современного землепользования городского поселения Мирный	48

2.3. ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МИРНЫЙ	52

2.4. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МИРНЫЙ	53

2.4.1. Жилая зона	54

2.4.1.1. Характеристика жилищного фонда	54

2.4.2. Общественно-деловая зона	57

2.4.2.1.Учреждения и предприятия обслуживания	57

2.4.3. Зона производственного использования	66

2.4.3.1. Характеристика существующих предприятий	66

2.4.4. Зона транспортной инфраструктуры	67

2.4.4.1. Транспорт	67

2.4.4.1.1. Внешний транспорт	67

2.4.4.1.2. Сеть общественного пассажирского транспорта	68

2.4.4.1.3. Сооружения и предприятия для хранения и технического обслуживания транспортных средств	68

2.4.4.2. Сеть улиц и дорог населенных пунктов	68

2.4.5. Зона инженерной инфраструктуры	69

2.4.5.1.Инженерное оборудование территории	70

2.4.5.1.1. Водоснабжение	70

2.4.5.1.2. Водоотведение	70

2.4.5.1.3. Теплоснабжение	71

2.4.5.1.4. Газоснабжение	71

2.4.5.1.5. Электроснабжение	72

2.4.5.1.6. Электросвязь	73

2.4.6. Зона рекреационного  назначения	73

2.4.7. Зона сельскохозяйственного использования	74

2.4.8. Зона специального назначения	74

2.4.9. Зона режимных территорий	75

2.5. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	75

2.5.1. Зоны особо охраняемых территорий	75

2.5.1.1. Зоны охраны объектов культурного наследия	75

2.5.1.2.  Зоны особо охраняемых природных территорий	77

2.5.2. Санитарно-защитные зоны	78

2.5.2.1. Санитарно-защитные зоны объектов производственного комплекса	79

2.5.2.2. Канализационные очистные сооружения	79

2.5.2.3. Кладбища	80

2.5.2.4. Объекты размещения биологических отходов	80

2.5.2.5. Объекты размещения твердых бытовых отходов	80

2.5.2.6. Объекты электроснабжения	80

2.5.2.7. Транспортная инфраструктура	80

2.5.3. Санитарные разрывы магистральных трубопроводов	81

2.5.3.1. Газораспределительные станции	81

2.5.4. Охранные зоны	81

2.5.5.  Водоохранные зоны, рыбоохранные зоны, прибрежные защитные  полосы	83

2.5.6. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения	83

2.5.7. Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	85

2.5.8. Зоны залегания полезных ископаемых	85

2.5.9. Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством РФ	86

2.6. ОЦЕНКА ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ	88

2.7.  АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ РАНЕЕ РАЗРАБОТАННОЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	89

3. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МИРНЫЙ	90

3.1. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ, ОБ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО, МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МИРНЫЙ	90

3.1.1. Планируемые для размещения на территории Самарской области объекты регионального значения и последовательность их выполнения	90

3.1.2. Планируемые для размещения на территории муниципального района Красноярский объекты местного значения и последовательность их выполнения	91

3.2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ МИРНЫЙ	92

3.3. ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МИРНЫЙ	95

3.3.1. Архитектурно-планировочное решение	95

3.3.2. Развитие и параметры функциональных зон	95

3.3.2.1. Развитие жилой зоны	96

3.3.2.2. Развитие общественно-деловой зоны	99

3.3.2.2.1. Планируемые объекты обслуживания	103

3.3.2.3. Развитие зоны производственного использования	103

3.3.2.3.1. Планируемые производственные и коммунально-складские	103

объекты	103

3.3.2.4. Развитие зон инженерной инфраструктуры	104

3.3.2.4.1. Планируемые объекты инженерной инфраструктуры	104

3.3.2.4.1.1. Водоснабжение	104

3.3.2.4.1.2. Водоотведение	106

3.3.2.4.1.3. Теплоснабжение	109

3.3.2.4.1.4. Газоснабжение	110

3.3.2.4.1.5. Электроснабжение	111

3.3.2.4.1.6. Электросвязь	116

3.3.2.5. Развитие зоны транспортной инфраструктуры	117

3.3.2.5.1. Планируемые объекты транспортной инфраструктуры	117

3.3.2.5.1.1. Улично-дорожная сеть	117

3.3.2.5.1.2. Искусственные дорожные сооружения	119

3.3.2.5.1.3. Сооружения и предприятия для хранения и технического обслуживания транспортных средств	119

3.3.2.6. Развитие зоны рекреационного назначения	120

3.3.2.7. Развитие зоны сельскохозяйственного использования	120

3.3.2.8. Развитие зоны специального назначения	120

3.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	121

3.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МИРНЫЙ	124

3.6. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ	124

3.7. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ	129

3.8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЁННОГО ПУНКТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МИРНЫЙ	130

3.9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МИРНЫЙ	130

4.ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МИРНЫЙ	135

5. ВЫВОДЫ	138

# 1.ВВЕДЕНИЕ

Проектная работа «Генеральный план городского поселения Мирный муниципального района Красноярский Самарской области» выполнена на основании муниципального контракта на выполнение генеральных планов поселений муниципального района Красноярский Самарской области №1 от 10.10.2011, заключенного с администрацией муниципального района Красноярский.

При проектировании были учтены и использованы материалы ранее выполненных научно-исследовательских и проектных работ:

- «Проект планировки и застройки пос. Мирный, Красноярского района, Куйбышевской области», разработанный Государственным проектным институтом «Куйбышевгражданпроект» в 1979 г.

- Схема территориального планирования Самарской области, разработана ГУП институтом «ТеррНИИгражданпроект» в 2007 году, утверждена постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261, с учетом изменений внесенных в Схему: «Внесение изменений в Схему территориального планирования Самарской области, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261», ГУП институт «ТеррНИИгражданпроект», 2011 г.;

- Схема территориальном планировании муниципального района Красноярский Самарской области, разработанная ГУП институтом «ТеррНИИгражданпроект» в 2007 г. (корректировка выполнена в 2009 г.), утверждена Решением Собрания Представителей муниципального района Красноярский Самарской области от 28.04.2010 г. №8-сп.

Проект разработан в соответствии с  законодательством Российской Федерации и Cамарской области (в действующей редакции на момент проектирования генерального плана):

Федеральные законы:

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190 «Градостроительный кодекс Российской Федерации (ред. 19.07.2011 г.).

- Федеральный закон Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136 «Земельный кодекс Российской Федерации» (ред. 19.07.2011 г.).

- Федеральный закон Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации» (ред.18.07.2011 г. №242-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 3 июня 2006 г. №74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации» (в ред. от 19.07. 2011 г. №246-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации» (в ред.от 18.07.2011 г. №242-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (в ред. от 19.07.2011 г. № 246-ФЗ).

- Указ Президента Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 1847 "О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии".

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 212-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты РФ в части уточнения условий и порядка приобретения прав на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 10 мая 2007 г. № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части установления порядка резервирования земель для государственных или муниципальных нужд» (с изменениями от 14 марта 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (с изменениями от 25 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (с изменениями от 08 мая 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 28 сентября 2010 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов российской федерации» (с изменениями от 27 июля 2010 года)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 10 января 2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 3 марта 1995г. № 27-ФЗ «О недрах» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 14 марта 1995г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 20 декабря 2004г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (с изменениями от 03 декабря 2008 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями от 17 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями от 19 мая 2010 года)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями от 22 декабря 2008 года)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 04 мая 1999г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» (с изменениями от 27 декабря 2009 года), ред. от 11.07.2011 г.

- Федеральный закон Российской Федерации от 09 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» (с изменениями от 23 июля 2008 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1998г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с изменениями от 30 декабря 2008 года)

- Закон Российской Федерации от 14 мая 1993г. №4979-1 «О ветеринарии» (с изменениями от 22 июля 2010 года)

- Федеральный закон от 07 июля 2003 года №126-ФЗ "О связи" (с изменениями и  дополнениями от 26.07.2011 г.)

- Федеральный закон от 29 декабря 2006 года №264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства"

- Федеральный закон от 03 апреля 1996 года № 28-ФЗ «Об энергосбережении» (с изменениями от 30.12.2008 N 313-ФЗ)

- Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации» (с изменениями от 30.12.2008 N 313-ФЗ)

- Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ "Об электроэнергетике в Российской Федерации» (с изменениями от 25.12.2008 N 281-ФЗ).

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», ред. от 11.07.2011 г.

- Федеральный закон от 27 декабря 2002 года №184-ФЗ "О техническом регулировании» (с изменениями от 28.09.2010 N 243-ФЗ)

- Федеральный закон от 24 июля 2008 года №161 «О содействии развитию жилищного строительства» (с изменениями от 24.05.2010 N102-ФЗ), ред. от 11.07.2011 г.

- Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (в редакции Федерального  закона от 09.03.2010 N 25-ФЗ).

- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Постановления Правительства РФ:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 г. №363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г.№315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (в редакции от 18.05.2011)

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. №1734-р «Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года».

- Методика определения нормативной потребности субъектов  Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры. Одобрена распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999 г. № 1683-р; Правительство РФ. Распоряжение от 3.07.1996 г. № 1063-р (в ред. Распоряжение Правительства РФ от 14.07.2001 № 942-р); Министерство здравоохранения Российской Федерации. Приказ от 3.06.2003 № 229 «О единой номенклатуре государственных и муниципальных учреждений здравоохранения».

- Министерство здравоохранения Российской Федерации. Приказ от 3.06.2003 № 229 «О единой номенклатуре государственных и муниципальных учреждений здравоохранения».

Приказы Минрегиона РФ:

- «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» от 26.05.2011 №244

- «Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения» утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19.

Федеральные Целевые программы:

- Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2001 г. N675 (с изменениями от 23.12.2009 г. N1069)

- Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года", утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 г. N858 (в редакции от 31.01.2009 года №83)

- Федеральная целевая программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2013 года", утвержденная   Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. N99 (в редакции от 26.07.2010 года №557)

- Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России на 2010-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства РФ от 12 ноября 2010 №828 «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России на 2010-2015 годы».

- Федеральная целевая программа "Электронная Россия (2002-2010 годы)", утвержденная  Постановлением Правительства РФ от 28 января 2002 №65.

Законы Самарской области:

- Закон Самарской области об установлении границ муниципального района Красноярский Самарской области 25 февраля 2005 года N 57-ГД (в ред. Закона Самарской области от 11.10.2010 N 106-ГД)

- Закон Самарской области ОБ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ В ПРЕДЕЛАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, НАДЕЛЕНИИ ИХ СООТВЕТСТВУЮЩИМ СТАТУСОМ И УСТАНОВЛЕНИИ ИХ ГРАНИЦ 25 февраля 2005 года N 47-ГД (в ред. Закона Самарской области от 11.10.2010 N 106-ГД)

- Закон Самарской области от 11 марта 2005г. № 94-ГД «О земле» (с изменениями от 10 июня 2010 №68-ГД)

- Закон Самарской области от 26 декабря 2003г. № 131-ГД «О населенных пунктах на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 12 июля 2006г. № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» (с изменениями от 06.07.2011 г. №65-ГД)

- Закон Самарской области от 6 апреля 2009 г. №46-ГД «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области».

- Закон Самарской области от 7 ноября 2007г. № 131-ГД «О регулировании лесных отношений на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 27.03.2004 №96-ГД «Об ипотечном жилищном кредитовании в Самарской области»

- Закон Самарской области от 28.04.2009 №52-ГД О внесении изменений в Закон Самарской области «Об ипотечном жилищном кредитовании в Самарской области» в редакции от 27 мая 2010 года

- Закон Самарской области от 06 апреля 2009 г. №50-ГД «О признании утратившими силу отдельных Законов Самарской области об утверждении областных целевых программ».

- Закон Самарской области «О защите населения и территории Самарской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями от 08 октября 2010 №104-ГД)

- Закон Самарской области от 12 октября 2010 года №107 ГД «Об организации обслуживания населения пассажирским автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 08.12.2008г. №142-ГД «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 03.04.2002г. №14-ГД «О культуре в Самарской области»

- Закон Самарской области от 03.04.2002 №14-ГД «О культуре в Самарской области»

- Закон Самарской области от 08.12.2008 №142-ГД «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Самарской области».

- Закон Самарской области от 04.03. 2011 №17-ГД «Об основах организации благоустройства и озеленения на территории  Самарской области» (ред. от 06.07.2011).

- Закон Самарской области от 16.06. 2003 №50-ГД «О порядке выдачи разрешений на строительство на территории Самарской области» от 06.07.2011 N 63-ГД

Постановления Правительства Самарской области:

- Стратегия социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года (утверждена Постановление Правительства Самарской области от 9 октября 2006 года №129)

- Постановление Правительства Самарской области от 12.12.2007 г. №253 «О разработке и реализации областных целевых программ Самарской области»

- Постановление Правительства Самарской области от 16.12.2008 г. №2 «О разработке и реализации ведомственных целевых программ в Самарской области» (в редакции от 10.11.2010 г. №580).

- Постановление Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261 «Об утверждении Схемы территориального планирования Самарской области»

- Постановление Правительства Самарской области от 20.06.2008 №245 «Об утверждении Плана реализации Схемы территориального планирования Самарской области, утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261, на период до 2010 года».

- Программа газификации Самарской области на 2010-2014 годы, финансируемая за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа обществом с ограниченной ответственностью «Средневолжская газовая компания», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 16.12.2009 № 674 (с  изменениями от 13.07.2011 №336).

- Программа газификации Самарской области на 2009-2013 годы, финансируемая за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа открытым акционерным обществом «Сызраньгаз», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 19.12.2008 № 501.

- Постановление Правительства Самарской области от 09 августа 2006г. №106 «Об утверждении перечня автомобильных дорогах общего пользования Самарской области» (в редакции от 04 марта 2009 г.)

- Постановление Правительства Самарской области от 13.06.2007 №77 «Об основных направлениях государственной политики в сфере развития культуры в Самарской области до 2020 года».

- Постановление Правительства Самарской области от 06.08.2009 № 372 «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирования кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области на 2010-2012 годы и на период до 2020 года».

- Постановление Правительства Самарской области от 25.03.2009 №180 «Об установлении отдельного расходного обязательства Самарской области по развитию малой энергетики Самарской области».

- Постановление Правительства Самарской области от 25.03.2009 г. № 164 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2009 – 2010 годы»

- Постановление Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года №499 «План мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов, предназначенных для размещения органов государственной власти Самарской области на 2010-2014 годы», с изменениями от 11.08.2011 №302

- «План мероприятий по реконструкции объектов здравоохранения Самарской области на 2010-2012 годы» (утверждён постановлением правительства Самарской области от 06 октября 2009 года, в редакции от 27 сентября 2010 года №477, в редакции от 23.06.2010 №286)

- т«План мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов культуры в Самарской области на 2010-2012 годы» (утвержден Постановлением Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года №498, в редакции от 17 июня 2010 года)

- «Стратегия развития нефтехимического комплекса Самарской области на период до 2015 года» (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 21 января 2010 года №12)

- Концепция развития региональной транспортно - логистической системы Самарской области на 2011-2015 годы (Постановление Правительства Самарской области от 23 сентября 2010 года, №422)

- Прогноз  социально-экономического развития Самарской области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов (Постановление Правительства Самарской области от 12 октября 2009 года №556)

- Постановление Правительства Самарской области от 21.04.2010 г. №138 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Самарской области" на 2010-2011 годы, в редакции от 27.05.2011 г.

- «Концепция развития сельского туризма» (Постановление Правительства Самарской области от 27 октября 2010 года №541)

- «Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области» на 2011-2014 годы (Постановление Правительства Самарской области от 27 октября 2010 года №539)

- «Об утверждении Положений об особо охраняемых природных территориях регионального значения» (Постановление Правительства Самарской области от 31 декабря 2009 года №722)

- Распоряжение Правительства Самарской области от 20 марта 2007 года №43-р

- Постановление Главы городского округа Самары от 16.10.2006 г. №167 и №169.

- Постановление Правительства Самарской области от 12 сентября 2008 г. N 384 об утверждении областной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности Самарской области на 2009 – 2015 годы».

- Правительство Самарской области Постановление от 3 марта 2011 г. № 88

О нормативах минимальной обеспеченности населения Самарской области площадью торговых объектов.

- Правительство Самарской области Постановление от 27 октября 2011.№661 об утверждении областной целевой программы «Установления на местности границ муниципальных образований Самарской области» на 2014-2020 годы».

Целевые программы Самарской области:

- Областная целевая программа Самарской области "Молодой семье - доступное жилье" на 2009 - 2012 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 3 апреля 2009 г. N193 (с изменениями от 07 июля 2010 года N 306)

- Областная целевая программа Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 25 марта 2009 г. N179 (в ред. Постановления Правительства Самарской области от 11.08.2011 N394)

- Областная целевая программа Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области на 2009-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 01 октября 2008 г. N 399 (в ред. Постановления Правительства Самарской области от 25.04.2011)

- Областная целевая программа Самарской области «Развития инновационной деятельности в Самарской области на 2009 - 2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27 марта 2009 г. N187 (в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.06.2009 №276).

- Областная целевая программа Самарской области «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области» на 2011-2015 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 13 ноября 2009 г. N601

- Областная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения до 2015 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27.03.2009 №188

- Областная целевая программа «Развитие пассажирского транспорта в Самарской области до 2016 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 02.11.2010 г.

- Областная целевая программа «Областная целевая энергетическая программа на 2009-2010 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 25.03.2009 №178

- «Областная целевая энергетическая программа на 2011-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительстве Самарской области от 27.10.2010 г. №536

- Областная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Самарской области на 2010-2013 годы и на период до 2020 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 30.07.2010 №355, (в редакции от 13.07.2011 г.)

- Областная целевая программа «Чистая вода» на 2010-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2009 № 542  (в редакции от 27 сентября 2010 г.№466)

- Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2010 – 2018 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 07.04.2010 года №124 (в редакции от 27.09. 2010 г.)

- Областная целевая программа «Социально-экономическое и этнокультурное развитие российских немцев в Самарской области на 2009-2012 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 12 сентября 2008 г. №378 (в редакции от 27 сентября 2010 г.)

- Областная целевая программа «Улучшение материальной базы общеобразовательных учреждений в Самарской области на 2009-2010 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 07.04.2010 года №124 (в редакции от 27.09. 2010 г.)

- Областная целевая программа «Строительство объектов образования на территории Самарской области в 2010-2012 годах», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года № 484  (в редакции от 23 июня 2010 г. №297)

- Областная целевая программа «Строительство и реконструкция объектов здравоохранения и социального обслуживания населения Самарской области на 2010-2013 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 05 марта 2010 года № 106  (в редакции от 23 июня 2010 года №287).

- Областная целевая программа «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Самарской области» на 2010-2012 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 17 февраля 2010 года №45  (в редакции от 23 июня 2010 г.)

- Областная целевая программа «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений при использовании водных ресурсов и осуществлении гидроохранных мероприятий в городских округах и муниципальных районах Самарской области» на 2010-2014 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 28 сентября 2009 года №473  (в редакции от 23 июня 2010 г. №266)

- Областная целевая программа «Развитие туристско–рекреационного кластера в Самарской области» на 2011 – 2014 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27.10.2010 №539.

- Областная целевая программа «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на территории Самарской области» на 2009–2013 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 №557.

- Областная целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Самарской области на 2011-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 г. №576 (в редакции от 27.05.2011 г.).

- Областная целевая программа "Развитие метрополитена в городском округе Самара на 2010 - 2018 годы" утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2009 №543 (в редакции от 27.05.2011 N 237).

Ведомственные целевые программы  и приказы Самарской области:

- Ведомственная целевая программа «Сохранение и восстановление биоразнообразия растительности и животного мира на территории Самарской области, обеспечение развития особо охраняемых природных территорий регионального значения» на 2011-2013 годы», утвержденная Приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области от 30.06.2009 г. №44.

- Программа развития электроэнергетики Самарской области на 2010-2014 годы, утвержденная Приказом Министерства промышленности, энергетики и технологии Самарской области от 07.07.2010 №133-п.

- Ведомственная целевая программа «Развитие авиации общего назначения (малой авиации) в Самарской области» на 2009-2010 годы», утвержденная Приказом министерства промышленности, энергетики и технологий Самарской области от 10 октября 2008 №1.

- Приказ министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 05.07.2010 г. №44 «Об утверждении перечня объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области, финансируемых в рамках областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года» (от 25.03.2009 N179).

- Приказ министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 25 апреля 2011 г. №39 «Об утверждении перечня объектов строительства, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области, финансируемых в рамках областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года» (от 25.03.2009 N179) и объемов их финансирования в 2011 году по строке «Разработка проектно-сметной документации», в ред. от 01.07.2011 №65.

- Приказы министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области о включении земельных участков в границы населённых пунктов в разрезе муниципального образования Самарской области с 2007 по 2011 гг.

- Прогнозы социально-экономического развития муниципального района Красноярский Самарской области на 2010-2012 годы.

Проект разработан в соответствии с требованиями нормативно-регламентирующих документов:

Техническими регламентами и нормативными техническими документами:

- "Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения" утверждены:  приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. №19.

- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

- Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 25.12.2008 N 496-п "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области".

- СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция. СНиП 2.07.01 – 89*

- СП 53.13330.2011 Планировка и застройка садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*

- СП 19.13330.2011 Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий. Актуализированная редакция СниП II-97-76*.

- СП 18.13330.2011 Генеральные планы промышленных  предприятий. Актуализированная редакция СниП II-89-80*.

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области. Утв. Приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарская область от 25.12.2008 № 496-п.

- СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации.

- СНиП 2.05.02-08 Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения.

- СНиП 21-02-99 Стоянки автомобилей.

- СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

- СНиП 2.05.06-85 Магистральные трубопроводы.

- СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

- СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий».

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

- СанПиН 2.4.2.1178-02 Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях.

- СанПиН 2.4.2.1178-02 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений.

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно – защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с Изм.№1от 10.04.2008 №25; Изм.№2 от06.10.2009 №61 утвержд. Пост. Гл. гос. Сан.)

- СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

- СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест.

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

- СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».

- СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты.

- СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства.

- СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства».

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства».

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».

- СП 2.1.7.10038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

- ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

- Правила охраны магистральных трубопроводов» – утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9 (с изм., внесенными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61).

- ТСН 23-346-2003 Строительная климатология Самарской области.

- ТСН 31-12-2001 Мусороудаление и устройство полигонов по утилизации твердых бытовых отходов сельских населенных пунктов Самарской области.

- РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации.

- Рекомендации по проектированию улиц и дорог, городов и сельских поселений, ЦНИИП градостроительства Минстроя России, М.; 1994 г.

- СНиП 30-02-97* Планировка и застройка садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения.

- СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги. (Изд. 2004г.)

Настоящий проект выполнен на базе применения геоинформационных технологий, в электронной версии (ГИС ИнГео , Spotlight PRO v 3.0, Auto CAD  MAP R3).

При проектировании и формировании электронной базы данных использовались материалы, предоставленные отделом архитектуры и строительства Администрации муниципального района Красноярский Самарской области.

Цели и задачи проекта «Генеральный план городского поселения Мирный»

Генеральный план разработан на территорию муниципального образования городского поселения Мирный с целью определения долгосрочной стратегии и этапов хозяйственного развития городского поселения, исходя из ресурсного потенциала территории и рационального природопользования.

В проекте рассматриваются ресурсные возможности городского поселения, определяются направление жилищного, культурно – бытового и коммунального строительства, намечаются принципиальные направления развития транспортной и инженерной инфраструктуры, выполняется градостроительное обоснование территориального развития городского поселения.

Согласно Градостроительному кодексу, основным документом, определяющим территориальное развитие городского поселения, является его генеральный план.

Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской федерации, муниципальных образований.

Планирование градостроительного развития территории представляет собой комплекс системных мероприятий, включающих целый ряд процедур, в рамках каждой из которых определяются общие принципы перспективного развития и параметры предполагаемых изменений.

Территориальное планирование - первая стадия в системе работ, обеспечивающих освоение, реконструкцию, реновацию (пространственное преобразование) территории на основе принципов устойчивого развития с учетом интересов Российской Федерации, субъектов РФ, муниципального образования, правообладателей земельных участков и населения гп. Мирный.

Планирование охватывает широкий спектр вопросов, связанных с определением комплекса требований, предъявляемых к организации среды обитания, установлением параметров градостроительных объектов и процессов, проведением разнообразных исследований и расчетов (социологических, демографических, экономических и др.), выявлением факторов, способных оказать в будущем, как позитивные, так и негативные воздействия на развитие градостроительных систем, моделирование последствий от этого воздействия и предложение путей предотвращения возможных негативных ситуаций.

Действующая система территориального планирования включает мероприятия по подготовке, разработке и принятию комплексных решений, направленных на изменения (функционального, пространственного, планировочного) состояния территории, обеспечивающих планомерное и регулируемое осуществление градостроительной деятельности.

Исходя из целей планирования, определяются его задачи – социальные, экономические, экологические, пространственные, управленческие.

Подготовка проекта генерального плана городского поселения представляет собой комплекс работ, обеспечиваемых совокупностью аналитических, графических, расчетных и текстовых разработок.

Цели и задачи территориального планирования городского поселения Мирный

- Территориальное планирование городского поселения Мирный осуществляется Генеральным планом  в целях:

1) обеспечения устойчивого развития территорий городского поселения Мирный (обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечения охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений);

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур городского поселения;

- обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Самарской области, муниципальных образований Самарской области.

- Задачами территориального планирования городского поселения Мирный являются:

- создание условий для устойчивого развития территории городского поселения Мирный, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного и исторического наследия;

- определение назначения территорий городского поселения Мирный исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов;

- реализация стратегии социально-экономического развития Самарской области и программы социально-экономического развития Красноярского района путем территориальной привязки планируемых мероприятий;

- обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления городского поселения Мирный по решению вопросов местного значения;

- раскрытие градостроительного потенциала территории городского поселения Мирный для реализации пространственных интересов Российской Федерации, Самарской области, Красноярского района и населения городского поселения, с учетом требований безопасности жизнедеятельности, экологического и санитарного благополучия;

- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности городского поселения Мирный;

- комплексный анализ градостроительного развития территории, внешних и внутренних факторов и предпосылок социально-экономического и пространственного развития городского поселения Мирный;

- разработка мероприятий по эффективному использованию и благоустройству существующей застройки и территорий городского поселения Мирный;

- осуществление функционального зонирования территории городского поселения Мирный для стимулирования нового жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, туризма и отдыха;

- развитие транспортной инфраструктуры городского поселения Мирный в увязке с транспортно-коммуникационной сетью системы расселения Самарской  области;

- разработка мероприятий по повышению надежности и развитию всех видов инженерной инфраструктуры;

- разработка мероприятий по развитию социальной инфраструктуры городского поселения Мирный, доступ маломобильных групп населения ко всем объектам социальной инфраструктуры;

- оптимизация градостроительной деятельности на территории городского поселения Мирный;

- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся на территории городского поселения Мирный.

# 2. КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ И КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ

## 2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МИРНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ

### 2.1.1. История формирования структуры расселения. Краткая  историческая  справка

На территории современного муниципального района Красноярский люди поселились около ста тысяч лет назад. Есть свидетельства, что эти места осваивались еще племенами каменного века. Наибольшее количество памятников сосредоточено на прибрежных территориях реки Сок, близ населенных пунктов Красный Яр и Средняя Солонцовка. На территории г.п. Мирный найдены три памятника археологии.

Таблица 1

Памятники археологии на территории г.п. Мирный *

| № | Наименование | Типология | Нас.пункт | Размещение | Дата | Площадь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники археологии РАО № 426-Р от 6 мая 1993 г. |
| 1 | Мирный | кург. один. | Мирный | 3 км ю-з. | не определ. | 0,05 |
| 2 | Мирный | кург. мог. | Мирный | 4,5 км ю-з. | не определ. | 0,70 |
| Памятники археологии, выявленные в ходе проведения охранно-разведочных работ в 1990-е – 2000-е годы |
| 1 | Мирный II | кург. мог | Мирный | 1,8 ю-з. | не определ. | 0,00 |

* Данные предоставлены Министерством культуры Самарской области.

Долгие годы, после присоединения Среднего Поволжья к России, на территории, которую в настоящее время занимает Красноярский район, существовали только летние кочевья степняков и  редкие казачьи стоянки, в укромных местах прятались ватажные строения русских рыболовов.

Процесс заселения принял активную форму в конце XVI – начале XVII века в  результате колонизации восточных земель и изменения в связи с этим границ Московского государства, для охраны которых были воздвигнуты крепости Самарская, Сызранская, Кашпирская.

В XVIII веке колонизация края продолжилась в направлении востока и юго-востока. Для охраны районов освоения в 1731 году была воздвигнута Ново-Закамская линия укреплений, положившая начало таким поселениям, как Алексеевка, Сергиевск,  Красный Яр. Со строительством Ново-Закамской линии по течению рек Сок и Кондурча связано возникновение множества других населенных пунктов.

В XIX веке политические перемены укрепили поместных дворян. Большого размаха достигла раздача земель дворянству. В это время продолжали расти ранее сложившиеся, и появлялись новые поместья, формировались новые поселения.

После провозглашения Советской власти на территории современного Красноярского района шло интенсивное образование волостных и сельских Советов.

В период коллективизации на территории района были организованы 34 колхоза, которым помогала Красноярская машинно-тракторная станция.

В 1950-х годах в Самарском регионе, и в Красноярском районе в том числе, были обнаружены залежи нефти. В этот период область стала одним из ведущих центров нефтедобычи в стране.

В 1956 году с открытием месторождения нефти недалеко от районного центра Красный Яр был основан поселок нефтяников - Мирный. Поселок быстро рос и в 1959 году получил статус поселка городского типа.

1.01.2006 г. на территории муниципального района Красноярский Самарской области образовано 10 сельских поселений и 3 городских, одним из которых является г.п. Мирный в составе п.г.т. Мирный.

### 2.1.2. Место и роль городского поселения в системе расселения Самарской области

Региональный каркас системы расселения Самарской области характеризуется полицентричностью структуры, развивающейся в условиях усложнения общегосударственных, международных, межрегиональных и внутренних социально-экономических и миграционных процессов. Местоположение исторических центров городских агломераций определено геометрией ландшафтов и закреплено крупнейшими транспортными узлами.

К настоящему времени на территории Самарской области сложились укрупненные зоны расселения, дифференцированные по типам расселения. Первые три зоны представляют собой территорию Самарско-Тольяттинской агломерации (зона ядра агломерации, зона периферии ядра агломерации, зона периферии агломерации). На внеагломерационных территориях сложились местные системы расселения, имеющие общие структурно-функциональные характеристики.

В региональном каркасе системы расселения Самарской области г.п. Мирный входит в состав зоны периферии ядра агломерации.

Городское поселение Мирный муниципального района Красноярский, расположено в южной части района в 7-и километрах от общесистемной транспортной магистрали (федеральной автодороги М-5), соединяющей городское поселение с центром агломерации.

Городское поселение Мирный является убывающим поселением, с незначительным притоком внешних мигрантов. По состоянию на 1.01.2011 г. численность населения составила 7357 человек. Доля трудоспособного населения близка к показателям по городскому населению района и области.

Городское поселение Мирный располагает местами приложения труда, на его территории находятся объекты промышленного комплекса. Социальная инфраструктура поселения по ряду параметров ниже нормативного уровня, что компенсируется территориальной близостью к административному центру  района.

Для городского поселения Мирный как элемента зоны  периферии ядра агломерации рекомендовано регулирование миграции, создание условий «оседлости» населения. Расселение мигрантов в пределах существующего поселения путем строительства блокированной и коттеджной застройки.

### 2.1.3.  Местоположение  городского поселения Мирный муниципального района Красноярский на территории Самарской области

Муниципальный район Красноярский расположен в центральной части Самарской области. Общая площадь муниципального образования составляет 2478,9 кв.км. На севере район граничит с Елховским, на востоке – Сергиевским и Кинель-Черкасским, на юге Волжским и Кинельским, на западе - Ставропольским районами Самарской области.

Городское поселение Мирный расположено в юго-западной части муниципального района Красноярский Самарской области.

Согласно закону Самарской области «Об образовании городских и сельских поселений в пределах муниципального района Красноярский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» от 25.02.2005 № 47-ГД и в соответствии с внесенными изменениями по границам муниципальных образований Самарской области, установленные Законом Самарской области от 11.10.2010 №106-ГД «О внесении изменений в законодательные акты Самарской области, устанавливающие границы муниципальных образований Самарской области» установлены границы городского поселения.

Общая площадь городского поселения Мирный в установленных границах  составляет 962 га.

Городское поселение Мирный состоит из одного населённого пункта.

- посёлок городского типа  Мирный относится к группе  малых городов России* с численностью жителей до 10 тыс. чел. (фактическая численность 7,357 тыс. чел.) расположено в южной части территории городского поселения.

Пгт. Мирный – административный центр городского поселения Мирный –отдалён от – административного центра района с. Красный Яр – на 8 км, а от областного центра – г.о. Самары - на 45 км. Связь с центрами осуществляется автотранспортом по автодороге Самара – аэропорт. Население посёлка – 7300 чел. (46,2 % муж. / 53,8 % жен.).

Посёлок городского типа Мирный граничит с сельским  поселением Светлое Поле муниципального района Красноярский, являясь, как бы, окружённым территорией поселения со всех сторон.

Внешнее сообщение городского поселения Мирный с областным центром г.о.Самара осуществляется по автомобильной дороге федерального значения «Урал» (М-5), «Ульяновск – Димитровград - Самара» и по автодорогам местного значения, «Мирный - Городцовка»,  «Мирный - Колодинка».

Межселенные перемещения населения осуществляются автомобильным  транспортом по автодорогам регионального и межмуниципального значения, автодорогам местного значения административного района обеспечивая связь с центром административного района и области.

На территории Самарской области выделено три сельскохозяйственные природно-экономические зоны с характерной специализацией каждой из них, м.р. – м.р.Красноярский относится к «Центральной» природно-экономической зоне (Безенчукский, Богатовский, Борский, Волжский, Кинельский, Кинель-Черкасский, Красноярский, Приволжский, Ставропольский, Сызранский и Шигонский районы) определилась как многоотраслевая.

Местные отрасли промышленности поселения представлены пищевой и  нефтяной промышленностями.

Основная отрасль экономики посёлка Мирный – добыча нефти и газа.

Преобладающим населением г.п.Мирный являются русские.

* Пункт 4.4 СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.01-89*), данные о численности населения приведены на 01.01 2011г.

### 2.1.4. Природно - климатические  условия исследуемой территории

#### 2.1.4.1. Климат

Посёлок городского типа Мирный находится в зоне умеренно-континентального климата с большими амплитудами годовых и суточных колебаний температуры, влажности воздуха, скорости ветра. Наиболее холодные месяцы – январь и февраль, жаркий июль.

Минимальная температура -38 °С.

Максимальная температура +35 °С.

Среднегодовое количество осадков – 377 мм. Большая часть их выпадает в виде дождей и кратковременных ливней в тёплое время года.

Господствующие ветры: летом – северные, северо-восточные; зимой - северные и северо-западные. Средняя скорость ветра 2,7 – 4 м/сек; максимальная 30 м/с.

Средняя высота снежного покрова – 31 см.

Наибольшая глубина промерзания грунта – 1,40 м.

#### 2.1.4.2. Рельеф и геоморфология

Территория Красноярского района расположена в пределах Восточно-Европейской платформы. Территория Сокского возвышенного района денудационно-эрозионным рельефом относится к бассейну реки Сок. В геоморфологическом отношении эта территория является частью провинции Высокого Заволжья и представляет собой волнистую, возвышенную равнину, расчленённую глубокими и широкими речными долинами. Водоразделы поднимаются на 100 – 150 м. Густая сеть второстепенных долин и оврагов местами сильно осложняет рельеф, вследствие чего территория приобретает низкогорный вид, особенно со стороны южных, круто обрывающихся склонов водоразделов. Для рельефа Красноярского района характерна резкая асимметрия склонов речных долин и водоразделов.

В геоморфологическом отношении территория посёлка Мирный приурочена к третьей левобережной надпойменной террасе реки Волга, сложенной древне-четвертичными аллювиальными отложениями, представленными до глубины 2–18 м глинистыми, ниже – песчаными.

Пески классифицируются как мелкие, влажность песков невысокая, изменяется от 2.0 до 5.9 %.

Грунтовые воды выработками глубиной до 8.5 м при изыскании не вскрыты.

Основанием фундаментов служат суглинки, твёрдые, полутвёрдые, тугопластичные, переслаивающиеся с мелкими песками.

Поверхность земли в пределах посёлка Мирный характеризуется отметками от 40.0 м до 90.0 м, постепенно увеличиваясь с юга на север. Территория в геоморфологическом отношении представляет собой старое русло реки Сок. Территория расчленена искусственной канавой для организованного отвода поверхностных вод с центральной и северной частей территории. Северо-западная часть посёлка располагается на возвышенной части с большим перепадом рельефа.

#### 2.1.4.3. Гидрогеологические условия

Условия формирования  ресурсов подземных вод, т.е. особенности их питания,  разгрузки, химического состава в значительной степени определяются структурой земной коры,  характером рельефа, степенью обнаженности пород, т.е. тектоническими, геоморфологическими и геологическими условиями проектируемой территории.

Грунтовые воды выработками глубиной до 8,5 м при изыскании не встречены.

Уровень возможного затопления весенними паводками от р.р. Сок, Кондурча составляет 1%.

По защищённости подземных вод, вся площадь поселения относится к территориям с незащищёнными водоносными подразделениями.

По границе распространения и индексу перспективного для водоснабжения водоносного подразделения грунтовых вод территория относится к водоносному татарскому терригенно-карбонатному комплексу.

По минерализации подземных вод перспективных для водоснабжения гидрогеологических подразделений до 1,5 г/дм³ (смешанных по минерализации).

В зависимости от характера рельефа и степени дренированности пород глубина до поверхности воды изменяется от 35 до 64,4 м. Наименьшая глубина характерна для сильно пересечённой местности и крупных склонов, наибольшая - для водораздельных участков.

Питание водоносного горизонта происходит за счёт инфильтрации атмосферных осадков.

При этом область питания водоносного горизонта полностью совпадает с площадью его распространения. Частично его питание происходит за счёт подпитывания водами подстилаемых коренных пород.

Воды нижнечетвертичных аллювиальных отложений долины р. Волга характеризуются небольшой минерализацией (311 – 800 мг/л) и вполне пригодны для водоснабжения.

Наибольшей минерализацией обладают воды, приуроченные к суглинкам, наименьшей – к пескам. Соответственно этому, меняется и общая жёсткость от 4 до 13 мг/экв. Воды преимущественно гидрокарбонатные кальцевые. Подземные воды аллювиальных нижнечетвертичных отложений отвечают требованиям, предъявляемым к качеству подземных вод.

#### 2.1.4.4. Опасные природные процессы

В границах проектирования заметно выражены современные геологические процессы: водная и ветровая эрозия, переработка берегов (абразия) рек и, оползни, подтопление, заболачивание.

Эрозионные процессы получают развитие на территориях, лишенных лесонасаждений, сильно распаханных или имеющих крутые склоны.

Процессам водной эрозии в наибольшей степени подвержены склоны речных долин, оврагов, балок, ложбин стока. При этом преобладает процесс делювиального смыва. В результате делювиального смыва уничтожается верхний наиболее плодородный слой почвы.

Интенсивность делювиального смыва зависит от следующих факторов:

- крутизны и длины склона;

- состава слагающих пород;

- режима атмосферных осадков;

- интенсивности весеннего снеготаяния;

- характера растительного покрова (наличие или отсутствие дернины на склоне).

Делювиальный смыв интенсивно протекает на пашнях даже при очень малых углах наклона (2-3º). Определяющим фактором в развитии данного процесса является высота рельефа: чем больше высота рельефа, тем больше глубина его вертикального расчленения. Основные деструктивные процессы в почвах связаны в первую очередь именно с проявлением водной эрозии.

Сильные ветра в засушливое время года в сочетании с вышеперечисленными особенностями рельефа, геологического строения и недостаточным количеством защитных древесно-кустарниковых насаждений определяют развитие процессов ветровой эрозии.

Овражная эрозия распространена в нижних частях пологих склонов, где проявляются плащи делювия, и в пределах междуречий. Наиболее подвижной частью оврагов являются его вершины, которые в результате регрессивной эрозии могут выйти за пределы склонов, на которых они возникли, и продвинуться далеко в пределы междуречий. Основными факторами, способствующими развитию оврагов, являются литологические особенности коренных пород (выщелачивание карбонатных пород) и особенности рельефа рассматриваемой территории. Возрастающая антропогенная нагрузка (вырубка леса, распашка земель и прочее) способствует увеличения площади эродированных земель.

Овражные эрозионные формы рельефа, постепенно углубляясь, могут достигнуть уровня грунтовых вод, которые дадут начало формированию новой реки.

#### 2.1.4.5. Гидрографическая сеть

Поверхностные водные объекты на территории городского поселения Мирный отсутствуют.

#### 2.1.4.6. Полезные ископаемые

Месторождения полезных ископаемых на территории городского поселения Мирный представлены Мирненским месторождением пресных подземных вод (северо-западный участок). Эксплуатационные запасы месторождения 1,174 тыс. м3/сут.

#### 2.1.4.7. Почвы и растительный покров

В границах  поселения преобладающими типами почв являются черноземы обыкновенные, черноземы типичные, иногда с участием серых лесных почв.

Факторы почвообразования, свойственные зоне лесостепи Высокого Заволжья, в пределах которой находится территория рассматриваемого района, обусловили господствующее развитие почв черноземного типа. При этом преобладающими почвами являются серые лесные, черноземы типичные, выщелоченные, типичные остаточно-карбонатные, в основном тяжелого механического состава.

В условиях достаточного увлажнения (под пологом леса и вблизи него) сформировались черноземы оподзоленные или темно-серые и серые почвы. Почвы богаты калием, бедны фосфором.

#### 2.1.4.8. Природные рекреационные ресурсы

Природные рекреационные ресурсы с.п. Мирный представлены лесами, парками.

Территория в границах проектирования в целом имеет спокойный рельеф, живописный ландшафт, благоприятные климатические условия, что делает возможным развитие разнообразных видов рекреации, оздоровления населения и туризма.

## 2.2. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ И АНАЛИЗ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МИРНЫЙ

### 2.2.1. Анализ демографической ситуации в городском поселении Мирный муниципального района Красноярский

#### 2.2.1.1. Основные тенденции демографических процессов

Традиционно определение генеральной линии развития поселения начинается с определения перспективной численности его населения. Основой таких расчетов в современном градорегулировании является демографический анализ.

Одним из ведущих методических положений демографического анализа является изучение демографических событий во времени, поскольку именно оно является их важнейшей доминантой.

Другим важным параметром является территория, так как демографические события происходят не только во времени, но и в определенной стране, ее регионе или определенном поселении. Таким образом, демографический анализ  осуществляться относительно двух координат – времени и пространства. При этом учитываются и социально-экономические и социально-культурные факторы, определяющие механизм демографического поведения, отношения населения к проблемам рождаемости, смертности, перемещения (миграционное поведение), семейно-брачных отношений.

В рамках демографического анализа выявляются качественные закономерности развития отдельных демографических процессов и воспроизводства населения в целом, в их социально-экономической обусловленности, что  позволяет определить размеры населения, объяснить его рост или сокращение.

Структура населения определяется тремя показателями: рождаемостью, смертностью и миграционными процессами, уровень которых в значительной мере зависит от социально-экономических и культурных факторов. Поэтому, чтобы понять логику демографических процессов, происходящих в конкретном населении, необходимо, прежде всего, проанализировать факторы, обусловливающие ход развития демографических событий, учитывая при этом их изменчивость во времени и неоднородность в пространстве.

В связи с этим определение демографических тенденций возможно лишь при условии всестороннего анализа демографических процессов, рассматриваемых в динамике.

Демографы выделяют три стадии популяционной стабильности:

1 – стадия традиционного общества, характеризующаяся высоким уровнем рождаемости и смертности, при котором население практически не растет, количество рождений уравновешивается количеством смертей;

2 – стадия четко выраженного роста населения, характеризующаяся снижением уровня смертности (благодаря появлению антибиотиков) при сохранении высокой фертильности;

3 – стадия развития индустриализации, активного включения женщин в процесс производства и обусловленного этим понижения уровня рождаемости до такого, при котором рост населения становится достаточно стабильным, уровень рождаемости приблизительно равен уровню смертности.

Для России в целом характерны общие тенденции демографического развития европейских стран. В полосу индустриализации Россия вступила в начале XX века, но наиболее интенсивно этот процесс протекал в предвоенный и послевоенный период. Он сопровождался интенсивным процессом градообразования и ростом численности городского населения при уменьшении доли населения сельского.

Индустриализация, активный ход урбанизации объективно изменили демографическую ситуацию в стране, которая усугубилась социально-экономическими переменами 90-х годов. Произошло существенное снижение уровня рождаемости при повышении уровня смертности практически во всех регионах России. В этот период коэффициент рождаемости находился ниже предела, присущего наиболее развитым индустриальным странам, тогда как коэффициент смертности был близок к показателям, соответствующим странам третьего мира. В результате уровень смертности превысил уровень рождаемости, что свидетельствует о суженном воспроизводстве населения, или, как говорят демографы, о депопуляции.

Основные изменения в демографической структуре Самарского региона также начались в «перестроечные» годы и обнаружились в конце 80-х: заметно стал снижаться уровень рождаемости при слабо растущей смертности. Перелом наступил в годы активных реформ, которые совпали с уменьшением доли женщин детородного возраста. В 1990 году естественный прирост населения сменился его убылью.  Рис. 1 Динамика распределения населения Самарской области по полу и возрасту, рис. 2 Воспроизводство населения Самарской области.

В последние годы уровень рождаемости немного вырос, в связи с тем, что большая (по сравнению с 1999 годом) часть женщин вступила в детородный возраст. Эта тенденция может сохраниться в ближайшие 5-10 лет, затем неизбежно наступит спад, поскольку сегодня доля девочек 5-9-и лет почти вдвое меньше доли 20-25-летних женщин.

Значительное число пожилых жителей в половозрастной структуре населения Самарской области позволяет говорить о том, что уровень смертности по-прежнему останется довольно высоким. Его величина обусловлена не только значительной долей пожилого населения, но и экономическими проблемами. Сопоставление возрастных коэффициентов смертности населения Самарской области в 1998, 2003 и 2009 гг. свидетельствует о том, что доля умерших по-прежнему увеличиваться, начиная с 15-летнего возраста.  Рис. 3 Возрастные коэффициенты смертности в Самарской области.

Средняя продолжительность жизни населения Самарской области в 2009 г. по сравнению с 2005 г. увеличилась в среднем на 2,35 года. У горожан мужского пола – на 2,87,  женского – на 1,2 года. В сельской местности увеличение произошло соответственно на 3,2 и 1,53 года.

В целом население области можно назвать стареющим: доля пожилых людей в течение 90-х годов возросла и в последние годы удерживается примерно на одном уровне, тогда как доля не достигших трудоспособного возраста, последовательно снижается. Рис. 4 Динамика распределения населения Самарской области и муниципального района Красноярский по возрастным группам.

Отрадным является тот факт, что в течение последних 19 лет в области устойчиво сокращается младенческая смертность. Если в 1985 году она составляла 959 умерших детей, то в 2010 году их было только 237.

#### 2.2.1.2. Демографическая ситуация в муниципальном районе Красноярский

На территории Красноярского района расположены 3 городских поселения, 3 п.г.т. и 10 сельских поселений. Административным центром муниципального района  является с. Красный Яр  (численность населения на 01.01.11 – 8183 человека).

Городские поселения муниципального района Красноярский:

- Волжский – число жителей  6947 человек;

- Мирный – число жителей  7357 человек;

- Новосемейкино (в составе п.г.т. Новосемейкино, с. Водино, п. Дубки, с. Старосемейкино) – число жителей 10423 человека.

Сельские поселения:

- Большая Каменка (в составе 8 населенных пунктов) – общее число жителей 1243 человека;

- Большая Раковка (в составе 8 населенных пунктов) – общее число жителей 2236 человек;

- Коммунарский (в составе 9 населенных пунктов) – общее число жителей 1824 человека;

- Красный Яр (в составе 14 населенных пунктов) – общее число жителей 10743 человека;

- Новый Буян (в составе 8 населенных пунктов) – общее число жителей 4157 человек;

- Светлое Поле (в составе 13 населенных пунктов) – общее число жителей 5259 человек;

- Старая Бинарадка (в составе 2 населенных пункта) – общее число жителей 660 человек;

- Хилково (в составе 7 населенных пунктов) – общее число жителей 2639 человек;

- Хорошенькое (в составе 15 населенных пунктов) – общее число жителей 2359 человек;

- Шилан (в составе 3 населенных пункта) – общее число жителей 1178   человек.

В целом в муниципальном районе Красноярский по данным на 1.01.11 проживает 54461 человек.

Демографическая ситуация в муниципальном районе Красноярский в целом близка к той, которая сложилась в области в целом: в течение 90-х годов существенно сократилась рождаемость при заметном увеличении уровня смертности населения. Рис. 5.1 Динамика естественного движения населения муниципального района Красноярский. На протяжении последних лет наблюдается естественная убыль населения. Рис. 5.2 Динамика численности населения муниципального района Красноярский.

В период с 1993 по 2010 гг. коэффициенты естественного движения населения района отличались от средних показателей по области в сторону увеличения. Это происходило в основном за счет городского населения. Разрыв показателей уровня рождаемости  в селах района за эти годы превышал областные в среднем на 3 промилле. Показатели смертности также оказались выше примерно на 1,1. Рис. 6 Коэффициенты естественного движения населения и миграционный прирост в муниципальном  районе Красноярский.

Младенческая смертность в Красноярском районе в течение ряда лет колебалась, превышая средние областные показатели, или оказывалась ниже их. Особенно высокой младенческая смертность была в 1997 году в сельских поселениях района и в 1999 году - в городских. В 2010 году показатель младенческой смертности в сельских поселениях муниципального района был выше областного на 1,4 промилле, а в городских – на 10,5. Рис. 7 Младенческая смертность на 1 тыс. родившихся детей в муниципальном районе Красноярский.

Распределение населения муниципального района Красноярский по полу и возрасту свидетельствует о том, что уровень смертности останется по-прежнему высоким, поскольку в половозрастной структуре населения остается большой доля тех, кто вступил и вступает в пожилой возраст.

В настоящее время  в муниципальном районе наблюдается небольшой рост рождаемости в связи с увеличением доли женщин, находящих в детородном возрасте. Однако в ближайшие годы в условиях только естественного прироста рождаемость снизится, поскольку сократится доля репродуктивного населения. Рис. 8 Распределение населения муниципального района Красноярский по полу и возрасту.

В 2009 году соотношение населения, находящегося в возрасте моложе трудоспособного и старше его практически не отличалась от соотношения в демографической структуре в области в целом.

В муниципальном районе Красноярский доля стариков превышает долю молодого населения: 22,3% против 15,1%. Таким образом, разрыв составляет 7,2%, что на 0,4% меньше, чем в области. Доля трудоспособного населения в районе близка к среднему показателю по области в целом и составляет 62,6%. Рис. 4 Динамика распределения населения Самарской области и муниципального района Красноярский по возрастным группам.

Если рассматривать ситуацию в городских и сельских поселениях района, то в более урбанизированной среде естественно доля трудоспособного населения больше, в то время как примерно на 4% меньше молодежи, и на 3% - пожилых жителей.

Средняя продолжительность жизни как мужского, так и женского населения в муниципальном районе Красноярский составляет 65,98 лет, что примерно на 2,2 года меньше, чем в области в целом.

Другой важной причиной роста населения является миграция, которая не в меньшей степени, чем естественное движение населения, связана с социально-экономическими процессами, происходящими в стране.

В послевоенные годы наиболее характерной чертой для нашей страны была внутрирегиональная миграция, заключающаяся в движении сельских жителей в города. В настоящий момент градообразующие процессы в нашем регионе завершились. Центр тяжести сместился в сторону межрегиональной и международной миграции, которая существенно активизировалась в середине 90-х годов и была вызвана политическими переменами, породившими такое явление, как вынужденное переселение.

По последним статистическим данным в 2010 году в Самарском регионе миграционный прирост населения составил  5860 человек, 1,4% из них – выпал на долю межрегиональной миграции, 98,6% - международной. Внутрирегиональная миграция характеризовалась слабым оттоком сельского населения в городские поселения. Рис. 9 Общие итоги миграции населения Самарской области в 2010 году.

Число вынужденных переселенцев, как уже отмечалось, наиболее значительным было в середине 90-х годов. В настоящее время этот процесс практически завершен, что способствует сокращению миграционных потоков в целом.

Миграционные процессы в муниципальном районе Красноярский на протяжении последних 13 лет не были стабильными. В первые годы «перестройки» миграционный прирост был велик и в 1997 году составлял 18,5 промилле. Но уже в 2002 году внешняя миграция имела отрицательные значения.  (См. рис. 6.)

По общим итогам миграции за 2010 год в Красноярский район прибыло на 25 человек больше, чем убыло из него. Рис. 10. Общие итоги миграции населения в 2010 году по муниципальному району Красноярский.

Население муниципального района Красноярский отличается некоторым национальным разнообразием, несмотря на то, что русское население является преобладающим, и составляет 80,7%. Около 3,4% населения района – чуваши; 4,4% - мордва; 3,1% - татары; 2,9% - казахи; 1,3% - украинцы; 0,3% - белорусы; 1,3% - армяне.

#### 2.2.1.3 Демографическая ситуация в городском поселении Мирный м.р. Красноярский

В результате анализа динамики естественного движения населения муниципального района Красноярский было установлено, что для его поселений, как и для Самарской области в целом, характерны процессы депопуляции. В городском поселении Мирный уровень смертности с 1997 по 2010 гг. также превышал уровень рождаемости. При этом до 2008 года смертность снижалась, а рождаемость стабильно росла, и в 2008 году уровни рождаемости и смертности в г.п. Мирный практически сравнялись. (Рис. 11 Коэффициенты естественного движения населения г.п. Мирный).

По сравнению с городским населением м.р. Красноярский, средний коэффициент рождаемости на протяжении анализируемого периода был на 0,5 промилле выше среднего районного показателя, а средний уровень смертности был на 0,2 промилле ниже, чем в районе.

Официальные данные о миграционном приросте населения г.п. Мирный отсутствуют.

Рис. 11. Коэффициенты естественного движения населения г.п. Мирный  (на 1 тыс. жителей)

Уровень младенческой смертности в г.п. Мирный за период с 1997 года был в среднем на 1,4 промилле ниже регионального уровня, хотя в некоторые годы значительно его превышал.  (Рис. 12  Младенческая смертность.)

Рис. 12.

Данные о возрастной структуре населения г.п. Мирный представлены в Таблице 2.

Таблица 2

Данные о возрастной структуре населения г.п. Мирный на 01.01.2011г.

| № п/п | Показатели | Количество, чел. | % от общей численности населения |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Дети: | 1141 | 15,5 |
|  | до 6 лет | 456 | 6,2 |
|  | от 7 до 15 | 611 | 8,3 |
|  | от 16 до 17 лет | 74 | 1,0 |
| I. | Из общей численности населения: | 7357 | 100,0 |
| 1 | Население моложе трудоспособного возраста | 1067 | 14,5 |
| 2 | Население трудоспособного возраста | 4686 | 63,7 |
|  | женщины от 16 до 54 лет | 2207 | 30,0 |
|  | мужчины от 16 до 59 лет | 2479 | 33,7 |
| 3 | Население старше трудоспособного возраста: | 1604 | 21,8 |

Доля детей и подростков в возрасте от 0 до 15 лет сегодня составляет 14,5% от всего населения, что на 1,6% выше среднего районного показателя. Доля населения в возрасте старше трудоспособного в г.п. Мирный составляет 21,8%, то есть практически находится на уровне районного показателя.

Процент трудоспособного населения в г.п. Мирный составляет 63,7%, тогда как в среднем по городскому населению м.р. Красноярский эта доля на 2,6% больше. (Рис. 13 Распределение населения по основным возрастным группам.)

Рис. 13.

По данным Самарастат за последние годы численность жителей в г.п. Мирный сохраняла тенденцию к снижению. В таблице 3 представлены официальные данные численности населения населенных пунктов городского поселения Мирный.

Таблица 3

Динамика численности населения населенных пунктов

городского поселения Мирный

| Населенные пункты | Данные на 1.01.2002 | Данные на 1.01.2005 | Данные на 1.01.2007 | Данные на 1.01.2009 | Данные на 1.01.2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г.п. Мирный | 8400 | 7524 | 7431 | 7525 | 7357 |
| пгт.Мирный | 8400 | 7524 | 7431 | 7525 | 7357 |

Рис. 14.

По совокупности естественного и механического прироста населения в г.п. Мирный численность жителей по сравнению с 2002 годом сократилась на 1043 человека. (Рис. 14 Динамика численности населения г.п. Мирный).

Прогнозные параметры численности населения г.п. Мирный

м.р. Красноярский

Прогноз сформирован с использованием метода погодового баланса с учетом тенденций 2005-2011 гг.

Средняя убыль населения составляет 28 чел. в год.

При формировании демографического раздела были использованы:

- Демографические ежегодники Самарского областного комитета государственной статистики за 1999 - 2011 гг.

- Районы Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара 2010.

- Численность населения Самарской области по полу и возрасту. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2004.

- Численность населения Самарской области по полу и возрасту. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2006.

- Численность населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2002.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2005.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2007.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2009.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2011.

- Национальный состав населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2004.

- Данные о возрастной и трудовой структуре населения г.п. Мирный,  о среднегодовом приросте населения г.п. Мирный и тенденции его изменения, предоставленные администрацией городского поселения Мирный м.р. Красноярский.

### 2.2.2. Структура современного землепользования городского поселения Мирный

Согласно действующему Земельному кодексу РФ, введенному в действие 25 октября 2001 года, N 136-ФЗ, все земли Российской Федерации в соответствии с основным целевым назначением подразделяются на семь основных категорий, каждая из которых характеризуется определенным правовым режимом пользования - законодательно закрепленными правилами использования земель:

1) земли сельскохозяйственного назначения;

2) земли населенных пунктов;

(в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 232-ФЗ)

3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

4) земли особо охраняемых территорий и объектов;

5) земли лесного фонда;

6) земли водного фонда;

7) земли запаса.

Земли сельскохозяйственного назначения – это земли, предоставленные для нужд городского хозяйства или предназначенные для этих целей.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья и земли, занятые лесополосами, внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесами, болотами, замкнутыми водоемами, зданиями, строениями и сооружениями, необходимыми для функционирования городского хозяйства, а также карьерами, землями, отчуждаемыми из активного оборота для складирования и захоронения отходов сельскохозяйственного производства.

Сельскохозяйственные угодья в землях сельскохозяйственного назначения - это особо ценные земельные угодья, предназначенные для ведения общественного сельскохозяйственного производства и подлежащие особой охране. Перевод этих земель в другие категории земель для несельскохозяйственных нужд допускается в исключительных случаях, установленных Земельным кодексом Российской Федерации.

Земли населенных пунктов, к ним  относятся все земли в пределах городской, поселковой черты и черты сельских населенных пунктов, находящиеся в ведении городских, поселковых и сельских администраций.

В составе земель населенных пунктов выделяются: земли городской, поселковой и сельской застройки; земли площадей, улиц, переулков и пр.; земли сельскохозяйственного использования; земли под городскими лесами, парками, скверами и пр.; земли, занятые водоемами и болотами; земли под захоронениями и свалками неутилизируемых промышленных и бытовых отходов, неиспользуемыми оврагами и пр.

Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения - это земли, предоставленные в пользование или аренду предприятиям, учреждениям и организациям для осуществления возложенных на них специальных задач.

В составе земель этой категории выделяются: земли под постройками и сооружениями, предназначенными для реализации соответствующих видов хозяйственной деятельности; земли транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных и пр.) как общего пользования, так и специального назначения; земли под водными объектами, ресурсы которых используются для реализации соответствующих видов деятельности; земли под защитными лесными и древесно-кустарниковыми насаждениями, располагающимися вдоль путей сообщения, вокруг хозяйственных объектов соответствующего профиля; земли под современными разработками полезных ископаемых и земли прежних разработок, находящиеся в стадии рекультивации; земли с особыми (охранными, санитарными и др.) условиями использования, необходимые для безопасной эксплуатации промышленных, транспортных и иных объектов, а также земли под свалками, захоронениями и полигонами неутилизируемых промышленных отходов; земли, используемые предприятиями, организациями и учреждениями промышленности, транспорта и иного назначения, либо переданные во временное пользование гражданам или сельскохозяйственным предприятиям для сельскохозяйственных целей; земли под болотами и другие слабо используемые в хозяйственной деятельности земли.

Земли особо охраняемых территорий, к ним  относятся земельные участки, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из  хозяйственного использования и гражданского оборота и для которых установлен особый правовой режим.

В составе земель особо охраняемых территорий выделяются: земли под особо ценными лесами, парками, садами и противоэрозионными, полезащитными и пр. лесополосами; земли под охраняемыми участками рек, озер и других водоемов; земли под биологически ценными болотами; земли под постройками и сооружениями, являющимися памятниками истории и культуры и пр., а также земли под постройками, сооружениями и дорогами, организаций и учреждений, занимающихся охраной и изучением объектов особо охраняемых территорий; земли под каменистыми, песчаными поверхностями, солончаками, оврагами и другими элементами охраняемых природных ландшафтов; земли, используемые организациями и учреждениями, занимающимися охраной и изучением объектов особо охраняемых территорий, либо переданные во временное пользование гражданам или сельскохозяйственным предприятиям для сельскохозяйственной деятельности

Земли лесного фонда - это покрытые лесом земли, а также не покрытые лесом земли, но предназначенные для нужд лесного хозяйства.

Правовые основы использования земель лесного фонда установлены Лесным кодексом Российской Федерации.

В составе земель этой категории выделяются: земли под лесами, на которых осуществляется основная лесохозяйственная деятельность; земли под лесным подростом на гарях, вырубках, лесопосадках и пр.; земли, используемые лесохозяйственными предприятиями или переданные во временное пользование другим предприятиям для сельскохозяйственных целей; земли под постройками и сооружениями, а также дорогами, находящимися в ведении предприятий, организаций и учреждений, занимающихся лесохозяйственной деятельностью; земли под водными объектами, расположенными в границах земель лесного фонда; земли под лесными болотами; земли под осушаемыми лесами, карьерами и пр. нарушенными землями; земли под каменистыми, песчаными и другими слабо используемыми поверхностями, расположенные в пределах земель лесного фонда

Земли водного фонда, к ним  относятся земли, занятые водоемами, гидротехническими, водохозяйственными сооружениями, а также выделенные под водоохранные зоны и полосы отвода по берегам водоемов.

Правовые основы использования земель водного фонда установлены Водным кодексом Российской Федерации.

В составе земель этой категории, кроме земель под поверхностными водными объектами, выделяются: земли под дорогами и застройкой водохозяйственного комплекса; земли под болотами, лесами и древесно-кустарниковой растительностью, расположенные в пределах полос отвода водных объектов; нарушенные земли, занятые карьерами, недостроенными объектами гидротехнического и водохозяйственного комплексов (каналами, водохранилищами и пр.); прочие земли, включающие санитарно-защитные зоны вокруг объектов питьевого водоснабжения и других важных объектов Государственного водного фонда.

Земли запаса - это земли, не предоставленные в собственность, владение, пользование, включая аренду, вследствие природно-предопределенных свойств, ограничивающих или делающих невозможным их современное хозяйственное использование; вследствие временного высвобождения из хозяйственного оборота по социально-экономическим причинам или в результате нерационального использования; вследствие консервации.

В составе земель этой категории выделяются: сельскохозяйственные угодья, временно не используемые по каким-либо причинам; земли под дорогами, зданиями и инженерными сооружениями, не взятые на баланс предприятиями, организациями и учреждениями; земли под лесами и древесно-кустарниковой растительностью, земли под поверхностными водными объектами, земли под болотами и другими слабо используемыми по природным показателям элементами природных ландшафтов; земли, выведенные из хозяйственного оборота либо по экономическим, либо по технологическим причинам (брошенные карьеры, земли, загрязненные вредными, в том числе токсичными и радиоактивными веществами, и пр.).

Отнесение земель к той или иной категории и перевод их из одной категории в другую осуществляется органами исполнительной власти федерального уровня и субъектов Российской Федерации на основании соответствующих законов.

Всего площадь территории городского поселения Мирный составляет – 962 га, представлена следующими категориями земель:

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, транспорта, связи;

- земли лесного фонда;

- земли сельскохозяйственного назначения.

По формам собственности земли сельскохозяйственного назначения в границах г.п.Мирный распределены следующим образом:

- земли в государственной и муниципальной собственности составляют - 127 га (сведения по разграничению государственной и муниципальной собственности отсутствуют);

- земли в собственности граждан составляют - 67 га;

- земли в собственности юридических лиц –  нет.

Большая часть территории поселения занята землями лесного фонда – 560 га.

Таблица 4

Баланс земель различных категорий в границах городского поселения Мирный

| № № п/п | Категории земель | Площадь, в га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Земли населенных пунктов, в том числе: в собств. граждан в государственной и муниципальной в собственности юридических лиц | 177 - 177 -- |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения | 194 |
| 3 | Земли лесного фонда | 560 |
| 4 | Земли водного фонда | -- |
| 5 | Земли промышленности, энергетики транспорта, специального назначения и т.д., в том числе: земли промышленности земли транспорта: автомобильного трубопроводного | 31 -- 6 6 -- |
| 6 | Земли обороны и безопасности | 25 |
|  | Итого: | 962 |

Таблица разработана по данным «Землеустроительного дела по установлению границы городского поселения Мирный муниципального района Челно-Вершины Самарской области», выполненного ОАО «ВОЛГОНИИГИПРОЗЕМ»,  2004 г.

## 2.3. ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МИРНЫЙ

Городское поселение Мирный, включает в себя один населённый пункт - поселок городского типа Мирный.

Численность населения составляет - 7357 чел.

Протяжённость территории городского поселения составляет: с севера на юг – 3370 км, с запада на восток- 4923,744 км.

П.г.т. Мирный расположен в южной части городского поселения. К северу от поселка большую часть территории поселения занимают леса ГЛФ, ограничивающие развитие населенного пункта. в южной и восточной части - автодорогой регионального или межмуниципального значения «Ульяновск - Димитровград - Самара». В западной части развитие поселка ограничивается коммунальной зоной.

В северо-западной части поселения расположена воинская часть №40278.

Планировочная структура пгт. Мирный определяется следующими факторами: рельефом местности, прилегающими лесными массивами, существующей сеткой улиц.

Главный въезд в поселок осуществляется с южной стороны с асфальтобетонной автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения «Ульяновск – Димитровград - Самара».

Главной улицей поселка является ул. З. Космодемьянской.

Планировочная структура посёлка Мирный имеет четкую сетку улиц, протрассированных в меридиальном  и широтном направлениях, определяющих квартальную застройку, застроены многоквартирными и одноэтажными 1-2 кв. индивидуальными домами.

Разработка генерального плана городского поселения Мирный предусматривается с  учетом сложившейся планировочной структуры населенных пунктов, наличия свободных территорий пригодных для градостроительного освоения, внешних и внутренних транспортных связей, инженерного промышленного и социального потенциала территории, а также с использованием варианта открытой планировочной структуры с квартальной системой застройки.

## 2.4. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МИРНЫЙ

Существующее функциональное использование территории населенных пунктов городского поселения Мирный

Территория поселения разделена на основные функциональные зоны, с учетом их предназначения и характера использования:

- жилые зоны - для размещения жилых домов малой, средней и многоэтажной жилой застройки, а также индивидуальных жилых домов с приусадебными участками;

- общественно-деловая зона - для размещения объектов культуры, здравоохранения, образовательных учреждений, торговли, культовых зданий и иных объектов, связанных  с обеспечением жизнедеятельности граждан;

- зона производственного использования, предназначенная для размещения промышленных и коммунально-складских объектов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов;

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры, предназначенная для размещения объектов инженерной и транспортной  инфраструктуры;

- зона рекреационного назначения - для организации мест отдыха населения, включающая парки, лесопарки, пляжи, территории для занятий физической культурой и спортом;

- зона сельскохозяйственного использования, включающая территории сельскохозяйственных угодий и объекты сельскохозяйственного назначения;

- зона специального назначения, включающая территории кладбища, мемориальные парки, а также территории, подлежащие рекультивации (свалки, закрытые карьеры), объекты  обращения с отходами.

Функциональные зоны – зоны, для которых определены границы и функциональное назначение.

### 2.4.1. Жилая зона

#### 2.4.1.1. Характеристика жилищного фонда

Жилые зоны предназначены для размещения жилой застройки разных типов, а также отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых объектов, стоянок автомобильного транспорта, промышленных, коммунальных и складских объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду.

Жилая зона в городском поселении Мирный представляет застройку средней плотности.

Жилая застройка городского поселения Мирный представлена 2х -5-ти этажной застройкой и индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Согласно пункту 5.3 СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.01-89*), расчётные площади жилой зоны должны составлять в  пгт. Мирный – 29,072 га.

В настоящее время жилая застройка развивается за границами пгт.Мирный  к северо-западу от населенного пункта.

Средняя обеспеченность населения общей площадью жилого фонда на 2011 г. составила 21,2 м2  на человека, при численности постоянного населения 7357 человек.

Обеспеченность населения п.г.т. Мирный  общей площадью жилого фонда ниже среднего показателя обеспеченности жильем в Самарской области – 22,2 м2/чел. и среднероссийского показателя - 22,4 м2 на человека.

Согласно областной целевой программе «Стимулирование развития жилищного строительства в Самарской области на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 г. №576, показатель обеспеченности жильем на 1 человека в Самарской области к 2015 году планируется увеличить до 25,3 кв.метра.

Данные о существующем жилом фонде в населенных пунктах городского поселения  Мирный представлены в таблицах  5-6.

Таблица 5

Характеристика жилищного фонда

| №№ п/п | Наименование | Кол-во домов, шт. | Общая площадь, тыс.кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Усадебная застройка | 316 | 26304 |
| 2 | Блокированная застройка: |  |  |
| 3 | Секционная застройка |  |  |
|  | 1 этажная | 21 | 4503 |
|  | 2-х этажная | 21 | 11642 |
|  | 3-х этажная | 4 | 3818 |
|  | 4-х этажная | 7 | 8600 |
|  | 5-ти этажная | 32 | 101433 |
| 3 | Всего: | 401 | 156300 |

Таблица 6

Данные о существующем жилищном фонде и динамике ввода жилья по годам

| №№ п/л | Наименование | На 01.01. 2011 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Средний размер семьи, чел. | 3 |
| 2 | Общий жилой фонд, кв.м общ. площади, в т.ч. | 156300 |
|  | государственный | 700 |
|  | муниципальный | 10700 |
|  | частный | 144900 |
| 3 | Общий жилой фонд на 1 жителя, кв.м общ. площади | 21,2 |
| 4 | Ввод жилья по годам: |  |
|  | 2007 г. | 2136,3 |
|  | 2008 г. | 675 |
|  | 2009 г. | 970 |
|  | 2010 г. | 1731 |
| 5 | Ветхий жилой фонд, кв.м общ. площади | 5615,9 |

Обеспечение населения г.п.Мирный жильем продвигается медленными темпами, с 2007 года площадь жилищного фонда увеличилась на 5,5123 тыс.кв.м.

Кроме того, в городском поселении Мирный есть жилые дома, отнесённые к ветхому жилому фонду, площадь ветхого фонда составляет - 5600 кв.м.

Процент концентрации ветхого жилья составляет – 3,6 % от общего жилого фонда. Одной из основных задач является - снос ветхого жилья и застройка "расчищенных" территорий. На расчищенной площади по ул.Шоссейной, Нефтяников планируется начать строительство  многоэтажных жилых домов.

Критериями отнесения жилищного фонда к ветхому, согласно законодательству Российской Федерации (статьи 28 и 29 Жилищного кодекса РСФСР) и закону Самарской области «О жилище», являются:

- жилой дом с физическим износом, при котором его прочностные и деформационные характеристики равны или хуже предельно допустимых характеристик, установленных для действующих условий эксплуатации.

К ветхим домам относятся полносборные, кирпичные и каменные дома с физическим износом свыше 70 %; деревянные дома и дома со стенами из местных материалов с физическим износом 65 %.

Ветхий жилищный фонд ухудшает внешний облик населенных пунктов и снижает инвестиционную привлекательность всего поселения.

Данные по ветхому жилому фонду в г.п. Мирный, предоставленные администрацией г.п.Мирный, приведены в Таблице 7

Таблица 7

Ветхий фонд, подлежащий сносу

| № п/п | Наименование | Улица | № дома | Материал стен | % износа | Общая площадь,кв.м | Прожив., человек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Жилой дом | Нефтяников | 2 | кирпичный | 56 | 242,7 | 21 |
| 2 | Жилой дом | Нефтяников | 4 | кирпичный | 55 | 233,9 | 13 |
| 3 | Жилой дом | Нефтяников | 23 | Каркасно-щитовой | 58 | 414,4 | 40 |
| 4 | Жилой дом | Нефтяников | 25 | Каркасно-щитовой | 58 | 407,4 | 29 |
| 5 | Жилой дом | Нефтяников | 27 | Каркасно-щитовой | 59 | 422,1 | 32 |
| 6 | Жилой дом | Нефтяников | 29 | Каркасно-щитовой | 59 | 406,2 | 23 |
| 7 | Жилой дом | Нефтяников | 31 | Каркасно-щитовой | 58 | 411,2 | 29 |
| 8 | Жилой дом | Коммунистическая | 4 | Деревянно-щитовой | 56 | 265,5 | 18 |
| 9 | Жилой дом | Коммунистическая | 6 | Деревянно-щитовой | 55 | 259,7 | 19 |
| 10 | Жилой дом | Коммунистическая | 9 | Деревянно-щитовой | 55 | 258,3 | 13 |
| 11 | Жилой дом | Коммунистическая | 11 | Деревянно-щитовой | 54 | 255,5 | 18 |
| 12 | Жилой дом | З.Космодемьянской | 17 | Деревянно-щитовой | 57 | 260,2 | 18 |
| 13 | Жилой дом | З.Космодемьянской | 19 | Деревянно-щитовой | 58 | 260,0 | 20 |
| 14 | Жилой дом | Шоссейная | 1 | Деревянно-щитовой | 55 | 259,6 | 26 |
| 15 | Жилой дом | Шоссейная | 3 | Деревянно-щитовой | 56 | 259,8 | 15 |
| 16 | Жилой дом | Шоссейная | 9 | Деревянно-щитовой | 56 | 200,9 | 15 |
| 17 | Жилой дом | Шоссейная | 17 | Деревянно-щитовой | 55 | 187,6 | 22 |
| 18 | Жилой дом | Шоссейная | 19 | Деревянно-щитовой | 55 | 192,7 | 20 |
| 19 | Жилой дом | Шоссейная | 21 | Деревянно-щитовой | 55 | 207,2 | 25 |
| 20 | Жилой дом | Октябрьская | 8 | Деревянно-щитовой | 54 | 211,0 | 12 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 5615,9 | 428 |

Зона садоводства и дачного хозяйства расположены в северо-западной, западной и южной частях пгт.Мирный и занимают - 145,5691 га (37,8%) территории населенного пункта.

Причинами, определяющими недостаточный уровень жилищного строительства в городском поселении Мирный, являются: отсутствие свободных земель в границах НП, недостаточное количество земельных участков, подготовленных для освоения под жилищное строительство; высокий уровень износа инженерных сетей; отсутствие разработанных документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, проектов планировки.

### 2.4.2. Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, а также образовательных учреждений среднего профессионального образования, административных, учреждений, культовых зданий и иных строений и сооружений, стоянок автомобильного транспорта, центров деловой финансовой, общественной активности.

#### 2.4.2.1.Учреждения и предприятия обслуживания

Общественно-деловая зона  городского поселения Мирный расположена в центральной части пгт. Мирный среди многоквартирной жилой застройки на пересечении ул. Зои Космодемьянской и ул. Комсомольской. Он сформирован следующими объектами культурно – бытового обслуживания: ДК «Нефтяник», Мирновская детская музыкальная школа, Красноярский почтамт ОПС Мирный, торговый центр и т.д.

пгт. Мирный располагает расширенным набором функций культурно-бытового обслуживания. Объекты учебной и социо-культурной сферы – три детских сада, средняя общеобразовательная школа, детская музыкальная школа, поликлиническое отделение, физкультурно-оздоровительный комплекс, ДК «Нефтяник», библиотека, стадион «Колос» и т.д., удовлетворяют запросы жителей в информационном, культурном и физическом развитии. Однако  емкость некоторых учреждений ниже нормативной и не обеспечивает в настоящее время население поселка нормативными требованиями,

Стандартными учреждениями культурно-досуговой сферы в поселениях являются клубные учреждения и библиотеки. Емкость учреждений культуры пгт.Мирный ниже нормативной.

В ДК «Нефтяник» функционируют детские кружки, существует народный хор «Волжанка».

В данное время клуб находится в неудовлетворительном состоянии и требует реконструкции.

В настоящее время общая мощность детских дошкольных учреждений составляет 139%, что превышает требуемые показатели на сегодняшний день. (445 мест выше нормативных).

Обеспеченность населения общеобразовательными школами составляет -135% (от нормативной). Фактическая наполняемость муниципальных образовательных учреждений составляет – 71,6%.

В пгт. Мирный действует церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Первый молебен состоялся 14 октября 1998 года. Храм расположен по ул. Космодемьянской.

п.г.т. Мирный обладает стандартным набором учреждений здравоохранения, наличие стационара, амбулаторно-поликлинического учреждения и аптек, соответствует нормативно необходимому уровню обслуживания объектами здравоохранения для населенных пунктов с населением свыше 1000 человек. Количество мест медицинских учреждений определяются органами здравоохранения и выполняются по заданию на проектирование.

На территории пгт. Мирный размещены спортивные объекты: физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) и плоскостные спортивные сооружения (стадион и спортплощадки). С 2004 года спортивную работу проводит МУ ФОК, расположенный на горе Олимп. Здесь регулярно занимаются на спортивных площадках более 3000 чел. Проводятся спортивно-массовые мероприятия.

В настоящее время территория стадиона не соответствует современным требованиям, необходимо проведение  его реконструкции.

Пришкольный стадион и спортивные площадки, расположенные на территории МОУ Мирновская СОШ по ул.Коммунистическая не благоустроены, строительство объекта включено в мероприятия «СТП Красноярского района Самарской области».

На территории поселка действует сеть различных торговых предприятий: продовольственных и непродовольственных товаров, овощных, предприятий общественного питания. Здесь функционируют 26 магазинов и торговый рынок смешанной торговли. Также функционируют коммерческие структуры с размещением магазинов, киосков, палаток.

В связи с тем, что они в основном, сосредоточены в центральной части поселка, предлагается строительство магазинов, включая окраины жилых зон, для шаговой доступности населения объектами торговли. В соответствии с постановлением «О нормативах минимальной обеспеченности населения Самарской области площадью торговых объектов» нормы расчета торговых площадей в Красноярском районе приняты – 250 кв. м на 1 тыс.человек.

В структуре общественного питания действуют столовая, ресторан кофейня. Обеспеченность населения предприятиями общественного питания составляет -41%.

Бытовые услуги, такие как ремонт теле- и радиоаппаратуры, ремонт обуви, изготовление и ремонт одежды, ремонт холодильников, услуги по ремонту часов, фотографирование, парикмахерские услуги и т.п. оказывают индивидуальные предприниматели.

Полный перечень объектов культурно-бытового обслуживания с качественными характеристиками  приведен в Таблице  8.

Почти все объекты культбыта пгт. Мирный находятся в удовлетворительном состоянии.

Расчет объектов культурно-бытового назначения произведен по действующим нормам - Региональным нормативам градостроительного проектирования Самарской области, СНиП 2.07.01-89*, а так же в соответствии с Постановлением от 03.03.2011 г. №88. О нормативах минимальной обеспеченности населения Самарской области площадью торговых объектов.

Нормы расчета произведены на численность населения 7357 чел., в соответствии с нормами, относящимися к группе малых городов России и представлены в Таблице 9.

Таблица 8

Объекты культурно бытового назначения г.п Мирный (Существующие объекты)

| № п/п | Наименование | Адрес, улица | № дома | Этажность | Мощность | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Учреждения народного образования Детские дошкольные учреждения |
| 3.1. | МДОУ детский сад «Ласточка» | п.г.т. Мирный, ул. Зои Космодемьянской | 18 | 2 | 75 мест | кап.ремонт в 2007 г. |
| 3.2. | МДОУ детский сад «Лесная сказка» | п.г.т. Мирный, ул .Нагорная | 7 | 2 | 250 мест | удовл. |
| 3.3. | ДОУ «Березка» |  |  |  | 120 |  |
|  | 1.2. Учебные заведения |
| 4.1 | МОУ Мирновская средняя общеобразовательная школа | п.г.т. Мирный, ул. Коммунистическая | 1 | 3 | 900 уч. | удовл. |
| 4.2 | МОУ ДОД Мирновская детская музыкальная школа | п.г.т. Мирный, ул. Зои Космодемьянской | 20 | 1 | 130 уч. | удовл. |
| 4.3 | Центральный дом творчества | п.г.т. Мирный, ул. Павлика Морозова | 5 |  |  | удовл. |
| 4.4 | ЦТД | п.г.т. Мирный, ул. Нефтяников |  |  |  | удовл. |
|  | Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно – оздоровительные сооружения Учреждения здравоохранения |
| 5.1 | Поликлиническое отделение №3 Красноярской ЦРБ | п.г.т. Мирный, ул. Нефтяников | 1 | 2 | 1500 посещ. в смену | удовл. |
| 5.2 | Аптека ООО «Алия-фарм» №16 | п.г.т. Мирный, ул. Зои Космодемьянской | 15 | 1 |  | удовл. |
| 5.3 | Аптека «Астра» | п.г.т. Мирный, ул. Зои Космодемьянской | 15 | 1 |  | удовл. |
| 5.4 | Отделение сестринского ухода | п.г.т. Мирный, ул. ул. Павлика Морозова | 8 |  |  | удовл. |
|  | Учреждения социального обеспечения |
| 6.1 | ГУ СО Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов муниципального района Красноярский | п.г.т. Мирный, ул. Павлика Морозова | 8 | 1 | обслуживают 90 человек | удовл. |
| 6.2 | Отделение дневного пребывания пенсионеров | п.г.т. Мирный, ул.Нагорная | 7 | 2 |  | удовл. |
|  | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 7.1 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | п.г.т. Мирный, ул.Песочная | 11 | 1 | 900 | удовл. |
| 7.2 | Спортивная открытая площадка | п.г.т. Мирный, ул.Песочная |  |  | 0,28 га |  |
| 7.3 | Стадион | на территории г.п. Мирный, к северу от п.г.т. Мирный |  |  | 1,0 га |  |
|  | Учреждения культуры и искусства |
| 8.1 | ДК «Нефтяник» | п.г.т. Мирный, ул Зои Космодемьянской | 10 | 2 | 196 мест | треб.кап.ремонт |
| 8.2 | Библиотека | п.г.т. Мирный, ул.Нагорная | 1 | 1 | 28тыс.ед/32 ч.м. | удовл. |
|  | Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания 9.Предприятия торговли |
| 9.1 | ИП Пильгун | п.г.т. Мирный, ул. Песочная | 10 | 1 | 20 | удовл |
| 9.2 | Продукты | п.г.т. Мирный, ул. Песочная | 2 | 1 | 52,9 | удовл |
| 9.3 | ИП Калинина | п.г.т. Мирный, ул. Песочная | 6 | 1 | 49,4 | удовл |
| 9.4 | «Загадка» | п.г.т. Мирный, ул. Песочная | 2 | 1 | 18 | удовл |
| 9.5 | ИП Малькова | п.г.т. Мирный, ул. Песочная | 7 | 1 | 79,6 | удовл |
| 9.6 | ИП Алексеева | п.г.т. Мирный, ул. Песочная | 7 | 1 | 76,5 | удовл |
| 9.7 | ИП Ковылина | п.г.т. Мирный, ул. Песочная | 6 | 1 | 35,9 | удовл |
| 9.8 | ООО «Эвелина» | п.г.т. Мирный, ул. П.Морозова | 7 | 1 | 159,5 | удовл. |
| 9.9 | «Карусель» | п.г.т. Мирный, ул. П.Морозова | 5 | 1 | 72 | удовл. |
| 9.10 | ИП Трошкина | п.г.т. Мирный, ул. П.Морозова | 5 | 1 | 41,9 | удовл |
| 9.11 | ООО ВВС | п.г.т. Мирный, ул. П.Морозова | 3 | 1 | 31,9 | удовл |
| 9.12 | ИП Гончаренко | п.г.т. Мирный, ул. П.Морозова | 1 | 1 | 30,0 | удовл |
| 9.13 | ООО «Мир палитры» №1 | п.г.т. Мирный, ул. П.Морозова | 1 | 1 | 42,4 | удовл |
| 9.14 | «Гурман» | п.г.т. Мирный, ул. Зои Космодемьянской | 5 | 1 | 25,0 | удовл |
| 9.15 | ИП Конова | п.г.т. Мирный, ул. Строителей | 10 | 1 | 49 | удовл |
| 9.16 | «Виктория» | п.г.т. Мирный, ул. Комсомольская | 14 | 1 | 32 | удовл |
| 9.17 | «Услада» | п.г.т. Мирный, ул. Первомайская | 1Б | 1 | 35 | удовл |
| 9.18 | ООО «Ромашка» | п.г.т. Мирный, ул. Комсомольская | 4 | 1 | 20 | удовл |
| 9.19 | «Цветы» | п.г.т. Мирный, ул. Комсомольская | 14а | 1 | 18 | удовл |
| 9.20 | «Улыбка» | п.г.т. Мирный, ул. Комсомольская | 7 | 1 | 25,6 | удовл |
| 9.21 | ИП Маркова | п.г.т. Мирный, ул. Зои Космодемьянской | 15 | 1 | 40 | удовл |
| 9.22 | Магазин «Хлеб» | п.г.т. Мирный, ул. Нефтяников | 8 | 1 | 34,4 | удовл |
| 9.23 | ЗАО «Тандер» магазин «Магнит» | п.г.т. Мирный, ул. Зои Космодемьянской | 15 | 1 | 314,5 | удовл |
| 9.24 | ООО «Элит-парфюм» Семь+я | п.г.т. Мирный, ул. Зои Космодемьянской | 15 | 1 | 77,8 | удовл |
| 9.25 | «Горилка» | п.г.т. Мирный, ул. Зои Космодемьянской | 15 | 1 | 103 | удовл |
| 9.26 | «Самарский дом игрушек» | п.г.т. Мирный, ул. Зои Космодемьянской | 15 | 1 | 65,6 | удовл |
|  | Предприятия общественного питания |
| 10.1 | ЧП Самхарадзе (столовая) | ул. Зои Космодемьянской | 16 | 1 | 50 | удовл |
| 10.2 | ЧП Гончаренко (ресторан) | ул. П.Морозова | 5 | 1 | 50 | удовл |
| 10.3 | Кофейня | ул. Нефтяников | 8 | 1 | 20 | удовл |
|  | Предприятия бытового обслуживания |
| 11.1 | ИП Михайлов | п.г.т. Мирный, ул. Строителей | 10 | 1 | 3 | удовл |
| 11.2 | Парикмахерская | п.г.т. Мирный, ул. П.Морозова | 1 | 1 | 1 | удовл |
| 11.3 | Салон красоты «Элегия» | п.г.т. Мирный, ул. Нагорная | 1 | 1 | 3 | удовл |
| 11.4 | Салон красоты «Стиль» | п.г.т. Мирный, ул. Комсомольская | 3д | 1 | 4 | удовл |
| 11.5 | Ремонт обуви | п.г.т. Мирный, ул. Песочная | 7 | 1 | 1 | удовл |
| 11.6 | Ремонт обуви | п.г.т. Мирный, ул. Зои Космодемьянской | 9 | 1 | 1 | удовл |
| 11.7 | Ателье | п.г.т. Мирный, ул. Зои Космодемьянской | 9 | 1 | 2 | удовл |
| 11.8 | Парикмахерская | п.г.т. Мирный, ул. Песочная | 7 | 1 | 1 | удовл |
| 11.9 | Парикмахерская | п.г.т. Мирный, ул. Зои Космодемьянской | 15 | 1 | 1 | удовл |
|  | Предприятия коммунального обслуживания |
| 12.1 | Баня | п.г.т. Мирный, ул. Зои Космодемьянской | 11 | 1 | 32 места | удовл |
|  | Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи Организации и учреждения управления |
| 13.1 | Опорный пункт милиции | п.г.т. Мирный, ул.Зои Космодемьянской | 13 |  |  | удовл |
| 13.2 | Администрация гп.Мирный | п.г.т. Мирный, ул.Комсомольская | 2 |  |  | удовл |
|  | Банки, предприятия связи |
| 14.1 | Филиал №4254/015 Поволжский банк Сбербанка | п.г.т. Мирный, ул. Комсомольская | 2 | 2 | 1 | удовл |
| 14.2 | Филиал ФГУП «Почта России» Красноярский почтамт ОПС Мирный | п.г.т. Мирный, ул. Комсомольская | 2 | 1 | 1 | удовл |
| 14.3 | ООО «ТРС» | п.г.т. Мирный, ул.Зои Космодемьянской | 9 |  |  | удовл |
|  | Предприятия коммунального обслуживания |
| 15.1 | ООО «Мирненское ЖКХ» | п.г.т. Мирный, ул. Нефтяников | 3 | 2 |  | удовл |
| 15.2 | МУП «Мирненское ЖКХ» | п.г.т. Мирный, ул. Нефтяников | 3 | 2 |  | удовл |
| 15.3 | Пожарная часть ООО «РН Пожарная безопасность» | п.г.т. Мирный, ул. Зои Космодемьянской | 7 | 2 | 2 | удовл. |
|  | Культовые сооружения |
| 16.1 | Православный приход в честь Покрова Пресвятой Богородицы | п.г.т. Мирный, ул. Зои Космодемьянской | 12 | 1 | 1 | удовл |

Таблица 9

Существующая обеспеченность жителей городского поселения Мирный

объектами социального и культурно-бытового обслуживания

7357 чел.

| №№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | НОРМАТИВНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ На 1тыс.чел. | РАСЧЁТНАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТОВ | СУЩЕСТВУЮЩАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТОВ | ПРОЦЕНТ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Учреждения народного образования |  |
| 1.1 | Дошкольные образовательные учреждения | место | 70% детей дошкольного возраста | 319 | 445 | 139% |
| 1.2 | Общеобразовательные учреждения | учащиеся | 100% детей от 7 до 17 лет 75 % -16до 17 | 667 | 900 | 135% |
| 1.3 | Учреждения дополнительного образования |  |
| 1.4 | Музыкальная школа | учащиеся | 10% детей | 69 | 130 | 188% |
| 3 | Учреждения здравоохранения |  |
| 3.1 | Поликлиники | посещ. в смену | по заданию | - | 1500 | 100% |
| 3.2 | Больницы | коек | по заданию | - | - | - |
| 3.3 | Аптеки | объект кв.м общей площади | по заданию 14 | - | 2 | - |
| 4 | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | га | На 1 тыс. жителей (0,7-0,9) | 5,15 | 1,28 | 25 |
| 4.1 | Спортивные залы | кв.м площади пола | 60 | 441 | 900 | 204% |
| 4.2 | Бассейны | кв.м зеркала воды | 22 | 147 | нет | 0% |
| 5 | Учреждения культуры и искусства |  |
| 5.1 | Дом Культуры (клубы, культурно - развлекательные центры) | посетительское место | 50 | 368 | 196 | 53% |
| 5.2 | библиотеки | тыс. ед. хранения | 4.5 | 33 | 28,0 | 85% |
|  |  | чит. мест | 3 | 22 | 32 | 145 % |
| 6 | Магазины Рынки | кв.м торг. площади | 250 Нет в задании на проектир. | 1844 | 1550 | 84% |
| 7 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 291 | 120 | 41% |
| 8 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 6 | 43 | 17 | 8% |
| 8.1 | Прачечные, ( приемные пункты) | кг белья в смену | 20 | 147 | нет | 0% |
| 8.2 | Химчистки | кг вещей в смену | 1,5 | 11 | нет | 0% |
| 8.3 | Бани | место | 7 | 51 | 32 | 63% |
| 9 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |
| 9.1 | Гостиница | место | 6 | 43 | нет | 0% |
|  | Пождепо | автомобиль | 0,4 | 3 | 2 | 67% |

### 2.4.3. Зона производственного использования

В состав зоны производственного использования включаются:

- производственная  зона – зона размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду.

- коммунально-складская зона – зона размещения коммунальных и складских объектов, объектов оптовой торговли, складов ГСМ, нефтебаз.

Основными отраслями производства в городском поселении Мирный нефтегазовая промышленность.

Общая площадь земельных участков, занятых объектами производственной и коммунально-складской зоны по сельскому поселению Мирный составляет 0,5  га.

Зоны производственного использования пгт. Мирный размещаются в границах населенного пункта: ООО «Пекарь» (хлебобулочные изделия) и за границей городского поселения Мирный - в 3,5 км к югу от посёлка по автодороге «Ульяновск – Димитровград - Самара» на территории сельского поселения Светлое Поле. Южная зона представлена производственными площадками для обслуживания буровых скважин (НГДУ, СУМР, СУМ).

Большее социальное и экономическое значение в пгт. Мирный приобретает развитие  малого предпринимательства, что является инструментом для создания цивилизованной конкурентной среды, формирования социальной стабильности, увеличения налоговых поступлений в местные бюджеты, обеспечения занятости населения путем создания новых рабочих мест.

#### 2.4.3.1. Характеристика существующих предприятий

Из объектов производственных предприятий на территории пгт. Мирный расположена пекарня, характеристики объекта представлены в Таблице 10.

Таблица 10

Объекты промышленного назначения п.г.т. Мирный

| №№ п/п | Наименование объекта | Характер производимой продукции | Мощность пред-приятия | Числ. кадров на 01.01.05 | Адрес | Площ. уч-ка, га | Сост. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | ООО «Пекарь» | Хлебо-булочные изделия | 30,9 т/мес | 26 | п.г.т. Мирный,ул. Нефтя-ников | 494,4 м² | Удовл. |
| 2.2 | Производственные площадки для обслуживания буровых скважин | нефть | - | - | в 3,5 км к югу от п.г.т. Мирный |  |  |

Коммунальная зона, где размещаются гаражи индивидуального автотранспорта и сараи жителей многоквартирной жилой застройки расположена в  северо-западной, северо-восточной части пгт. Мирный.

Необходимость создания и организация компактных мест хранения автомобилей - современных гаражей - паркингов, жильцов многоквартирной застройки является актуальной проблемой пгт. Мирный, т.о. высвободится территория под развитие жилой застройки вблизи существующего общественного центра.

В санитарно-защитной зоне промышленных, коммунальных и складских объектов не допускается размещение жилых домов, дошкольных общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения, учреждений отдыха, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений. садоводческих, дачных и огороднических кооперативов, а также производство сельскохозяйственной продукции.

### 2.4.4. Зона транспортной инфраструктуры

Зона транспортной инфраструктуры предусматривается для размещения в ней сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, воздушного, водного и трубопроводного транспорта. На территории городского поселения Мирный линейных объектов автомобильного и трубопроводного транспорта (магистральные газо- и нефтепроводы) не имеется.

#### 2.4.4.1. Транспорт

##### 2.4.4.1.1. Внешний транспорт

Железнодорожный транспорт

Железная дорога пересекает Красноярский район на небольшом участке его территории (на юго-западе района) и не играет значительной роли в осуществлении транспортных процессов поселения. Железнодорожный транспорт на территории муниципального района Красноярский представлен   однопутной электрифицированной железной дорогой федерального типа Смышляевка-Жигулевское Море-Сызрань.

Красноярский район связан железнодорожным транспортом, обеспечивающим связи с городами в направлениях Москвы, Волгограда и Уфы посредством пригородных электропоездов в направлении городов Самара и Тольятти.

Ближайшей железнодорожной станцией от административного центра с.Красный Яр  является станция Водинская (13 км).

Расстояние от административного центра поселения пгт.Мирный до станции «Самара» Куйбышевской железной дороги «Москва-Рязань-Саранск-Самара-Уфа-Челябинск» составляет около – 100 км.

Пассажирские перевозки авиатранспортом жители пгт. Мирный  осуществляют из международного аэропорта «Курумоч».

Расстояние от пгт. Мирный до международного аэропорта «Курумоч» около - 12 км.

Федеральные автомобильные дороги общего пользования, проходящие в переделах Самарской области, не пересекают территорию городского поселения Мирный.

Расстояние от административного центра поселения - пгт. Мирный до автомагистрали федерального значения «Москва-Урал» М-5» составляет – 9,0 км.

По территории г.п. Мирный автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения не проходят.

К югу и востоку от городского поселения Мирный проходит автомобильная дорога общего пользования регионального или межмуниципального значения «Ульяновск – Димитровград - Самара»; «Светлое Поле – Городцовка», протяженностью - 2,80 км; «Мирный – Колодинка» (п. 31 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 04.03.2009 №69) протяженностью - 4,382 км.

Искусственными дорожными сооружениями в границах г.п.Мирный являются 2 моста, расположенные по ул. Шоссейной (при въезде в поселок) и на пересечении ул. Шоссейной и ул. Нагорной.

##### 2.4.4.1.2. Сеть общественного пассажирского транспорта

Подъезд к пгт. Мирный осуществляется по дороге с твердым покрытием с южной стороны.

Хорошо развитая транспортная система благоприятствует осуществлению  бесперебойных перевозок рейсовыми автобусами по дорогам общего пользования постоянными маршрутами.

Организовано движение автобусных маршрутов, связывающих пгт. Мирный с областным центром – Самара «Мирный – Самара», протяженность пути – 80 км.

Автостанция расположена в центральной части пгт. Мирный по ул. Нефтяников.

Большое значение для транспортных связей имеет личный автотранспорт.

##### 2.4.4.1.3. Сооружения и предприятия для хранения и технического обслуживания транспортных средств

Коллективные крытые стоянки в населённых пунктах отсутствуют. Хранение личного автотранспорта осуществляется на приусадебных участках.

Объекты обслуживания транспортных средств на территории поселения  (автозаправочные станции и станции технического обслуживания) отсутствуют.

#### 2.4.4.2. Сеть улиц и дорог населенных пунктов

В целом улично-дорожная сеть г.п. Мирный характеризуется хорошей степенью благоустройства.

Средняя ширина улиц в границах линий застройки составляет 20-25 м.

Главной улицей пгт. Мирный является ул. З. Космодемьянской.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения составляет 12 км, в том числе по покрытию: асфальтобетон - 8 км; гр/щебень – 2 км; грунт – 2 км.

Автомобильные дороги общего пользования местного значения требуют проведения строительства, реконструкции и модернизации покрытий.

### 2.4.5. Зона инженерной инфраструктуры

Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения и функционирования сооружений трубопроводного транспорта, связи, инженерного оборудования.

Зона включает в себя:

коридоры магистральных инженерных сетей и ЛЭП;

территорию очистных сооружений;

территорию водозаборов;

линейные участки сетей инженерного оборудования территории.

ЛЭП

Территорию г.п. Мирный пересекают ЛЭП напряженностью 110 кВ и 500 кВ.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м.

- 20м – для ВЛ, напряжением до 330 кВ

- 30 м – для ВЛ, напряжение более 330 кВ.

Трубопроводный транспорт

На территории городского поселения Мирный магистральных нефтепроводов не выявлено.

К территории городского поселения Мирный примыкает коридор магистральных газопроводов:

- Алексеевка-Тольятти – d 500

- Отрадненский ГПЗ-КАТЗ – d 500

- Отрадненский ГПЗ-КАТЗ – d 700

Санитарные разрывы магистральных газопроводов санитарные разрывы магистральных газопроводов составляют -150 м.

Часть застройки пгт. Мирный попадает в границы санитарных разрывов вышеуказанных газопроводов.

Вблизи границы пгт. Мирный расположена газораспределительная станция АГРС №35, санитарный разрыв составит 175 м.

#### 2.4.5.1.Инженерное оборудование территории

Инженерное обеспечение городского поселения Мирный включает в себя:

- Водоснабжение;

- Водоотведение;

- Теплоснабжение;

- Газоснабжение;

- Электроснабжение;

- Связь.

##### 2.4.5.1.1. Водоснабжение

пгт. Мирный – а/ц

Централизованное водоснабжение в пгт. Мирный обеспечивается водозаборами подземных вод. Одна площадка водозабора с 15-ю скважинами, оборудованными насосами ЭЦВ6-10-50, ЭЦВ6-10-80, двумя резервуарами по 60 м3 каждый и насосной станцией второго подъема, расположенной к северу от поселка. После насосной станции  второго подъема вода поступает в резервуары: 2 — по 1000 м3 каждый. В эти же резервуары поступает вода второй площадки водозабора, состоящей из девяти артскважин с насосами ЭЦВ6-10-110 производительностью 2000 м3/сут.

Верхняя часть застройки обеспечивается водой через подкачивающую станцию, нижняя часть — самотеком от водозабора.

Сети поселка из стальных и полиэтиленовых труб различных диаметров. Степень износа — 60-70%. Используется вода на хозпитьевые цели и полив.

Сети кольцевые с пожгидрантами на них для пожаротушения.

##### 2.4.5.1.2. Водоотведение

пгт. Мирный

хозбытовая канализация

Централизованным канализованием поселок обеспечен.

По самотечным сетям стоки поступают в канализационную насосную станцию, производительность которой 800 м3/сут , расположенную по ул. Пионерской.

После КНС стоки направляются на очистные сооружения по напорному трубопроводу диаметром 150 мм протяженностью 1,5 км.

Очистные канализационные сооружения ( КОС ) полной биологической очистки производительностью 27000 м3/сут.

Сброс сточных вод после очистки осуществляется в тальвег по трубопроводу диаметром 300 мм протяженностью 1,2 км.

Дождевая канализация.

Во всех населенных пунктах городского поселения отвод дождевых и талых вод осуществляется по рельефу местности в пониженные места.

##### 2.4.5.1.3. Теплоснабжение

пгт.  Мирный

Централизованное теплоснабжение  в селе обеспечивается рядом котельных, сведения о которых предоставлены в Таблице 11.

Таблица 11

| №№ п/п | Наименование объекта | Адрес | Тип котлов | Установленная производительность Гкал/час | Потребляемый выход тепла из котельной на нужды города Гкал/час | Параметры теплоносителя С | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Котельная№1 | Промзона | ВИТОМАКС22, 3шт | 19,43 |  | 16,5 |  | 95/70 | газ |
| 2 | Модульная котельная детский сад | ул.Коммунистическая | КВА-100М 2шт | 0,3 |  |  |  | 90/70 | газ |
| 3 | Модульная котельная церковь | ул.Зои Космодемьянской | НР-18, 7шт | 4,45 |  | 0,77 |  | 90/70 | Газ |

Сети теплоснабжения двухтрубные стальные диаметрами от 57 до 273 мм,  с износом 80%. Теплоноситель подается потребителям на нужды отопления.

Источниками теплоснабжения для индивидуальной жилой застройки служат собственные автономные тепловые источники различной модификации.

##### 2.4.5.1.4. Газоснабжение

пгт. Мирный

Источником газоснабжения сетевым природным газом села является ГРС №35, расположенного на южной окраине поселка. По газопроводу высокого давления 4 кгс/см2 газ поступает в ГРП№ 9,10, (сведения по которым приведены в перечне, см. в таблице 12), в которых давление снижается до низкого. После ГРП по стальным газопроводам низкого давления протяженностью 17,7 км газ подается потребителям на хозбытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников.

Таблица 12

| №№ п/п | Наименование | Год ввода в экспл. | Регуляторы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГРП№10 ул. Полевая 4А |  | РДНК-100 |
| 2 | ГРП№9 |  | РДК-50 |

##### 2.4.5.1.5. Электроснабжение

Источником электроснабжения городского поселения Мирный     является головная подстанция ПС «Киндяково» напряжением 35/6кВ. Распределение электроэнергии по потребителям осуществляется по фидерам    напряжением 6 Кв от ПС «Киндяково». Питание потребителей выполнено от распределительных подстанций напряжением 6/0,4кВ по сетям 0,4кВ.   Данные по фидерам и по подстанции приведены в таблицах.

Потребителями электроэнергии являются:

- жилые здания 1-2х этажные,

- общественные здания,

- коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания,

- наружное освещение.

Таблица 13

Данные об электроснабжении городского поселения Мирный

| Сооружения, характеристика |  |
| --- | --- |
| Головные подстанции: - местоположение | ПС Киндяково 35/6кВ |

Таблица 14

Перечень трансформаторных пунктов, расположенных

в посёлке Мирный,

по состоянию на 01.01. 2008г

| № п/п | Тип ТП, мощность трансформаторов на п/ст. | Место расположения |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. | ТМ 250/6 в ТП Кин 704 /250 П/ст. ТП-2 250 Кин 668/250-160 П/ст. ТП-1 250 Кин 603/250 ТМ 250/6 в Кин 603/250 П/ст. КТН 100/6 Кин 631/160 П/ст. 1КТП 630/6 Кин 703/630 П/ст. ТП-1 400/6 Кин 788/400 П/ст. ТП-2 400 ТП Кин 744/2 400 П/ст. РКТН 250/60 Кин 704/250 П/ст. КТН 160/6 КТП160/6 Кин 722/160 ТМ 400/6 в КТП Кин 746/400 П/ст. КТПН 400/6 776/400 ТМ 400/6 в ТП 744/2 400 ТМ 400/6 в ТП 744/2 400 ТМ 250/6 в ТП Кин 748/2 250 ТМ 160/6 в Кин 602/160 П/ст. КТН 160/6 ТМ 250/6 Кин 601/250 П/ст. ПКТН 250/6 – 0,4 Кин 601/250 ТМ 400/6 в ТП 689/400 ТМ 160/6 в КТП Кин 660/160 П/ст. КТППН 160/6 КТП Кин 660/160 П/ст. КТПН 400/6 Кин 610/400 ТМ 160/6 в Кин 668/250+160 ТМ 160/6 Кин 631/160 П/ст. ТП-2 400 Кин 690/400 П/ст. ТП-2 630 Кин 669/630 П/ст. ТП-2 250 Кин 748/2 250 ТМ 630/6 ТМ 630/6 КТП Кин 703/630 П/ст. КТН 100/6 Кин 783/100 П/ст. ТП 400/6 Кин 689/400 ТМ 400/6 в Кин 610/400 ТМ 400/6 ТМ 250/6 в Кин 668/250+160 ТМ 400/6 в ТП Кин 788/400 ТМ 160/6 в КТП Кин 722/160 ТМ 630/6 в ТП Кин 669/630 | ул. Нагорная - 3 ул. Нефтяников, Торговый центр пос. Мирный ул. Строителей – 7 ул. Строителей, частный сектор ул. Песочная пос. Мирный ул. Зои Космодемьянской ул. Нагорная – 3 ул. Зои Космодемьянской пос. Мирный пос. Мирный ул. Зои Космодемьянской – 5 пер. Морозова – 7 пос. Мирный ул. Зои Космодемьянской ул. Зои Космодемьянской ул. Нефтяников ул. Нефтяников пос. Мирный пос. Мирный ул. Коммунистическая - 20 ул. Пионерская - 3 Ул. Нефтяников ул. Строителей ул. Комсомольская - 9 ул. Первомайская пос. Мирный пос. Мирный ул. Песочная пер. Морозова, частный сектор ул. Куйбышева ул. Пионерская - 3 ул. Комсомольская - 9 ул. Нефтяников ул. Песочная - 8 пос. Мирный пос. Мирный |

##### 2.4.5.1.6. Электросвязь

Таблица 15

Данные о телефонизации посёлка Мирный

| Сооружения, характеристики | Современное положение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. АТС ООО «Волгателеком» местоположение ёмкость 2. АТС «Квант» ООО «ТРС» местоположение - ёмкость | - ул. Комсомольская – 2 - 500 номеров - ул. Зои Космодемьянской - 9 - 940 номеров |

### 2.4.6. Зона рекреационного  назначения

Рекреационные зоны включают в себя территории, занятые лесами, скверами, парками, садами, прудами, озёрами, водохранилищами, пляжами, а также, иные территории,  используемые  и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Площадь озеленённых территорий общего пользования городского поселения Мирный составляет 0,563 га -  парк по ул. Нефтяников.

К рекреационной зоне относятся также территория стадиона со спортивными площадками площадью – 0,7 га, расположенная к северу от поселка.

К северу от пгт. Мирный, в районе ул. Лесная расположена рекреационная зона, ориентировочно площадью 3 га, используемая жителями поселения для проведения праздников, народных гуляний и физкультурно-оздоровительных мероприятий. Территория расположена рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом,  в связи с тем, что  на этой территории не организованы условия для массового, сезонного отдыха, генпланом рекомендуется благоустроить эту зону отдыха жителей поселения.

- на территории необходимо благоустроить площадки для шашлыков и отдыха, обеспечить средствами пожарной безопасности, оборудовать контейнерами для мусора, организовать сезонную торговлю охлажденными напитками, мороженым, выпечкой, поставить раздевалки и построить освещенные трассы для зимних и летних видов спорта и туризма (лыжероллерные трассы).

Наличие лесных объектов является важным фактором для развития рекреационной зоны и использование ее потенциала в туристическом бизнесе.

Леса, расположенные в границах поселения, также могут использоваться, в соответствии с лесохозяйственным регламентом, для осуществления рекреационной деятельности населения.

Всего площадь рекреационных территорий в г.п. Мирный составляют - 4,263 га.

### 2.4.7. Зона сельскохозяйственного использования

Земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах – это земельные участки, занятые пашнями, многолетними насаждениями, а также зданиями, строениями, сооружениями сельскохозяйственного назначения, которые используются в целях ведения сельскохозяйственного производства до момента изменения вида их использования в соответствии с генеральными планами поселений и правилами землепользования и застройки.

В границах г.п. Мирный зоны сельскохозяйственного использования составляют - 194 га, из них - сельскохозяйственные угодья – 164 га, в т.ч.:

- пашня – 19 га;

- многолетние насаждения – 67 га;

- пастбища – 78 га.

### 2.4.8. Зона специального назначения

Зона специального назначения выделяется для размещения кладбищ, свалок бытовых и промышленных отходов, скотомогильников, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон населенного пункта.

Кладбища

К объектам специального назначения относятся кладбища, свалки, скотомогильники.

На территории городского поселения Мирный расположено одно  кладбище.

Кладбище православное, расположено в юго-западной части поселка, площадь 4,0 га, не действующее. Согласно п.7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, санитарно-защитная зона составляет 50 м. Разрыв до жилой застройки соблюдается.

Кладбище действующее расположено к северо-востоку от посёлка на территории сельского поселения Светлое Поле.

Скотомогильники

В границах городского поселения Мирный действующих или закрытых  скотомогильников нет.

Свалки, ТБО

Твердые бытовые отходы складируются на территории несанкционированной свалки. Ориентировочная площадь составляет - 2 га. Несанкционированный объект размещения отходов располагается в северо-западной части поселка в районе  дачных массивов.

Несанкционированная свалка в п. Мирный оказывает комплексное негативное влияние на все компоненты окружающей природной среды и подлежит ликвидации.

### 2.4.9. Зона режимных территорий

В северо-западной части городского поселения Мирный расположена территория воинской части на площади 17,4034 га.

## 2.5. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Зоны с особыми условиями использования территории – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации Ст.  1. ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

### 2.5.1. Зоны особо охраняемых территорий

#### 2.5.1.1. Зоны охраны объектов культурного наследия

На территории городского поселения Мирный располагается 3 памятника археологии (таблица 16).

Наличие на проектируемой территории памятников истории и культуры требует соблюдения требований ФЗ Российской Федерации от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Согласно ФЗ Российской Федерации от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного значения:

объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью;

Зоны охраны объектов историко-культурного наследия

Согласно ФЗ от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации.

На объект культурного наследия, включенный в реестр, собственнику данного объекта соответствующим органом охраны объектов культурного наследия выдается паспорт объекта культурного наследия. В указанный паспорт вносятся сведения, составляющие предмет охраны данного объекта культурного наследия, и иные сведения, содержащиеся в реестре.

Форма паспорта объекта культурного наследия утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (ФЗ от 23.07.2008 № 160-ФЗ «О внесении  изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием осуществления полномочий правительства Российской Федерации).

Объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования, перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий.

На основании проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения или проекта зон охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения и положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы границы зон охраны соответствующего объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации, на территории которого расположен данный объект культурного наследия.

Ограничения (обременения) прав на земельные участки, возникающие на основании решения об установлении зон охраны объекта культурного наследия, подлежат государственной регистрации.

До настоящего времени, проекты зон охраны объектов историко-культурного наследия г.п. Мирный включающие градостроительные регламенты, не разработаны.

Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»,  расстояния от памятников истории и культуры до транспортных и инженерных коммуникаций следует принимать не менее:

- 100 м в условиях сложного рельефа;

- 50 м на плоском рельефе;

- 15 м до сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме

- разводящих);

- 5 м до других подземных инженерных сетей.

В условиях реконструкции указанные расстояния до инженерных сетей допускается сокращать, но принимать не менее: 5 м до водонесущих сетей; 2 м - неводонесущих. При этом необходимо обеспечивать проведение специальных технических мероприятий при производстве строительных работ.

Таблица 16

Памятники археологии городского поселения Мирный

| Наименование | Типология | Село | Размещение | Дата | Площадь (Га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мирный | кург. один. | Мирный | 3 км юз | не определ. | 0,05 |
| Мирный | кург. мог. | Мирный | 4,5 км юз | не определ. | 0,70 |
| Мирный II | кург. мог. | Мирный | 1,8 юз | не определ. | 0,00 |

#### 2.5.1.2.  Зоны особо охраняемых природных территорий

Согласно Закону Самарской области "Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области" от 6 апреля 2009 г. №46 - ГД,  на территории Самарской области образуются особо охраняемые природные территории федерального, регионального (областного) и местного значения в целях сохранения уникальных и типичных природных комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов растительного и животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов в биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания населения Самарской области. Категории и виды особо охраняемых природных территорий определяются органами исполнительной власти Самарской области и органами местного самоуправления в соответствии с федеральным и областным законодательством.

Согласно статье 2 «Категории и виды особо охраняемых природных территорий» ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г № 33 ФЗ» с изменениями, внесенными Федеральными законами  от 30.12.2001г №196 ФЗ, от 29.12.2004г №199 ФЗ, от 09.05.2005г №45 ФЗ, от 04.12.2006г №201 ФЗ, от 23.03.2007 г №37 ФЗ, от 10.05.2007 г №69 ФЗ, от 14.07.2008г №118 ФЗ, от 23.07.2008г №244 ФЗ, от 03.12.2008г №250 ФЗ, от 30.12.2008г №309 ФЗ, различаются следующие категории особо охраняемых природных территорий (ООПТ):

  - государственные природные заповедники, в том числе биосферные;

  - национальные парки;

  - природные парки;

  - государственные природные заказники;

  - памятники природы;

  - дендрологические парки и ботанические сады;

  - лечебно-оздоровительные местности и курорты.

На территории муниципального района Красноярский находится 9 особо охраняемых территорий:

    - Гора Лысая

    - Гора Красная

    - Дубовый древостой

    - Дубовый древостой смешанный с липой и кленом

    - Озеро Белое

    - Царев курган

    - Царевщинское озеро

    - Шиланские генковские лесополосы

    - Овраг Верховой

В границах городского поселения Мирный особо охраняемых природных территорий регионального значения не выявлено.

### 2.5.2. Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». – М.: Минздрав РФ, 2008г.

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

По своему функциональному значению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов, вступившими в силу  01.03.2008г., вводится поэтапное определение границы санитарно-защитной зоны (СЗЗ) – от ориентировочной (ранее нормативной, устанавливаемой в соответствии с классификатором), через расчетную (предварительную), к установленной (окончательной), т.е. обоснованной проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержденной результатами натурных исследований.

Границы СЗЗ устанавливаются от источников химического, биологического и/или физического воздействия, либо от границы промышленной площадки до ее внешней границы в заданном направлении.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

Санитарно-защитная зона должна быть  максимально озеленена.

#### 2.5.2.1. Санитарно-защитные зоны объектов производственного комплекса

В границах городского поселения Мирный крупных производственных предприятий, оказывающих существенное негативное воздействие на компоненты окружающей природной среды не выявлено.

#### 2.5.2.2. Канализационные очистные сооружения

На территории городского поселения Мирный канализационных очистных сооружений не выявлено. КОС располагаются на территории поселения Светлое Поле. Характеристика КОС представлена в таблице 17. Ориентировочные радиусы санитарно-защитных зон канализационных очистных сооружений устанавливаются согласно  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов, в зависимости от расчетной производительности.

Таблица 17

Канализационные очистные сооружения

| Местоположение КОС | Производительность, м3/сут |
| --- | --- |
|  | проектная | фактическая |
| Красноярский район, с.п. Светлое Поле, МУП "Мирненское ЖКХ | 4000 | 2700 |

Ориентировочный радиус СЗЗ объекта– 200 м. На территории поселка Мирный расположена канализационная насосная станция (ул. Нефтяников, 3А). Санитарно-защитная зона КНС определяется в зависимости от расчетной производительности КОС. Следовательно, СЗЗ КНС пос. Мирный составит 20 м.

#### 2.5.2.3. Кладбища

На территории поселка Мирный расположено кладбище площадью 4 га. В настоящее время кладбище закрыто.

Согласно п.7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, санитарно-защитная зона сельских кладбищ (в том числе закрытых) составляет 50 м. Разрыв до жилой застройки соблюдается.

#### 2.5.2.4. Объекты размещения биологических отходов

В границах городского поселения Мирный, объектов захоронения биологических отходов не выявлено.

#### 2.5.2.5. Объекты размещения твердых бытовых отходов

Твердые бытовые отходы городского поселения Мирный размещаются на несанкционированной свалке ориентировочной площадью 2 га. Несанкционированный объект размещения отходов располагается в северо-западной части поселка в районе  дачных массивов.

Учитывая непосредственную близость данного объекта к жилой застройке и недостаточную защищенность подземных вод от загрязнения с поверхности, несанкционированная свалка в п. Мирный оказывает комплексное негативное влияние на все компоненты окружающей природной среды и подлежит ликвидации.

#### 2.5.2.6. Объекты электроснабжения

Территорию г.п. Мирный пересекают ЛЭП напряженностью 110 и 500 кВ.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м. Для вновь проектируемых ВЛ допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ:

- 20м – для ВЛ, напряжением до 330 кВ

- 30 м – для ВЛ, напряжение более 330 кВ.

#### 2.5.2.7. Транспортная инфраструктура

Территорию городского поселения Мирный пересекают автодороги регионального, и межмуниципального значения

- «Ульяновск-Самара»-Мирный-Колодинка» (4 категории);

Согласно рекомендациям Министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области (исх. № 28/746 от 10.04.2008 г.), придорожная полоса автомобильных дорог общего пользования III и IV категории принимается в размере 50 м.

В границах поселений размер придорожной полосы для существующих дорог общего пользования Самарской области устанавливается до границы существующей застройки, но не более 50м.

Для защиты жилой застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

### 2.5.3. Санитарные разрывы магистральных трубопроводов

На территории городского поселения Мирный магистральных нефтепроводов не выявлено.

К территории городского поселения Мирный примыкает трасса магистральных газопроводов. Согласно СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы» минимальные расстояния от оси подземных и наземных магистральных трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений принимаются от 75 - 350 м по обе стороны от оси трубопровода, а вдоль трассы многониточных трубопроводов - от осей крайних трубопроводов с учетом их диаметра и класса. Санитарные разрывы магистральных газопроводов  представлены в Таблице 18.

Таблица 18

Санитарные разрывы магистральных трубопроводов г.п. Мирный

| Магистральные газопроводы | Диаметр, мм | Санитарные разрывы, м |
| --- | --- | --- |
| Алексеевка-Тольятти | 500 | 150 |
| Отрадненский ГПЗ-КАТЗ | 500 | 150 |
| Отрадненский ГПЗ-КАТЗ | 700 | 150 |

Часть застройки пгт. Мирный попадает в границы санитарных разрывов вышеуказанных газопроводов.

#### 2.5.3.1. Газораспределительные станции

Вблизи границы пгт. Мирный расположена газораспределительная станция АГРС №35.

Согласно СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы», расстояния от ГРС до населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений следует принимать в зависимости от класса и диаметра газопроводов, Следовательно, для АГРС пгт. Мирный санитарный разрыв составит 175 м.

### 2.5.4. Охранные зоны

Магистральные трубопроводы

Согласно «Правилам охраны магистральных трубопроводов» (утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9, с изм., внесенными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61), вдоль трасс магистральных трубопроводов (при любом виде их прокладки), транспортирующих нефть,  природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, для исключения возможности повреждения трубопроводов, устанавливаются охранные зоны в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов, либо привести к их повреждению, в частности: возводить любые постройки, высаживать деревья и кустарники, сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки транспорта, свалки, разводить огонь, производить любые работы, связанные с нарушением грунта и др.

Для распределительных газопроводов, согласно требованиям СниП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» расстояние от газопроводов до фундаментов зданий и сооружений определяется с учетом давления в газопроводе и для газопроводов высокого давления 1,2 Мпа составляет 10 м, расстояние от отдельно стоящего газорегуляторного пункта (с учетом давления газа на вводе) до зданий и сооружений должно составлять не менее 10 м.

ЛЭП

Территорию проектирования пересекают  линии электропередач напряжением 110кВ и 500 кВ.

Согласно «Правилам устройства электроустановок (ПЭУ)» предусмотрены следующие размеры охранных зон  (от крайних проводов воздушных линий) в зависимости от напряжения ЛЭП:

- до 20кВ-10м;

- 500 кВ – 30 м;

В охранных зонах ЛЭП без письменного согласия предприятий, в ведении которых находятся сети, запрещается:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция и снос, любых зданий и сооружений;

- осуществлять горные, взрывные, мелиоративные работы;

- производить посадку и вырубку деревьев, располагать полевые станы, коллективные сады, загоны для скота;

- размещать хранилища горюче-смазочных материалов, складировать корма, удобрения;

- разводить огонь.

Линии связи

Охранные зоны подземных и воздушных линий связи установлены согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95 г. № 578, шириной 2 м с обеих сторон.

В охранной зоне линий связи без согласия владельца запрещается:

- осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 м);

- производить геолого-съемочные работы, которые связаны с бурением скважин, взятия проб грунта;

- производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

- производить всякого рода действия, которые могут нарушать работу линий связи и радиофикации.

### 2.5.5.  Водоохранные зоны, рыбоохранные зоны, прибрежные защитные  полосы

Водоохранными зонами являются территории, примыкающие к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ, на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Размеры водоохранных зон и основные требования к режиму использования их территорий определяются в соответствии с положениями Водного кодекса Российской Федерации (Закон Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ).

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах городского поселения Мирный поверхностных водных объектов не выявлено.

### 2.5.6. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», в первом поясе ЗСО поверхностных водозаборов не допускается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

- прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

- проживание людей;

- применение удобрений и ядохимикатов.

Во втором поясе ЗСО не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования.

Размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод, допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод и выполнении специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения

Водопроводные сооружения и водоводы

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов – санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей – не менее 30 м;

- от водонапорных башен – не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) – не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

### 2.5.7. Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

К территориям, подверженным воздействию чрезвычайных ситуаций природного характера в границах проектирования, относятся зоны проявления опасных природных процессов. Согласно «Временному положению об условиях хозяйственной деятельности на территориях, находящихся в зонах периодического затопления и подтопления паводками» - утвержденного Постановлением Главы администрации Самарской области от 06.04.95 г. № 118, на паводкоопасных территориях категорически запрещается размещение новых объектов, которые могут создать потенциальную угрозу загрязнения водоемов, ухудшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки в период затопления.

### 2.5.8. Зоны залегания полезных ископаемых

На территории городского поселения Мирный располагается Мирненское месторождение пресных подземных вод.

Месторождения полезных ископаемых подлежат охране согласно Закону Российской Федерации от 3 марта 1995г. №27-ФЗ  «О недрах», «Правилам охраны недр», утвержденным постановлением Госгортехнадзора РФ от 6 июня 2003 г. № 71.

Отношения, связанные с использованием и охраной земель, вод, растительного и животного мира, атмосферного воздуха, возникающие при пользовании недрами, регулируются соответствующим законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

При недропользовании на территории Самарской области согласно Закону Самарской области от 06.04.2009 №46-ГД  «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области» необходимо обеспечить:

- соблюдение норм качества водной среды и донных отложений и сохранение биологических ресурсов внутренних водоемов при разведке и разработке месторождений полезных ископаемых под этими водными объектами;

- соблюдение норм экологической безопасности при размещении (складировании, хранении) попутно добываемых, временно не используемых полезных ископаемых, вскрышных пород, отходов горного и перерабатывающего производств, а также норм других вредных воздействий, оказываемых недропользователями на окружающую среду, как в границах горного отвода, так и за его пределами;

- выполнение за счет собственных средств работ по рекультивации временно занимаемых и нарушаемых земель в результате разработки месторождении полезных ископаемых открытым или подземным способом, геологоразведочных или иных работ;

- биологический этап рекультивации в сроки, предусмотренные проектом и утвержденные в установленном порядке, для нарушенных в результате разработки месторождении полезных ископаемых, геологоразведочных или иных работ земель, требующих восстановления плодородия почв для сельскохозяйственных, лесохозяйственных и иных целей;

- экологические интересы населения, обязательства по осуществлению которых должны быть включены в основные условия конкурсов (аукционов) на получение права пользования недрами, проводимыми в соответствии с федеральным законодательством, с объемом финансирования не менее 3 % от стоимости реализации добытого минерального сырья.

Согласно письму Управления по недропользованию по Самарской области (Самаранедра) от 17.02.2010 г следует:

Согласно статье 25 Закону Российской Федерации от 3 марта 1995г. №27-ФЗ  «О недрах» - проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешается только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящего строительства.

При проектировании застройки в пределах площадей залегания полезных ископаемых необходимо получить разрешение недропользователя. В соответствии со статьей 7  Закона Российской Федерации от 3 марта 1995г. №27-ФЗ  «О недрах» - любая деятельность, связанная с пользованием недрами в границах горного отвода, может осуществляться только с согласия пользователя недр, которому он предоставлен.

### 2.5.9. Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством РФ

В границах г.п. Мирный к таким зонам относятся:

Полоса отвода автомобильных дорог

В соответствии ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» от 8.11.2007 №257-ФЗ, полосой отвода автомобильной дороги считаются земельные участки (независимо от категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются и могут располагаться объекты дорожного сервиса.

Границы полосы отвода автомобильной дороги определяются на основании документации по планировке территории.

В границах полосы отвода автомобильной дороги, за исключением случаев, предусмотренных настоящим ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» от 8.11.2007 №257-ФЗ, запрещаются:

- выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также с размещением объектов придорожного сервиса;

- размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам придорожного сервиса;

- распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода автомобильной дороги, ее участков;

- выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных дорог;

- установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения;

- установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности.

Зона атмосферного загрязнения от автомобильных дорог

Уровень неблагоприятного воздействия автодорог определяется концентрациями загрязняющих веществ, создаваемыми в приземном слое атмосферы, и дальностью распространения атмосферного загрязнения.

Расчет зоны атмосферного загрязнения от автодорог необходимо проводить по специально разработанным методикам с учетом интенсивности транспортного потока.

Береговая полоса

Береговая полоса внутренних водных путей Российской Федерации является зоной с особыми условиями пользования.

Согласно Федеральному закону 74-ФЗ от 3.06.2006 г «Водный кодекс РФ» (статья 6), полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 6.02.2003 №71 «Положение об особых условиях пользования береговой полосой внутренних водных путей РФ», пользоваться береговой полосой в целях, установленных законодательством Российской Федерации, могут бассейновые органы, а также юридические и физические лица. Пользование береговой полосой для осуществления хозяйственной и иной деятельности, при которой не обеспечивается безопасность судоходства, не допускается.

Приаэродромная территория

Согласно Постановлению Правительства РФ от 11 марта 2010 г №138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации», для каждого аэродрома устанавливается приаэродромная территория, границы которой определяются по внешней границе проекции полос воздушных подходов на земную и водную поверхность, а вне полос воздушных подходов – окружностью радиусом 30 км от контрольной точки аэродрома (КТА).

В пределах приаэродромной территории запрещается проектирование, строительство и развитие городских и сельских поселений, а также строительство и реконструкция промышленных, сельскохозяйственных объектов, объектов капитального и индивидуального жилищного строительства и иных объектов без согласования со старшим авиационным начальником аэродрома.

Согласованию подлежит размещение:

- всех объектов в границах полос воздушных подходом к аэродромам, а также вне границ этих полос в радиусе 10 км от КТА;

- объектов в радиусе 30 км от КТА, высота которых относительно уровня аэродрома составляет 50 и более метров;

- объектов высотой от поверхности 50 метров и более;

- линий связи, электропередачи, а также других объектов электромагнитных излучений, которые могут создавать помехи для нормальной работы радиотехнических средств;

- взрывоопасных объектов;

- факельных устройств для аварийного сжигания сбрасываемых газов;

- промышленных и иных предприятий и сооружений, деятельность которых может привести к ухудшению видимости в районах аэродромов.

## 2.6. ОЦЕНКА ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ

В соответствии с ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Гл.17 ст. 76.

1. Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях сельских поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.

2. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

3. Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях сельских поселений устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

Поселок городского типа Мирный обслуживает пожарная часть ООО «РН Пожарная безопасность». Общее количество пожарных автомашин составляет – 2 маш. Пожарное депо, расположено в пгт Мирный  по ул.З.Космодемьянской, 7.

Время доступа в зоне застройки г.п.Мирный обеспечивается допустимым временем прибытия подразделения пожарной охраны.

В проекте предусматривается установка пожарных гидрантов на водопроводной сети проектируемой застройки, ящиков с песком и пунктов с пожарным инвентарем у общественных зданий.

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  в   границах  поселения  Мирный, а также содержание автомобильных дорог общего пользования  в   границах   поселения, проездов к зданиям, строениям и обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара, относится к вопросам местного значения.

## 2.7.  АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ РАНЕЕ РАЗРАБОТАННОЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

«Проект планировки и застройки пос. Мирный, Красноярского района, Куйбышевской области» был разработан государственным проектным институтом «Куйбышевгражданпроект» в 1979 г.

Архитектурно – планировочное  решение  генерального  плана  пос. Мирный, предусматривало  создание  поселка,  отвечающего  современным,  для  того  времени,  градостроительным  требованиям.

В Проекте планировки и застройки пос. Мирный предлагалась реконструкция жилой зоны центральной части поселка, путем сноса старых бараков и перехода на многоквартирную (2-х - 5-ти эт.) жилую застройку.

Новое жилищное строительство (индивидуальная застройка) планировалось на свободных территориях к северо-западу от существующей застройки. Генеральным планом планировалось на перспективу до 2009 г.: увеличить численность населения – 10000 чел., жилищный фонд – 180,000 тыс. м2, обеспеченность жильем – 18 м2 на 1 человека.

За время реализации генерального плана (на 2011 г.):

Численности постоянного населения составила - 7357 человек;

Жилищный фонд – 156,300 тыс. м2

Средняя обеспеченность населения общей площадью жилого фонда -  21,2 м2  на человека.

Прогноз ГП оправдался, п.г.т. Мирный развивался в центральной части; в западном и в северо-западном направлениях по генеральному плану.

# 3. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МИРНЫЙ

## 3.1. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ, ОБ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО, МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МИРНЫЙ

Программы комплексного социально-экономического развития муниципального района Красноярский:

  - Прогноз социально-экономического развития муниципального района Красноярский на 2010-2012 годы.

### 3.1.1. Планируемые для размещения на территории Самарской области объекты регионального значения и последовательность их выполнения

Планируемые для размещения на территории Самарской области объекты регионального значения приняты согласно «Схеме территориального планирования Самарской области», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261 с учетом изменений внесенных в Схему: «Внесение изменений в Схему территориального планирования Самарской области, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261» в 2011 г.

Осуществление территориального планирования Самарской области в соответствии с «Концепцией совершенствования системы расселения Самарской области» способствует реализации основных направлений социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года по переходу к укрупненному социально-экономическому районированию – формированию территориальных субрегионов (кластеров).

Муниципальный район Красноярский  входит в Самарское ядро городской   агломерации (центр г. Самара)  и является    пригородным   районом г. Самара.

  - Объекты трубопроводного транспорта

- Реконструкция ГРС-35 «п. Мирный».

  - Объекты историко-культурного наследия

Разработка проектов зон охраны объектов историко-культурного наследия Самарской области.

### 3.1.2. Планируемые для размещения на территории муниципального района Красноярский объекты местного значения и последовательность их выполнения

Планируемые для размещения на территории муниципального района Красноярский объекты местного значения приняты согласно «Схеме территориального планирования муниципального района Красноярский Самарской области», утвержденной Решением Собрания Представителей муниципального района Красноярский Самарской области от 28.04.2010 г. № 8-сп.

Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Мероприятия по развитию систем водоснабжения

Таблица 19

Населенные пункты, для которых требуется реконструкция или строительство водозаборных очистных сооружений и системы водоснабжения в первую очередь (в срок до 2015 г.)

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- |
| Красноярский район |  |
| 1 | п.г.т. Мирный | 7525 |

Мероприятия по развитию системы канализации

Таблица 20

Канализационные очистные сооружения, нуждающиеся в реконструкции, расширении  на 1 очередь  (в срок до 2015 года)

| № п/п | Муниципальное образование, принадлежность и местоположение КОС | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЗАО «Круглогодичный детский оздоровительный лагерь санаторного типа им. К.Э. Циолковского», пгт. Мирный (за счет средств инвестора) |  |
| 2 | п.г.т. Мирный Реконструкция напорного коллектора | Выполнен проект по реконструкции КОС |

Мероприятия по развитию жилищного строительства

Таблица 21

Площадки под развитие жилищного строительства на территории муниципального района Красноярский

| № пп | Городское поселение | Населенный пункт | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мирный | п.г.т. Мирный | 140 |

Кроме того, планируется использование прилегающих к населенным пунктам территорий для комплексного освоения в целях малоэтажного жилищного строительства.

Мероприятия в сфере культуры

•  Реконструкция клуба в поселке городского типа Мирный.

Мероприятия в  сфере образования

• Строительство детских садов и общеобразовательных школ на площадках определенных под комплексное освоение.

•   Реконструкция школы в поселке городского типа Мирный (мероприятие выполнено).

Мероприятия по охране окружающей среды

•  строительство новых и реконструкция существующих канализационных очистных сооружений с применением безопасных методов обеззараживания воды (ультрафиолетовое облучение, озонирование) и сетей канализации межпоселенческого значения в поселке городского типа Мирный.

Охрана водных ресурсов:

- В целях повышения эффективности и степени очистки сточных вод в срок до 2015 года планируется реконструкция очистных сооружений  в пгт. Мирный (реконструкция напорного коллектора)

## 3.2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ МИРНЫЙ

В результате изучения демографических явлений, происходящих в поселениях муниципального района Красноярский, в том числе и в городском поселении Мирный, построены два сценария возможного развития демографической ситуации в г.п. Мирный.

1 вариант. Прогноз численности населения г.п. Мирный по погодовому балансу

Прогноз сформирован с использованием метода погодового баланса с учетом тенденций 2005-2011 гг. Согласно этому варианту, в г.п. Мирный на прогнозный период ожидается сокращение численности населения.

Численность населения г.п. Мирный к 2020 году сократится до 7107 человек, к 2030 г. – до 6828 человек. Средняя убыль населения составляет 28 чел. в год.  (Рис. 14. Прогноз численности населения г.п. Мирный по погодовому балансу).

Рис. 14.

2 вариант. Прогноз численности населения г.п. Мирный с учетом освоения резервных территорий

Этот вариант прогноза численности населения г.п. Мирный рассчитан с учетом территориальных резервов в пределах сельского поселения и освоения новых территорий, которые могут быть использованы под жилищное строительство.

На резервных территориях г.п. Мирный можно разместить 367 участков под индивидуальное жилищное строительство и 5 многоквартирных 5-этажных домов.

По данным 2005 года средний размер домохозяйства в Самарской области и в м.р. Красноярский составляет 2,7 человек. С учетом эффективности мероприятий по демографическому развитию Самарской области средний размер домохозяйства в перспективе может увеличиться до 3-х человек.

Исходя из этого на территориях, отведенных под жилищное строительство в г. п. Мирный, при полном их освоении будет проживать 1791 человек.

В целом численность населения г.п. Мирный к 2020 году возрастет до 7879 человек, к 2030 г. – до 8458 человек. Средний прирост населения составит 58 чел. в год. (Рис. 15 Прогноз численности населения г.п. Мирный с учетом освоения резервных территорий)

Рис. 15.

В этом случае доля молодого населения значительно увеличится. На вновь осваиваемых территориях в границах г.п. Мирный будут проживать:

- 63 ребенка в возрасте от 0 до 6 лет;

- 85 детей в возрасте от 7 до 15 лет;

- 10 подростков в возрасте 16 - 17 лет.

На вновь осваиваемых территориях за границей г.п. Мирный (на территории с.п. Светлое Поле) будут проживать:

- 48 детей в возрасте от 0 до 6 лет;

- 64 ребенка в возрасте от 7 до 15 лет;

- 8 подростков в возрасте 16 - 17 лет.

В таблице 22 приведен прогнозный возрастной состав населения городского поселения Мирный с учетом освоения резервных территорий.

Таблица 22

Прогноз возрастной структуры населения г.п. Мирный с учетом освоения резервных территорий, чел.

| №№ п/п | Возрастной состав населения | Всего, чел. | Из них на резервных территориях к 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение на 2011 г. | Расчетный срок 2030 г. |  |
| пгт Мирный |
| 1 | Общая численность населения | 7357 | 8377 | 1020 |
| 2 | Дети, в том числе в возрасте: | 1141 | 1299 | 158 |
|  | до 6 лет | 456 | 519 | 63 |
|  | от 7 лет до 15 лет | 511 | 696 | 85 |
|  | от 16 лет до 17 лет | 74 | 84 | 10 |
| 3 | Население трудоспособного возраста | 4686 | 5336 | 650 |
| 4 | Население старше трудоспособного возраста | 1604 | 1826 | 222 |
| на свободных территориях с.п. Светлое Поле за границей пгт Мирный |
| 1 | Общая численность населения | - | 771 | 771 |
| 2 | Дети, в том числе в возрасте: | - | 120 | 120 |
|  | до 6 лет | - | 48 | 48 |
|  | от 7 лет до 15 лет | - | 64 | 64 |
|  | от 16 лет до 17 лет | - | 8 | 8 |
| 3 | Население трудоспособного возраста | - | 491 | 491 |
| 4 | Население старше трудоспособного возраста | - | 168 | 168 |
| городское поселение Мирный с учетом застройки свободных территорий с.п. Светлое Поле |
| 1 | Общая численность населения | 7357 | 9148 | 1791 |
| 2 | Дети, в том числе в возрасте: | 1140 | 1418 | 278 |
|  | до 6 лет | 456 | 567 | 111 |
|  | от 7 лет до 15 лет | 611 | 760 | 149 |
|  | от 16 лет до 17 лет | 73 | 91 | 18 |
| 3 | Население трудоспособного возраста | 4686 | 5827 | 1141 |
| 4 | Население старше трудоспособного возраста | 1604 | 1994 | 390 |

Этот вариант прогноза численности населения г.п. Мирный принят в качестве основного.

## 3.3. ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МИРНЫЙ

### 3.3.1. Архитектурно-планировочное решение

Планировочная структура городского поселения Мирный предусматривает:

- компактное размещение и взаимосвязь территориальных зон с учетом их допустимой совместимости;

- зонирование и структурное членение территории в увязке с системой общественных центров, транспортной и инженерной инфраструктурой;

- эффективное использование территорий в зависимости от ее градостроительной ценности, допустимой плотности застройки, размеров земельных участков;

- комплексный учет архитектурно-градостроительных традиций, природно-климатических, историко-культурных, этнографических и других местных особенностей;

- эффективное функционирование и развитие систем жизнеобеспечения, экономию топливно-энергетических и водных ресурсов;

- охрану окружающей среды, памятников истории и культуры;

- охрану недр и рациональное использование природных ресурсов;

- условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в соответствии с требованиями нормативных документов.

Перспективные площадки определялись с учётом природных и техногенных факторов, сдерживающих развитие территории, а также с соблюдением санитарно-гигиенических условий проживания населения.

В результате анализа современного использования территории, можно сделать следующие выводы:

-  развитие поселка городского типа  Мирный планируется в установленных границах населенного пункта, а также за границами сельского поселения Мирный на землях сельского поселения Светлое Поле.

### 3.3.2. Развитие и параметры функциональных зон

Функциональное зонирование выполнено с выделением следующих функциональных зон:

- жилой зоны, предназначенной для размещения индивидуальной жилой застройки, дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных учреждений;

- общественно-деловой зоны, предназначенной для размещения объектов культуры, спорта, образования, здравоохранения, торговли, общественного питания, социального и коммунально–бытового назначения, административных и прочих учреждений;

- зоны производственного использования, предназначенной для размещения производственных и коммунально-складских объектов;

- зоны инженерной и транспортной инфраструктуры, предназначенных для застройки объектами различных видов транспорта и объектами инженерного обеспечения;

- зоны рекреационного назначения, включающей в себя участки, занятые лесами, озеленённые территории общего пользования, территории для отдыха и туризма;

- зоны сельскохозяйственного использования, предназначенной для размещения сельскохозяйственных угодий (пашни, пастбища, многолетние насаждения, сенокосы) и объектов сельскохозяйственного назначения;

- зоны специального назначения, включающей территории кладбищ, скотомогильников, объектов обращения с отходами и другие объекты.

Проектные решения разработаны с учётом перспективы развития поселения до 2033 года включительно.

#### 3.3.2.1. Развитие жилой зоны

- В целях создания благоприятных условий для развития жилищного строительства органам местного самоуправления необходимо осуществлять:

- подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том числе подготовку инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых площадках для жилищного строительства;

- освоение земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к населенным пунктам и расположенных вблизи от мест подключения к инженерным коммуникациям, в целях развития малоэтажной застройки;

- содействие в реализации мероприятий национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»;

- увеличение объемов строительства жилья и коммунальной инфраструктуры;

- приведение существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества;

- обеспечение доступности жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом населения;

- развитие финансово-кредитных институтов рынка жилья.

Развитие жилых зон планируется на свободных участках в существующих границах населённого пункта городского поселения Мирный а также за границами городского поселения Мирный на землях сельского поселения Светлое Поле.

На новых участках предполагается усадебная застройка одноквартирными и двухквартирными жилыми домами.

Так как в сельской малоэтажной, в том числе индивидуальной жилой застройке, расчётные показатели жилищной обеспеченности не нормируются, для расчёта общей площади проектируемого жилищного фонда условно принята общая площадь индивидуального жилого дома на одну семью 200 кв.м.

Размеры приусадебных земельных участков выделяются в соответствии с Решением от 16 февраля 2011 года №3-СП Собрания  представителей  муниципального района Красноярский Самарской области «О предельных нормах предоставления земельных участков на территории муниципального района Красноярский»:

1. Для индивидуального жилищного строительства в размере от 0,05 га до 0,2 га.

2. Для ведения личного подсобного хозяйства:

- в границах населенного пункта (приусадебный земельный участок) от 0,05 га до 0,2 га;

- за пределами границ населенного пункта (полевой земельный участок) от 0,1 га до 0,5 га.

3.3.2.1.1. Планируемые объекты жилищного фонда

Развитие малоэтажной индивидуальной жилой застройки в городском поселении Мирный предусматривается за счет уплотнения существующей застройки и освоения свободных территорий. Площадь земельных участков в проекте установлена в размере 0,15 - 0,2 га.

Количество человек в семье на I очередь и расчетный срок принято – 3 человека.

пгт. Мирный

За счет уплотнения существующей застройки планируется строительство:

- В центральной части пгт. Мирный по ул. Нефтяников  на территории – 1,088 га: строительство 2-х многоквартирных жилых домов (5 эт.), ориентировочно количество квартир – 120 ед., общей площадью 6900 кв.м, расчётная численность населения составит 276 человек (при средней обеспеченности населения жильем по Самарской области – 25 м2 на чел.).

- В центральной части поселка по ул. Нефтяников, 18  на территории – 0,5 га: строительство многоквартирного жилого дома (5 эт.), ориентировочно количество квартир – 60 ед., общей площадью 3450 кв.м, расчётная численность населения составит 138 человек.

- В центральной части поселка между ул. Нефтяников и ул. Шоссейной на территории – 0,893 га: строительство 2-х многоквартирных жилых домов (5 эт.), ориентировочно количество квартир – 120 ед., общей площадью 6900 кв.м, расчётная численность населения составит 276 человек.

- В северо-западной части поселка по ул. Рабочей на территории – 1,44 га: строительство  индивидуальных жилых домов - 7 участков, ориентировочно общей площадью 1400 кв.м, расчётная численность населения составит 21 человек.

- В центральной части поселка по ул. Коммунистической на территории –1,3 га: строительство  индивидуальных жилых домов –  7участков, ориентировочно общей площадью 1400 кв.м, расчётная численность населения составит 21 человек.

- В западной части поселка по ул. П.Морозова на территории – 3,95 га: строительство  индивидуальных жилых домов – 24 участков, ориентировочно общей площадью 4800 кв.м, расчётная численность населения составит 72 человек.

– В северо-западной части поселка по ул. Раздольной (за границей населенного пункта) на территории – 0,617 га: строительство  индивидуальных жилых домов - 3 участка, ориентировочно общей площадью  600 кв.м, расчётная численность населения составит 9 человек.

Итого за счет уплотнения существующей застройки планируется размещение – 41 усадебных участков.

Площадь проектируемой территории – 9,788 га.

Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки, составит – 25450 м2.

Расчётная численность населения ориентировочно составит – 813 чел.

На свободных территориях в границах населенного пункта планируется строительство:

ПЛОЩАДКА №1 расположена в северо-западной части поселка.

Площадь проектируемой территории – 22,44 га;

Площадь территории под жилую застройку – 11,35 га.

Планируется размещение 23 индивидуальных жилых домов;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит – 4600 м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 69 человек.

ПЛОЩАДКА №2 расположена в восточной и северо-восточной части поселка.

Площадь проектируемой территории – 8,63 га;

Площадь территории под жилую застройку – 3,77га;

Планируется размещение 19 индивидуальных жилых домов;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит – 3800 м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 57 человек.

Итого на свободных территориях в границах п.г.т. Мирный планируется размещение –  42 усадебных участков.

Площадь территории под жилую застройку – 15,12 га.

Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки, составит – 8400 м2.

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 126 чел.

На свободных территориях за границей населенного пункта на территории городского поселения Мирный планируется строительство:

ПЛОЩАДКА №3 расположена к северо-западу от поселка.

Площадь проектируемой территории – 13,54 га;

Площадь территории под жилую застройку – 5,34 га;

Планируется размещение 27 индивидуальных жилых домов;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит – 5400 м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 81 человек.

Всего в границах городского поселения Мирный планируется размещение –  110 усадебных участков.

Площадь территории под жилую застройку – 27,767 га.

Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки, составит – 22 000 м2.

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 330 чел.

Всего в границах городского поселения Мирный планируется увеличение:

Площадь проектируемой территории под жилую застройку – 52,675 га.

Общая площадь жилого фонда планируемой индивидуальной жилой застройки с учётом существующего (156300 тыс.кв.м) и проектируемого (39250  тыс.кв.м) составит – 195 550 тыс.  кв.м.

Численность населения с учётом существующего (7357чел.) и проектируемого (1020 чел.) составит - 8377 человек.

Средняя обеспеченность жилищным фондом составит - 23  кв.м /чел.

На свободных территориях за границей городского поселения Мирный планируется строительство (на перспективу):

ПЛОЩАДКА №4 расположена к северо-западу от границ городского поселения Мирный на территории сельского поселения Светлое Поле, с предложением включения в границы территории с.п. Светлое Поле.

Площадь проектируемой территории – 57,80 га;

Площадь территории под жилую застройку – 38,55 га;

Планируется размещение 193 индивидуальных жилых домов;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит 38600 м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 579 человек.

Всего по генеральному плану в  г.п. Мирный планируется размещение – 303 усадебных участков.

Площадь проектируемой территории – 91,225  га.

Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки, составит – 77 850 м2.

Расчётная численность населения ориентировочно составит – 1599 чел.

Всего по генеральному плану в г.п. Мирный планируется увеличение:

Площадь проектируемой территории под жилую застройку – 91,225  га.

Общая площадь жилого фонда планируемой индивидуальной жилой застройки с учётом существующего (156300 тыс.кв.м) и проектируемого (77 850 тыс.кв.м) составит – 234 150 тыс. кв.м.

Численность населения с учётом существующего (7357чел.) и проектируемого (1599 чел.) составит - 8956 человек.

Средняя обеспеченность жилищным фондом составит - 26 кв.м /чел.

#### 3.3.2.2. Развитие общественно-деловой зоны

Зоны общественных центров, предусматриваемые генеральным планом поселения, формируются из объектов социальной инфраструктуры, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного самоуправления. Данные объекты по своему назначению должны соответствовать требованиям статьи 14 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», к ним относятся объекты связи, общественного питания, торговли, бытового обслуживания, библиотечного обслуживания, объекты для организации культуры и досуга, физической культуры и массового спорта, объекты для обеспечения пожарной безопасности и другие.

Кроме того перечень объектов социальной инфраструктуры определён в соответствии со структурой и типологией общественных центров и объектов общественно деловой зоны для центров сельских поселений, а также с учётом увеличения населения:

Перспективная численность населения г.п. Мирный с учетом развития территории в границах городского поселения составит – 8377 чел.

Перспективная численность населения г.п. Мирный с учетом развития территории за границей городского поселения составит - 8956  чел. Развитие общественного центра будет происходить на существующей территории и на новых площадках, в соответствии с расчетом, с учетом перспективной численности населения и в соответствии с нормативными радиусами обслуживания объектов соцкультбыта и Региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области с организацией подцентров в кварталах новой застройки.

Зоны общественных центров предполагается развивать с учётом нормативных радиусов обслуживания и необходимой расчётной мощности объектов по очерёдности строительства. Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше 1 км от учреждения образования, необходимо организовывать транспортное обслуживание (СанПиН 2.4.2. 1178-02).

Таблица 23

Расчет нормативной обеспеченности городского поселения Мирный

объектами социального и культурно-бытового обслуживания

Расчет приведен на перспективную численность населения - 8377 чел.,

с учетом развития территории в границах городского поселения

| №№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | НОРМАТИВНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ на 1 тыс.чел. | РАСЧЁТНАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТОВ | СУЩЕСТВУЮЩАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТОВ | НЕОБХОДИМАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТОВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Учреждения народного образования |
| 1.1 | Детские дошкольные учреждения | место | 70% детей дошкольного возраста (519 чел.) | 363 | 445 | 0 |
| 1.2 | Общеобразовательные школы | учащиеся | 100% охват детей неполным средним образованием (I-IX классы) (696 чел.) и 75% детей – средним образованием (X-XI классы) (84 чел.) | 759 | 900 | 0 |
| 1.3 | Внешкольные учреждения | место | 10% от общего числа школьников | 76 | 130 | 0 |
| 2 | Учреждения здравоохранения: |
| 2.1 | Поликлиники | посещ. в смену | по заданию на проектирование | по заданию на проектирование | 1500 | - |
| 2.2 | Больницы | койка | по заданию на проектирование | по заданию на проектирование | - | - |
| 2.3 | Аптеки | объект | по заданию на проектирование | по заданию на проектирование | 2 | - |
| 3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 3.1 | Плоскостные физкультурно -спортивные сооружения | га | на 1 тыс. жителей (0,7-0,9) | 5,86 | 1,28 | 4,58 |
| 3.2 | Спортивные залы | м2 площади пола | 80 | 670 | 900 | 0 |
| 3.3 | Бассейны | м2 зеркала воды | 25 | 209 | - | 209 |
| 4 | Учреждения культуры и искусства: |
| 4.1 | Клубы сельских поселений | посетительское место | 80 | 670 | 196 | 474 |
| 4.2 | Библиотеки сельских поселений | тыс. ед. хран. чит. место | 4 2 | 33,5 16,8 | 28,0 32 | 5,5 0 |
| 5 | Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 5.1 | Магазины* | м2 торг. площади | 250 | 2094 | 1550 | 544 |
| 5.2 | Предприятия общественного питания | место | 40 | 335 | 120 | 215 |
| 5.3 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 7 | 59 | 17 | 42 |
| 5.4 | Прачечные (самообслуживания) | кг белья в смену | 10 | 83,8 | - | 83,8 |
| 5.5 | Химчистки | кг вещей в смену | 4 | 33,5 | - | 33,5 |
| 5.6 | Бани | место | 5 | 42 | 32 | 10 |
| 6 | Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| 6.1 | Отделения и филиалы сберегательного банка | 1 операц. место (окно) | на 1-2 тыс. чел. | 4 | 2 | 2 |
| 7 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| 7.1 | Гостиница | место | 6 | 50 | - | 50 |
| 7.2 | Пождепо | автомобиль | 0,4 | 3 | 2 | 1 |

##### 3.3.2.2.1. Планируемые объекты обслуживания

Проектом генерального плана предусматривается

пгт. Мирный

Согласно «Схеме территориального планирования муниципального района Красноярский Самарской области», далее - СТП района:

•  Реконструкция ДК «Нефтяник» на 196 мест по ул. Зои Космодемьянской, 10 в п.г.т. Мирный.

Согласно расчету, генеральным планом предлагается размещение объектов культурно-бытового назначения:

Строительство

- плоскостных спортивных сооружений на территории школы по ул. Пионерской, площадью - 0,245 га (7.2);

Строительство на Площадке №1:

- Культурно-развлекательного центра на 480 мест с библиотекой на 5,5 тыс. томов (8.1) с бассейном на 250 м2 зеркала воды (7.1);

- Стадион и плоскостные спортивные сооружения, площадью - 1,293 га (7.3);

- Торгового центра, площадью торгового зала - 450 м2 (9.1);

- Магазина, площадью торгового зала - 100 м2 (9.2);

- Кафе на 220 посадочных мест (10.1);

- Предприятия бытового обслуживания на 42 рабочих мест (11.1);

- Отделения связи  и отделения сберегательного банка на 2 окна (14.1).

- Строительство комплексного предприятия коммунально-бытового обслуживания с прачечной на 83,8 кг белья в смену, химчисткой на 33,5 кг вещей в смену, баней на 10 мест (12.1).

- Гостиница на 50 мест (15.1).

Строительство на Площадке №2:

- Магазина, площадью торгового зала - 100 м2 (9.2).

#### 3.3.2.3. Развитие зоны производственного использования

Производственные и коммунально-складские зоны предназначены для застройки производственными, коммунальными и складскими объектами, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов.

Производственные и коммунально-складские зоны не планируется развивать в границах г.п. Мирный.

##### 3.3.2.3.1. Планируемые производственные и коммунально-складские

##### объекты

Новых производственных площадок и объектов производственных зон генеральным планом не планируется.

#### 3.3.2.4. Развитие зон инженерной инфраструктуры

Зона инженерного обеспечения предназначена для размещения объектов инженерного обеспечения территории, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов.

Проектом генерального плана городского поселения Мирный   предусматривается развитие жилой зоны, объектов соцкультбыта и, соответственно, развитие инженерного обеспечения проектируемых объектов по каждому виду инженерного оборудования.

Во всей вновь проектируемой жилой застройке и зданиях соцкультбыта предусмотрено полное инженерное благоустройство, включающее в себя:

1.Водоснабжение;

2.Водоотведение;

3.Теплоснабжение;

4.Газоснабжение;

5. Электроснабжение;

6. Связь.

##### 3.3.2.4.1. Планируемые объекты инженерной инфраструктуры

###### 3.3.2.4.1.1. Водоснабжение

Согласно СТП муниципального района Красноярский для бесперебойного водоснабжения населения водой соответствующего качества, отвечающего требованиям СанПиН 2.1.4. 1071-01 «Питьевая вода», необходимо выполнение ряда мероприятий, а именно:

- ввиду увеличения населения согласно Генеральному плану необходимо реконструкция и расширение существующего водозабора, расположенного к северу от п.г.т. Мирный на территории г.п. Мирный, с увеличением до требуемой производительности  на 400м3/сут,

- реконструкция и строительство существующих водопроводных сетей с сооружениями на них;

Согласно проекту Генерального плана:

- строительство водоводов и уличных сетей для площадок нового строительства;

-  установка для всех потребителей приборов учёта расхода воды.

Согласно проекту Генерального плана всё новое строительство обеспечивается централизованным водоснабжением для чего необходимо выполнить всё выше перечисленное.

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Расход на наружное пожаротушение (1 пожар) принят 10 л/сек в течение 3 часов, что составляет 108 м3/сут.

Новое строительство в районе существующей застройки подключается к существующей системе водоснабжения на условиях владельца сетей.

Уличные сети водопровода выполняются из полиэтиленовых труб, колодцы – из современных конструкций.

Водопотребление и водоотведение новой застройки посчитано отдельно по площадкам и очередям строительства.

Таблица 24

Расходы воды на новое строительство

| №п.п | Площадки застройки | Кол-во людей чел. | Водопотребление | Протяженность сетей h км | Водоотведение м3/сут | Протяженность сетей h км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоз. Питьевое max | Пожаротуш. м3/сут | Полив м3/сут |  |  |  |
|  |  |  | м3/сут | м3/час |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  | 10л/с 1пож 3 ч |  |  |  |  |
|  | п.г.т. Мирный. Уплотнение существующей застройки |
| 1.1 | 2 5 эт. ж. д. 120 кв. | 276 | 66,24 | 12,56 | 108 | 19,32 |  | 66,24 |  |
| 1.2 | 5 эт. ж. д. 60 кв. | 138 | 33,12 | 6,28 | 108 | 9,62 |  | 33,12 |  |
| 1.3 | 2 5 эт. ж. д. 120 кв. | 276 | 66,24 | 12,56 | 108 | 19,32 |  | 66,24 |  |
| 1.4 | по ул. Рабочей 7 инд. ж. д. | 21 | 5,46 | 1,33 | 108 | 1,47 |  | 5,46 |  |
| 1.5 | Коммунистической 7 инд. ж. д. | 21 | 5,46 | 1,33 | 108 | 1,47 |  | 5,46 |  |
| 1.6 | по ул. Морозова 24 инд. ж. д. | 72 | 17,28 | 4,21 | 108 | 5,04 |  | 17,28 |  |
| 1.7 | по ул. Раздольной 3 инд. ж. д. | 9 | 2,16 | 0,53 | 108 | 0,63 |  | 2,16 |  |
|  | На свободных территориях |
| 1.8 | Площадка №1 23 инд. ж. д. | 69 | 16,56 | 4,04 | 108 | 4,83 | 1,905 | 16,56 | К-2,055 |
| 1.9 | Культурно развлекат. центр с бассейном 250 м2 |  | 11,00 подпит х-быт 12,00 | запол. 16,00 х-быт 7,00 |  |  |  | техн. м3 11,0 х-быт 12,0 |  |
| 1.10 | Площадка №2 19 инд.ж. д. | 57 | 13,68 | 3,33 | 108 | 3,99 | 1,045 | 13,68 |  |
|  | За границей населённого пункта |  |  |
| 1.11 | Площадка №3 - 27 инд.ж. д. | 81 | 19,44 | 4,74 | 108 | 5,67 | 0,922 | 19,44 | К-1,184 |
| 1.12 | Внутриплощадочные сети |  |  |  |  |  | 3,719 |  | К-2,261 НК-0,785 |
|  | Итого по .с.п. |  | 398,00 | 6,781 | 218,64 | К-5,501 НК-0,785 |
|  | Т.Э.П. |  | 0,398 тыс. м3/сут | 6,781 | 0,219тыс. м3/сут | К-5,501 НК-0,785 |

###### 3.3.2.4.1.2. Водоотведение

Согласно СТП муниципального района 	Красноярский для улучшения условий жизни населения и для улучшения экологической обстановки для существующей и новой застройки необходимо выполнить ряд мероприятий, а именно:

- в связи с увеличением населения необходимо выполнить реконструкцию существующих канализационных очистных сооружений, расположенных к югу от п.г.т. Мирный на территории с.п. Светлое Поле, увеличив производительность на 250 м3/сут с учётом нового строительства согласно проекту Генерального плана;

- осуществить реконструкцию напорного коллектора, расположенного по ул. Пионерской, L=0,900 м и существующих уличных сетей.

Согласно проекту Генерального плана для нового строительства необходимо предусмотреть проектирование и строительство сетей канализации и сооружений на них.

Сети канализации выполнять из полиэтиленовых труб, сооружения на них из современных конструкций.

Для новой площадки N2 предусматривается строительство установок биологической очистки сточных вод.

Как вариант предлагается строительство водонепроницаемых выгребов  с последующим вывозом стоков спецавтотранспортом на КОС.

Расходы сточных вод по каждой площадке, приведены в разделе «Водоснабжение».

Дождевая канализация

Отвод дождевых и талых вод с вновь проектируемых территорий осуществляется с учётом существующей застройки по открытым и закрытым водостокам в пониженные по рельефу места.

На стадии «проект планировки» и последующих рабочих стадиях определяются места сбора поверхностных вод, их очистка и места сброса в водные объекты (овраги, тальвеги, реки, озёра и др.) согласно условиям «Роспотребнадзора».

Мероприятия по организации в границах поселения водоснабжения и водоотведения населения, представлены в таблице 25.

Таблица 25

Объекты капитального строительства

| №по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № площадки) | ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА (проектная) | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | МЕРОПРИЯТИЕ (треб. кап. ремонт или реконструкция, строительство) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, городского поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Водозабор п.г.т. Мирный | к северу от п.г.т.Мирный, за границей | Увеличить производительность на 400 м3/сут. | В зоне инженерной инфраструктуры | Реконструкция | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода п.г.т. Мирный | по улицам Нефтяников, Нагорная, Специалистов, Солнечная, Рабочая, Раздольная, П. Морозова | L= 3,719 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода п.г.т. Мирный | Площадка N 1 | L= 1,905 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода п.г.т. Мирный | Площадка N 2 | L= 1,045 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода п.г.т. Мирный | Площадка N 3 | L= 0,922 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | КОС п.г.т. Мирный | К югу за границей п.г.т. Мирный, на тер. с.п. Светлое поле | Увеличить производительность на 250 м3/сут. | В зоне инженерной инфраструктуры | Реконструкция | Сельского поселения |
|  | Сети канализации п.г.т. Мирный | по ул. Солнечная, Рабочая, П. Морозова | К-L= 2,261км КН-L= 0,785 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети канализации п.г.т. Мирный | Площадка N 1 | К-L= 2,055 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети канализации п.г.т. Мирный | Площадка N 3 | К-L=1,184 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | КНС п.г.т. Мирный | На ул. П. Морозова | Производительность 60 м3/сут. | В жилой зоне | Строительство | Сельского поселения |
|  | КНС п.г.т. Мирный | На ул. Пионерская | Увеличить производительность на 60 м3/сут | В жилой зоне | Реконструкция | Сельского поселения |

###### 3.3.2.4.1.3. Теплоснабжение

Согласно проекту генерального плана, всё новое строительство теплом будет обеспечиваться от проектируемых теплоисточников.

Для культбыта – отопительные модули, встроенные или пристроенные котельные, с автоматизированным оборудованием, с высоким КПД для нужд отопления и горячего водоснабжения.

В целях экономии тепловой энергии и, как следствие, экономии расхода газа, в проектируемых зданиях культбыта, применять автоматизированные системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. В автоматизированных тепловых пунктах устанавливать устройства попогодного регулирования.

Тепловые сети от отопительных модулей до потребителей, выполнять в подземном или надземном варианте, с применением труб в современной теплоизоляции.

Весь жилой индивидуальный фонд обеспечивается теплом от собственных теплоисточников - это котлы различной модификации, для нужд отопления и горячего водоснабжения.

Ориентировочные расходы тепла по соцкультбыту, на вновь проектируемые объекты, приведены отдельно по площадкам и очередям строительства.

Таблица 26

Расход тепла для проектируемых объектов соцкультбыта

| N п.п. | Наименование | Мощность | Расход тепла Ккал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | п.г.т. Мирный |
| 1.1 | Реконструкция ДК «Нефтяник» |  | 20 000 |
|  | Площадка №1 |
| 1.2 | Культ.-развлекательный компл. с бассейном, зрит.залом, с библиотекой на 5,5 тыс. ед. хранения | 250 м2 480 мест | 865 400 |
| 1.3 | Торговый центр | 450 м2 | 117 000 |
| 1.4 | Кафе | 220 мест | 1 672 000 |
| 1.5 | Предприятие бытового обслуживания | 42 раб. мест | 260 000 |
| 1.6 | Отделение связи и филиал сбербанка на 2 окна |  | 15 000 |
| 1.7 | Комплексное предприятие коммунально - бытового обслужив. с прачечной, химчисткой, баней | 83,8 кг белья 33,5 кг 10 мест, | 76 000 |
| 1.8 | Гостиница | 50 мест | 450 000 |
|  | Площадка №2 |
|  | Магазин общей торговой площадью | 100 м2 | 18 000 |

###### 3.3.2.4.1.4. Газоснабжение

Согласно “Схемы территориального планирования муниципального района Красноярский Самарской области” предусмотрена замена оборудования ГРП-9 на ГРУ в пос.Мирный.

Централизованным газоснабжением сетевым газом всё новое строительство, обеспечивается от существующей системы газоснабжения, для чего необходимо:

- проложить газопроводы высокого и низкого давления.

- построить газорегуляторные пункты (ШГРП).

Новая застройка, расположенная в непосредственной близости от существующих сетей газоснабжения, может быть подключена к ним, на условиях владельца сетей.

Прокладка вновь проектируемых газопроводов выполнять либо из полиэтиленовых труб в земле, либо из стальных труб – на опорах.

Расход газа на новое строительство посчитан, отдельно для каждой площадки и по каждой очереди строительства.

Таблица  27

Расходы газа (новое строительство)

| N по ГП | Площадки | Кол-во жил. дом. | Расход газа м3/час | Протяжённость сетей км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На хозбыт. жил. дом | в кач-ве топлива для жил. дом. | На соцкульт-быт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | П.г.т.Мирный |
| 1.1 | Реконструкция ДК «Нефтяник» |  |  |  | 3,14 |  |
| 1.2 | Уплотнение существ. застройки | 120 кв | 27,46 | 278,46 |  |  |
| 1.3 | Уплотнение существ. застройки | 60 кв | 15,23 | 139,23 |  |  |
| 1.4 | Уплотнение существ. застройки | 120 кв | 27,46 | 278,46 |  |  |
| 1.5 | Уплотнение существ. застройки | 7 | 3,24 | 16,24 |  |  |
| 1.6 | Уплотнение существ. застройки | 7 | 3,24 | 16,24 |  |  |
| 1.7 | Уплотнение существ. застройки | 24 | 8,1 | 55,69 |  |  |
| 1.8 | Уплотнение существ. застройки | 3 | 1,8 | 6,96 |  |  |
|  | Площадка №1 |
| 1.9 | Культ.-развлекательный компл. с бассейном, зрит.залом, с библиотекой на 5,5 тыс. ед. хранения |  |  |  | 135,75 |  |
| 1.10 | Торговый центр |  |  |  | 18,35 |  |
| 1.11 | Кафе |  |  |  | 262,27 |  |
| 1.12 | Предприятие бытового обслуживания |  |  |  | 40,78 |  |
| 1.13 | Отделение связи и филиал сбербанка на 2 окна |  |  |  | 2,35 |  |
| 1.14 | Комплексное предприятие коммунально - бытового обслужив. с прачечной, химчисткой, баней |  |  |  | 11,92 |  |
| 1.15 | Гостиница |  |  |  | 70,59 |  |
| 1.16 | Площадка №1 | 23 | 7,76 | 53,37 |  |  |
|  | Площадка №2 |
| 1.17 | Магазин общей торговой площадью |  |  |  | 2,82 |  |
|  | Площадка №2 | 19 | 6,65 | 44,09 |  | Г1-5,542 |
|  | Площадка №3 |
|  | Площадка №3 | 27 | 8,78 | 62,65 |  |  |

###### 3.3.2.4.1.5. Электроснабжение

Исходными данными для разработки электроснабжения вновь проектируемой застройки территорий городского поселения Мирный  является генеральный план с нанесением зон с концентрированными нагрузками.

Потребителями электроэнергии проектируемой застройки являются:

1-2 этажная усадебная застройка – III категории надежности электроснабжения,

общественные здания – II-III категории, предприятия торговли - III категории, коммунальные предприятия – II категории,

и наружное освещение.

Расчет электрических нагрузок выполнен согласно «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РД З4.20.185-94 с изменениями и дополнениями и согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г.   Расчеты нагрузок сведены в таблицы.

Строительство включает в себя площадки N1, N2, N3 и площадки в существующей застройке.

Ожидаемая проектная мощность  - 907 кВТ.

Количество проектируемых подстанций  - 7шт.

Длина проектируемых ВЛ-6кВ  - 2980 м.

Таблица 28

Таблица расчета мощности

| № п/п | Наименование нагрузок | Присоединенная мощность квт | Коэффициент одновременности и участия в максимум | Максимальная мощность квт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Уплотнение существующей застройки по ул.Нефтяников |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=120 0,82 98,4 |  | Питание от существующих сетей | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |

Таблица 29

| № п/п | Наименование нагрузок | Присоединенная мощность квт | Коэффициент одновременности и участия в максимум | Максимальная мощность квт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Уплотнение существующей застройки между ул.Нефтяников и ул. Шоссейной |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=120 0,82 98,4 |  | 98,4 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение. | 2 | 1 | 2 |  |
| 3 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 100,5 |  |
| 4 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,96 |  |  |
| 5 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 109 |  |
| 6 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х160кВА-1шт |  |
| 7 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,68 |  |  |

Таблица 30

| № п/п | Наименование нагрузок | Присоединенная мощность квт | Коэффициент одновременности и участия в максимум | Максимальная мощность квт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Уплотнение существующей застройки по ул.Рабочей и ул. Коммунистической, ул.Раздольной |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=17 1,7 29 |  | 29 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение. | 2 | 1 | 2 |  |
| 3 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 31 |  |
| 4 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,96 |  |  |
| 5 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 32 |  |
| 6 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х100кВА-1шт |  |
| 7 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,32 |  |  |
| 8 | Длина ВЛ-6кВ | 1030М |  |  |  |

Таблица 31

| № п/п | Наименование нагрузок | Присоединенная мощность квт | Коэффициент одновременности и участия в максимум. | Максимальная мощность квт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Площадка N1 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=23 1.4 32.2 | 0,9 | 29 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 5 | 1 | 5 |  |
| 3 | КРЦ на 480м | 290 | 1 | 290 |  |
| 4 | Торговый центр 450м2 | 103,5 | 0,5 | 52 |  |
| 5 | Магазин 100м2 | 23 | 0,5 | 11,5 |  |
| 6 | Кафе на 220м | 229 | 0,6 | 137 |  |
| 7 | КБО на42р.м | 50 | 0,4 | 20 |  |
| 8 | Отделение связи на 2ок. | 6 | 0,8 | 4,8 |  |
| 9 | КБО с прачеч.,химч.,баней | 60 | 0,4 | 24 |  |
| 10 | Гостиница | 23 | 0,5 | 11,5 |  |
| 11 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 582 |  |
| 12 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 13 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 628 |  |
| 14 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х160кВА-1шт 1х250кВА-1шт 2х400кВА-1шт |  |
| 15 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,52 |  |  |
| 16 | Длина ВЛ-6кВ | 900М |  |  |  |

Таблица 32

| № п/п | Наименование нагрузок | Присоединенная мощность квт | Коэффициент одновременности и участия в максимум. | Максимальная мощность квт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Площадка N2 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=19 1,6 30,4 | 1 | 30,4 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 1 | 1 | 1 |  |
| 3 | Магазин | 23 | 0,8 | 18,4 |  |
| 4 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 49,8 |  |
| 5 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 6 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 53,5 |  |
| 7 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х100кВА-1шт. |  |
| 8 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,53 |  |  |
| 9 | Длина ВЛ-6кВ | 1000М |  |  |  |

Таблица 33

| № п/п | Наименование нагрузок | Присоединенная мощность квт | Коэффициент одновременности и участия в максимум | Максимальная мощность квт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Площадка N3 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=27 1,4 37,8 | 1 | 37,8 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение. | 2 | 1 | 2 |  |
| 3 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 39,8 |  |
| 4 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,96 |  |  |
| 5 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 41,5 |  |
| 6 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х100кВА-1шт |  |
| 7 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,42 |  |  |
| 8 | Длина ВЛ-6кВ | 50М |  |  |  |

###### 3.3.2.4.1.6. Электросвязь

Исходными данными для разработки телефонизации вновь проектируемой застройки территорий городского поселения Мирный, является генеральный план с красными линиями застройки микрорайонов с нанесением зон с концентрированными нагрузками.

Расчетный срок строительства включает в себя площадки №1, №2, №3  и площадки в существующей застройке.

Ожидаемое количество телефонов  в пгт. Мирный - 445 номеров. Исходя из этого, проектом телефонизации предусматривается расширение существующей АТС, расположенной по ул. Комсомольской, 2.

Телефонизация проектируемых площадок выполнена с установкой шкафа и  кабельных ящиков.  Кабель прокладывается в земле и по опорам.

Таблица 34

| № п/п | Вид застройки | Кол-во номеров |
| --- | --- | --- |
| Уплотнение существующей застройки |
| 1 | Многоэтажная застройка 300 квартир | 300 |
| 2 | Усадебная застройка - 41 дом | 41 |
| Площадка №1 |
| 1 | Усадебная застройка - 23 дома | 23 |
| 2 | Культурно-спортивный универсальный центр на 480 мест с библиотекой и бассейном | 4 |
| 3 | Кафе на 220 мест | 1 |
| 4 | Торговый центр | 3 |
| 5 | Магазин | 1 |
| 6 | КБО на 42 р. места | 1 |
| 7 | Отделение связи и отделение сбербанка | 10 |
| 8 | Комплексное предприятие КБО с прачечной, химчисткой и баней на 10 мест | 3 |
| 9 | Гостиница на 50 мест | 1 |
| Площадка №2 |
| 1 | Усадебная застройка- 19 домов | 19 |
| 2 | Магазин | 1 |
| Площадка №3 |
| 1 | Усадебная застройка - 27 домов | 27 |
| Итого: | 445 |

Кабель связи – 4,8 км (по ул. Нагорной, ул. Нефтяников, ул. Энтузиастов, ул. Солнечная).  Шкаф  ШР-600 - 1шт. (Площадка №1, ул. Солнечная). Ящик  ЯКГ - 3 шт. (Площадка №2 по ул. Нефтяников, Площадка №3 по ул. Солнечной).

#### 3.3.2.5. Развитие зоны транспортной инфраструктуры

В генеральном плане разработана схема развития транспортной инфраструктуры  городского поселения Мирный с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Основные направления развития транспортной инфраструктуры в проекте предусматривают:

- реконструкцию и благоустройство существующих улиц и дорог в застроенной части населенных пунктов;

- строительство новых улиц;

- строительство объектов обслуживания автотранспорта;

- реконструкцию и строительство искусственных дорожных сооружений;

- строительство объектов для постоянного и временного хранения автотранспорта;

- подключение территории новой жилой застройки к существующему общественному транспорту.

##### 3.3.2.5.1. Планируемые объекты транспортной инфраструктуры

###### 3.3.2.5.1.1. Улично-дорожная сеть

В границах населенных пунктов принята следующая градостроительная классификация улиц и дорог.

пгт. Мирный

Таблица 35

Классификация улично-дорожной сети

| № п/п | Категория улиц | Назначение | Наименование улиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселковая дорога | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети | улица Шоссейная, часть ул. Первомайской |
| 2 | Главные улицы | Связь жилых территорий с общественным центром | улица З. Космодемьянской, Первомайская, Комсомольская, Нагорная, ул. Солнечная |
| 3 | Улицы в жилой застройке |  |  |
| 3.1 | Основные | Связь внутри жилых территорий и с главными улицами | Улицы: Нефтяников, П. Морозова, Пионерская, Куйбышева, Песочная, Строителей, Полевая, Специалистов, Новая, Раздольная, часть ул. Нагорной, Ул.1-6 |
| 3.2 | Второстепенные | Связь между основными жилыми улицами | Улицы: Пушкина, Маяковского, Коммунистическая, Октябрьская, Лесная, Энтузиастов, Рабочая, часть ул. Раздольная, ул.7-11 |
| 4 | Проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала |  |
| 5 | Хозяйственный проезд | Проезд к приусадебным участкам |  |

В настоящее время протяженность автомобильных дорог городского поселения Мирный составляет 12 км.

Генеральным планом предусматривается развитие улично-дорожной сети п.г.п. Мирный:

Строительство улиц в существующей застройке:

- продолжение ул. Нефтяников - 0,682 км;

- ул. Строителей - 0,575 км;

- продолжение ул. Строителей - 0,170 км;

- ул. П. Морозова - 0,827 км;

- продолжение ул. П. Морозова - 0,390 км;

- ул. Полевая – 0,800 км;

- продолжение ул. З. Космодемьянской – 0,423 км;

- ул. Маяковского – 0,258 км;

- ул. Пушкина – 0,42 км;

- ул. Лесная – 0,142 км;

- ул. Новая – 0,290 км;

- ул. Специалистов – 0,275 км;

- ул. Раздольная – 0,663 км;

- ул. Рабочая – 0,198 км;

- ул. Энтузиастов – 0,433 км.

Всего: 6,546 км.

Строительство улиц на Площадке №1:

- продолжение ул. Солнечной - 0,919 км;

- ул. №1 – 0,148 км;

- ул. №4 - 0,146 км;

- ул. №5 – 0,198 км;

- ул. №6 – 0,363 км;

- ул. №7 – 0,487 км;

- ул. №8 – 0,255 км.

Всего: 2,516 км.

Строительство улиц на Площадке №2:

- продолжение ул. Нефтяников - 0,707 км;

- ул. №11 – 1,280 км.

Всего: 1,987 км.

Строительство улиц на Площадке №3:

- ул. №2 - 0,249 км,

- ул. №3 - 0,386 км.

Всего: 0,635 км.

Итого общая протяженность планируемых новых улиц в г.п. Мирный составит  - 11,684 км.

Плотность улично-дорожной сети в проектируемых  границах населенного пункта составит 6,1 км/км2.

Основные расчетные параметры уличной сети принять в соответствии с «Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области», для проектирования поперечных профилей улиц на стадии проекта планировки.

В местах примыкания улиц к автодороге необходимо предусматривать мероприятия по безопасности дорожного движения.

###### 3.3.2.5.1.2. Искусственные дорожные сооружения

Строительство транспортных сооружений необходимо для организации движения транспорта на магистральных улицах и выходах на внешние автомобильные дороги, для обеспечения безопасности и повышения скорости передвижения.

Генеральным планом предусматривается реконструкция моста в п.г.т. Мирный, расположенного при въезде в поселок по ул. Шоссейной, ориентировочно длиной 50 м, шириной 8 м.

###### 3.3.2.5.1.3. Сооружения и предприятия для хранения и технического обслуживания транспортных средств

Для определения расчетного парка автомобилей принят уровень автомобилизации в соответствии с пунктом «Нормативов градостроительного проектирования Самарской области» - 250 автомобилей на 1000 жителей на 1000 жителей.

Расчетный парк автомобилей в городском поселении Мирный (на 8377 чел.) составит 2094 автомобиля.

Необходимое количество машино - мест на стоянках постоянного хранения автомобилей, из расчета 90% обеспеченности расчетного парка автомобилей, составит 1885 машино – мест.

В связи с преобладающей застройкой индивидуальными и блокированными двухквартирными жилыми домами с приусадебными участками, хранение личного автотранспорта следует предусматривать в пределах отведенных приусадебных участков.

Вместимость и площадь участков для стоянок временного хранения автомобилей, размещаемых в общественно-деловых и рекреационных зонах, уточняются на дальнейших стадиях проектирования.

Для обслуживания расчетного парка автомобилей необходимы объекты технического обслуживания.

АЗС, из расчета 1 топливо-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей, на 2 колонки.

СТО, из расчета 1 пост на 200 легковых автомобилей, на 10 постов.

В настоящее время АЗС и СТО расположены на территории с.п. Светлое Поле.

#### 3.3.2.6. Развитие зоны рекреационного назначения

Одним из вопросов местного значения поселения является создание условий для массового отдыха жителей городского поселения Мирный, с этой целью генеральным планом предусмотрено развитие рекреационной зоны.

В её состав входят земельные участки занятые озеленёнными территориями общего пользования (скверы, парки, бульвары), а также существующие лесные массивы, примыкающие к территории населённого пункта, и участки, используемые для массового кратковременного и долговременного отдыха граждан.

Расчётная площадь объектов озеленения общего пользования (из расчёта 12 кв. м на 1 человека для сельских поселений) составляет:

Всего по городскому поселению Мирный – 10,05 га, в том числе:

Генеральным планом предусматривается:

п.г.т.  Мирный

- Строительство парка по ул. Нагорной, площадью - 0,557  га (17.1);

- Строительство сквера по ул. Солнечной, площадью - 0,320 га (17.2);

- Строительство сквера на Площадке №1, площадью - 0,281 га (17.3);

- Строительство аллеи по ул. Шоссейной, площадью - 2,19 га (17.4);

- Строительство плоскостных спортивных сооружений на территории школы по ул. Пионерской, площадью - 0,245 га (7.2);

- Строительство стадиона и плоскостных спортивных сооружений, площадью – 1,292 га на Площадке №1 (7.3);

- Благоустройство рекреационной зоны, расположенной к северу от п.г.т. Мирный.

Итого: 5,261 га.

#### 3.3.2.7. Развитие зоны сельскохозяйственного использования

Развитие зон сельскохозяйственного использования на территории г.п. Мирный генеральным планом не предусматривается.

#### 3.3.2.8. Развитие зоны специального назначения

На территории городского поселения Мирный не планируются объекты по обращению с отходами и сельские кладбища.

Вывоз ТБО осуществляется на полигон ТБО в районе п. Водино.

В границах городского поселения Мирный - скотомогильников нет.

Кладбища

На территории поселка Мирный кладбище закрыто. Захоронения производят на территории с.п. Светлое Поле.

## 3.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Осуществление градостроительной деятельности в рамках реализации «Проекта генерального плана городского поселения Мирный муниципального района Красноярский» не должно противоречить основным принципам экологической безопасности, которыми согласно Закону Самарской области от 6 апреля 2009 г. №46-ГД «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области»  являются:

- приоритет безопасности для жизни и здоровья граждан и населения в целом, сохранение общечеловеческих ценностей;

- презумпция потенциальной экологической опасности любой намечаемой хозяйственной деятельности;

- воздействие на окружающую среду для отдельных территорий и области в целом с учетом конкретной экологической ситуации;

- соблюдение требований законодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользования, неотвратимость ответственности за экологические правонарушения и компенсация причиненного ущерба гражданам, обществу, окружающей природной среде за счет виновного в строгом соответствии с законом;

- соблюдение гласности во всех сферах деятельности, способной создать угрозу экологической безопасности;

- гарантированность государственного контроля за санитарно-гигиеническим и эпидемиологическим благополучием территории области и состоянием окружающей среды.

Целью осуществления мероприятий по охране окружающей среды, по предотвращению и (или) снижению воздействия на окружающую среду является улучшение (оздоровление) среды жизнедеятельности в границах проектирования.

Улучшение качества атмосферного воздуха обеспечивается за счет:

- Сокращения выбросов от автотранспорта за счет жесткого контроля систем ДВС автомобилей, дорожной и сельскохозяйственной техники.

- Перевода автомобильного парка на использование экологичных видов топлива (неэтилированный бензин, газ);

- Строительства обводных магистральных автодорог;

- Реконструкции действующего и установка нового пыле-газоочистного оборудования на организованных стационарных источниках выброса.

- Организации, благоустройства и озеленения санитарно-защитных зон промышленных и сельскохозяйственных предприятий (в том числе проектируемых);

- Организации санитарно-защитного озеленения вдоль автодорог,

- Введения модульных котельных, работающих на газовом топливе.

- Сокращения выбросов в атмосферу от неорганизованных источников.

Охрана подземных и поверхностных вод, охрана и оздоровление земель обеспечиваются за счет:

- Организации канализования неканализованной существующей жилой застройки и вновь строящегося жилья с использованием  индивидуальных установок биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод.

- Реконструкции действующих и строительства новых сетей канализации и насосных станций с применением безопасных методов обеззараживания воды (ультрафиолетовое облучение, озонирование).

- Запрещения сброса сточных вод и жидких отходов в поглощающие горизонты, имеющие гидравлическую связь с горизонтами, используемыми для водоснабжения;

- Устройства защитной гидроизоляции сооружений, являющихся потенциальными источниками загрязнения подземных вод;

- Организации регулярных режимных наблюдений за условиями залегания, уровнем и качеством подземных вод на участках существующего и потенциального загрязнения, связанного со строительством проектируемого объекта;

- Внедрения на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях экологически безопасных, ресурсосберегающих технологий, малоотходных и безотходных производств.

- Организации строительства отводящих сооружений и дамб обвалования для отвода поверхностного стока, дренажей - для понижения уровня грунтовых вод;

- Экологически безопасного размещения,  захоронения, утилизации и обезвреживания отходов производства и потребления.

- Засыпки отрицательных форм рельефа с покрытием поверхности потенциально плодородным и почвенным слоем;

- Выполнения инженерной защити территории от затопления и подтопления (в соответствии с требованиями СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территории от затопления и подтопления").

- Развития системы использования вторичных ресурсов.

- Совершенствования системы управления движением твердых бытовых отходов путем внедрения их разделительного сбора и сортировки.

- Санитарной очистки и защиты земель, рекультивации загрязненного почвенного слоя в районах застройки и на территориях промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

- Проектом предусматривается снятие плодородного слоя почвы толщиной 150-200 мм. Места и условия временного хранения (при отсутствии сверхнормативного загрязнения), а также порядок использования снятого плодородного слоя определяются органами, предоставляющими в пользование земельные участки.

Защита от неблагоприятного акустического воздействия транспортных потоков обеспечивается за счет:

- Усиления звукоизолирующих качеств окон жилых домов, прилегающих к крупным автомагистралям;

- Использования шумогасящих дорожных покрытий при строительстве и реконструкции автодорог;

- Установки шумозащитных экранов в сочетании с защитным озеленением при строительстве на участках, прилегающих к крупным автомагистралям. В качестве экранов могут использоваться искусственные элементы рельефа (подпорные стенки, земляные насыпи, выемки);

- Установки и организации территориальных разрывов между источником шума и жилой застройкой при новом строительстве.

Повышение качества водоснабжения населения обеспечивается за счет:

- Благоустройства территорий водозаборов.

- Реконструкции старых и строительства новых водоводов и насосных станций.

- Строгого соблюдения режима использования 2-го и 3-го поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения.

- Оборудования насосных станций современными системами водоподготовки.

- Правильной эксплуатации и поддержания надлежащего технического состояния водопроводных сооружений и сетей.

- Тампонажа бездействующих водозаборных скважин;

Развитие системы озеленения обеспечивается за счет:

- Озеленения санитарно-защитных зон промышленных/сельскохозяйственных  предприятий/объектов.

- Озеленения территорий жилой застройки.

- Озеленения и благоустройства берегов водоемов.

- Обустройства зеленых зон и пляжей на водоемах.

- Создания лесопарков.

- Обустройства и озеленения газонов.

- Рекультивации отработанных карьеров для использования восстановленных территорий в рекреационных целях.

- Восстановления, защиты и охраны лесов.

Формирование экологической культуры как нормы общественного сознания обеспечивается за счет:

1. Использования средств массовой информации и  сочетания лекционной, экспериментальной учебной, а также внешкольной деятельности преподавателей общеобразовательных учреждений и специалистов соответствующего профиля, для формирования у населения знаний по  общей экологии, экологическому праву, рациональному природопользованию, безопасности жизнедеятельности.

2. Развития экотуризма.

3. Развития системы общественного экологического мониторинга.

4. Проведения общественных мероприятий по расчистке леса, родников, берегов водоемов и т.п.

5. Организации управляемой рекреации и системы рекреационного сервиса (выделение площадок для установки палаточных городков, разведения костров, пунктов продажи дров, питьевой воды и др.).

Успешное решение экологических проблем предполагает преемственность и последовательность действий по реализации природоохранных мероприятий, получение максимальной экологической эффективности, кооперирование всех ресурсов на достижении общих целей, создание условий для участия инвесторов в экологических проектах, стимулирование хозяйствующих субъектов г.п. Мирный на природоохранную деятельность.

## 3.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МИРНЫЙ

Пожарная безопасность территорий сельских и городских поселений обеспечивается комплексом мероприятий, предусмотренных генеральным планом, в соответствии со статьёй 14 ФЗ №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и ФЗ №123 «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности»:

1. Функциональным зонированием территории – группировкой объектов по функциональному назначению с учётом пожарно-технических характеристик.

2. Организацией улично-дорожной сети, обеспечивающей доступ к объектам по основным магистралям устойчивого функционирования.

3. Планированием мероприятий пожарного водоснабжения:

- устройство пожарных гидрантов на водопроводной сети при разработке водоснабжения населённых пунктов,

- реконструкция существующих сетей водопровода,

- строительство новых водоводов и уличных сетей на площадках новой застройки,

- установка пожарных гидрантов на водопроводной сети проектируемой застройки, ящиков с песком и пунктов с пожарным инвентарем у общественных зданий.

4. Дислокацией подразделения пожарной охраны на территории городского поселения и обеспечением подразделения пожарной охраны зданием пожарного депо (городское поселение Мирный обслуживается подразделением пожарной охраны ООО «РН Пожарная безопасность», расположенным в п.г.т. Мирный, ул.З.Космодемьянской, 7. Время прибытия первого подразделения к месту вызова соответствует требованиям пункта 1 статьи 76 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. - 20 минутам в сельских и городских поселениях).

5. Планированием мероприятий по санитарной очистке территории поселения, в целях предотвращения возгорания отходов.

6. Планированием мероприятий электросвязи для обеспечения связи с ближайшим подразделением пожарной охраны или центральным пунктом пожарной связи населенных пунктов.

7. Планированием застройки с учётом противопожарных расстояний до лесных массивов – в сельских и городских поселениях с одно-, двухэтажной застройкой не менее 15 метров.

В проекте предусматривается установка пожарных гидрантов на водопроводной сети проектируемой застройки, ящиков с песком и пунктов с пожарным инвентарем у общественных зданий.

## 3.6. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Инженерная подготовка территории включает в себя комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территории для градостроительного использования и обеспечению оптимальных санитарно-гигиенических условий.

Решения, направленные на уменьшение вероятности возникновения затоплений (подтоплений) территорий, а также на снижение их последствий

Для защиты территорий населенных пунктов, входящих в состав г.п. Мирный необходимо предусмотреть комплекс инженерной защиты застраиваемой территории от затопления паводковыми водами.

Инженерная подготовка территории включает в себя комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территории для градостроительного использования и обеспечению оптимальных санитарно-гигиенических условий. Одним из главных мероприятий является подготовка территории к застройке. Территория требует защиты от прорыва напорного фронта Жигулевского гидроузла и затопления паводковыми водами реки Волга.

Существует несколько способов защиты территории:

- Обвалование – устройство дамбы обвалования;

- Повышение отметок поверхности территории – подсыпка или намыв до отметки, исключающей затопление с минимальными уклонами для обеспечения отвода атмосферных вод;

- Понижение паводочного расхода – регулирование стока реки, устройство разгрузочного русла, обводного канала.

Повышение отметок поверхности земли

Поверхность территории надлежит повышать:

для освоения под застройку затопленных, временно затапливаемых и подтопленных территорий;

для использования земель под сельскохозяйственное производство;

для благоустройства прибрежной полосы водохранилищ и других водных объектов.

Варианты искусственного повышения поверхности территории необходимо выбирать на основе анализа следующих характеристик защищаемой территории: почвенно-геологических, зонально-климатических и антропогенных; функционально-планировочных, социальных, экологических и других, предъявляемых к территориям под застройку.

Проект вертикальной планировки территории с подсыпкой грунта следует разрабатывать с учетом плотности застройки территории, степени выполнения ранее предусмотренных планировочных работ, классов защищаемых сооружений, изменений гидрологического режима рек и водоемов, расположенных на защищаемой территории с учетом прогнозируемого подъема уровня грунтовых вод.

За расчетный уровень воды при проектировании искусственного повышения поверхности территории от затопления следует принимать отметку уровня воды в реке или водохранилище.

При защите территории от затопления подсыпкой отметку бровки берегового откоса территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного уровня воды в водном объекте с учетом расчетной высоты волны и ее наката. Отметки поверхности подсыпанной территории при защите от подтопления определяются величиной нормы осушения с учетом прогноза уровня грунтовых вод.

Проектирование берегового откоса отсыпанной территории следует осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 2.06.05-84 .

Отвод поверхностного стока с защищенной территории следует осуществлять в водоемы, водотоки. овраги, в общегородские канализационные или ливневые системы с учетом требований "Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами".

При осуществлении искусственного повышения поверхности территории необходимо обеспечивать условия естественного дренирования подземных вод. По тальвегам засыпаемых или замываемых оврагов и балок следует прокладывать дренажи, а постоянные водотоки заключать в коллекторы с сопутствующими дренами.

Необходимость осушения искусственных подсыпок определяется гидрогеологическими условиями прилегающей территории и фильтрационными свойствами грунтов основаниями подсыпки.

При засыпке временных водотоков, водоемов разгрузки подземных вод необходимо предусматривать устройство в основании подсыпки фильтрующего слоя или пластового дренажа.

При выборе технологии работ по искусственному повышению поверхности территории путем отсыпки грунта или намыва необходимо предусматривать перемещение грунтовых масс с незатапливаемых участков коренного берега или поймы на затапливаемые. При дефиците грунтов надлежит использовать полезные выемки при углублении русел рек для целей судоходства, расчистки и благоустройства стариц, протоков и других водоемов, расположенных на защищаемой территории либо вблизи ее.

Обвалование территории

Общую схему обвалования защищаемой территории на всем протяжении пониженных отметок естественной поверхности следует выбирать на основании технико-экономического сопоставления вариантов с учетом требований всероссийских и ведомственных нормативных документов и стандартов, утвержденных или согласованных Госстроем.

При защите затапливаемых территорий надлежит применять два вида обвалования: общее и по участкам.

Общее обвалование территории целесообразно применять при отсутствии на защищаемой территории водотоков или когда сток их может быть переброшен а водохранилище либо в реку по отводному каналу, трубопроводу или насосной станцией.

Обвалование по участкам следует применять для защиты территорий, пересекаемых большими реками, перекачка которых экономически нецелесообразна. либо для защиты отдельных участков территории с различной плотностью застройки.

При выборе вариантов конструкций дамб обвалования надлежит учитывать:

-топографические, инженерно-геологические, гидрогеологические, гидрологические, климатические условия района строительства;

-экономичность конструкций защитных сооружений;

-возможность пропуска воды в период половодья и летних паводков;

-плотность застройки территории и размеры зон отчуждения, требующих выноса строений из зон затопления;

-целесообразность применения местных строительных материалов, строительных машин и механизмов;

-сроки возведения сооружений;

-требования по охране окружающей природной среды;

-удобство эксплуатации;

-целесообразность утилизации дренажных вод для улучшения водоснабжения.

Превышение гребня дамб обвалования над расчетным уровнем воды водных объектов необходимо определять в зависимости от класса защитных сооружений.

Проекты инженерной зашиты по предотвращению затоплений, обусловленных созданием водохранилищ, магистральных каналов, систем осушения земельных массивов, необходимо увязывать с проектами строительства всего водохозяйственного комплекса.

К недостаткам дамбы следует отнести: отчуждение территории, изменение условий боковой приточности воды в реку с территории водосбора, изменение эстетичного вида ландшафта. Кроме того, большая протяженность дамбы увеличивает  возможность ее прорыва.

Выбор мероприятий по защите территории от затопления паводковыми водами связан с экономической оценкой работ и уточняется на дальнейших стадиях проектирования.

Экономическую целесообразность инженерной защиты определяют по методу сравнительной эффективности. Показателем сравнительной эффективности капитальных вложений является величина приведенных затрат. Из числа сравниваемых выбирается вариант с минимальными приведенными затратами.

Технико-экономические расчеты по выявлению оптимального варианта инженерной защиты в различных условиях природных зон страны следует выполнять с учетом:

-изменения окружающей среды (повышение отметок местности, обвалование территории, создание глубоких водоотводных каналов ведет к формированию нового искусственного ландшафта);

-изменений в почвенном, растительном покровах и животном мире (увеличение параметров естественного русла, спрямление русла реки ведет к уничтожению естественных условий обитания диких видов растений и животных);

-экономической оценки изменений природных условий и ресурсов прилегающих территорий  (обвалование территории «отрезает» часть водосборной площади реки, нарушая естественные гидрологические условия);

-последствий влияния водохранилища (при создании водохранилища происходит дополнительное затопление земель, а прилегающие к территории подтапливаются в результате подъема уровня грунтовых вод);

-компенсационных мероприятий, направленных на восстановление природных систем.

Изменения в природных условиях прилегающих территорий необходимо выявлять с учетом экологической, технологической и экономической оценок.

Экологическую оценку следует выполнять с учетом изменений уровней грунтовых вод, уровней воды в реке, условий затопления земель во время половодий и т.п.

Технологическая оценка должна предусматривать рассмотрение изменений с позиций современных и перспективных требований различных отраслей хозяйств, производств и видов деятельности человека (сельского, рыбного охотничьего хозяйств, рекреации и т.д.).

Экономическая оценка должна включать в себя ущерб от снижения (или эффект от повышения) биологической продуктивности сельскохозяйственных угодий, лугов и лесов на прилегающей территории.

При установлении экономической эффективности инженерной защиты береговых территорий при создании водохранилищ необходимо учитывать:

положительные и отрицательные воздействия проводимых мероприятий на природную среду;

экономические и социальные интересы водопотребителей и водопользователей, которые выражаются в эффекте или в ущербе всех заинтересованных и затрагиваемых отраслей или отдельных водопользователей, участников водохозяйственного комплекса (ВХК).

В комплексе с мероприятиями по защите территорий от затоплений следует предусматривать мероприятия по благоустройству территорий, включающие в себя:

Организацию поверхностного стока с применением водосточной сети открытого типа, с устройством мостиков или труб в местах пересечения с улицами и дорогами.

Сооружения по регулированию и отводу поверхностных вод с городских территорий и промышленных площадок надлежит разрабатывать в соответствии с нормативными требованиями по инженерной подготовке территорий. Проектирование дюкеров, выпусков, ливнеотводов и ливнеспусков, отстойников, усреднителей, насосных станций и других сооружений следует производить в соответствии с требованиями СНиП2.04.03-85.

На территориях промышленной и гражданской застройки надлежит предусматривать дождевую канализацию закрытого типа. Применение открытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков) допускается в районах 1-2-этажной застройки, на территориях парков и зон отдыха с устройством мостиков или труб на пересечениях с улицами, дорогами, проездами и тротуарами - в соответствии с требованиями СНиП II-Д.5-72 и СНиП II-39-76 .

Стокорегулирующие и руслорегулирующие сооружения и мероприятия по предотвращению затопления и подтопления сельскохозяйственных территорий, примыкающих к незарегулированным средним и малым рекам, а также для защиты открытых и подземных горных выработок полезных ископаемых и отдельных народохозяйственных объектов такие, как переходы под автодорогами, подходы к судоходным сооружениям и т. д. следует применять в зависимости:

от масштабов и времени затопления территории;

от естественных факторов -подтопления и водной эрозии;

от техногенных факторов, усиливающих затопление и подтопление земель в зоне защищаемых объектов.

При регулировании и отводе поверхностных вод с защищаемых сельскохозяйственных земель следует выполнять требования СНиП II-52-74.

Учет естественной водной эрозии почвенного покрова следует производить в зависимости от нормы осадков, испарения, уклонов поверхности, естественной дренированности и т.д.

При этом надлежит обеспечивать:

во влажной зоне - защиту от наводнения и затопления ливневыми и снеговыми талыми водами путем от водоизбыточных поверхностных вод, понижения уровня грунтовых вод при высоком их стоянии, осушения болот и избыточно увлажненных земель;

в слабозасушливой и засушливой зонах - защиту от плоскостной и линейной водной эрозии путем обработки пахотных земель поперек склонов, задерновки (засева трав) склонов, посадки древесно-кустарниковых насаждений в зонах оврагообразования и лесополос по границам севооборотных участков, создания водозадерживающих устройств, глубокого объемного рыхления.

Стокорегулирующие сооружения на защищаемой территория должны обеспечивать отвод поверхностного стока в гидрографическую сеть или в водоприемники.

Перехват и отвод поверхностных вод следует осуществлять применением ограждающих обвалований в сочетании с нагорными каналами.

На территории поселений с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей.

В сельских поселениях и на территориях стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть.

Генеральным планом предусматривается укрепить овраги одерновкой. Высадить деревья и кустарники.

## 3.7. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Принимаемые органами местного самоуправления решения, по обращению с отходами, должны быть направлены на снижение объема (массы) отходов, внедрение безотходных и малоотходных технологий, обеспечение рециклинга - вторичного использования отходов с вовлечением их в хозяйственный оборот, а также экономию природных ресурсов и восстановление земель, испорченных отходами (Закон Самарской области от 17 декабря 1998г. № 28-ГД «Об отходах производства и потребления на территории Самарской области»).

Согласно СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» система санитарной очистки и уборки территории предусматривает: рациональный сбор, быстрое удаление, обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов, в соответствии с генеральной схемой очистки муниципального района.

Проект «Генеральная схема очистки территории муниципального района Красноярский Самарской области», был выполнен ООО «ЭПСИ» в 2009 году. Согласно проекту на территории г.п. Мирный в год образуется 10879,83 м3 твердых бытовых и 544 м3 крупногабаритных отходов. Вывоз ТБО осуществляется на полигон ТБО в районе п. Водино.

Мероприятиями проекта генеральной схемы очистки предусмотрено установка 52 контейнеров для ТБО в пгт. Мирный

Вывоз твердых бытовых отходов г.п. Мирный планируется по маршруту: Гараж - пгт.Мирный - Полигон Водино – Гараж.

## 3.8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЁННОГО ПУНКТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МИРНЫЙ

В проекте генерального плана городского поселения Мирный отображены:

- границы городского поселения Мирный;

- границы п.г.т. Мирный - единственного населенного пункта, входящего в границы городского поселения Мирный Красноярского  района.

Границы городского поселения Мирный отображены в проекте в соответствии с положениями Закона Самарской области N47-ГД от 25.02.2005 года (с изменениями, внесенными Законом Самарской области от 11.10.2010 №106-ГД «О внесении изменений в законодательные акты Самарской области, устанавливающие границы муниципальных образований Самарской области»).

При разработке проекта генерального плана городского поселения Мирный,  2 этап,  границы п.г.т. Мирный скорректированы с учетом развития жилой зоны в северо-западном направлениях за границами НП, при этом границы городского поселения Мирный отображены без изменений.

Согласно статье 84 Земельного кодекса Российской Федерации установлением или изменением границ населенных пунктов поселения является утверждение или изменение генерального плана поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования. В этой связи с утверждением генерального плана границы п.г.т. Мирный будут изменены.

Описание местоположения новых границ населенного пункта в проект генерального плана не включено, так как ГрК РФ не предусматривает включение в состав генерального плана подобной информации.

В соответствии с Федеральным законом от 18.06.2001 N 78-ФЗ "О землеустройстве" территория населенного пункта является объектом землеустройства (статья 1); документом, отображающим в графической и текстовой формах местоположение, размер, границы объекта землеустройства и иные его характеристики является карта (план) объекта землеустройства (статья 20).

Следовательно, после утверждения генерального плана городского поселения Мирный на его основании необходимо провести отдельную работу по описанию местоположения границ п.г.т. Мирный и установления их координат путем подготовки карты (плана) объекта землеустройства – п.г.т. Мирный.

## 3.9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МИРНЫЙ

Территория для развития в границах городского поселения Мирный исчерпана. Развитие территории населенного пункта может осуществляться только за счет территорий, входящих в состав соседнего поселения - сельского поселения Светлое Поле - в северо-западном направлении за границами городского поселения Мирный.

Администрации городского поселения Мирный необходимо утвердить проект генерального плана в существующих границах, установленных законом Самарской области. Картографические материалы о планируемом изменении границ включатся только в материалы по обоснованию проекта генерального плана и будут использованы заказчиком в последующем только в качестве обоснования законодательной инициативы об изменении границ поселения. После утверждения закона Самарской области об изменении границ поселения в генеральный план должны быть внесены соответствующие изменения, при этом данная работа по корректировке генерального плана может осуществляться только в рамках отдельного договора.

Обоснование проекта генерального плана поселения об изменении границ поселения, влекущего отнесение отдельных входящих в его состав населенных пунктов к территории другого поселения

Проектом генерального плана рекомендуется изменение границ поселения.

Правовое регулирование отношений по изменению границ муниципальных образований, осуществляется Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.06.2002  № 67-ФЗ  «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Уставом Самарской области, Законом Самарской области от 11.02.2004 № 12-ГД «О местном референдуме Самарской области», Законом Самарской области от 12.10.2000 № 38-ГД «О разработке, внесении и принятии Законов Самарской области», Уставом поселения.

В силу положений части 1 статьи 12 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» изменение границ муниципального образования осуществляется законом субъекта Российской Федерации по инициативе населения, органов местного самоуправления, органов государственной власти субъекта Российской Федерации, федеральных органов государственной власти в соответствии с указанным Федеральным законом.

Учитывая положения пункта 1 статьи 5 Закона Самарской области от 12.10.2000 № 38-ГД «О разработке, внесении и принятии Законов Самарской области», от имени органов местного самоуправления поселения с инициативой об изменении границ поселения может выступить глава поселения и (или) Собрание представителей поселения.

В процедуре изменения границ поселения по инициативе органов местного самоуправления поселения условно можно выделить следующие этапы:

- Принятие Собранием представителей поселения и (или) главой поселения решения о выдвижении инициативы об изменении границ поселения.

Указанное решение должно быть оформлено в виде  муниципального правового акта (решение Собрания представителей или постановление главы поселения).

- Голосование по вопросу изменения границ поселения, предусмотренное частью 3 статьи 24 Федерального закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», либо организации схода граждан, предусмотренного статьей 25.1 указанного Федерального закона. Требование об обязательном проведении голосования или схода граждан в случае изменения границ поселений, влекущего отнесение территорий отдельных входящих в их состав населенных пунктов к территориям других поселений, предусмотрено частью 3 статьи 12 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

В соответствии с положениями частей 4-7 статьи 24 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» голосование по вопросам изменения границ муниципального образования проводится на всей территории поселения или на части его территории.

Голосование по вопросам изменения границ поселения назначается Собранием представителей поселения и проводится в порядке, установленном Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Уставом Самарской области, Законом Самарской области от 11.02.2004 № 12-ГД «О местном референдуме Самарской области». При этом положения указанного Федерального закона, Закона Самарской области, запрещающие проведение агитации государственными органами, органами местного самоуправления, лицами, замещающими государственные или муниципальные должности, а также положения, определяющие юридическую силу решения, принятого на референдуме, не применяются.

Голосование по вопросам изменения границ поселения считается состоявшимся, если в нем приняло участие более половины жителей поселения или части поселения, обладающих избирательным правом. Согласие населения на изменение границ поселения считается полученным, если за указанное изменение проголосовало более половины принявших участие в голосовании жителей муниципального образования или части  муниципального образования.

Итоги голосования по вопросам изменения границ муниципального образования и принятые решения подлежат официальному опубликованию (обнародованию).

Сход граждан правомочен при участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта или поселения. Решение такого схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода граждан (часть 2 статьи 25.1 Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ).

- Получение мнений представительных органов поселений, граница между которыми изменяется.  Необходимость учета мнений представительных органов поселений предусмотрена частью 3 статьи 12 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Указанные мнения должны быть оформлены в виде решений Собраний представителей каждого  из поселений.

- Подготовка проекта Закона Самарской области об изменении границ поселения и направление его Губернатору Самарской области для дачи заключения.

Требования, предъявляемые к проекту Закона Самарской области, вносимому в Самарскую Губернскую Думу, определены статьей 8 Закона Самарской области от 12.10.2000 № 38-ГД «О разработке, внесении и принятии Законов Самарской области».

С учетом указанных требований и специфики проекта закона об изменении границ муниципального образования в состав проекта, вносимого для рассмотрения в Самарскую Губернскую Думу должны входить:

- текст проекта Закона Самарской области об изменении границ поселений;

- пояснительная записка к проекту, включающая социально-экономическое и правовое обоснование изменения границ поселения;

-  справка о состоянии федерального и областного законодательства в данной сфере правового регулирования;

- перечень нормативных правовых актов, отмены, изменения, дополнения которых потребует принятие данного нормативного правового акта;

- финансово - экономическое обоснование (если реализация потребует материальных затрат);

- перечень нормативных правовых актов, принятие которых необходимо для реализации проекта, если реализация проекта требует принятия нормативных правовых актов;

-  проект постановления Думы о принятии проекта;

-  результаты голосования населения по вопросу изменения границ поселения, либо решение схода граждан по вопросу изменения границ населенного пункта, подтверждающие согласие населения населенного пункта на отнесение его территории к территории другого поселения;

-  решения представительных органов поселений, границы которых подлежат изменению, о выдвижении соответствующей инициативы.

В силу положений абзаца второго пункта 1 статьи 9 Закона Самарской области от 12.10.2000 № 38-ГД «О разработке, внесении и принятии Законов Самарской области» проекты законов Самарской области, регулирующие вопросы территориального устройства Самарской области, рассматриваются Самарской Губернской Думой при наличии заключения Губернатора Самарской области.

Таким образом, до передачи проекта на рассмотрение в Самарскую Губернскую Думу проект закона со всеми указанными выше документами необходимо передать для рассмотрения и дачи заключения Губернатору Самарской области. Заключение представляется в срок до 30 дней со дня его поступления Губернатору Самарской области.

- Внесение проекта Закона Самарской области об изменении границ поселения на рассмотрение в Самарскую Губернскую Думу.

Официальным внесением проекта в Самарскую Губернскую Думу считается внесение на имя председателя Самарской Губернской Думы проекта, оформленного в соответствии с требованиями Закона Самарской области от 12.10.2000 № 38-ГД «О разработке, внесении и принятии Законов Самарской области», то есть с приложением полного пакета документов, указанных выше, и заключения Губернатора Самарской области.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что процедуры по реализации инициативы об изменении границ поселения являются сложными и длительными. В частности, минимальный срок, необходимый для проведения голосования по вопросу об изменении границ поселения с учетом того, что оно осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Самарской области от 11.02.2004 № 12-ГД «О местном референдуме Самарской области», составит около 2 месяцев. На рассмотрение проекта Закона Самарской области Губернатором областное законодательство отводит 1 месяц. Учитывая многочисленность первоочередных вопросов и плановых законопроектов, подлежащих рассмотрению на заседаниях Самарской Губернской Думы, на рассмотрение проекта Закона Самарской области об изменении границ поселения в Самарской Губернской Думе, может потребоваться от 3 до 6 месяцев.

Таким образом, минимальный срок, требуемый для изменения границ поселения, составляет 6 – 9 месяцев. В этой связи следует отметить, что изменение границ  поселения возможно осуществлять как до утверждения генерального плана поселения, так и после его утверждения.

В первом случае описанную выше процедуру внесения изменений в закон Самарской области, устанавливающей границы поселения, необходимо провести до вынесения проекта генерального плана на публичные слушания. При этом нужно учитывать негативные последствия: отсутствие до момента полного завершения процедуры внесения изменений в Закон Самарской области, устанавливающего границы поселения, генерального плана поселения, что, в свою очередь, является препятствием для утверждения правил землепользования и застройки поселения.

Во втором случае необходимо сначала утвердить генеральный план поселения в существующих границах, а затем инициировать внесение изменений в закон Самарской области, определяющий границы поселения. Указанный способ позволит, с одной стороны, - обеспечить утверждение генерального плана поселения в существующих границах, с другой, - создать предпосылки для установления правовых основ использования земельных участков на территории поселения в правилах землепользования и застройки. Однако следует учитывать, что принятие Самарской Губернской Думой соответствующего закона будет являться основанием для внесения изменений в генеральный план поселения в части территории, включенной в границы поселения.

# 4.ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МИРНЫЙ

В данном разделе представлены укрупненные параметры планируемого развития функциональных зон.

Таблица 36

| № п.п. | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ | ПЛАНИРУЕМОЕ СОСТОЯНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах поселения | га | 982,6749 | 982,6749 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1.1 | Зона градостроительного использования, в том числе: | га | 364,9426 | 311,5914 |
| 1.1.1.1. | Жилая зона | га | 277,5025 | 238,6315 |
| 1.1.1.2. | Общественно-деловая зона | га | 4,6724 | 7,1119 |
| 1.1.1.3. | Зона производственного использования | га | 18,0356 | 16,9855 |
| 1.1.1.4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 5,6399 | 24,4951 |
| 1.1.1.5. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 52,7992 | 13,8653 |
| 1.1.1.6. | Зона рекреационного назначения | га | 2,0987 | 10,5021 |
| 1.1.1.7. | Зона специального назначения | га | 4,1943 | - |
| 1.1.2. | Зона производственного использования | га | - | 0,3160 |
| 1.1.3. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 7,4867 | 0,6523 |
| 1.1.4. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 28,2631 | 88,1327 |
| 1.1.5. | Зона рекреационного назначения | га | 0,5714 | 0,5714 |
| 1.1.6 | Зона специального назначения | га | 21,4111 | 21,4111 |
| 1.1.7 | Территории лесного фонда | га | 560,000 | 560,000 |
| 1.1.8 | Территории водного фонда | га | - | - |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность населения | чел. | 7357 | 8377 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1.1. | Дети, в т.ч. в возрасте: | чел. | 1141 | 1299 |
| 2.1.1.1. | До 6 лет |  | 456 | 519 |
| 2.1.1.2. | от 7 до 15 | чел. | 611 | 696 |
| 2.1.1.3. | от 16 до 17 лет | чел. | 74 | 84 |
| 2.1.2. | Население моложе трудоспособного возраста |  | 1067 |  |
| 2.1.3. | Население трудоспособного возраста | чел. | 4686 | 5336 |
| 2.1.4. | Население старше трудоспособного возраста | чел. | 1604 | 1826 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилищного фонда | тыс. м2 общей площади | 156,30 | 195,55 |
| 3.2 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда. | м2/чел. | 21,2 | 23 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения, в том числе: |  |  |  |
| 4.1.1. | дошкольные образовательные учреждения (общего типа) | место | 445 | 445 |
| 4.1.2. | общеобразовательные учреждения | учащиеся | 900 | 900 |
| 4.2 | Объекты здравоохранения, в том числе: |  |  |  |
| 4.2.1. | стационары | коек | - | - |
| 4.2.2. | поликлиники | пос. в смену | 1500 | 1500 |
| 4.2.3. | ФАП, офис врача общей практики | объект | - | - |
| 4.2.4. | аптеки | объект | 2 | 2 |
| 4.3. | Объекты спортивного назначения, в том числе: |  |  |  |
| 4.3.1. | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | га | 1,28 | 2,818 |
| 4.3.2. | спортивные залы | м2 площади пола | 900 | 900 |
| 4.3.3. | бассейны | м2 зеркала воды | - | 250 |
| 4.4. | Объекты культурно-досугового назначения, в том числе: |  |  |  |
| 4.4.1. | клубы | посет. место | 196 | 676 |
| 4.4.2. | библиотеки | тыс. ед. хран. чит. мест | 28 32 | 33,5 32 |
| 4.5. | Объекты торгового назначения | м2 торг. площади | 1550 | 2200 |
| 4.6. | Объекты общественного питания | место | 120 | 340 |
| 4.7. | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.7.1. | гостиница | место | - | 50 |
| 4.8. | Объекты бытового обслуживания, в том числе: |  |  |  |
| 4.8.1. | Прачечные | кг белья в смену | - | 83,8 |
| 4.8.2. | Химчистки | кг вещей в смену | - | 33,5 |
| 4.8.3. | Бани | место | 32 | 42 |
| 4.8.4. | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 17 | 59 |
| 4.9. | Объекты связи | объект |  |  |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети в границах населённых пунктов | км | 12 | 23,684 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление | тыс.м3/ в сутки |  | 0,398 |
| 6.1.2. | Протяженность сетей | км |  | 6,781 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод | тыс.м3/ в сутки |  | 0,219 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей | км |  | К-5,501; НК-0,785 |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1. | Проектируемая нагрузка | кВт |  |  |
| 6.3.2. | Протяженность сетей | км |  |  |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление тепла | Гкал/год |  | 709,1602 |
| 6.4.2. | Протяженность сетей | км |  |  |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление газа | млн.куб.м/в год |  | 2,896344 |
| 6.5.2. | Протяженность сетей | км |  | 5,542 |

# 5. ВЫВОДЫ

Чтобы управлять территорией эффективно, необходимо принимать управленческие решения на основе комплексной и системной информации.

В настоящем проекте решены следующие основные задачи:

Информация о территории собрана воедино;

Информация сосредоточена в систематизированном виде (в динамике изменений и взаимосвязи своих частей);

На основе комплексной информации выполнены варианты градостроительного развития территории сельского поселения.

Основные ожидаемые эффекты:

повышение эффективности регулирования использования территории административно-правовыми, экономическими и образовательно-воспитательными средствами;

более рациональное и эффективное использование территории;

создание предпосылок устойчивого развития территории и повышения качества жизни граждан;

привлечение инвесторов, создание новых объектов недвижимости, обустройство территории, создание новых рабочих мест;

повышение надежности информационной базы и оперативности получения информации, используемой при подготовке управленческих решений.

# Footnotes

При расчете доли возрастных групп использованы данные Самарастат, пересчитанные с использованием данных, предоставленных администрацией  г.п. Мирный.