# ПОЛОЖЕНИЕ

О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

# СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШАЯ КАМЕНКА

# МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ

# САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. В соответствии с градостроительным законодательством Генеральный план сельского поселения Большая Каменка муниципального района Красноярский Самарской области (далее – Генеральный план) является документом территориального планирования муниципального образования. Генеральным планом определено, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, назначение территорий сельского поселения Большая Каменка муниципального района Красноярский Самарской области в целях обеспечения их устойчивого развития, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

1.2. Генеральный план разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, Уставом сельского поселения Большая Каменка муниципального района Красноярский Самарской области, иными нормативными правовыми актами муниципального района Красноярский Самарской области.

1.3. При осуществлении территориального планирования сельского поселения Большая Каменка учтены интересы Российской Федерации, Самарской области, муниципального района Красноярский по реализации полномочий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Самарской области и органов местного самоуправления муниципального района Красноярский, а также необходимость создания благоприятных условий для реализации на территории Самарской области приоритетных национальных проектов, федеральных и областных целевых программ, программ развития муниципального района Красноярский.

1.4. Генеральный план разработан на основе Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года, одобренной постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2006 № 129, планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального района Красноярский и сельского поселения Большая Каменка.

1.5. При подготовке Генерального плана учтены:

программы, принятые в установленном порядке и реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджета Самарской области, бюджета муниципального района Красноярский, бюджета сельского поселения Большая Каменка;

решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание на территории сельского поселения Большая Каменка объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса;

сведения, содержащиеся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования;

Схема территориального планирования Самарской области, утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261;

Схема территориального планирования муниципального района Красноярский Самарской области, утвержденная решением Собрания представителей муниципального района Красноярский Самарской области от 28.04.2010 № 8-СП;

предложения заинтересованных лиц.

1.6. Генеральный план включает:

положение о территориальном планировании сельского поселения Большая Каменка;

карту границ населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения Большая Каменка муниципального района Красноярский Самарской области (М 1:25 000);

карту функциональных зон сельского поселения Большая Каменка муниципального района Красноярский Самарской области (М 1:25 000);

карту функциональных зон сельского поселения Большая Каменка муниципального района Красноярский Самарской области (М 1:10 000);

карты планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Большая Каменка муниципального района Красноярский Самарской области.

1.7. Положение о территориальном планировании сельского поселения Большая Каменка муниципального района Красноярский Самарской области включает:

сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения Большая Каменка, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения муниципального района Красноярский, объектов местного значения сельского поселения Большая Каменка, за исключением линейных объектов.

1.8. Карты планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Большая Каменка включают:

карту планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Большая Каменка муниципального района Красноярский Самарской области (М 1:5 000);

карту планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения сельского поселения Большая Каменка муниципального района Красноярский Самарской области (М 1:5 000);

карту планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры местного значения сельского поселения Большая Каменка муниципального района Красноярский Самарской области (М 1:10 000).

1.9. На картах планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Большая Каменка отображаются планируемые для размещения объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления сельского поселения Большая Каменка полномочий по вопросам местного значения сельского поселения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Самарской области, Уставом сельского поселения Большая Каменка и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие сельского поселения Большая Каменка.

1.10. Виды объектов местного значения сельского поселения Большая Каменка, отображенные на картах планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Большая Каменка, соответствуют требованиям части 2.1 статьи 5 Закона Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области».

1.11. Реализация Генерального плана осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами социально-экономического развития и целевыми программами, утверждаемыми органами местного самоуправления сельского поселения Большая Каменка, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения Большая Каменка об установлении отдельных расходных обязательств, или инвестиционными программами организаций коммунального комплекса. Указанные мероприятия могут включать:

1) подготовку и утверждение документации по планировке территории в соответствии с Генеральным планом;

2) принятие в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую;

3) создание объектов местного значения сельского поселения Большая Каменка на основании документации по планировке территории.

1.12. Программы, реализуемые за счет средств бюджета сельского поселения Большая Каменка,  решения органов местного самоуправления  сельского поселения Большая Каменка, предусматривающие создание объектов местного значения сельского поселения Большая Каменка, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, принятые до утверждения Генерального плана и предусматривающие создание объектов местного значения сельского поселения Большая Каменка, подлежащих в соответствии с частью 2.1 статьи 5 Закона Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» отображению в Генеральном плане, но не предусмотренных Генеральным планом, подлежат в двухмесячный срок с даты утверждения Генерального плана приведению в соответствие с Генеральным планом.

1.13. В случае если программы, реализуемые за счет средств бюджета сельского поселения Большая Каменка, решения органов местного самоуправления сельского поселения Большая Каменка, предусматривающие создание объектов местного значения сельского поселения Большая Каменка, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса принимаются после утверждения Генерального плана и предусматривают создание объектов местного значения сельского поселения Большая Каменка, подлежащих в соответствии с частью 2.1 статьи 5 Закона Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» отображению в Генеральном плане, но не предусмотренных Генеральным планом, в Генеральный план в пятимесячный срок с даты утверждения таких программ и принятия таких решений вносятся соответствующие изменения.

1.14. Указанные в настоящем Положении характеристики планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения Большая Каменка (площадь, протяженность, количество мест и иные) являются ориентировочными и подлежат уточнению в документации по планировке территории и в проектной документации на соответствующие объекты.

1.15. Характеристики зон с особыми условиями использования территории планируемых объектов местного значения сельского поселения Большая Каменка, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, определены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местного значения сельского поселения Большая Каменка, являющихся источниками воздействия на среду обитания, определены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 (далее также – СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)

Размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местного значения сельского поселения Большая Каменка, являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 не установлены размеры санитарно-защитной зоны и рекомендуемые разрывы, а также размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местного значения сельского поселения Большая Каменка I - III класса опасности определяются проектами ориентировочного размера санитарно-защитной зоны соответствующих объектов.

1.16. Отображение на картах Генерального плана планируемых для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района Красноярский не определяет их местоположение, а осуществляется в целях определения функциональных зон их размещения.

1.17. Отображение на картах Генерального плана существующих и планируемых объектов, не являющихся объектами федерального значения, объектами регионального значения, объектами местного значения, осуществляется в информационных целях.

2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения

объектов местного значения сельского поселения Большая Каменка муниципального района Красноярский Самарской области, их основные характеристики и местоположение

#### 2.1. Объекты местного значения в сфере физической культуры и массового спорта

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь земельного участка, га | Площадь объекта, га | Иные характеристики |  |
| 1. | Физкультурно-спортивный комплекс | в селе Большая Каменка на площадке № 4 | строительство | 2033 | - | - | с универсальным залом (площадь пола – 540 кв.м) и бассейном (площадь зеркала воды - 300 кв.м) | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 2. | Физкультурно-спортивный комплекс | в поселке Новый Городок на площадке № 12 | строительство | 2033 | - | - | с двумя универсальными залами (площадь пола – 540 кв.м) и бассейном (площадь зеркала воды - 500 кв.м) |  |
| 3. | Плоскостные спортивные сооружения | в селе Большая Каменка на площадке № 4 | строительство | 2033 | - | 0,9 | - |  |
| 4. | Плоскостные спортивные сооружения | в селе Тремасово по ул. Кооперативная | строительство | 2033 | - | 0,45 | - |  |
| 5. | Плоскостные спортивные сооружения | в поселке Раевка на площадке № 7 | строительство | 2033 | - | 0,76 | - |  |
| 6. | Плоскостные спортивные сооружения | в поселке Новый Городок на площадке № 11 | строительство | 2033 | - | 0,7 | - |  |
| 7. | Плоскостные спортивные сооружения | в поселке Новый Городок на площадке № 12 | строительство | 2033 | - | 0,64 | - |  |
| 8. | Плоскостные спортивные сооружения | в поселке Новый Городок на площадке № 12 | строительство | 2033 | - | 0,65 | - |  |

#### 2.2. Объекты местного значения в сфере культуры

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь земельного участка | Площадь объекта, кв.м | Иные характеристики |  |
| 1. | Здание сельского дома культуры | в селе Тремасово по ул. Кооперативная, 2 | реконструкция | 2033 | - | - | на 200 мест | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 2. | Многофункциональный культурно-досуговый комплекс | в поселке Раевка на площадке № 7 | строительство | 2033 | - | - | на 400 мест |  |
| 3. | Многофункциональный культурно-досуговый комплекс | в поселке Новый Городок на площадке № 11 | строительство | 2033 | - | - | на 600 мест |  |

#### 2.3. Объекты местного значения в сфере создания условий для массового отдыха жителей                                                         и организации обустройства мест массового отдыха населения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь земельного участка | Площадь объекта, га | Иные характеристики |  |
| 1. | Сквер | в селе Большая Каменка по ул. Молодежная | строительство | 2033 | - | 0,55 | - | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 2. | Парк | в селе Большая Каменка по ул. Сухолиния | строительство | 2033 | - | 2,10 | - |  |
| 3. | Сквер | в селе Большая Каменка по ул. Молодежная | строительство | 2033 | - | 1,33 | - |  |
| 4. | Сквер | в селе Тремасово по ул. Полевая | строительство | 2033 | - | 0,33 | - |  |
| 5. | Парк | в селе Тремасово по ул. Кооперативная | строительство | 2033 | - | 0,923 | - |  |
| 6. | Сквер | в поселке Раевка на площадке № 7 | строительство | 2033 | - | 0,76 | - |  |
| 7. | Парк | в поселке Новый Городок на площадке № 11 | строительство | 2033 | - | 1,65 | - |  |
| 8. | Сквер | в поселке Новый Городок на площадке № 12 | строительство | 2033 | - | 1,56 | - |  |
| 9. | Сквер | в поселке Новый Городок на площадке № 13 | строительство | 2033 | - | 0,66 | - |  |

#### 2.4. Объекты местного значения в сфере создания условий для обеспечения                                                                            жителей поселения услугами бытового обслуживания

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь земельного участка | Площадь объекта, кв. м | Иные характеристики |  |
| 1. | Предприятие бытового обслуживания | в селе Большая Каменка на площадке № 5 | строительство | 2033 | - | - | на 12 рабочих мест | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 2. | Предприятие бытового обслуживания | в селе Тремасово по ул. Кооперативная; | строительство | 2033 | - | - | на 4 рабочих места |  |
| 3. | Предприятие бытового обслуживания | в поселке Раевка на площадке № 7 | строительство | 2033 | - | - | на 10 рабочих мест |  |
| 4. | Предприятие бытового обслуживания | в поселке Новый Городок на площадке № 11 | строительство | 2033 | - | - | на 10 рабочих мест |  |
| 5. | Предприятие бытового обслуживания | в поселке Новый Городок на площадке № 12 | строительство | 2033 | - | - | на 13 рабочих мест |  |
| 6. | Комплексное предприятие коммунально-бытового обслуживания | в селе Большая Каменка по ул. Батаева | строительство | 2033 | - | - | вместе с прачечной на 250 кг белья в смену, пунктом приема химчистки на 21 кг вещей в смену, баней на 60 мест | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 100 м |

#### 2.5. Объекты местного значения в сфере водоснабжения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Сети водопровода | в селе Большая Каменка, в том числе |  |  |  |  | В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода: при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм; при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов |
|  |  | по ул. Луговая, Дорожная, Молодежная | строительство | 2033 | 1,521 | - |  |
|  |  | на площадке № 1 | строительство | 2033 | 1,662 | - |  |
|  |  | на площадке № 2 | строительство | 2033 | 2,210 | - |  |
|  |  | на площадке № 3 | строительство | 2033 | 0,451 | - |  |
|  |  | на площадке № 4 | строительство | 2033 | 1,930 | - |  |
|  |  | на площадке № 5 | строительство | 2033 | 1,642 | - |  |
|  |  | на площадке № 6 | строительство | 2033 | 0,614 | - |  |
|  | Сети водопровода | в поселке Раевка, в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  | по ул. Песчаная | строительство | 2033 | 1,314 | - |  |
|  |  | на площадке № 7 | строительство | 2033 | 7,333 | - |  |
|  |  | на площадке № 8 | строительство | 2033 | 5,405 | - |  |
| 2. | Сети водопровода | в поселке Соколинка, на площадке № 9 | строительство | 2033 | 3,322 | - |  |
| 3. | Сети водопровода | в поселке Новый Городок, в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  | по ул. Горная | строительство | 2033 | 0,485 | - |  |
|  |  | на площадке № 10 | строительство | 2033 | 1,915 | - |  |
|  |  | на площадке № 11 | строительство | 2033 | 9,262 | - |  |
|  |  | на площадке № 12 | строительство | 2033 | 11,786 | - |  |
|  |  | на площадке №13 | строительство | 2033 | 1,743 | - |  |
|  |  | на площадке № 14 | строительство | 2033 | 2,190 | - |  |
| 4. | Сети водопровода | в селе Тремасово, в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  | по ул. Кооперативная, Полевая, Дачная, Молодежная, Луговая | строительство | 2033 | 3,874 | - |  |
|  |  | на площадке №16 | строительство | 2033 | 0,169 | - |  |
|  |  | на площадке № 17 | строительство | 2033 | 0,244 | - |  |
| 5. | Сети водопровода | в деревне Большая Левшинка, в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  | по ул. Заозерная | строительство | 2033 | 0,952 | - |  |
|  |  | на площадке №18 | строительство | 2033 | 1,446 | - |  |
|  |  | на площадке № 19 | строительство | 2033 | 0,380 | - |  |
| 6. | Водозабор | к западу от села Большая Каменка | реконструкция | 2033 | - | увеличение производительности на 471 куб.м/сут. | В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 радиус 1-ого пояса ЗСО от 30 до 50 м в зависимости от защищенности подземных вод. Размеры 2-ого и 3-его поясов ЗСО определяются на основании гидрогеологических расчетов |
| 7. | Водозабор | на юге поселка Раевка | строительство | 2033 | - | производительность 650 куб.м/сут. |  |
| 8. | Водозабор | на юге поселка Новый Городок | строительство | 2033 | - | производительность 1100 куб.м/сут. |  |
| 9. | Водозабор | в селе Тремасово по ул. Молодежная | строительство | 2033 | - | производительность 130 куб.м/сут. |  |
| 10. | Водозабор | на юге деревни Большая Левшинка | строительство | 2033 | - | производительность 130 куб.м/сут. |  |
| 11. | Водонапорная башня | на северо-западе поселка Раевка | строительство | 2033 | - | 50 куб.м | В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 граница первого пояса ЗСО от водонапорных башен принимается на расстоянии – не менее 10 м |
| 12. | Водонапорная башня | на севере поселка Новый Городок | строительство | 2033 | - | 100 куб.м |  |
| 13. | Водонапорная башня | водонапорная башня на юго-западе села Тремасово | строительство | 2033 | - | 25 куб.м |  |
| 14. | Водонапорная башня | на юге деревне Большая Левшинка | строительство | 2033 | - | 25 куб.м |  |

#### 2.6. Объекты местного значения в сфере водоотведения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Канализационная насосная станция | в селе Большая Каменка, по ул. Дорожная | строительство | 2033 | - | производительность - 60 куб.м/сут | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 15 м |
| 2. | Канализационная насосная станция | в поселке Раевка у площадки № 7 | строительство | 2033 | - | производительность - 240 куб.м/сут | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 20 м |
| 3. | Канализационная насосная станция | в поселке Новый Городок у площадки № 13 | строительство | 2033 | - | производительность – 1240 куб.м/сут | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 20 м |
| 4. | Канализационная насосная станция | в поселке Новый Городок у площадки № 14 | строительство | 2033 | - | производительность – 1320 куб.м/сут | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 20 м |
| 5. | Канализационная насосная станция | в селе Большая Каменка у площадки № 1 по ул. Батаева | строительство | 2033 | - | производительность – 420 куб.м/сут | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 20 м |
| 6. | Канализационная насосная станция | в поселке Раевка на юго-востоке площадки № 8 | строительство | 2033 |  | производительность – 420 куб.м/сут | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 20 м |
| 7. | Канализационная насосная станция | в поселке Соколинка на площадке № 9 | строительство | 2033 | - | производительность – 500 куб.м/сут | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 20 м |
| 8. | Канализационная насосная станция | в поселке Новый Городок на площадке № 10 | строительство | 2033 | - | производительность – 830 куб.м/сут | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 20 м |
| 9. | Канализационные очистные сооружения | на юго-востоке за границей села Большая Каменка на территории сельского поселения Большая Каменка | строительство | 2033 | - | производительность – 450 куб.м/сут | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 200 м |
| 10. | Канализационные очистные сооружения | на востоке за границей поселка Новый Городок на территории сельского поселения Большая Каменка | строительство | 2033 | - | производительность – 1500 куб.м/сут | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 200 м |
| 11. | Сети канализации | в селе Большая Каменка по ул. Полевая, Батаева Центральная, Луговая, Молодежная, Дорожная Сухолиния, ул. № 5, от КОС до реки | строительство | 2033 | 11,226 | безнапорные | В соответствии с табл. 15 СП 42.13330 определяется на стадии проекта планировки территории |
|  |  |  |  |  | 2,364 | напорные |  |
| 12. | Сети канализации | в селе Большая Каменка, на площадке № 1 | строительство | 2033 | 1,216 | безнапорные |  |
| 13. | Сети канализации | в селе Большая Каменка, на площадке № 2 | строительство | 2033 | 2,482 | безнапорные |  |
| 14. | Сети канализации | в селе Большая Каменка, на площадке № 3 | строительство | 2033 | 0,983 | безнапорные |  |
| 15. | Сети канализации | в селе Большая Каменка, на площадке № 4 | строительство | 2033 | 2,014 | безнапорные |  |
| 16. | Сети канализации | в селе Большая Каменка, на площадке № 5 | строительство | 2033 | 2,140 | безнапорные |  |
| 17. | Сети канализации | в селе Большая Каменка, на площадке № 6 | строительство | 2033 | 0,611 | безнапорные |  |
| 18. | Сети канализации | в поселке Раевка по ул. Песчаная | строительство | 2033 | 1,571 | безнапорные |  |
|  |  |  |  |  | 2,373 | напорные |  |
| 19. | Сети канализации | в поселке Раевка, на площадке № 7 | строительство | 2033 | 6,667 | безнапорные |  |
| 20. | Сети канализации | в поселке Раевка, на площадке № 8 | строительство | 2033 | 3,819 | безнапорные |  |
| 21. | Сети канализации | в поселке Соколинка по ул. Прибрежная | строительство | 2033 | 0,423 | безнапорные |  |
|  |  |  |  |  | 1,344 | напорные |  |
| 22. | Сети канализации | в поселке Соколинка, на площадке № 9 | строительство | 2033 | 2,796 | безнапорные |  |
| 23. | Сети канализации | в поселкеНовый Городок, по ул. Горная | строительство | 2033 | 2,382 | безнапорные |  |
|  |  |  |  |  | 4,551 | напорные |  |
| 24. | Сети канализации | в поселкеНовый Городок, на площадке № 10 | строительство | 2033 | 1,816 | безнапорные |  |
| 25. | Сети канализации | в поселкеНовый Городок, на площадке № 11 | строительство | 2033 | 8,523 | безнапорные |  |
| 26. | Сети канализации | в поселкеНовый Городок, на площадке № 12 | строительство | 2033 | 8,694 | безнапорные |  |
| 27. | Сети канализации | в поселкеНовый Городок, на площадке № 13 | строительство | 2033 | 1,850 | безнапорные |  |
| 28. | Сети канализации | в поселкеНовый Городок, на площадке № 14 | строительство | 2033 | 1,754 | безнапорные |  |

#### 2.7 Объекты местного значения в сфере электроснабжения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Трансформаторные подстанции | в селе Большая Каменка, на площадке № 162площадки № 7еашняьно зону Ж7? фонда села стройкиой техники (на 2 рабочих места) места) | строительство | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений. |
| 2. | Трансформаторные подстанции | в селе Большая Каменка, на площадке № 262площадки № 7еашняьно зону Ж7? фонда села стройкиой техники (на 2 рабочих места) места) | строительство | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт |  |
| 3. | Трансформаторные подстанции | в селе Большая Каменка, на площадке № 362площадки № 7еашняьно зону Ж7? фонда села стройкиой техники (на 2 рабочих места) места) | строительство | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт |  |
| 4. | Трансформаторные подстанции | в селе Большая Каменка, на площадке № 462площадки № 7еашняьно зону Ж7? фонда села стройкиой техники (на 2 рабочих места) места) | строительство | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-2шт |  |
| 5. | Трансформаторные подстанции | в селе Большая Каменка, на площадке № 562площадки № 7еашняьно зону Ж7? фонда села стройкиой техники (на 2 рабочих места) места) | строительство | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт |  |
| 6. | Трансформаторные подстанции | в селе Большая Каменка, на площадке № 662площадки № 7еашняьно зону Ж7? фонда села стройкиой техники (на 2 рабочих места) места) | строительство | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт |  |
| 7. | Трансформаторные подстанции | в поселке Орешенка по ул. Зеленая | реконструкция | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт |  |
| 8. | Трансформаторные подстанции | в поселке Орешенка по ул. Зеленая | реконструкция | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт |  |
| 9. | Трансформаторные подстанции | в селе Тремасово по ул. Зеленая | реконструкция | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт |  |
| 10. | Трансформаторные подстанции | в селе Тремасово по ул. Молодежная | реконструкция | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт |  |
| 11. | Трансформаторные подстанции | в деревне Большая Левшинка по ул. Заозерная | реконструкция | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт |  |
| 12. | Трансформаторные подстанции | в деревне Большая Левшинка на площадке № 19 | строительство | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт |  |
| 13. | Трансформаторные подстанции | в северо-восточной части поселка Раевка | строительство | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 63кВА-1шт |  |
| 14. | Трансформаторные подстанции | в поселке Раевка на площадке № 7 | строительство | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт |  |
| 15. | Трансформаторные подстанции | в поселке Раевка на площадке № 7 | строительство | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт |  |
| 16. | Трансформаторные подстанции | в поселке Раевка на площадке № 8 | строительство | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-2шт |  |
| 17. | Трансформаторные подстанции | в поселке Соколинка на площадке № 9 | строительство | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт |  |
| 18. | Трансформаторные подстанции | в поселке Новый Городок на площадке № 10 | строительство | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт |  |
| 19. | Трансформаторные подстанции | в поселке Новый Городок на площадке № 11 | строительство | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт |  |
| 20. | Трансформаторные подстанции | в поселке Новый Городок на площадке № 11 | строительство | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 400кВА-1шт |  |
| 21. | Трансформаторные подстанции | в поселке Новый Городок на площадке № 12 | строительство | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-4шт |  |
| 22. | Трансформаторные подстанции | в поселке Новый Городок на площадке № 13 | строительство | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт |  |
| 23. | Трансформаторные подстанции | в поселке Новый Городок на площадке № 14 | строительство | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт |  |
| 24. | Трансформаторные подстанции | в селе Большая Каменка на площадке № 4 | строительство | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 400кВА-1шт |  |
| 25. | Трансформаторные подстанции | в селе Большая Каменка по ул. Батаева | строительство | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 400кВА-1шт |  |
| 26. | Трансформаторные подстанции | в поселке Раевка на площадке № 7 | строительство | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 400кВА-1шт |  |
| 27. | Трансформаторные подстанции | в поселке Новый Городок на площадке № 11 | строительство | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт |  |
| 28. | Трансформаторные подстанции | в поселке Новый Городок на площадке № 11 | строительство | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт |  |
| 29. | Трансформаторные подстанции | в поселке Новый Городок на площадке № 11 | строительство | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 400кВА1шт |  |
| 30. | Трансформаторные подстанции | в поселке Новый Городок на площадке № 12 | строительство | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 400кВА-3шт |  |
| 31. | Трансформаторные подстанции | в поселке Новый Городок на площадке № 12 | строительство | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт |  |
| 32. | Трансформаторные подстанции | в поселке Новый Городок в районе очистных сооружений | строительство | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 63кВА-1шт |  |
| 33. | Трансформаторные подстанции | в селе Большая Каменка в районе очистных сооружений | строительство | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 40кВА-1шт |  |
| 34. | Трансформаторные подстанции | в селе Большая Каменка дачи | строительство | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 400кВА-1шт ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт |  |
| 35. | Трансформаторные подстанции | в поселке Орешенка дачи | строительство | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 400кВА-1шт |  |
| 36. | Трансформаторные подстанции | в поселке Раевка дачи, северо-западная часть | строительство | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт |  |
| 37. | Трансформаторные подстанции | в поселке Соколинка дачи, западная часть | строительство | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт |  |
| 38. | Трансформаторные подстанции | в поселке Новый Городок дачи, юго-западная часть | строительство | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-2шт |  |
| 39. | Трансформаторные подстанции | в поселке Новый Городок дачи, северо-западная часть | строительство | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт |  |
| 40. | Воздушные линии электропередачи | в селе Большая Каменка на площадке № 1 | строительство | 2033 | 0,300 | напряжение – 10 кВ | В соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, размер охранной зоны – 10 м по обе стороны от крайних проводов (5 м – для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 41. | Воздушные линии электропередачи | в селе Большая Каменка на площадке №2 | строительство | 2033 | 0,450 | напряжение – 10 кВ |  |
| 42. | Воздушные линии электропередачи | в селе Большая Каменка на площадке №3 | строительство | 2033 | 0,300 | напряжение – 10 кВ |  |
| 43. | Воздушные линии электропередачи | в селе Большая Каменка на площадке №4 | строительство | 2033 | 1,200 | напряжение – 10 кВ |  |
| 44. | Воздушные линии электропередачи | в селе Большая Каменка на площадке №5 | строительство | 2033 | 0,050 | напряжение – 10 кВ |  |
| 45. | Воздушные линии электропередачи | в селе Большая Каменка на площадке №6 | строительство | 2033 | 0,700 | напряжение – 10 кВ |  |
| 46. | Воздушные линии электропередачи | в селе Большая Каменка по ул. Батаева | строительство | 2033 | 0,200 | напряжение – 10 кВ |  |
| 47. | Воздушные линии электропередачи | в селе Большая Каменка к западу от ул. Луговая | строительство | 2033 | 0,800 | напряжение – 10 кВ |  |
| 48. | Воздушные линии электропередачи | в селе Орешенка по ул. Луговая | строительство | 2033 | 0,050 | напряжение – 10 кВ |  |
| 49. | Воздушные линии электропередачи | за северной границей деревни Большая Левшинка | строительство | 2033 | 0,250 | напряжение – 10 кВ |  |
| 50. | Воздушные линии электропередачи | в поселке Раевка по ул. Пионерская, на площадке № 9 | строительство | 2033 | 0,350 | напряжение – 10 кВ |  |
| 51. | Воздушные линии электропередачи | в поселке Раевка на площадке № 7 | строительство | 2033 | 0,700 | напряжение – 10 кВ |  |
| 52. | Воздушные линии электропередачи | в поселке Раевка на площадке № 8 | строительство | 2033 | 0,200 | напряжение – 10 кВ |  |
| 53. | Воздушные линии электропередачи | в северо-западной части поселка Раевка | строительство | 2033 | 0,350 | напряжение – 10 кВ |  |
| 54. | Воздушные линии электропередачи | в поселке Соколинка Площадка №9 | строительство | 2033 | 0,100 | напряжение – 10 кВ |  |
| 55. | Воздушные линии электропередачи | в западной части поселка Соколинка | строительство | 2033 | 0,150 | напряжение – 10 кВ |  |
| 56. | Воздушные линии электропередачи | в поселке Новый Городок на Площадка №10 | строительство | 2033 | 0,300 | напряжение – 10 кВ |  |
| 57. | Воздушные линии электропередачи | в юго-западной части поселка Новый Городок | строительство | 2033 | 0,900 | напряжение – 10 кВ |  |
| 58. | Воздушные линии электропередачи | в поселке Новый Городок на площадке №11 | строительство | 2033 | 1,100 | напряжение – 10 кВ |  |
| 59. | Воздушные линии электропередачи | в поселке Новый Городок на площадке №12 | строительство | 2033 | 1,200 | напряжение – 10 кВ |  |
| 60. | Воздушные линии электропередачи | в северо-западной части поселка Новый Городок | строительство | 2033 | 1,000 | напряжение – 10 кВ |  |
| 61. | Воздушные линии электропередачи | в поселке Новый Городок на площадке №13 | строительство | 2033 | 0,100 | напряжение – 10 кВ |  |
| 62. | Воздушные линии электропередачи | в поселке Новый Городок на площадке №14 | строительство | 2033 | 0,150 | напряжение – 10 кВ |  |
| 63. | Воздушные линии электропередачи | за поселком Новый Городок | строительство | 2033 | 0,550 | напряжение – 10 кВ |  |
| 64. | Воздушные линии электропередачи | за селом Большая Каменка | строительство | 2033 | 1,200 | напряжение – 10 кВ |  |

#### 2.8 Объекты местного значения в сфере газоснабжения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Шкафной газорегуляторный пункт | в селе Большая Каменка на площадке № 2 | строительство | 2033 | - | производительность до 190 куб.м/час | В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, вдоль трасс наружных газопроводов охранные зоны устанавливаются в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода; вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны |
| 2. | Шкафной газорегуляторный пункт | в селе Большая Каменка на площадке № 5 | строительство | 2033 | - | производительность до 200 куб.м/час |  |
| 3. | Шкафной газорегуляторный пункт | в поселке Раевка на площадке № 7 | строительство | 2033 | - | производительность до 890 куб.м/час |  |
| 4. | Шкафной газорегуляторный пункт | в поселке Раевка на площадке № 8 | строительство | 2033 | - | производительность до 562 куб.м/час |  |
| 5. | Шкафной газорегуляторный пункт | в поселке Новый Городок на площадке № 13 | строительство | 2033 | - | производительность до 203 куб.м/час |  |
| 6. | Шкафной газорегуляторный пункт | в поселке Новый Городок на площадке № 14 | строительство | 2033 | - | производительность до 215 куб.м/час |  |
| 7. | Шкафной газорегуляторный пункт | на востоке поселка Орешенка | строительство | 2033 | - | производительность до 130 куб.м/час |  |
| 8. | Шкафной газорегуляторный пункт | в селе Большая Каменка на площадке № 4 | строительство | 2033 | - | производительность до 220 куб.м/час |  |
| 9. | Шкафной газорегуляторный пункт | в поселке Соколинка на площадке № 9 | строительство | 2033 | - | производительность до 185 куб.м/час |  |
| 10. | Шкафной газорегуляторный пункт | в поселке Новый Городок на площадке № 10 | строительство | 2033 | - | производительность до 205 куб.м/час |  |
| 11. | Шкафной газорегуляторный пункт | в поселке Новый Городок на площадке № 11 | строительство | 2033 | - | производительность до 1144 куб.м/час |  |
| 12. | Шкафной газорегуляторный пункт | в поселке Новый Городок на площадке № 12 | строительство | 2033 | - | производительность до 1600 куб.м/час |  |
| 13. | Шкафной газорегуляторный пункт | в деревне Большая Левшинка на площадке № 19 | строительство | 2033 | - | производительность до 102 куб.м/час |  |
| 14. | Газопровод | в селе Большая Каменка, в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  | в селе Большая Каменка уплотнение существующей застройки по ул. Батаева | строительство | 2033 | 0,16 | низкого давления |  |
|  |  | в селе Большая Каменка уплотнение существующей застройки по ул. Молодежная ул. Луговая | строительство | 2033 | 0,25 | низкого давления |  |
|  |  | в селе Большая Каменка на площадке № 1 | строительство | 2033 | 2,32 | низкого давления |  |
|  |  | в селе Большая Каменка на площадке № 2 | строительство | 2033 | 2,0 | низкого давления |  |
|  |  | в селе Большая Каменка на площадке № 2 | строительство | 2033 | 0,01 | высокого давления |  |
|  |  | в селе Большая Каменка на площадке № 3 | строительство | 2033 | 1,72 | низкого давления |  |
|  |  | в селе Большая Каменка на площадке № 4 | строительство | 2033 | 2,35 | низкого давления |  |
|  |  | в селе Большая Каменка на площадке № 4 | строительство | 2033 | 1,3 | высокого давления |  |
|  |  | в селе Большая Каменка на площадке № 5 | строительство | 2033 | 2,4 | низкого давления |  |
| 15. | Газопровод | в поселке Раевка, в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  | на площадке № 7 | строительство | 2033 | 8,0 | низкого давления |  |
|  |  | на площадке № 8 | строительство | 2033 | 6,0 | низкого давления |  |
| 16. | Газопровод | в поселке Соколинка на площадке № 9 | строительство | 2033 | 4,77 | низкого давления |  |
| 17. | Газопровод | в селе Новый Городок, в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  | на площадке № 10 | строительство | 2033 | 2,33 | низкого давления |  |
|  |  | на площадке № 11 | строительство | 2033 | 9,73 | низкого давления |  |
|  |  | на площадке № 12 | строительство | 2033 | 12,06 | низкого давления |  |
|  |  | на площадке № 13 | строительство | 2033 | 3,02 | низкого давления |  |
|  |  | на площадке № 14 | строительство | 2033 | 2,7 | низкого давления |  |
| 18. | Газопровод | в поселке Орешенка, в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  | уплотнение существующей застройки в южной части села | строительство | 2033 | 1,06 | низкого давления |  |
|  |  | на площадке № 15 | строительство | 2033 | 1,17 | низкого давления |  |
| 19. | Газопровод | в селе Тремасово, в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  | на площадке № 16 | строительство | 2033 | 0,38 | низкого давления |  |
|  |  | на площадке № 17 | строительство | 2033 | 0,32 | низкого давления |  |
|  |  | по ул. Луговая | строительство | 2033 | 0,25 | низкого давления |  |
|  |  | уплотнение существующей застройки по ул. Молодежная | строительство | 2033 | 0,21 | низкого давления |  |
|  |  | уплотнение существ. застройки по ул. Кооперативная | строительство | 2033 | 0,24 | высокого давления |  |
| 20. | Газопровод | в деревне Большая Левшинка, в том числе | строительство | 2033 |  |  |  |
|  |  | на площадке № 18 | строительство | 2033 | 0,72 | высокого давления |  |
|  |  | на площадке № 18 | строительство | 2033 | 1,31 | низкого давления |  |
|  |  | на площадке № 19 | строительство | 2033 | 1,4 | низкого давления |  |

#### 2.9. Объекты местного значения в сфере электросвязи

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Кабель связи | в селе Большая Каменка ул. Центральная, ул. Полевая, ул. Молодежная, ул. Лесная | строительство | 2033 | 12,0 | - | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 2. | Автоматическая телефонная станция | в селе Большая Каменка по ул. Центральная, 40 | реконструкция | 2033 | - | увеличение емкости на 380 номеров |  |
| 3. | Ящик кабельный | в селе Большая Каменка на площадке № 1 | строительство | 2033 | - | (ЯКГ-20) 3 шт. |  |
| 4. | Ящик кабельный | в селе Большая Каменка на площадке № 2 | строительство | 2033 | - | (ЯКГ – 20) 4 шт. |  |
| 5. | Ящик кабельный | в селе Большая Каменка на площадке № 3 | строительство | 2033 | - | (ЯКГ – 20) 2 шт. |  |
| 6. | Ящик кабельный | в селе Большая Каменка на площадке № 4 | строительство | 2033 | - | (ЯКГ – 20) 4 шт. |  |
| 7. | Ящик кабельный | в селе Большая Каменка на площадке № 5 | строительство | 2033 | - | (ЯКГ – 20) 4 шт. |  |
| 8. | Ящик кабельный | в селе Большая Каменка на площадке № 1 | строительство | 2033 | - | (ЯКГ – 20) 1 шт. |  |
| 9. | Ящик кабельный | в селе Большая Каменка на площадке № 6 | строительство | 2033 | - | (ЯКГ – 20) 1 шт. |  |

#### 2.10. Объекты местного значения в сфере обеспечения первичных мер пожарной безопасности                                                    в границах населенных пунктов

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь земельного участка | Площадь объекта, кв. м | Иные характеристики |  |
| 1. | Пожарный пирс | на пруду в северной части села Большая Каменка рядом с плотиной | строительство | 2033 | - | - | съезд с твердым покрытием шириной 3,5 м, площадка размером 12Х12 м | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 2. | Пожарный пирс | на пруду в северной части села Тремасово | строительство | 2033 | - | - |  |  |
| 3. | Пожарный пирс | на реке Сок в северо-восточной части поселка Раевка | строительство | 2033 | - | - |  |  |
| 4. | Пожарный пирс | на реке Сок в юго-восточной части поселка Соколинка рядом с мостом | строительство | 2033 | - | - |  |  |
| 5. | Пожарный пирс | на реке Сок в юго-восточной части поселка Новый Городок | строительство | 2033 | - | - |  |  |
| 6. | Пожарный пирс | на реке Сок в юго-восточной части поселка Студеный | строительство | 2033 | - | - |  |  |
| 7. | Пожарный пирс | на пруду к юго-востоку от поселка Орешенка | строительство | 2033 | - | - |  |  |

#### 2.11 Объекты местного значения в сфере организации ритуальных услуг                                                                                           и содержания мест захоронения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь земельного участка | Площадь объекта, га | Иные характеристики |  |
| 1. | Кладбище | к югу от существующего кладбища в селе Большая Каменка | реконструкция | 2033 | - | 0,5 | - | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 50 м |
| 2. | Кладбище | к востоку от существующего кладбища в поселке Орешенка | реконструкция | 2033 | - | 0,1 | - |  |
| 3. | Кладбище | к северу от существующего кладбища в селе Тремасово | реконструкция | 2033 | - | 0,2 | - |  |
| 4. | Кладбище | к северо-востоку от существующего кладбища в поселке Раевка | реконструкция | 2033 | - | 0,2 | - |  |
| 5. | Кладбище | к северо-западу от поселка Раевка | строительство | 2033 | - | 1,0 | - |  |
| 6. | Кладбище | к северо-востоку от поселка Новый Городок | строительство | 2033 | - | 2,0 | - |  |

#### 2.12. Объекты местного значения в сфере транспортной инфраструктуры

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | в селе Большая Каменка, в том числе |  |  |  |  | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
|  |  | в существующей застройке | строительство | 2033 | 2,3 | главная |  |
|  |  | в существующей застройке | строительство | 2033 | 3,8 | основная |  |
|  |  | в существующей застройке | строительство | 2033 | 1,0 | второстепенная |  |
|  |  | на площадке № 1 по ул. 1 | строительство | 2033 | 0,549 | основная |  |
|  |  | на площадке № 1 по ул. 2 | строительство | 2033 | 1,749 | второстепенная |  |
|  |  | на площадке № 2 по ул. 5 | строительство | 2033 | 2,005 | основная |  |
|  |  | на площадке № 2 по ул. 3,4,6 | строительство | 2033 | 1,091 | второстепенная |  |
|  |  | на площадке № 3 по ул. 7 | строительство | 2033 | 0,660 | основная |  |
|  |  | на площадке № 4 по ул.9, 10, 11 | строительство | 2033 | 1,334 | основная |  |
|  |  | на площадке № 4 часть ул. 10, ул. 12 | строительство | 2033 | 0,752 | второстепенная |  |
|  |  | на площадке № 5 по ул. 13, 14 | строительство | 2033 | 0,767 | основная |  |
|  |  | на площадке № 5 по ул. 15 | строительство | 2033 | 0,642 | второстепенная |  |
|  |  | на площадке № 6 | строительство | 2033 | 0,150 | основная |  |
|  |  | на площадке № 6 по ул. 8 | строительство | 2033 | 0,8 | второстепенная |  |
| 2. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | в поселке Орешенка, в том числе |  |  |  |  | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
|  |  | в существующей застройке | строительство | 2033 | 2,0 | главная |  |
|  |  | на площадке № 15 по ул. 1 | строительство | 2033 | 0,691 | основная |  |
| 3. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | в селе Тремасово, в том числе |  |  |  |  | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
|  |  | в существующей застройке село Тремасово – деревня Большая Левшинка | строительство | 2033 | 0,8 | поселковая |  |
|  |  | в существующей застройке | строительство | 2033 | 0,1 | главная |  |
|  |  | в существующей застройке | строительство | 2033 | 1,4 | основная |  |
|  |  | на площадке № 16 | строительство | 2033 | 0,170 | основная |  |
|  |  | на площадке № 16 | строительство | 2033 | 0,300 | второстепенная |  |
| 4. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | в деревне Большая Левшинка, в том числе |  |  |  |  | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
|  |  | в существующей застройке | строительство | 2033 | 1,1 | главная |  |
|  |  | на площадке № 18 по ул. 1 | строительство | 2033 | 0,310 | основная |  |
|  |  | на площадке № 18 по ул. 2 | строительство | 2033 | 0,300 | второстепенная |  |
| 5. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | в поселке Раевка, в том числе |  |  |  |  | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
|  |  | в существующей застройке | строительство | 2033 | 3,00 | главная |  |
|  |  | в существующей застройке | строительство | 2033 | 0,5 | основная |  |
|  |  | в существующей застройке | строительство | 2033 | 1,300 | второстепенная |  |
|  |  | на планируемой территории за счет уплотнения застройки по ул. 21 | строительство | 2033 | 0,221 | основная |  |
|  |  | на планируемой территории за счет уплотнения застройки по ул 22 | строительство | 2033 | 0,233 | второстепенная |  |
|  |  | на площадке № 7 продолжение ул. Песчаная | строительство | 2033 | 1,244 | главная |  |
|  |  | на площадке № 7 по ул. 1-7 | строительство | 2033 | 3,679 | основная |  |
|  |  | на площадке № 7 по ул. 8-12 | строительство | 2033 | 2,881 | второстепенная |  |
|  |  | на площадке № 8 продолжение ул. Песчаная | строительство | 2033 | 1,801 | главная |  |
|  |  | на площадке № 8 по ул. 13-14 | строительство | 2033 | 1,110 | основная |  |
|  |  | на площадке № 8 по ул. 15-20 | строительство | 2033 | 2,823 | второстепенная |  |
| 6. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | в поселке Соколинка, в том числе |  |  |  |  | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
|  |  | в существующей застройке | строительство | 2033 | 2,5 | главная |  |
|  |  | на площадке № 9 по ул. 1 | строительство | 2033 | 0,330 | основная |  |
|  |  | на площадке № 9 по ул. 2-6 | строительство | 2033 | 2,303 | второстепенная |  |
| 7. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | в поселке Новый Городок, в том числе |  |  |  |  | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
|  |  | в существующей застройке | строительство | 2033 | 3,00 | второстепенная |  |
|  |  | на площадке № 10 по ул.1 | строительство | 2033 | 0,500 | главная |  |
|  |  | на площадке № 10 по ул. 2-3 | строительство | 2033 | 1,002 | основная |  |
|  |  | на площадке № 10 по ул. 4-5 | строительство | 2033 | 1,027 | второстепенная |  |
|  |  | на площадке № 11 по ул. 1 | строительство | 2033 | 1,624 | главная |  |
|  |  | на площадке № 11 по ул. 5-10, 12-13 | строительство | 2033 | 6,018 | основная |  |
|  |  | на площадке № 11 по ул. 11, 14-17 | строительство | 2033 | 4,186 | второстепенная |  |
|  |  | на площадке № 12-13 по ул. 1 | строительство | 2033 | 2,050 | главная |  |
|  |  | на площадке № 12-13 по ул. 18-24, 35 | строительство | 2033 | 9,262 | основная |  |
|  |  | на площадке № 12-13 продолжение ул. № 6, ул. 25-34, ул. 36 | строительство | 2033 | 7,963 | второстепенная |  |
|  |  | на площадке № 14 по ул. 23, 37-38 | строительство | 2033 | 1,123 | основная |  |
|  |  | на площадке № 14 по ул. 39-42 | строительство | 2033 | 1,290 | второстепенная |  |
| 8. | Автомобильные дороги местного значения | до поселка Орешенка | строительство | 2033 | 2,335 | - | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 9. | Автомобильный мост | через приток реки Сок в поселке Новый Городок по ул. Горная | реконструкция | 2033 | длина 0,05 ширина 0,008 | через реку Каменка | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |

3. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах регионального значения, объектах местного значения муниципального района Красноярский, объектах местного значения сельского поселения Большая Каменка, за исключением линейных объектов

| Вид зоны (подзоны) | Тип застройки | Площадь, га | Максимальная этажность застройки | Максимальный размер санитарно-защитной зоны расположенных или планируемых к расположению в зоне объектов (метров) (устанавливается только для производственных, сельскохозяйственных зон и зон специального назначения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилая зона (Ж) | - | 1244,1872 | 3 | - |
|  | объекты местного значения муниципального района: - дошкольная образовательная организация на 50 мест в селе Большая Каменка на площадке № 4; - дошкольная образовательная организация на 30 мест в селе Тремасово по ул. Молодежная; - дошкольная образовательная организация на 30 мест в поселке Раевка на площадке № 7; - дошкольная образовательная организация на 90 мест в поселке Новый Городок на площадке № 11; - дошкольная образовательная организация на 60 мест в поселке Новый Городок на площадке № 12; - общеобразовательная организация на 500 мест в поселке Новый Городок на площадке № 11; объекты местного значения сельского поселения: - водонапорная башня на северо-западе поселка Раевка (50 куб.м); - водонапорная башня на севере поселка Новый Городок (100 куб.м); - водонапорная башня на юго-западе села Тремасово (25 куб.м); - ящик кабельный (ЯКГ-20) в селе Большая Каменка на площадке № 1 (3 шт.); - ящик кабельный (ЯКГ-20) в селе Большая Каменка на площадке № 2 (4 шт.); - ящик кабельный (ЯКГ-20) в селе Большая Каменка на площадке № 3 (2 шт.); - ящик кабельный (ЯКГ-20) в селе Большая Каменка на площадке № 4 (4 шт.); - ящик кабельный (ЯКГ-20) в селе Большая Каменка на площадке № 5 (4 шт.); - ящик кабельный (ЯКГ-20) в селе Большая Каменка на площадке № 1(1 шт.); - ящик кабельный (ЯКГ-20) в селе Большая Каменка на площадке № 6 (1 шт.). - канализационная насосная станция в селе Большая Каменка, по ул. Дорожная (производительность – 60 куб.м/сут); - канализационная насосная станция в поселке Раевка у площадки № 7 (производительность – 240 куб.м/сут); - канализационная насосная станция в поселке Новый Городок у площадки № 13 (производительность – 1240 куб.м/сут); - канализационная насосная станция в поселке Новый Городок у площадки № 14 (производительность – 1320 куб.м/сут); - шкафной газорегуляторный пункт в селе Большая Каменка на площадке № 2 (производительность до 190 куб.м/час); - шкафной газорегуляторный пункт в селе Большая Каменка на площадке № 5 (производительность до 200 куб.м/час); - шкафной газорегуляторный пункт в поселке Раевка на площадке № 7 (производительность до 890 куб.м/час); - шкафной газорегуляторный пункт в поселке Раевка на площадке № 8 (производительность до 562 куб.м/час); - трансформаторные подстанции в селе Большая Каменка, на площадке № 162площадки № 7еашняьно зону Ж7? фонда села стройкиой техники (на 2 рабочих места) места) (ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт); - трансформаторные подстанции в селе Большая Каменка, на площадке № 262площадки № 7еашняьно зону Ж7? фонда села стройкиой техники (на 2 рабочих места) места) (ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт); - трансформаторные подстанции в селе Большая Каменка, на площадке № 362площадки № 7еашняьно зону Ж7? фонда села стройкиой техники (на 2 рабочих места) места) (ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт); - трансформаторные подстанции в селе Большая Каменка, на площадке № 462площадки № 7еашняьно зону Ж7? фонда села стройкиой техники (на 2 рабочих места) места) (ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-2шт); - трансформаторные подстанции в селе Большая Каменка, на площадке № 562площадки № 7еашняьно зону Ж7? фонда села стройкиой техники (на 2 рабочих места) места) (ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт); - трансформаторные подстанции в селе Большая Каменка, на площадке № 662площадки № 7еашняьно зону Ж7? фонда села стройкиой техники (на 2 рабочих места) места) (ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт); - трансформаторные подстанции в поселке Орешенка по ул. Зеленая (ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт, реконструкция); - трансформаторные подстанции в поселке Орешенка по ул. Зеленая (ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт, реконструкция); - трансформаторные подстанции в селе Тремасово по ул. Зеленая (ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт, реконструкция); - трансформаторные подстанции в селе Тремасово (ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт, реконструкция); - трансформаторные подстанции в деревне Большая Левшинка по ул. Заозерная (ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт, реконструкция); - трансформаторные подстанции в деревне Большая Левшинка на площадке № 19 (ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт); - трансформаторные подстанции в северо-восточной части поселка Раевка (ТП-10/0,4кВ 1 Х 63кВА-1шт,); - трансформаторные подстанции в поселке Раевка на площадке № 7 (ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт,); - трансформаторные подстанции в поселке Раевка на площадке № 7 (ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт,); - трансформаторные подстанции в поселке Раевка на площадке № 8 (ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-2шт,); - трансформаторные подстанции в поселке Раевка на площадке № 9 (ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт,); - трансформаторные подстанции в поселке Новый Городок на площадке № 10 (ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт,); - трансформаторные подстанции в поселке Новый Городок на площадке № 11 (ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт,); - трансформаторные подстанции в поселке Новый Городок на площадке № 11 (ТП-10/0,4кВ 1 Х 400кВА-1шт,); - трансформаторные подстанции в поселке Новый Городок на площадке № 12 (ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-4шт,); - трансформаторные подстанции в поселке Новый Городок на площадке № 13 (ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт,); - трансформаторные подстанции в поселке Новый Городок на площадке № 14 (ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт,). |
| Развитие жилой зоны до 2033 года в селе Большая Каменка планируется: - в существующей застройке за счет уплотнения по ул. Батаева в центральной части населенного пункта, ориентировочная общая площадь жилого фонда – 900 кв.м; - в существующей застройке за счет уплотнения по ул. Молодежная в центральной части населенного пункта, ориентировочная общая площадь жилого фонда – 300 кв.м; - в существующей застройке за счет уплотнения между ул. Молодежная и ул. Луговая на территории 0,36 га в центральной части населенного пункта, ориентировочная общая площадь жилого фонда – 300 кв.м; - на площадке № 1, расположенной в южной части населенного пункта, ориентировочная общая площадь жилого фонда – 9900 кв.м; - на площадке № 2, расположенной в восточной части населенного пункта, ориентировочная общая площадь жилого фонда – 11000 кв.м; - на площадке № 3, расположенной в северной части населенного пункта, ориентировочная общая площадь жилого фонда – 5400 кв.м; - на площадке № 4, расположенной в юго-западной части населенного пункта, ориентировочная общая площадь жилого фонда – 11400 кв.м; - на площадке № 5, расположенной в западной части населенного пункта, ориентировочная общая площадь жилого фонда – 10650 кв.м; - на площадке № 6, расположенной в северо-западной части населенного пункта, ориентировочная общая площадь жилого фонда – 4650 кв.м. Развитие жилой зоны до 2033 года в поселке Раевка планируется: - в существующей застройке за счет уплотнения в северо-восточной части населенного пункта, ориентировочная общая площадь жилого фонда – 3150 кв.м; - на площадке № 7, расположенной в юго-западной части населенного пункта, ориентировочная общая площадь жилого фонда – 49500 кв.м; - на площадке № 8, расположенной к северу от населенного пункта, ориентировочная общая площадь жилого фонда – 33000 кв.м. Развитие жилой зоны до 2033 года в поселке Соколинка планируется: - на площадке № 9, расположенной в западной части населенного пункта, ориентировочная общая площадь жилого фонда – 10800 кв.м. Развитие жилой зоны до 2033 года в поселке Новый Городок планируется: - в существующей застройке за счет уплотнения в юго-восточной части населенного пункта по ул. Горная, ориентировочная общая площадь жилого фонда – 2100 кв.м; - на площадке № 10, расположенной к западу от населенного пункта, ориентировочная общая площадь жилого фонда – 11850 кв.м; - на площадке № 11, расположенной в северо-восточной части населенного пункта, ориентировочная общая площадь жилого фонда – 54750 кв.м; - на площадке № 12, расположенной в северной части населенного пункта, ориентировочная общая площадь жилого фонда – 85950 кв.м; - на площадке № 13, расположенной в восточной части населенного пункта, ориентировочная общая площадь жилого фонда – 11850 кв.м; - на площадке № 14, расположенной к северо-востоку от населенного пункта, ориентировочная общая площадь жилого фонда – 12450 кв.м. Развитие жилой зоны до 2033 года в поселке Орешенка планируется: - в существующей застройке за счет уплотнения в южной части населенного пункта, ориентировочная общая площадь жилого фонда – 1200 кв.м; Развитие жилой зоны до 2033 года в селе Тремасово планируется: - в существующей застройке за счет уплотнения в северной части населенного пункта по ул. Молодежная, ориентировочная общая площадь жилого фонда – 1050 кв.м; - в существующей застройке за счет уплотнения в центральной части населенного пункта по ул. Кооперативная, ориентировочная общая площадь жилого фонда – 1800 кв.м; - в существующей застройке за счет уплотнения в южной части населенного пункта по ул. Кооперативная, ориентировочная общая площадь жилого фонда – 1350 кв.м; - на площадке № 16, расположенной в восточной части населенного пункта, ориентировочная общая площадь жилого фонда – 1650 кв.м; - на площадке № 17, расположенной в восточной части населенного пункта, ориентировочная общая площадь жилого фонда – 1350 кв.м. Развитие жилой зоны до 2033 года в деревне Большая Левшинка планируется: - на площадке № 18, расположенной к юго-востоку от населенного пункта, ориентировочная общая площадь жилого фонда – 5850 кв.м; - на площадке № 19, расположенной к северо-западу от населенного пункта, ориентировочная общая площадь жилого фонда – 3300 кв.м. |
| Садово-дачное строительство (Ж7) | - | 78,67 | 3 | - |
|  | Развитие зоны садоводства и дачного хозяйства до 2033 года в селе Большая Каменка планируется: - в северо-западной части населенного пункта, общая площадь проектируемой территории – 30,738 га. Развитие зоны садоводства и дачного хозяйства до 2033 года в поселке Раевка планируется: - в северо-западной части населенного пункта, общая площадь проектируемой территории – 19,69 га. Развитие зоны садоводства и дачного хозяйства до 2033 года в поселке Соколинка планируется: - в западной части населенного пункта, общая площадь проектируемой территории – 19,29 га. Развитие зоны садоводства и дачного хозяйства до 2033 года в поселке Новый Городок планируется: - в юго-западной части населенного пункта, общая площадь проектируемой территории – 17,985 га; - в северной части населенного пункта, общая площадь проектируемой территории – 60,457 га. Развитие зоны садоводства и дачного хозяйства до 2033 года в поселке Орешенка планируется: - в юго-западной части населенного пункта, общая площадь проектируемой территории – 25,169 га. |
|  | объекты местного значения сельского поселения: - трансформаторные подстанции в селе Большая Каменка, дачи (ТП-10/0,4кВ 1 Х 400кВА-1шт); - трансформаторные подстанции в селе Большая Каменка, дачи (ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт); - трансформаторные подстанции в поселке Орешенка, дачи (ТП-10/0,4кВ 1 Х 400кВА-1шт); - трансформаторные подстанции в северо-западной части поселка Раевка, дачи (ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт); - трансформаторные подстанции в западной части поселка Соколинка, дачи (ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт); - трансформаторные подстанции в юго-западной части поселка Новый Городок, дачи (ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-2шт); - трансформаторные подстанции в северо-западной части поселка Новый Городок, дачи (ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт). |
| Общественно-деловая зона (О) | - | 17,2905 | 4 | - |
|  | объекты местного значения муниципального района: - фельдшерско-акушерский пункт в селе Тремасово по ул. Кооперативная на 10 посещений в смену; - фельдшерско-акушерский пункт в поселке Раевка на площадке № 8 на 10 посещений в смену; - фельдшерско-акушерский пункт в поселке Новый Городок на площадке № 11 на 20 посещений в смену; объекты местного значения сельского поселения: - физкультурно-спортивный комплекс в селе Большая Каменка на площадке № 4 с универсальным залом (площадь пола – 540 кв.м) и бассейном (площадь зеркала воды - 300 кв.м); - физкультурно-спортивный комплекс в поселке Новый Городок на площадке № 12 с двумя универсальными залами (площадь пола – 540 кв.м) и бассейном (площадь зеркала воды - 500 кв.м); - здание сельского дома культуры в селе Тремасово по ул. Кооперативная, 2 (на 200 мест, реконструкция); - многофункциональный культурно-досуговый комплекс в поселке Раевка на площадке № 7 (на 400 мест); - многофункциональный культурно-досуговый комплекс в поселке Новый Городок на площадке № 11 (на 600 мест); - предприятие бытового обслуживания на 12 рабочих мест в селе Большая Каменка на площадке № 5; - предприятие бытового обслуживания на 4 рабочих места в селе Тремасово по ул. Кооперативная; - предприятие бытового обслуживания на 10 рабочих мест в поселке Раевка на площадке № 7; - предприятие бытового обслуживания на 10 рабочих мест в поселке Новый Городок на площадке № 11; - предприятие бытового обслуживания на 13 рабочих места в поселке Новый Городок на площадке № 12; - комплексное предприятие коммунально-бытового обслуживания вместе с прачечной на 250 кг белья в смену, пунктом приема химчистки на 21 кг вещей в смену, баней на 60 мест в селе Большая Каменка по ул. Батаева; - шкафной газорегуляторный пункт в поселке Новый Городок на площадке № 13 (производительность до 203 куб.м/час); - шкафной газорегуляторный пункт в поселке Новый Городок на площадке № 14 (производительность до 215 куб.м/час); - шкафной газорегуляторный пункт на востоке поселка Орешенка (производительность до 130 куб.м/час); - трансформаторные подстанции в селе Большая Каменка на площадке № 4 (ТП-10/0,4кВ 1 Х 400кВА-1шт); - трансформаторные подстанции в селе Большая Каменка по ул. Батаева (ТП-10/0,4кВ 1 Х 400кВА-1шт); - трансформаторные подстанции в поселке Раевка на площадке № 7 (ТП-10/0,4кВ 1 Х 400кВА-1шт); - трансформаторные подстанции в поселке Новый Городок на площадке № 11 (ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт); - трансформаторные подстанции в поселке Новый Городок на площадке № 11 (ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт); - трансформаторные подстанции в поселке Новый Городок на площадке № 11 (ТП-10/0,4кВ 1 Х 400кВА-1шт); - трансформаторные подстанции в поселке Новый Городок на площадке № 12 (ТП-10/0,4кВ 1 Х 400кВА-3шт); - трансформаторные подстанции в поселке Новый Городок на площадке № 12 (ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт); - автоматическая телефонная станция в селе Большая Каменка по ул. Центральная, 40 (увеличение емкости на 380 номеров, реконструкция). |
| Зона рекреационного назначения (Р) | - | 471,5551 | - | - |
|  | объекты местного значения сельского поселения: - плоскостные спортивные сооружения в селе Большая Каменка на площадке № 4 (площадь – 0,9 га); - плоскостные спортивные сооружения в селе Тремасово по ул. Кооперативная (площадь – 0,45 га); - плоскостные спортивные сооружения в поселке Раевка на площадке № 7 (площадь – 0,76 га); - плоскостные спортивные сооружения в поселке Новый Городок на площадке № 11 (площадь – 0,7 га); - плоскостные спортивные сооружения в поселке Новый Городок на площадке № 12 (площадь – 0,64 га); - плоскостные спортивные сооружения в поселке Новый Городок на площадке № 12 (площадь – 0,65 га); - сквер в селе Большая Каменка по ул. Молодежная (площадь - 0,55 га); - парк в селе Большая Каменка по ул. Сухолиния (площадь – 2,10 га); - сквер в селе Большая Каменка по ул. Молодежная (площадь - 1,33 га); - сквер в селе Тремасово по ул. Полевая (площадь - 0,33 га); - парк в селе Тремасово по ул. Кооперативная (площадь – 0,923 га); - сквер в поселке Раевка на площадке № 7 (площадь - 0,76 га); - парк в поселке Новый Городок на площадке № 11 (площадь – 1,65 га); - сквер в поселке Новый Городок на площадке № 12 (площадь - 1,56 га); - сквер в поселке Новый Городок на площадке № 13 (площадь - 0,66 га); - пожарный пирс на пруду в северной части села Большая Каменка рядом с плотиной (съезд с твердым покрытием шириной 3,5 м, площадка размером 12х12 м); - пожарный пирс на пруду в северной части села Тремасово (съезд с твердым покрытием шириной 3,5 м, площадка размером 12х12 м); - пожарный пирс на реке Сок в северо-восточной части поселка Раевка (съезд с твердым покрытием шириной 3,5 м, площадка размером 12х12 м); - пожарный пирс на реке Сок в юго-восточной части поселка Соколинка рядом с мостом (съезд с твердым покрытием шириной 3,5 м, площадка размером 12х12 м); - пожарный пирс на реке Сок в юго-восточной части поселка Новый Городок (съезд с твердым покрытием шириной 3,5 м, площадка размером 12х12 м); - пожарный пирс на реке Сок в юго-восточной части поселка Студеный (съезд с твердым покрытием шириной 3,5 м, площадка размером 12х12 м); - пожарный пирс на пруду к юго-востоку от поселка Орешенка (съезд с твердым покрытием шириной 3,5 м, площадка размером 12х12 м); - шкафной газорегуляторный пункт в селе Большая Каменка на площадке № 4 (производительность до 220 куб.м/час); - шкафной газорегуляторный пункт в поселке Соколинка на площадке № 9 (производительность до 185 куб.м/час); - шкафной газорегуляторный пункт в поселке Новый Городок на площадке № 10 (производительность до 205 куб.м/час); - шкафной газорегуляторный пункт в поселке Новый Городок на площадке № 11 (производительность до 1144 куб.м/час); - шкафной газорегуляторный пункт в поселке Новый Городок на площадке № 12 (производительность до 1600 куб.м/час); - шкафной газорегуляторный пункт в деревне Большая Левшинка на площадке № 19 (производительность до 102 куб.м/час). |
| Зона сельскохозяйственного использования (Сх), включающая подзоны: |
| Сх1 | сельхозугодья | 9373,3686 | - | - |
| Сх2-0 | объекты сельскохозяйственного назначения, дачного хозяйства, садоводства и огородничества | 88,5049 | 2 | - |
| Сх2-2 | объекты сельскохозяйственного назначения, дачного хозяйства, садоводства и огородничества | 118,9884 | 2 | 500 |
| Сх2-3 | объекты сельскохозяйственного назначения, дачного хозяйства, садоводства и огородничества | 119,1673 | 2 | 300 |
| Сх2-4 | объекты сельскохозяйственного назначения, дачного хозяйства, садоводства и огородничества | 40,1757 | 2 | 100 |
| Сх2-5 | объекты сельскохозяйственного назначения, дачного хозяйства, садоводства и огородничества | 9,6411 | 2 | 50 |
| Зона производственного использования (П), включающая подзоны: |
| П1 |  |  |  |  |
| П1-3 | объекты производственного и складского назначения | 22,7368 | 3 | 300 |
| П2 | объекты коммунально-складского назначения | 0,1981 | 3 | 50 |
|  | объекты регионального значения: - пожарное депо в селе Большая Каменка по ул. Центральная (на 3 машины). |
| Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (ИТ) | - | 100,3937 | 2 | - |
|  | объекты местного значения сельского поселения: - водозабор к западу от села Большая Каменка (увеличение производительности на 471 куб.м/сут., реконструкция); - водозабор на юге поселка Раевка (производительность 650 куб.м/сут.); - водозабор на юге поселка Новый Городок (производительность 1100 куб.м/сут.); - водозабор в селе Тремасово по ул. Молодежная (производительность 130 куб.м/сут.); - водозабор на юге деревни Большая Левшинка (производительность 130 куб.м/сут.); - водонапорная башня на юге деревне Большая Левшинка (25 куб.м); - канализационные очистные сооружения на юго-востоке за границей села Большая Каменка на территории сельского поселения Большая Каменка (производительность – 450 куб.м/сут); - канализационные очистные сооружения на востоке за границей поселка Новый Городок на территории сельского поселения Большая Каменка (производительность – 1500 куб.м/сут); - канализационная насосная станция в селе Большая Каменка у площадки № 1 по ул. Батаева (производительность – 420 куб.м/сут); - канализационная насосная станция в поселке Раевка на юго-востоке площадки № 8 (производительность – 420 куб.м/сут); - канализационная насосная станция в поселке Соколинка на площадке № 9 (производительность – 500 куб.м/сут); - канализационная насосная станция в поселке Новый Городок на площадке № 10 (производительность – 830 куб.м/сут); - трансформаторные подстанции в поселке Новый Городок в районе очистных сооружений (ТП-10/0,4кВ 1 Х 63кВА-1шт); - трансформаторные подстанции в селе Большая Каменка в районе очистных сооружений (ТП-10/0,4кВ 1 Х 40кВА-1шт). |
| Зона специального назначения (Сп), включающая подзоны: |
| Сп1 | кладбище | 4,9955 | - | 50 |
|  | объекты местного значения сельского поселения: - кладбище к югу от существующего кладбища в селе Большая Каменка (площадь – 0,5 га, реконструкция); - кладбище к востоку от существующего кладбища в поселке Орешенка (площадь – 0,1 га, реконструкция); - кладбище к северу от существующего кладбища в селе Тремасово (площадь – 0,2 га, реконструкция); - кладбище к северо-востоку от существующего кладбища в поселке Раевка (площадь – 0,2 га, реконструкция); - кладбище к северо-западу от поселка Раевка (площадь – 1,0 га); - кладбище к северо-востоку от поселка Новый Городок (площадь – 2,0 га). |