Правительство Самарской области

Государственное унитарное предприятие Самарской области

Институт «ТеррНИИгражданпроект»

ЗАКАЗ: Муниципальный контракт №1 от 07.09.2012 года

ЗАКАЗЧИК: Администрация муниципального района Красноярский

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГУП

«ТеррНИИгражданпроект»

____________ В. О. Чекмарев

Генеральный план  сельского поселения Хилково муниципального района Красноярский

Самарской области

Пояснительная записка

(актуализированная)

ТОМ 3

Заместитель директора

по архитектуре                                                                             Г.О. Черемисин

г. Самара, 2012 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ ГП

1. Том 1. Положения о территориальном планировании сельского поселения Хилково муниципального района Красноярский Самарской области.

2. Том 2. Графические материалы

2.1. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения Хилково муниципального района Красноярский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП, ОП). Лист № 1.

2.2. Карта функциональных зон сельского поселения Хилково муниципального района Красноярский  Самарской области. М 1:25000 (ДСП, ОП). Лист №2а, М 1:10000 (ДСП, ОП). Лист №2б.

2.3. Карта, планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Хилково муниципального района Красноярский Самарской области.  М 1:10000 (ДСП, ОП) Лист №3.

2.4. Карта, планируемого размещения объектов, транспортной инфраструктуры местного значения сельского поселения Хилково муниципального района Красноярский Самарской области. М 1:10000 (ДСП, ОП) Лист №4.

2.5. Карта, планируемого размещения объектов, инженерной инфраструктуры местного значения сельского поселения Хилково муниципального района Красноярский  Самарской области.  М 1:10000 (ДСП, ОП). Лист №5.

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГП

3. Том 3. Пояснительная записка (ДСП).

4. Том 4. Охрана окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую среду. Пояснительная записка. (ДСП).

5. Том 5. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Пояснительная записка. Графические материалы. Электронная версия проекта СД. (ДСП).

6. Том 6. Графические материалы

6.1. Карта современного использования территории сельского поселения Хилково муниципального района Красноярский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП) Лист №6а, М 1:10 000 (ДСП) Лист №6б.

6.2. Карта расположения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры  в границах сельского поселения Хилково муниципального района Красноярский Самарской области.  М 1:25 000 (ДСП). Лист № 7.

6.3. Карта зон с особыми условиями  использования территории сельского поселения Хилково муниципального района Красноярский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП, ОП). Лист № 8а, М 1:10 000 (ДСП, ОП). Лист № 8б.

6.4. Карта границ зон экологического риска и возможного загрязнения окружающей среды сельского поселения Хилково муниципального района Красноярский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП). Лист №9.

6.5. Карта радиусов обслуживания населения объектами социальной инфраструктуры сельского поселения Хилково муниципального района Красноярский Самарской области.   М 1:10 000 (ДСП). Лист №10.

6.6. Карта движения общественного транспорта на территории сельского поселения Хилково муниципального района Красноярский Самарской области.   М 1:10 000 (ДСП). Лист №11.

- Том 7. Исходные данные.

Электронная версия проекта СД (Для служебного пользования).

Электронная версия проекта СД (Секретно).

Электронная версия проекта СД (Для открытого пользования).

Проект выполнен в мастерской территориального планирования ГУП института «ТеррНИИгражданпроект» авторским коллективом в составе:

Зам. директора по архитектуре                                                            Г.О. Черемисин

Начальник отдела ИСОГД                                                                           И.В. Власов

Начальник отдела ЭТО                                                                             О.А. Маслова

Главный специалист отдела ГП и застройки                                        О.Н. Игнатова

Главный специалист отдела ГП и застройки                                    Е.А. Черемисина

Главный специалист отдела ГП и застройки                                      С.В. Петрунина

Ведущий научный сотрудник, кандидат архитектуры                       В.М.Мельникова

Старший научный сотрудник, кандидат архитектуры                           Т.В. Филанова

Старший научный сотрудник, кандидат архитектуры                              С.В.Позняк

Главный специалист отдела ИСОГД                                                          А.В.Ананьев

Руководитель группы отдела ГП и застройки                                          Л.А.Стрелец

Руководитель группы отдела ГП и застройки                                         И.А. Никонов

Руководитель группы отдела ИСОГД                                                  А.В. Сосновская

Ведущий архитектор отдела ГП и застройки                                          М.В.Букатина

Главный специалист СТО                                                                         Н.В. Завацкая

Руководитель группы СТО                                                                         Т.Л.Кузьмина

Ведущий специалист СТО                                                                          Е.Е.Маринич

Руководитель группы ЭТО                                                                        Г.С.Назарова

Ведущий специалист ЭТО                                                                         И.К.Марфина

Ведущий специалист ЭТО                                                                         Л.А.Гришина

Архитектор отдела ГП и застройки                                                          А.Д.Полякова

Архитектор отдела ГП и застройки                                                      О.А.Кольжанова

Ведущий инженер                                                                                  О.П. Лекомцева

Ведущий инженер                                                                                    Е.А. Андреева

Ведущий инженер                                                                                 А.А. Бундеряков

Проект разработан при участии: ООО «ОКТОГОН», ООО «Проект-С».

Содержание

1.ВВЕДЕНИЕ	8

2. КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ И КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ	22

2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИЛКОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ	22

2.1.1. История формирования структуры расселения. Краткая  историческая  справка	22

2.1.2. Место и роль сельского поселения в системе расселения Самарской области	25

2.1.3.  Местоположение  сельского поселения Хилково муниципального района Красноярский на территории Самарской области	26

2.1.4. Природно - климатические  условия исследуемой территории	30

2.1.4.1. Климат	30

2.1.4.2. Рельеф и геоморфология	30

2.1.4.3.  Гидрогеологические условия	30

2.1.4.4. Опасные природные процессы	31

2.1.4.5. Гидрографическая сеть	33

2.1.4.6. Полезные ископаемые	33

2.1.4.7. Почвы и растительный покров	33

2.1.4.8. Природные рекреационные ресурсы	34

2.2. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ И АНАЛИЗ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИЛКОВО	34

2.2.1. Анализ демографической ситуации в сельском поселении Хилково муниципального района Красноярский	34

2.2.1.1. Основные тенденции демографических процессов	34

2.2.1.2. Демографическая ситуация в муниципальном районе Красноярский	38

2.2.1.3. Демографическая ситуация в сельском поселении Хилково  м.р. Красноярский	44

2.2.2. Структура современного землепользования сельского поселения Хилково	48

2.3. ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ХИЛКОВО	52

2.4. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИЛКОВО	52

2.4.1. Жилая зона	53

2.4.1.1. Характеристика жилищного фонда	53

2.4.2. Общественно-деловая зона	55

2.4.2.1. Учреждения и предприятия обслуживания	55

2.4.3. Зона производственного использования	63

2.4.4. Зона транспортной инфраструктуры	63

2.4.4.1. Транспорт	64

2.4.4.1.1 Внешний транспорт	64

2.4.4.1.2. Сеть общественного пассажирского транспорта	66

2.4.4.1.3. Сооружения и предприятия для хранения и технического обслуживания транспортных средств	67

2.4.4.2. Сеть улиц и дорог населенных пунктов	67

2.4.5. Зона инженерной инфраструктуры	70

2.4.5.1. Инженерное оборудование территории	70

2.4.5.1.1.	Водоснабжение	71

2.4.5.1.2.	Водоотведение	72

2.4.5.1.3.	Теплоснабжение	73

2.4.5.1.4.	Газоснабжение	74

2.4.5.1.5. Электроснабжение	75

2.4.5.1.6. Электросвязь	76

2.4.6. Зона рекреационного  назначения	77

2.4.7. Зона сельскохозяйственного использования	77

2.4.8. Зона специального назначения	81

2.5. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	82

2.5.1.  Зоны особо охраняемых территорий	82

2.5.1.1. Зоны охраны объектов культурного наследия	82

2.5.1.2. Зоны особо охраняемых природных территорий	84

2.5.2. Санитарно-защитные зоны	85

2.5.2.1. Санитарно-защитные зоны объектов производственного комплекса	86

2.5.2.2. Канализационные очистные сооружения	87

2.5.2.3. Кладбища	87

2.5.2.4. Объекты размещения биологических отходов	88

2.5.2.5. Объекты размещения твердых бытовых отходов с.п. Хилково	88

2.5.2.6. Объекты электроснабжения	88

2.5.2.7. Транспортная инфраструктура	89

2.5.3. Санитарные разрывы магистральных трубопроводов	89

2.5.3.1. Газораспределительные станции	90

2.5.4. Охранные зоны	90

2.5.5.  Зоны охраны поверхностных водных объектов	91

2.5.6. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения	92

2.5.7. Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	94

2.5.8. Зоны залегания полезных ископаемых	95

2.5.9. Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством РФ	96

2.6. ОЦЕНКА ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ	97

3. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИЛКОВО	99

3.1. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ, ОБ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО, МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИЛКОВО	99

3.1.1. Планируемые для размещения на территории Самарской области объекты регионального значения и последовательность их выполнения	99

3.1.2. Планируемые для размещения на территории муниципального района Красноярский объекты местного значения и последовательность их выполнения	100

3.2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ХИЛКОВО	102

3.3. ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИЛКОВО	105

3.3.1. Архитектурно-планировочное решение	105

3.3.2. Развитие и параметры функциональных зон	105

3.3.2.1. Развитие жилой зоны	106

3.3.2.1.1. Планируемые объекты жилищного фонда	107

3.3.2.2. Развитие общественно-деловой зоны	111

3.3.2.2.1. Планируемые объекты обслуживания	115

3.3.2.3. Развитие зоны производственного использования	116

3.3.2.3.1. Планируемые производственные и коммунально-складские объекты	117

3.3.2.4. Развитие зон инженерной инфраструктуры	117

3.3.2.4.1. Планируемые объекты инженерной инфраструктуры	118

3.3.2.4.1.1. Водоснабжение	118

3.3.2.4.1.2. Водоотведение	121

3.3.2.4.1.3. Теплоснабжение	127

1.3.2.4.1.4.	Газоснабжение	128

3.3.2.4.1.5. Электроснабжение	134

3.3.2.4.1.6. Электросвязь	146

3.3.2.5. Развитие зоны транспортной инфраструктуры	148

3.3.2.5.1. Планируемые объекты транспортной инфраструктуры	148

3.3.2.5.1.1. Улично-дорожная сеть	148

3.3.2.5.1.2. Искусственные дорожные сооружения	155

3.3.2.5.1.3. Сооружения и предприятия для хранения и технического обслуживания транспортных средств	155

3.3.2.6. Развитие зоны рекреационного назначения	156

3.3.2.7. Развитие зоны сельскохозяйственного использования	157

3.3.2.8. Развитие зоны  специального назначения	158

3.3.2.9. Экспликация планируемых объектов. Описание и параметры функциональных зон	159

3.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	170

3.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИЛКОВО	173

3.6. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ	174

3.7. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ	174

3.8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	175

4.ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИЛКОВО	177

5. ВЫВОДЫ	181

# 1.ВВЕДЕНИЕ

Проектная работа «Генеральный план сельского поселения Хилково муниципального района Красноярский Самарской области» выполнена на основании муниципального контракта на выполнение генеральных планов поселений муниципального района Красноярский Самарской области №1 от 7.09.2012 года, заключенного с администрацией муниципального района Красноярский.

При проектировании были учтены и использованы материалы ранее выполненных научно-исследовательских и проектных работ:

- «Анализ состояния территории сельского поселения Хилково муниципального района Красноярский Самарской области» (1 этап), разработан ОАО «ГИПРОГОР» на основании муниципального контракта №25 от 10.11.2008 г.;

- Схема территориального планирования муниципального района Красноярский Самарской области, разработана ГУП институтом «ТеррНИИгражданпроект» на основании муниципального контракта № 9072 от 21 мая 2007 года с администрацией муниципального района (корректировка выполнена в 2009 г. на основании договора №9149 от 05.11.09 г.), утверждена Решением Собрания Представителей муниципального района Красноярский Самарской области от 28.04.2010 г. №8-сп;

- Схема территориального планирования Самарской области, разработана ГУП институтом «ТеррНИИгражданпроект» в 2007 году, утверждена постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261;

- Землеустроительное дело по установлению границы сельского поселения Хилково муниципального района Красноярский Самарской области. Книга 12, разработано ОАО «ВолгоНИИгипрозем», г. Самара, 2004 г, на основании государственного контракта №226 от 30.04.2004 г.

- «Проект планировки и застройки села Хилково, Красноярского района, Куйбышевской области», разработанный Государственным проектным институтом «КУЙБЫШЕВГРАЖДАНПРОЕКТ» в 1980 г.;

- «Генеральный план подсобного хозяйства «АМИТЭ» в селе Краково, Красноярского района, Самарской области, совмещённый с ПДП части селитебной территории», разработанный проектным институтом «САМАРААГРОПРОМПРОЕКТ» в 1992 г.;

- «Проект планировки и застройки посёлка Екатериновка, Красноярского района, Куйбышевской области», разработанный Государственным проектным институтом «КУЙБЫШЕВГРАЖДАНПРОЕКТ» в 1980 г.

Проект разработан в соответствии с  законодательством Российской Федерации и Самарской области (в действующей редакции на момент проектирования генерального плана):

Федеральные законы:

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190 «Градостроительный кодекс Российской Федерации» (в ред. 28.07.2012г. № 133-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136 «Земельный кодекс Российской Федерации» (в ред. от 28.07.2012г. № 133-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации» (в ред.от 28.07.2012 7 № 133-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 3 июня 2006 г. №74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации» (в ред. от 25.06.2012 г.  №93-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации» (в ред. от 29.06.2012 г. №96-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (в ред. от 28.07.2012 г. № 133-ФЗ). Подгот. новая редакция, вступ. в силу 01.01.2013г.

- Указ Президента Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 1847 "О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии" (в ред. от 21.05.2012г. №636).

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 212-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты РФ в части уточнения условий и порядка приобретения прав на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности» (с изменениями от 27 декабря 2009 года №342-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 10 мая 2007 г. № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части установления порядка резервирования земель для государственных или муниципальных нужд» (в ред. от 20.03.2011г. №41-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (в ред. от 19.07.2011 №246-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (в ред. от 29.06.2012 года №96-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями 10.07.2012г. № 110-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов российской федерации» (с изменениями от 02.05.2012г. №40-ФЗ)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 10 января 2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. от 25.06.2012г. №93-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 3 марта 1995г. № 27-ФЗ «О недрах» (с изменениями от 27 декабря 2009 года №374-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 14 марта 1995г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (в ред. от 25.06.2012г №93-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 20 декабря 2004г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (с изменениями от 06.12.2011г. №409-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями от 06.11.2011г. №301-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (01.04.2012г №23-ФЗ)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями от 25.06.2012 №93-ФЗ)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 04 мая 1999г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (в ред. от  25.06.2012 №93-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» (с изменениями от 28.11.2011г. №337-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 09 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» (в ред. от 19.07.2011г. №248-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (в ред. от 25.06.2012г. №93-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (в ред. от 28.07.2012г. №128-ФЗ)

- Закон Российской Федерации от 14 мая 1993г. №4979-1 «О ветеринарии» (18.07.2011г №242-ФЗ)

- Федеральный закон от 07 июля 2003 года №126-ФЗ "О связи" (в ред. 08.12.2011г. №424-ФЗ)

- Федеральный закон от 29 декабря 2006 года №264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" (в ред. от 28.02.2012г. №6-ФЗ)

- Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации» (в ред. от 07.11.2011г. №303-ФЗ)

- Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ "Об электроэнергетике в Российской Федерации» (в ред. от 29.06.2012г №96-ФЗ).

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» (ред.с измен. от 10.07.2012 г. №109-ФЗ)

- Федеральный закон от 27 декабря 2002 года №184-ФЗ "О техническом регулировании» (в ред.от 28.07.2012 N 133-ФЗ)

- Федеральный закон от 24 июля 2008 года №161 «О содействии развитию жилищного строительства» (в ред.от 10.07.2012г №118-ФЗ)

- Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (в ред. от 29.12.2010г №441-ФЗ).

- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"(в ред. от 10.07.2012г. №117-ФЗ)

Постановления Правительства РФ:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 г. №363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г.№315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (в редакции от 18.05.2011 №399)

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. №1734-р «Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года».

- Методика определения нормативной потребности субъектов  Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры. Одобрена распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999 г. № 1683-р; Правительство РФ. Распоряжение от 3.07.1996 г. № 1063-р (в ред. Распоряжение Правительства РФ от 14.07.2001 № 942-р); Министерство здравоохранения Российской Федерации. Приказ от 3.06.2003 № 229 «О единой номенклатуре государственных и муниципальных учреждений здравоохранения».

- Министерство здравоохранения Российской Федерации. Приказ от 3.06.2003 № 229 «О единой номенклатуре государственных и муниципальных учреждений здравоохранения».

Приказы Минрегиона РФ:

- «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» от 26.05.2011 №244

- «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка» от 10.05.2011 №207.

- Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения» утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19.

Федеральные Целевые программы:

- Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2001 г. N675 (в ред. от 15.12.2010 г. N1018)

- Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года",  утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 г. N858 (в ред. от 06.03.2012 года №198)

- Федеральная целевая программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2013 года", утвержденная   Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. N99 (в ред. от 14.07.2012 года №721)

- Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России на 2010-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства РФ от 12 октября 2010 №828 «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России на 2010-2015 годы»

- Федеральная целевая программа "Электронная Россия (2002-2010 годы)", утвержденная  Постановлением Правительства РФ от 28 января 2002 №65 (в ред. от 09.06.2010г. №403).

Законы Самарской области:

- Закон Самарской области об установлении границ муниципального района Красноярский Самарской области 25 февраля 2005 года N 57-ГД (в ред. Закона Самарской области от 11.10.2010 N 106-ГД)

- Закон Самарской области ОБ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ В ПРЕДЕЛАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, НАДЕЛЕНИИ ИХ СООТВЕТСТВУЮЩИМ СТАТУСОМ И УСТАНОВЛЕНИИ ИХ ГРАНИЦ 25 февраля 2005 года N 47-ГД (в ред. Закона Самарской области от 11.10.2010 N 106-ГД)

- Закон Самарской области от 11 марта 2005г. №94-ГД «О земле» (в ред. от 03.07.2012г.  №62-ГД)

- Закон Самарской области от 26 декабря 2003г. № 131-ГД «О населенных пунктах на территории Самарской области» (в ред. от 04.05.2012г. № 34-ГД)

- Закон Самарской области от 12 июля 2006г. № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» (в ред. от 13.06.2012 г. №54-ГД)

- Закон Самарской области от 6 апреля 2009 г. №46-ГД «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области» (в ред. от 07.03.2012г. №13-ГД)

- Закон Самарской области от 7 ноября 2007г. № 131-ГД «О регулировании лесных отношений на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 27.03.2004 №96-ГД «Об ипотечном жилищном кредитовании в Самарской области» (в ред. от 12.12.2011г.№146-ГД)

- Закон Самарской области от 28.04.2009 №52-ГД О внесении изменений в Закон Самарской области «Об ипотечном жилищном кредитовании в Самарской области» в редакции от 27 мая 2010 года

- Закон Самарской области от 06 апреля 2009 г. №50-ГД «О признании утратившими силу отдельных Законов Самарской области об утверждении областных целевых программ».

- Закон Самарской области «О защите населения и территории Самарской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями от 08 октября 2010 №104-ГД)

- Закон Самарской области от 12 октября 2010 года №107 ГД «Об организации обслуживания населения пассажирским автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования на территории Самарской области» (от 05.05.2011г №43-ГД)

- Закон Самарской области от 08.12.2008г. №142-ГД «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 03.04.2002г. №14-ГД «О культуре в Самарской области» ( от 22.11.2011г №124-ГД)

- Закон Самарской области от 03.04.2002 №14-ГД «О культуре в Самарской области»

- Закон Самарской области от 04.03. 2011 №17-ГД «Об основах организации благоустройства и озеленения на территории  Самарской области» (ред. от 06.07.2011).

Постановления Правительства Самарской области:

- Стратегия социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года (утверждена Постановление Правительства Самарской области от 9 октября 2006 года №129)

- Постановление Правительства Самарской области от 12.12.2007 г. №253 «О разработке и реализации областных целевых программ Самарской области» (ред. от 19.03.2009г.№ 107)

- Постановление Правительства Самарской области от 16.01.2008 г. №2 «О разработке и реализации ведомственных целевых программ в Самарской области» (от 13.09.2012 г. №437).

- Постановление Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261 «Об утверждении Схемы территориального планирования Самарской области»

- Постановление Правительства Самарской области от 20.06.2008 №245 «Об утверждении Плана реализации Схемы территориального планирования Самарской области, утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261, на период до 2010 года».

- Программа газификации Самарской области на 2010-2014 годы, финансируемая за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа обществом с ограниченной ответственностью «Средневолжская газовая компания», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 16.12.2009 № 674 (с  изменениями от 13.07.2011 №336).

- Программа газификации Самарской области на 2009-2013 годы, финансируемая за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа открытым акционерным обществом «Сызраньгаз», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 19.12.2008 № 501.

- Постановление Правительства Самарской области от 09 августа 2006г. №106 «Об утверждении перечня автомобильных дорогах общего пользования Самарской области» (в редакции от 04 марта 2009 г.№69)

- Постановление Правительства Самарской области от 06.08.2009 № 372 «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирования кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области на 2010-2012 годы и на период до 2020 года» (в ред.25.06.2012г.№296)

- Постановление Правительства Самарской области от 25.03.2009 №180 «Об установлении отдельного расходного обязательства Самарской области по развитию малой энергетики Самарской области» (дейст. докум. приостановлено до 01.01.2013г)

- Постановление Правительства Самарской области от 25.03.2009 г. № 164 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2009 – 2010 годы» (в ред. от 07.06.2012г.№266)

- Постановление Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года №499 «План мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов, предназначенных для размещения органов государственной власти Самарской области на 2010-2014 годы» (в ред. от 02.05.2012г. №226)

- «План мероприятий по реконструкции объектов здравоохранения Самарской области на 2010-2012 годы» (утверждён постановлением правительства Самарской области от 06 октября 2009 года, в редакции от 27 сентября 2010 года №477, в редакции от 23.06.2010 №286)

- «План мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов культуры в Самарской области на 2010-2012 годы» (утвержден Постановлением Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года №498, в редакции от 17 июня 2010 года)

- «Стратегия развития нефтехимического комплекса Самарской области на период до 2015 года» (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 21 января 2010 года №12)

- Концепция развития региональной транспортно-логистической системы Самарской области на 2011-2015 годы (Постановление Правительства Самарской области от 30.12.2011г №882)

- Прогноз  социально-экономического развития Самарской области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов (Постановление Правительства Самарской области от 12 октября 2009 года №556)

- Постановление Правительства Самарской области от 21.04.2010 г. №138 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Самарской области" на 2010-2011 годы, от 22.02.2012 г. №82

- «Концепция развития сельского туризма» (Постановление Правительства Самарской области от 27 октября 2010 года №541)

- «Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области» на 2011-2014 годы (Постановление Правительства Самарской области от 22.02.2012 года №99)

- «Об утверждении Положений об особо охраняемых природных территориях регионального значения» (Постановление Правительства Самарской области от 18.06.2012г.  №273)

- Распоряжение Правительства Самарской области от 20 марта 2007 года №43-р

- Постановление Главы городского округа Самары от 16.10.2006 г. №167 и №169.

- Постановление Правительства Самарской области от 12 сентября 2008 г. N 384 «Об утверждении областной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности Самарской области на 2009 – 2015 годы» (в ред. от 22.02.2012 г. №88)

- Правительство Самарской области Постановление от 3 марта 2011 г. № 88

- О нормативах минимальной обеспеченности населения Самарской области площадью торговых объектов.

Целевые программы Самарской области:

- Областная целевая программа Самарской области "Молодой семье - доступное жилье" на 2009 - 2012 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 3 апреля 2009 г. N193  (в ред. от 30.07.2012г.N 347)

- Областная целевая программа Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 25 марта 2009 г. N179 (в ред. от 24.08.2012 г. N383)

- Областная целевая программа Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области на 2009-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 01 октября 2008 г. N 399  (в ред. от 28.06.2012г №311)

- Областная целевая программа Самарской области «Развития инновационной деятельности в Самарской области на 2009 - 2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27 марта 2009 г. N187 (в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.06.2009 №276).

- Областная целевая программа Самарской области «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области» на 2011-2015 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 03.08.2012г №357

- Областная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения до 2015 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 22.02.2012г №70

- Областная целевая программа «Областная целевая энергетическая программа на 2009-2010 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 08.12.2010 №632

- «Областная целевая энергетическая программа на 2011-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительстве Самарской области от 24.08.2011 г. №419

- Областная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Самарской области на 2010-2013 годы и на период до 2020 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 30.07.2010 №355 (в ред. от 24.05.2012г.№253)

- Областная целевая программа «Чистая вода» на 2010-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2009 № 542  (в ред. от 02.04.2012г №148)

- Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2010 – 2018 годы» (в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 09.06.2010г. №217,.. от 06.09.2012 №419)

- Областная целевая программа «Социально-экономическое и этнокультурное развитие российских немцев в Самарской области на 2009-2012 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 12 сентября 2008 г. №378 (в ред. от 09.04.2012 г.№165)

- Областная целевая программа «Улучшение материальной базы общеобразовательных учреждений в Самарской области на 2009-2010 годы» (в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 13.08.2010 года №369, от 27.09.2010г. №434)

- Областная целевая программа «Строительство объектов образования на территории Самарской области в 2010-2012 годах», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года № 484  (в редакции от 23 июня 2010 г. №297)

- Областная целевая программа «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Самарской области» на 2010-2012 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 17 февраля 2010 года №45  (в ред. от 10.04. 2012 г.№184)

- Областная целевая программа «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений при использовании водных ресурсов и осуществлении гидроохранных мероприятий в городских округах и муниципальных районах Самарской области» на 2010-2016 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 28 сентября 2009 года №473  (в редакции от 28 июня 2012 г. №308)

- Областная целевая программа «Развитие туристско–рекреационного кластера в Самарской области» на 2011 – 2014 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27.10.2010 №539 (в ред. от 06.09.2012 №420).

- Областная целевая программа «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на территории Самарской области» на 2009–2013 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 №557.

- Областная целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Самарской области на 2011-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 г. №576 (в редакции от 22.03.2012 г.№135).

Ведомственные целевые программы  и приказы Самарской области

- Программа развития электроэнергетики Самарской области на 2010-2014 годы, утвержденная Приказом Министерства промышленности, энергетики и технологии Самарской области от 07.07.2010 №133-п.

- Ведомственная целевая программа «Развитие авиации общего назначения (малой авиации) в Самарской области» на 2009-2010 годы», утвержденная Приказом министерства промышленности, энергетики и технологий Самарской области от 10 октября 2008 №1.

- Приказ министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 05.07.2010 г. №44 «Об утверждении перечня объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области, финансируемых в рамках областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года» (от 21.12.2010 N74).

- Приказ министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 15.06.2010 №37 «Об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области».

- Приказ министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 25 апреля 2011 г. №39 «Об утверждении перечня объектов строительства, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области, финансируемых в рамках областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года» (от 25.03.2009 N179) и объемов их финансирования в 2011 году по строке «Разработка проектно-сметной документации», в ред. от 01.07.2011 №65.

- Приказы министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области о включении земельных участков в границы населённых пунктов в разрезе муниципального образования Самарской области с 2007 по 2011 гг.

- Прогнозы социально-экономического развития муниципального района Красноярский Самарской области на 2010-2012 годы.

Проект разработан в соответствии с требованиями нормативно-регламентирующих документов:

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области. (Утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 25 декабря 2008 года № 496-п)

- СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации.

- СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция. СНиП 2.07.01 – 89*

- СП 53.13330.2011 Планировка и застройка садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*

- СП 19.13330.2011 Генеральные план сельскохозяйственных предприятий. Актуализированная редакция СниП II-97-76*

- СП 18.13330.2011 Генеральные план промышленных  предприятий. Актуализированная редакция СниП II-89-80*

- СП 8.13130.2009 Источники наружного противопожарного водоснабжения

- СП 11.13130.2009 Места дислокации подразделений пожарной охраны

- СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги. (Изд. 2004г.)

- СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

- СНиП 2.05.06-85 Магистральные трубопроводы.

- СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

- СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно – защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

- СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест.

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

- СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства.»

- СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства».

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства».

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».

- СП 2.1.7.10038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

- ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

- Правила охраны магистральных трубопроводов» – утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9 (с изм., внесенными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61).

При формировании демографического раздела были использованы:

- Демографические ежегодники Самарского областного комитета государственной статистики за 1999 - 2012 гг.

- Районы Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара 2010.

- Численность населения Самарской области по полу и возрасту. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2004.

- Численность населения Самарской области по полу и возрасту. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2006.

- Численность населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2002.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2005.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2007.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2009.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2011.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2012.

- Национальный состав населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2004.

- Данные о возрастной и трудовой структуре населения с.п. Хилково,  о среднегодовом приросте населения с.п. Хилково и тенденции его изменения, предоставленные администрацией сельского поселения Хилково м.р. Красноярский.

Настоящий проект выполнен на базе применения геоинформационных технологий, в электронной версии (ГИС ИнГео , Spotlight PRO v 3.0, Auto CAD  MAP R3).

При проектировании и формировании электронной базы данных использовались материалы, предоставленные отделом архитектуры и строительства Администрации муниципального района Красноярский  Самарской области.

Цели и задачи проекта «Генеральный план сельского поселения Хилково»

Генеральный план разработан на территорию сельского поселения Хилково с целью определения долгосрочной стратегии и этапов хозяйственного развития сельского поселения, исходя из ресурсного потенциала территории и рационального природопользования.

В проекте рассматриваются ресурсные возможности сельского поселения, определяются направление жилищного, культурно – бытового и коммунального строительства, намечаются принципиальные направления развития транспортной и инженерной инфраструктуры, выполняется градостроительное обоснование территориального развития сельского поселения.

Согласно Градостроительному кодексу, основным документом, определяющим территориальное развитие сельского поселения, является его генеральный план.

Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской федерации, муниципальных образований.

Планирование градостроительного развития территории представляет собой комплекс системных мероприятий, включающих целый ряд процедур, в рамках каждой из которых определяются общие принципы перспективного развития и параметры предполагаемых изменений.

Территориальное планирование - первая стадия в системе работ, обеспечивающих освоение, реконструкцию, реновацию (пространственное преобразование) территории на основе принципов устойчивого развития с учетом интересов Российской Федерации, субъектов РФ, муниципального образования, правообладателей земельных участков и населения сельского поселения Хилково.

Планирование охватывает широкий спектр вопросов, связанных с определением комплекса требований, предъявляемых к организации среды обитания, установлением параметров градостроительных объектов и процессов, проведением разнообразных исследований и расчетов (социологических, демографических, экономических и др.), выявлением факторов, способных оказать в будущем как позитивные, так и негативные воздействия на развитие градостроительных систем, моделирование последствий от этого воздействия и предложение путей предотвращения возможных негативных ситуаций.

Действующая система территориального планирования включает мероприятия по подготовке, разработке и принятию комплексных решений, направленных на изменения состояния (функционального, пространственного, планировочного) территории, обеспечивающих планомерное и регулируемое осуществление градостроительной деятельности.

Исходя из целей планирования, определяются его задачи – социальные, экономические, экологические, пространственные, управленческие.

Подготовка проекта генерального плана сельского поселения представляет собой комплекс работ, обеспечиваемых совокупностью аналитических, графических, расчетных и текстовых разработок.

Цели и задачи территориального планирования сельского поселения Хилково.

- Территориальное планирование сельского поселения Хилково осуществляется Генеральным планом  в целях:

1) обеспечения устойчивого развития территорий сельского поселения Первомайский сельсовет (обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечения охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений);

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур сельского поселения;

- обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Самарской области, муниципальных образований Самарской области.

- Задачами территориального планирования сельского поселения Хилково являются:

- создание условий для устойчивого развития территории сельского поселения Хилково, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного и исторического наследия;

- определение назначения территорий сельского поселения Хилково исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов;

- реализация стратегии социально-экономического развития Самарской области и программы социально-экономического развития Красноярского района путем территориальной привязки планируемых мероприятий;

- обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Хилково по решению вопросов местного значения;

- раскрытие градостроительного потенциала территории сельского поселения Хилково для реализации пространственных интересов Российской Федерации, Самарской области, Красноярского района и населения сельского поселения, с учетом требований безопасности жизнедеятельности, экологического и санитарного благополучия;

- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности сельского поселения Хилково;

- комплексный анализ градостроительного развития территории, внешних и внутренних факторов и предпосылок социально-экономического и пространственного развития сельского поселения Хилково;

- разработка мероприятий по эффективному использованию и благоустройству существующей застройки и территорий сельского поселения Хилково;

- осуществление функционального зонирования территории сельского поселения Хилково для стимулирования нового жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, туризма и отдыха;

- развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Хилково в увязке с транспортно-коммуникационной сетью системы расселения Самарской  области;

- разработка мероприятий по повышению надежности и развитию всех видов инженерной инфраструктуры;

- разработка мероприятий по развитию социальной инфраструктуры сельского поселения Хилково, доступ маломобильных групп населения ко всем объектам социальной инфраструктуры;

- оптимизация градостроительной деятельности на территории сельского поселения Хилково;

- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся на территории сельского поселения Хилково.

# 2. КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ И КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ

## 2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИЛКОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ

### 2.1.1. История формирования структуры расселения. Краткая  историческая  справка

На территории современного муниципального района Красноярский люди поселились около ста тысяч лет назад. Есть свидетельства, что эти места осваивались еще племенами каменного века. Около села Красный Яр археологами были найдены курганные могильники и селища, относящиеся к этому периоду. Около села Хилково также находится курганный могильник.

Таблица №1

Перечень объектов культурного наследия (археология) федерального значения, расположенных на территории с.п. Хилково*

| NN | Наименование | Типология | Село | Размещение | Дата | Площадь (Га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники археологии РАО № 426-Р от 6 мая 1993 г. |
| 93. | Хилково | кург. мог. | Хилково | 3,5 км св | не определ. | 1,20 |

* Данные предоставлены Министерством культуры Самарской области.

Первые упоминания о Красном Яре относятся к XIII веку, когда на Руси появились первые оборонительные укрепления так называемые «засечные линии» или «засечные черты». Основное назначение этих оборонительных линий – охрана рубежей государства от кочевых племен.

Особое развитие они получили в XVI-XVII веках на южных границах государства Российского. И это вполне понятно, ведь именно с юга, с бескрайних просторов Дикого поля, на Русь совершали набеги кочевники. Однако, «засечные линии» служили не только для обороны. Под прикрытием крепостных сооружений концентрировались войска, которые, отразив набеги, сами были готовы двинутся дальше на освоение степи, населенной многочисленными кочевыми племенами.

Российское государство росло, и границы его расширялись. В 1731-1736 годах была построена Ново-Закамская линия – укрепленная пограничная линия между реками Камой и Самарой, положившая начало таким поселениям, как Алексеевка (1700 г.), Сергиевск (1703 г.), Красный Яр (1732 г.). Линия протяженностью 230 километров, помимо  3-х крепостей, включала в себя 9 редутов, связанных валом. Начиналась она в 30 километрах юго-восточнее города Самары, на реке Кинель и шла на Красный Яр по реке Сок до Сергиевска. Через Тарханский лес засеки уходили на восток до реки Камы. Самым сильным укреплением был участок от Самары до Сергиевска.

На территории с.п. Красный Яр сохранился фельдшанц (временная полевая земляная крепость), и Заволжский Исторический вал со рвом, идущий по прямым линиям. Высота вала около 4 - 6 метров, ров глубиной 3 - 4 метра. Если учесть, что ров располагается непосредственно перед валом, то суммарная высота оборонительного сооружения составляет в среднем около 10 метров.

Красноярская крепость была построена на левом берегу Сок в месте впадения в нее р. Кондурчи в 1732 году. Она возводилась по всем правилам фортификационного искусства. О размерах крепости можно судить по снимку из космоса.

Реконструкция первоначального вида Красноярской крепости

Современное состояние, на территории крепости уместился стадион

Как видно на снимке, вся крепость своими размерами занимала площадь двух нынешних футбольных полей. Разметка одного такого поля просматривается на этом снимке. Был ли на месте этой крепости населенный пункт точно не известно, но свое официальное признание Красный Яр получил именно после того, как стал важным оборонительным узлом на одном из самых уязвимых участков Ново-Закамской линии. В это время правительство привлекает на пограничную службу калмыцкие племена, которым в освоении Самарского края отводилось особое место. В 1738 году начальник Оренбургской экспедиции Татищев размещает калмыков в Красном Яре, Раковке, Кобельме (Калиновке) и других населенных пунктах. Вплоть до начала XX века эти поселения назывались калмыцкими.

Название Красный Яр связано с нарицательным яр – «крутой, обрывистый берег реки» и словом красный в значении «красного цвета», что обусловлено красноватым глинистым берегом реки.

Со строительством Ново-Закамской линии по течению реки Сок связано возникновение множества других населенных пунктов.

В 1737 году в  связи с расширением границ  Российского государства на восток и юго-восток, было начато строительство Самарской линии укреплений с крепостями: Красносамарской, Борской, Ольшанской, Бузулукской, Тоцкой, Сорочинской и Новосергиевской. Оборонительный рубеж (а вернее плацдарм для новых наступлений) был передвинут вглубь степей. Красноярская крепость, как и вся Ново-Закамская линия, потеряла свое стратегическое значение буквально за десятилетие. В настоящий момент сохранились лишь фрагменты крепости, земляной вал, который является объектом культурного наследия федерального значения.

Таблица №2

Список выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории с.п. Хилково*

| №№ п/п | Наименование объекта | Датировка | Местонахождение объекта (адрес) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Земская школа (комплекс) | Конец ХIХ -начало ХХ вв. | с. Тростянка |
|  | Земская больница (комплекс) | Конец ХIХ -начало ХХ вв. | с. Тростянка |
|  | Паровая мельница (комплекс) | Конец ХIХ -начало ХХ вв. | с. Хилково |
|  | Школа | Конец ХIХ -начало ХХ вв. | с. Хилково |
|  | Машинно-тракторная станция | Около 1930-го г. | с. Хилково |
|  | Школьные мастерские | Конец ХIХ -начало ХХ вв. | с. Хилково |
|  | Дома жилые (комплекс) | Конец ХIХ -начало ХХ вв. | c. Хилково |

25.02.2005 г. на территории муниципального района Красноярский Самарской области образовано 10 сельских поселений, одним из которых является сельское поселение Хилково, в его состав вошли: село Краково, деревня Екатериновка, село Тростянка, поселок Булак, поселок Вулкан, поселок Малиновка и село Хилково, являющееся административным центром сельского поселения.

### 2.1.2. Место и роль сельского поселения в системе расселения Самарской области

Региональный каркас системы расселения Самарской области характеризуется полицентричностью структуры, развивающейся в условиях усложнения общегосударственных, международных, межрегиональных и внутренних социально-экономических и миграционных процессов. Местоположение исторических центров городских агломераций определено геометрией ландшафтов и закреплено крупнейшими транспортными узлами.

К настоящему времени на территории Самарской области сложились укрупненные зоны расселения, дифференцированные по типам расселения. Первые три зоны представляют собой территорию Самарско-Тольяттинской агломерации (зона ядра агломерации, зона периферии ядра агломерации, зона периферии агломерации). На внеагломерационных территориях сложились местные системы расселения, имеющие общие структурно-функциональные характеристики.

В региональном каркасе системы расселения Самарской области с.п. Хилково входит в состав зоны периферии ядра агломерации.

Сельское поселение Хилково муниципального района Красноярский, расположено в юго-восточной части района. Сельское поселение Хилково является поселением с убывающим населением. По состоянию на 1.01.2012 г. численность населения составила 2636 человек. Доля трудоспособного населения близка к показателям по сельскому населению района и области.

Сельское поселение Хилково располагает местами приложения труда, на его территории находятся объекты промышленного комплекса. Социальная инфраструктура поселения близка к нормативному уровню, что обеспечивает его самостоятельное функционирование, при сохранении объема межселенных связей, ориентированных на центр агломерации.

Для сельского поселения Хилково как элемента зоны  периферии ядра агломерации рекомендовано сдерживание миграции, создание условий «оседлости» населения. Расселение мигрантов в пределах существующего поселения путем строительства блокированной застройки, в зонах придорожного строительства  коттеджной застройки.

Поселение нуждается в обновлении основных фондов производства и формировании новых мест приложения труда. Приоритетным направлением является развитие объектов транспорта, перерабатывающих предприятий с/х. продукции, производства строительных материалов, размещения торгово-оптовых баз. На территории с.п. Хилково возможно размещение небольших молочных комплексов с высокими технологиями и птицефабрик.

### 2.1.3.  Местоположение  сельского поселения Хилково муниципального района Красноярский на территории Самарской области

Муниципальный район Красноярский расположен в центральной части Самарской области. Общая площадь муниципального образования составляет 2478,9 кв.км. На севере Красноярский район граничит с Елховским районом, на востоке – Сергиевским и Кинель-Черкасским районами, на юге - с Волжским, Кинельским районами и г.о. Самара, на западе – со Ставропольским районом Самарской области.

Сельское поселение Хилково расположено в юго-западной части муниципального района Красноярский Самарской области.

Согласно закону Самарской области «Об образовании городских и сельских поселений в пределах муниципального района Красноярский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» от 25.02.2005 № 47-ГД и в соответствии с внесенными изменениями по границам муниципальных образований Самарской области, установленные Законом Самарской области от 11.10.2010 №106-ГД «О внесении изменений в законодательные акты Самарской области, устанавливающие границы муниципальных образований Самарской области», установлены границы сельского поселения Хилково.

Общая площадь сельского поселения Хилково в установленных границах составляет 32450 га.

Сельское поселение Хилково граничит:

- с сельским  поселением Хорошенькое муниципального района Красноярский;

- с сельским  поселением Шилан муниципального района Красноярский;

- муниципальным районом Кинельский;

- муниципальным районом Кинель-Черкасский;

- муниципальным районом Сергиевский.

Административным центром сельского поселения Хилково является село Хилково.

Численность населения сельского поселения Хилково по состоянию на 01.01.2011 г. составляет 2,636 тыс. чел.

Сельское поселение Хилково включает в себя 7 населённых пунктов:

- село Хилково относится к крупным*, сельским населенным пунктам с численностью жителей свыше 5 тыс. чел. (фактическая численность 1648 чел.) расположено в юго-восточной части территории сельского поселения;

- село Тростянка относится к средним* сельским населенным пунктам с численностью жителей от 0,2 до 1 тыс. человек, расположено в западной части территории сельского поселения;

- посёлок Малиновка относится к средним* сельским населенным пунктам с численностью жителей от 0,2 до 1 тыс. человек, расположено в центральной части территории сельского поселения;

- деревня Екатериновка относится к средним* сельским населенным пунктам с численностью жителей от 0,2 до 1 тыс. человек, расположено в южной части территории сельского поселения;

- посёлок Булак относится к малым* сельским населенным пунктам с численностью жителей до 0,05 тыс. чел., расположено в юго-западной части территории сельского поселения;

- посёлок Вулкан относится к малым* сельским населенным пунктам с численностью жителей до 0,05 тыс. чел., расположено в южной части территории сельского поселения;

- село Краково относится к малым* сельским населенным пунктам с численностью жителей до 0,05 тыс. чел., расположено в северной части территории сельского поселения;

Внешнее сообщение сельского поселения Хилково с областным центром осуществляется по автомобильной дороге федерального значения «Урал» (М-5) – I категории и автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Урал – Муханово» - Хилково.

По территории сельского поселения Хилково проходят:

- автомобильные дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения:

  - «Урал-Муханово» - Хилково;

  - Хилково – Екатериновка;

  - Хилково – Малиновка;

  - Хилково – Тростянка;

  - Тростянка -  Светлый Ключ;

  - Тростянка – Булак;

  - «Кинель-Черкассы – Урал» - Александровка – Хилково;

  - Подъезд к с. Краково;

- автомобильные дороги местного значения:

- Булак – Чапаево;

- Екатериновка – Вулкан.

Межселенные перемещения населения осуществляются автомобильным  транспортом по дорогам общего пользования местного значения, обеспечивая связь населенных пунктов между собой и с центром административного района.

На территории Самарской области выделено три сельскохозяйственные природно-экономические зоны с характерной специализацией каждой из них, м.р. – м.р.Красноярский относится к «Центральной» природно-экономической зоне (Безенчукский, Богатовский, Борский, Волжский, Кинельский, Кинель-Черкасский, Красноярский, Приволжский, Ставропольский, Сызранский и Шигонский районы) определилась как многоотраслевая.

Ведущей отраслью экономики сельского поселения Хилково является сельскохозяйственное производство.

Преобладающим населением с.п. Хилково являются русские.

### 2.1.4. Природно - климатические  условия исследуемой территории

#### 2.1.4.1. Климат

Сельское поселение Хилково расположено в умеренно-континентальном климатическом поясе, с холодной малоснежной зимой, короткой весной и осенью и жарким сухим летом.

Минимальная температура воздуха зимнего периода достигает - 48(С.

Продолжительность безморозного периода составляет в среднем 133 дня.

Устойчивое промерзание почвы наблюдается в конце ноября начале декабря. Средняя глубина промерзания почвы составляет 79 см, наибольшая – 152 см, наименьшая 69 см.

По количеству выпадающих осадков  поселение относится к зоне умеренного увлажнения. Среднегодовое количество осадков составляет 480 мм/год. В  теплый период года осадков выпадает больше, чем в холодный.

Появление устойчивого снежного покрова наблюдается в среднем в третьей декаде ноября. Наибольшая толщина снежного покрова достигает 40 см. Снег лежит до середины апреля.

Преобладающими ветрами в зимний период являются южные и юго-западные, в летний - северные, северо-восточные и северо-западные.

Максимальная температура воздуха летнего периода достигает +40°С.

Характерной особенностью климата является быстрое нарастание температуры воздуха весной. Наиболее теплый месяц в году июль.

#### 2.1.4.2. Рельеф и геоморфология

Территория Красноярского района расположена в пределах Восточно-Европейской платформы. Территория Сокского возвышенного района денудационно-эрозионным рельефом относится к бассейну реки Сок. В геоморфологическом отношении эта территория является частью провинции Высокого Заволжья и представляет собой волнистую, возвышенную равнину, расчленённую глубокими и широкими речными долинами. Водоразделы поднимаются на 100 – 150 м. Густая сеть второстепенных долин и оврагов местами сильно осложняет рельеф, вследствие чего территория приобретает низкогорный вид, особенно со стороны южных, круто обрывающихся склонов водоразделов. Для рельефа Красноярского района характерна резкая асимметрия склонов речных долин и водоразделов.

#### 2.1.4.3.  Гидрогеологические условия

Условия формирования  ресурсов подземных вод, т.е. особенности их питания,  разгрузки, химического состава в значительной степени определяются структурой земной коры,  характером рельефа, степенью обнаженности пород, т.е. тектоническими, геоморфологическими и геологическими условиями проектируемой территории.

По защищённости подземных вод основная часть территории поселения относится к территориям с условно защищёнными водоносными подразделениями.

Грунтовые воды по изысканиям прошлых лет встречены на глубине от 2,0 до 6,0 м. В весенне-осенние периоды происходит повышение уровня грунтовых вод на 1,5 – 2,0 м выше. Содержание SO"4=438 мг/л, Cl'=21,2 мг/л.

Для питьевых целей широкое распространение имеют хвалынско-хазарские отложения. Питание вод хвалынско-хазарских отложений происходит также как и вод современного аллювиля, за счёт инфильтрации атмосферных осадков и частично, за счёт подпитывания водами более древних отложений. Среди вод хвалынско-хазарских отложений преобладают мягкие и умеренно жёсткие, реже жёсткие воды.

#### 2.1.4.4. Опасные природные процессы

В границах проектирования заметно выражены современные геологические процессы: водная и ветровая эрозия, карст, переработка берегов (абразия) рек, оползни, подтопление, заболачивание.

Эрозионные процессы получают развитие на территориях, лишенных лесонасаждений, сильно распаханных или имеющих крутые склоны.

Процессам водной эрозии в наибольшей степени подвержены склоны речных долин, оврагов, балок, ложбин стока. При этом преобладает процесс делювиального смыва. В результате делювиального смыва уничтожается верхний наиболее плодородный слой почвы.

Интенсивность делювиального смыва зависит от следующих факторов:

- крутизны и длины склона;

- состава слагающих пород;

- режима атмосферных осадков;

- интенсивности весеннего снеготаяния;

- характера растительного покрова (наличие или отсутствие дернины на склоне).

Последний фактор, более чем любой другой из выше перечисленных, влияет на интенсивность делювиального смыва. Так, в лесных массивах и на открытых поверхностях с плотной травянистой дерниной делювиальный смыв гасится полностью, в том числе на крутых склонах.

Делювиальный смыв интенсивно протекает на пашнях даже при очень малых углах наклона (2-3º). Определяющим фактором в развитии данного процесса является высота рельефа: чем больше высота рельефа, тем больше глубина его вертикального расчленения. Основные деструктивные процессы в почвах связаны в первую очередь именно с проявлением водной эрозии.

Сильные ветра в засушливое время года в сочетании с вышеперечисленными особенностями рельефа, геологического строения и недостаточным количеством защитных древесно-кустарниковых насаждений определяют развитие процессов ветровой эрозии.

Овражная эрозия распространена в нижних частях пологих склонов, где проявляются плащи делювия, и в пределах междуречий. Наиболее подвижной частью оврагов являются его вершины, которые в результате регрессивной эрозии могут выйти за пределы склонов, на которых они возникли, и продвинуться далеко в пределы междуречий. Основными факторами, способствующими развитию оврагов, являются литологические особенности коренных пород (выщелачивание карбонатных пород) и особенности рельефа рассматриваемой территории. Возрастающая антропогенная нагрузка (вырубка леса, распашка земель и прочее) способствует увеличения площади эродированных земель.

Овражные эрозионные формы рельефа, постепенно углубляясь, могут достигнуть уровня грунтовых вод, которые дадут начало формированию новой реки.

Развитие карста (растворение природными водами горных пород: известняков, гипсов, каменной соли и др.) обусловлено наличием в литологическом комплексе проектируемой территории карбонатных и сульфатных пород верхнего карбона и перми, в частности, значительного  количества  прослоев  и  линз  гипса. При  воздействии  на  них  слабо  минерализованных  атмосферных  вод  и  хозяйственно-бытовых сточных вод населенных пунктов, вследствие утечек из водонесущих коммуникаций,  явления  выщелачивания  резко  усиливаются.

Карст создает помехи при строительстве зданий и сооружений, проведении водоснабжения и прочих хозяйственных мероприятиях. Питьевая вода в районах распространения карста отличается повышенной жесткостью за счет примесей более глубоких минерализованных вод.

Суффозионные процессы (выщелачивание и вынос из  толщи горных пород мелких минеральных частиц подземными водами) наблюдаются обычно в долинах рек и на склонах со значительным уклоном подземных водоносных горизонтов. Суффозионные понижения в рельефе чаще имеют форму вытянутой ложбины и пологие задернованные склоны. Они обычно служат ложбинами стока поверхностных вод, тем самым, предопределяя направление эрозионного размыва, а по их днищам закладываются новые овраги.

Абразионные процессы наиболее интенсивно протекают на участках, где берега рек сложены рыхлыми легкоразмываемыми грунтами. Скорость отступления берегов возрастает на участках, подвергающихся интенсивному воздействию волн, плавающих льдов, течениям, большим колебаниям уровня воды, а также талых, ливневых и грунтовых вод. Большое влияние оказывают также ветровой и температурный режимы местности, наземная и водная растительность. Отмечается активная водная переработка берегов реки Кондурча, в меньшей мере р.Сок.

Под влиянием процессов переработки берегов (абразии) активизируются оползни.

Оползни возникают на крутых склонах речных долин и балок, когда водоносный и водоупорный горизонт наклонены в сторону долины.

Подтоплению грунтовыми водами подвержены территории в центре, на востоке и в южной части Красноярского района. Основными причинами подтопления являются:

- низкие отметки рельефа;

- непосредственная близость сооружений нефтедобычи с сопутствующей технологической закачкой пластовых вод в продуктивные горизонты;

- техногенные утечки из трубопроводов нефтепромыслов и коммуникаций;

- нарушение условий поверхностного стока при застройке территорий населенных пунктов, а именно: скопление  поверхностных вод в естественных понижениях рельефа;

- отсутствие организованного отвода поверхностных вод с территорий населенных пунктов.

Участки переувлажнения грунтов широко распространены по долинам рек Кондурча и Сок, что в значительной степени связано с подтоплением вследствие повышения уровня грунтовых вод, вызванного подпором от Саратовского водохранилища.

На подтапливаемых и затапливаемых территориях имеются селитебные зоны усадебного типа и ветхого жилья, не оборудованные системой централизованной канализации хозяйственно-бытовых сточных вод, в результате чего, как минимум, содержимое выгребов с паводковыми и грунтовыми водами попадает в поверхностные водные объекты, ухудшая условия хозяйственно-питьевого и рекреационного водопользования.

Наличие перечисленных видов опасных природных процессов  осложняет, но не исключает градостроительную деятельность при условии превентивного проведения соответствующей инженерной подготовки территорий.

#### 2.1.4.5. Гидрографическая сеть

Гидрографическая сеть территории с.п. Хилково принадлежит бассейнам рек Сок и Большой Кинель. В районе населенных пунктов Тростянка и Булак берут начало два притока 1-ого порядка р. Сок – река Тростянка, протекающая с юга на север через одноименный населенный пункт и р. Хорошенькая, протекающая с востока на запад через п. Булак. В северо-восточной части поселения протекает р. Черновка – также приток 1-ого порядка р. Сок.

В центральной части сельского поселения, в районе бывшего населенного пункта Новоягодное берет свое начало река Хилково, протекающая с запада на восток через одноименный населенный пункт. В районе населенного пункта Вулкан берет начало река Ветлянка, а в районе д. Екатериновка – р. Кундузла – приток р. Ветлянка. В юго-западной части поселения находится исток р. Запрудка. Реки Хилково, Ветлянка, Кундузла и Запрудка относятся к бассейну р. Большой Кинель

Кроме того, по территории поселения протекает разветвленная сеть эпизодических водотоков в оврагах Ближний, Татарский, Золотой, Кулажкин, Малый Караков, Елховский Дол, Мухов Дол, Попов, Широков, Кузьмин, Поганый.

#### 2.1.4.6. Полезные ископаемые

Полезные ископаемые в границах сельского поселения Хилково представлены Хилковским месторождением нефти.

#### 2.1.4.7. Почвы и растительный покров

В границах  поселения преобладающими типами почв являются черноземы обыкновенные, черноземы типичные, иногда с участием серых лесных почв.

Факторы почвообразования, свойственные зоне лесостепи Высокого Заволжья, в пределах которой находится территория рассматриваемого района, обусловили господствующее развитие почв черноземного типа. При этом преобладающими почвами являются серые лесные, черноземы типичные, выщелоченные, типичные остаточно-карбонатные, в основном тяжелого механического состава.

В условиях достаточного увлажнения (под пологом леса и вблизи него) сформировались черноземы оподзоленные или темно-серые и серые почвы. Почвы богаты калием, бедны фосфором.

#### 2.1.4.8. Природные рекреационные ресурсы

Природные рекреационные ресурсы с.п. Хилково представлены лесами, лесостепями, а также акваторией и прибрежными территориями рр. Хорошенькая, Хилково, Черновка; озер и прудов, используемые жителями для отдыха и рыболовства.

Кроме того, на территории сельского поселения располагается памятник природы регионального значения «Шиланские генковские лесополосы», представляющий собой широколиственную лесопосадку на водоразделе р. Сок и р. Падовка длиной 15,5 км и 3 км и шириной 640-700 м, направленную ломаной линией с севера на юг, а затем на юго-восток. Антропогенное воздейсвтие на полосы очень велико – приисковые рубки дуба и сосны, вырубка сухостоя

Территория в границах проектирования в целом имеет спокойный рельеф, живописный ландшафт, благоприятные климатические условия, что делает возможным развитие разнообразных видов рекреации, оздоровления населения и туризма.

## 2.2. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ И АНАЛИЗ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИЛКОВО

### 2.2.1. Анализ демографической ситуации в сельском поселении Хилково муниципального района Красноярский

#### 2.2.1.1. Основные тенденции демографических процессов

Традиционно определение генеральной линии развития поселения начинается с определения перспективной численности его населения. Основой таких расчетов в современном градорегулировании является демографический анализ.

Одним из ведущих методических положений демографического анализа является изучение демографических событий во времени, поскольку именно оно является их важнейшей доминантой.

Другим важным параметром является территория, так как демографические события происходят не только во времени, но и в определенной стране, ее регионе или определенном поселении. Таким образом, демографический анализ  осуществляться относительно двух координат – времени и пространства. При этом учитываются и социально-экономические и социально-культурные факторы, определяющие механизм демографического поведения, отношения населения к проблемам рождаемости, смертности, перемещения (миграционное поведение), семейно-брачных отношений.

В рамках демографического анализа выявляются качественные закономерности развития отдельных демографических процессов и воспроизводства населения в целом, в их социально-экономической обусловленности, что  позволяет определить размеры населения, объяснить его рост или сокращение.

Структура населения определяется тремя показателями: рождаемостью, смертностью и миграционными процессами, уровень которых в значительной мере зависит от социально-экономических и культурных факторов. Поэтому, чтобы понять логику демографических процессов, происходящих в конкретном населении, необходимо, прежде всего, проанализировать факторы, обусловливающие ход развития демографических событий, учитывая при этом их изменчивость во времени и неоднородность в пространстве.

В связи с этим определение демографических тенденций возможно лишь при условии всестороннего анализа демографических процессов, рассматриваемых в динамике.

Демографы выделяют три стадии популяционной стабильности:

1 – стадия традиционного общества, характеризующаяся высоким уровнем рождаемости и смертности, при котором население практически не растет, количество рождений уравновешивается количеством смертей;

2 – стадия четко выраженного роста населения, характеризующаяся снижением уровня смертности (благодаря появлению антибиотиков) при сохранении высокой фертильности;

3 – стадия развития индустриализации, активного включения женщин в процесс производства и обусловленного этим понижения уровня рождаемости до такого, при котором рост населения становится достаточно стабильным, уровень рождаемости приблизительно равен уровню смертности.

Для России в целом характерны общие тенденции демографического развития европейских стран. В полосу индустриализации Россия вступила в начале XX века, но наиболее интенсивно этот процесс протекал в предвоенный и послевоенный период. Он сопровождался интенсивным процессом градообразования и ростом численности городского населения при уменьшении доли населения сельского.

Индустриализация, активный ход урбанизации объективно изменили демографическую ситуацию в стране, которая усугубилась социально-экономическими переменами 90-х годов. Произошло существенное снижение уровня рождаемости при повышении уровня смертности практически во всех регионах России. В этот период коэффициент рождаемости находился ниже предела, присущего наиболее развитым индустриальным странам, тогда как коэффициент смертности был близок к показателям, соответствующим странам третьего мира. В результате уровень смертности превысил уровень рождаемости, что свидетельствует о суженном воспроизводстве населения, или, как говорят демографы, о депопуляции.

Основные изменения в демографической структуре Самарского региона также начались в «перестроечные» годы и обнаружились в конце 80-х: заметно стал снижаться уровень рождаемости при слабо растущей смертности. Перелом наступил в годы активных реформ, которые совпали с уменьшением доли женщин детородного возраста. В 1990 году естественный прирост населения сменился его убылью.  Рис. 1. Динамика распределения населения Самарской области по полу и возрасту, рис. 2. Воспроизводство населения Самарской области.

В последние годы уровень рождаемости немного вырос, в связи с тем, что большая (по сравнению с 1999 годом) часть женщин вступила в детородный возраст. Эта тенденция может сохраниться в ближайшие 5-10 лет, затем неизбежно наступит спад, поскольку сегодня доля девочек 5-9-и лет почти вдвое меньше доли 20-25-летних женщин.

Значительное число пожилых жителей в половозрастной структуре населения Самарской области позволяет говорить о том, что уровень смертности по-прежнему останется довольно высоким. Его величина обусловлена не только значительной долей пожилого населения, но и экономическими проблемами. Сопоставление возрастных коэффициентов смертности населения Самарской области в 1998, 2003 и 2009 гг. свидетельствует о том, что доля умерших по-прежнему увеличиваться, начиная с 15-летнего возраста.  Рис. 3 Возрастные коэффициенты смертности в Самарской области.

Средняя продолжительность жизни населения Самарской области в 2009 г. по сравнению с 2005 г. увеличилась в среднем на 2,35 года. У горожан мужского пола – на 2,87,  женского – на 1,2 года. В сельской местности увеличение произошло соответственно на 3,2 и 1,53 года.

В целом население области можно назвать стареющим: доля пожилых людей в течение 90-х годов возросла и в последние годы удерживается примерно на одном уровне, тогда как доля не достигших трудоспособного возраста, последовательно снижается. Рис. 4. Динамика распределения сельского населения Самарской области и муниципального района Красноярский по возрастным группам.

Рис. 4. Динамика распределения сельского населения Самарской области и муниципального района Красноярский по возрастным группам

Отрадным является тот факт, что в течение последних 20 лет в области устойчиво сокращается младенческая смертность. Если в 1985 году она составляла 959 умерших детей, то в 2011 году их было только 235.

#### 2.2.1.2. Демографическая ситуация в муниципальном районе Красноярский

На территории Красноярского района расположены 3 городских поселения, 3 п.г.т. и 10 сельских поселений. Административным центром муниципального района  является с. Красный Яр.

Городские поселения муниципального района Красноярский:

- Волжский – число жителей  7159 человек;

- Мирный – число жителей  7375 человек;

- Новосемейкино (в составе п.г.т. Новосемейкино, с. Водино, п. Дубки, с. Старосемейкино) – число жителей 10633 человека.

Сельские поселения:

- Большая Каменка (в составе 8 населенных пунктов) – общее число жителей 1122 человека;

- Большая Раковка (в составе 8 населенных пунктов) – общее число жителей 1992 человека;

- Коммунарский (в составе 9 населенных пунктов) – общее число жителей 1595 человек;

- Красный Яр (в составе 14 населенных пунктов) – общее число жителей 10328 человек;

- Новый Буян (в составе 8 населенных пунктов) – общее число жителей 3535 человек;

- Светлое Поле (в составе 13 населенных пунктов) – общее число жителей 5124 человека;

- Старая Бинарадка (в составе 2 населенных пункта) – общее число жителей 512 человек;

- Хилково (в составе 7 населенных пунктов) – общее число жителей 2252 человека;

- Хорошенькое (в составе 15 населенных пунктов) – общее число жителей 2002 человека;

- Шилан (в составе 3 населенных пункта) – общее число жителей 966   человек.

В целом в муниципальном районе Красноярский по данным на 1.01.12 проживает 54595 человек.

Демографическая ситуация в муниципальном районе Красноярский в целом близка к той, которая сложилась в области в целом: в течение 90-х годов существенно сократилась рождаемость при заметном увеличении уровня смертности населения. Рис. 5.1. Динамика естественного движения населения муниципального района Красноярский. На протяжении последних 20 лет наблюдается естественная убыль населения, но с 2000 года уровень рождаемости растет. Рис. 5.2. Динамика численности населения муниципального района Красноярский.

В период с 1997 по 2011 гг. коэффициенты естественного движения населения района отличались от средних показателей по области в сторону увеличения. Это происходило в основном за счет сельского населения. Разрыв показателей уровня рождаемости в селах района за эти годы превышал областные в среднем на 1,6 промилле. Показатели смертности также оказались выше на 1,2 промилле. Рис. 6.1. Коэффициенты естественного движения сельского населения муниципального  района Красноярский и Самарской области.

Младенческая смертность в Красноярском районе в течение ряда лет колебалась, превышая средние областные показатели, или оказывалась ниже их. Особенно высокой младенческая смертность была в 1997 году, в сельских поселениях района - в 1999 и 2009 гг. В 2011 году показатель младенческой смертности в сельских поселениях муниципального района был примерно на уровне областного показателя. Рис. 7. Младенческая смертность на 1 тыс. родившихся детей в сельских поселениях муниципального района Красноярский и Самарской области.

Распределение населения муниципального района Красноярский по полу и возрасту свидетельствует о том, что уровень смертности останется по-прежнему высоким, поскольку в половозрастной структуре населения остается большой доля тех, кто вступил и вступает в пожилой возраст.

В настоящее время  в муниципальном районе наблюдается небольшой рост рождаемости в связи с увеличением доли женщин, находящих в детородном возрасте. Однако в ближайшие годы в условиях только естественного прироста рождаемость снизится, поскольку сократится доля репродуктивного населения. Рис. 8. Распределение населения муниципального района Красноярский по полу и возрасту.

В 2010 году соотношение населения, находящегося в возрасте моложе трудоспособного и старше его, незначительно отличалась от соотношения в демографической структуре в области в целом.

В муниципальном районе Красноярский доля стариков превышает долю молодого населения: 22,9% против 15,8%. Таким образом, разрыв составляет 7,1%, что на 2,1% меньше, чем в области. Доля трудоспособного населения в районе близка к среднему показателю по области в целом и составляет 61,3%.

Если рассматривать ситуацию в городских и сельских поселениях района, то в более урбанизированной среде доля трудоспособного населения на 4,3% больше, в то время как примерно на 2,3% меньше молодежи, и на 2% - пожилых жителей. Рис. 4. Динамика распределения сельского населения Самарской области и муниципального района Красноярский по возрастным группам.

Средняя продолжительность жизни как мужского, так и женского населения в муниципальном районе Красноярский составляет 65,98 лет, что примерно на 2,2 года меньше, чем в области в целом.

Другой важной причиной роста населения является миграция, которая не в меньшей степени, чем естественное движение населения, связана с социально-экономическими процессами, происходящими в стране.

В послевоенные годы наиболее характерной чертой для нашей страны была внутрирегиональная миграция, заключающаяся в движении сельских жителей в города. В настоящий момент градообразующие процессы в нашем регионе завершились. Центр тяжести сместился в сторону межрегиональной и международной миграции, которая существенно активизировалась в середине 90-х годов и была вызвана политическими переменами, породившими такое явление, как вынужденное переселение.

По последним статистическим данным в 2011 году в Самарском регионе миграционный прирост населения составил 8245 человек, 11,7% из них выпал на долю межрегиональной миграции, 88,3% – международной. Внутрирегиональная миграция характеризовалась слабым оттоком сельского населения в городские поселения. Рис. 9. Общие итоги миграции сельского населения Самарской области в 2011 году.

Число вынужденных переселенцев, как уже отмечалось, наиболее значительным было в середине 90-х годов. В настоящее время этот процесс практически завершен, что способствует сокращению миграционных потоков в целом.

Миграционные процессы в муниципальном районе Красноярский на протяжении последних 20 лет не были стабильными. В первые годы «перестройки» миграционный прирост был настолько велик, что перекрывал естественную убыль населения, но уже с 2002 года сальдо миграции существенно сократилось, приобретая отрицательные значения.  Рис. 6.2. Динамика естественного и механического прироста населения в муниципальном районе Красноярский.

По общим итогам миграции за 2011 год в Красноярский район прибыло на 15 человек больше, чем убыло из него. Рис. 10. Общие итоги миграции сельского населения муниципального района Красноярский в 2011 году.

Население муниципального района Красноярский отличается некоторым национальным разнообразием, несмотря на то, что русское население является преобладающим, и составляет 80,7%. Около 3,4% населения района – чуваши; 4,4% - мордва; 3,1% - татары; 2,9% - казахи; 1,3% - украинцы; 0,3% - белорусы; 1,3% - армяне.

#### 2.2.1.3. Демографическая ситуация в сельском поселении Хилково  м.р. Красноярский

Несмотря на общую тенденцию стабильной депопуляции, характерной как для региона, так и для муниципального района Красноярский, в сельском поселении Хилково в последние 10 лет средние значения рождаемости и смертности были примерно на одном уровне. По данным, предоставленным администрацией с.п. Хилково, в 2004, 2006 и 2008 годах уровень рождаемости в сельском поселении превышал уровень смертности. (Рис. 11. Уровень рождаемости, смертности и миграционного прироста населения с.п. Хилково муниципального района Красноярский).

По сравнению с сельским населением м.р. Красноярский, средний коэффициент рождаемости в период с 2003 по 2011 гг. был на 3,9 промилле ниже среднего районного показателя, при этом на 8,2 промилле ниже в этот период был и средний уровень смертности. (Рис. 11.1. Коэффициенты естественного движения населения с.п. Хилково).

Миграционные процессы в с.п. Хилково в анализируемый период были нестабильны и характеризовались то притоком, то оттоком внешних мигрантов. (Рис. 11.2. Динамика естественного и механического прироста (убыли) населения с.п. Хилково)

Рис. 11. Уровень рождаемости, смертности и миграционного прироста населения с.п. Хилково муниципального района Красноярский (на 1 тыс. жителей)

11.1. Коэффициенты естественного движения населения с.п. Хилково

11.2. Динамика естественного и механического прироста (убыли) населения с.п. Хилково

Данные о возрастной структуре населения с.п. Хилково представлены в таблице 3

Таблица №3

Данные о возрастной структуре населения с.п. Хилково на 01.01.2011г.

| № п/п | Показатели | Количество, чел. | % от общей численности населения |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Дети: | 532 | 20,2 |
|  | до 6 лет | 205 | 7,8 |
|  | от 7 до 15 | 255 | 9,7 |
|  | от 16 до 17 лет | 72 | 2,7 |
| II. | Из общей численности населения: | 2636 | 100,0 |
| 1. | Население моложе трудоспособного возраста | 460 | 17,5 |
| 2. | Население трудоспособного возраста | 1616 | 61,3 |
|  | женщины от 16 до 54 лет | 828 | 31,4 |
|  | мужчины от 16 до 59 лет | 788 | 29,9 |
| 3. | Население старше трудоспособного возраста: | 560 | 21,2 |
|  | женщины старше 54 лет | 389 | 14,7 |
|  | мужчины старше 59 лет | 171 | 6,5 |

Доля детей и подростков в возрасте от 0 до 15 лет сегодня составляет 17,5% от всего населения, что на 0,7% больше среднего районного показателя. Процент населения в возрасте старше трудоспособного в с.п. Хилково составляет 21,2%, тогда как в среднем по м.р. Красноярский эта доля на 2,6% больше.

Доля трудоспособного населения в с.п. Хилково составляет 61,3%, что на 1,9% превышает районный показатель. (Рис. 12. Распределение населения по основным возрастным группам.)

Рис. 12.

По данным Самарастат, число жителей в с.п. Хилково до 2007 года то сокращалось, то росло, с 2007 года относительно стабильно с незначительным сокращением численности. В таблице 2 представлены официальные данные численности населения населенных пунктов сельского поселения Хилково.

Таблица №4

Динамика численности населения населенных пунктов

сельского поселения Хилково

| Населенные пункты | Данные на 1.01.2002 | Данные на 1.01.2005 | Данные на 1.01.2007 | Данные на 1.01.2009 | Данные на 1.01.2011 | Данные на 1.01.2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.п. Хилково | 2521 | 2461 | 2764 | 2676 | 2639 | 2636 |
| п. Булак | 126 | 123 | 138 | 137 | 137 |  |
| п. Вулкан | 1 | 3 | 13 | 10 | 9 |  |
| д. Екатериновка | 236 | 220 | 245 | 246 | 253 |  |
| с. Краково | 50 | 50 | 51 | 46 | 38 |  |
| п. Малиновка | 199 | 201 | 214 | 208 | 203 |  |
| с. Тростянка | 307 | 290 | 356 | 363 | 351 |  |
| с. Хилково | 1602 | 1574 | 1747 | 1666 | 1648 |  |

Рис. 13.

*по данным, предоставленным администрацией с.п. Хилково

По совокупности естественного и механического прироста населения в населенных пунктах с.п. Хилково численность жителей по сравнению с 2002 годом увеличилась на 115 человек. (Рис. 13. Динамика численности населения с.п. Хилково).

### 2.2.2. Структура современного землепользования сельского поселения Хилково

Согласно действующему Земельному кодексу РФ, введенному в действие 25 октября 2001 года, N 136-ФЗ, все земли Российской Федерации в соответствии с основным целевым назначением подразделяются на семь основных категорий, каждая из которых характеризуется определенным правовым режимом пользования - законодательно закрепленными правилами использования земель:

1) земли сельскохозяйственного назначения;

2) земли населенных пунктов;

(в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 232-ФЗ)

3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

4) земли особо охраняемых территорий и объектов;

5) земли лесного фонда;

6) земли водного фонда;

7) земли запаса.

Земли сельскохозяйственного назначения – это земли, предоставленные для нужд городского хозяйства или предназначенные для этих целей.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья и земли, занятые лесополосами, внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесами, болотами, замкнутыми водоемами, зданиями, строениями и сооружениями, необходимыми для функционирования городского хозяйства, а также карьерами, землями, отчуждаемыми из активного оборота для складирования и захоронения отходов сельскохозяйственного производства.

Сельскохозяйственные угодья в землях сельскохозяйственного назначения - это особо ценные земельные угодья, предназначенные для ведения общественного сельскохозяйственного производства и подлежащие особой охране. Перевод этих земель в другие категории земель для несельскохозяйственных нужд допускается в исключительных случаях, установленных Земельным кодексом Российской Федерации.

Земли населенных пунктов, к ним  относятся все земли в пределах городской, поселковой черты и черты сельских населенных пунктов, находящиеся в ведении городских, поселковых и сельских администраций.

В составе земель населенных пунктов выделяются: земли городской, поселковой и сельской застройки; земли площадей, улиц, переулков и пр.; земли сельскохозяйственного использования; земли под городскими лесами, парками, скверами и пр.; земли, занятые водоемами и болотами; земли под захоронениями и свалками неутилизируемых промышленных и бытовых отходов, неиспользуемыми оврагами и пр.

Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения - это земли, предоставленные в пользование или аренду предприятиям, учреждениям и организациям для осуществления возложенных на них специальных задач.

В составе земель этой категории выделяются: земли под постройками и сооружениями, предназначенными для реализации соответствующих видов хозяйственной деятельности; земли транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных и пр.) как общего пользования, так и специального назначения; земли под водными объектами, ресурсы которых используются для реализации соответствующих видов деятельности; земли под защитными лесными и древесно-кустарниковыми насаждениями, располагающимися вдоль путей сообщения, вокруг хозяйственных объектов соответствующего профиля; земли под современными разработками полезных ископаемых и земли прежних разработок, находящиеся в стадии рекультивации; земли с особыми (охранными, санитарными и др.) условиями использования, необходимые для безопасной эксплуатации промышленных, транспортных и иных объектов, а также земли под свалками, захоронениями и полигонами неутилизируемых промышленных отходов; земли, используемые предприятиями, организациями и учреждениями промышленности, транспорта и иного назначения, либо переданные во временное пользование гражданам или сельскохозяйственным предприятиям для сельскохозяйственных целей; земли под болотами и другие слабо используемые в хозяйственной деятельности земли.

Земли особо охраняемых территорий, к ним  относятся земельные участки, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из  хозяйственного использования и гражданского оборота и для которых установлен особый правовой режим.

В составе земель особо охраняемых территорий выделяются: земли под особо ценными лесами, парками, садами и противоэрозионными, полезащитными и пр. лесополосами; земли под охраняемыми участками рек, озер и других водоемов; земли под биологически ценными болотами; земли под постройками и сооружениями, являющимися памятниками истории и культуры и пр., а также земли под постройками, сооружениями и дорогами, организаций и учреждений, занимающихся охраной и изучением объектов особо охраняемых территорий; земли под каменистыми, песчаными поверхностями, солончаками, оврагами и другими элементами охраняемых природных ландшафтов; земли, используемые организациями и учреждениями, занимающимися охраной и изучением объектов особо охраняемых территорий, либо переданные во временное пользование гражданам или сельскохозяйственным предприятиям для сельскохозяйственной деятельности

Земли лесного фонда - это покрытые лесом земли, а также не покрытые лесом земли, но предназначенные для нужд лесного хозяйства.

Правовые основы использования земель лесного фонда установлены Лесным кодексом Российской Федерации.

В составе земель этой категории выделяются: земли под лесами, на которых осуществляется основная лесохозяйственная деятельность; земли под лесным подростом на гарях, вырубках, лесопосадках и пр.; земли, используемые лесохозяйственными предприятиями или переданные во временное пользование другим предприятиям для сельскохозяйственных целей; земли под постройками и сооружениями, а также дорогами, находящимися в ведении предприятий, организаций и учреждений, занимающихся лесохозяйственной деятельностью; земли под водными объектами, расположенными в границах земель лесного фонда; земли под лесными болотами; земли под осушаемыми лесами, карьерами и пр. нарушенными землями; земли под каменистыми, песчаными и другими слабо используемыми поверхностями, расположенные в пределах земель лесного фонда

Земли водного фонда, к ним  относятся земли, занятые водоемами, гидротехническими, водохозяйственными сооружениями, а также выделенные под водоохранные зоны и полосы отвода по берегам водоемов.

Правовые основы использования земель водного фонда установлены Водным кодексом Российской Федерации.

В составе земель этой категории, кроме земель под поверхностными водными объектами, выделяются: земли под дорогами и застройкой водохозяйственного комплекса; земли под болотами, лесами и древесно-кустарниковой растительностью, расположенные в пределах полос отвода водных объектов; нарушенные земли, занятые карьерами, недостроенными объектами гидротехнического и водохозяйственного комплексов (каналами, водохранилищами и пр.); прочие земли, включающие санитарно-защитные зоны вокруг объектов питьевого водоснабжения и других важных объектов Государственного водного фонда.

Земли запаса - это земли, не предоставленные в собственность, владение, пользование, включая аренду, вследствие природно-предопределенных свойств, ограничивающих или делающих невозможным их современное хозяйственное использование; вследствие временного высвобождения из хозяйственного оборота по социально-экономическим причинам или в результате нерационального использования; вследствие консервации.

В составе земель этой категории выделяются: сельскохозяйственные угодья, временно не используемые по каким-либо причинам; земли под дорогами, зданиями и инженерными сооружениями, не взятые на баланс предприятиями, организациями и учреждениями; земли под лесами и древесно-кустарниковой растительностью, земли под поверхностными водными объектами, земли под болотами и другими слабо используемыми по природным показателям элементами природных ландшафтов; земли, выведенные из хозяйственного оборота либо по экономическим, либо по технологическим причинам (брошенные карьеры, земли, загрязненные вредными, в том числе токсичными и радиоактивными веществами, и пр.).

Отнесение земель к той или иной категории и перевод их из одной категории в другую осуществляется органами исполнительной власти федерального уровня и субъектов Российской Федерации на основании соответствующих законов.

Всего площадь территории сельского поселения Хилково составляет –28048 га, представлена следующими категориями земель:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, транспорта (автомобильного);

- земли обороны и безопасности

- земли лесного фонда;

- земли особо охраняемых территорий и объектов.

Большая часть территории сельского поселения Хилково занята землями сельскохозяйственного назначения - 24670 га.

Таблица №5

Баланс земель различных категорий в границах сельского поселения Хилково

| № № п/п | Категории земель | Площадь, в га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Земли населенных пунктов, в том числе в собств. граждан в государственной и муниципальной в собственности юридических лиц | 639 - - - |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения | 24670 |
| 3 | Земли лесного фонда | 2522 |
| 4 | Земли водного фонда | - |
| 5 | Земли промышленности, энергетики транспорта, специального назначения и т.д., в том числе: Земли промышленности Земли транспорта: автомобильного | 215 185 57 57 |
| 6 | Земли обороны и безопасности | - |
| 7 | Земли особо охраняемых территорий и объектов, в том числе: Земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов | 2 2 |
|  | Итого: | 28048 |

Таблица разработана по данным «Землеустроительного дела по установлению границы сельского поселения Хилково муниципального района Красноярский Самарской области», выполненного ОАО «ВОЛГОНИИГИПРОЗЕМ»,  2004 г.

## 2.3. ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ХИЛКОВО

Разработка генерального плана сельского поселения Хилково выполнялась с учетом сложившейся планировочной структуры населенных пунктов, наличия свободных территорий пригодных для  градостроительного освоения, внешних и внутренних транспортных связей, инженерного промышленного и социального потенциала территории, с использованием варианта открытой планировочной структуры с квартальной системой застройки.

В юго-восточной части сельского поселения расположен административный центр поселения – село Хилково. Планировочная структура села имеет четкую сетку улиц, протрассированных в меридиальном  и широтном направлениях, определяющих квартальную застройку. В селе сформирован общественный центр сельского поселения по ул. Школьная и ул. Ленина. Жилая застройка представлена 1-2-х кв. индивидуальными домами и многоквартирными 2-х этажными жилыми домами.

В южной части села расположена зона промышленного использования.

В западной части поселения расположен второй по численности населенный пункт – село Тростянка.

В северной части поселения на левом берегу малой реки Черновка расположено село Краково.

В юго-западной части поселения расположен посёлок Булак.

В центральной части поселения к западу от села Хилково расположен посёлок Малиновка.

К югу от административного центра расположена деревня Екатериновка.

К юго-западу от села Хилково расположен посёлок Вулкан.

## 2.4. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИЛКОВО

Существующее функциональное использование территории населенных пунктов сельского поселения Хилково

Территория поселения разделена на основные функциональные зоны, с учетом их предназначения и характера использования:

- жилые зоны - для размещения жилых домов малой, средней и многоэтажной жилой застройки, а также индивидуальных жилых домов с приусадебными участками;

- общественно-деловая зона - для размещения объектов культуры, здравоохранения, образовательных учреждений, торговли, культовых зданий и иных объектов, связанных  с обеспечением жизнедеятельности граждан;

- зона производственного использования, предназначенная для размещения промышленных и коммунально-складских объектов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов;

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры, предназначенная для размещения объектов инженерной и транспортной  инфраструктуры;

- зона рекреационного назначения - для организации мест отдыха населения, включающая парки, лесопарки, пляжи, территории для занятий физической культурой и спортом;

- зона сельскохозяйственного использования, включающая территории сельскохозяйственных угодий и объекты сельскохозяйственного назначения;

- зона специального назначения, включающая территории кладбища, мемориальные парки, а также территории, подлежащие рекультивации (свалки, закрытые карьеры), объекты  обращения с отходами.

Функциональные зоны – зоны, для которых определены границы и функциональное назначение.

### 2.4.1. Жилая зона

#### 2.4.1.1. Характеристика жилищного фонда

Жилые зоны предназначены для размещения жилой застройки разных типов, а также отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых объектов, стоянок автомобильного транспорта, промышленных, коммунальных и складских объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду.

Жилая застройка с.п. Хилково представлена индивидуальными жилыми домами (1-2 этажа) с приусадебными участками и многоквартирными 2-х этажными жилыми домами.

Средняя обеспеченность населения общей площадью жилого фонда на 2012 г. составила 20,04 м2  на человека, при численности постоянного населения 2636 человек. Обеспеченность населения с.п. Хилково общей площадью жилого фонда ниже среднего показателя обеспеченности жильем в Самарской области – 22,2 м2/чел. и среднероссийского показателя - 22,4 м2 на человека.

Согласно областной целевой программе «Стимулирование развития жилищного строительства в Самарской области на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 г. №576, показатель обеспеченности жильем на 1 человека в Самарской области к 2015 году планируется увеличить до 25,3 кв.метра.

Данные о существующем жилом фонде в населенных пунктах сельского поселения  Хилково представлены в таблицах  №№ 6, 7.

Таблица №6

Данные о существующем жилищном фонде

| № пп | Наименование | На 01.01. 2012 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Средний размер семьи, чел. | 3 |
| 2 | Общий жилой фонд, м2 общ. площади, в т.ч. | 52839,4 |
|  | государственный, в т.ч. | - |
|  | федеральный | - |
|  | региональный | - |
|  | муниципальный, в т.ч. | 3222,4 |
|  | муниципального района | - |
|  | сельского (городского) поселения | 3222,4 |
|  | частный | 49617 |
| 3 | Общий жилой фонд на 1 жителя, м2 общ. площади | 20,04 |

Таблица №7

Характеристика жилого фонда по этажности

| №пп | Наименование | Кол-во домов, шт. | Общая площадь, м2 | % от общей площади |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Усадебная застройка | 348 | 24877,9 |  |
| 2 | Блокированная застройка (2 блока) |  |  |  |
| 3 | Блокированная застройка (другая) | 199 | 19124,1 |  |
| 4 | Застройка многоквартирными домами |  |  |  |
| 4а | 2-х этажная | 11 | 8837,4 |  |
| 4б | 3-х этажная |  |  |  |
| 4в | 4-х этажная |  |  |  |
| 4г | 5-ти этажная |  |  |  |
|  | Всего: |  | 52839,4 |  |

Жилищный фонд, отнесенный к ветхому жилому фонду в соответствии с законодательством РФ (ст. 28 и 29 Жилищного кодекса РФ), в с.п. Хилково отсутствует.

Размеры приусадебных земельных участков выделяются в соответствии с Решением от 16 февраля 2011 года №3-СП Собрания  представителей  муниципального района Красноярский Самарской области «О предельных нормах предоставления земельных участков на территории муниципального района Красноярский»:

Для индивидуального жилищного строительства в размере от 0,05 га до 0,2 га.

Для ведения личного подсобного хозяйства:

- в границах населенного пункта (приусадебный земельный участок) от 0,05 га до 0,2 га;

- за пределами границ населенного пункта (полевой земельный участок) от 0,1 га до 0,5 га.

Площадь приусадебных участков фактически составляет от 6 до 40 соток.

Причинами, определяющими недостаточный уровень жилищного строительства в сельском поселении Хилково, являются: недостаточное количество земельных участков, подготовленных для освоения под жилищное строительство; высокий уровень износа инженерных сетей; отсутствие разработанных документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, проектов планировки.

### 2.4.2. Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, а также образовательных учреждений среднего профессионального образования, административных, учреждений, культовых зданий и иных строений и сооружений, стоянок автомобильного транспорта, центров деловой финансовой, общественной активности.

#### 2.4.2.1. Учреждения и предприятия обслуживания

Село Хилково является центром  сельского поселения и имеет развитую сеть культурно-бытового обслуживания. Общественный центр села расположен по улице Школьной, сформирован административными зданиями, школой, детским садом, магазинами, а также парком, в котором установлен обелиск падшим воинам.

Согласно СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства», СНиП 2.07.01-89* « Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», сеть учреждений культурно-бытового обслуживания в основном обеспечивает нормативный уровень обслуживания населения.

Полный перечень объектов культурно-бытового обслуживания с качественными характеристиками  в населенных пунктах сельского поселения Хилково приведён в Таблице

Расчет объектов культурно-бытового назначения произведен по действующим нормам  (СНиП 2.07.01-89*) на численность населения 2636 чел. и представлен в Таблице

Объекты культурно-бытового назначения с.п. Хилково (существующие объекты)

Таблица №8

| № по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | МОЩНОСТЬ (ВМЕСТИМОСТЬ) (проектная) | Единицы измерения | СОСТОЯНИЕ (аварийное удовлетворит. хорошее треб. кап. ремонт или реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Объекты учебно-образовательного назначения |
| Детские дошкольные учреждения (общего типа, специализированного, оздоровительного и др.) |
| 3.1 | ГБОУ СОШ с. Хилково Муниципального района Красноярский Самарской области, структурное подразделение дошкольного отделения «Колосок» | с. Хилково, ул. Школьная, 2 | 70 | место | Удовлетворит. | Муниц. района |
| 3.2 | ГБОУ СОШ с. Хилково Муниципального района Красноярский Самарской области, структурное подразделение дошкольного отделения | с. Тростянка, пер. Школьный, 2 | 15 |  | Удовлетворит. | Муниц. района |
| Общеобразовательные учреждения |
| 4.1 | ГБОУ СОШ с. Хилково Муниципального района Красноярский Самарской области | с. Хилково, ул. Школьная, 2 | 227 | учащиеся | Удовлетворит. | Муниц. района |
|  | Объекты здравоохранения |
| 5.1 | Офис врача общей практики | с. Хилково, ул. Садовая, 4 | 45 | Место, посещение в смену, объект | Удовлетворит. | Муниц. района |
| 5.2 | ФАП | с. Тростянка, пер. Школьный, 1 | 10 |  | Удовлетворит. | Муниц. района |
| 5.3 | Аптека ЧП Рузова Е.К. | с. Хилково, ул. Ленина, 5 |  |  | Удовлетворит. | частное |
| Объекты социального обеспечения |
| 6.1 | Хилковское отделение социального обслуживания | с. Хилково, ул. Ленина, 5 | 63 чел на обслуживании | место | Удовлетворит. | Муниц. района |
| Объекты спортивного назначения |
| 7.1 | Футбольное поле | с. Хилково, ул. Заречная, 1 | 0,6 га | га (открытые спортивные площадки), м2 площади пола (спортивные залы), м2 зеркала воды (бассейны), количество мест на трибунах | хорошее | Сельского поселения |
| 7.2 | Спортивный зал ГБОУ СОШ с. Хилково | с. Хилково, ул. Школьная, 2 | 400 |  | Удовлетворит. | Муниц. района |
| Объекты культурно-досугового назначения |
| 8.1 | МБКУ межпоселенческая централизованная библиотечная система | с. Хилково, ул. Рабочая, 14 | 14500/20 | место, тыс. ед. хранения/ читательское место | Удовлетворит. | Сельского поселения |
| 8.2 | МБКУ межпоселенческий культурно-досуговый центр СДК «Колос» | с. Хилково, ул. Рабочая, 14 | 210 |  | Удовлетворит. | Сельского поселения |
| 8.3 | МБКУ межпоселенческая централизованная библиотечная система | с. Тростянка, пер. Школьный, 2 | 12600/10 |  | Удовлетворит. | Сельского поселения |
| Объекты торгового назначения |
| 9.1 | Магазин | с. Хилково, ул. Рабочая, 16 | 35 | м2 торговой площади | Удовлетворит. | Частное |
| 9.2 | Магазин «Маяк» | с. Хилково, ул. Школьная, 5 а | 12,6 |  | хорошее | Частное |
| 9.3 | Магазин | с. Хилково, ул. Ленина, 5 | 12 |  | Удовлетворит. | Частное |
| 9.4 | Магазин «Бородино» | с. Хилково, ул. Школьная, 2 а | 34 |  | хорошее | Частное |
| 9.5 | Магазин «Бородино» | с. Хилково, ул. Школьная, 5 | 44 |  | хорошее | Частное |
| 9.6 | Торговый павильон ИП «Арабачян Р.Г.» | с. Хилково, ул. Школьная, 13 б | 27,5 |  | хорошее | Частное |
| 9.7 | Торговый павильон «Добрыня» | с. Хилково, ул. Школьная, 12-1 | 15 |  | хорошее | Частное |
| 9.8 | Торговый павильон | с. Хилково, ул. Рабочая, 17-2 | 25 |  | хорошее | Частное |
| 9.9 | Магазин ИП Мукангалиева К.Ж. | п. Булак, ул. Центральная, 42 | 25 |  | хорошее | Частное |
| 9.10 | Магазин ИП Неровный Г.В. | с. Тростянка, пер. Школьный, 3-3 | 15 |  | хорошее | Частное |
| 9.11 | Магазин | с. Тростянка, ул. Ленина, 6 | 25 |  | Удовлетворит. | Частное |
| 9.12 | Магазин ИП Шарикеев М.Н. | д. Екатеринока, ул. Лесная, 57-1 | 12 |  | хорошее | Частное |
| Объекты общественного питания |
| 10.1 | Кафе «Ивушка» | с. Хилково, ул. Рабочая, 16 а | 150 | место | хорошее | Частное |
| Объекты общественного и административного назначения |
| 13.1 | Администрация сельского поселения Хилково муниципального района Красноярский Самарской области | с. Хилково, ул. Школьная, 5 |  | Объект, рабочее место | Удовлетворит. | Сельского поселения |
| Объекты связи и кредитно-финансовые учреждения |
| 14.1 | Кинельский почтамп УФПС по Самарской области – филиала ФГУП «Почта России» | с. Хилково, ул. Школьная, 5 |  | Объект, операционная касса (место) | Удовлетворит. | Федерального |
| 14.2 | Красноярское отделение № 4254/012 Сбербанка России | с. Хилково, ул. Школьная, 5 |  |  | Удовлетворит. | Федерального |
| 14.3 | Самарский филиал ОАО «Волгателеком» | с. Хилково, ул. Полевая, 2 | 14.3 |  | Удовлетворит. | частное |
| 14.4 | Кинельский почтамп УФПС по Самарской области – филиала ФГУП «Почта России» | с. Тростянка, ул. Ленина, 4 |  |  | Удовлетворит. | Федерального |
| Объекты жилищно-коммунального хозяйства |
| 15.1 | ООО «Хилковское коммунальное хозяйство» | с. Хилково, ул. Школьная, 5 |  | Объект, место | Удовлетворит. | частное |
| 15.2 | Добровольная пожарная дружина | с. Хилково, ул. Школьная, 2 | 1 | Количество машин |  | Регионального значения |
| Объекты культового назначения |
| 16.1 | Мечеть | п. Булак, ул. Центральная |  | Объект |  | частное |
| Объекты отдыха и туризма |
| 17.1 | Турбаза «Ягодное» | Красноярский район, с. Хилково, 4й км | 200 | место |  | частное |

Таблица №9

Существующая обеспеченность жителей сельского поселения Хилково

объектами социального и культурно-бытового обслуживания

2636 чел.

| №№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | НОРМАТИВНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ на 1 тыс.чел. | РАСЧЁТНАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТОВ | СУЩЕСТВУЮЩАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТОВ | ПРОЦЕНТ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Учреждения народного образования |
| 1.1 | Детские дошкольные учреждения | место | 70% детей дошкольного возраста (205 детей) | 144 | 85 | 59% |
| 1.2 | Общеобразовательные школы | учащиеся | 100% охват детей неполным средним образованием (I-IX классы) и 75% детей – средним образованием (X-XI классы) | 309 | 227 | 73% |
| 1.3 | Внешкольные учреждения | место | 10% от общего числа школьников | 33 | - | 0% |
| 2 | Учреждения здравоохранения: |
| 2.1 | Поликлиники | посещ. в смену | по заданию на проектирование | не указано в задании | - | - |
| 2.2 | Больницы | койка | по заданию на проектирование | не указано в задании | - | - |
| 2.3 | Аптеки | объект | по заданию на проектирование | не указано в задании | 1 | - |
| 2.4 | ФАП, офис врача общей практики | объект | по заданию на проектирование | не указано в задании | 2 | - |
| 3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 3.1 | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | га | на 1 тыс. жителей (0,7-0,9) | 1,85 | 0,6 | 32% |
| 3.2 | Спортивные залы | м2площади пола | от 2 до 5 тыс. жит. – 540 м2 | 540 | 400 | 75% |
| 3.3 | Бассейны | м2 зеркала воды | по заданию на проектирование | - | - | - |
| 4 | Учреждения культуры и искусства: |
| 4.1 | Клубы сельских поселений | посетительское место | 230 | 606 | 210 | 35% |
| 4.2 | Библиотеки сельских поселений | тыс. ед. хранения чит. место | 5 4 | 13,3 11 | 27,1 | 204% |
| 5 | Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 5.1 | Магазины* | м2 торг. площади | 250 | 659 | 282,1 | 43% |
| 5.2 | Предприятия общественного питания | место | 40 | 105 | 150 | 143% |
| 5.3 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 6 | 16 | - | 0% |
| 5.4 | Прачечные (самообслуживания) | кг белья в смену | 30 | 79 | - | 0% |
| 5.5 | Химчистки | кг вещей в смену | 1,5 | 4 | - | 0% |
| 5.6 | Бани | место | 7 | 18 | - | 0% |
| 6 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| 6.1 | Гостиница | место | 6 | 16 | - | 0% |
| 6.2 | Пожарное депо | автомобиль | 0,4 | 1 | 1 | 100% |

*Согласно Постановлению Правительства Самарской области от 3.03.2011 г.№88. «О нормативах минимальной обеспеченности населения Самарской области площадью торговых объектов».

### 2.4.3. Зона производственного использования

В состав зоны производственного использования включаются:

- производственная  зона – зона размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду.

- коммунально-складская зона – зона размещения коммунальных и складских объектов, объектов оптовой торговли, складов ГСМ, нефтебаз.

Общая площадь земельных участков, занятых объектами производственной и коммунально-складской зоны по сельскому поселению Хилково составляет 185 га.

В санитарно-защитной зоне промышленных, коммунальных и складских объектов не допускается размещение жилых домов, дошкольных общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения, учреждений отдыха, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений. садоводческих, дачных и огороднических кооперативов, а также производство сельскохозяйственной продукции.

В населенных пунктах с.п. Хилково производственных зон нет.

На проектируемой территории имеются объекты нефтедобычи, представленные нефтяными скважинами, пунктами налива нефти, пунктами сбора нефти со всей сопутствующей инженерной инфраструктурой. Ориентировочный радиус СЗЗ нефтяных скважин принят согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СЗЗ промышленных объектов  по добыче нефти варьируется от 300-1000 м, и устанавливается расчетными методами  в каждом конкретном случае в зависимости от конструкции скважины, ее технического состояния и степени воздействия на окружающую среду, и регламентируется проектной документацией.

Согласно ПБ 08-624-03  «Правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности» ориентировочный радиус СЗЗ пунктов налива и сбора нефти составляет 500 м.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 наименьшее расстояние от устья нефтяных скважин до зданий, сооружений  составляет 300 м.

### 2.4.4. Зона транспортной инфраструктуры

Зона транспортной инфраструктуры предусматривается для размещения в ней сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, воздушного, водного и трубопроводного транспорта. На территории с.п. Хилково расположены линейные объекты автомобильного транспорта, формирующие зону в границах полосы отвода земель и трубопроводный транспорт (магистральные газо- и нефтепроводы).

Внешняя транспортная инфраструктура представлена на территории с.п. Хилково автомобильным и трубопроводным транспортом.

Наибольшее развитие в с.п. Хилково получил автомобильный вид транспорта. Через с.п. Хилково проходят автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения, а также дороги местного значения административного района.

По территории сельского поселения Хилково проходит магистральный  аммиакопровод – «Тольятти - Одесса».

По территории сельского поселения проходят магистральные нефтепроводы и аммиакопровод.

#### 2.4.4.1. Транспорт

##### 2.4.4.1.1 Внешний транспорт

Железнодорожный транспорт

Железная дорога пересекает Красноярский район на небольшом участке его территории (на юго-западе района) и не играет значительной роли в осуществлении транспортных процессов. Железнодорожный транспорт на территории муниципального района Красноярский представлен   однопутной электрифицированной железной дорогой федерального типа Смышляевка-Жигулевское Море-Сызрань.

Авиатранспорт

Пассажирские перевозки авиатранспортом жители с.п. Красный Яр осуществляют из международного аэропорта «Курумоч».

Из аэропорта выполняются рейсы практически во все крупные города России, в столицы стран СНГ, а также Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Израиль, Германию, Чехию, Австралию, Италию и другие страны. В соответствии с разработанной Концепцией развития аэродромной (аэропортовой) сети гражданской авиации Российской Федерации на период до 2020 года международный аэропорт «Курумоч» входит в перечень из 12 международных узловых аэропортов (хабов) федеральной базовой авиатранспортной системы.

Автомобильный транспорт

Федеральные автомобильные дороги общего пользования, проходящие в переделах Самарской области, не пересекают территорию с.п. Хилково.

с.п.  Хилково имеет развитую сеть автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, 100% из них имеют твердое (асфальто-бетонное) покрытие.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории с.п. Хилково составляет около 46,3 км.

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории с.п. Хилково муниципального района Красноярский Самарской области представлен в Таблице    .

Примыкания и пересечения улиц и дорог местного значения поселения с автодорогами регионального и межмуниципального  значения решены в одном уровне, но не соответствуют техническим требованиям и требованиям безопасности дорожного движения. В местах примыкания отсутствует уширение проезжей части региональной дороги, в местах пересечений отсутствует светофорное регулирование.

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения

на территории с.п. Хилково муниципального района Красноярский Самарской области

Таблица №11

| № | Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги общего пользования | Общая протяженность, км | В том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Асфальто-бетонные, км | Грунто-щебеночные, км | Грунтовые, км |
| 4 | 6310441000376 | "Урал - Муханово" - Хилково (п. 4 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 04.03.2009 №69) | 6,300 | 6,300 |  |  |
| 5 | 6310441000377 | Хилково - Екатериновка | 1,000 | 1, 000 |  |  |
| 6 | 6310441000378 | Хилково - Малиновка | 1, 300 | 1,300 |  |  |
| 33 | 6310441000406 | Хилково - Тростянка | 10, 800 | 10, 800 |  |  |
| 34 | 6310441000407 | Тростянка - Светлый Ключ | 8, 000 | 8, 000 |  |  |
| 49 | 6310441000422 | Тростянка - Булак | 7,200 | 7,200 |  |  |
| 50 | 6310441000715 | Подъезд к с. Краково | 5, 000 | 5, 000 |  |  |
| 51 | 6310441000859 | "Кинель-Черкассы - Урал" - Александровка Хилково (км 36 - км 42,7) | 6, 700 | 6,700 |  |  |

Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог не общего пользования и бесхозяйных автодорог и их перевод в сеть автомобильных дорог общего пользования местного либо регионального или межмуниципального значения окажет существенное  воздействие на обеспечение движения рейсовых и школьных автобусов, служб скорой медицинской помощи и служб МЧС России, снижение влияния транспортных затрат на себестоимость продукции, сокращение оттока сельского населения из-за неблагоприятных условий, связанных с бездорожьем.

Искусственным дорожным сооружением в границах с.п. Хилково является:

- мост через овраг, расположенный в западной части села Хилково;

- мост через овраг, расположенный на пересечении ул. Школьная и ул. Гагарина в с. Хилково;

- мост через р. Хилково, расположенный за западной границей с. Хилково;

- мост через р. Хилково,  расположенный по ул. Школьная в с. Хилково;

- мост через р. Тростянка в юго-западной части с. Тростянка;

- дамба на северо-западе от п. Булак;

- дамба в центральной части п. Вулкан;

- мост на автомобильной дороге общего пользования «Урал – Муханово» - Хилково;

- дамба через озеро в северо-восточной части д. Екатериновка;

- дамба через озеро в северо-западной части д. Екатериновка;

- плотина через озеро на восточной границе д. Екатериновка.

Трубопроводный  транспорт

По территории с.п. Хилково проходит магистральный аммиакопровод – «Тольятти - Одесса».

##### 2.4.4.1.2. Сеть общественного пассажирского транспорта

По территории  поселения осуществляются перевозки рейсовыми автобусами  по постоянным  маршрутам,  связывая административный центр поселения с. Хилково с районным центром  Красный Яр.

Данные о транспортном обеспечении сельского поселения Хилково (внешний транспорт)

Таблица №12

| №№ пп | Исходный и конечный пункт | Протяжённость (км.двойного пути) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Маршрутная газель : с. Хилково – д. Екатериновка – с. Красный Яр | 100 |
| 2 | Маршрутная газель : с. Тростянка – с. Красный Яр | 76 |
| 3 | Маршрутная газель : д. Екатериновка – с. Красный Яр | 86 |

Также на территории с.п. Хилково организовано движение школьных автобусов, данные приведены в Таблице

Таблица №13

| №№ пп | Исходный и конечный пункт | Протяжённость (км.двойного пути) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Школьный маршрут : с. Хилково – д. Екатериновка | 14 |
| 2 | Школьный маршрут : с. Хилково – с. Тростянка | 28 |
| 3 | Школьный маршрут : с. Хилково – ул. Гагарина | 5 |

##### 2.4.4.1.3. Сооружения и предприятия для хранения и технического обслуживания транспортных средств

Коллективные крытые стоянки в населённых пунктах отсутствуют. Хранение личного автотранспорта осуществляется на приусадебных участках.

Объекты обслуживания транспортных средств на территории сельского поселения Хилково (автозаправочные станции и станции технического обслуживания, стоянки):

- АЗС при въезде в с. Хилково по ул. Школьная (собственность ООО «Мясоагропром»;

- АЗС на автомобильной дороге общего пользования «Урал – Муханово» - Хилково на южной границе сельского поселения (временно не действует).

#### 2.4.4.2. Сеть улиц и дорог населенных пунктов

В целом улично-дорожная сеть с.п. Хилково характеризуется не достаточной степенью благоустройства.

Главной улицей с. Хилково является – ул. Школьная. Часть улиц с. Хилково, не имеет твердого покрытия – 3 км. Средняя ширина улиц в границах линий застройки составляет 20 м.

Характеристика автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения представлена в Таблице №14.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения составляет 19,73 км, в том числе по покрытию: асфальтобетон – 9,4 км; без бетонного покрытия (щебень, грунт) – 5,05 км, грунт – 5,28 км.

Таблица №14

Характеристика автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения

| № п/п | Наименование дороги или улицы | Проезжая часть |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь (м2) | Протяженность (км) | В том числе протяженность по покрытию (км) | Категория улиц и дорог |
|  |  |  |  | Асф/бет. | Гр/щеб. | Грунт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| С. Хилково |
| 1 | ул. Школьная |  | 2,3 | 2,3 |  |  |  |
| 2 | ул. Ленина |  | 0,7 | 0,7 |  |  |  |
| 3 | ул. Гагарина |  | 3,1 | 2 | 1,1 |  |  |
| 4 | ул. Похлебина |  | 0,3 | 0,3 |  |  |  |
| 5 | ул. Рабочая |  | 0,5 | 0,5 |  |  |  |
| 6 | ул. Садовая |  | 0,3 |  | 0,3 |  |  |
| 7 | ул. Советская |  | 0,3 |  |  | 0,3 |  |
| 8 | ул. Васильева |  | 0,3 |  |  | 0,3 |  |
| 9 | ул. Полевая |  | 0,2 | 0,1 |  | 0,1 |  |
| 10 | ул. Победы |  | 0,1 |  |  | 0,1 |  |
| 11 | ул. Заречная |  | 0,1 |  |  | 0,1 |  |
| 12 | ул. Мира |  | 0,5 |  |  | 0,5 |  |
| 13 | ул. Пионерская |  | 0,2 |  | 0,2 |  |  |
| Всего: |  | 8,9 | 5,9 | 1,6 | 1,4 |  |
| п. Булак |
| 14 | ул. Центральная |  | 1,58 | 0,3 |  | 1,28 |  |
| Всего: |  | 1,58 | 0,3 |  | 1,28 |  |
| с. Тростянка |
| 15 | ул. Ленина |  | 0,8 | 0,5 | 0,3 |  |  |
| 16 | ул. Заречная |  | 0,65 |  | 0,65 |  |  |
| 17 | ул. Молодежная |  | 1,6 |  | 0,6 | 1 |  |
| 18 | пер. Школьный |  | 0,3 | 0,3 |  |  |  |
| Всего: |  | 3,35 | 0,8 | 1,55 | 1 |  |
| п. Малиновка |
| 19 | ул. Малиновая |  | 0,7 |  |  | 0,7 |  |
| Всего: |  | 0,7 |  |  | 0,7 |  |
| д. Екатериновка |
| 20 | ул. Лесная |  | 1,3 |  | 1,3 |  |  |
| 21 | ул. Дачная |  | 0,9 |  |  | 0,9 |  |
| Всего: |  | 2,2 |  | 1,3 | 0,9 |  |
| с. Краково |
| 22 | ул. Коминтерна |  | 1,5 | 1,5 |  |  |  |
| Всего: |  | 1,5 | 1,5 |  |  |  |
| п. Вулкан |
| 23 | ул. Строителей |  | 0,6 |  | 0,6 |  |  |
| 24 | ул. Озерная |  | 0,9 | 0,9 |  |  |  |
| Всего: |  | 1,5 | 0,9 | 0,6 |  |  |
| Всего по сельскому поселению: |  | 19,73 | 9,4 | 5,05 | 5,28 |  |

Неразвитость и плохое состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения усугубляет проблемы в социальной сфере, из-за несвоевременного оказания срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительных потерь времени и ограничения в перемещениях населения. Автомобильные дороги общего пользования местного значения требуют проведения строительства, реконструкции и модернизации покрытий.

### 2.4.5. Зона инженерной инфраструктуры

Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения и функционирования сооружений трубопроводного транспорта, связи, инженерного оборудования.

Зона включает в себя:

коридоры магистральных инженерных сетей и ЛЭП;

территорию очистных сооружений;

территорию водозаборов;

линейные участки сетей инженерного оборудования территории.

ЛЭП

Территорию проектирования пересекают  линии электропередач напряжением 10, 35 и 110 кВ.

Согласно «Правилам устройства электроустановок (ПЭУ)» предусмотрены следующие размеры охранных зон  (от крайних проводов воздушных линий) в зависимости от напряжения ЛЭП:

- до 20кВ-10м;

- 35 кВ – 15 м;

- 110 кВ – 20 м.

Трубопроводный транспорт

Территорию сельского поселения Хилково пересекает трасса магистральных трубопроводов:

- Нефтепровод «Альметьевск-Самара-2» (Дружба-2)

- Нефтепровод «Калтасы-Самара»

- Нефтепровод «Ромашкино-Самара»

- Нефтепровод «Альметьевск-Самара-1» (Дружба-1)

По территории поселения проходит аммиакопровод «Тольятти - Одесса»,  предназначенный для транспортировки жидкого аммиака, производимого ОАО «Тольяттиазот» на одесский припортовый завод для поставки на экспорт жидкого аммиака.

#### 2.4.5.1. Инженерное оборудование территории

Инженерное обеспечение сельского поселения Красный Яр включает в себя:

- Водоснабжение;

- Водоотведение;

- Теплоснабжение;

- Газоснабжение;

- Электроснабжение;

- Информационно-телекоммуникационная инфраструктура и связь.

##### Водоснабжение

село Хилково – а/ц.

Централизованным водоснабжением обеспечивается из подземного  водозабора производительностью 100м3/час, состоящего из 11 артезианских скважин, расположенных на севере за границей села - 4 шт., на территории промзоны - 3 шт., остальные разбросаны по территории села, оборудованных погружными насосами ЭЦВ6-10-110, производительностью 10м3/час, напор 110м.

В схему системы водоснабжения включены  2 водонапорные башни ёмкостью 50м3,  кольцевые и тупиковые сети водопровода Ø  50-160мм. На сети установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты. Материал труб – сталь, полиэтилен, общей протяженностью 12,8 км. Износ труб 80%.  Требуется замена и реконструкция.

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Пожаротушение из 14 пожарных гидрантов.

село Краково.

Централизованное водоснабжение в селе отсутствует. Обеспечение водой из шахтных колодцев и частных скважин.

посёлок Булак.

Централизованным водоснабжением село обеспечивается из подземного  водозабора, состоящего из 1 артезианской скважины на северо-западе поселка, оборудованной погружными насосами ЭЦВ6-10-110, производительностью 10м3/час, напор 110м.

В схему системы водоснабжения включены  1 водонапорная башня ёмкостью 25 м3 (на северо-западе за границей поселка) и тупиковые сети водопровода Ø 100мм общей протяженностью 1,3 км. На сети установлены водоразборные колонки. Материал труб  — сталь. Износ труб 80%. Требуется замена и реконструкция.

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Пожаротушение осуществляется из пожарного крана на ВБ и поверхностных водоёмов.

посёлок Вулкан.

Централизованным водоснабжением село обеспечивается из подземного  водозабора, состоящего из 1 артезианской скважины на юге в районе ул. Озерная, оборудованной погружными насосами ЭЦВ6-6,3-80, производительностью 10м3/час, напор 80м.

В схему системы водоснабжения включены  1 водонапорная башня ёмкостью 25 м3 (в районе ул. Озёрная) и тупиковые сети водопровода Ø 50мм общей протяженностью 0,95 км. На сети установлены водоразборные колонки. Материал труб -  сталь. Износ труб 80%. Требуется замена и реконструкция.

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Пожаротушение осуществляется из пожарного крана на ВБ и поверхностных водоёмов.

деревня Екатериновка.

Централизованным водоснабжением село обеспечивается из подземного  водозабора, состоящего из 1 артезианской скважины на востоке за границей деревни, оборудованной погружными насосами ЭЦВ6-10-110, производительностью 10м3/час, напор 110м.

В схему системы водоснабжения включены  1 водонапорная башня ёмкостью 25м3 (на юге за границе деревни) и тупиковые сети водопровода Ø 100 мм общей протяженностью 1,2 км. На сети установлены водоразборные колонки. Материал труб — сталь. Износ труб 80%. Требуется замена и реконструкция.

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Пожаротушение осуществляется из пожарного крана на ВБ и поверхностных водоёмов.

посёлок Малиновка.

Централизованным водоснабжением село обеспечивается из подземного  водозабора, состоящего из 1 артезианской скважины на юге за границей поселка, оборудованной погружными насосами ЭЦВ6-10-110, производительностью 10 м3/час, напор 110 м.

В схему системы водоснабжения включены  1 водонапорная башня ёмкостью 25 м3 (на юге за границей поселка) и тупиковые сети водопровода Ø100мм общей протяженностью 1,5 км. На сети установлены водоразборные колонки. Материал труб — сталь. Износ труб 80%. Требуется замена и реконструкция.

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Пожаротушение осуществляется из пожарного крана на ВБ и поверхностных водоёмов.

село Тростянка.

Централизованным водоснабжением обеспечивается из подземного  водозабора, состоящего из 5 артезианских скважин (1 не рабочая), расположенных на востоке за границей села - 3 шт (1 резервная), на северо-востоке 1 шт. (для больничного городка), на севере  села (не рабочая), оборудованных погружными насосами ЭЦВ6-10-110, производительностью 10 м3/час, напор 110 м.

В схему системы водоснабжения включены  1 водонапорная башня ёмкостью 25 м3 (на востоке за границей села) и тупиковые сети водопровода Ø100мм общей протяженностью 2,9 км. На сети установлены водоразборные колонки и пожарный гидрант. Материал труб — сталь. Износ труб 80%. Требуется замена и реконструкция.

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Пожаротушение из 1 пожарного гидранта.

##### Водоотведение

сельское поселение Хилково.

Централизованная канализация в сельском поселение отсутствует. Хозяйственно-бытовые стоки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, с последующим вывозом спецавтотранспортом в места отведённые службой Роспотребнадзора.

Дождевая канализация – отсутствует. Отведение дождевых и талых вод по рельефу местности в пониженные места.

##### Теплоснабжение

село Хилково- а/ц

Централизованным теплоснабжением в селе обеспечиваются здания  школы и детского сада, жилых домов и СДК.

Источником тепла школы и детского сада является мини котельная, расположенная на ул. Школьная 91с, котёл типа КВа-100М, 2шт (1 раб + 1 резерв.) установленная мощность 400 кВт, потребляемая – 179,1 кВт. Параметры теплоносителя — 95/70 С. Сети теплоснабжения двухтрубные стальные надземного способа прокладки.

Источником тепла клуба является мини котельная, расположенная на ул. Школьная, котёл типа КВа-80, 2 шт, установленная мощность 160 кВт.   Параметры теплоносителя — 95/70 С. Сети теплоснабжения двухтрубные стальные надземного способа прокладки.

Источником тепла шести жилых домов по ул.Школьная является мини котельная котёл типа КВа--100М, 3шт, установленная мощность 600 кВт. Параметры теплоносителя — 95/70 С. Сети теплоснабжения двухтрубные стальные надземного способа прокладки.

Источником тепла пяти жилых домов по ул.Ленина является мини котельная, котёл типа КВа--100М, 3шт, установленная мощность 600 кВт. Параметры теплоносителя — 95/70 С. Сети теплоснабжения двухтрубные стальные надземного способа прокладки.

Общая протяженность сети теплоснабжения Ø 50 мм — 1,0 км.

Индивидуальный жилой сектор снабжается теплом от  собственных автономных источников – котлов различной модификации.

В качестве топлива для всех тепловых источников используется природный газ.

село Тростянка

Централизованным теплоснабжением в селе обеспечивается здание  библиотеки и детского сада.

Источником тепла является мини котельная, расположенная в пер. Школьный	 2, котёл типа КВа 100М, 2шт (1 раб + 1 резерв.) установленная мощность 400 кВт. Параметры теплоносителя — 95/70 С. Сети теплоснабжения двухтрубные стальные надземного способа прокладки.

Индивидуальный жилой сектор снабжается теплом от  собственных автономных источников – котлов различной модификации.

В качестве топлива для всех тепловых источников используется природный газ.

деревня Екатериновка, поселок Булак, поселок Вулкан, поселок Малиновка

Централизованное теплоснабжение поселка – отсутствует. Все потребители оборудованы собственными автономными тепловыми источниками – котлами различной модификации на газовом топливе.

село Краково

Централизованное теплоснабжение поселка – отсутствует. Источниками теплоснабжения служат собственные встроенные тепловые источники, работающие на  твердом топливе.

##### Газоснабжение

село Хилково- а/ц

Источниками газоснабжения сетевым природным газом служит АГРС №20. По  подземному газопроводу высокого давления (0,3-0,6 МПа) газ поступает в  ШГРП№19 на ул. АВТМ (с регулятором РДУК-50н), №62 с регулятором РДНК-400, №47 с регулятором РДНК-400, №48 с регулятором РДНК-400, №75 с регулятором РДНК-400, №44 школа с регулятором РДНК-400, №17 на ул. Заречной (с регулятором РДУК-50н), №50 к ж.д. по ул. Шоссейной с регулятором РДНК-400, №91 СДК Колос с регулятором РДНК-400М и ГРП№20 ул. Школьная (с регулятором РДУК-100), в которых снижается до низкого давления. Далее по стальным трубопроводам низкого давления Ø 100-25 мм газ  подается потребителям на хоз-бытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников. Газопроводы низкого давления прокладываются надземно на опорах.

Общая протяженность – 1,574 км.

село Тростянка

Источниками газоснабжения сетевым природным газом служит АГРС №20. По  подземному газопроводу высокого давления (0,3-0,6 МПа) Ø 100 мм газ поступает в ГРП№21 ул. Ленина, двухниточное (с регуляторомРДБК-50, РД-32), в котором снижается до низкого давления. Далее по стальным трубопроводам низкого давления Ø от 100 мм газ  подается потребителям на хоз-бытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников. Газопроводы низкого давления прокладываются надземно на опорах.

деревня Екатериновка

Источниками газоснабжения сетевым природным газом служит АГРС №20. По  подземному газопроводу высокого давления (0,3-0,6 МПа) Ø 100 мм газ поступает в ГРП№23 ул. Лесная 41а, двухниточное (с регуляторомРДБК-100, РД-50), в котором снижается до низкого давления. Далее по стальным трубопроводам низкого давления газ  подается потребителям на хоз-бытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников. Газопроводы низкого давления прокладываются надземно на опорах.

поселок Вулкан

Источниками газоснабжения сетевым природным газом служит АГРС №20. По  надземному газопроводу высокого давления (0,3-0,6 МПа) Ø 100 мм газ поступает в ШГРП№30 (с регуляторомРДНК-400), в котором снижается до низкого давления. Далее по стальным трубопроводам низкого давления Ø от 100 мм газ  подается потребителям на хоз-бытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников. Газопроводы низкого давления прокладываются надземно на опорах.

поселок Малиновка

Источниками газоснабжения сетевым природным газом служит АГРС №20. По  подземному газопроводу высокого давления (0,3-0,6 МПа) Ø 100 мм газ поступает в ГРП№24, двухниточное (с регуляторомРДГ-50Н, 2 шт), в котором снижается до низкого давления. Далее по стальным трубопроводам низкого давления газ  подается потребителям на хоз-бытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников. Газопроводы низкого давления прокладываются надземно на опорах.

поселок Булак

Источниками газоснабжения сетевым природным газом служит АГРС №65. По  подземному газопроводу высокого давления (0,3-0,6 МПа) Ø 100 мм газ поступает в ГРП№22 на ул.Центральной, двухниточное (с регуляторомРДБК-50, РД-32), в котором снижается до низкого давления. Далее по стальным трубопроводам низкого давления Ø от 100 мм газ  подается потребителям на хоз-бытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников. Газопроводы низкого давления прокладываются надземно на опорах.

село Краково

Централизованным газоснабжением  данное поселение обеспечено.

##### 2.4.5.1.5. Электроснабжение

Источником электроснабжения сельского поселения Хилково (поселок Булак, поселок Вулкан, деревня Екатериновка, село Краково, поселок Малиновка, село Тростянка, селоХилково), является головная подстанция ПС «Хилково»  напряжением  35/6кВ и ПС «Александровка» напряжением 110/6кВ в с. Александровка. Балансовая принадлежность подстанций филиал ОАО «МРСК ВОЛГИ»   «Самарские распределительные сети». Распределение электроэнергии по потребителям осуществляется по воздушным фидерам 6кв. Питание потребителей осуществляется от распределительных подстанций напряжением 6/0,4кв по сетям 0,4кв. Владельцами сетей 6кв и 0,4кв, подстанций 6/0,4кв являются ОАО «МРСК ВОЛГИ»  «Самарские распределительные сети» и ЗАО «ССК». Данные по сетям и подстанциям приведены в таблицах.

Потребителями электроэнергии являются:

- жилые здания 1-2х этажные,

- 	общественные здания,

- коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания,

- наружное освещение.

Данные об электроснабжении населенных пунктов сельского поселения Хилково

Таблица №15

| Сооружения, характеристика |  |
| --- | --- |
| Головные подстанции: местоположение | ПС «Хилково ПС 35/6кВ Село Хилково ПС-110/6кВ «Александровка» с. Александровка |
| Протяженность и марки электрических сетей н.п. Сети 6-10 кВ: кабельные, сечением… воздушные, сечением… |  |

Перечень трансформаторных пунктов, расположенных

в сельском поселении Хилково

Таблица №16

| №№ п/п | Тип ТП, мощность трансформаторов на п/ст. | Место расположения |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | КТП 1208/250 КТП 1209/63 КТП 1210/100 КТП 1211/100 КТП 1212/160 КТП 1213/100 КТП 1214/185 КТП104/160 КТП108/30 КТП401/400 КТП402/160 КТП1111/400 КТП1112/160 КТП1113/400 КТП1114/160 КТП1117/160 КТП1118/160 КТП1108/160 КТП1107/100 КТП105/250 КТП106/100 КТП101/63 КТП405/100 КТП408/100 КТП АЛ105/100 КТП АЛ106/63 | с.Тростянка, с.Тростянка с.Тростянка с.Тростянка с.Тростянка с.Тростянка с.Тростянка с.Малиновка с.Хилково, с.Хилково с.Хилково с.Хилково с.Хилково с.Хилково с.Хилково с.Хилково с.Хилково п.Булак п.Булак п.Вулкан п.Вулкан п.Вулкан д.Екатериновка д.Екатериновка с. Краково с. Краково |

##### 2.4.5.1.6. Электросвязь

Телефонную связь в населенных пунктах сельского поселения Хилково обеспечивает АТС  с. Хилково.

При телефонизации населенных пунктов сельского поселения Хилково  к АТС были проложены соединительные кабели связи. По селам района проведена прокладка распределительной кабельной сети.

Во всех населенных пунктах сельского поселения Хиллково установлены таксофоны.

Широкий спектр развития получила сотовая связь «Мегафон», «Билайн», «Смартс», «МТС».

Телефонизацию п. Бурлак, п. Вулкан, д. Екатериновка, с. Краково, с. Тростянка, п. Малиновка обеспечивает сотовая связь.

Таблица №17

Данные о телефонизации населенных пунктов сельского поселения Хилково

| Сооружения, характеристики | Современное положение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| АТС-50/200 местоположение емкость Вид собственности | с. Хилково, ул. Полевая, 2 140/120 номеров ОАО «Ростелеком» |
| Наличие распределительных телефонных ящиков ЯКГ-10 Протяжённость линий связи |  |

### 2.4.6. Зона рекреационного  назначения

Рекреационные зоны включают в себя территории, занятые лесами, скверами, парками, садами, прудами, озёрами, водохранилищами, пляжами, а также, иные территории,  используемые  и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Расчётная площадь объектов озеленения общего пользования (из расчёта 12 кв.м. на 1 человека для сельских поселений) составляет при численности населения  2636 чел. – 3,16 га.

Площадь озеленённых территорий общего пользования населенных пунктов с. п. Хилково, в состав которой входят парки и скверы составляет – 3,89 га, из них:

- парк по ул. Школьная в центральной части с. Хилково, площадью –  3,89  га;

В других населённых пунктах с.п. Хилково скверы, парки, аллеи отсутствуют.

К рекреационной зоне относятся также территория стадиона со спортивными площадками общей площадью – 1,78 га, в том числе:

- футбольное поле по ул. Заречная в с. Хилково, площадью 1,78 га;

Общая площадь рекреационных территорий в с. п. Хилково составляет  5,67 га.

Леса, расположенные в границах поселения и относящиеся к Шиланскому лесничеству, также могут использоваться, в соответствии с лесохозяйственным регламентом, для осуществления рекреационной деятельности населения.

Наличие лесных объектов является важным фактором для развития рекреационной зоны и использования ее потенциала в туристическом бизнесе.

### 2.4.7. Зона сельскохозяйственного использования

Земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах – это земельные участки, занятые пашнями, многолетними насаждениями, а также зданиями, строениями, сооружениями сельскохозяйственного назначения, которые используются в целях ведения сельскохозяйственного производства до момента изменения вида их использования в соответствии с генеральными планами поселений и правилами землепользования и застройки.

Основной отраслью экономики сельского поселения Красный Яр является сельскохозяйственное производство.

По сельскому поселению Хилково площадь земель сельскохозяйственного назначения  составляет 24670 га.

Основные направления специализации сельскохозяйственного производства в сельском поселении Хилково – мясное, зерно-молочное.

Зона сельскохозяйственного использования включает также объекты сельскохозяйственного назначения.

Объекты сельскохозяйственного назначения размещаются в границах и за границей населенных пунктов сельского поселения Хилково.

с. Хилково – в южной части населенного пункта расположена территория животноводческого комплекса на 700 голов КРС, свиноводческого комплекса на 6000 голов.

В северной части села по ул. Гагарина расположены КФХ, занимающиеся растениеводством.

В с. Тростянка, п. Булак, п. Вулкан, с. Краково - расположены КФХ.

В остальных населенных пунктах с.п. Хилково объектов сельскохозяйственного назначения не имеется.

Объекты сельскохозяйственного использования сельского поселения Хилково представлены в Таблице №18.

Объекты сельскохозяйственного использования сельского поселения Хилково

Таблица №18

| № по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | ХАРАКТЕР ПОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ | МОЩНОСТЬ (ВМЕСТИМОСТЬ) в соответств. единицах | СОСТОЯНИЕ (действующее недействующее) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.1 | ООО «Мясоагропром» Комбикормовый завод | с. Хилково |  | 0,49 га | Действующее | частное |
| 2.2 | ООО «Богатое» | с. Хилково | Пиво | 0,8 га | Действующее | частное |
| 2.3 | ООО«Мясоагропром» МТС | с. Хилково |  |  | Действующее | частное |
| 2.4 | ООО«Мясоагропром» зерносклады | с. Хилково |  |  | Действующее | частное |
| 2.5 | ООО«Мясоагропром» свинарники | с. Хилково | мясо | 6000 голов | Действующее | частное |
| 2.6 | ООО«Мясоагропром» КРС | с. Хилково | мясо | 700 голов 1,67 га | Действующее | частное |
| 2.7 | ООО«Мясоагропром» элеватор | с. Хилково |  | 2,47 га | Действующее | частное |
| 2.8 | КФХ ИП Бисинбаев К.У. | с. Хилково, ул. Гагарина | растениеводство |  | Действующее | частное |
| 2.9 | КФХ ИП Гиббасов | с. Хилково, ул. Гагарина | растениеводство |  | Действующее | частное |
| 2.10 | КФХ ИП Шуриев | с. Тростянка | растениеводство | 3,03 га | Действующее | частное |
| 2.11 | КФХ ИП Соколов | п. Вулкан | растениеводство, КРС |  | Действующее | частное |
| 2.12 | КФХ ИП Сулейманов | п. Булак, | КРС «Краково» | 2,0 га | Действующее | частное |
| 2.13 | Ферма КРС | с. Краково | КРС | 100-1200 голов 0,2 га | Действующее | частное |
| 2.14 | Мехмастерская | с. Тростянка |  |  |  |  |
| 2.15 | Ферма | п. Малиновка | - | - | Недействующее | - |

### 2.4.8. Зона специального назначения

Зона специального назначения выделяется для размещения кладбищ, свалок бытовых и промышленных отходов, скотомогильников, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон населенного пункта.

К объектам специального назначения относятся кладбища, свалки, скотомогильники.

Кладбища

На территории сельского поселения Хилково расположено девять кладбищ:

- В с. Хилково кладбище расположено на севере села, площадь 1,91 га;

- В пос. Булак кладбище расположено на северо-западе посёлка, площадь 1,85 га;

- В д. Екатериновка кладбище расположено за восточной границей деревни, площадь 0,6 га;

- В с. Краково кладбище расположено за северо-восточной границей села, площадь 0,72 га;

- В с. Краково казахское кладбище расположено с севера от села на въезде, площадь 0,64 га;

- В п. Вулкан кладбище расположено на северо-западе от поселка, площадь 0,26 га;

- В с. Тростянка кладбище расположено в восточной части на въезде в село, площадь 0,53 га;

- В 3840 м на северо-запад от с. Хилково (бывший населенный пункт), площадь 0,4 га;

- В п. Малиновка кладбище расположено в восточной части села, площадь 0,57 га.

Санитарно-защитная зона всех кладбищ сельского поселения Хилково выдержана. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно – защитная зона от сельских кладбищ составляет 50 метров.

Полигон твердых бытовых и промышленных отходов

Твердые бытовые отходы с. Хилково размещались на несанкционированной свалке северо-западнее с.Хилково, на территории фермы КРС. В настоящее время объект ликвидирован. ТБО вывозятся планово-регулярным способом на полигон в районе пгт. Новосемейкино

Скотомогильники

В границах сельского поселения Хилково, располагается 1 скотомогильник, расположенный в 1000 м на юго-восток от с. Хилково. Скотомогильник представляет собой бетонную емкость. В настоящее время захоронения не производятся. Объект не соответствует требованиям ветеринарно-санитарных правил.

Согласно ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов 13-7-2/469 утв. 04.12.1995 г с изменениями от 16 августа 2007 г. размер СЗЗ от скотомогильника до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) составляет 1000 м.

На территории скотомогильника запрещается:

- пасти скот и косить траву;

- брать, выносить, вывозить землю за пределы скотомогильника;

- использование территории скотомогильника для промышленного строительства, если с момента последнего захоронения прошло менее 25 лет;

- строительство промышленных объектов, связанных с приемом и переработкой продуктов питания и кормов.

## 2.5. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Зоны с особыми условиями использования территории – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации Ст.  1. ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

### 2.5.1.  Зоны особо охраняемых территорий

#### 2.5.1.1. Зоны охраны объектов культурного наследия

На территории с. п. Хилково располагается 5 памятников архитектуры и 1 памятник археологии (таблицы      ).

Наличие на проектируемой территории памятников истории и культуры требует соблюдения требований ФЗ Российской Федерации от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Согласно ФЗ Российской Федерации от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного значения:

объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью;

Зоны охраны объектов историко-культурного наследия

Согласно ФЗ от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

На объект культурного наследия, включенный в реестр, собственнику данного объекта соответствующим органом охраны объектов культурного наследия выдается паспорт объекта культурного наследия. В указанный паспорт вносятся сведения, составляющие предмет охраны данного объекта культурного наследия, и иные сведения, содержащиеся в реестре.

Форма паспорта объекта культурного наследия утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (ФЗ от 23.07.2008 № 160-ФЗ «О внесении  изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием осуществления полномочий правительства Российской Федерации).

Объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования, перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий.

На основании проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения или проекта зон охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения и положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы границы зон охраны соответствующего объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации, на территории которого расположен данный объект культурного наследия.

Ограничения (обременения) прав на земельные участки, возникающие на основании решения об установлении зон охраны объекта культурного наследия, подлежат государственной регистрации.

До настоящего времени, проекты зоны охраны объектов историко-культурного наследия  с.п. Красный Яр включающие градостроительные регламенты, не разработаны.

Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»,  расстояния от памятников истории и культуры до транспортных и инженерных коммуникаций следует принимать не менее:

- 100 м в условиях сложного рельефа;

- 50 м на плоском рельефе;

- 15 м до сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме разводящих);

- 5 м до других подземных инженерных сетей.

В условиях реконструкции указанные расстояния до инженерных сетей допускается сокращать, но принимать не менее: 5 м до водонесущих сетей; 2 м - неводонесущих. При этом необходимо обеспечивать проведение специальных технических мероприятий при производстве строительных работ.

Таблица №19

Перечень объектов культурного наследия (археология) федерального значения, расположенных на территории с.п. Хилково*

| NN | Наименование | Типология | Село | Размещение | Дата | Площадь (Га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники археологии РАО № 426-Р от 6 мая 1993 г. |
| 93. | Хилково | кург. мог. | Хилково | 3,5 км св | не определ. | 1,20 |

* Данные предоставлены Министерством культуры Самарской области.

Таблица №20

Список выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории с.п. Хилково*

| №№ п/п | Наименование объекта | Датировка | Автор | Местонахождение объекта (адрес) | Заключение экспертизы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
|  | Паровая мельница (комплекс) | Конец ХIХ - начало ХХ вв. |  | Красноярский р., с. Хилково | 426 |
|  | Школа | Конец ХIХ - начало ХХ вв. |  | Красноярский р., с. Хилково | 426 |
|  | Машинно-тракторная станция | Около 1930-го г. |  | Красноярский р., с. Хилково | 426 |
|  | Школьные мастерские | Конец ХIХ - начало ХХ вв. |  | Красноярский р., с. Хилково | 426 |
|  | Дома жилые (комплекс) | Конец ХIХ - начало ХХ вв. |  | Красноярскмий р., c. Хилково | 426 |

* Данные предоставлены Министерством культуры Самарской области. До настоящего времени проекты зон охраны объектов культурного наследия с.п. Красный Яр, включающие градостроительные регламенты, не разработаны.

В настоящее время проекты охранных зон объектов историко-культурного наследия с.п. Красный Яр не разработаны.

#### 2.5.1.2. Зоны особо охраняемых природных территорий

Согласно Закону Самарской области "Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области" от 6 апреля 2009 г. №46 - ГД,  на территории Самарской области образуются особо охраняемые природные территории федерального, регионального (областного) и местного значения в целях сохранения уникальных и типичных природных комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов растительного и животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов в биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания населения Самарской области. Категории и виды особо охраняемых природных территорий определяются органами исполнительной власти Самарской области и органами местного самоуправления в соответствии с федеральным и областным законодательством.

Согласно статье 2 «Категории и виды особо охраняемых природных территорий» ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г № 33 ФЗ» с изменениями, внесенными Федеральными законами  от 30.12.2001г №196 ФЗ, от 29.12.2004г №199 ФЗ, от 09.05.2005г №45 ФЗ, от 04.12.2006г №201 ФЗ, от 23.03.2007 г №37 ФЗ, от 10.05.2007 г №69 ФЗ, от 14.07.2008г №118 ФЗ, от 23.07.2008г №244 ФЗ, от 03.12.2008г №250 ФЗ, от 30.12.2008г №309 ФЗ, различаются следующие категории особо охраняемых природных территорий (ООПТ):

  - государственные природные заповедники, в том числе биосферные;

  - национальные парки;

  - природные парки;

  - государственные природные заказники;

  - памятники природы;

  - дендрологические парки и ботанические сады;

  - лечебно-оздоровительные местности и курорты.

На территории муниципального района Красноярский находится 9 особо охраняемых территорий:

    - Гора Лысая

    - Гора Красная

    - Дубовый древостой

    - Дубовый древостой смешанный с липой и кленом

    - Озеро Белое

    - Царев курган

    - Царевщинское озеро

    - Шиланские генковские лесополосы

    - Овраг Верховой

В границах сельского поселения Хилково располагается особо охраняемая природная территория «Шиланские Генковские лесополосы».

Согласно ст. 27 ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г № 33 ФЗ, на территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых находятся памятники природы, принимают на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны памятников природы.

### 2.5.2. Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». – М.: Минздрав РФ, 2008г.

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

По своему функциональному значению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов, вступившими в силу  01.03.2008г., вводится поэтапное определение границы санитарно-защитной зоны (СЗЗ) – от ориентировочной (ранее нормативной, устанавливаемой в соответствии с классификатором), через расчетную (предварительную), к установленной (окончательной), т.е. обоснованной проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержденной результатами натурных исследований.

Границы СЗЗ устанавливаются от источников химического, биологического и/или физического воздействия, либо от границы промышленной площадки до ее внешней границы в заданном направлении.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

Санитарно-защитная зона должна быть  максимально озеленена.

#### 2.5.2.1. Санитарно-защитные зоны объектов производственного комплекса

Перечень  основных производственных объектов с.п. Хилково представлен в таблице №21.

Таблица №21

Объекты производственного назначения сельского поселения Хилково м.р. Красноярский

| № по ГП | Наименование | Местоположение | Состояние | Радиус СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | ООО «Мясоагропром» Комбикормовый завод | с. Хилково | Действующее | 300 |
| 2.2 | ООО «Богатое», пивзавод | с. Хилково | Действующее | 300 |
| 2.3 | ООО«Мясоагропром» МТС | с. Хилково | Действующее | 300 |
| 2.4 | ООО«Мясоагропром» зерносклады | с. Хилково | Действующее | 50 |
| 2.5 | ООО«Мясоагропром» свинарники, 6000 голов | с. Хилково | Действующее | 500 |
| 2.6 | ООО«Мясоагропром» КРС, 700 голов | с. Хилково | Действующее | 300 |
| 2.7 | ООО«Мясоагропром» элеватор | с. Хилково | Действующее | 100 |
| 2.8 | КФХ ИП Бисинбаев К.У. | с. Хилково, ул. Гагарина | Действующее | Нет |
| 2.9 | КФХ ИП Гиббасов | с. Хилково, ул. Гагарина | Действующее | нет |
| 2.10 | КФХ ИП Шуриев | с. Тростянка | Действующее | 50 |
| 2.11 | КФХ ИП Соколов | п. Вулкан | Действующее | 50 |
| 2.12 | КФХ ИП Сулейманов | п. Булак, | Действующее | 50 |
| 2.13 | Ферма КРС (до 1200 голов) | с. Краково | Действующее | 300 |
| 2.14 | Мехмастерская | с. Тростянка | Действующее | 100 |
| 2.15 | Ферма | п. Малиновка | Недействующее | -нет |

Нефтяные скважины

На проектируемой территории имеются объекты нефтедобычи, представленные нефтяными скважинами, пунктами налива нефти, пунктами сбора нефти со всей сопутствующей инженерной инфраструктурой. Ориентировочный радиус СЗЗ нефтяных скважин принят согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СЗЗ промышленных объектов  по добыче нефти варьируется от 300-1000 м, и устанавливается расчетными методами  в каждом конкретном случае в зависимости от конструкции скважины, ее технического состояния и степени воздействия на окружающую среду, и регламентируется проектной документацией.

Освоение территории ранее действующей нефтяной скважины под жилищное строительство возможно после проведения консервации и ликвидации скважины при условии получения разрешения на строительство. Застройка площадей залегания полезных ископаемых допускается с разрешения органов управления государственным фондом недр и горного надзора при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

Пригодность нарушенных земель для различных видов использования после рекультивации следует оценивать согласно ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель».

Согласно ПБ 08-624-03  «Правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности» ориентировочный радиус СЗЗ пунктов налива и сбора нефти составляет 500 м.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 наименьшее расстояние от устья нефтяных скважин до зданий, сооружений  составляет 300 м.

#### 2.5.2.2. Канализационные очистные сооружения

В населенных пунктах сельского поселения Хилково наличия канализационных очистных сооружений не выявлено.

#### 2.5.2.3. Кладбища

В границах сельского поселения Хилково расположены кладбища:

- В 170 м на северо-восток от с. Краково (площадь 0,72 га);

- Центральная часть с. Тростянка (площадь 0,53 га);

- В 300 м на северо-запад от п. Булак (площадь 1,85 га);

- Северо-восточная окраина с. Хилково (площадь 1,91 га);

- В 3840 м на северо-запад от с. Хилково (бывший населенный пункт Новоягодное) (площадь 0,4 га);

- В 70 м на юго-восток от д. Екатериновка (площадь 0,6 га);

- В 230 м на северо-запад от п. Вулкан (площадь 0,26 га);

Согласно п.7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, санитарно-защитная зона сельских кладбищ составляет 50 м.

#### 2.5.2.4. Объекты размещения биологических отходов

В границах сельского поселения Хилково, располагается 1 скотомогильник, расположенный в 1000 м на юго-восток от с. Хилково. Скотомогильник представляет собой бетонную емкость. В настоящее время захоронения не производятся. Объект не соответствует требованиям ветеринарно-санитарных правил.

Согласно ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов 13-7-2/469 утв. 04.12.1995 г с изменениями от 16 августа 2007 г. размер СЗЗ от скотомогильника до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) составляет 1000 м.

#### 2.5.2.5. Объекты размещения твердых бытовых отходов с.п. Хилково

Твердые бытовые отходы с. Хилково размещались на несанкционированной свалке северо-западнее с.Хилково, на территории фермы КРС. В настоящее время объект ликвидирован. ТБО вывозятся планово-регулярным способом на полигон в районе пгт. Новосемейкино

#### 2.5.2.6. Объекты электроснабжения

Территорию с.п. Красный Яр пересекают ЛЭП напряженностью 10, 35, 110 кВ.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м. Для вновь проектируемых ВЛ допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ:

- 20м – для ВЛ, напряжением до 330 кВ

- 30 м – для ВЛ напряжением более 330 кВ.;

В границах села Хилково расположена электроподстанция ПС «Хилково». Для электроподстанций размер СЗЗ устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

В местах расположения существующих подстанций открытого типа напряжением 110/10-6 кВ в непосредственной близости от жилой зоны следует проводить замеры по уровню шума от данных объектов. Если он превышает допустимые значения (45 Дб на расстоянии 2 м от окна) следует устанавливать защитные барьеры от источника шума.

#### 2.5.2.7. Транспортная инфраструктура

Автомобильный транспорт

Внешний транспорт с.п Хилково представлен автомобильными дорогами, разделенными на категории:

Регионального значения:

- «Урал - Муханово» - Хилково» (3 категории,2 полосы движения);

- «Хилково - Екатериновка» (4 категории, 2 полосы движения);

- «Хилково - Малиновка» (3 категории, 2 полосы движения);

- «Кинель-Черкассы - Урал» - Александровка – Хилково» (4 категории, 2 полосы движения);

- «Хилково - Тростянка» (4 категории, 2 полосы движения);

- «Тростянка – Светлый Ключ» (4 категории, 2 полосы движения);

- «Тростянка - Булак» (4 категории, 2 полосы движения);

- «подъезд к с. Краково» (4 категории, 2 полосы движения);

Местного значения

- «Хилково - Безречье» (5 категории);

- «Чапаево - Булак» (5 категории);

Согласно Приказу Министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 15.06.2010 №37 «Об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения  Самарской области», размер придорожный полосы для дорог 3 и 4 категории с двумя полосами движения составляет 75 и 65 м соответственно.

Для защиты жилой застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

### 2.5.3. Санитарные разрывы магистральных трубопроводов

Территорию сельского поселения Хилково пересекает трасса магистральных трубопроводов.

Согласно СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы» минимальные расстояния от оси подземных и наземных магистральных трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений принимаются от 75 - 350 м по обе стороны от оси трубопровода, а вдоль трассы многониточных трубопроводов - от осей крайних трубопроводов с учетом их диаметра и класса. Санитарные разрывы магистральных трубопроводов  представлены в таблице 5.

Таблица №22

Санитарные разрывы магистральных трубопроводов с.п. Хилково

| Магистральные трубопроводы | Диаметр, мм | Санитарные разрывы, м |
| --- | --- | --- |
| Газопровод «Отрадненский ГПЗ- Тольятти» | 500 | 150 |
| Газопровод «Отрадненский ГПЗ- Тольятти» отвод на ГРС-20 | 100 | 100 |
| Нефтепровод «Альметьевск-Самара» (Дружба-2) | 1020 | 200 |
| Нефтепровод «Альметьевск-Самара» (Дружба-1) | 820 | 150 |
| Нефтепровод «Ромашкино – Самара» | 529 | 150 |

Кроме того, по территории поселения проходит аммиакопровод ««Тольятти-Горловка-Одесса»  предназначен для транспортировки жидкого аммиака, производимого ОАО «Тольяттиазот» на одесский припортовый завод для поставки на экспорт жидкого аммиака. Диаметр магистральной трубы 355,6мм, рабочее давление от 15 до 83 кг/см2,  глубина залегания 1,4 метра.

Согласно «Правилам устройства и безопасной эксплуатации  магистрального трубопровода для транспортировки жидкого аммиака». ПБ 08-258-98 вдоль трассы магистрального аммиакопровода («Тольятти-Одесса», Ду=355 мм) устанавливается буферная зона в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими на расстоянии 1000 м от оси трубопровода с каждой стороны.

В буферной зоне запрещается: строить объекты, указанные в «Правилах безопасности для наземных складов синтетического  жидкого аммиака (ПБ 03-182—98), утвержденных постановлением Госгортехнадзора России от 26.12.97 № 55, устраивать спортивные соревнования и мероприятия с массовым участием зрителей, стоянки автомобильного транспорта, строительной и сельскохозяйственной техники, располагать  временные полевые станы любого назначения, загоны для скота.

#### 2.5.3.1. Газораспределительные станции

В границах с.п. Хилково располагается автономная газораспределительная станция АГРС-20. Согласно СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы», расстояния от ГРС до населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений следует принимать в зависимости от класса и диаметра газопроводов, следовательно, для АГРС с.п. Хилково санитарный разрыв составит 100 м.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», санитарно-защитная зона от газораспределительных станций магистральных газопроводов составляет 300 м.

### 2.5.4. Охранные зоны

Магистральные трубопроводы

Согласно «Правилам охраны магистральных трубопроводов» (утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9, с изм., внесенными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61), вдоль трасс магистральных трубопроводов (при любом виде их прокладки), транспортирующих нефть,  природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, для исключения возможности повреждения трубопроводов, устанавливаются охранные зоны в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов, либо привести к их повреждению, в частности: возводить любые постройки, высаживать деревья и кустарники, сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки транспорта, свалки, разводить огонь, производить любые работы, связанные с нарушением грунта и др.

Для распределительных газопроводов, согласно требованиям СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» расстояние от газопроводов до фундаментов зданий и сооружений определяется с учетом давления в газопроводе и для газопроводов высокого давления 1,2 МПа составляет 10 м, расстояние от отдельно стоящего газорегуляторного пункта (с учетом давления газа на вводе) до зданий и сооружений должно составлять не менее 10 м.

Согласно «Правилам устройства и безопасной эксплуатации  магистрального трубопровода для транспортировки жидкого аммиака». ПБ 08-258-98 охранная зона магистрального аммиакопровода составляет 25 м.

ЛЭП

Территорию проектирования пересекают  линии электропередач напряжением 10, 35 и 110 кВ.

Согласно «Правилам устройства электроустановок (ПЭУ)» предусмотрены следующие размеры охранных зон  (от крайних проводов воздушных линий) в зависимости от напряжения ЛЭП:

- до 20кВ-10м;

- 35 кВ – 15 м;

- 110 кВ – 20 м;

В охранных зонах ЛЭП без письменного согласия предприятий, в ведении которых находятся сети, запрещается:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция и снос, любых зданий и сооружений;

- осуществлять горные, взрывные, мелиоративные работы;

- производить посадку и вырубку деревьев, располагать полевые станы, коллективные сады, загоны для скота;

- размещать хранилища горюче-смазочных материалов, складировать корма, удобрения;

- разводить огонь.

Линии связи

Охранные зоны подземных и воздушных линий связи установлены согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95 г. № 578, шириной 2 м с обеих сторон.

В охранной зоне линий связи без согласия владельца запрещается:

- осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 м);

- производить геолого-съемочные работы, которые связаны с бурением скважин, взятия проб грунта;

- производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

- производить всякого рода действия, которые могут нарушать работу линий связи и радиофикации.

### 2.5.5.  Зоны охраны поверхностных водных объектов

Водоохранными зонами являются территории, примыкающие к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ, на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Размеры водоохранных зон и основные требования к режиму использования их территорий определяются в соответствии с положениями Водного кодекса Российской Федерации (Закон Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ).

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Таким образом, водоохранная зона рек Хилково, Черновка, Тростянка, Хорошенькая и Ветлянка (протяженность 15, 15, 13,5, 25,6 и 20 км соответственно) составляет 100 м. Для рек и ручьев с протяженностью до 10 км (временные водотоки в оврагах Золотой, Елховский Дол, Малый Караков, Ближний, Широкий, Попов, Мухов Дол) водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой и составляет 50 м.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. Прибрежная защитная полоса рр. Сок и Кондурча составляет 50 м.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещается: распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных.

### 2.5.6. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Для водоснабжения с.п. Красный Яр используются подземные воды защищенные от загрязнения с поверхности, следовательно 1-ый пояс зоны санитарной охраны составляет 30 м.

Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», в первом поясе ЗСО поверхностных водозаборов не допускается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

- прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

- проживание людей;

- применение удобрений и ядохимикатов.

Во втором поясе ЗСО не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования.

Размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод, допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод и выполнении специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения

Водопроводные сооружения и водоводы

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от водонапорных башен - не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

### 2.5.7. Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

К территориям, подверженным воздействию чрезвычайных ситуаций природного характера в границах проектирования, относятся зоны проявления опасных природных процессов. Согласно «Временному положению об условиях хозяйственной деятельности на территориях, находящихся в зонах периодического затопления и подтопления паводками» - утвержденного Постановлением Главы администрации Самарской области от 06.04.95 г. № 118, на паводкоопасных территориях категорически запрещается размещение новых объектов, которые могут создать потенциальную угрозу загрязнения водоемов, ухудшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки в период затопления.

К объектам – источникам негативного воздействия относятся:

- электрообессоливающие установки;

- товарные парки;

- нефтесборные пункты;

- насосные станции по перекачке нефтепродуктов;

- отстойники нефтесодержащих и высокоминерализованных пластовых вод;

- заправочные станции;

- склады ГСМ;

- ремонтно-механические мастерские;

- животноводческие комплексы и фермы;

- птицефабрики;

- летние площадки и лагеря для скота;

- временные земляные плотины;

- склады химудобрений, ядохимикатов, сильнодействующих ядовитых веществ;

- кладбища;

- скотомогильники;

- свалки;

- другие объекты.

Существующие объекты – источники негативного воздействия на водные объекты, находящиеся в водоохранных зонах в пределах паводкоопасных территорий, выносятся или реконструируются согласно утвержденным проектам водоохранных зон.

Размещение новых жилых и производственных объектов, объектов социальной сферы, не являющихся потенциальными источниками негативного воздействия на водоемы, допускается в исключительных случаях при надлежащем обосновании и при условии осуществления инженерно-технических мероприятий.

Защиту застраиваемых территорий от затопления и подтопления паводковыми водами следует выполнять в соответствии с требованиями СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

Территории, подверженные проявлениям опасных природных процессов,  являются ограниченно пригодными для градостроительной деятельности, поскольку требуют обязательного проведения комплексных инженерных,  инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий, а также сложных мероприятий по инженерной подготовке.

### 2.5.8. Зоны залегания полезных ископаемых

Месторождений общераспространенных полезных ископаемых на территории сельского поселения Хилково не выявлено.

Месторождения полезных ископаемых подлежат охране согласно Закону Российской Федерации от 3 марта 1995г. №27-ФЗ  «О недрах», «Правилам охраны недр», утвержденным постановлением Госгортехнадзора РФ от 6 июня 2003 г. № 71.

Отношения, связанные с использованием и охраной земель, вод, растительного и животного мира, атмосферного воздуха, возникающие при пользовании недрами, регулируются соответствующим законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

При недропользовании на территории Самарской области согласно Закону Самарской области от 06.04.2009 №46-ГД  «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области» необходимо обеспечить:

- соблюдение норм качества водной среды и донных отложений и сохранение биологических ресурсов внутренних водоемов при разведке и разработке месторождений полезных ископаемых под этими водными объектами;

- соблюдение норм экологической безопасности при размещении (складировании, хранении) попутно добываемых, временно не используемых полезных ископаемых, вскрышных пород, отходов горного и перерабатывающего производств, а также норм других вредных воздействий, оказываемых недропользователями на окружающую среду, как в границах горного отвода, так и за его пределами;

- выполнение за счет собственных средств работ по рекультивации временно занимаемых и нарушаемых земель в результате разработки месторождении полезных ископаемых открытым или подземным способом, геологоразведочных или иных работ;

- биологический этап рекультивации в сроки, предусмотренные проектом и утвержденные в установленном порядке, для нарушенных в результате разработки месторождении полезных ископаемых, геологоразведочных или иных работ земель, требующих восстановления плодородия почв для сельскохозяйственных, лесохозяйственных и иных целей;

- экологические интересы населения, обязательства по осуществлению которых должны быть включены в основные условия конкурсов (аукционов) на получение права пользования недрами, проводимыми в соответствии с федеральным законодательством, с объемом финансирования не менее 3 % от стоимости реализации добытого минерального сырья.

Согласно письму Управления по недропользованию по Самарской области (Самаранедра) от 17.02.2010 г следует:

Согласно статье 25 Закону Российской Федерации от 3 марта 1995г. №27-ФЗ  «О недрах» - проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешается только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящего строительства.

При проектировании застройки в пределах площадей залегания полезных ископаемых необходимо получить разрешение недропользователя. В соответствии со статьей 7  Закона Российской Федерации от 3 марта 1995г. №27-ФЗ  «О недрах» - любая деятельность, связанная с пользованием недрами в границах горного отвода, может осуществляться только с согласия пользователя недр, которому он предоставлен.

### 2.5.9. Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством РФ

В границах с.п. Хилково к таким зонам относятся:

Полоса отвода автомобильных дорог

В соответствии ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» от 8.11.2007 №257-ФЗ, полосой отвода автомобильной дороги считаются земельные участки (независимо от категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются и могут располагаться объекты дорожного сервиса.

Границы полосы отвода автомобильной дороги определяются на основании документации по планировке территории.

В границах полосы отвода автомобильной дороги, за исключением случаев, предусмотренных настоящим ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» от 8.11.2007 №257-ФЗ, запрещаются:

- выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также с размещением объектов придорожного сервиса;

- размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам придорожного сервиса;

- распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода автомобильной дороги, ее участков;

- выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных дорог;

- установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения;

- установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности.

Зона атмосферного загрязнения от автомобильных дорог

Уровень неблагоприятного воздействия автодорог определяется концентрациями загрязняющих веществ, создаваемыми в приземном слое атмосферы, и дальностью распространения атмосферного загрязнения.

Расчет зоны атмосферного загрязнения от автодорог необходимо проводить по специально разработанным методикам с учетом интенсивности транспортного потока.

Береговая полоса

Береговая полоса внутренних водных путей Российской Федерации является зоной с особыми условиями пользования.

Согласно Федеральному закону 74-ФЗ от 3.06.2006 г. «Водный кодекс РФ» (статья 6), полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 6.02.2003 №71 «Положение об особых условиях пользования береговой полосой внутренних водных путей РФ», пользоваться береговой полосой в целях, установленных законодательством Российской Федерации, могут бассейновые органы, а также юридические и физические лица. Пользование береговой полосой для осуществления хозяйственной и иной деятельности, при которой не обеспечивается безопасность судоходства, не допускается.

## 2.6. ОЦЕНКА ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ

В соответствии с ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Гл.17 ст. 76.

1. Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях сельских поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.

2. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

3. Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях сельских поселений устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

Населенные пункты с.п. Хилково обслуживает Добровольная пожарная дружина, общее количество пожарных автомашин составляет – 1 автомашина. ДПД расположена в с. Хилково, ул. Школьная, 2.

Время доступа пожарного расчета до населенных пунктов: Хилково, Екатериновка и Малиновка обеспечивается допустимым временем прибытия подразделения пожарной охраны (20 минут), до населенных пунктов: Тростянка, Булак, Вулкан время прибытия превышает допустимое.

Село Краково обслуживается пожарной дружиной с.п. Большая Раковка. Время доступа пожарного расчета до населенного пункта обеспечивается допустимым временем прибытия подразделения пожарной охраны.

# 3. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИЛКОВО

## 3.1. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ, ОБ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО, МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИЛКОВО

Программы комплексного социально-экономического развития муниципального района Красноярский:

1. Программа социально-экономического развития муниципального района Красноярский Самарской области на 2010-2012 годы.

### 3.1.1. Планируемые для размещения на территории Самарской области объекты регионального значения и последовательность их выполнения

Планируемые для размещения на территории Самарской области объекты регионального значения приняты согласно «Схеме территориального планирования Самарской области», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261, с учетом изменений внесенных в Схему: «Внесение изменений в Схему территориального планирования Самарской области, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261» в 2011 г.

Осуществление территориального планирования Самарской области в соответствии с концепцией совершенствования системы расселения Самарской области способствует реализации основных направлений социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года по переходу к укрупненному социально-экономическому районированию – формированию территориальных субрегионов (кластеров).

Муниципальный район Красноярский входит в состав Самарского ядра городской агломерации (центр г. Самара) включает г.о. Самара, г.о. Новокуйбышевск, г.о. Чапаевск, г.о. Кинель – полюс роста первой очереди, а также муниципальные районы Волжский, Красноярский, Кинельский.

Мероприятия в  сфере историко-культурного наследия

- Разработка проектов зон охраны  объектов историко-культурного наследия Самарской области.

### 3.1.2. Планируемые для размещения на территории муниципального района Красноярский объекты местного значения и последовательность их выполнения

Планируемые для размещения на территории муниципального района Красноярский объекты местного значения приняты согласно «Схеме территориального планирования муниципального района Красноярский Самарской области», утвержденной Решением Собрания Представителей муниципального района Красноярский Самарской области от 28.04.2010 № 8-сп.

Мероприятия по развитию агропромышленного комплекса

Реконструкция:

- свинокомплекса с. Хилково на 2400-10000 голов свиней;

- фермы КРС с. Хилково на 2700 голов;

- комбикормового завода в с. Хилково (по данным Заказчика реконструкция произведена).

Мероприятия по развитию системы канализации

Населенные пункты (с числом жителей от 1 тыс. до 2 тыс. человек), в которых необходимо строительство  канализационных очистных сооружений до 2030 г.

Таблица №23

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- |
| 2 | с. Хилково | 1 666 |

Мероприятия по развитию системы газоснабжения

Из программы  ГАЗИФИКАЦИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2006 - 2009 ГОДЫ, ФИНАНСИРУЕМАЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ

ОТ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ НАДБАВОК К ТАРИФАМ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ

ГАЗА ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"СРЕДНЕВОЛЖСКАЯ ГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ"

Таблица № 24

| N п/п | Наименование и адрес объекта | Предварительные технические характеристики, км | Планиру- емый ввод, км | Стоимость, тыс. рублей | Лимит капитальных вложений, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Высокое давление | Низкое давление | Всего |  | проектно- изыска- тельских работ | строитель- но-монтаж- ных работ в объеме планируе- мого ввода | Всего |  |
|  | Замена оборудования ГРП-24 на ГРУ в с. Малиновка | 1 |  |  |  | 180,0 | 200,0 | 380,0 | 380,0 |

Мероприятия по развитию жилищного строительства

Площадки под развитие жилищного строительства на территории муниципального района Красноярский

Таблица № 25

| № пп | С_Г_Поселение | Населенный пункт | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 66 | Хилково | п. Булак | 10 |
| 67 | Хилково | д. Екатериновка | 40 |
| 68 | Хилково | п. Малиновка | 40 |
| 69 | Хилково | с. Тростянка | 15 |
| 70 | Хилково | с. Хилково | 225 |

Кроме того, планируется использование прилегающих к населенным пунктам территорий для комплексного освоения в целях малоэтажного жилищного строительства.

Мероприятия по развитию туризма и рекреации

Рекомендуется развитие туристических маршрутов по следующим направлениям: «коммерческий туризм», «садово-парковое искусство», «промышленная архитектура», «этнотуризм».

Исторические поселения: с. Большая Каменка, с. Большая Раковка, с. Водино, пгт. Волжский, с. Гундоровка, с. Калиновка, с. Колодинка, с. Красный Яр, с. Новая Царевщина, с. Новый Буян, с. Русская Селитьба, с. Старая Бинарадка, с. Старый Буян, с. Тростянка, с. Хорошенькое, с. Хилково, с. Шилан, п. Яровой рекомендуется включить в организацию регионального туризма.

Мероприятия по охране окружающей среды

Охрана водных ресурсов, очистка сточных вод

В связи с выявленными проблемами рекомендуется проведение следующих мероприятий:

- В срок до 2030 года необходимо проектирование и строительство канализационных очистных сооружений в с.Хилково,;

Мероприятия по захоронению биологических отходов

- привести в соответствие с требованиями «ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» 13-7-2/469 утв. 04.12.1995 г. с изменениями от 16 августа 2007 г.  действующие объекты размещения биологических отходов в с. Хилково. (по заданию заказчика необходимо закрытие скотомогильника).

## 3.2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ХИЛКОВО

В результате изучения демографических явлений, происходящих в сельских поселениях муниципального района Красноярский, в том числе и в сельском поселении Хилково, построены два сценария возможного развития демографической ситуации в с.п. Хилково.

1 вариант. Прогноз численности населения с.п. Хилково по погодовому балансу

Прогноз сформирован с использованием метода погодового баланса с учетом тенденций 2002-2012 гг. Согласно этому варианту, в с.п. Хилково на прогнозный период ожидается увеличение численности населения.

Численность населения с.п. Хилково к 2020 году возрастет до 2742 человек, к расчетному сроку (2033 г.) – до 2913 человек. (Рис. 14. Прогноз численности населения с.п. Хилково по погодовому балансу)

Рис. 14.

2 вариант. Прогноз численности населения с.п. Хилково с учетом освоения резервных территорий

Этот вариант прогноза численности населения с.п. Хилково рассчитан с учетом территориальных резервов в пределах сельского поселения и освоения новых территорий, которые могут быть использованы под жилищное строительство.

На резервных территориях с.п. Хилково можно разместить 740 участков под строительство индивидуальных жилых домов.

По данным 2005 года средний размер домохозяйства в Самарской области составляет 2,7 человека, в сельских поселениях м.р. Красноярский также 2,7 человека. С учетом эффективности мероприятий по демографическому развитию Самарской области, средний размер домохозяйства в перспективе может увеличиться до 3-х человек.

Исходя из этого на участках, отведенных под жилищное строительство в с. п. Хилково, при полном их освоении будет проживать 2220 человек.

В целом численность населения с.п. Хилково к 2020 году возрастет до 3482 человек, к 2033 г. – до 4856 человек. (Рис. 15. Прогноз численности населения с.п. Хилково с учетом освоения резервных территорий)

Рис. 15.

В этом случае доля молодого населения значительно увеличится. На вновь осваиваемых территориях будут проживать:

- 174 ребенка в возрасте от 0 до 6 лет;

- 214 детей в возрасте от 7 до 15 лет;

- 60 подростков в возрасте 16 - 17 лет.

В таблице … приведен прогнозный возрастной состав населения сельского поселения Хилково с учетом освоения резервных территорий.

Таблица №26

Прогноз возрастной структуры населения с.п. Хилково с учетом освоения резервных территорий, чел.

| № п/п | Возрастной состав населения | Всего, чел. | Из них на резервных территориях 2033г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существую-щее положе-ние 2012г. | Расчетный срок 2033г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| сельское поселение Хилково |
| I. | Общая численность населения | 2636 | 4856 | 2220 |
| II. | Дети, в т.ч. в возрасте: | 532 | 980 | 448 |
|  | до 6 лет | 205 | 379 | 174 |
|  | от 7 до 15 | 255 | 469 | 214 |
|  | от 16 до 17 лет | 72 | 132 | 60 |
| III. | Население трудоспособного возраста | 1616 | 2977 | 1361 |
| IV. | Население старше трудоспособного возраста | 560 | 1031 | 471 |

Этот вариант принят в качестве основного.

## 3.3. ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИЛКОВО

### 3.3.1. Архитектурно-планировочное решение

Планировочная структура сельского поселения Хилково предусматривает:

- компактное размещение и взаимосвязь территориальных зон с учетом их допустимой совместимости;

- зонирование и структурное членение территории в увязке с системой общественных центров, транспортной и инженерной инфраструктурой;

- эффективное использование территорий в зависимости от ее градостроительной ценности, допустимой плотности застройки, размеров земельных участков;

- комплексный учет архитектурно-градостроительных традиций, природно-климатических, историко-культурных, этнографических и других местных особенностей;

- эффективное функционирование и развитие систем жизнеобеспечения, экономию топливно-энергетических и водных ресурсов;

- охрану окружающей среды, памятников истории и культуры;

- охрану недр и рациональное использование природных ресурсов;

- условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в соответствии с требованиями нормативных документов.

Перспективные площадки определялись с учётом природных и техногенных факторов, сдерживающих развитие территории, а также с соблюдением санитарно-гигиенических условий проживания населения.

В результате анализа современного использования территории, можно сделать следующие вывод:

- в настоящее время с. Хилково, с. Тростянка, п. Малиновка, п. Булак, п. Вулкан, д. Екатериновка  исчерпали свои территориальные резервы в границах населенных пунктов.  Для перспективного строительства необходимо выходить за границы н.п., в пределах сельского поселения Хилково.

### 3.3.2. Развитие и параметры функциональных зон

Функциональное зонирование выполнено с выделением следующих функциональных зон:

- жилой зоны, предназначенной для размещения индивидуальной жилой застройки, дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных учреждений;

- общественно-деловой зоны, предназначенной для размещения объектов культуры, спорта, образования, здравоохранения, торговли, общественного питания, социального и коммунально–бытового назначения, административных и прочих учреждений;

- зоны производственного использования, предназначенной для размещения производственных и коммунально-складских объектов;

- зоны инженерной и транспортной инфраструктуры, предназначенных для застройки объектами различных видов транспорта и объектами инженерного обеспечения;

- зоны рекреационного назначения, включающей в себя участки, занятые лесами, озеленённые территории общего пользования, территории для отдыха и туризма;

- зоны сельскохозяйственного использования, предназначенной для размещения сельскохозяйственных угодий (пашни, пастбища, многолетние насаждения, сенокосы) и объектов сельскохозяйственного назначения;

- зоны специального назначения, включающей территории кладбищ, скотомогильников, объектов обращения с отходами и другие объекты.

Проектные решения разработаны с учётом перспективы развития поселения до 2033 года включительно.

#### 3.3.2.1. Развитие жилой зоны

В целях создания благоприятных условий для развития жилищного строительства органам местного самоуправления необходимо осуществлять:

- подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том числе подготовку инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых площадках для жилищного строительства;

- освоение земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к населенным пунктам и расположенных вблизи от мест подключения к инженерным коммуникациям, в целях развития малоэтажной застройки;

- содействие в реализации мероприятий национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»;

- увеличение объемов строительства жилья и коммунальной инфраструктуры;

- приведение существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества;

- обеспечение доступности жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом населения;

- развитие финансово-кредитных институтов рынка жилья.

Развитие жилых зон планируется на свободных участках в существующих границах населённых пунктов сельского поселения Хилково,  а также за границами населенных пунктов. На новых участках предполагается усадебная застройка одноквартирными и двухквартирными жилыми домами.

Так как в сельской малоэтажной, в том числе индивидуальной жилой застройке, расчётные показатели жилищной обеспеченности не нормируются, для расчёта общей площади проектируемого жилищного фонда условно принята общая площадь индивидуального жилого дома на одну семью 200 кв.м.

Размеры приусадебных земельных участков выделяются в соответствии с Решением от 16 февраля 2011 года №3-СП Собрания  представителей  муниципального района Красноярский Самарской области «О предельных нормах предоставления земельных участков на территории муниципального района Красноярский»:

1. Для индивидуального жилищного строительства в размере от 0,05 га до 0,2 га.

2. Для ведения личного подсобного хозяйства:

- в границах населенного пункта (приусадебный земельный участок) от 0,05 га до 0,2 га;

- за пределами границ населенного пункта (полевой земельный участок) от 0,1 га до 0,5 га.

Развитие малоэтажной индивидуальной застройки в сельском поселении Хилково предусматривается за счет уплотнения существующей застройки и освоения свободных территорий. Площадь земельных участков в проекте установлена в размере 0,05  – 0,20 га.

Количество человек в семье принято – 3 человека.

##### 3.3.2.1.1. Планируемые объекты жилищного фонда

с. Хилково

За счет уплотнения существующей застройки планируется строительство:

– В северной части села по ул. Гагарина планируется строительство  индивидуальных жилых домов – 3  участка,

Площадь проектируемой территории –0,53  га;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит 450 кв.м,

Расчётная численность населения ориентировочно составит 9  человек;

– В восточной части села по ул. Мира планируется строительство  индивидуальных жилых домов – 7  участков,

Площадь проектируемой территории – 1 га;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит 1 050 кв.м,

Расчётная численность населения ориентировочно составит 21  человек;

На свободных территориях в границах населенного пункта планируется строительство:

ПЛОЩАДКА №1 расположена в северо-восточной части села.

Площадь территории под жилую застройку – 5,06 га;

Планируется размещение 34 индивидуальных жилых домов;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит – 5 100  м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 102 человек.

На свободных территориях за границей населенного пункта планируется строительство:

ПЛОЩАДКА №2 расположена к западу от села.

Площадь территории под жилую застройку – 11,25 га.

Планируется размещение 75 индивидуальных жилых домов;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит – 11 250  м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 225 человек.

Всего по с. Хилково планируется размещение – 119 усадебных участков.

Площадь территории под жилую застройку –  17,84  га;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки, составит – 17 850 м2.

Расчётная численность населения ориентировочно составит –357 чел.

п. Малиновка

За счет уплотнения существующей застройки планируется строительство:

– В восточной части села по ул. Малиновая планируется строительство  индивидуальных жилых домов – 2  участка,

Площадь проектируемой территории – 0,46 га;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит 300 кв.м,

Расчётная численность населения ориентировочно составит 6  человек;

На свободных территориях в границах и за границами  населенного пункта планируется строительство:

ПЛОЩАДКА №3 расположена в юго-восточной части села и на юг от границы.

Площадь территории под жилую застройку – 14,9 га;

Планируется размещение 99 индивидуальных жилых домов;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит – 14 850  м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 297 человек.

Всего по п. Малиновка планируется размещение – 101 усадебного участка.

Площадь территории под жилую застройку – 15,36 га;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки, составит – 15 150 м2.

Расчётная численность населения ориентировочно составит – 303 чел.

с. Тростянка

За счет уплотнения существующей застройки планируется строительство:

– В западной части села по ул. Заречная планируется строительство  индивидуальных жилых домов – 1  участок,

Площадь проектируемой территории – 0,14 га;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит 150 кв.м,

Расчётная численность населения ориентировочно составит 3  человека;

На свободных территориях в границах населенного пункта планируется строительство:

ПЛОЩАДКА №4 расположена в западной части села.

Площадь территории под жилую застройку – 2,99 га;

Планируется размещение 20 индивидуальных жилых домов;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит – 3 000  м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 60 человек.

На свободных территориях в границах и за границами  населенного пункта планируется строительство:

ПЛОЩАДКА №5 расположена в северо-восточной части села и на восток от границы.

Площадь территории под жилую застройку –9,12 га;

Планируется размещение 61 индивидуальных жилых домов;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит – 9 150  м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит –183 человека.

ПЛОЩАДКА №6 расположена в юго-восточной части села.

Площадь территории под жилую застройку – 12,86 га;

Планируется размещение 86 индивидуальных жилых домов;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит – 12 900 м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 258 человек.

Всего по с. Тростянка планируется размещение – 168 усадебных участков.

Площадь территории под жилую застройку – 25,11 га;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки, составит – 25 200 м2.

Расчётная численность населения ориентировочно составит – 504 чел.

д. Екатериновка

За счет уплотнения существующей застройки планируется строительство:

– В западной части села по ул. Лесная планируется строительство  индивидуальных жилых домов – 4  участка,

Площадь проектируемой территории – 0,67 га;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит 600 кв.м,

Расчётная численность населения ориентировочно составит 12  человек;

– В северной части села по ул. Дачная планируется строительство  индивидуальных жилых домов – 14  участков,

Площадь проектируемой территории –  2,07 га;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит 2 100 кв.м,

Расчётная численность населения ориентировочно составит 42 человека;

На свободных территориях в границах населенного пункта планируется строительство:

ПЛОЩАДКА №7 расположена в центральной части села.

Площадь территории под жилую застройку – 5,97 га;

Планируется размещение 40 индивидуальных жилых домов;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит – 6 000  м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит – 120 человек.

Всего по д. Екатериновка планируется размещение – 58 усадебных участков.

Площадь территории под жилую застройку – 8,75 га;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки, составит – 8 700 м2.

Расчётная численность населения ориентировочно составит – 174 чел.

п. Булак

На свободных территориях в границах и за границами населенного пункта планируется строительство:

ПЛОЩАДКА №8 расположена в южной части села.

Площадь территории под жилую застройку – 8,2 га;

Планируется размещение 55 индивидуальных жилых домов;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит – 8 250  м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 165 человек.

Всего по п. Булак планируется размещение – 55 усадебных участков.

Площадь территории под жилую застройку –  8,2 га;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки, составит – 8 250 м2.

Расчётная численность населения ориентировочно составит – 165 чел.

п. Вулкан

За счет уплотнения существующей застройки планируется строительство:

– В западной части села по ул. Строителей планируется строительство  индивидуальных жилых домов – 14 участков,

Площадь проектируемой территории – 2,16 га;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит 2 100 кв.м,

Расчётная численность населения ориентировочно составит 42  человека;

– В южной части села по ул. Озерная планируется строительство  индивидуальных жилых домов – 3  участка,

Площадь проектируемой территории – 0,51 га;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит 450 кв.м,

Расчётная численность населения ориентировочно составит 9  человек;

На свободных территориях в границах и за границами населенного пункта планируется строительство:

ПЛОЩАДКА №9 расположена в северной части села.

Площадь территории под жилую застройку –  7,14 га;

Планируется размещение 48 индивидуальных жилых домов;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит – 7 200  м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит – 144 человека.

Всего по п. Вулкан планируется размещение – 65 усадебных участков.

Площадь территории под жилую застройку –  9,81 га;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки, составит – 9 750 м2.

Расчётная численность населения ориентировочно составит – 195 чел.

с. Краково

За счет уплотнения существующей застройки планируется строительство:

– В южной части села по ул. Коминтерна планируется строительство  индивидуальных жилых домов – 17  участков,

Площадь проектируемой территории –  2,57 га;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит 2 550 кв.м,

Расчётная численность населения ориентировочно составит 51  человек;

На свободных территориях в границах населенного пункта планируется строительство:

ПЛОЩАДКА №10 расположена в северной части села.

Площадь территории под жилую застройку – 23,6 га;

Планируется размещение 157 индивидуальных жилых домов;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит – 23 550  м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит – 471 человек.

Всего по с. Краково планируется размещение – 174 усадебных участков.

Площадь территории под жилую застройку –  26,17 га;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки, составит – 26 100 м2.

Расчётная численность населения ориентировочно составит – 522 чел.

Всего по генеральному плану в с.п. Хилково планируется размещение – 740 усадебных участков.

Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки, составит – 111 000  м2.

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 2220 чел.

Всего по генеральному плану в с.п. Хилково планируется увеличение:

Площадь проектируемой территории под жилую застройку – 111,24  га.

Общая площадь жилого фонда планируемой индивидуальной жилой застройки с учётом существующего (52,839 тыс.кв.м.) и проектируемого (111,000 тыс.кв.м.) составит –  163,839 тыс.  кв.м.

Численность населения с учётом существующего (2636 чел.) и проектируемого (2220  чел.) составит -  4856  человек.

Средняя обеспеченность жилищным фондом составит – 33,74  кв.м. /чел.

#### 3.3.2.2. Развитие общественно-деловой зоны

Зоны общественных центров, предусматриваемые генеральным планом поселения, формируются из объектов социальной инфраструктуры, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного самоуправления.

Данные объекты по своему назначению должны соответствовать требованиям статьи 14 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», к ним относятся объекты связи, общественного питания, торговли, бытового обслуживания, библиотечного обслуживания, объекты для организации культуры и досуга, физической культуры и массового спорта, объекты для обеспечения пожарной безопасности и другие.

Кроме того перечень объектов социальной инфраструктуры определён в соответствии со структурой и типологией общественных центров и объектов общественно деловой зоны для центров сельских поселений, а также с учётом увеличения населения.

Перспективная численность населения сельского поселения Хилково с учетом развития территории составит – 4856 чел. Развитие общественного центра будет происходить на существующей территории и на новых площадках, в соответствии с расчетом, с учетом перспективной численности населения и в соответствии с нормативными радиусами обслуживания объектов соцкультбыта и Региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области с организацией подцентров в кварталах новой застройки.

Детские дошкольные учреждения - устанавливается в зависимости от демографической структуры поселения, принимая расчетный уровень обеспеченности детей 0-6 лет дошкольными учреждениями всех типов в пределах 70 %.

Общеобразовательные школы - следует принимать с учетом 100 %-ного охвата детей от 7 до 15 лет неполным средним образованием (I и II ступень) и до 75 % детей 16-17лет  – средним образованием – III ступень.

Устанавливается в зависимости от демографической структуры поселения, в среднем 165 мест на 1 тыс. чел.

Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно-оздоровительным комплексом населенного пункта.

Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше 1 км от учреждения образования, необходимо организовывать транспортное обслуживание (СанПиН 2.4.2. 1178-02).

В целом процент обеспеченности жителей объектами обслуживания достаточно высок, даже с учётом увеличения численности населения мощность ряда объектов превышают необходимые нормативные требования.

*Согласно Постановлению Правительства Самарской области от 3.03.2011 г.№88. «О нормативах минимальной обеспеченности населения Самарской области площадью торговых объектов».

Таблица №27

Расчет нормативной обеспеченности с.п. Хилково

объектами социального и культурно-бытового обслуживания

Расчет приведен на перспективную численность населения 4856 чел.

| №№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | НОРМАТИВНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ на 1 тыс.чел. | НЕОБХОДИМАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТОВ | СУЩЕСТВУЮЩАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТОВ | МОЩНОСТЬ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учреждения народного образования: |
| 1.1 | Дошкольные образовательные учреждения | место | 70% детей дошкольного возраста (379 чел.) | 265 | 85 | 180 |
| 1.2 | Общеобразовательные учреждения | учащиеся | 100% детей от 7 до 15 лет (469 чел.) 75% детей от 16 до 17 лет (132 чел.) | 568 | 227 | 341 |
| 1.3 | Внешкольные учреждения | место | 10% детей от общего числа школьников | 57 | - | 57 |
| 2 | Учреждения здравоохранения: |
| 2.1 | Поликлиники | посещ. в смену | по заданию на проектирование | нет в задании на проектирование | - | - |
| 2.2 | Больницы | койка | по заданию на проектирование | - | - | - |
| 2.3 | Аптеки | объект | по заданию на проектирование | - | 1 | - |
| 2.4 | ФАП, офис врача общей практики | объект | по заданию на проектирование | - | 2 | - |
| 3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 3.1 | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | га | на 1 тыс. жителей (0,7-0,9) | 3,4 | 0,6 | 2,8 |
| 3.2 | Спортивные залы | м2 площади пола | 200 | 971 | 400 | 571 |
| 3.3 | Бассейны | м2 зеркала воды | 100 | 486 | - | 486 |
| 4 | Учреждения культуры и искусства |
| 4.1 | Клубы сельских поселений | посетительское место | 190 | 923 | 210 | 713 |
| 4.2 | Библиотеки сельских поселений | тыс. ед.хранения чит. место | 4,5 4 | 21,85 19 | 27,1 | - |
| 5 | Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 5.1 | Магазины* | м2 торг. площади | 250 | 1214 | 282,1 | 931,9 |
| 5.2 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 194 | 150 | 44 |
| 5.3 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 6 | 29 | - | 29 |
| 5.4 | Прачечные (самообслуживания) | кг белья в смену | 30 | 146 | - | 146 |
| 5.5 | Химчистки (самообслуживания) | кг вещей в смену | 1,5 | 7,4 | - | 7,4 |
| 5.6 | Бани | место | 7 | 34 | - | 34 |
| 6 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| 6.1 | Гостиница | место | 6 | 29 | - | 29 |
| 6.2 | Пождепо | автомобиль | 0,4 | 2 | 1 | 1 |

##### 3.3.2.2.1. Планируемые объекты обслуживания

Проектом генерального плана предусматривается:

с. Хилково

Согласно расчету,  генеральным планом предлагается размещение объектов культурно-бытового назначения:

Реконструкция:

- ГБОУ СОШ с. Хилково Муниципального района Красноярский Самарской области на 227 мест с увеличением вместимости до 600 мест по ул.Школьная, 2 (4.1*).

Строительство:

-  Детского сада на  100 мест на Площадке №2 (3.1);

- Физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивным залом площадью 200 м2, бассейном, площадью 500 м2 по ул. Садовая (7.1);

- плоскостного спортивного сооружения, площадью 0,6 га по ул. Садовая (7.2);

- Дома культуры на 300 мест по ул. Садовая (8.1);

- Магазина площадью торгового зала - 100 м2, по ул. Садовая (9.1);

- Магазина площадью торгового зала - 70 м2, на Площадке №2 (9.2);

- Магазина площадью торгового зала - 70 м2, по ул. Гагарина (9.3);

- Кафе на 30 посадочных мест по ул. Садовая (10.1);

- Предприятия бытового обслуживания на 30 рабочих мест с прачечной на 148 кг белья в смену, химчисткой на 7,4 кг белья в смену, баней на 35 мест по ул. Школьная (12.1);

- Пожарного депо на 2 машины (1 в наряде, 1 в расчете) по ул. Школьная (15.1);

- Гостиницы на 35 мест по ул. Школьная (15.2);

- Храма по ул. Школьная, 18 (16.1).

с. Тростянка

Согласно расчету,  генеральным планом предлагается размещение объектов культурно-бытового назначения:

Строительство:

-  Детского сада на  100 мест по ул. Молодежная (3.2);

- Физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивным залом площадью 400 м2 по ул. Молодежная (7.3);

- плоскостного спортивного сооружения, площадью 0,6 га по ул. Молодежная (7.4);

- Дома культуры на 250 мест по ул. Молодежная (8.2);

- Магазина площадью торгового зала - 100 м2, по ул. Молодежная (9.4);

- Магазина площадью торгового зала - 70 м2, по ул. Заречная (9.5);

- Кафе на 30 посадочных мест по ул. Ленина (10.2).

с. Краково

Согласно расчету,  генеральным планом предлагается размещение объектов культурно-бытового назначения:

Строительство:

-  ФАПа на 20 посещений в смену по ул. Коминтерна (5.1);

- Физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивным залом площадью 200 м2 по ул. Коминтерна (7.5);

- плоскостными спортивными сооружениями, площадью 0,6 га по ул. Коминтерна (7.6);

- Дома культуры на 250 мест по ул. Коминтерна (8.3);

- Магазина площадью торгового зала - 100 м2, по ул. Коминтерна (9.6);

- Магазина площадью торгового зала - 70 м2, на Площадке №10 (9.7);

- Кафе на 30 посадочных мест по ул. Коминтерна (10.3).

п. Малиновка

Согласно расчету,  генеральным планом предлагается размещение объектов культурно-бытового назначения:

Строительство:

- Плоскостного спортивного сооружения, площадью 0,6 га в северо-восточной части села (7.7);

- Магазина площадью торгового зала - 100 м2, по ул. Малиновая (9.8).

д. Екатериновка

Согласно расчету,  генеральным планом предлагается размещение объектов культурно-бытового назначения:

Строительство:

- Магазина площадью торгового зала - 70 м2, по ул. Дачная (9.9);

- Магазина площадью торгового зала - 100 м2, по ул. Лесная (9.10)

п. Булак

Согласно расчету,  генеральным планом предлагается размещение объектов культурно-бытового назначения:

Строительство:

- Плоскостного спортивного сооружения, площадью 0,3 га по ул. Центральная (7.8);

- Магазина площадью торгового зала - 100 м2, по ул. Центральная (9.11).

п. Вулкан

Согласно расчету,  генеральным планом предлагается размещение объектов культурно-бытового назначения:

Строительство:

- Плоскостного спортивного сооружения, площадью 0,3 га по ул. Строителей (7.9);

- Магазина площадью торгового зала - 70 м2, по ул. Строителей (9.12).

#### 3.3.2.3. Развитие зоны производственного использования

Производственные и коммунально-складские зоны предназначены для застройки производственными, коммунальными и складскими объектами, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов.

Производственные и коммунально-складские зоны планируется развивать на существующих площадках за границами населённых пунктов. Производственным предприятиям, имеющим санитарно-защитную зону (СЗЗ), распространяющейся на жилую, рекреационную, общественно-деловую зоны, необходимо выполнить мероприятия по реконструкции и модернизации производства, либо изменить вид производства, для уменьшения класса опасности и, соответственно, размера СЗЗ.

##### 3.3.2.3.1. Планируемые производственные и коммунально-складские объекты

Генеральным планом на территории сельского поселения Хилково  планируются зоны производственных и коммунально-складских объектов:

с. Хилково

- к северо-западу от села, вдоль автомобильных дорог общего пользования «Хилково»-«Тростянка» и "Кинель-Черкассы - Урал" - Александровка – Хилково,  с соблюдением санитарно-защитной зоны до жилой застройки (производство IV класса, СЗЗ – 100 м), ориентировочно общей площадью территории – 53 га (2.1);

д. Екатериновка

- к югу от д. Екатериновка, вдоль автодороги общего пользования «Урал - Муханово», с соблюдением санитарно-защитной зоны до жилой застройки (производство III класса, СЗЗ – 300 м), ориентировочно общей площадью территории – 100 га (2.2);

- в 750 м к югу от д. Екатериновка, с соблюдением санитарно-защитной зоны до жилой застройки (производство IV класса, СЗЗ – 100 м), ориентировочно общей площадью территории – 35 га (2.3);

- в 4900 м к юго-востоку от д. Екатериновка, с соблюдением санитарно-защитной зоны до жилой застройки (производство III класса, СЗЗ – 300 м), ориентировочно общей площадью территории – 45 га (2.4).

#### 3.3.2.4. Развитие зон инженерной инфраструктуры

Зона инженерного обеспечения предназначена для размещения объектов инженерного обеспечения территории, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов.

Проектом генерального плана сельского поселения Хилково  предусматривается развитие жилой зоны, объектов соцкультбыта и, соответственно, развитие инженерного обеспечения проектируемых объектов по каждому виду инженерного оборудования.

Во всей вновь проектируемой жилой застройке и зданиях соцкультбыта предусмотрено полное инженерное благоустройство, включающее в себя:

1.Водоснабжение;

2.Водоотведение;

3.Теплоснабжение;

4.Газоснабжение;

5. Электроснабжение;

6. Связь.

##### 3.3.2.4.1. Планируемые объекты инженерной инфраструктуры

###### 3.3.2.4.1.1. Водоснабжение

село Хилково – а/ц, посёлок Булак, посёлок Вулкан, деревня Екатериновка, посёлок Малиновка, село Тростянка

Согласно проекту Генерального плана: для бесперебойного водоснабжения населения водой соответствующего качества, отвечающего требованиям СанПиН 2.1.4. 1071-01 «Питьевая вода», необходимо выполнение ряда мероприятий, а именно:

- - ввиду увеличения численности населения необходимы реконструкция и расширение существующего водозабора, увеличив производительность

- - в  с. Хилково на 233 м3/сут.,

- - в  п. Булак на 105  м3/сут

- - в  п. Вулкан на 110  м3/сут

- - в  д. Екатериновка на 108  м3/сут

- - в  п. Малиновка на 150 м3/сут

- - в с. Тростянка на 210 м3/сут задействовать резервную скважину.

- - реконструкция и строительство существующих водопроводных сетей с сооружениями на них, установка пожарных гидрантов на существующих и проектируемых сетях.;

Согласно проекту Генерального плана:

- строительство водоводов и уличных сетей для площадок нового строительства;

- установка для всех потребителей приборов учёта расхода воды.

Согласно проекту Генерального плана всё новое строительство обеспечивается централизованным водоснабжением, для чего необходимо выполнить всё вышеперечисленное.

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Расход на наружное пожаротушение села (1 пожар) принят 5 л/сек в течение 3 часов, что составляет 54 м3/сут. Осуществляется из существующих и проектируемых пожарных гидрантов и поверхностных водоемов. Запроектировано строительство пирса.

село Краково

Согласно проекту Генерального плана: для бесперебойного водоснабжения населения водой соответствующего качества, отвечающего требованиям СанПиН 2.1.4. 1071-01 «Питьевая вода», необходимо выполнение ряда мероприятий, а именно:

- -ввиду увеличения численности населения необходимо проектирование и строительство водозабора - производительностью 150 м3/сути  ВБ 50м3.

- Местоположение водозабора будет уточняться на стадии рабочего проектирования после проведения гидрогеологических изысканий. Ориентировочно на  северо-западе села. ВБ на востоке села.

Согласно проекту Генерального плана:

- -проектирование и строительство водопроводных сетей с сооружениями на них для площадок нового строительства

- - установка  приборов учета расхода воды

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Расход на наружное пожаротушение посёлка (1 пожар) принят 5 л/сек в течение 3 часов, что составляет 54 м3/сут. Осуществляется из  проектируемых пожарных гидрантов. Запроектировано строительство пирса.

Таблица № 28

Расходы воды на новое строительство

| п.п | Площадки застройки | Кол-во людей чел. | Водопотребление | Протяженность сетей h км | Водоотведение М3/сут | Протяженность сетей h км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоз. Питьевое max | Пожаротуш. м3/сут | Полив м3/сут |  |  |  |
|  |  |  | м3/сут | м3/час |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  | 5л/с 1пож 3 ч |  |  |  |  |
|  | село Хилково – а/ц Уплотнение существующей застройки |
| 1,1 | ул. Гагарина 3 инд. ж. д. | 9 | 2,16 | 0,52 | 54 | 0,63 |  | 2,16 |  |
| 1,2 | ул. Мира 7 инд. ж. д. | 21 | 5,04 | 1,23 | 54 | 1,47 |  | 5,04 |  |
| 1,3 | Строительство ФОК с бассейном 500м2 |  | 30.00 подпит х-быт. 32.00 |  |  |  |  | техн. 30.00 х-быт 32.00 |  |
| 1,4 | Гостиница на 35 человек |  | 8,05 |  |  |  |  | 8,05 |  |
| 1,5 | Внутриплощад. сети |  |  |  |  |  | 0,162 |  | К-2,195 НК-4,612 |
|  | Новое строительство |
| 1,6 | Площадка № 1 34 инд. ж. д. | 102 | 24,48 | 5,30 | 54 | 7,14 | 0,240 | 24,48 | 0,582 |
| 1,7 | Площадка № 2 75 инд. ж. д. | 225 | 54,00 | 10,24 | 54 | 15,75 | 2,831 | 54,00 | 1,421 |
|  | Итого |  | 232,72 | 3,233 | 153,73 | К-4,198 НК-4,612 |
|  | посёлок Малиновка Уплотнение существующей застройки |
| 2,1 | ул. Малиновая 2 инд. ж. д. | 6 | 1,44 | 0,35 | 54 | 0,42 |  | 1,44 |  |
| 2,2 | Внутриплощад. сети |  |  |  |  |  |  |  | К-0,766 НК-0,288 |
|  | Новое строительство |
| 2,3 | Площадка № 3 99 инд. ж. д. | 297 | 71,28 | 11,58 | 54 | 20,79 | 2,472 | 71,28 | 2,208 |
|  | Итого |  | 148,35 | 2,472 | 72,72 | К-2,974 НК-0,288 |
|  | село Тростянка Уплотнение существующей застройки |
| 3,1 | ул. Заречная 1 инд. ж. д | 3 | 0,72 | 0,18 | 54 | 0,21 |  | 0,72 |  |
| 3,2 | Внутриплощад. сети |  |  |  |  |  | 0,650 |  |  |
|  | Новое строительство |
| 3,3 | Площадка № 4 20 инд. ж. д. | 60 | 14,20 | 3,60 | 54 | 4,20 | 0,522 | 14,20 |  |
| 3,4 | Площадка № 5 61 инд. ж. д. | 183 | 43,92 | 9,52 | 54 | 12,81 | 1,146 | 43,92 |  |
| 3,5 | Площадка № 6 86 инд. ж. д. | 258 | 61,92 | 12,58 | 54 | 18,06 | 1,919 | 61,92 |  |
|  | Итого |  | 210,04 | 4,237 | 120,76 |  |
|  | деревня Екатериновка Уплотнение существующей застройки |
| 4,1 | ул. Лесная 4 инд. ж. д. | 12 | 2,83 | 0,70 | 54 | 0,84 |  | 2,83 |  |
| 4,2 | ул. Дачная 14 инд. ж. д. | 42 | 10,08 | 2,46 | 54 | 2,94 |  | 10,08 |  |
| 4,3 | Внутриплощад. сети |  |  |  |  |  | 0,732 |  |  |
|  | Новое строительство |
| 4,4 | Площадка № 7 40 инд. ж. д. | 120 | 28,80 | 6,24 | 54 | 8,40 | 0,319 | 28,80 |  |
|  | Итого |  | 107,89 | 1,051 | 41,71 |  |
|  | поселок Булак Новое строительство |
| 5,1 | Площадка № 8 55 инд. ж. д. | 165 | 39,60 | 8,58 | 54 | 11,55 | 1,078 | 39,60 |  |
|  | Итого |  | 105,15 | 1,078 | 39,60 |  |
|  | поселок Вулкан Уплотнение существующей застройки |
| 4,1 | ул. Строителей 14 инд. ж. д. | 42 | 10,08 | 2,46 | 54 | 2,94 |  | 10,08 |  |
| 4,2 | ул. Озерная 3 инд. ж. д. | 9 | 2,16 | 0,52 | 54 | 0,63 |  | 2,16 |  |
| 4,3 | Внутриплощад. сети |  |  |  |  |  | 1,157 |  |  |
|  | Новое строительство |
| 4,4 | Площадка № 9 48 инд. ж. д. | 144 | 34,56 | 7,49 | 54 | 5,76 | 0,814 | 34,56 |  |
|  | Итого |  | 110,13 | 1,971 | 46,80 |  |
|  | Село Краково Уплотнение существующей застройки |
| 5,1 | ул. Комминтерна 17 инд. ж. д. | 51 | 12,24 | 2,98 | 54 | 3,57 |  | 12,24 |  |
| 5,2 | Внутриплощад. сети |  |  |  |  |  | 2,109 |  |  |
|  | Новое строительство |
| 5,3 | Площадка № 10 157 инд. ж. д. | 471 | 113,04 | 15,31 | 54 | 32,97 | 2,393 | 113,04 |  |
|  | Итого |  | 215,82 | 4,502 | 125,28 |  |
|  | Итого по с.п. |  | 1130,10 | 18,544 | 600,60 | К-7,172 НК-4,900 |
|  | Т.Э.П. |  | 1,130 тыс. м3/сут | 18,544 | 0,601 тыс. м3/сут. | К-7,172 НК-4,900 |

###### 3.3.2.4.1.2. Водоотведение

село Хилково – а/ц и поселок Малиновка

Согласно проекту Генерального плана для улучшения условий жизни населения и для улучшения экологической обстановки для существующей и новой застройки необходимо выполнить ряд мероприятий, а именно:

- в связи со значительным увеличением населения необходимо проектирование и строительство канализационных очистных сооружений, принимающих стоки от канализованной и неканализованной застройки, с учетом стоков всего сельского поселения. Производительность КОС 700м3/сут.

Согласно проекту Генерального плана для нового строительства необходимо:

- предусмотреть проектирование и строительство сетей канализации и сооружений на них

- Сети канализации выполнять из полиэтиленовых труб, сооружения на них из современных конструкций.

Для новой застройки до строительство канализационных очистных сооружений и сетей предусматривается строительство установок биологической очистки сточных вод для одного или группы зданий по существующим проектным предложениям.

Как вариант предлагается строительство водонепроницаемых выгребов  с последующим вывозом стоков спецавтотранспортом в места отведённые службой Роспотребнадзора. Вариант выбирается на стадии рабочего проектирования.

посёлок Булак, посёлок Вулкан, деревня Екатериновка, посёлок Малиновка, село Тростянка, село Краково

Централизованная канализация отсутствует.

Согласно проекту Генерального плана ввиду того, что численность населения с учётом существующих застроек значительно увеличивается для улучшения условий жизни населения и для улучшения экологической обстановки, необходимо выполнить ряд мероприятий, а именно:

Для новой застройки предусматривается строительство установок биологической очистки сточных вод для одного или группы зданий по существующим проектным предложениям.

Как вариант предлагается строительство водонепроницаемых выгребов  с последующим вывозом стоков спецавтотранспортом в места отведенные службой Роспотребнадзора. В последствии на КОС с. Хилково.

Расходы сточных вод по каждой площадке, приведены в разделе «Водоснабжение».

Дождевая канализация

Отвод дождевых и талых вод с вновь проектируемых территорий осуществляется с учётом существующей застройки по открытым и закрытым водостокам в пониженные по рельефу места.

На стадии «проект планировки» и последующих рабочих стадиях определяются места сбора поверхностных вод, их очистка и места сброса в водные объекты (овраги, тальвеги, реки, озёра и др.) согласно условиям «Роспотребнадзора».

Мероприятия по организации в границах поселения водоснабжения и водоотведения населения, представлены в Таблице №29.

Таблица №29

Объекты капитального строительства

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № площадки) | ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА (проектная) | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | МЕРОПРИЯТИЕ (треб. кап. ремонт или реконструкция, строительство) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20.1 | Водозабор с. Хилково | Расположен на севере за границей села | Увеличить производительность на 233 м3/сут. | Сх | Реконструкция | Сельского поселения |
| 20.2 | Водозабор с. Хилково | Расположен на севере села |  | Сх | Реконструкция | Сельского поселения |
| 20.3 | Водозабор с. Хилково | Расположен на севере села |  | Сх | Реконструкция | Сельского поселения |
| 20.4 | Водозабор с. Хилково | Расположен на ул. Садовая |  | Ж | Реконструкция | Сельского поселения |
| 20.5 | Водозабор п. Малиновка | Расположен на юге поселка | Увеличить производительность на 150 м3/сут. | Сх | Реконструкция | Сельского поселения |
| 20.6 | Водозабор с. Тростянка | Расположен на востоке за границей села | Увеличить производительность на 210 м3/сут. | Сх | Реконструкция | Сельского поселения |
| 20.7 | Водозабор д. Екатериновка | Расположен на востоке за границей деревни | Увеличить производительность на 108 м3/сут. | Сх | Реконструкция | Сельского поселения |
| 20.8 | Водозабор п. Булак | Расположен на северо-западе поселка | Увеличить производительность на 105 м3/сут. | Сх | Реконструкция | Сельского поселения |
| 20.9 | Водозабор п. Вулкан | Расположен на юге в районе ул. Озерная | Увеличить производительность на 110 м3/сут. | Ж | Реконструкция | Сельского поселения |
| 20.10 | Водозабор с. Краково | уточнить в рабочем проектирование Ориент. на северо-западе села. | производительность 150 м3/сут. | Сх | Строительство | Сельского поселения |
| 20.11 | Водонапорная башня с. Краково | на востоке села | 50 м3 | Сх | Строительсво | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода с. Хилково | По ул. N 4 | L= 0,162 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода с. Хилково | Площадка N 1 | L= 0,240 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода с. Хилково | Площадка N 2 | L= 2,831 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода п. Малиновка | Площадка N 3 | L= 2,472 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода с. Тростянка | По ул. Заречная, Ленина, Молодежная | L= 0,650 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода с. Тростянка | Площадка N 4 | L= 0,522 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода с. Тростянка | Площадка N 5 | L= 1,146 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода с. Тростянка | Площадка N 6 | L= 1,919 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода д. Екатериновка | По ул. Лесная | L= 0,732 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода д. Екатериновка | Площадка N 7 | L= 0,319 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода п. Булак | Площадка N 8 | L= 1,078 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода п. Вулкан | По ул. Строителей | L= 1,157 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода п. Вулкан | Площадка N 9 | L= 0,814 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода с. Краково | По ул. Коминтерна | L= 2,109 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода с. Краково | Площадка N 10 | L= 2,393 км |  | Строительство | Сельского поселения |
| 20.12 | КОС с. Хилково | На севере за границей села на тер. с.п. Мокша | Производительность 650 м3/сут. | Ит | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети канализации с. Хилково | по ул. Гагарина, Мира, Садовая, Ленина, Похлебина, Школьная, Рабочая, N 1 | К-L=2,195 км КН-L=4,612 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети канализации с . Хилково | Площадка N 1 | К-L=0,582 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети канализации с. Хилково | Площадка N 2 | К-L=1,421 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети канализации п. Малиновка | По ул. N 10, Малиновая | К-L=0,766 км КН-L=0,288 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети канализации п. Малиновка | Площадка N 3 | К-L=2,208 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | КНС с. Хилково | На ул. N1 у площадки N 2 | Производительность 130 м3/сут. | Ж | Строительство | Сельского поселения |
|  | КНС с. Хилково | Угол ул. Мира и Ленина | Производительность 200 м3/сут. | Ж | Строительство | Сельского поселения |
|  | КНС с. Хилково | На ул. Гагарина | Производительность 225 м3/сут. | Ж | Строительство | Сельского поселения |
|  | КНС п. Малиновка | На ул. Малиновая | Производительность 73 м3/сут. | Ж | Строительство | Сельского поселения |

###### 3.3.2.4.1.3. Теплоснабжение

село Хилково – а/ц, село Тростянка, деревня Екатериновка, поселок Булак, поселок Вулкан, поселок Малиновка, село Краково

Согласно проекту генерального плана, всё новое строительство теплом будет обеспечиваться от проектируемых теплоисточников.

Для культбыта – отопительные модули, встроенные или пристроенные котельные, с автоматизированным оборудованием, с высоким КПД для нужд отопления и горячего водоснабжения.

В целях экономии тепловой энергии и, как следствие, экономии расхода газа, в проектируемых зданиях культбыта, применять автоматизированные системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. В автоматизированных тепловых пунктах устанавливать устройства попогодного регулирования.

Тепловые сети от отопительных модулей до потребителей, выполнять в подземном или надземном варианте, с применением труб в современной теплоизоляции.

Весь жилой индивидуальный фонд обеспечивается теплом от собственных теплоисточников - это котлы различной модификации, для нужд отопления и горячего водоснабжения.

Ориентировочные расходы тепла по соцкультбыту, на вновь проектируемые объекты, приведены отдельно по площадкам и очередям строительства.

Таблица №30

Расход тепла для проектируемых объектов соцкультбыта

| N п.п. | Наименование | Мощность | Расход тепла Ккал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | село Хилково |
| 1.1 | Реконструкция школы | +373 места | 474 150 |
| 1.2 | Детский сад | 100 мест | 340 000 |
| 1.3 | Физкультурно-оздоровительный комплекс со спортзалом, бассейном | 200 м2 500 м2 зеркала воды | 1 758 300 |
| 1.4 | Дом культуры | 100 мест | 80 000 |
| 1.5 | Магазин | 100 м2 | 18 000 |
| 1.6 | Магазин | 70 м2 | 12 600 |
| 1.7 | Магазин | 70 м2 | 12 600 |
| 1.8 | Кафе | 30 мест | 228 000 |
| 1.9 | Комплексное предприятие коммунально - бытового обслужив. с прачечной, химчисткой, баней | 148 кг белья 7,4 кг 35 места, | 854 000 |
| 1.10 | Пожарное депо | 2 выезд | 250 000 |
| 1.11 | Гостиница | 35 мест | 315 000 |
| 1.12 | Храм |  | 50 000 |
|  | Итого |  | 4 374 650 |
|  | село Тростянка |
| 2.1 | Детский сад | 100 мест | 340 000 |
| 2.2 | Физкультурно-оздоровительный комплекс со спортзалом | 400 м2 | 250 000 |
| 2.3 | Дом культуры | 250 мест | 200 000 |
| 2.4 | Магазин | 100 м2 | 18 000 |
| 2.5 | Магазин | 70 м2 | 12 600 |
| 2.6 | Кафе | 30 мест | 228 000 |
|  | Итого |  | 1 060 600 |
|  | село Краково |
| 3.1 | ФАП |  | 16 000 |
| 3.2 | Физкультурно-оздоровительный комплекс со спортзалом | 200 м2 | 125 000 |
| 3.3 | Дом культуры | 250 мест | 200 000 |
| 3.4 | Магазин | 100 м2 | 18 000 |
| 3.5 | Магазин | 70 м2 | 12 600 |
| 3.6 | Кафе | 30 мест | 228 000 |
|  | Итого |  | 599 600 |
|  | поселок Малиновка |
| 4.1 | Магазин | 100 м2 | 18 000 |
|  | Итого |  | 18 000 |
|  | деревня Екатериновка |
| 5.1 | Магазин | 100 м2 | 18 000 |
| 5.2 | Магазин | 70 м2 | 12 600 |
|  | Итого |  | 30 600 |
|  | поселок Булак |
| 6.1 | Магазин | 100 м2 | 18 000 |
|  | Итого |  | 18 000 |
|  | поселок Вулкан |
| 7.1 | Магазин | 70 м2 | 12 600 |
|  | Итого |  | 12 600 |
|  | Итого по с.п. |  | 6 114 050 |
|  | ТЭП |  | 1 241,152 Гкал/год |

###### Газоснабжение

село Хилково – а/ц, село Тростянка, деревня Екатериновка, поселок Булак, поселок Вулкан, поселок Малиновка, село Краково

Централизованным газоснабжением сетевым газом всё новое строительство, обеспечивается от существующей системы газоснабжения, для чего необходимо:

- проложить газопроводы высокого и низкого давления.

- построить газорегуляторные пункты (ШГРП, ГРП)

Новая застройка, расположенная в непосредственной близости от существующих сетей газоснабжения, может быть подключена к ним, на условиях владельца сетей.

Прокладка вновь проектируемых газопроводов выполнять либо из полиэтиленовых труб в земле, либо из стальных труб – на опорах. Для газопровода высокого давления устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс наружных газопроводов — по 2 м с каждой стороны газопровода, вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода — 3 м от газопровода со стороны провода и 2 м — с противоположной.

Вокруг отдельно стоящих ГРП — в виде территории на 10 м от границ этих объектов.

Расход газа на новое строительство посчитан, отдельно для каждой площадки и по каждой очереди строительства.

Таблица № 31

Расходы газа (новое строительство)

| N по ГП | Площадки | Кол-во жил. дом. | Расход газа м3/час | Протяжённость сетей км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На хозбыт. жил. дом. | в кач-ве топлива для . жил. дом. | На соцкульт-быт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | село Хилково |
| 1.1 | Реконструкция школы |  |  |  | 74,38 |  |
| 1.2 | Детский сад |  |  |  | 53,33 |  |
| 1.3 | Физкультурно-оздоровительный комплекс со спортзалом, бассейном |  |  |  | 275,81 |  |
| 1.4 | Дом культуры |  |  |  | 12,55 |  |
| 1.5 | Магазин |  |  |  | 2,82 |  |
| 1.6 | Магазин |  |  |  | 1,98 |  |
| 1.7 | Магазин |  |  |  | 1,98 |  |
| 1.8 | Кафе |  |  |  | 35,76 |  |
| 1.9 | Комплексное предприятие коммунально - бытового обслужив. с прачечной, химчисткой, баней |  |  |  | 133,96 |  |
| 1.10 | Пожарное депо |  |  |  | 39,22 |  |
| 1.11 | Гостиница |  |  |  | 49,41 |  |
| 1.12 | Храм |  |  |  | 7,84 |  |
| 1.13 | Уплотнение существ. застройки по ул.Гагарина | 3 | 1,8 | 6,96 |  |  |
| 1.14 | Уплотнение существ. застройки по ул. | 7 | 3,24 | 16,25 |  |  |
| 1.15 | Площадка №1 | 34 | 10,2 | 78,90 |  | Н.Д-1,23 |
| 1.16 | Площадка №2 | 75 | 18,14 | 174,04 |  | Н.Д-2,17 В.Д-0,03 |
|  | Итого |  | 998,57 | Н.Д-3,4 В.Д-0,03 |
|  | село Тростянка |
| 2.1 | Детский сад |  |  |  | 53,33 |  |
| 2.2 | Физкультурно-оздоровительный комплекс со спортзалом |  |  |  | 39,22 |  |
| 2.3 | Дом культуры |  |  |  | 31,37 |  |
| 2.4 | Магазин |  |  |  | 2,82 |  |
| 2.5 | Магазин |  |  |  | 1,98 |  |
| 2.6 | Кафе |  |  |  | 35,76 |  |
| 2.7 | Уплотнение существ. застройки по ул.Заречная | 1 | 0,88 | 2,3 |  |  |
| 2.8 | Площадка №4 | 20 | 7,0 | 46,41 |  | Н.Д-0,6 |
| 2.9 | Площадка №5 | 61 | 15,48 | 141,60 |  | Н.Д-1,27 |
| 2.10 | Площадка №6 | 86 | 19,89 | 199,56 |  | Н.Д-2,08 В.Д-0,15 |
|  | Итого |  | 597,60 | Н.Д-3,95 В.Д-0,15 |
|  | село Краково |
| 3.1 | ФАП |  |  |  | 2,51 |  |
| 3.2 | Физкультурно-оздоровительный комплекс со спортзалом |  |  |  | 19,61 |  |
| 3.3 | Дом культуры |  |  |  | 12,55 |  |
| 3.4 | Магазин |  |  |  | 2,82 |  |
| 3.5 | Магазин |  |  |  | 1,98 |  |
| 3.6 | Кафе |  |  |  | 35,76 |  |
| 3.7 | Уплотнение существ. застройки по ул.Коминтерна | 17 | 6,16 | 39,45 |  | Н.Д-2,1 |
| 3.8 | Площадка №10 | 157 | 35,33 | 364,32 |  | Н.Д-2,56 |
|  | Итого |  | 520,49 | Н.Д-4,66 |
|  | поселок Малиновка |
| 4.1 | Магазин |  |  |  | 2,82 |  |
| 4.2 | Уплотнение существ. застройки по ул.Малиновая | 2 | 1,4 | 4,64 |  |  |
| 4.3 | Площадка №3 | 99 | 22,89 | 229,73 |  | Н.Д-2,51 |
|  | Итого |  | 261,48 | Н.Д-2,51 |
|  | деревня Екатериновка |
| 5.1 | Магазин |  |  |  | 2,82 |  |
| 5.2 | Магазин |  |  |  | 1,98 |  |
| 5.3 | Уплотнение существ. застройки по ул.Лесная | 4 | 2,15 | 9,28 |  | Н.Д-0,55 |
| 5.4 | Уплотнение существ. застройки по ул.Дачная | 14 | 5,25 | 32,49 |  | Н.Д-0,56 |
| 5.5 | Площадка №7 | 40 | 11,5 | 92,82 |  | Н.Д-0,66 |
|  | Итого |  | 158,29 | Н.Д-1,77 |
|  | поселок Булак |
| 6.1 | Магазин |  |  |  | 2,82 |  |
| 6.2 | Площадка №8 | 55 | 14,37 | 127,63 |  | Н.Д-1,0 |
|  | Итого |  | 144,82 | Н.Д-1,0 |
|  | поселок Вулкан |
| 7.1 | Магазин |  |  |  | 1,98 |  |
| 7.2 | Уплотнение существ. застройки по ул.Строителей | 14 | 5,25 | 32,49 |  | Н.Д-1,03 |
| 7.3 | Уплотнение существ. застройки по ул.Озерной | 3 | 1,8 | 6,96 |  | Н.Д-0,16 |
| 7.4 | Площадка №9 | 48 | 13,02 | 111,38 |  | Н.Д-0,78 |
|  | Итого |  | 172,88 | Н.Д-1,97 |
|  | Итого по с.п. |  | 2 854,13 | Н.Д-19,26 В.Д-0,18 |
|  | ТЭП |  | 5,1374 млн.м3/год |  |

Мероприятия по организации в границах поселения тепло - и газоснабжения населения представлены в Таблице №32.

Объекты капитального строительства

Таблица № 32

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | Характеристика объекта (проектная) | Функциональная зона | Мероприятие (треб. кап. ремонт или реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ШГРП | с.Хилково на площадке №2 | производительность до 250 м3/час. | Р | Строительство | Сельского поселения |
|  | ШГРП | с.Тростянка на площадке №6 | производительность до 280 м3/час. | Ж | Строительство | Сельского поселения |
|  | ШГРП | с.Краково на ул.Комминтерна | производительность до 570 м3/час. | Р | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | с.Хилково на площадке №1 | L=1,23 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | с.Хилково на площадке №2 | L= 2,17 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода высокого давления | с.Хилково на площадке №2 | L=0,03 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | с.Тростянка на площадке №4 | L=0,6 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | с.Тростянка на площадке №5 | L=1,27 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода высокого давления | с.Тростянка на площадке №6 | L=0,15 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | с.Тростянка на площадке №6 | L=2,08 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | д.Екатериновка Уплотнение существ. застройки по ул.Лесная | L=0,55 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | д.Екатериновка Уплотнение существ. застройки по ул.Дачная | L=0,56 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | д.Екатериновка на площадке №7 | L=0,66 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | п.Малиновка на площадке №3 | L=2,51 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | п.Булак на площадке №8 | L=1,0 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | п.Вулкан на площадке №9 | L=0,78 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | п.Вулкан Уплотнение существ. застройки по ул.Строителей | L=1,03 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | п.Вулкан Уплотнение существ. застройки по ул.Озерной | L=0,16 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | с.Краково Уплотнение существ. застройки по ул.Коминтерна | L=2,1 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | с.Краково на площадке №10 | L=2,56 км |  | Строительство | Сельского поселения |

###### 3.3.2.4.1.5. Электроснабжение

сельское поселение Хилково

Основанием для разработки электроснабжения вновь проектируемой застройки территорий сельского поселения Хилково, которое включает в себя поселок Булак, поселок Вулкан, деревня Екатериновка, село Краково, поселок Малиновка, село Тростянка, село Хилково, является генеральный план с нанесением зон с концентрированными нагрузками.

Потребителями электроэнергии проектируемой застройки являются:

1-2 этажная усадебная застройка – III категории надежности электроснабжения,

общественные здания –II-III категории, предприятия торговли-III категории, коммунальные предприятия –II категории,

и наружное освещение.

Расчет электрических нагрузок выполнен согласно «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РДЗ4.20.185-94 с изменениями и дополнениями и согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Самарской области от25.12.2008г.    Расчеты нагрузок сведены в таблицы.

Таблица расчета мощности

Таблица № 33

| № п/п | Наименование нагрузок | Присоединенная мощность квт | Коэффициент одновременности и участия в максимум. | Максимальная мощность квт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | село Хилково Уплотнение в северной части села по ул.Гагарина |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=3 4,5 13,5 |  | От существующих сетей | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
|  | Уплотнение в восточной части села по ул.Мира |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=7 2,63 18,4 |  | От существующих сетей | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
|  | Площадка N1 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=34 1,3 43,35 | 1 | 43,35 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 3 | 1 | 3 |  |
| 3 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 46,35 |  |
| 4 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,96 |  |  |
| 5 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 48 |  |
| 6 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х100кВА 1 шт зона Ж ул.Гагарина |  |
| 7 | Длина ВЛ-6кВ |  | 800м зона Ж |  |  |
|  | Площадка N2 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=75 0,975 73,1 | 1 | 73,1 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 7 | 1 | 7 |  |
| 3 | Дет.сад 100м | 60 | 0,4 | 24 |  |
| 4 | Магазин 70м2 | 17,5 | 0,8 | 14 |  |
| 3 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 118 |  |
| 5 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 6 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 127 |  |
| 8 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х250кВА 1шт зонаЖ |  |
| 9 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,51 |  |  |
| 10 | Длина ВЛ-6кВ |  | 50 м зона Ж |  |  |
| 1 | Физк.-озд. со спорт.залом 200м2 и бассейном 500м2 по ул.Садовая | 210 | 1 | 210 |  |
| 2 | Спортивн сооружение | 6 | 1 | 6 |  |
| 3 | Дом культуры на 300м | 138 | 0,9 | 124 |  |
| 4 | Магазин 100м2 | 21 | 0,8 | 16,8 |  |
| 5 | Кафе на 30м | 31,2 | 0,6 | 18,7 |  |
| 6 | Суммарная нагрузка |  |  | 376 |  |
| 7 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 8 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 404 |  |
| 9 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х630кВА 1шт зонаО Ул.Садовая |  |
| 9 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,694 |  |  |
| 10 | Длина ВЛ-6кВ |  | 250 м зона Ж ул.Садовая |  |  |
| 1 | Магазин 70м2 | 17,5 |  | От существующих сетей |  |
| 1 | Пож.депо на 2м | 15 |  |  |  |
| 2 | Гостиница на 35м | 16,1 |  |  |  |
| 3 | Суммарная нагрузка |  |  | 31,1 Питание от сущ.сетей |  |
| 1 | Храм ул.Школьная | 30 |  | От существующих сетей |  |
| 1 | Очистные сооружения | 25 |  | 1х63кВА 1 шт зона ИТ |  |
| 2 | Длина ВЛ-6кВ | 400м За границей села |  |  |  |
|  | поселокМалиновка |  |  |  |  |
|  | Уплотнение по ул.Малиновка. |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=2 4,5 9 |  | От сущ. сетей | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
|  | Площадка N3 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=99 0,86 84,7 | 1 | 84,7 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 10 | 1 | 10 |  |
| 3 | Магазин 100м2 | 21 | 0,8 | 17 |  |
| 4 | Плоскостн. спортивн. Сооружение 6га | 5 | 1 | 5 |  |
| 5 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 116,5 |  |
| 6 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 7 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 125 |  |
| 8 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х250кВА 1 шт зона Ж |  |
| 9 | Длина ВЛ-6кВ |  | 200м зона Ж |  |  |
|  | село Тростянка |  |  |  |  |
|  | Уплотнение в западной части села по ул.Заречной |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=1 4,5 4,5 | 1 | 4,5 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
|  | Площадка N4 |  |  |  |  |
| 2 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=20 1,6 31,3 | 1 | 31,3 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 3 | Магазин 70м2 | 17,5 | 0,8 | 14 |  |
| 4 | Наружное освещение | 2 | 1 | 2 |  |
| 5 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 52 |  |
| 6 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 7 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 56 |  |
| 8 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х100кВА 1 шт зонаЖ |  |
| 9 | Длина ВЛ-6кВ |  | 600м зонаЖ |  |  |
|  | Площадка N5 |  |  |  |  |
| 2 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=61 1,045 64 | 1 | 64 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 3 | Физкультурно-оздоровит комплекс 400м2 | 10 | 0,9 | 9 |  |
| 4 | Наружное освещение | 12 | 1 | 12 |  |
| 5 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 85 |  |
| 6 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 7 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 91 |  |
| 8 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х160кВА 1 шт зонаЖ |  |
| 9 | Длина ВЛ-6кВ |  | 50м зонаЖ |  |  |
|  | Площадка N6 |  |  |  |  |
| 2 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=86 0,92 79 | 1 | 79 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 3 | Дет сад на 100м | 60 | 0,4 | 24 |  |
| 4 | Наружное освещение | 7 | 1 | 7 |  |
| 5 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 110 |  |
| 6 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 7 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 118 |  |
| 8 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х160кВА 1 шт зонаЖ |  |
| 9 | Длина ВЛ-6кВ |  | 300м зонаЖ |  |  |
| 1 | Магазин 100м2 | 21 | 0,8 | 16,8 |  |
| 2 | Дом культуры на 250м | 88,5 | 1 | 88,5 |  |
| 3 | Кафе на 30м | 31,2 | 0,6 | 19 |  |
| 4 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 124 Питание от сущ. ТП1209/63 с замненой тр-ра на 250Ква ул.Молодежная, зона О |  |
|  | д.Екатериновка Площадка N7 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=40 1,2 48 | 1 | 48 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 4 | 1 | 4 |  |
| 3 | Магазин 100м2 | 21 | 0,8 | 16,8 |  |
| 4 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 68,8 |  |
| 5 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 6 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 74 |  |
| 7 | Мощность трансформаторов |  |  | Питание от сущ. ТП408/100 с замненой тр-ра на 250Ква ул.Лесной зона Ж |  |
|  | Уплотнение в западной части села по ул.Лесная |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=4 3,9 15,7 |  | От сущ. сетей | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Магазин 70м2 | 17,5 |  | От сущ. сетей |  |
|  | п.Булак Площадка N8 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=55 1,088 59,8 | 1 | 59,8 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 5 | 1 | 5 |  |
| 3 | Магазин 100м2 | 21 | 0,8 | 16,8 |  |
| 4 | Плоскостное спортивное сооружение | 3 | 1 | 3 |  |
| 5 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 85 |  |
| 6 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 7 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 91 |  |
| 8 | Мощность трансформаторов |  |  | Питание от сущ. ТП1107/100 с замненой тр-ра на 250Ква зона Ж |  |
|  | п.Вулкан Площадка N9 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=48 1,14 54,7 | 1 | 54,7 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 4 | 1 | 4 |  |
| 3 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 58,7 |  |
| 4 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 5 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 61 |  |
| 6 | Мощность трансформаторов |  |  | Питание от сущ. ТП105/250 |  |
|  | Уплотнение в западной части села по ул.Строителей |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=14 1,9 26 |  | От сущ. сетей | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
|  | Уплотнение в южной части села по ул.Озерной |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=3 4,5 13,5 |  | От сущ. сетей | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 1 | Магазин 70м2 | 17,5 |  | От сущ. сетей |  |
| 2 | Плоскостное спорт. сооруж 0,3га | 3 |  | От сущ. сетей |  |
|  | с.Краково Площадка N10 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=157 0,8 126 | 1 | 126 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 15 | 1 | 15 |  |
| 3 | ФАП | 36 | 0,6 | 21,6 |  |
| 4 | Плоскостное спорт. сооруж 0,6га | 5 | 1 | 5 |  |
| 5 | Дом культуры на 250м | 115 | 0,9 | 103 |  |
| 6 | Магазин 100м2 | 21 | 0,8 | 16,8 |  |
| 7 | Магазин 70м2 | 17,5 | 0,8 | 14 |  |
| 8 | Кафе на 30м | 31,2 | 0,7 | 22 |  |
|  | Уплотнение в южной части села по ул.Коминтерна |  |  |  |  |
| 9 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=17 1,7 28,9 | 0,9 | 26 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 10 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 345 |  |
| 11 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 12 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 369 |  |
| 13 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х400кВА 1 шт зона О 1х160Ква 1 шт зона Ж |  |
| 14 | Длина ВЛ-6кВ |  | 200м |  |  |

Объекты капитального строительства

Таблица №34

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | Характеристика объекта (проектная) | Функциональная зона | Мероприятие (строительство или реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подстанция | Село Хилково Площадка N1 | ТП-6/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт | Ж | строительство | Собственность сельского поселения |
| 2 | Воздушная линия | Село Хилково Площадка N1 | Длина ВЛ-10кВ- 100М |  | строительство | Собственность сельского поселения |
| 3 | Подстанция | Село Хилково Площадка N2 | ТП-6/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт | Ж | строительство | Собственность сельского поселения |
| 4 | Воздушная линия | Село Хилково Площадка N2 | Длина ВЛ-10кВ- 50М |  | строительство | Собственность сельского поселения |
| 5 | Подстанция | Село Хилково Ул.Садовая | ТП-6/0,4кВ 1 Х 630кВА-1шт | О | строительство | Собственность сельского поселения |
| 6 | Воздушная линия | Село Хилково Ул.Садовая | Длина ВЛ-10кВ- 250М |  | строительство | Собственность сельского поселения |
| 7 | Подстанция | Село Хилково Очистные сооружения | ТП-6/0,4кВ 1 Х 63кВА-1шт | ИТ | строительство |  |
| 8 | Воздушная линия | Село Хилково За границей села | Длина ВЛ-10кВ- 400М |  | строительство | Собственность сельского поселения |
| 9 | Подстанция | Поселок Малиновка Площадка N3 | ТП-6/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт | Ж | строительство | Собственность сельского поселения |
| 10 | Воздушная линия | Поселок Малиновка Площадка N3 | Длина ВЛ-10кВ- 200М |  | строительство | Собственность сельского поселения |
| 11 | Подстанция | Село Тростянка Площадка N4 | ТП-6/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт | Ж | строительство | Собственность сельского поселения |
| 12 | Воздушная линия | Село Тростянка Площадка N4 | Длина ВЛ-10кВ- 600М |  | строительство | Собственность сельского поселения |
| 13 | Подстанция | Село Тростянка Площадка N5 | ТП-6/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт | Ж | строительство | Собственность сельского поселения |
| 14 | Воздушная линия | Село Тростянка Площадка N5 | Длина ВЛ-10кВ- 50М |  | строительство | Собственность сельского поселения |
| 15 | Подстанция | Село Тростянка Площадка N6 | ТП-6/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт | Ж | строительство | Собственность сельского поселения |
| 16 | Воздушная линия | Село Тростянка Площадка N6 | Длина ВЛ-10кВ- 300М |  | строительство | Собственность сельского поселения |
| 17 | Подстанция ТП-1209 (существующая) | Село Тростянка Ул.Молодежная | ТП-6/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт | О | реконструкция | Собственность сельского поселения |
| 18 | Подстанция ТП-405 (существующая) | Деревня Екатериновка Ул.Лесная | ТП-6/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт | Ж | реконструкция | Собственность сельского поселения |
| 19 | Подстанция ТП-1107 (существующая) | Поселок Булак | ТП-6/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт | Ж | реконструкция | Собственность сельского поселения |
| 20 | Подстанция | Село Краково Площадка N10 | ТП-6/0,4кВ 1 Х 400кВА-1шт | О | строительство | Собственность сельского поселения |
| 21 | Подстанция | Село Краково Площадка N10 | ТП-6/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт | Ж | строительство | Собственность сельского поселения |
| 22 | Воздушная линия | Село Тростянка Площадка N10 | Длина ВЛ-10кВ- 200м |  | строительство | Собственность сельского поселения |
|  | Итого |  |  |  |  |  |
| 23 | Ожидаемая мощность |  | 1825кВТ |  |  |  |
| 24 | Воздушная линия |  | Длина ВЛ-10кВ- 2150 М |  |  |  |
| 25 | Кол-во подстанций |  | 10шт |  | строительство |  |
| 26 | Кол-во подстанций (существующих) |  | 3шт |  | реконструкция |  |

###### 3.3.2.4.1.6. Электросвязь

Исходными данными для разработки телефонизации вновь проектируемой застройки территорий сельского поселения Хилково, которое включает в себя: с. Хилково, п. Булак, п. Вулкан, д. Екатериновка, с. Кракова, п. Малиновка, с. Тростянка, является генеральный план.

Ожидаемое количество телефонов в с. Хилково 130 номеров. Исходя из этого, телефонизация запланирована от существующей АТС, расположенной по ул.Полевая, 2 с дальнейшим ее расширением.

Телефонизация проектируемых площадок выполнена по шкафной системе, путем прокладки кабеля в земле и по опорам.

Таблица №35

| № п/п | Вид застройки | Кол-во номеров |
| --- | --- | --- |
| Уплотнение существующей застройки |
| 1 | Усадебная застройка 10 домов | 10 |
| 2 | Предприятие бытового обслуживания с прачечной, химчисткой, баней на 35 мест | 2 |
| 3 | Магазин 100м.кв. | 1 |
| 4 | Магазин 70м.кв. | 1 |
| 5 | Дом культуры на 300 мест | 2 |
| 6 | Пождепо на 2 машины | 1 |
| 7 | Храм | 1 |
| 8 | Фок с бассейном | 1 |
| 9 | Гостиница на 35 мест | 1 |
| 10 | Кафе на 30 мест | 1 |
| Площадка №1 |
| 1 | Усадебная застройка 34 дома | 34 |
| Площадка №2 |
| 1 | Усадебная застройка 75 домов | 75 |
| 2 | Детсад на 40 мест |  |
| Итого: | 130 |

Ожидаемое количество телефонов в малиновка 100 номеров. Исходя из этого, телефонизация запланирована от существующей АТС, расположенной по ул.Полевая, 2 в с. Хилково с дальнейшим ее расширением.

Телефонизация проектируемых площадок выполнена по шкафной системе, путем прокладки кабеля в земле и по опорам.

Таблица №36

| № п/п | Вид застройки | Кол-во номеров |
| --- | --- | --- |
| Площадка №3 |
| 1 | Усадебная застройка 99 домов | 99 |
| 2 | Магазин | 1 |
| Итого: | 100 |

Телефонизация п. Булак, п. Вулкан, д. Екатериновка, с. Кракова, с. Тростянка планируется за счет сотовой связи.

Объекты капитального строительства

Таблица №37

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | Характеристика объекта (проектная) | Функциональная зона | Мероприятие (треб. кап. ремонт или реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ящик кабельный-2шт. | с. Хилково пл. №1 | ЯКГ-20 | Ж | строительство | ОАО «Ростелеком» |
| 2 | Шкаф кабельный-1шт. | с. Хилково пл. №2 | ШР-150 | Ж | строительство | ОАО «Ростелеком» |
| 3 | Кабель связи — 60км | с. Хилково ул. Полевая, ул. Школьная, ул. Гагарина |  |  | строительство | ОАО «Ростелеком» |
| 4 | АТСК 50/200 (140) | с. Хилково ул. Полевая 2 | Увеличение на 250 номеров с учетом телефонизации п. Малиновка | О | реконструкция | ОАО «Ростелеком» |
| 5 | Шкаф кабельный-1шт. | п. Малиновка пл. №3 | ШР-150 | Ж | строительство | ОАО «Ростелеком» |
| 6 | Кабель связи — 2,5км | п. Малиновка ул. Полевая |  |  | строительство | ОАО «Ростелеком» |

#### 3.3.2.5. Развитие зоны транспортной инфраструктуры

В генеральном плане разработана схема развития транспортной инфраструктуры  сельского поселения Хилково с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Основные направления развития транспортной инфраструктуры в проекте предусматривают:

- реконструкцию и благоустройство существующих улиц и дорог в застроенной части населенных пунктов;

- строительство новых улиц;

- строительство объектов обслуживания автотранспорта;

- реконструкцию и строительство искусственных дорожных сооружений;

- строительство объектов для постоянного и временного хранения автотранспорта;

- подключение территории новой жилой застройки к существующему общественному транспорту.

##### 3.3.2.5.1. Планируемые объекты транспортной инфраструктуры

###### 3.3.2.5.1.1. Улично-дорожная сеть

В границах населенных пунктов принята следующая градостроительная классификация улиц и дорог:

- поселковая дорога - связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети;

- главные улицы - связь жилых территорий с общественным центром;

- основные улицы в жилой застройке - связь внутри жилых территорий и с главными улицами;

- второстепенные улицы в жилой застройке - связь между основными жилыми улицами;

- проезд - связь жилых домов, расположенных в глубине квартала;

- хозяйственный проезд - проезд к приусадебным участкам.

Так как, к вопросам местного значения поселения относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов поселения, генеральным планом предусматривается развитие улично-дорожной сети:

с. Хилково

Таблица №38

Классификация улично-дорожной сети

| № п/п | Категория улиц | Назначение | Наименование улиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселковая дорога | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети | «Кинель-Черкассы – Урал» - Александровка – Хилково «Урал – Муханово» - Хилково Хилково-Малиновка |
| 2 | Главные улицы | Связь жилых территорий с общественным центром | ул. Школьная |
| 3 | Улицы в жилой застройке |  |  |
| 3.1 | Основные | Связь внутри жилых территорий и с главными улицами | ул.Мира, ул. Победы, ул. Похлебина, ул. Гагарина, ул. Рабочая, ул. Пионерская, ул. Полевая, часть ул. Садовая, часть ул. Ленина, часть ул. Заречная, проектир. ул. №1, №2, №3, №4 |
| 3.2 | Второстепенные | Связь между основными жилыми улицами | часть ул. Садовая, часть ул. Ленина, часть ул. Заречная, проектир. ул. №5, №6 |
| 4 | Проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала |  |
| 5 | Хозяйственный проезд | Проезд к приусадебным участкам |  |

п. Малиновка

Таблица №39

Классификация улично-дорожной сети

| № п/п | Категория улиц | Назначение | Наименование улиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселковая дорога | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети |  |
| 2 | Главные улицы | Связь жилых территорий с общественным центром | проектир. ул. №9, №10, часть проектир. ул. №10 |
| 3 | Улицы в жилой застройке |  |  |
| 3.1 | Основные | Связь внутри жилых территорий и с главными улицами | часть ул. Малиновая, часть проектир. ул. №7, проектир. ул. №8, №11 |
| 3.2 | Второстепенные | Связь между основными жилыми улицами | часть ул. Малиновая |
| 4 | Проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала |  |
| 5 | Хозяйственный проезд | Проезд к приусадебным участкам |  |

с. Тростянка

Таблица №40

Классификация улично-дорожной сети

| № п/п | Категория улиц | Назначение | Наименование улиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселковая дорога | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети | «Тростянка – Булак» |
| 2 | Главные улицы | Связь жилых территорий с общественным центром | ул. Ленина, часть ул. Молодежная, пер. Школьный |
| 3 | Улицы в жилой застройке |  |  |
| 3.1 | Основные | Связь внутри жилых территорий и с главными улицами | часть ул. Молодежная, ул. Заречная, проектир. ул. №12, №13, №14, №15, №17 |
| 3.2 | Второстепенные | Связь между основными жилыми улицами | проектир. ул. №16, №18, №19 |
| 4 | Проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала |  |
| 5 | Хозяйственный проезд | Проезд к приусадебным участкам |  |

д. Екатериновка

Таблица №41

Классификация улично-дорожной сети

| № п/п | Категория улиц | Назначение | Наименование улиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселковая дорога | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети | «Хилково – Екатериновка» |
| 2 | Главные улицы | Связь жилых территорий с общественным центром | часть ул. Лесная |
| 3 | Улицы в жилой застройке |  |  |
| 3.1 | Основные | Связь внутри жилых территорий и с главными улицами | часть ул. Лесная, проектир. ул. №20 |
| 3.2 | Второстепенные | Связь между основными жилыми улицами | часть ул. Лесная, ул. Дачная, проектир. ул. №21 |
| 4 | Проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала |  |
| 5 | Хозяйственный проезд | Проезд к приусадебным участкам |  |

п. Булак

Таблица №42

Классификация улично-дорожной сети

| № п/п | Категория улиц | Назначение | Наименование улиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселковая дорога | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети | «Тростянка – Булак» |
| 2 | Главные улицы | Связь жилых территорий с общественным центром | ул. Центральная |
| 3 | Улицы в жилой застройке |  |  |
| 3.1 | Основные | Связь внутри жилых территорий и с главными улицами | проектир. ул. №22, №23 |
| 3.2 | Второстепенные | Связь между основными жилыми улицами | проектир. ул. №24, №25 |
| 4 | Проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала |  |
| 5 | Хозяйственный проезд | Проезд к приусадебным участкам |  |

п. Вулкан

Таблица №43

Классификация улично-дорожной сети

| № п/п | Категория улиц | Назначение | Наименование улиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселковая дорога | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети |  |
| 2 | Главные улицы | Связь жилых территорий с общественным центром | часть ул. Строителей |
| 3 | Улицы в жилой застройке |  |  |
| 3.1 | Основные | Связь внутри жилых территорий и с главными улицами | часть ул. Строителей, ул. Озерная, проектир. ул. №26 |
| 3.2 | Второстепенные | Связь между основными жилыми улицами | проектир. ул. №27, №28 |
| 4 | Проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала |  |
| 5 | Хозяйственный проезд | Проезд к приусадебным участкам |  |

с. Краково

Таблица №44

Классификация улично-дорожной сети

| № п/п | Категория улиц | Назначение | Наименование улиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселковая дорога | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети | Подъезд к с. Краково |
| 2 | Главные улицы | Связь жилых территорий с общественным центром | проектир. ул. №33 |
| 3 | Улицы в жилой застройке |  |  |
| 3.1 | Основные | Связь внутри жилых территорий и с главными улицами | ул. Коминтерна, проектир. ул. №29, №30, №31, №32 |
| 3.2 | Второстепенные | Связь между основными жилыми улицами | проектир. ул. №34 |
| 4 | Проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала |  |
| 5 | Хозяйственный проезд | Проезд к приусадебным участкам |  |

Генеральным планом предусматривается развитие улично-дорожной сети:

с. Хилково

Реконструкция улиц в существующей застройке –1,6 км.

Строительство улиц в существующей застройке –2,016 км.

На планируемой территории:

ПЛОЩАДКА №1

Строительство улиц, протяженностью – 0,586 км:

основные – 0,586 км;

ПЛОЩАДКА №2

Строительство улиц, протяженностью – 2,369 км:

основные – 1,563 км.

второстепенные – 0,806 км.

ВСЕГО на планируемой территории:

Строительство улиц, протяженностью – 2,955 км:

- основные – 2,149 км;

- второстепенные – 0,806 км.

п. Малиновка

Строительство улиц в существующей застройке – 0,7 км.

На планируемой территории:

ПЛОЩАДКА №3

Строительство улиц, протяженностью – 4,236 км:

главные – 0,835 км.

основные – 2,951 км.

второстепенные – 0,450 км.

ВСЕГО на планируемой территории:

Строительство улиц, протяженностью – 4,236 км:

главные – 0,835 км.

основные – 2,951 км.

второстепенные – 0,450 км.

с. Тростянка

Реконструкция улиц в существующей застройке –1,55 км.

Строительство улиц в существующей застройке – 1 км.

На планируемой территории:

ПЛОЩАДКА №5

Строительство улиц, протяженностью – 1,834 км:

главные – 0,313 км;

основные – 1,521 км;

ПЛОЩАДКА №6

Строительство улиц, протяженностью – 2,65 км:

основные – 1,468 км.

второстепенные – 1,182 км.

ВСЕГО на планируемой территории:

Строительство улиц, протяженностью – 4,484 км:

- главные – 0,313 км;

- основные – 2,989 км;

- второстепенные – 1,182 км.

д. Екатериновка

Реконструкция улиц в существующей застройке –1,3 км.

Строительство улиц в существующей застройке – 0,9 км.

На планируемой территории:

ПЛОЩАДКА №7

Строительство улиц, протяженностью – 0,687 км:

основные – 0,479 км.

второстепенные – 0,208 км.

ВСЕГО на планируемой территории:

Строительство улиц, протяженностью – 0,687 км:

основные – 0,479 км.

второстепенные – 0,208 км.

п. Булак

Строительство улиц в существующей застройке – 1,28 км.

На планируемой территории:

ПЛОЩАДКА №8

Строительство улиц, протяженностью – 1,181 км:

основные – 0,755 км.

второстепенные – 0,426 км.

ВСЕГО на планируемой территории:

Строительство улиц, протяженностью – 1,181 км:

основные – 0,755 км.

второстепенные – 0,426 км.

п. Вулкан

Реконструкция улиц в существующей застройке –0,6 км.

На планируемой территории:

ПЛОЩАДКА №9

Строительство улиц, протяженностью – 1,284км:

основные – 0,228 км.

второстепенные – 1,056 км.

ВСЕГО на планируемой территории:

Строительство улиц, протяженностью – 1,284км:

основные – 0,228 км.

второстепенные – 1,056 км.

с. Краково

На планируемой территории:

ПЛОЩАДКА №10

Строительство улиц, протяженностью – 4,07 км:

главные – 0,954 км;

основные – 2,283 км.

второстепенные – 0,833 км.

ВСЕГО на планируемой территории:

Строительство улиц, протяженностью – 4,07 км:

главные – 0,954 км;

основные – 2,283 км.

второстепенные – 0,833 км.

Ориентировочно общая протяженность планируемых новых улиц в с.п. Хилково составит – 19,526 км.

Общая протяженность улично-дорожной сети в границах населённых  пунктов (с учетом существующих – 19,73 км) составит 39,256 км.

Плотность улично-дорожной сети в проектируемых  границах населенных пунктов составит – 3,72 км/км2.

Основные расчетные параметры уличной сети принять в соответствии с «Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области», для проектирования поперечных профилей улиц на стадии проекта планировки.

В местах примыкания улиц к автодороге необходимо предусматривать мероприятия по безопасности дорожного движения.

###### 3.3.2.5.1.2. Искусственные дорожные сооружения

Строительство транспортных сооружений необходимо для организации движения транспорта на магистральных улицах и выходах на внешние автомобильные дороги, для обеспечения безопасности и повышения скорости передвижения.

Генеральным планом предусматривается:

- Реконструкция моста через овраг, расположенный на пересечении ул. Школьная и ул. Гагарина в с. Хилково (18.7);

- Реконструкция моста  через р. Хилково,  расположенного по ул. Школьная в с. Хилково (18.8);

- Реконструкция  дамбы на северо-западе от п. Булак (18.9);

- Реконструкция дамбы в центральной части п. Вулкан (18.10);

- Реконструкция дамбы через озеро в северо-восточной части д. Екатериновка (18.11);

- Реконструкция дамбы через озеро в северо-западной части д. Екатериновка (18.12);

- Реконструкция плотины через озеро на восточной границе д. Екатериновка (18.13).

###### 3.3.2.5.1.3. Сооружения и предприятия для хранения и технического обслуживания транспортных средств

Для определения расчетного парка автомобилей принят уровень автомобилизации на расчетный срок строительства 300 автомобилей на 1000 жителей.

Расчетный парк автомобилей в сельском поселении составит 1457 автомобилей (на 4856 чел.)

Необходимое количество машино-мест на стоянках постоянного хранения автомобилей, из расчета 90% обеспеченности расчетного парка автомобилей, составит 1311 машино-мест.

В связи с преобладающей застройкой индивидуальными и блокированными двухквартирными жилыми домами с приусадебными участками, хранение личного автотранспорта следует предусматривать в пределах отведенных участков.

Вместимость и площадь участков для стоянок временного хранения автомобилей, размещаемых в общественно-деловых и рекреационных зонах, уточнятся на дальнейших стадиях проектирования.

Для обслуживания расчетного парка автомобилей необходимы объекты технического обслуживания.

АЗС из расчета 1 топливо-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей - 1 колонка.

СТО из расчета 1 пост на 200 легковых автомобилей - 7 постов.

Размещение объектов технического обслуживания предполагается на площадках, предназначенных для развития придорожного сервиса.

#### 3.3.2.6. Развитие зоны рекреационного назначения

Одним из вопросов местного значения поселения является создание условий для массового отдыха жителей сельского поселения Хилково, с этой целью генеральным планом предусмотрено развитие территории  рекреационной зоны. Зеленые насаждения общего пользования служат для организации отдыха и спорта, улучшения санитарно-гигиенического состояния окружающей среды, совершенствования эстетической выразительности населенного места.

В её состав входят земельные участки занятые озеленёнными территориями общего пользования (скверы, парки, бульвары), а также существующие лесные массивы, примыкающие к территории населённого пункта, и участки, используемые для массового кратковременного и долговременного отдыха населения.

Общая площадь существующих рекреационных территорий в с. п. Хилково составляет  5,67 га.

Предусматривается создание системы озеленённых территорий общего пользования.

Расчётная площадь объектов озеленения общего пользования (из расчёта 12 кв. м на 1 человека для сельских поселений) составляет:

Всего по поселению –  5,83 га.

Генеральным планом предусматривается:

с. Хилково

Строительство плоскостного спортивного сооружения, площадью 0,6 га по ул. Садовая (7.2);

Строительство сквера на Площадке №2, площадью 0,71га (17.1);

Строительство бульвара по ул. №5 на Площадке №2, площадью 0,42 га (17.2).

с. Тростянка

Строительство плоскостного спортивного сооружения, площадью 0,6 га по ул. Молодежная (7.4);

с. Краково

Строительство плоскостного спортивного сооружения, площадью 0,6 га по ул. Коминтерна (7.6);

п. Малиновка

Строительство плоскостного спортивного сооружения, площадью 0,6 га в северо-восточной части села (7.7);

Строительство сквера по ул. Малиновая,  площадью 0,8 га (17.3).

Строительство сквера по ул.№9 на Площадке №3,  площадью 0,6 га (17.4).

д. Екатериновка

п. Булак

Строительство плоскостного спортивного сооружения, площадью 0,3 га по ул. Центральная (7.8);

Строительство сквера по ул. Центральная, площадью 0,5 га (17.5);

Строительство бульвара по ул. Центральная, площадью 0,29 га (17.6).

п. Вулкан

Строительство плоскостного спортивного сооружения, площадью 0,3 га по ул. Строителей (7.9);

Строительство сквера по ул. Строителей,  площадью 0,27 га (17.7).

Общая площадь озеленённых территорий общего пользования, планируемых в сельском поселении Хилково, составит 6,59 га.

Площадь озеленённых территорий общего пользования, с учётом существующих составит 12,42 га.

Площадь озеленённых территорий общего пользования в расчёте на одного жителя составит 25,58 м2/чел.

#### 3.3.2.7. Развитие зоны сельскохозяйственного использования

Согласно «Схеме территориального планирования муниципального района Красноярский Самарской области», утвержденной Решением Собрания Представителей муниципального района Красноярский Самарской области от 28.04.2010 № 8-сп планируется мероприятие по развитию агропромышленного комплекса:

- Реконструкция свинокомплекса с. Хилково с поголовье до 10000 голов свиней с соблюдением санитарно-защитной зоны до жилой и общественной застройки не более 300 метров (производство III класса, СЗЗ – 300 м) (2.5);

- Реконструкция фермы КРС с. Хилково на 2700 голов с соблюдением санитарно-защитной зоны до жилой и общественной застройки не более 300 метров (производство III класса, СЗЗ – 300 м) (2.6).

Генеральным планом на территории населенных пунктов сельского поселения Хилково предусматривается:

с. Хилково

- Модернизация предприятия в южной части села с соблюдением санитарно-защитной зоны до жилой застройки (производство IV класса, СЗЗ – 100 м) (2.1).

- Модернизация предприятия в южной части села с соблюдением санитарно-защитной зоны до жилой застройки (производство IV класса, СЗЗ – 100 м) (2.2).

- Модернизация предприятия в южной части села с соблюдением санитарно-защитной зоны до жилой застройки (производство V класса, СЗЗ – 50 м) (2.3).

с. Тростянка

- Закрытие фермы в восточной части села в связи с нахождением вблизи от жилых и общественных построек, рекультивация территории (2.10);

- Строительство фермы за западной границей села с соблюдением санитарно-защитной зоны до жилой застройки (производство IV класса, СЗЗ – 100 м) (2.5).

с. Краково

- Закрытие фермы в центральной  части села в связи с нахождением вблизи от жилых и общественных построек, рекультивация территории (2.13);

- Строительство фермы в юго-восточной части села с соблюдением санитарно-защитной зоны до жилой застройки (производство III класса, СЗЗ – 300 м) (2.6).

- Строительство объекта сельскохозяйственного назначения, к северо-востоку от с. Краково,  с соблюдением санитарно-защитной зоны до жилой застройки (производство IV класса, СЗЗ – 100 м), ориентировочно общей площадью территории – 64,5 га (2.9);

- Строительство объекта сельскохозяйственного назначения, к юго-востоку от с. Краково,  с соблюдением санитарно-защитной зоны до жилой застройки (производство IV класса, СЗЗ – 100 м), ориентировочно общей площадью территории – 113 га (2.10);

п. Малиновка

- Строительство фермы КРС на 1000 голов в центральной части поселка с соблюдением санитарно-защитной зоны до жилой застройки (производство III класса, СЗЗ – 300 м) (2.7).

п. Вулкан

- Закрытие фермы к востоку от поселка в связи с нахождением в прибрежной защитной полосе водоема, рекультивация территории (2.11);

- Строительство фермы к северу от поселка с соблюдением санитарно-защитной зоны до жилой застройки (производство V класса, СЗЗ – 50 м) (2.8).

д. Екатериновка

- Строительство объекта сельскохозяйственного назначения, к юго-востоку от д. Екатериновка,  с соблюдением санитарно-защитной зоны до жилой застройки (производство IV класса, СЗЗ – 100 м), ориентировочно общей площадью территории – 1,7 га (2.11);

п. Булак

- Строительство объекта сельскохозяйственного назначения, к западу  от п. Булак,  с соблюдением санитарно-защитной зоны до жилой застройки (производство II класса, СЗЗ – 500 м), ориентировочно общей площадью территории – 29,5 га (2.12).

#### 3.3.2.8. Развитие зоны  специального назначения

На территории сельского поселения Хилково предусматривается ряд мероприятий по объектам зоны специального назначения.

Сельские кладбища

На территории сельского поселения Хилково расположено девять кладбищ. Общая площадь кладбищ сельского поселения составляет – 7,48 га.

Согласно федеральным нормативам градостроительного проектирования норма территории кладбищ составляет 0,24 га на 1 тыс. чел.

Площадь территории кладбищ традиционного захоронения должна составлять – 1,165 га.

Генеральным планом планируется:

- Закрытие, попадающего в водоохранную зону кладбища в п. Булак;

- Закрытие, попадающего в водоохранную зону кладбища в д. Екатериновка;

- Размещение кладбища в 250 м на юго-запад от п. Булак, площадью 1,78 га (19.1);

- Размещение кладбища в 120 м на северо-восток от д. Екатериновка, площадью 0,6 га (19.2);

- Размещение кладбища в 370 м на юго-запад от д. Екатериновка, площадью 1,06 га (19.3);

- Размещение кладбища в 730 м к западу от с. Хилково,  площадью 4,0 га(19.4).

Скотомогильники

Согласно «Схемы территориального планирования муниципального района Красноярский Самарской области» планируется:

- Консервация скотомогильника с последующей рекультивацией территории в районе с. Хилково.

Генеральным планом планируется:

- Размещение скотомогильника в 1450 м на юг от с. Хилково (19.4).

Свалки, ТБО

Твердые бытовые отходы вывозятся планово-регулярным способом на полигон в районе пгт. Новосемейкино.

#### 3.3.2.9. Экспликация планируемых объектов. Описание и параметры функциональных зон

Планируемые объекты федерального, регионального, муниципального значения, согласно «Схеме территориального планирования муниципального района Красноярский Самарской области» и предложениям генерального плана,  представлены в Таблице  №45.

Планируемые объекты сельского поселения, согласно «Схеме территориального планирования муниципального района Красноярский Самарской области» и предложениям генерального плана, представлены в Таблице №46.

Планируемые объекты частного значения, согласно «Схеме территориального планирования муниципального района Красноярский Самарской области» и предложениям генерального плана, представлены в Таблице №47.

Описание и параметры функциональных зон представлены в Таблице №48.

Таблица №45

Объекты капитального строительства

| № по ГП | Наименование | Местоположение (населённый пункт, улица, № дома) | Характеристика объекта (проектная) | Функциональная зона | Мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ОБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ |
|  |  |  |  |  | не планируется |
| ОБЪЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ |
| Объекты жилищно-коммунального хозяйства |
| 15.1 | Пождепо | с. Хилково, ул. Школьная | 2 машины | П2 | Строительство |
| Объекты зон специального назначения |
| 19.4 | Скотомогильник | в 1450 м на юг от с. Хилково |  | Сп3 | Строительство |
| ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА |
| Объекты учебно-образовательного назначения |
| 3.1 | Детский сад | с. Хилково, Площадка №2 | 100 мест | Ж | Строительство |
| 3.2 | Детский сад | с. Тростянка, ул. Молодежная | 100 мест | Ж | Строительство |
| 4.1* | ГБОУ СОШ с. Хилково Муниципального района Красноярский Самарской области | с. Хилково, ул. Школьная | 600 мест | Ж | Реконструкция |
| Объекты здравоохранения |
| 5.1 | ФАП | с. Краково, ул. Коминтерна | 20 посещений в смену | О | Строительство |

* Номера существующих объектов.

Таблица №46

Объекты капитального строительства

| № по ГП | Наименование | Местоположение (населённый пункт, улица, № дома) | Характеристика объекта (проектная) | Функциональная зона | Мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |
| Объекты спортивного назначения |
| 7.1 | ФОК | с. Хилково, ул. Садовая | Спорт.зал – 200 м2, бассейн – 500 м2, | О | Строительство |
| 7.2 | Плоскостное спортивное сооружение | с. Хилково, ул. Садовая | 0,6 га | Р | Строительство |
| 7.3 | ФОК | с. Тростянка, ул. Молодежная | Спорт.зал – 400 м2, | О | Строительство |
| 7.4 | Плоскостное спортивное сооружение | с. Тростянка, ул. Молодежная | 0,6 га | Р | Строительство |
| 7.5 | ФОК | с. Краково, ул. Коминтерна | Спорт. зал – 200 м2 | О | Строительство |
| 7.6 | Плоскостное спортивное сооружение | с. Краково, ул. Коминтерна | 0,6 га | Р | Строительство |
| 7.7 | Плоскостное спортивное сооружение | п. Малиновка, в северо-восточной части села | 0,6 га | Р | Строительство |
| 7.8 | Плоскостное спортивное сооружение | п. Булак, ул. Центральная | 0,3 га | Р | Строительство |
| 7.9 | Плоскостное спортивное сооружение | п.Вулкан, ул. Строителей | 0,3 га | Р | Строительство |
| Объекты культурно-досугового назначения |
| 8.1 | Дом культуры | с. Хилково, ул. Садовая | 300 мест | О | Строительство |
| 8.2 | Дом культуры | с. Тростянка, ул. Молодежная | 250 мест | О | Строительство |
| 8.3 | Дом культуры | с. Краково, ул. Коминтерна | 250 мест | О | Строительство |
| Объекты бытового обслуживания |
| 12.1 | Комплексное предприятие коммунально-бытового обслуживания | с. Хилково, ул.Школьная | 30 раб. мест, прачечная - на 148 кг белья в смену, химчистка на 7,4 кг вещей в смену, баня на 35 мест | О | Строительство |
| Объекты отдыха и туризма |
| 17.1 | Сквер | с. Хилково, площадка №2 | 0,71 га | Р | Строительство |
| 17.2 | Бульвар | с. Хилково, площадка №2,проектир. ул. №5 | 0,42 га | Р | Строительство |
| 17.3 | Сквер | п. Малиновка, ул. Малиновая | 0,8 га | Р | Строительство |
| 17.4 | Сквер | п. Малиновка, на Площадке №3, по ул. №9 | 0,6 га | Р | Строительство |
| 17.5 | Сквер | п. Булак, ул. Центральная | 0,5 га | Р | Строительство |
| 17.6 | Бульвар | п. Булак, ул. Центральная | 0,29 га | Р | Строительство |
| 17.7 | Сквер | п. Вулкан, ул. Строителей | 0,27 га | Р | Строительство |
| Объекты транспортной инфраструктуры |
| 18.1 | Пожарный пирс | с. Хилково, на водоеме в западной части |  | Р | Строительство |
| 18.2 | Пожарный пирс | с. Тростянка, на водоеме за южной границей села |  | Сх1 | Строительство |
| 18.3 | Пожарный пирс | с. Краково, на реке Черновка на западной границе села |  | Р | Строительство |
| 18.4 | Пожарный пирс | д. Екатериновка, на водоеме в восточной части деревни |  | Сх1 | Строительство |
| 18.5 | Пожарный пирс | п.Булак, на водоеме с восточной стороны при въезде в поселок |  | Сх1 | Строительство |
| 18.6 | Пожарный пирс | п. Вулкан, на водоеме в центральной части |  | Р | Строительство |
| 18.7 | Мост | с. Хилково, на пересечении ул. Школьная и ул. Гагарина через овраг |  | Р | Реконструкция |
| 18.8 | Мост | через р. Хилково, по ул. Школьная в с. Хилково |  | Р | Реконструкция |
| 18.9 | Дамба | на северо-западе от п. Булак |  | Ит | Реконструкция |
| 18.10 | Дамба | в центральной части п. Вулкан |  | Р | Реконструкция |
| 18.11 | Дамба | через озеро в восточной части д. Екатериновка |  | Р | Реконструкция |
| 18.12 | Дамба | через озеро в северной части д. Екатериновка |  | Р | Реконструкция |
| 18.13 | плотина | через озеро на восточной границе д. Екатериновка |  | Р | Реконструкция |
| Объекты зон специального назначения |
| 19.1 | Кладбище | в 250 м на юго-запад от п. Булак | 1,78 га | Сп1 | Строительство |
| 19.2 | Кладбище | в 120 м на северо-восток от д. Екатериновка | 0,6 га | Сп1 | Строительство |
| 19.3 | Кладбище | в 370 м на юго-запад от д. Екатериновка | 1,06 га | Сп1 | Строительство |
| 19.4 | Кладбище | в 730 м к западу от с. Хилково | 4,0 га | Сп1 | Строительство |
| Объекты инженерной инфраструктуры |
| 20.1* | Водозабор с. Хилково | на севере за границей села | Увеличить производительность на 233 м3/сут. | Сх | Реконструкция |
| 20.2* | Водозабор с. Хилково | на севере села |  | Сх | Реконструкция |
| 20.3* | Водозабор с. Хилково | на севере села |  | Сх | Реконструкция |
| 20.4* | Водозабор с. Хилково | на ул. Садовая |  | Ж | Реконструкция |
| 20.5* | Водозабор п. Малиновка | на юге поселка | Увеличить производительность на 150 м3/сут. | Сх | Реконструкция |
| 20.6* | Водозабор с. Тростянка | на востоке за границей села | Увеличить производительность на 210 м3/сут. | Сх | Реконструкция |
| 20.7* | Водозабор д. Екатериновка | на востоке за границей деревни | Увеличить производительность на 108 м3/сут. | Сх | Реконструкция |
| 20.8* | Водозабор п. Булак | на северо-западе поселка | Увеличить производительность на 105 м3/сут. | Сх | Реконструкция |
| 20.9* | Водозабор п. Вулкан | на юге в районе ул. Озерная | Увеличить производительность на 110 м3/сут. | Ж | Реконструкция |
| 20.10 | Водозабор с. Краково | уточнить в рабочем проектирование Ориент. на северо-западе села. | производительность 150 м3/сут. | Сх | Строительство |
| 20.11 | Водонапорная башня с. Краково | на востоке села | 50 м3 | Сх | Строительство |
| 20.12 | КОС с. Хилково | На севере за границей села на тер. с.п. Мокша | Производительность 650 м3/сут. | Ит | Строительство |

* Номера существующих объектов.

Таблица №47

Объекты капитального строительства

| № по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | Характеристика объекта (проектная) | Функциональная зона | Мероприятие (строительство, треб. кап. ремонт или реконструкция) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ЧАСТНЫЕ ОБЪЕКТЫ |
| Объекты торгового назначения |
| 9.1 | Магазин | с. Хилково, ул.Садовая | 100 м2 | Ж | Строительство |
| 9.2 | Магазин | с. Хилково, Площадка №2 | 70 м2 | Ж | Строительство |
| 9.3 | Магазин | с. Хилково, ул.Гагарина | 70 м2 | Ж | Строительство |
| 9.4 | Магазин | с. Тростянка, ул. Молодежная | 100 м2 | О | Строительство |
| 9.5 | Магазин | с. Тростянка, ул. Заречная | 70 м2 | Ж | Строительство |
| 9.6 | Магазин | с. Краково, ул. Коминтерна | 100 м2 | О | Строительство |
| 9.7 | Магазин | с. Краково, Площадка №10 | 70 м2 | О | Строительство |
| 9.8 | Магазин | п. Малиновка, ул. Малиновая | 100 м2 | Ж | Строительство |
| 9.9 | Магазин | д. Екатериновка, ул. Дачная | 700 м2 | Ж | Строительство |
| 9.10 | Магазин | д. Екатериновка, ул. Лесная | 100 м2 | Ж | Строительство |
| 9.11 | Магазин | п. Булак, ул. Центральная | 100 м2 | О | Строительство |
| 9.12 | Магазин | п. Вулкан, ул. Строителей | 70 м2 | О | Строительство |
| Объекты общественного питания |
| 10.1 | Кафе | с. Хилково, ул.Садовая | 30 мест | Ж | Строительство |
| 10.2 | Кафе | с. Тростянка, ул. Ленина | 30 мест | О | Строительство |
| 10.3 | Кафе | с. Краково, ул. Коминтерна | 30 мест | О | Строительство |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| 15.2 | Гостиница | с. Хилково, ул.Школьная | 35 мест | О | Строительство |
| 16.1 | Храм | с. Хилково, ул.Школьная, 18 |  | О | Строительство |
| Объекты производственного, коммунально-складского и сельскохозяйственного назначения |
| 2.1 | Зона производственных и коммунально-складских объектов | к северо-западу от села, вдоль автомобильных дорог общего пользования «Хилково»-«Тростянка» и "Кинель-Черкассы - Урал" - Александровка – Хилково | 53 га | П1-4 | Строительство |
| 2.2 | Зона производственных и коммунально-складских объектов | к югу от д. Екатериновка, вдоль автодороги общего пользования «Урал - Муханово» | 100 га | П1-3 | Строительство |
| 2.3 | Зона производственных и коммунально-складских объектов | в 750 м к югу от д. Екатериновка | 35 га | П1-4 | Строительство |
| 2.4 | Зона производственных и коммунально-складских объектов | в 4900 м к юго-востоку от д. Екатериновка | 45 га | П1-3 | Строительство |
| 2.5 | Ферма | с. Тростянка, за западной границей села | 3,8 га | Сх 2-4 | Строительство |
| 2.6 | Ферма | с. Краково, в юго-восточной части села | 1,7 га | Сх 2-3 | Строительство |
| 2.7 | Ферма КРС | п. Малиновка, в центральной части | 1200 голов | Сх2-3 | Строительство |
| 2.8 | Ферма | п. Вулкан, к северу от поселка | 1 га | Сх2-5 | Строительство |
| 2.9 | Объект сельскохозяйственного назначения | к северо-востоку от с. Краково | 64,5 га | Сх 2-4 | Строительство |
| 2.10 | Объект сельскохозяйственного назначения | к юго-востоку от с. Краково | 113 га | Сх 2-4 | Строительство |
| 2.11 | Объект сельскохозяйственного назначени | к юго-востоку от д. Екатериновка | 1,7 га | Сх 2-4 | Строительство |
| 2.12 | Объект сельскохозяйственного назначения | к западу от п. Булак | 29,5 га | Сх2-2 | Строительство |
| 2.5* | Свинокомплекс | с. Хилково | До 10000 голов | Сх2-2 Сх2-3 | Реконструкция |
| 2.6* | Ферма КРС | с. Хилково | 2700 голов | Сх2-3 | Реконструкция |

* Номера существующих объектов.

Описание и параметры функциональных зон

Таблица №48

| №№ п/п | Марка функциональной зоны | Параметры функциональных зон |
| --- | --- | --- |
|  |  | Назначение зоны, тип застройки | Площадь (га) | Максимальная этажность | Ориентировочный размер СЗЗ (м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Жилые зоны | 491,4395 |  |  |
| 1 | Ж | Зона застройки индивидуальными жилыми домами (и блокированными не более двух блоков) и объектов дошкольного и общего образования | 491,4395 | 3 | х |
|  | Общественно-деловые зоны | 9,0153 |  |  |
| 2 | О | Зона делового, общественного и коммерческого назначения (административные здания, торговля, офисы), размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения (проф.образование, спорт, культура, медицина, бытовое обслуживание) | 9,0153 | 4 | х |
|  | Зоны рекреационного назначения | 435,1535 |  |  |
| 3 | Р | Зона скверов, парков, бульваров, естественного природного ландшафта, отдыха, занятий физкультурой и спортом | 435,1535 | x | x |
|  | Зоны сельскохозяйственного использования | 24181,0947 |  |  |
| 4 | Сх1 | Зона сельскохозяйственных угодий (в том числе пашни, сенокосы, пастбища, совхозные сады, залежи) | 23804,4096 | x | x |
| 5 | Сх2-0 | Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения не образующими СЗЗ, а также для ведения дачного хозяйства, садоводства и огородничества | 41,146 | 2 | Определяется классом опасности объекта |
| 6 | Сх2-2 | Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения | 29,4729 | 2 | 500 |
| 7 | Сх2-3 | Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения | 46,0231 | 2 | 300 |
| 8 | Сх2-4 | Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения, а также участки для ведения дачного хозяйства, садоводства и огородничества | 242,7514 | 2 | 50-100 |
| 9 | Сх2-5 | Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения, а также участки для ведения дачного хозяйства, садоводства и огородничества | 17,2917 | 2 | 50 |
|  | Производственные зоны | 256,7122 |  |  |
| 10 | П1-3 | Подзона производственных и коммунально-складских объектов III-V класса опасности | 159,9195 | 3 | 50-300 |
| 11 | П1-4 | Подзона производственных и коммунально-складских объектов IV-V класса опасности | 96,404 | 5 | 100 |
| 12 | П2 | Коммунально-складская зона | 0,3887 | 3 |  |
|  | Зоны инженерной и транспортной инфраструктур | 132,1732 |  |  |
| 13 | ИТ | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (смежные транспортные и инженерные коридоры) | 132,1732 | 2 | Определяется классом опасности объекта |
|  | Зоны специального назначения | 14,6182 |  |  |
| 14 | Сп1 | Зона специального назначения, связанная с захоронениями (кладбище) | 14,5161 | x | 50 |
| 15 | Сп3 | Зона объектов размещения биологических отходов (скотомогильников) | 0,1021 | х | 1000 |

## 3.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Осуществление градостроительной деятельности в рамках реализации «Проекта генерального плана сельского поселения Хилково муниципального района Красноярский» не должно противоречить основным принципам экологической безопасности, которыми согласно Закону Самарской области от 6 апреля 2009 г. №46-ГД «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области»  являются:

- приоритет безопасности для жизни и здоровья граждан и населения в целом, сохранение общечеловеческих ценностей;

- презумпция потенциальной экологической опасности любой намечаемой хозяйственной деятельности;

- воздействие на окружающую среду для отдельных территорий и области в целом с учетом конкретной экологической ситуации;

- соблюдение требований законодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользования, неотвратимость ответственности за экологические правонарушения и компенсация причиненного ущерба гражданам, обществу, окружающей природной среде за счет виновного в строгом соответствии с законом;

- соблюдение гласности во всех сферах деятельности, способной создать угрозу экологической безопасности;

- гарантированность государственного контроля за санитарно-гигиеническим и эпидемиологическим благополучием территории области и состоянием окружающей среды.

Целью осуществления мероприятий по охране окружающей среды, по предотвращению и (или) снижению воздействия на окружающую среду является улучшение (оздоровление) среды жизнедеятельности  в границах проектирования.

Улучшение качества атмосферного воздуха обеспечивается за счет:

- Сокращения выбросов от автотранспорта за счет жесткого контроля систем ДВС автомобилей, дорожной и сельскохозяйственной техники.

- Перевода автомобильного парка на использование экологичных видов топлива (неэтилированный бензин, газ);

- Строительства обводных магистральных автодорог;

- Реконструкции действующего и установка нового пыле-газоочистного оборудования на организованных стационарных источниках выброса.

- Организации, благоустройства и озеленения санитарно-защитных зон промышленных и сельскохозяйственных предприятий (в том числе проектируемых);

- Организации санитарно-защитного озеленения вдоль автодорог,

- Введения модульных котельных, работающих на газовом топливе.

- Сокращения выбросов в атмосферу от неорганизованных источников.

Охрана подземных и поверхностных вод, охрана и оздоровление земель обеспечиваются за счет:

- Организации канализования неканализованной существующей жилой застройки и вновь строящегося жилья с использованием  индивидуальных установок биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод.

- Реконструкции действующих и строительства новых сетей канализации и насосных станций с применением безопасных методов обеззараживания воды (ультрафиолетовое облучение, озонирование).

- Запрещения сброса сточных вод и жидких отходов в поглощающие горизонты, имеющие гидравлическую связь с горизонтами, используемыми для водоснабжения;

- Устройства защитной гидроизоляции сооружений, являющихся потенциальными источниками загрязнения подземных вод;

- Организации регулярных режимных наблюдений за условиями залегания, уровнем и качеством подземных вод на участках существующего и потенциального загрязнения, связанного со строительством проектируемого объекта;

- Внедрения на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях экологически безопасных, ресурсосберегающих технологий, малоотходных и безотходных производств.

- Организации строительства отводящих сооружений и дамб обвалования для отвода поверхностного стока, дренажей - для понижения уровня грунтовых вод;

- Консервации скотомогильника с последующей рекультивацией территории в районе с. Хилково;

- Закрытии, попадающих в водоохранную зону, двух кладбищ в районе населенных пунктов Булак и Екатериновка;

- Засыпки отрицательных форм рельефа с покрытием поверхности потенциально плодородным и почвенным слоем;

- Выполнения инженерной защити территории от затопления и подтопления (в соответствии с требованиями СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территории от затопления и подтопления").

- Развития системы использования вторичных ресурсов.

- Совершенствования системы управления движением твердых бытовых отходов путем внедрения их разделительного сбора и сортировки.

- Санитарной очистки и защиты земель, рекультивации загрязненного почвенного слоя в районах застройки и на территориях промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

- Проектом предусматривается снятие плодородного слоя почвы толщиной 150-200 мм. Места и условия временного хранения (при отсутствии сверхнормативного загрязнения), а также порядок использования снятого плодородного слоя определяются органами, предоставляющими в пользование земельные участки.

Защита от неблагоприятного акустического воздействия транспортных потоков обеспечивается за счет:

- Усиления звукоизолирующих качеств окон жилых домов, прилегающих к крупным автомагистралям;

- Использования шумогасящих дорожных покрытий при строительстве и реконструкции автодорог;

- Установки шумозащитных экранов в сочетании с защитным озеленением при строительстве на участках, прилегающих к крупным автомагистралям. В качестве экранов могут использоваться искусственные элементы рельефа (подпорные стенки, земляные насыпи, выемки);

- Установки и организации территориальных разрывов между источником шума и жилой застройкой при новом строительстве.

Повышение качества водоснабжения населения обеспечивается за счет:

- Благоустройства территорий водозаборов.

- Реконструкции старых и строительства новых водоводов и насосных станций.

- Строгого соблюдения режима использования 2-го и 3-го поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения.

- Оборудования насосных станций современными системами водоподготовки.

- Правильной эксплуатации и поддержания надлежащего технического состояния водопроводных сооружений и сетей.

- Тампонажа бездействующих водозаборных скважин;

Развитие системы озеленения обеспечивается за счет:

- Озеленения санитарно-защитных зон промышленных/сельскохозяйственных  предприятий/объектов.

- Озеленения территорий жилой застройки.

- Озеленения и благоустройства берегов водоемов.

- Обустройства зеленых зон и пляжей на водоемах.

- Создания лесопарков.

- Обустройства и озеленения газонов.

- Рекультивации отработанных карьеров для использования восстановленных территорий в рекреационных целях.

- Восстановления, защиты и охраны лесов.

Формирование экологической культуры как нормы общественного сознания обеспечивается за счет:

1. Использования средств массовой информации и  сочетания лекционной, экспериментальной учебной, а также внешкольной деятельности преподавателей общеобразовательных учреждений и специалистов соответствующего профиля, для формирования у населения знаний по  общей экологии, экологическому праву, рациональному природопользованию, безопасности жизнедеятельности.

2. Развития экотуризма.

3. Развития системы общественного экологического мониторинга.

4. Проведения общественных мероприятий по расчистке леса, родников, берегов водоемов и т.п.

5. Организации управляемой рекреации и системы рекреационного сервиса (выделение площадок для установки палаточных городков, разведения костров, пунктов продажи дров, питьевой воды и др.).

Успешное решение экологических проблем предполагает преемственность и последовательность действий по реализации природоохранных мероприятий, получение максимальной экологической эффективности, кооперирование всех ресурсов на достижении общих целей, создание условий для участия инвесторов в экологических проектах, стимулирование хозяйствующих субъектов с.п. Хилково на природоохранную деятельность.

## 3.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИЛКОВО

Пожарная безопасность территорий сельских поселений обеспечивается комплексом мероприятий, предусмотренных генеральным планом, в соответствии со статьёй 14 ФЗ №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и ФЗ №123 «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности»:

1. Функциональным зонированием территории – группировкой объектов по функциональному назначению с учётом пожарно-технических характеристик.

2. Организацией улично-дорожной сети, обеспечивающей доступ к объектам по основным магистралям устойчивого функционирования.

3. Планированием мероприятий пожарного водоснабжения:

- устройство пожарных гидрантов на водопроводной сети при разработке водоснабжения населённых пунктов,

- реконструкция существующих сетей водопровода,

- строительство новых водоводов и уличных сетей на площадках новой застройки,

- строительство пирсов или организация съездов с твердым покрытием (шириной 3,5 м) к водоемам, с устройством перед пирсом площадки размером не менее 12м x 12м.

4. Дислокацией подразделения пожарной охраны на территории сельского поселения и обеспечением подразделения пожарной охраны зданием пожарного депо.

5. Планированием мероприятий по санитарной очистке территории поселения, в целях предотвращения возгорания отходов.

6. Планированием мероприятий электросвязи для обеспечения связи с ближайшим подразделением пожарной охраны или центральным пунктом пожарной связи населенных пунктов.

7. Планированием застройки с учётом противопожарных расстояний до лесных массивов – в сельских поселениях с одно-, двухэтажной застройкой не менее 15 метров.

Генеральным планом планируется:

- строительство пожарного депо на 2 машины (1 в наряде, 1 в расчете) по ул. Школьная в с. Хилково (15.1);

- строительство пожарного пирса на водоеме в западной части с. Хилково (18.1);

- строительство пожарного пирса на водоеме за южной границей  с. Тростянка (18.2);

- строительство пожарного пирса на реке Черновка на западной границе с. Краково (18.3);

- строительство пожарного пирса на водоеме в восточной части с. Екатериновка (18.4);

- строительство пожарного пирса на водоеме с восточной стороны при въезде в п.Булак (18.5);

- строительство пожарного пирса на водоеме в центральной части п. Вулкан (18.6).

## 3.6. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Инженерная подготовка территории включает в себя комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территории для градостроительного использования и обеспечению оптимальных санитарно-гигиенических условий.

В целом территория сельского поселения является пригодной для различных видов градостроительного использования, тем не менее, необходимо проведение ряда мероприятий по инженерной подготовке:

- Территория с.п. Хилково не подвергается затоплению паводком 1% обеспеченности, поэтому не требуется защита территорий жилой застройки, расположенных в этих зонах, от затопления паводковыми водами и подтопления.

На отдельных площадках, предусматриваемых под новое строительство, возможно повышение отметок поверхности территории.

2. До начала строительства новых объектов необходимо уточнить местоположение всех существующих коммуникаций на стадии проекта планировки и рабочей стадии проектирования. Коммуникации, попадающие под застройку, вынести до начала строительства.

3. Вертикальная планировка уличной сети – в равнинных условиях проектирование улиц с продольным уклоном от 0,5% до 8%, в зависимости от категории улицы, при расположении улицы на косогоре и значительном перепаде отметок следует использовать озеленение откосов и подпорные стенки.

4. Осушение заболоченностей. Выбор мероприятий осуществляется в зависимости от геологического строения участка и назначения территории.

5. Борьба с оврагообразованием. В районах застройки мелкие овраги ликвидируются, вне застройки проводятся лесомелиоративные мероприятия, для борьбы со средними и крупными оврагами необходимо регулирование поверхностного стока путем устройства нагорных канав и водосбрасывающих сооружений, лесомелиоративные мероприятия, террасирование склонов.

Мероприятия по благоустройству территорий включают в себя:

1. Организацию поверхностного стока с применением водосточной сети открытого типа, с устройством мостиков или труб в местах пересечений с улицами и дорогами.

2. Обустройство улиц и дорог в соответствии с профилями, назначаемыми с учетом классификации улично-дорожной сети.

3. Благоустройство прибрежных участков для организации зон повседневного отдыха.

4. В целях сохранения плодородного слоя необходимо предусмотреть работы по снятию, складированию и дальнейшему его использованию для благоустройства участков.

## 3.7. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Принимаемые органами местного самоуправления решения, по обращению с отходами, должны быть направлены на снижение объема (массы) отходов, внедрение безотходных и малоотходных технологий, обеспечение рециклинга - вторичного использования отходов с вовлечением их в хозяйственный оборот, а также экономию природных ресурсов и восстановление земель, испорченных отходами (Закон Самарской области от 17 декабря 1998г. № 28-ГД «Об отходах производства и потребления на территории Самарской области»).

Согласно СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» система санитарной очистки и уборки территории предусматривает: рациональный сбор, быстрое удаление, обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов, в соответствии с генеральной схемой очистки муниципального района.

Проект «Генеральная схема очистки территории муниципального района Красноярский Самарской области», был выполнен ООО «ЭПСИ» в 2009 году. Согласно проекту на территории с.п. Хилково в год образуется 1724,27 м3 твердых бытовых и 86,16 м3 крупногабаритных отходов. Вывоз ТБО осуществляется на полигон ТБО в районе п. Новосемейкино.

Мероприятиями проекта генеральной схемы очистки предусмотрено установка 4 контейнеров для ТБО объемом 8 м3 в с. Хилково, 9 контейнеров для ТБО объемом 0,75 м3 в с. Тростянка, 6 контейнеров в д. Екатериновка, 4 контейнеров в п. Малиновка, 3 контейнеров в п. Булак и 1 контейнера для ТБО в с. Краково.

Вывоз твердых бытовых отходов с.п. Хилково планируется по маршрутам:

- Гараж - д.Екатериновка - п.Малиновка - с.Краково - с.Тростянка - п.Булак - Полигон Новосемейкино - Гараж.

- Гараж - с.Хилково - Полигон Новосемейкино - Гараж;

## 3.8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В проекте генерального плана сельского поселения Хилково отображены:

границы сельского поселения Хилково;

границы населенных пунктов с. Хилково, с. Тростянка, с. Краково, п. Малиновка, п. Булак, п. Вулкан, д. Екатериновка, входящих в границы сельского поселения Хилково Красноярского  района.

Границы сельского поселения Хилково отображены в проекте в соответствии с положениями Закона Самарской области №47-ГД от 25 февраля 2005 года (с изменениями, внесенными Законом Самарской области от 11.10.2010 №106-ГД «О внесении изменений в законодательные акты Самарской области, устанавливающие границы муниципальных образований Самарской области».

При разработке проекта «Генерального плана сельского поселения Хилково - 2 этап» границы населенных пунктов скорректированы:

- с. Хилково - с учетом развития жилой зоны в западном направлении за границами НП (Площадка №2);

- с. Тростянка - с учетом развития жилой зоны в юго-восточном направлении (Площадка №6) за границами НП, с учетом санитарных разрывов от наземных магистральных трубопроводов, проходящих в северной части села;

- с. Краково - с учетом санитарных разрывов от наземных магистральных трубопроводов, проходящих в юго-восточной части села;

- п. Малиновка – с учетом объединения разрозненных частей населенного пункта, развития жилой зоны в южном направлении (Площадка №3) за границами НП;

- п. Булак – с учетом развития жилой зоны в южном направлении (Площадка №8) за границами НП, с учетом включения сельхоз предприятия в границы населенного пункта  в северо-западном направлении, с учетом санитарных разрывов от наземных магистральных трубопроводов, проходящих в восточной части села;

- п. Вулкан – с учетом развития жилой зоны в западном направлении (уплотнение) и северном направлениях (Площадка №9) за границами НП;

- д. Екатериновка – с учетом развития жилой зоны в восточном направлении (Площадка №7) за границами НП;

при этом границы сельского поселения Хилково отображены без изменений.

Согласно статье 84 Земельного кодекса Российской Федерации установлением или изменением границ населенных пунктов поселения является утверждение или изменение генерального плана поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования. В этой связи с утверждением генерального плана границы села Хилково, с. Тростянка, с. Краково, п. Малиновка, п. Булак, п. Вулкан, д. Екатериновка  будут изменены.

Описание местоположения новых границ населенного пункта в проект генерального плана не включено, так как ГрК РФ не предусматривает включение в состав генерального плана подобной информации.

В соответствии с Федеральным законом от 18.06.2001 N 78-ФЗ "О землеустройстве" территория населенного пункта является объектом землеустройства (статья 1); документом, отображающим в графической и текстовой формах местоположение, размер, границы объекта землеустройства и иные его характеристики является карта (план) объекта землеустройства (статья 20).

Следовательно, после утверждения генерального плана сельского поселения Красный Яр на его основании необходимо провести отдельную работу по описанию местоположения границ села Хилково, с. Тростянка, с. Краково, п. Малиновка, п. Булак, п. Вулкан, д. Екатериновка и установления их координат путем подготовки карты (плана) объекта землеустройства – села Хилково, с. Тростянка, с. Краково, п. Малиновка, п. Булак, п. Вулкан, д. Екатериновка.

# 4.ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИЛКОВО

В данном разделе представлены укрупненные параметры планируемого развития функциональных зон.

Таблица №49

| № п.п. | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ | ПЛАНИРУЕМОЕ СОСТОЯНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах поселения | га | 28042,2066 | 28042,2066 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1.1 | Зона градостроительного использования | га | 937,7783 | 1051,0755 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Жилая зона | га | 341,6292 | 491,4395 |
| 1.1.1.2. | Общественно-деловая зона | га | 5,0535 | 9,0153 |
| 1.1.1.3. | Зона производственного использования | га | - | 0,3887 |
| 1.1.1.4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 23,305 | 23,8689 |
| 1.1.1.5. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 442,1359 | 369,7358 |
| 1.1.1.6. | Зона рекреационного назначения | га | 121,3433 | 152,3302 |
| 1.1.1.7. | Зона специального назначения | га | 4,3114 | 4,2971 |
| 1.1.2. | Зона производственного использования | га | 10,5564 | 256,3235 |
| 1.1.3. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 115,2881 | 108,3043 |
| 1.1.4. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 24445,5996 | 23811,3589 |
| 1.1.5. | Зона рекреационного назначения | га | 7,7136 | 282,8233 |
| 1.1.6 | Зона специального назначения | га | 3,2706 | 10,3211 |
| 1.1.7 | Земли лесного фонда | га | 2522 | 2522 |
| 1.1.8 | Земли водного фонда | га | - | - |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность населения, в том числе: | чел. | 2636 | 4856 |
| 2.1.1. | Дети, в т.ч. в возрасте: | чел. | 532 | 980 |
| 2.1.1.1. | до 6 лет |  | 205 | 379 |
| 2.1.1.2. | от 7 до 15 | чел. | 255 | 469 |
| 2.1.1.3. | от 16 до 17 лет | чел. | 72 | 132 |
| 2.1.2. | Население моложе трудоспособного возраста |  | 460 | 848 |
| 2.1.3. | Население трудоспособного возраста | чел. | 1616 | 2977 |
| 2.1.4. | население старше трудоспособного возраста | чел. | 560 | 1031 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилищного фонда | м2 общей площади | 52839,4 | 163839 |
| 3.2 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда. | м2/чел. | 20,04 | 33,74 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения, в том числе: |  |  |  |
| 4.1.1. | дошкольные образовательные учреждения (общего типа) | место | 85 | 285 |
| 4.1.2. | общеобразовательные учреждения | учащиеся | 227 | 600 |
| 4.2 | Объекты здравоохранения, в том числе: |  |  |  |
| 4.2.1. | стационары | коек | - | - |
| 4.2.2. | поликлиники | пос. в смену | - | - |
| 4.2.3. | ФАП, офис врача общей практики | объект | 2 | 3 |
| 4.2.4. | аптеки | объект | 1 | 1 |
| 4.3. | Объекты спортивного назначения, в том числе: |  |  |  |
| 4.3.1. | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | га | 0,6 | 3,6 |
| 4.3.2. | спортивные залы | м2 площади пола | 400 | 1200 |
| 4.3.3. | бассейны | м2 зеркала воды | - | 500 |
| 4.4. | Объекты культурно-досугового назначения, в том числе: |  |  |  |
| 4.4.1. | клубы | пос. место | 210 | 1010 |
| 4.4.2. | библиотеки | тыс. ед. хр./ чит. мест | 27,1 | 27,1 |
| 4.5. | Объекты торгового назначения | м2 торг. площади | 282,1 | 1302,1 |
| 4.6. | Объекты общественного питания | место | 150 | 240 |
| 4.7. | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.7.1. | гостиница | место | - | 35 |
| 4.8. | Объекты бытового обслуживания, в том числе |  |  |  |
| 4.8.1. | Прачечные | кг белья в смену | - | 148 |
| 4.8.2. | Химчистки | кг вещей в смену | - | 7,4 |
| 4.8.3. | бани | место | - | 35 |
| 4.8.4. | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | - | 30 |
| 4.9. | Объекты связи | объект | 2 | 2 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети в границах населённых пунктов | км | 19,73 | 39,256 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление | тыс.м3/ в сутки |  | 1,130 |
| 6.1.2. | Протяженность сетей | км |  | К-7,172 НК-4,900 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод | тыс.м3/ в сутки |  |  |
| 6.2.2. | Протяженность сетей | км |  |  |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1. | Проектируемая нагрузка | кВт |  | 1825 |
| 6.3.2. | Протяженность сетей | км |  | 2,150 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление тепла | Гкал/год |  | 1 241,152 |
| 6.4.2. | Протяженность сетей | км |  |  |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление газа | млн.куб.м/в год |  | 5,1374 |
| 6.5.2. | Протяженность сетей | км |  | Н.Д-19,26 В.Д-0,18 |

# 5. ВЫВОДЫ

Чтобы управлять территорией эффективно, необходимо принимать управленческие решения на основе комплексной и системной информации.

В настоящем проекте решены следующие основные задачи:

Информация о территории собрана воедино;

Информация сосредоточена в систематизированном виде (в динамике изменений и взаимосвязи своих частей);

На основе комплексной информации выполнены варианты градостроительного развития территории сельского поселения.

Основные ожидаемые эффекты:

повышение эффективности регулирования и использования территории административно-правовыми, экономическими и образовательно-воспитательными средствами;

более рациональное и эффективное использование территории;

создание предпосылок устойчивого развития территории и повышения качества жизни граждан;

привлечение инвесторов, создание новых объектов недвижимости, обустройство территории, создание новых рабочих мест;

повышение надежности информационной базы и оперативности получения информации, используемой при подготовке управленческих решений.

# Footnotes

При расчете уровня рождаемости, смертности и миграционного прироста использованы данные, предоставленные администрацией с.п. Хилково

При расчете доли возрастных групп использованы данные, предоставленные администрацией  с.п. Хилково, пересчитанные с использованием данных Самарастат.

Численность населения на 2012 год приведена по данным, предоставленным администрацией  с.п. Хилково.

При расчете возрастного состава населения в населенных пунктах на сегодняшний день взяты процентные соотношения сельского поселения, предоставленные администрацией  с.п. Хилково, пересчитанные с использованием данных Самарастат (см. п. 2.2.1.3)