Правительство Самарской области

Государственное унитарное предприятие Самарской области

Институт «ТеррНИИгражданпроект»

ЗАКАЗ: Муниципальный контракт № 1 от 07.09.2012 г.

ЗАКАЗЧИК: Администрация муниципального района Красноярский

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГУП

«ТеррНИИгражданпроект»

____________ В. О. Чекмарев

Генеральный план

сельского поселения Хорошенькое

муниципального района Красноярский

Самарской области

Пояснительная записка

ТОМ 3

Заместитель директора

по архитектуре                                                                               Г.О. Черемисин

г. Самара, 2012 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ ГП

1. Том 1. Положения о территориальном планировании сельского поселения Хорошенькое муниципального района Красноярский Самарской области.

2. Том 2. Графические материалы:

2.1. Карта границ населённых пунктов, входящих в СОСТАВ сельского поселения Хорошенькое муниципального района Красноярский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП, ОП) Лист № 1.

2.2. Карта функциональных зон сельского поселения Хорошенькое муниципального района Красноярский Самарской области. М 1:25000 (ДСП,ОП). Лист №2а, М 1:10000 (ДСП, ОП). Лист № 2б.

2.3. Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Хорошенькое муниципального района Красноярский Самарской области. М 1:5000 (ДСП, ОП) Лист № 3.

2.4. Карта планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры местного значения сельского поселения Хорошенькое муниципального района Красноярский Самарской области. М 1:10000 (ДСП, ОП). Лист № 4.

2.5. Карта планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения сельского поселения Хорошенькое муниципального района Красноярский Самарской области.  М 1:5000 (ДСП, ОП). Лист № 5.

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГП

3. Том 3. Пояснительная записка (ДСП).

4. Том 4. Охрана окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую среду. Пояснительная записка. (ДСП).

5. Том 5. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Пояснительная записка. Графические материалы. Электронная версия проекта СД. (ДСП).

6. Том 6. Графические материалы

6.1. Карта современного использования территории сельского поселения Хорошенькое муниципального района Красноярский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП) Лист №6а, М 1:5000 (ДСП) Лист №6б.

6.2. Карта расположения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры  в границах сельского поселения Хорошенькое муниципального района Красноярский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП). Лист № 7.

6.3. Карта зон с особыми условиями  использования территории сельского поселения Хорошенькое муниципального района Красноярский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП, ОП). Лист № 8а, М 1:5000 (ДСП, ОП). Лист № 8б.

6.4. Карта границ зон экологического риска и возможного загрязнения окружающей среды сельского поселения Хорошенькое муниципального района Красноярский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП). Лист №9.

6.5. Карта радиусов обслуживания населения объектами социальной инфраструктуры сельского поселения Хорошенькое муниципального района Красноярский Самарской области.   М 1:10000 (ДСП). Лист № 10.

7. Том 7. Исходные данные.

Электронная версия проекта СД (Для служебного пользования).

Электронная версия проекта СД (Секретно).

Электронная версия проекта СД (Для открытого пользования).

Проект выполнен в мастерской территориального планирования ГУП института «ТеррНИИгражданпроект» авторским коллективом в составе:

Зам. директора по архитектуре                                                           Г.О. Черемисин

Начальник отдела ИСОГД                                                                          И.В. Власов

Начальник отдела ЭТО                                                                            О.А. Маслова

Главный специалист отдела ГП и застройки                                    Е.А. Черемисина

Главный специалист отдела ГП и застройки                                      О.Н. Игнатова

Главный специалист отдела ГП и застройки                                      С.В. Петрунина

Ведущий научный сотрудник, кандидат архитектуры                       В.М.Мельникова

Старший научный сотрудник, кандидат архитектуры                           Т.В. Филанова

Главный специалист отдела ИСОГД                                                       А.В.Ананьев

Руководитель группы отдела ГП и застройки                                          Л.А.Стрелец

Руководитель группы отдела ГП и застройки                                        И.А. Никонов

Руководитель группы отдела ИСОГД                                               А.В. Сосновская

Ведущий архитектор отдела ГП и застройки                                          М.В.Букатина

Главный специалист СТО                                                                        Н.В. Завацкая

Руководитель группы СТО                                                                       Т.Л.Кузьмина

Ведущий специалист СТО                                                                    Е.Е.Маринич

Руководитель группы ЭТО                                                                       Г.С.Назарова

Ведущий специалист ЭТО                                                                       И.К.Марфина

Ведущий специалист ЭТО                                                                     Л.А.Гришина

Архитектор отдела ГП и застройки                                                 О.А.Кольжанова

Ведущий инженер                                                                              О.П. Лекомцева

Ведущий инженер                                                                               Е.А. Андреева

Ведущий инженер                                                                              А.А. Бундеряков

Проект разработан при участии: ООО «ОКТОГОН», ООО «Проект-С».

СОДЕРЖАНИЕ

1.ВВЕДЕНИЕ 8

2. КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ И КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХОРОШЕНЬКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ 21

2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХОРОШЕНЬКОЕ 21

2.1.1. История формирования структуры расселения. Краткая историческая справка. 21

2.1.2. Место и роль сельского поселения Хорошенькое в системе расселения Самарской области 24

2.1.3. Местоположение сельского поселения Хорошенькое муниципального района Красноярский на территории Самарской области 24

2.1.4. Природно-климатические условия исследуемой территории 25

2.1.4.1. Климат 25

2.1.4.2. Рельеф и геоморфология 25

2.1.4.3. Гидрогеологические условия 25

2.1.4.4. Опасные природные процессы 26

2.1.4.5. Гидрографическая сеть 28

2.1.4.6. Полезные ископаемые 28

2.1.4.7. Почвы и растительный покров 28

2.1.4.8. Природные рекреационные ресурсы 28

2.2. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ И АНАЛИЗ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХОРОШЕНЬКОЕ 29

2.2.1. Анализ демографической ситуации в сельском поселении Хорошенькое 29

2.2.1.1. Основные тенденции демографических процессов 29

2.2.1.2. Демографическая ситуация в муниципальном районе Красноярский 33

2.2.1.3. Демографическая ситуация в сельском поселении Хорошенькое м.р. Красноярский 40

2.2.2. Структура современного землепользования сельского поселения Хорошенькое 43

2.3. ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХОРОШЕНЬКОЕ 44

2.4. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 45

2.4.1. Жилая зона 45

2.4.1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА. 45

2.4.2. Общественно-деловая зона 46

2.4.2.1.УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 47

2.4.3. Зона производственного использования 55

2.4.4. Зона транспортной инфраструктуры 55

2.4.4.1. ТРАНСПОРТ 55

2.4.4.1.1. Внешний транспорт 55

2.4.4.1.2. Сеть общественного пассажирского транспорта 56

2.4.4.1.3. Сооружения и предприятия для хранения и технического обслуживания транспортных средств. 56

3.4.4.2. Сеть улиц и дорог населённых пунктов 56

2.4.5. Зона инженерной инфраструктуры 59

2.4.5.1. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 59

2.4.5.1.1. Водоснабжение 59

2.4.5.1.2. Водоотведение 61

2.4.5.1.3. Теплоснабжение 61

2.4.5.1.4. Газоснабжение 63

2.4.5.1.5. Электроснабжение 65

2.4.5.1.6. Электросвязь 66

2.4.6. Зона рекреационного назначения 67

2.4.7. Зона сельскохозяйственного использования 69

2.4.8. Зона специального назначения 71

2.5. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 72

2.5.1 Зоны особо охраняемых территорий 72

2.5.1.1. Зоны охраны объектов культурного наследия 72

2.5.1.2. Зоны особо охраняемых природных территорий 76

2.5.2 Санитарно-защитные зоны 77

2.5.2.1. Санитарно-защитные зоны объектов производственного комплекса 77

2.5.2.2. Канализационные очистные сооружения 78

2.5.2.3. Кладбища 78

2.5.2.4. Объекты размещения биологических отходов 78

2.5.2.5. Объекты размещения твердых бытовых отходов 79

2.5.2.6. Объекты электроснабжения 79

2.5.2.7. Транспортная инфраструктура 79

2.5.3. Санитарные разрывы магистральных трубопроводов 80

2.5.4. Охранные зоны 81

2.5.5. Зоны охраны поверхностных водных объектов 82

2.5.6. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения 83

2.5.7. Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 85

2.5.8. Зоны залегания полезных ископаемых 85

2.5.9. Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством РФ 86

2.6. ОЦЕНКА ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ 88

3. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХОРОШЕНЬКОЕ 88

3.1 СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ОБ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 88

3.2 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ХОРОШЕНЬКОЕ 90

3.3 ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХОРОШЕНЬКОЕ 92

3.3.1. Архитектурно-планировочное решение 92

3.3.2. Развитие и параметры функциональных зон 93

3.3.2.1. Развитие жилой зоны 97

3.3.2.1.1. Планируемые объекты жилищного фонда 99

3.3.2.2. Развитие общественно-деловой зоны 105

3.3.2.2.1. Планируемые объекты обслуживания 108

3.3.2.3. Развитие зоны производственного использования 115

3.3.2.4. Развитие зоны инженерной инфраструктуры 115

3.3.2.4.1. Планируемые объекты инженерной инфраструктуры 115

3.3.2.4.1.1	Водоснабжение 116

3.3.2.4.1.2.	Водоотведение 121

3.3.2.4.1.3. Теплоснабжение 129

3.3.2.4.1.4. Газоснабжение 131

3.3.2.4.1.5. Электроснабжение 141

3.3.2.4.1.6. Электросвязь 162

3.3.2.5. Развитие транспортной инфраструктуры 165

3.3.2.5.1. Планируемые объекты транспортной инфраструктуры 165

3.3.2.5.1.1. Улично-дорожная сеть 165

3.3.2.5.1.2. Транспортные сооружения 177

3.3.2.5.1.3. Сооружения и предприятия для хранения и технического обслуживания транспортных средств 177

3.3.2.6. Развитие зоны рекреационного назначения 178

3.3.2.7. Развитие зоны специального назначения 182

3.3.2.8. Развитие зоны сельскохозяйственного использования 182

3.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 183

3.5 МЕРОПРИЯТИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХОРОШЕНЬКОЕ 186

3.6. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ 187

3.7. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ 189

3.8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ 189

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХОРОШЕНЬКОЕ 192

5. ВЫВОДЫ 196

# 1.ВВЕДЕНИЕ

Проектная работа «Генеральный план сельского поселения Хорошенькое муниципального района Красноярский Самарской области» выполнена на основании муниципального контракта на выполнение генеральных планов поселений муниципального района Красноярский Самарской области № 1 от 07.09.2012 года, заключенного с администрацией муниципального района Красноярский

При проектировании были учтены и использованы:

Материалы ранее выполненных научно-исследовательских и проектных работ:

- «Анализ состояния территории сельского поселения Хорошенькое муниципального района Красноярский Самарской области». (1 этап), разработана ОАО «ГИПРОГОР».на основании муниципального контракта №25 от 10.11.08;

- Схема территориального планирования муниципального района Красноярский Самарской области, разработана ГУП институтом «ТеррНИИгражданпроект» на основании муниципального контракта № 9072 от 21  мая 2007 года с администрацией муниципального района, утверждена Решением Собрания Представителей муниципального района Красноярский Самарской области от 28.04 2010 г. №8-сп.

- Схема территориального планирования Самарской области, разработана ГУП институтом «ТеррНИИгражданпроект» в 2007 году;

- Землеустроительное дело по установлению границы сельского поселения Хорошенькое муниципального района Красноярский Самарской области.  Разработано ОАО «ВолгоНИИгипрозем», г. Самара, 2004г, на основании государственных контрактов  №226 от 30.04.2004 г.

Федеральные законы:

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190 «Градостроительный кодекс Российской Федерации» (28.07.2012г. № 133-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136 «Земельный кодекс Российской Федерации» (от 28.07.2012г. № 133-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации» (от 28.07.2012 7 № 133-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 3 июня 2006 г. №74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации» (от 25.06.2012 г.  №93-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации» (от 29.06.2012 г. №96-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (от 28.07.2012 г. № 133-ФЗ).Подгот. новая редакция, вступ. в силу 01.01.2013г.

- Указ Президента Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 1847 "О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии", 21.05.2012г. №636

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 212-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты РФ в части уточнения условий и порядка приобретения прав на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности» (с изменениями от 27 декабря 2009 года №342-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 10 мая 2007 г. № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части установления порядка резервирования земель для государственных или муниципальных нужд» (20.03.2011г. №41-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (19.07.2011 №246-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (29.06.2012 года №96-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями 10.07.2012г. № 110-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов российской федерации» (с изменениями от 02.05.2012г. №40-ФЗ)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 10 января 2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (25.06.2012г. №93-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 3 марта 1995г. № 27-ФЗ «О недрах» (с изменениями от 27 декабря 2009 года №374-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 14 марта 1995г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (25.06.2012г №93-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 20 декабря 2004г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (с изменениями от 06.12.2011г. №409-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями от 06.11.2011г. №301-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (01.04.2012г №23-ФЗ)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями от 25.06.2012 №93-ФЗ)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 04 мая 1999г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (от  25.06.2012 №93-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» (с изменениями от 28.11.2011г. №337-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 09 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» (19.07.2011г. №248-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (25.06.2012г. №93-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1998г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (28.07.2012г. №128-ФЗ)

- Закон Российской Федерации от 14 мая 1993г. №4979-1 «О ветеринарии» (18.07.2011г №242-ФЗ)

- Федеральный закон от 07 июля 2003 года №126-ФЗ "О связи" ( 08.12.2011г. №424-ФЗ)

- Федеральный закон от 29 декабря 2006 года №264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" ( 28.02.2012г. №6-ФЗ)

- Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации» (07.11.2011г. №303-ФЗ)

- Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ "Об электроэнергетике в Российской Федерации» (29.06.2012г №96-ФЗ).

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»( ред.с измен. от 10.07.2012 г. №109-ФЗ)

- Федеральный закон от 27 декабря 2002 года №184-ФЗ "О техническом регулировании» (от 28.07.2012 N 133-ФЗ)

- Федеральный закон от 24 июля 2008 года №161 «О содействии развитию жилищного строительства» (от 10.07.2012г №118-ФЗ)

- Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (от 29.12.2010г №441-ФЗ).

- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"(10.07.2012г. №117-ФЗ)

Постановления Правительства РФ:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 г. №363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г.№315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (в редакции от 18.05.2011 №399)

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. №1734-р «Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года».

- Методика определения нормативной потребности субъектов  Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры. Одобрена распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999 г. № 1683-р; Правительство РФ. Распоряжение от 3.07.1996 г. № 1063-р (в ред. Распоряжение Правительства РФ от 14.07.2001 № 942-р); Министерство здравоохранения Российской Федерации. Приказ от 3.06.2003 № 229 «О единой номенклатуре государственных и муниципальных учреждений здравоохранения».

- Министерство здравоохранения Российской Федерации. Приказ от 3.06.2003 № 229 «О единой номенклатуре государственных и муниципальных учреждений здравоохранения».

Приказы Минрегиона РФ:

- «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» от 26.05.2011 №244

- «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка» от 10.05.2011 №207.

- Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения» утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19.

Федеральные Целевые программы:

- Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2001 г. N675 (от 15.12.2010 г. N1018)

- Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года",  утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 г. N858 (от 06.03.2012 года №198)

- Федеральная целевая программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2013 года", утвержденная   Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. N99 (от 14.07..2012 года №721)

- Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России на 2010-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства РФ от 12 октября 2010 №828 «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России на 2010-2015 годы»

- Федеральная целевая программа "Электронная Россия (2002-2010 годы)", утвержденная  Постановлением Правительства РФ от 28 января 2002 №65 (09.06.2010г. №403).

Законы Самарской области:

- Закон Самарской области об установлении границ муниципального района Красноярский Самарской области 25 февраля 2005 года N 57-ГД (в ред. Закона Самарской области от 11.10.2010 N 106-ГД)

- Закон Самарской области «Об образовании сельских городских и поселений в пределах муниципального района Красноярский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» от 22 февраля 2005 года N 47-ГД (в ред. Закона Самарской области от 11.10.2010 N 106-ГД)

- Закон Самарской области от 11 марта 2005г. № 94-ГД «О земле» (03.07.2012г.  №62-ГД)

- Закон Самарской области от 26 декабря 2003г. № 131-ГД «О населенных пунктах на территории Самарской области» (04.05.2012г. № 34-ГД)

- Закон Самарской области от 12 июля 2006г. № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» (от 13.06.2012 г. №54-ГД)

- Закон Самарской области от 6 апреля 2009 г. №46-ГД «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области».(07.03.2012г. №13-ГД)

- Закон Самарской области от 7 ноября 2007г. № 131-ГД «О регулировании лесных отношений на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 27.03.2004 №96-ГД «Об ипотечном жилищном кредитовании в Самарской области» (12.12.2011г.№146-ГД)

- Закон Самарской области от 28.04.2009 №52-ГД О внесении изменений в Закон Самарской области «Об ипотечном жилищном кредитовании в Самарской области» в редакции от 27 мая 2010 года

- Закон Самарской области от 06 апреля 2009 г. №50-ГД «О признании утратившими силу отдельных Законов Самарской области об утверждении областных целевых программ».

- Закон Самарской области «О защите населения и территории Самарской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями от 08 октября 2010 №104-ГД)

- Закон Самарской области от 12 октября 2010 года №107 ГД «Об организации обслуживания населения пассажирским автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования на территории Самарской области» (от 05.05.2011г №43-ГД)

- Закон Самарской области от 08.12.2008г. №142-ГД «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 03.04.2002г. №14-ГД «О культуре в Самарской области» ( от 22.11.2011г №124-ГД)

- Закон Самарской области от 03.04.2002 №14-ГД «О культуре в Самарской области»

- Закон Самарской области от 04.03. 2011 №17-ГД «Об основах организации благоустройства и озеленения на территории  Самарской области» (ред. от 06.07.2011)

Постановления Правительства Самарской области:

- Стратегия социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года (утверждена Постановление Правительства Самарской области от 9 октября 2006 года №129)

- Постановление Правительства Самарской области от 12.12.2007 г. №253 «О разработке и реализации областных целевых программ Самарской области» (ред. от 19.03.2009г.№ 107)

- Постановление Правительства Самарской области от 16.01.2008 г. №2 «О разработке и реализации ведомственных целевых программ в Самарской области» (от 13.09.2012 г. №437).

- Постановление Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261 «Об утверждении Схемы территориального планирования Самарской области»

- Постановление Правительства Самарской области от 20.06.2008 №245 «Об утверждении Плана реализации Схемы территориального планирования Самарской области, утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261, на период до 2010 года».

- Программа газификации Самарской области на 2010-2014 годы, финансируемая за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа обществом с ограниченной ответственностью «Средневолжская газовая компания», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 16.12.2009 № 674 (с  изменениями от 13.07.2011 №336).

- Программа газификации Самарской области на 2009-2013 годы, финансируемая за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа открытым акционерным обществом «Сызраньгаз», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 19.12.2008 № 501.

- Постановление Правительства Самарской области от 09 августа 2006г. №106 «Об утверждении перечня автомобильных дорогах общего пользования Самарской области» (в редакции от 04 марта 2009 г.№69)

- Постановление Правительства Самарской области от 06.08.2009 № 372 «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирования кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области на 2010-2012 годы и на период до 2020 года».(редак.25.06.2012г.№296)

- Постановление Правительства Самарской области от 25.03.2009 №180 «Об установлении отдельного расходного обязательства Самарской области по развитию малой энергетики Самарской области» (дейст. докум. приостановлено до 01.01.2013г)

- Постановление Правительства Самарской области от 25.03.2009 г. № 164 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2009 – 2010 годы» (от 07.06.2012г.№266)

- Постановление Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года №499 «План мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов, предназначенных для размещения органов государственной власти Самарской области на 2010-2014 годы», 02.05.2012г. №226

- «План мероприятий по реконструкции объектов здравоохранения Самарской области на 2010-2012 годы» (утверждён постановлением правительства Самарской области от 06 октября 2009 года, в редакции от 27 сентября 2010 года №477, в редакции от 23.06.2010 №286)

- т«План мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов культуры в Самарской области на 2010-2012 годы» (утвержден Постановлением Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года №498, в редакции от 17 июня 2010 года)

- «Стратегия развития нефтехимического комплекса Самарской области на период до 2015 года» (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 21 января 2010 года №12)

- Концепция развития региональной транспортно-логистической системы Самарской области на 2011-2015 годы (Постановление Правительства Самарской области от 30.12.2011г №882)

- Прогноз  социально-экономического развития Самарской области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов (Постановление Правительства Самарской области от 12 октября 2009 года №556)

- Постановление Правительства Самарской области от 21.04.2010 г. №138 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Самарской области" на 2010-2011 годы, от 22.02.2012 г. №82

- «Концепция развития сельского туризма» (Постановление Правительства Самарской области от 27 октября 2010 года №541)

- «Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области» на 2011-2014 годы (Постановление Правительства Самарской области от 22.02.2012 года №99)

- «Об утверждении Положений об особо охраняемых природных территориях регионального значения» (Постановление Правительства Самарской области от 18.06.2012г.  №273)

- Распоряжение Правительства Самарской области от 20 марта 2007 года №43-р

- Постановление Главы городского округа Самары от 16.10.2006 г. №167 и №169.

- Постановление Правительства Самарской области от 12 сентября 2008 г. N 384 «Об утверждении областной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности Самарской области на 2009 – 2015 годы» (22.02.2012г. №88)

- Правительство Самарской области Постановление от 3 марта 2011 г. № 88 «О нормативах минимальной обеспеченности населения Самарской области площадью торговых объектов».

Целевые программы Самарской области:

- Областная целевая программа Самарской области "Молодой семье - доступное жилье" на 2009 - 2012 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 3 апреля 2009 г. N193  (от 30.07.2012г.N 347)

- Областная целевая программа Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 25 марта 2009 г. N179 (24.08.2012 г. N383)

- Областная целевая программа Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области на 2009-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 01 октября 2008 г. N 399  (28.06.2012г №311)

- Областная целевая программа Самарской области «Развития инновационной деятельности в Самарской области на 2009 - 2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27 марта 2009 г. N187 (в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.06.2009 №276).

- Областная целевая программа Самарской области «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области» на 2011-2015 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 03.08.2012г №357

- Областная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения до 2015 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 22.02.2012г №70

- Областная целевая программа «Областная целевая энергетическая программа на 2009-2010 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 08.12.2010 №632

- «Областная целевая энергетическая программа на 2011-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительстве Самарской области от 24.08.2011 г. №419

- Областная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Самарской области на 2010-2013 годы и на период до 2020 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 30.07.2010 №355, (24.05.2012г.№253)

- Областная целевая программа «Чистая вода» на 2010-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2009 № 542  (02.04.2012г №148)

- Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2010 – 2018 годы» (в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 09.06.2010г. №217, от 23.06.2010г. №293, от 10.09.2010г. №415, от 27.09.2010г.№ 456, от 29.10.2010г. №572, от 15.11.2010г. №595, от 29.11.2010 №621, от 14.12.2010 №650, от 17.02.2011 №63, от 25.03.2011 №112, от 21.04.2011 №140, от 28.04.2011 №156, от 27.05.2011 №248, от 11.08.2011 № 375, от 07.09.2011 №442, от 29.09.2011 №472, от 29.09.2011 №487, от 19.12.2011 №817, от 22.02.2012 №93, от 11.04.2012 №187, от 26.06.2012 №306, от 06.09.2012 №419)

- Областная целевая программа «Социально-экономическое и этнокультурное развитие российских немцев в Самарской области на 2009-2012 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 12 сентября 2008 г. №378 (от 09.04.2012 г.№165)

- Областная целевая программа «Улучшение материальной базы общеобразовательных учреждений в Самарской области на 2009-2010 годы» (в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 13.08.2010 года №369, от 27.09.2010г. №434)

- Областная целевая программа «Строительство объектов образования на территории Самарской области в 2010-2012 годах», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года № 484  (в редакции от 23 июня 2010 г. №297)

- Областная целевая программа «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Самарской области» на 2010-2012 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 17 февраля 2010 года №45  (от 10.04. 2012 г.№184)

- Областная целевая программа «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений при использовании водных ресурсов и осуществлении гидроохранных мероприятий в городских округах и муниципальных районах Самарской области» на 2010-2016 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 28 сентября 2009 года №473  (в редакции от 28 июня 2012 г. №308)

- Областная целевая программа «Развитие туристско–рекреационного кластера в Самарской области» на 2011 – 2014 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27.10.2010 №539 (06.09.2012 №420).

- Областная целевая программа «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на территории Самарской области» на 2009–2013 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 №557.

- Областная целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Самарской области на 2011-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 г. №576 (в редакции от 22.03.2012 г.№135).

Ведомственные целевые программы  и приказы Самарской области:

- Программа развития электроэнергетики Самарской области на 2010-2014 годы, утвержденная Приказом Министерства промышленности, энергетики и технологии Самарской области от 07.07.2010 №133-п.

- Ведомственная целевая программа «Развитие авиации общего назначения (малой авиации) в Самарской области» на 2009-2010 годы», утвержденная Приказом министерства промышленности, энергетики и технологий Самарской области от 10 октября 2008 №1.

- Приказ министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 05.07.2010 г. №44 «Об утверждении перечня объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области, финансируемых в рамках областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года» (от 21.12.2010 N74).

- Приказ министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 15.06.2010 №37 «Об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области».

- Приказ министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 25 апреля 2011 г. №39 «Об утверждении перечня объектов строительства, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области, финансируемых в рамках областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года» (от 25.03.2009 N179) и объемов их финансирования в 2011 году по строке «Разработка проектно-сметной документации», в ред. от 01.07.2011 №65.

- Приказы министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области о включении земельных участков в границы населённых пунктов в разрезе муниципального образования Самарской области с 2007 по 2011 гг.

- Прогнозы социально-экономического развития муниципального района Красноярский Самарской области на 2010-2012 годы.

Проект разработан в соответствии с требованиями нормативно-регламентирующих документов:

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области. (Утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 25 декабря 2008 года № 496-п

- СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации.

- СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция. СНиП 2.07.01 – 89*

- СП 53.13330.2011 Планировка и застройка садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*

- СП 19.13330.2011 Генеральные план сельскохозяйственных предприятий. Актуализированная редакция СниП II-97-76*

- СП 18.13330.2011 Генеральные план промышленных  предприятий. Актуализированная редакция СниП II-89-80*

- СП 8.13130.2009 Источники наружного противопожарного водоснабжения

- СП 11.13130.2009 Места дислокации подразделений пожарной охраны

- СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги. (Изд. 2004г.)

- СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

- СНиП 2.05.06-85 Магистральные трубопроводы.

- СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

- СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно – защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

- СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест.

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

- СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства.»

- СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства».

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства».

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».

- СП 2.1.7.10038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

- ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

- Правила охраны магистральных трубопроводов» – утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9 (с изм., внесенными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61).

. При формировании демографического раздела были использованы:

- Демографические ежегодники Самарского областного комитета государственной статистики за 1999 - 2012 гг.

- Районы Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара 2010.

- Численность населения Самарской области по полу и возрасту. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2004.

- Численность населения Самарской области по полу и возрасту. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2006.

- Численность населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2002.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2005.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2007.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2009.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2011.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2012.

- Национальный состав населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2004.

- Данные о возрастной и трудовой структуре населения с.п. Хорошенькое,  о среднегодовом приросте населения с.п. Хорошенькое и тенденции его изменения, предоставленные администрацией сельского поселения Хорошенькое м.р. Красноярский.

Настоящий проект выполнен на базе применения геоинформационных технологий, в электронной версии (ГИС ИнГео , Spotlight PRO v 3.0, Auto CAD  MAP R3).

При проектировании и формировании электронной базы данных использовались материалы, предоставленные отделом архитектуры и строительства Администрации муниципального района Красноярский Самарской области.

Генеральный план разработан на территорию сельского поселения Хорошенькое муниципального района Красноярский Самарской области с целью определения долгосрочной стратегии и этапов хозяйственного развития сельского поселения, исходя из ресурсного потенциала территории и рационального природопользования.

В проекте рассматриваются ресурсные возможности сельского поселения, определяются направление жилищного, культурно – бытового и коммунального строительства, намечаются принципиальные направления развития транспортной и инженерной инфраструктуры, выполняется градостроительное обоснование территориального развития сельского поселения.

Согласно Градостроительному кодексу, основным документом, определяющим территориальное развитие сельского поселения, является его генеральный план.

Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской федерации, муниципальных образований.

Планирование градостроительного развития территории представляет собой комплекс системных мероприятий, включающих целый ряд процедур, в рамках каждой из которых определяются общие принципы перспективного развития и параметры предполагаемых изменений.

Территориальное планирование - первая стадия в системе работ, обеспечивающих освоение, реконструкцию, реновацию (пространственное преобразование) территории на основе принципов устойчивого развития с учетом интересов Российской Федерации, субъектов РФ, муниципального образования, правообладателей земельных участков и населения сельского поселения «Первомайский сельсовет».

Планирование охватывает широкий спектр вопросов, связанных с определением комплекса требований, предъявляемых к организации среды обитания, установлением параметров градостроительных объектов и процессов, проведением разнообразных исследований и расчетов (социологических, демографических, экономических и др.), выявлением факторов, способных оказать в будущем как позитивные, так и негативные воздействия на развитие градостроительных систем, моделирование последствий от этого воздействия и предложение путей предотвращения возможных негативных ситуаций.

Действующая система территориального планирования включает мероприятия по подготовке, разработке и принятию комплексных решений, направленных на изменения состояния (функционального, пространственного, планировочного) территории, обеспечивающих планомерное и регулируемое осуществление градостроительной деятельности.

Исходя из целей планирования, определяются его задачи – социальные, экономические, экологические, пространственные, управленческие.

Подготовка проекта генерального плана сельского поселения представляет собой комплекс работ, обеспечиваемых совокупностью аналитических, графических, расчетных и текстовых разработок.

Цели и задачи территориального планирования сельского поселения Хорошенькое.

- Территориальное планирование сельского поселения Хорошенькое осуществляется Генеральным планом  в целях:

1) обеспечения устойчивого развития территории сельского поселения Хорошенькое (обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечения охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений);

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур сельского поселения;

- обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Самарской области, муниципальных образований Самарской области.

- Задачами территориального планирования сельского поселения Хорошенькое являются:

- создание условий для устойчивого развития территории сельского поселения Хорошенькое, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного и исторического наследия;

- определение назначения территорий сельского поселения Хорошенькое исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов;

- реализация стратегии социально-экономического развития Самарской области и программы социально-экономического развития Красноярского района путем территориальной привязки планируемых мероприятий;

- обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Хорошенькое по решению вопросов местного значения;

- раскрытие градостроительного потенциала территории сельского поселения Хорошенькое для реализации пространственных интересов Российской Федерации, Самарской области, Красноярского района и населения сельского поселения, с учетом требований безопасности жизнедеятельности, экологического и санитарного благополучия;

- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности сельского поселения Хорошенькое;

- комплексный анализ градостроительного развития территории, внешних и внутренних факторов и предпосылок социально-экономического и пространственного развития сельского поселения Хорошенькое;

- разработка мероприятий по эффективному использованию и благоустройству существующей застройки и территорий сельского поселения Хорошенькое;

- осуществление функционального зонирования территории сельского поселения Хорошенькое для стимулирования нового жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, туризма и отдыха;

- развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Хорошенькое в увязке с транспортно-коммуникационной сетью системы расселения Самарской  области;

- разработка мероприятий по повышению надежности и развитию всех видов инженерной инфраструктуры;

- разработка мероприятий по развитию социальной инфраструктуры сельского поселения Хорошенькое, доступ маломобильных групп населения ко всем объектам социальной инфраструктуры;

- оптимизация градостроительной деятельности на территории сельского поселения Хорошенькое;

- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся на территории сельского поселения Хорошенькое.

# 2. КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ И КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХОРОШЕНЬКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ

## 2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХОРОШЕНЬКОЕ

### 2.1.1. История формирования структуры расселения. Краткая историческая справка.

На территории современного муниципального района Красноярский люди поселились около ста тысяч лет назад. Есть свидетельства, что эти места осваивались еще племенами каменного века. Наибольшее количество памятников сосредоточено на прибрежных территориях реки Сок, близ населенных пунктов Красный Яр и Средняя Солонцовка.

Долгие годы, после присоединения Среднего Поволжья к России, на территории, которую в настоящее время занимает Красноярский район, существовали только летние кочевья степняков и  редкие казачьи стоянки, в укромных местах прятались ватажные строения русских рыболовов.

Процесс заселения принял активную форму в конце XVI – начале XVII века в  результате колонизации восточных земель и изменения в связи с этим границ Московского государства, для охраны которых были воздвигнуты крепости Самарская, Сызранская, Кашпирская.

В XVIII веке колонизация края продолжилась в направлении востока и юго-востока. Для охраны районов освоения в 1731 году была воздвигнута Ново-Закамская линия укреплений, положившая начало таким поселениям, как Алексеевка, Сергиевск,  Красный Яр. Со строительством Ново-Закамской линии по течению рек Сок и Кондурча связано возникновение множества других населенных пунктов. Первые переселенцы осваивали благоприятные для земледелия пойменные территории рек, складывались массивы чувашских, мордовских поселений, компактными группами оседали татары.

В процессе освоения Самарского края селения и поселки основывались на наиболее значительных трактах и проезжих путях.

В XIX веке политические перемены укрепили поместных дворян. Большого размаха достигла раздача земель дворянству. В это время продолжали расти ранее сложившиеся, и появлялись новые поместья.

Выявленные объекты культурного (археологического) наследия, расположенные

на территории с. п. Хорошенькое м. р. Красноярский Самарской области *

Таблица №1

| NN | Наименование | Типология | Село | Размещение | Дата | Площадь (Га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники археологии РАО № 426-Р от 6 мая 1993 г. |
| 24. | Водино-Хорошенькое | кург. один. | Хорошенькое | 0,5 км в? | не определ. | 0,00 |
| 27. | Грачевка II | кург. мог. | Грачевка | 0,9 км ю | не определ. | 0,80 |
| 29. | Ильинка | селище | Ильинка | 0,2 км св | IV-II тыс. до н.э. | 3,00 |
| 32. | Конезавод I | кург. мог. | Конезавод | 2,5 км з | не определ. | 0,90 |
| 33. | Конезавод II | кург. мог. | Конезавод | 2,3 км св | не определ. | 0,80 |
| 53. | Кривое Озеро I | кург. мог. | Кривое Озеро | 0,25 км сз | не определ. | 0,20 |
| 54. | Кривое Озеро II | кург. мог. | Кривое Озеро | 1 км ю | не определ. | 0,30 |
| 55. | Кривое Озеро III | кург. мог. | Кривое Озеро | 1 км св | не определ. | 0,20 |
| 56. | Лебяжинка | кург. мог. | Лебяжинка | 2 км юв | не определ. | 1,60 |
| 58. | Лопатино I | кург. мог. | Лопатино | 2,6 км св | II тыс. до н.э. | 0,00 |
| 59. | Лопатино II | кург. мог. | Лопатино | 1 км св | III-II тыс. до н.э. | 0,15 |
| 60. | Лопатино III | кург. мог. | Лопатино | 0,2 км ююз | не определ. | 0,20 |
| 61. | Лопатино IV | кург. мог. | Лопатино | 1,5 км ю | не определ. | 0,90 |
| 62. | Лопатино V | кург. мог. | Лопатино | 0,15 км сз | не определ. | 0,00 |
| 63. | Лопатино VI | кург. мог. | Лопатино | 1,5 км в | не определ. | 0,20 |
| 64. | Лопатино VII | кург. мог. | Лопатино | 2 км св | не определ. | 0,20 |
| 65. | Лопатинский II | кург. мог. | Лопатино | 0,15 км юз | II тыс. до н.э. | 0,00 |
| 66. | Лужки | селище | Лужки | 0,4 км юз | IV, II тыс. до н.э. | 0,00 |
| 75. | Потаповка | кург. мог. | Потаповка | 5 км вюв | не определ. | 0,00 |
| 76. | Потаповка I | кург. мог. | Потаповка | ю окраина | XVII-XVI вв. до н.э. | 0,20 |
| 77. | Потаповка II | кург. мог. | Потаповка | 1,5 км юв | не определ. | 0,25 |
| 78. | Потаповка III | кург. мог. | Потаповка | 5 км юв | не определ. | 0,10 |
| 92. | Сухолинка | кург. один. | Сухолинка | 250 м ссв | не определ. | 0,08 |
| 94. | Хорошенькое I | кург. один. | Хорошенькое | 1 км ю? | не определ. | 0,00 |
| 95. | Хорошенькое I | кург. мог. | Хорошенькое | 2,5 км з | не определ. | 0,00 |
| 96. | Хорошенькое II | кург. мог. | Хорошенькое | 2 км с | не определ. | 0,30 |
| 97. | Хорошенькое III | кург. мог. | Хорошенькое | 0,4 км ю | не определ. | 0,00 |
| 98. | Хорошенькое IV | кург. мог. | Хорошенькое | 6,5 км юв | не определ. | 0,00 |
| 99. | Хорошенькое V | кург. мог. | Хорошенькое | 3-5 км юв? | не определ. | 0,00 |
| Памятники археологии, выявленные в ходе проведения охранно-разведочных работ в 1990-е – 2000-е годы |
| 9. | Хорошенькое VI | кург. мог. | Хорошенькое | 3 км сз | не определ. | 0,00 |

список выявленных объектов культурного наследия,

расположенных на территории сельского поселения Хорошенькое муниципального района Красноярский Самарской области *

Таблица №2

| №№ п/п | Наименование объекта | Датировка | Местонахождение объекта (адрес) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Дом Куроедова Филиппа | Конец ХIХ в. | с. Хорошенькое |
|  | Народный дом | Около 1930-го г. | c. Хорошенькое |
|  | Усадьба Куроедовых (Куроедова Ивана) | ХIХ в. | с. Хорошенькое |
|  | Дом богатого крестьянина | Конец ХIХ -начало ХХ вв. | с. Хорошенькое |
|  | Дом жилой | Конец ХIХ -начало ХХ вв. | с.Хорошенькое |
|  | Сельская школа и дом священника (комплекс) | Конец ХIХ -начало ХХ вв. | с. Хорошенькое |

* Данные предоставлены Министерством культуры Самарской области.

### 2.1.2. Место и роль сельского поселения Хорошенькое в системе расселения Самарской области

Региональный каркас системы расселения Самарской области характеризуется полицентричностью структуры, развивающейся в условиях усложнения общегосударственных, международных, межрегиональных и внутренних социально-экономических и миграционных процессов. Местоположение исторических центров городских агломераций определено геометрией ландшафтов и закреплено крупнейшими транспортными узлами.

К настоящему времени на территории Самарской области сложились укрупненные зоны расселения, дифференцированные по типам расселения. Первые три зоны представляют собой территорию Самарско-Тольяттинской агломерации (зона ядра агломерации, зона периферии ядра агломерации, зона периферии агломерации). На внеагломерационных территориях сложились местные системы расселения, имеющие общие структурно-функциональные характеристики.

### 2.1.3. Местоположение сельского поселения Хорошенькое муниципального района Красноярский на территории Самарской области

Муниципальный район Красноярский расположен в северной части Самарской области. Территория района составляет 2478,9 кв.км.

Границы района установлены Законом Самарской области N 57-ГД от 25 февраля 2005 года «Об установлении границ муниципального района Красноярский Самарской области». Муниципальный район Красноярский граничит со следующими районами Самарской области:

- на севере район граничит с м. р. Елховский,

- на востоке с м. р. Красноярский и м. р. Кинель-Черкасский,

- на юге с м. р. Волжский и м. р. Кинельский,

- на западе с м. р. Ставропольский Самарской области.

Законом Самарской области №47-ГД от 25.02.2005 г. «Об образовании городского и сельских поселений в пределах муниципального района Красноярский, Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ», установлены границы сельского поселения Хорошенькое.

- Сельское поселение Хорошенькое расположено в восточной части муниципального района Красноярский Самарской области и граничит:

- с сельским  поселением Большая Раковка муниципального района Красноярский;

- с сельским  поселением Большая Каменка муниципального района Красноярский;

- с сельским  поселением Красный Яр муниципального района Красноярский;

- с сельским  поселением Шилан муниципального района Красноярский;

- с сельским  поселением Хилково муниципального района Красноярский;

- муниципальным районом Красноярский.

Сельское поселение Хорошенькое включает в себя 15 населённых пунктов: село Хорошенькое, село Лопатино, село Кривое Озеро, посёлок Грачевка, посёлок Ильинка, посёлок Конезавод, посёлок Лебяжинка, посёлок Лужки, посёлок Малая Тростянка, посёлок Мартышенка, посёлок Маршанка, посёлок Песчановка, посёлок Потаповка, посёлок Светлый Ключ, посёлок Сухолинка.

### 2.1.4. Природно-климатические условия исследуемой территории

#### 2.1.4.1. Климат

Сельское поселение Хорошенькое расположено в умеренно-континентальном климатическом поясе, с холодной малоснежной зимой, короткой весной и осенью и жарким сухим летом.

Минимальная температура воздуха зимнего периода достигает - 48(С.

Продолжительность безморозного периода составляет в среднем 133 дня.

Устойчивое промерзание почвы наблюдается в конце ноября начале декабря. Средняя глубина промерзания почвы составляет 79 см, наибольшая – 152 см, наименьшая 69 см.

По количеству выпадающих осадков  поселение относится к зоне умеренного увлажнения. Среднегодовое количество осадков составляет 480 мм/год. В  теплый период года осадков выпадает больше, чем в холодный.

Появление устойчивого снежного покрова наблюдается в среднем в третьей декаде ноября. Наибольшая толщина снежного покрова достигает 40 см. Снег лежит до середины апреля.

Преобладающими ветрами в зимний период являются южные и юго-западные, в летний - северные, северо-восточные и северо-западные.

Максимальная температура воздуха летнего периода достигает +40°С.

Характерной особенностью климата является быстрое нарастание температуры воздуха весной. Наиболее теплый месяц в году июль.

#### 2.1.4.2. Рельеф и геоморфология

Территория Красноярского района расположена в пределах Восточно-Европейской платформы. Территория Сокского возвышенного района денудационно-эрозионным рельефом относится к бассейну реки Сок. В геоморфологическом отношении эта территория является частью провинции Высокого Заволжья и представляет собой волнистую, возвышенную равнину, расчленённую глубокими и широкими речными долинами. Водоразделы поднимаются на 100 – 150 м. Густая сеть второстепенных долин и оврагов местами сильно осложняет рельеф, вследствие чего территория приобретает низкогорный вид, особенно со стороны южных, круто обрывающихся склонов водоразделов. Для рельефа Красноярского района характерна резкая асимметрия склонов речных долин и водоразделов.

#### 2.1.4.3. Гидрогеологические условия

Условия формирования  ресурсов подземных вод, т.е. особенности их питания,  разгрузки, химического состава в значительной степени определяются структурой земной коры,  характером рельефа, степенью обнаженности пород, т.е. тектоническими, геоморфологическими и геологическими условиями проектируемой территории.

По защищённости подземных вод основная часть территории поселения относится к территориям с условно защищёнными водоносными подразделениями.

Грунтовые воды по изысканиям прошлых лет встречены на глубине от 2,0 до 6,0 м. В весенне-осенние периоды происходит повышение уровня грунтовых вод на 1,5 – 2,0 м выше. Содержание SO"4=438 мг/л, Cl'=21,2 мг/л.

Для питьевых целей широкое распространение имеют хвалынско-хазарские отложения. Питание вод хвалынско-хазарских отложений происходит также как и вод современного аллювиля, за счёт инфильтрации атмосферных осадков и частично, за счёт подпитывания водами более древних отложений. Среди вод хвалынско-хазарских отложений преобладают мягкие и умеренно жёсткие, реже жёсткие воды

#### 2.1.4.4. Опасные природные процессы

В границах проектирования заметно выражены современные геологические процессы: водная и ветровая эрозия, карст, переработка берегов (абразия) рек, оползни, подтопление, заболачивание.

Эрозионные процессы получают развитие на территориях, лишенных лесонасаждений, сильно распаханных или имеющих крутые склоны.

Процессам водной эрозии в наибольшей степени подвержены склоны речных долин, оврагов, балок, ложбин стока. При этом преобладает процесс делювиального смыва. В результате делювиального смыва уничтожается верхний наиболее плодородный слой почвы.

Интенсивность делювиального смыва зависит от следующих факторов:

- крутизны и длины склона;

- состава слагающих пород;

- режима атмосферных осадков;

- интенсивности весеннего снеготаяния;

- характера растительного покрова (наличие или отсутствие дернины на склоне).

Последний фактор, более чем любой другой из выше перечисленных, влияет на интенсивность делювиального смыва. Так, в лесных массивах и на открытых поверхностях с плотной травянистой дерниной делювиальный смыв гасится полностью, в том числе на крутых склонах.

Делювиальный смыв интенсивно протекает на пашнях даже при очень малых углах наклона (2-3º). Определяющим фактором в развитии данного процесса является высота рельефа: чем больше высота рельефа, тем больше глубина его вертикального расчленения. Основные деструктивные процессы в почвах связаны в первую очередь именно с проявлением водной эрозии.

Сильные ветра в засушливое время года в сочетании с вышеперечисленными особенностями рельефа, геологического строения и недостаточным количеством защитных древесно-кустарниковых насаждений определяют развитие процессов ветровой эрозии.

Овражная эрозия распространена в нижних частях пологих склонов, где проявляются плащи делювия, и в пределах междуречий. Наиболее подвижной частью оврагов являются его вершины, которые в результате регрессивной эрозии могут выйти за пределы склонов, на которых они возникли, и продвинуться далеко в пределы междуречий. Основными факторами, способствующими развитию оврагов, являются литологические особенности коренных пород (выщелачивание карбонатных пород) и особенности рельефа рассматриваемой территории. Возрастающая антропогенная нагрузка (вырубка леса, распашка земель и прочее) способствует увеличения площади эродированных земель.

Овражные эрозионные формы рельефа, постепенно углубляясь, могут достигнуть уровня грунтовых вод, которые дадут начало формированию новой реки.

Развитие карста (растворение природными водами горных пород: известняков, гипсов, каменной соли и др.) обусловлено наличием в литологическом комплексе проектируемой территории карбонатных и сульфатных пород верхнего карбона и перми, в частности, значительного  количества  прослоев  и  линз  гипса. При  воздействии  на  них  слабо  минерализованных  атмосферных  вод  и  хозяйственно-бытовых сточных вод населенных пунктов, вследствие утечек из водонесущих коммуникаций,  явления  выщелачивания  резко  усиливаются.

Карст создает помехи при строительстве зданий и сооружений, проведении водоснабжения и прочих хозяйственных мероприятиях. Питьевая вода в районах распространения карста отличается повышенной жесткостью за счет примесей более глубоких минерализованных вод.

Суффозионные процессы (выщелачивание и вынос из  толщи горных пород мелких минеральных частиц подземными водами) наблюдаются обычно в долинах рек и на склонах со значительным уклоном подземных водоносных горизонтов. Суффозионные понижения в рельефе чаще имеют форму вытянутой ложбины и пологие задернованные склоны. Они обычно служат ложбинами стока поверхностных вод, тем самым, предопределяя направление эрозионного размыва, а по их днищам закладываются новые овраги.

Абразионные процессы наиболее интенсивно протекают на участках, где берега рек сложены рыхлыми легкоразмываемыми грунтами. Скорость отступления берегов возрастает на участках, подвергающихся интенсивному воздействию волн, плавающих льдов, течениям, большим колебаниям уровня воды, а также талых, ливневых и грунтовых вод. Большое влияние оказывают также ветровой и температурный режимы местности, наземная и водная растительность. Отмечается активная водная переработка берегов реки Кондурча, в меньшей мере р.Сок.

Под влиянием процессов переработки берегов (абразии) активизируются оползни.

Оползни возникают на крутых склонах речных долин и балок, когда водоносный и водоупорный горизонт наклонены в сторону долины.

Подтоплению грунтовыми водами подвержены территории в центре, на востоке и в южной части Красноярского района. Основными причинами подтопления являются:

- низкие отметки рельефа;

- непосредственная близость сооружений нефтедобычи с сопутствующей технологической закачкой пластовых вод в продуктивные горизонты;

- техногенные утечки из трубопроводов нефтепромыслов и коммуникаций;

- нарушение условий поверхностного стока при застройке территорий населенных пунктов, а именно: скопление  поверхностных вод в естественных понижениях рельефа;

- отсутствие организованного отвода поверхностных вод с территорий населенных пунктов.

Участки переувлажнения грунтов широко распространены по долинам рек Кондурча и Сок, что в значительной степени связано с подтоплением вследствие повышения уровня грунтовых вод, вызванного подпором от Саратовского водохранилища.

На подтапливаемых и затапливаемых территориях имеются селитебные зоны усадебного типа и ветхого жилья, не оборудованные системой централизованной канализации хозяйственно-бытовых сточных вод, в результате чего, как минимум, содержимое выгребов с паводковыми и грунтовыми водами попадает в поверхностные водные объекты, ухудшая условия хозяйственно-питьевого и рекреационного водопользования.

Наличие перечисленных видов опасных природных процессов  осложняет, но не исключает градостроительную деятельность при условии превентивного проведения соответствующей инженерной подготовки территорий.

#### 2.1.4.5. Гидрографическая сеть

Основным объектом гидрографической сети в границах проектирования является р. Сок, протекающая с северо-востока на юго-запад и являющаяся естественной границей сельского поселения. В южной части поселения в Сок впадает река Черновка, берущая свое начало в Сергиевском районе. В районе п. Ильинка в р. Сок впадает река Тростянка, протекающая через населенные пункты Маршанка и Светлый Ключ. В юго-западной части поселения в Сок впадает река Хорошенькая, протекающая через село с аналогичным названием, а в центральной части в р. Хорошенькая впадает ручей  Студеный Родник, берущий свое начало в юго-восточной части поселения

#### 2.1.4.6. Полезные ископаемые

Полезные ископаемые в границах сельского поселения Хорошенькое представлены Раковским месторождением нефти.

#### 2.1.4.7. Почвы и растительный покров

В границах  поселения преобладающими типами почв являются черноземы обыкновенные, черноземы типичные, иногда с участием серых лесных почв.

Факторы почвообразования, свойственные зоне лесостепи Высокого Заволжья, в пределах которой находится территория рассматриваемого района, обусловили господствующее развитие почв черноземного типа. При этом преобладающими почвами являются серые лесные, черноземы типичные, выщелоченные, типичные остаточно-карбонатные, в основном тяжелого механического состава.

В условиях достаточного увлажнения (под пологом леса и вблизи него) сформировались черноземы оподзоленные или темно-серые и серые почвы. Почвы богаты калием, бедны фосфором.

#### 2.1.4.8. Природные рекреационные ресурсы

Природные рекреационные ресурсы с.п. Хорошенькое представлены лесами, лесостепями, а также акваторией и прибрежными территориями рр. Сок, Хорошенькая; озер и прудов, используемые жителями для отдыха и рыболовства.

Территория в границах проектирования в целом имеет спокойный рельеф, живописный ландшафт, благоприятные климатические условия, что делает возможным развитие разнообразных видов рекреации, оздоровления населения и туризма.

## 2.2. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ И АНАЛИЗ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХОРОШЕНЬКОЕ

### 2.2.1. Анализ демографической ситуации в сельском поселении Хорошенькое

#### 2.2.1.1. Основные тенденции демографических процессов

Традиционно определение генеральной линии развития поселения начинается с определения перспективной численности его населения. Основой таких расчетов в современном градорегулировании является демографический анализ.

Одним из ведущих методических положений демографического анализа является изучение демографических событий во времени, поскольку именно оно является их важнейшей доминантой.

Другим важным параметром является территория, так как демографические события происходят не только во времени, но и в определенной стране, ее регионе или определенном поселении. Таким образом, демографический анализ  осуществляться относительно двух координат – времени и пространства. При этом учитываются и социально-экономические и социально-культурные факторы, определяющие механизм демографического поведения, отношения населения к проблемам рождаемости, смертности, перемещения (миграционное поведение), семейно-брачных отношений.

В рамках демографического анализа выявляются качественные закономерности развития отдельных демографических процессов и воспроизводства населения в целом, в их социально-экономической обусловленности, что  позволяет определить размеры населения, объяснить его рост или сокращение.

Структура населения определяется тремя показателями: рождаемостью, смертностью и миграционными процессами, уровень которых в значительной мере зависит от социально-экономических и культурных факторов. Поэтому, чтобы понять логику демографических процессов, происходящих в конкретном населении, необходимо, прежде всего, проанализировать факторы, обусловливающие ход развития демографических событий, учитывая при этом их изменчивость во времени и неоднородность в пространстве.

В связи с этим определение демографических тенденций возможно лишь при условии всестороннего анализа демографических процессов, рассматриваемых в динамике.

Демографы выделяют три стадии популяционной стабильности:

1 – стадия традиционного общества, характеризующаяся высоким уровнем рождаемости и смертности, при котором население практически не растет, количество рождений уравновешивается количеством смертей;

2 – стадия четко выраженного роста населения, характеризующаяся снижением уровня смертности (благодаря появлению антибиотиков) при сохранении высокой фертильности;

3 – стадия развития индустриализации, активного включения женщин в процесс производства и обусловленного этим понижения уровня рождаемости до такого, при котором рост населения становится достаточно стабильным, уровень рождаемости приблизительно равен уровню смертности.

Для России в целом характерны общие тенденции демографического развития европейских стран. В полосу индустриализации Россия вступила в начале XX века, но наиболее интенсивно этот процесс протекал в предвоенный и послевоенный период. Он сопровождался интенсивным процессом градообразования и ростом численности городского населения при уменьшении доли населения сельского.

Индустриализация, активный ход урбанизации объективно изменили демографическую ситуацию в стране, которая усугубилась социально-экономическими переменами 90-х годов. Произошло существенное снижение уровня рождаемости при повышении уровня смертности практически во всех регионах России. В этот период коэффициент рождаемости находился ниже предела, присущего наиболее развитым индустриальным странам, тогда как коэффициент смертности был близок к показателям, соответствующим странам третьего мира. В результате уровень смертности превысил уровень рождаемости, что свидетельствует о суженном воспроизводстве населения, или, как говорят демографы, о депопуляции.

Основные изменения в демографической структуре Самарского региона также начались в «перестроечные» годы и обнаружились в конце 80-х: заметно стал снижаться уровень рождаемости при слабо растущей смертности. Перелом наступил в годы активных реформ, которые совпали с уменьшением доли женщин детородного возраста. В 1990 году естественный прирост населения сменился его убылью.  Рис. 1 Динамика распределения населения Самарской области по полу и возрасту, рис. 2 Воспроизводство населения Самарской области.

В последние годы уровень рождаемости немного вырос, в связи с тем, что большая (по сравнению с 1999 годом) часть женщин вступила в детородный возраст. Эта тенденция может сохраниться в ближайшие 5-10 лет, затем неизбежно наступит спад, поскольку сегодня доля девочек 5-9-и лет почти вдвое меньше доли 20-25-летних женщин.

Значительное число пожилых жителей в половозрастной структуре населения Самарской области позволяет говорить о том, что уровень смертности по-прежнему останется довольно высоким. Его величина обусловлена не только значительной долей пожилого населения, но и экономическими проблемами. Сопоставление возрастных коэффициентов смертности населения Самарской области в 1998, 2003 и 2009 гг. свидетельствует о том, что доля умерших по-прежнему увеличиваться, начиная с 15-летнего возраста.  Рис. 3 Возрастные коэффициенты смертности в Самарской области.

Средняя продолжительность жизни населения Самарской области в 2009 г. по сравнению с 2005 г. увеличилась в среднем на 2,35 года. У горожан мужского пола – на 2,87,  женского – на 1,2 года. В сельской местности увеличение произошло соответственно на 3,2 и 1,53 года.

В целом население области можно назвать стареющим: доля пожилых людей в течение 90-х годов возросла и в последние годы удерживается примерно на одном уровне, тогда как доля не достигших трудоспособного возраста, последовательно снижается. Рис. 4 Динамика распределения населения Самарской области и муниципального района Красноярский по возрастным группам.

Отрадным является тот факт, что в течение последних 19 лет в области устойчиво сокращается младенческая смертность. Если в 1985 году она составляла 959 умерших детей, то в 2010 году их было только 237.

#### 2.2.1.2. Демографическая ситуация в муниципальном районе Красноярский

На территории Красноярского района расположены 3 городских поселения, 3 п.г.т. и 10 сельских поселений. Административным центром муниципального района  является с. Красный Яр  (численность населения на 01.01.11 – 8183 человека).

Городские поселения муниципального района Красноярский:

- Волжский – число жителей  6947 человек;

- Мирный – число жителей  7357 человек;

- Новосемейкино (в составе п.г.т. Новосемейкино, с. Водино, п. Дубки, с. Старосемейкино) – число жителей 10423 человека.

Сельские поселения:

- Большая Каменка (в составе 8 населенных пунктов) – общее число жителей 1243 человека;

- Большая Раковка (в составе 8 населенных пунктов) – общее число жителей 2236 человек;

- Коммунарский (в составе 9 населенных пунктов) – общее число жителей 1824 человека;

- Красный Яр (в составе 14 населенных пунктов) – общее число жителей 10743 человека;

- Хорошенькое (в составе 8 населенных пунктов) – общее число жителей 4157 человек;

- Светлое Поле (в составе 13 населенных пунктов) – общее число жителей 5259 человек;

- Хорошенькое (в составе 2 населенных пункта) – общее число жителей 512 человек;

- Хилково (в составе 7 населенных пунктов) – общее число жителей 2639 человек;

- Хорошенькое (в составе 15 населенных пунктов) – общее число жителей 2002 человек;

- Шилан (в составе 3 населенных пункта) – общее число жителей 1178   человек.

Демографическая ситуация в муниципальном районе Красноярский в целом близка к той, которая сложилась в области в целом: в течение 90-х годов существенно сократилась рождаемость при заметном увеличении уровня смертности населения. Рис. 5.1 Динамика естественного движения населения муниципального района Красноярский. На протяжении последних лет наблюдается естественная убыль населения. Рис. 5.2 Динамика численности населения муниципального района Красноярский.

В период с 1993 по 2010 гг. коэффициенты естественного движения населения района отличались от средних показателей по области в сторону увеличения. Это происходило в основном за счет сельского населения. Разрыв показателей уровня рождаемости  в селах района за эти годы превышал областные в среднем на 3 промилле. Показатели смертности также оказались выше примерно на 1,1. Рис. 6 Коэффициенты естественного движения населения и миграционный прирост в муниципальном  районе Красноярский.

Младенческая смертность в Красноярском районе в течение ряда лет колебалась, превышая средние областные показатели, или оказывалась ниже их. Особенно высокой младенческая смертность была в 1997 году в сельских поселениях района и в 1999 году - в городских. В 2010 году показатель младенческой смертности в сельских поселениях муниципального района был выше областного на 1,4 промилле, а в городских – на 10,5. Рис. 7 Младенческая смертность на 1 тыс. родившихся детей в муниципальном районе Красноярский.

Распределение населения муниципального района Красноярский по полу и возрасту свидетельствует о том, что уровень смертности останется по-прежнему высоким, поскольку в половозрастной структуре населения остается большой доля тех, кто вступил и вступает в пожилой возраст.

В настоящее время  в муниципальном районе наблюдается небольшой рост рождаемости в связи с увеличением доли женщин, находящих в детородном возрасте. Однако в ближайшие годы в условиях только естественного прироста рождаемость снизится, поскольку сократится доля репродуктивного населения. Рис. 8 Распределение населения муниципального района Красноярский по полу и возрасту.

В 2009 году соотношение населения, находящегося в возрасте моложе трудоспособного и старше его практически не отличалась от соотношения в демографической структуре в области в целом.

В муниципальном районе Красноярский доля стариков превышает долю молодого населения: 22,3% против 15,1%. Таким образом, разрыв составляет 7,2%, что на 0,4% меньше, чем в области. Доля трудоспособного населения в районе близка к среднему показателю по области в целом и составляет 62,6%. Рис. 4 Динамика распределения населения Самарской области и муниципального района Красноярский по возрастным группам.

Если рассматривать ситуацию в городских и сельских поселениях района, то в более урбанизированной среде естественно доля трудоспособного населения больше, в то время как примерно на 4% меньше молодежи, и на 3% - пожилых жителей.

Средняя продолжительность жизни как мужского, так и женского населения в муниципальном районе Красноярский составляет 65,98 лет, что примерно на 2,2 года меньше, чем в области в целом.

Другой важной причиной роста населения является миграция, которая не в меньшей степени, чем естественное движение населения, связана с социально-экономическими процессами, происходящими в стране.

В послевоенные годы наиболее характерной чертой для нашей страны была внутрирегиональная миграция, заключающаяся в движении сельских жителей в города. В настоящий момент градообразующие процессы в нашем регионе завершились. Центр тяжести сместился в сторону межрегиональной и международной миграции, которая существенно активизировалась в середине 90-х годов и была вызвана политическими переменами, породившими такое явление, как вынужденное переселение.

По последним статистическим данным в 2010 году в Самарском регионе миграционный прирост населения составил  5860 человек, 1,4% из них – выпал на долю межрегиональной миграции, 98,6% - международной. Внутрирегиональная миграция характеризовалась слабым оттоком сельского населения в городские поселения. Рис. 9 Общие итоги миграции сельского населения Самарской области в 2010 году.

Число вынужденных переселенцев, как уже отмечалось, наиболее значительным было в середине 90-х годов. В настоящее время этот процесс практически завершен, что способствует сокращению миграционных потоков в целом.

Миграционные процессы в муниципальном районе Красноярский на протяжении последних 13 лет не были стабильными. В первые годы «перестройки» миграционный прирост был велик и в 1997 году составлял 18,5 промилле. Но уже в 2002 году внешняя миграция имела отрицательные значения.  (См. рис. 6.)

По общим итогам миграции за 2010 год в Красноярский район прибыло на 25 человек больше, чем убыло из него. Рис. 10. Общие итоги миграции населения в 2010 году по муниципальному району Красноярский.

Население муниципального района Красноярский отличается некоторым национальным разнообразием, несмотря на то, что русское население является преобладающим, и составляет 80,7%. Около 3,4% населения района – чуваши; 4,4% - мордва; 3,1% - татары; 2,9% - казахи; 1,3% - украинцы; 0,3% - белорусы; 1,3% - армяне.

#### 2.2.1.3. Демографическая ситуация в сельском поселении Хорошенькое м.р. Красноярский

Несмотря на общую тенденцию стабильной депопуляции, характерной как для региона, так и для муниципального района Красноярский, в сельском поселении Хорошенькое в последние годы наблюдается рост населения. По данным, предоставленным администрацией с.п. Хорошенькое, с 2006 г. заметно стал снижаться уровень смертности и расти уровень рождаемости. Уровень рождаемости в сельском поселении в 2007, 2008 и 2010 годах превышал уровень смертности. (Рис. 11 Уровень рождаемости, смертности и миграционного прироста населения с.п. Хорошенькое муниципального района Красноярский).

По сравнению с сельским населением м.р. Красноярский, средний коэффициент смертности в период с 2003 по 2010 гг. был на 3,8 промилле ниже среднего районного показателя, при этом коэффициент рождаемости в этот период был на уровне среднего районного показателя. (Рис. 11.1. Коэффициенты естественного движения населения с.п. Хорошенькое).

Миграционные процессы в с.п. Хорошенькое на протяжении анализируемого периода характеризовались притоком населения, депопуляция сглаживалась внешней миграцией – миграционный прирост покрывал естественную убыль населения. (Рис. 11.2. Динамика естественного и механического прироста (убыли) населения с.п. Хорошенькое).

Рис. 11. Уровень рождаемости, смертности и миграционного прироста населения с.п. Хорошенькое муниципального района Красноярский (на 1 тыс. жителей)

11.1. Коэффициенты естественного движения населения с.п. Хорошенькое

11.2. Динамика естественного и механического прироста (убыли) населения с.п. Хорошенькое

Демографические тенденции сказались на возрастной структуре населения с.п. Хорошенькое, прежде всего на соотношении долей лиц в нетрудоспособном возрасте. По данным, предоставленным администрацией сельского поселения Хорошенькое, в настоящий момент в поселении процентные соотношения возрастных групп отличаются от районных более высоким процентом стариков и более низким процентом детей и подростков. Доля нетрудоспособного населения составляет почти половину всех жителей сельского поселения.

Данные о возрастной структуре населения с.п. Хорошенькое представлены в таблице №3.

Данные о возрастной структуре населения с.п. Хорошенькое на 01.01.2012г.

Таблица №3

| № п/п | Показатели | Количество, чел. | % от общей численности населения |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Дети: | 378 | 16,2 |
|  | до 6 лет | 175 | 7,6 |
|  | от 7 до 15 | 156 | 6,6 |
|  | от 16 до 17 лет | 47 | 2,0 |
| II. | Из общей численности населения: | 2332 | 100,0 |
| 1. | Население моложе трудоспособного возраста | 331 | 14,2 |
| 2. | Население трудоспособного возраста | 1239 | 53,1 |
|  | женщины от 16 до 54 лет | 584 | 25,0 |
|  | мужчины от 16 до 59 лет | 655 | 28,1 |
| 3. | Население старше трудоспособного возраста: | 762 | 32,7 |
|  | женщины старше 54 лет | 455 | 19,5 |
|  | мужчины старше 59 лет | 307 | 13,2 |

Доля детей и подростков в возрасте от 0 до 15 лет сегодня составляет 14,2% от всего населения, что на 2,6% ниже среднего районного показателя. Процент населения в возрасте старше трудоспособного в с.п. Хорошенькое составляет 32,7%, тогда как в среднем по м.р. Красноярский эта доля на 8,9% меньше.

Доля трудоспособного населения в с.п. Хорошенькое составляет 53,1%, что значительно ниже (на 6,3%) районного показателя. (Рис. 12. Распределение населения по основным возрастным группам.)

Рис. 12.

По данным Самарастат за последние 10 лет число жителей в с.п. Хорошенькое стабильно росло. В таблице №4 представлены официальные данные численности населения населенных пунктов сельского поселения Хорошенькое.

Динамика численности населения населенных пунктов

сельского поселения Хорошенькое

Таблица №4

| Населенные пункты | Данные на 1.01.2002 | Данные на 1.01.2005 | Данные на 1.01.2007 | Данные на 1.01.2009 | Данные на 1.01.2011 | Данные на 1.01.2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.п. Хорошенькое | 1941 | 1952 | 2075 | 2298 | 2359 | 2332 |
| п. Грачевка | 34 | 22 | 44 | 33 | 34 |  |
| п. Ильинка | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| п. Конезавод | 306 | 394 | 398 | 404 | 436 |  |
| с. Кривое Озеро | 148 | 180 | 193 | 197 | 194 |  |
| п. Лебяжинка | 10 | 12 | 15 | 12 | 7 |  |
| с. Лопатино | 386 | 381 | 384 | 435 | 444 |  |
| п. Лужки | 18 | 16 | 23 | 11 | 16 |  |
| п. Малая Тростянка | 12 | 14 | 15 | 5 | 2 |  |
| п. Мартышенка | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  |
| п. Маршанка | 8 | 0 | 13 | 11 | 15 |  |
| п. Песчановка | 8 | 6 | 8 | 9 | 17 |  |
| п. Потаповка | 159 | 52 | 65 | 182 | 180 |  |
| п. Светлый Ключ | 287 | 300 | 306 | 357 | 357 |  |
| п. Сухолинка | 11 | 5 | 23 | 8 | 8 |  |
| с. Хорошенькое | 554 | 562 | 587 | 634 | 649 |  |

Рис. 13.

* Численность населения на 2012 г. приведена по данным, предоставленным администрацией сельского поселения

По совокупности естественного и механического прироста населения в населенных пунктах с.п. Хорошенькое численность жителей по сравнению с 2002 годом увеличилась на 391 человека. (Рис. 13. Динамика численности населения с.п. Хорошенькое).

### 2.2.2. Структура современного землепользования сельского поселения Хорошенькое

Площадь земель в границах сельского поселения Хорошенькое получена в результате компьютерной обработки данных (ГИС ИНГЕО) и составляет 23799.0 га.

Территория поселения представлена следующими категориями земель:

- земли сельскохозяйственного назначения

- земли населенных пунктов

- земли лесного фонда

- земли промышленности

- земли особо охраняемых территорий.

Большая часть территории поселения занята землями сельскохозяйственного назначения: сельскохозяйственными угодьями (пашнями, пастбищами, сенокосами, многолетними насаждениями), древесно-кустарниковой растительностью, не входящей в лесной фонд, часть земель данной категории находится под застройкой, дорогами и водными объектами.

Часть территории поселения занята землями лесного фонда. Леса в границах сельского поселения Хорошенькое относятся к Красноярскому лесничеству Самарской области. На момент разработки Генерального плана, деятельность на территории лесничества осуществлялась в соответствии с  «Лесохозяйственным регламентом Красноярского лесничества», в котором определены виды разрешенного использования лесов. В составе земель лесного фонда есть сельскохозяйственные угодья, лесные земли, земли под дорогами и застройкой.

Земли населённых пунктов расположены в границах сёл и посёлков сельского поселения. Эта категория земель представлена сельскохозяйственными угодьями, а также землями под застройкой и дорогами.

Земли промышленности и транспорта расположены под застройкой, дорогами и древесно-кустарниковой растительностью, не входящей в лесной фонд.

Земли особо охраняемых территорий расположены под застройкой.

Таблица № 5

Баланс земель различных категорий в границах сельского поселения Хорошенькое

| № | Категории земель | Площадь в га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Земли населенных пунктов | 520.0 |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения | 22057.0 |
| 3 | Земли лесного фонда | 988.0 |
| 4 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и т.д. | 232.0 |
| 4а | - промышленности | 7.0 |
| 4б | - автомобильного транспорта | 225.0 |
| 5 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 2 |
| 5а | - земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов | 2 |
|  | Итого: | 23799.0 |

Таблица разработана по данным «Землеустроительного дела по установлению границы сельского поселения Хорошенькое муниципального района Красноярский Самарской области», выполненного институтом ВОЛГОНИИГИПРОЗЕМ в 2004г.

## 2.3. ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХОРОШЕНЬКОЕ

Планировочная структура населённых пунктов сельского поселения Хорошенькое определяется следующими факторами: особенностями гидрографии и рельефа территории, улично-дорожной сетью населённых пунктов. Разработка  генерального плана сельского поселения ведётся с учетом сложившейся планировочной структуры населенных пунктов, наличия свободных территорий, отвечающих градостроительным требованиям.

В южной части сельского поселения расположен административный центр поселения – село Хорошенькое. Планировочная структура села имеет четкую сетку улиц, протрассированных в меридиальном  и широтном направлениях, определяющих квартальную застройку.

В северной части поселения на левом берегу реки Сок расположено семь населённых пунктов – пос. Грачевка, пос. Лужки, пос. Ильинка, пос. Потаповка, пос. Малая Тростянка, пос. Лебяженка. Посёлок Лебяженка является наиболее удалённым от административного центра населённым пунктом.

В северо-западной части поселения, к югу от реки Сок, расположено село Кривое Озеро.

В северной части поселения, к югу от реки Сок, расположено три населённых пункта – пос. Грачевка, пос. Мартышенка, с. Лопатино.

В центральной части поселения, к северо-востоку от села Хорошенькое, расположен посёлок Конезавод.

В восточной части поселения расположено два населённых пункта – пос. Маршанка и пос. Светлый Ключ.

Отсутствие транспортной связи (автодороги с твёрдым покрытием) посёлков: Ильинка, Мартышенка, Песчановка, Сухолинка, Малая Тростянка - с другими населёнными пунктами, затрудняет их развитие.

## 2.4. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с пунктом 4.8 СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.01-89*), территория поселения разделена на основные функциональные зоны, с учетом видов  их преимущественного функционального  использования:

- жилая зона

- общественно-деловая зона

-зона производственного использования

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры

- зона сельскохозяйственного использования

- зона рекреационного назначения

- зона специального назначения.

### 2.4.1. Жилая зона

Жилые зоны предназначены для размещения жилой застройки разных типов, а также отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, промышленных, коммунальных и складских объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду.

В населенных пунктах поселения Хорошенькое преобладает  малоэтажная застройка, представленная индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками, с небольшим количеством двухквартирных домов, а также многоквартирными домами в селе Хорошенькое.

#### 2.4.1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА.

Общая площадь жилищного фонда в сельском поселении Хорошенькое составляет 39361 кв. м, государственный фонд составляет 5500 кв.м, частный фонд составляет 33861 кв. м.

Средняя обеспеченность общей площадью в расчете на одного человека составляет 16,9 кв. м/чел.

Характеристика жилищного фонда по видам собственности и типам застройки представлена в таблицах №6 и№7.

Данные по жилищному фонду сельского поселения Хорошенькое

По видам собственности

Таблица № 6

| Наименование | На 01.01. 2012 г. |
| --- | --- |
| 1. Общий жилой фонд, м2 общ. площади, в т.ч. | 39361 |
| государственный | 5500 |
| муниципальный | 0.0 |
| частный | 33861 |
| 2.Общий жилой фонд на 1 жителя, м2 общ. площади | 16,9 |

По типам  застройки

Таблица № 7

| Наименование | Кол-во домов (шт.) | Общая площадь, (м2) | % от общей площади |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Усадебная застройка | 560 | 19861 | 50,5 |
| 2. Блокированная застройка | 161 | 19500 | 49,5 |
| 3. Многоквартирная застройка | - | - | - |
| 4. Всего: | 721 | 39361 | 100 |

В сельском поселении Хорошенькое отсутствуют жилые дома, отнесённые к ветхому жилищному фонду в соответствии с законодательством Российской Федерации и законом Самарской области «О жилище».

### 2.4.2. Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, а также образовательных учреждений среднего профессионального образования, административных, учреждений, культовых зданий и иных строений и сооружений, стоянок автомобильного транспорта, центров деловой финансовой, общественной активности.

В населённых пунктах сельского поселения Хорошенькое общественные центры, образующие общественно-деловую зону, практически не сформированы из-за незначительного количества объектов социальной инфраструктуры.

В селе Хорошенькое объекты обслуживания компактно расположены по улице Центральной. Здесь размещаются: здание администрации, дом культуры, библиотека, магазины.

В посёлке Конезавод общественно-деловая зона представлена объектами обслуживания, рассредоточенными по территории посёлка.

В селе Кривое Озеро имеется только сельский клуб.

В селе Лопатино сформировался небольшой центр по ул. Центральная.

В посёлке Светлый Ключ объекты обслуживания размещены в одном здании.

В посёлках Мартышенка, Малая Тростянка, Песчановка, Грачевка, Лужки, Сухолинка, Лебяженка, Маршанка, Ильинка, Потаповка объекты культурно-бытового обслуживания отсутствуют.

Размещение объектов образования, здравоохранения, бытового обслуживания и торговли не во всех случаях соответствует радиусам обслуживания населения на территории поселения.

#### 2.4.2.1.УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Перечень существующих объектов культурно-бытового обслуживания с качественными характеристиками приводится в Таблице №8.

Существующие объекты капитального строительства, расположенные в границах сельского поселения Хорошенькое

Таблица №8

| № по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населенный пункт, улица, № дома) | МОЩНОСТЬ (ВМЕСТИМОСТЬ) (проектная) | ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | СОСТОЯНИЕ (аварийное, удовлет., хорошее, треб. кап. ремонт или реконструкции) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского поселения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Объекты учебно-образовательного назначения |
| Детские дошкольные учреждения (общего типа, специализированного, оздоровительного и др.) |
| 3.1 | Дошкольное отделение при Конезаводской школе | п. Конезавод, ул. Школьная, 3 | 15 | место | Удовл. | Муниципального района |
| 3.2 | Д/сад «Улыбка» | п. Светлый ключ, ул. Центральная, 6 | 40 | место | Удовл. | Муниципального района |
| 3.3 | Д/сад «Аистенок» | с. Хорошенькое, ул.Школьная, 12 | 27 | место | Удовл. | Муниципального района |
| Общеобразовательные учреждения |
| 4.1 | ГБОУ СОШ с.Хорошенькое. | с. Хорошенькое, ул. Школьная, 12 | 192 / 51 | учащиеся | Удовл. | Муниципального района |
| 4.2 | ГБОУ СОШ пос.Конезавод | п. Конезавод, ул. Школьная, 3 | 198 / 88 | учащиеся | Удовл. | Муниципального района |
| 4.3 | Свеклюключевская ОШ – филиал ГБОУ СОШ п. Конезавод | п. Светлый Ключ, ул. Центральная, 6 | 192 / 34 | учащиеся | Удовл. | Муниципального района |
| Объекты здравоохранения |
| 5.1 | Офис врача общей практики | п. Конезавод, ул. Центральная, 23 | 20 | посещ. в смену | Удовл. | Муниципального района |
| 5.2 | ФАП села Хорошенькое | с. Хорошенькое, ул. Центральная, 56 | 15 | посещ. в смену | Удовл. | Муниципального района |
| 5.3 | ФАП села Лопатино | с. Лопатино, ул. Школьная, 1 | 10 | посещ. в смену | Удовл. | Муниципального района |
| 5.4 | ФАП посёлка Светлый Ключ (модульный) | п. Светлый Ключ, ул. Центральная, | 10 | посещ. в смену | строящийся | Муниципального района |
| Объекты социального обеспечения |
| 6.1 | Отделение соц. помощи на дому | с. Хорошенькое, ул. Центральная, 56 | 9 | место | Удовл. | Муниципального района |
| 6.2 | Дом-интернат для инвалидов | П. Малая Тростянка |  | место | Удовл. | Муниципального района |
| Объекты спортивного назначения |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| Объект культурно-досугового назначения |
| 8.1 | Хорошенский СК «Родник» | с. Хорошенькое, ул. Центральная, 67 | 80 | Место, | Требуется кап. ремонт | Сельского поселения |
| 8.2 | Кривоозерский СК | с. Кривое Озеро, ул. Победы, | 60 | Место, | Требуется кап. ремонт | Сельского поселения |
| 8.3 | Конезаводский СДК | пос. Конезавод, ул. Каштановая, 7 | 80 | Место, |  | Сельского поселения |
| 8.4 | Лопатинский СДК | с. Лопатино, ул. Владимирская, 12 | 120 | Место, |  | Сельского поселения |
| 8.5 | Библиотека Хорошенская | с. Хорошенькое, ул. Центральная, 76 | 10.900 | тыс.ед.хранения/читательское место |  | Сельского поселения |
| 8.6 | Библиотека Лопатинская | с. Лопатино, ул. Школьная, 1 | 10.788 | тыс.ед.хранения/читательское место |  | Сельского поселения |
| 8.7 | Библиотека Конезаводская | пос. Конезавод, ул. Каштановая, 7 | 5.000 | тыс.ед.хранения/читательское место |  | Сельского поселения |
| 8.8 | Библиотека Светлоключевская | пос. Светлый Ключ, ул. Центральная, 6 | 2.000 | тыс.ед.хранения/читательское место |  | Сельского поселения |
| Объекты торгового назначения |
| 9.1 | Магазин ЧП «Леонова» | с. Хорошенькое, ул. Центральная,23-2 | 19 | м2 торговой площади | Удовл. | Частная |
| 9.2 | Магазин ТПС | с. Хорошенькое, ул. Центральная, 58 | 77 | м2 торговой площади | Удовл. | Частная |
| 9.3 | Магазин ЧП «Колос» | с. Хорошенькое, ул. Центральная, 80а | 30 | м2 торговой площади | Удовл. | Частная |
| 9.4 | Магазин ЧП «Леонова» | с. Кривое Озеро, ул. Полевая, 15 | 30 . | м2 торговой площади | Удовл. | Частная |
| 9.5 | Магазин ТПС | с. Лопатино, ул. Владимирская, 11 | 90 | м2 торговой площади | Удовл. | Частная |
| 9.6 | Магазин «Алтынай» | п.Конезавод, ул.Центральная 19 | 20 | м2 торговой площади | Удовл. | Частная |
| 9.7 | Магазин «Ани» | с. Лопатино, ул. Владимирская, 12а | 20 | м2 торговой площади | Удовл. | Частная |
| 9.8 | Магазин Светлый Ключ | п. Светлый Ключ, ул.Специалистов, 19 | 90 | м2 торговой площади | Удовл. | Частная |
| 9.9 | Магазин «У Расула» | с. Хорошенькое, ул. Центральная, 25 | 20 | м2 торговой площади | Удовл. | Частная |
| 9.10 | Магазин «У Расула» | Пос.Конезавод, ул.Центральная 25а | 20 | м2 торговой площади | Удовл. | Частная |
| 9.11 | Магазин ИП «Бердяева» | п.Конезавод, ул.Центральная 25б | 20 | м2 торговой площади | Удовл. | Частная |
| 9.12 | Магазин | с. Кривое Озеро, ул. Победы, 1 | 20 | м2 торговой площади | Удовл. | Частная |
| 9.13 | Магазин | п. Светлый Ключ, ул.Центральная 12а | 20 | м2 торговой площади | Удовл. | Частная |
| Объекты общественного питания |
| 10.1 | Столовая | п.Конезавод, ул.Центральная |  | место | Удовл. | Частная |
| 10.2 | Придорожное кафе | а/д «Урал» |  | место | Удовл. | Частная |
| 10.3 | Придорожное кафе | а/д «Урал» |  | место | Удовл. | Частная |
| 10.4 | Придорожное кафе | а/д «Урал» |  | место | Удовл. | Частная |
| 10.5 | Придорожное кафе | а/д «Урал» |  | место | Удовл. | Частная |
| Объекты бытового обслуживания |
| 11 |  |  |  | Рабочее место |  |  |
| 12 |  |  |  | Кг белья в смену, кг вещей в смену, место |  |  |
| Объекты общественного и административного назначения |
| 13.1 | Администрация с/п Хорошенькое | с. Хорошенькое, ул. Центральная, 56 | 6 | рабочее место | Удовл. | Сельского поселения |
| 13.2 | Администрация ООО Агрокомплекс Конезавод «Самарский» | п.Конезавод, ул. Центральная |  | рабочее место | Удовл. | Частная |
| Объекты связи и кредитно-финансовые учреждения |
| 14.1 | Узел связи села Хорошенькое | с. Хорошенькое, ул. Центральная, 80 | 2 | операционная касса (место) | Удовл. | Муниципального района |
| 14.2 | Узел связи села Лопатино | с. Лопатино, ул. Владимирская, 12 | 2 | операционная касса (место) | Удовл. | Муниципального района |
| 14.3 | Узел связи посёл-ка Конезавод | пос. Конезавод, ул. Центральная, 8 | 2 | операционная касса (место) | Удовл. | Муниципального района |
| 14.4 | Отделение Кр. Яр Сбербанка | с. Хорошенькое, ул. Центральная, 80 | 1 | операционная касса (место) | Удовл. | Частная |
| 14.5 | Отделение Кр. Яр Сбербанка | с. Лопатино, ул. Владимирская, 12 | 1 | операционная касса (место) | Удовл. | Частная |
| Объекты жилищно-коммунального хозяйства |
| 15 |  |  |  | Объект, место |  |  |
| Объекты культового назначения |
| 16.1 | Мечеть. | пос. Светлый Ключ ул.Центральная, 14а | 1 | Объект | Удовл | Частная |

Расчет процента обеспеченности населения основными объектами обслуживания выполнен в соответствии с «Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области» и представлен в таблице №9.

Обеспеченность жителей сельского поселения Хорошенькое существующими объектами соцкультбыта

Таблица № 9

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | НОРМАТИВНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ На 1тыс.чел. | РАСЧЁТНАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТОВ | СУЩЕСТВУЮЩАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТОВ | ПРОЦЕНТ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения(общего типа) | место | 70% детей дошкольного возраста (175) | 123 | 82 | 67 |
| 2 | Общеобразовательные учреждения | учащийся | всего детей | 191 | 582 | 305 |
|  |  |  | 100% детей от 7 до 15 лет I, II ступень (156) | 156 |  |  |
|  |  |  | 75% детей от 16 до 17 лет III ступень (47) | 35 |  |  |
| 3 | Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |
|  | стационары | объект | по заданию | Заданием не установлено | - | - |
|  | Поликлиническое отделение | объект | по заданию | Заданием не установлено | - | - |
|  | Офис врача общей практики | объект | по заданию | Заданием не установлено | 1 | - |
|  | ФАП | объект | по заданию | Заданием не установлено | 3 | - |
|  | аптеки | объект | по заданию | Заданием не установлено | - | - |
| 4 | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | га | На 1 тыс. жителей (0,7-0,9) | 1,86 | - | 0 |
|  | спортивные залы | м2 площади пола | 200 | 466 | - | 0 |
|  | бассейны | м2 зеркала воды | 100 | 233 | - | 0 |
| 5 | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |
|  | клубы | Посетительское место | 230 | 536 | 340 | 63 |
|  | библиотеки | тыс. ед. хранения | 6 | 14,0 | 28,688 | 205 |
|  |  | чит. мест | 5 | 12 | - | 0 |
| 6 | Магазины | м2 торг. площади | 250 | 583 | 476 | 82 |
| 7 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 93 | - | 0 |
| 8 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 7 | 16 | - | 0 |
| 9 | Предприятия коммунально-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |
|  | Прачечные самообслуживания | кг белья в смену | 30 | 70 | - | 0 |
|  | Химчистки самообслуживания | кг вещей в смену | 1,5 | 3,5 | - | 0 |
|  | бани | место | 7 | 16 | - | 0 |
| 10 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  | - | 0 |
|  | гостиница | место | 6 | 14 | - | 0 |

### 2.4.3. Зона производственного использования

Земельные участки  в составе производственных и коммунально-складских зон предназначены для застройки промышленными, коммунально-складскими, иными предназначенными для этих целей производственными объектами.

Производственная зона сельского поселения Хорошенькое представляет собой совокупность производственных площадок. Близость производственных зон к жилым зонам, в ряде случаев ограничивает развитие предприятий, так как с увеличением мощности предприятия возможно увеличение размера санитарно защитной зоны. В этом случае возникает необходимость выноса предприятия за пределы селитебной территории.

В санитарно-защитной зоне промышленных, коммунальных и складских объектов не допускается размещение жилых домов, дошкольных общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения, учреждений отдыха, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений. садоводческих, дачных и огороднических кооперативов, а также производство сельскохозяйственной продукции.

Объекты производственного назначения сельского поселения Хорошенькое м.р. Красноярский

Таблица №10

| № п/п | Наимено вание | Местополо жение | Характер производимой продукции | Мощность | Состояние | Значение (собствен ность) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.11 | АБЗ | Территория с.п. Хорошенькое, по а/д «Урал» | Производство асфальто бетона |  | Действую щее | частная |

### 2.4.4. Зона транспортной инфраструктуры

Зона транспортной инфраструктуры предусматривается для размещения в ней  сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, воздушного, водного и трубопроводного транспорта. На территории сельского поселения Хорошенькое  расположены линейные объекты автомобильного транспорта, формирующие зону в границах полосы отвода земель.

#### 2.4.4.1. ТРАНСПОРТ

##### 2.4.4.1.1. Внешний транспорт

Внешнее сообщение сельского поселения Хорошенькое осуществляется автотранспортом по автодорогам общего пользования федерального значения - «Урал» и регионального или межмуниципального значения: "Урал" – Хорошенькое, "Урал" – Лопатино, "Урал" - Большая Каменка - Русская Селитьба - Большая Чесноковка, "Урал" - Светлый Ключ, "Урал" – Конезавод, "Урал" - Кривое Озеро, "Урал" - Потаповский дом инвалидов  (Постановление Правительства Самарской области от 09 августа 2006г. №106 «Об утверждении перечня автомобильных дорогах общего пользования Самарской области» (в редакции от 04 марта 2009 г.),

##### 2.4.4.1.2. Сеть общественного пассажирского транспорта

В границах населённых пунктов обеспечение населения общественным пассажирским транспортом не организовано. Связь с районным центром осуществляется общественным пассажирским транспортом по маршруту: с.Лопатино – Конезавод – Хорошенькое – Красный Яр, три рейса в сутки

##### 2.4.4.1.3. Сооружения и предприятия для хранения и технического обслуживания транспортных средств.

Хранение личного транспорта преимущественно осуществляется на приусадебных участках.

На территории поселения имеются объекты для технического обслуживания транспортных средств:

- АЗС на 8 колонок, в месте примыкания автодороги «Урал» - Светлый Ключ к автодороге «Урал»;

- АЗС на 8 колонок, в 1,0 км от примыкания автодороги «Урал» - Лопатино к автодороге «Урал»;

- АЗС на 3 колонки, в 0,3 км от примыкания автодороги «Урал» - Конезавод к автодороге «Урал»;

- СТО на 2 поста в с. Хорошенькое по ул.Нагорной.

#### 3.4.4.2. Сеть улиц и дорог населённых пунктов

К автомобильным дорогам местного значения поселения относятся улицы и дороги, расположенные  в границах населённых пунктов. Улично-дорожная сеть населённых пунктов может относиться к зонам  различного функционального назначения.

Характеристика улично-дорожной сети представлена в таблице №11.

Существующие объекты улично-дорожной сети, расположенные в границах населенных пунктов сельского поселения Хорошенькое

(автомобильные дороги общего пользования местного значения (ФЗ №257 от 08.11.2007))

Таблица № 11.

| № п/п | Наименование дороги или улицы | Проезжая часть |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь (м2) | Протяженность (км) | В том числе протяженность по покрытию (км) | Категория улиц и дорог |
|  |  |  |  | Асф/бет. | Гр/щеб. | Грунт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Село Хорошенькое |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ул.Молодежная |  | 0,5 | 0,5 |  |  | Автомобильная дорога |
| 2. | Ул. Центральная |  | 2,1 | 2,1 |  |  | Автомобильная дорога |
| 3. | Ул. Заречная |  | 1,7 | 1,7 |  |  | Автомобильная дорога |
| 4. | Ул. Школьная |  | 0,5 |  |  | 0,5 | Автомобильная дорога |
|  | Село Кривое Озеро |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Ул. Первомайская |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 6. | Ул.Полевая |  | 0.5 |  |  | 0,5 | Автомобильная дорога |
| 7. | Ул. Победы |  | 0.5 |  |  | 0,5 | Автомобильная дорога |
| 8. | Ул. Ульяновская |  | 0.5 |  |  | 0,5 | Автомобильная дорога |
|  | Поселок Конезавод |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Центральная |  | 1,1 | 1,1 |  |  | Автомобильная дорога |
| 10. | Заречная |  | 0,5 |  |  | 0,5 | Автомобильная дорога |
| 11. | Каштановая |  | 0,5 | 0,5 |  |  | Автомобильная дорога |
| 12. | Озерная |  | 0,5 |  |  | 0,5 | Автомобильная дорога |
| 13. | Степная |  | 0,5 |  |  | 0,5 | Автомобильная дорога |
|  | Село Лопатино |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Центральная |  | 2 | 2 |  |  | Автомобильная дорога |
| 15. | Школьная |  | 0,5 | 0,5 |  |  | Автомобильная дорога |
| 16. | Владимирская |  | 0,5 | 0,5 |  |  | Автомобильная дорога |
|  | Поселок Потаповка |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Ул. Центральная |  | 1 |  |  | 1 | Автомобильная дорога |
|  | Поселок Сухолинка |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Ул. Центральная |  | 0,15 |  |  | 0,15 | Автомобильная дорога |
|  | Поселок Грачевка |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Ул. Центральная |  | 0,15 |  |  | 0,15 | Автомобильная дорога |
|  | Поселок Песчановка |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Центральная |  | 0.8 |  |  | 0,8 | Автомобильная дорога |
|  | Поселок Лужки |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Центральная |  | 1 |  |  | 1 | Автомобильная дорога |
|  | Поселок Лебяжинка |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Центральная |  | 0,2 |  |  | 0.2 | Автомобильная дорога |
|  | Поселок Светлый Ключ |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Центральная |  | 1,5 | 1.5 |  |  | Автомобильная дорога |
| 24. | Специалистов |  | 1 |  |  | 1 | Автомобильная дорога |
| 25. | Садовая |  | 0,5 |  |  | 0,5 | Автомобильная дорога |
| Итого: |  |  | 19,7 | 10,4 | 0,0 | 9,3 |  |

По территории поселения проходят грунтовые дороги хозяйственного назначения.

### 2.4.5. Зона инженерной инфраструктуры

Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения водозаборных сооружений, участков  очистных сооружений канализации, понизительных подстанций, отопительных котельных, ГРС, магистральных газопроводов и других объектов инженерной инфраструктуры.

#### 2.4.5.1. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Инженерное обеспечение сельского поселения Хорошенькое включает в себя:

1.Водоснабжение;

2.Водоотведение;

3.Теплоснабжение;

4.Газоснабжение;

5. Электроснабжение;

6. Электросвязь.

##### 2.4.5.1.1. Водоснабжение

село Хорошенькое – а/ц.

Централизованным водоснабжением обеспечивается из подземного  водозабора, состоящего из 4 артезианских скважин(1 резервная и 1 для животноводческой фермы), расположенных на северо-западе села, на востоке села и центре села (резервная), оборудованных погружными насосами ЭЦВ6-10-110, производительностью 10м3/час, напор 110м.

В схему системы водоснабжения включены  3 водонапорные башни ёмкостью 50м3(располагаются рядом со скважинами) и тупиковые сети водопровода ф110мм. На сети установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты. Материал труб – а/Ц., полиэтилен, общей протяженностью 5,8км. Износ труб 90%.  Требуется замена и реконструкция.

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Пожаротушение из 4 пожарных гидрантов.

посёлок Ильинка, посёлок Лебяжинка,посёлок Лужки, посёлок Малая Тростянка, посёлок Мартышенка, посёлок Маршанка, посёлок Песчановка, посёлок Потаповка, посёлок Сухолинка.

Централизованное водоснабжение в селе отсутствует. Обеспечение водой из шахтных колодцев.

посёлок Грачевка.

Централизованным водоснабжением село обеспечивается из подземного  водозабора, состоящего из 1 артезианской скважины на юге поселка, оборудованной погружными насосами ЭЦВ6-10-110, производительностью 10м3/час, напор 110м.

В схему системы водоснабжения включены  1 водонапорная башня ёмкостью 150м3(на юге поселка) и тупиковые сети водопровода ф110мм общей протяженностью 1,6км. На сети установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты. Материал труб — полиэтилен, износ труб 30%. Требуется замена и реконструкция.

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Пожаротушение осуществляется из 1 пожарного гидранта и из поверхностных источников. Требуется строительство пирса.

Посёлок Конезавод.

Централизованным водоснабжением село обеспечивается из подземного  водозабора, состоящего из 1 артезианской скважины на юго-востоке за границей поселка, оборудованной погружными насосами ЭЦВ6-10-110, производительностью 10м3/час, напор 110м

В схему системы водоснабжения включены  1 водонапорная башня ёмкостью 50м3(на севере за границей поселка) и тупиковые сети водопровода ф100мм общей протяженностью 5км. На сети установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты. Материал труб — полиэтилен, сталь. Износ труб 70%.  Требуется замена и реконструкция.

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Пожаротушение осуществляется из 5 пожарных гидрантов (2 рабочих,  требуют замены). Требуется строительство пирса.

село Кривое Озеро.

Централизованным водоснабжением село обеспечивается из подземного  водозабора, состоящего из 1 артезианской скважины на северо-востоке села, оборудованной погружными насосами ЭЦВ6-6,5-120, производительностью 6,5м3/час, напор 120м.

В схему системы водоснабжения включены 1 водонапорная башня ёмкостью 150м3(на северо-востоке села) и тупиковые сети водопровода ф100мм, общей протяженностью 3км. На сети установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты. Материал труб — полиэтилен Износ труб 50%.  Требуется замена и реконструкция.

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Пожаротушение осуществляется из 8 пожарных гидрантов. Требуется строительство пирса.

село Лопатино.

Централизованным водоснабжением обеспечивается из подземного  водозабора, состоящего из 2 артезианских скважин(1 резервная), расположенных на юге за границей села, оборудованных погружными насосами ЭЦВ6-10-110, производительностью 10м3/час, напор 110м.

В схему системы водоснабжения 1 водонапорная башня ёмкостью 150м3(на юге за границей села), кольцевые и тупиковые сети водопровода ф100мм. На сети установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты. Материал труб – полиэтилен, общей протяженностью 4,5км. Износ труб 30%.  Требуется замена и реконструкция.

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Пожаротушение из 1 пожарного гидранта и пожарного крана на ВБ.

посёлок Светлый Ключ.

Централизованным водоснабжением обеспечивается из подземного  водозабора, состоящего из 1 артезианской скважины на северо-востоке за границей поселка, оборудованной погружными насосами ЭЦВ6-10-110, производительностью 10м3/час, напор 110м.

В схему системы водоснабжения 1 водонапорная башня ёмкостью 150м3(на северо-востоке за границей поселка) и тупиковые сети водопровода ф110мм. На сети установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты. Материал труб –сталь, общей протяженностью 1,6км. Износ труб 90%.  Требуется замена и реконструкция.

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Пожаротушение из 1 пожарного гидранта и пожарного крана на ВБ.

##### 2.4.5.1.2. Водоотведение

сельское поселение Хорошенькое

Централизованная канализация в сельском поселении Хорошенькое отсутствует. Хозяйственно-бытовые стоки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, с последующим вывозом спецавтотранспортом в места отведённые службой Роспотребнадзора.

Дождевая канализация – отсутствует. Отведение дождевых и талых вод по рельефу местности в пониженные места.

##### 2.4.5.1.3. Теплоснабжение

село Хорошенькое- а/ц

Централизованным теплоснабжением в селе обеспечиваются здание  школы.

Источником тепла школы является мини котельная, расположенная на ул.Школьная, котёл типа КВа 100, 2шт (1 раб + 1 резерв.) установленная мощность 200 кВт. Параметры теплоносителя — 95/70 С. Сети теплоснабжения двухтрубные стальные надземного способа прокладки.

Индивидуальный жилой сектор снабжается теплом от  собственных автономных источников – котлов различной модификации.

В качестве топлива для всех тепловых источников используется природный газ.

село Лопатино

Централизованным теплоснабжением в селе обеспечивается здание  школы.

Источником тепла школы является мини котельная, расположенная на ул.Центральная, котёл типа КВа 200, 2шт (1 раб + 1 резерв.) установленная мощность 400 кВт (200+200). Параметры теплоносителя — 95/70 С. Сети теплоснабжения двухтрубные стальные надземного способа прокладки.

Индивидуальный жилой сектор снабжается теплом от  собственных автономных источников – котлов различной модификации.

В качестве топлива для всех тепловых источников используется природный газ.

поселок Светлый Ключ.

Источником тепла школы является мини котельная, расположенная на ул.Центральная, котёл типа КВа 100, 2шт (1 раб + 1 резерв.) установленная мощность 200 кВт. Параметры теплоносителя — 95/70 С. Сети теплоснабжения двухтрубные стальные надземного способа прокладки.

Индивидуальный жилой сектор снабжается теплом от  собственных автономных источников – котлов различной модификации.

В качестве топлива для всех тепловых источников используется природный газ

поселок Конезавод

Централизованным теплоснабжением в селе обеспечиваются здания  школы и спотркомплекса.

Источником тепла здания  школы является мини котельная, расположенная на ул. Школьная, котёл типа КВа 100М, 2шт (1 раб + 1 резерв.) установленная мощность 400 кВт. Параметры теплоносителя — 95/70 С. Сети теплоснабжения двухтрубные стальные надземного способа прокладки.

Источником тепла здания спотркомплекса является мини котельная, расположенная на ул.Каштановая. Сети теплоснабжения двухтрубные стальные надземного способа прокладки.

Индивидуальный жилой сектор снабжается теплом от  собственных автономных источников – котлов различной модификации.

В качестве топлива для всех тепловых источников используется природный газ.

поселок Грачевка, поселок Сухолинка, поселок Малая Тростянка, село Кривое Озеро

Централизованное теплоснабжение поселка – отсутствует. Все потребители оборудованы собственными автономными тепловыми источниками – котлами различной модификации на газовом топливе.

Поселок Лебяжинка, поселок Мартышенка, поселок Лужки, поселок Песчановка, поселок Ильинка, поселок Маршанка, поселок Потаповка

Централизованное теплоснабжение поселка – отсутствует. Источниками теплоснабжения служат собственные встроенные тепловые источники, работающие на  твердом топливе.

##### 2.4.5.1.4. Газоснабжение

село Хорошенькое- а/ц

Источниками газоснабжения сетевым природным газом служит АГРС №65. По  подземному газопроводу высокого давления (0,3-0,6 МПа) газ поступает в ГРПБ№40, двухниточное (с регуляторомРДГБ-6, РДГ-50Н/40), ГРП№27 ул.Центральная (с регулятором РДУК2Н-50) и ШГРП№49 (школа) с регулятором РДНК-400, в которых снижается до низкого давления. Далее по стальным трубопроводам низкого давления Ǿ 100-25 мм газ  подается потребителям на хозбытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников. Газопроводы низкого давления прокладываются надземно на опорах.

село Лопатино

Источниками газоснабжения сетевым природным газом служит АГРС №5. По  подземному газопроводу высокого давления (0,3-0,6 МПа) Ǿ 150 из полиэтилена газ поступает в ГРП№32 ул.Школьная (с регулятором РДБК-50) и по надземному газопроводу высокого давления (0,3-0,6 МПа) Ǿ 57 из стали в ШГРП№52 (с регулятором  РДНК-400), в которых снижается до низкого давления. Далее по стальным трубопроводам низкого давления Ǿ 80-20 мм газ подается потребителям на хозбытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников. Газопроводы низкого давления прокладываются надземно на опорах.

поселок Светлый Ключ

Источниками газоснабжения сетевым природным газом служит АГРС №5. По  подземному газопроводу высокого давления (0,3-0,6 МПа) Ǿ 150 из стали газ поступает в ШГРП№29 (с регулятором РДУК-50н), в котором снижается до низкого давления. Далее по стальным трубопроводам низкого давления газ подается потребителям на хозбытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников. Газопроводы низкого давления прокладываются надземно на опорах.

поселок Конезавод

Источниками газоснабжения сетевым природным газом служит АГРС №5. По  подземному газопроводу высокого давления (менее 1,2 МПа) из стали газ поступает в ГРП№35 ул.Школьная 23 двухниточное (с регулятором РДБК-100 и РДБК-50),в котором снижается до низкого давления. Далее по стальным трубопроводам низкого давления газ подается потребителям на хозбытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников. Газопроводы низкого давления прокладываются надземно на опорах.

поселок Грачевка

Источниками газоснабжения сетевым природным газом служит АГРС №5. По  подземному газопроводу высокого давления (0,3-0,6 МПа) Ǿ 60 из полиэтилена газ поступает в ШГРП№26 (с регулятором РДНК-400), в котором снижается до низкого давления. Далее по стальным трубопроводам низкого давления газ подается потребителям на хозбытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников. Газопроводы низкого давления прокладываются надземно на опорах из стали и подземно из полиэтилена.

поселок Сухолинка

Источниками газоснабжения сетевым природным газом служит АГРС №5. По  подземному газопроводу высокого давления (0,3-0,6 МПа) из полиэтилена газ поступает в ШГРП№77 (с регулятором РДУ-32), в котором снижается до низкого давления. Далее по стальным трубопроводам низкого давления газ подается потребителям на хозбытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников. Газопроводы низкого давления прокладываются надземно на опорах из стали и подземно из полиэтилена.

поселок Малая Тростянка

Источниками газоснабжения сетевым природным газом служит АГРС №5. По  подземному газопроводу высокого давления (0,3-0,6 МПа) ) Ǿ 100  из стали и  полиэтилена газ поступает в ШГРП№81Потаповский пансионат для инвалидов (с регулятором РДНК-400), в котором снижается до низкого давления. Далее по стальным трубопроводам низкого давления газ подается потребителям на хозбытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников. Газопроводы низкого давления прокладываются надземно на опорах из стали и подземно из полиэтилена.

село Кривое Озеро

Источниками газоснабжения сетевым природным газом служит АГРС №65. По  подземному и надземному газопроводам высокого давления (0,3-0,6 МПа) газ поступает в ШГРП№25 (с регуляторомРДБК-1), в котором снижается до низкого давления. Далее по стальным трубопроводам низкого давления Ǿ от 150 мм газ  подается потребителям на хозбытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников. Газопроводы низкого давления прокладываются надземно на опорах.

поселок Потаповка

В настоящее время завершается строительство газопроводов высокого и низкого давлений п.Потаповка.

Источниками газоснабжения сетевым природным газом служит АГРС №5. По  подземному газопроводу высокого давления (0,3-0,6 МПа) Ǿ 100 из   полиэтилена газ поступает в ШГРП, в котором снижается до низкого давления. Далее по стальным трубопроводам низкого давления газ подается потребителям на хозбытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников. Газопроводы низкого давления прокладываются подземно из полиэтилена.

поселок Лебяжинка, поселок Мартышенка, поселок Лужки, поселок Песчановка, поселок Ильинка, поселок Маршанка

Централизованным газоснабжением  данные поселения не обеспечены.

##### 2.4.5.1.5. Электроснабжение

Источником электроснабжения сельского поселения Хорошенькое (поселок Грачевка, поселок Ильинка, поселок Конезавод, село Кривое Озеро, поселок Лебяжинка, село Лопатино, поселок Лужи, поселок Малая Тростянка, поселок Мартышенка, поселок Маршанка, поселок Песчановка, поселок Потаповка, поселок Светлый Ключ, поселок Сухолинка, село Хорошенькое) являются головные подстанции: ПС «Хилково» напряжением 35/6 кВ, ПС «Шилан» напряжением 36/10 кВ, ПС «Раковка» напряжением 35/10 кВ. Балансовая принадлежность подстанций филиал ОАО «МРСК ВОЛГА». «Самарские распределительные сети». Распределение электроэнергии по потребителям осуществляется по воздушным фидерам 10кв. Питание потребителей осуществляется от распределительных подстанций напряжением 10/0,4 кв по сетям 0,4 кв. Владельцами сетей 10 кв и 0,4 кв, подстанций 10/0,4 кв являются ОАО «МРСК ВОЛГА», «Самарские распределительные сети» и ЗАО «ССК». Данные по сетям и подстанциям приведены в таблицах.

Потребителями электроэнергии являются:

- жилые здания 1-2х этажные,

- 	общественные здания,

- коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания,

- наружное освещение.

Данные об электроснабжении населенных пунктов сельского поселения Хорошенькое

Таблица №11

| Сооружения, характеристика |  |
| --- | --- |
| Головные подстанции: местоположение количество трансформаторных подстанций, количество и мощность трансформаторов | ПС «Хилково 35/6кВ Село Хилково ПС «Шилан 35/10кВ Село Шилан ПС «Раковка 35/10кВ Село Б.Раковка |
| Протяженность и марки электрических сетей н.п. Сети 6-10 кВ: кабельные, сечением… воздушные, сечением… |  |

Перечень трансформаторных пунктов, расположенных

в сельском поселении Хорошенькое

Таблица №12

| №№ п/п | Тип ТП, мощность трансформаторов на п/ст. | Место расположения |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 | КТП 518/250 КТП 507/250 КТП504/100 КТП509/100 КТП520/250 КТП521/160 КТП522/250 | с.Хорошенькое с.Хорошенькое с.Лужи с.Лопатино с.Конезавод с.Конезавод с.Конезавод |

##### 2.4.5.1.6. Электросвязь

Телефонную связь в населенных пунктах сельского поселения Хорошенькое обеспечивают АТС и таксофоны.

АТС расположены в с. Хорошенькое, п. Конезавод и с. Лопатино.

В остальных населенных пунктах сельского поселения Хорошенькое установлены таксофоны.

Широкий спектр развития получила сотовая связь «Мегафон», строятся базисные станции операторов сотовой связи «Билайн», «Смартс», «МТС».

Данные о телефонизации населенных пунктов сельского поселения Хорошенькое

Таблица №13

| Сооружения, характеристики | Современное положение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| АТС-50/200 местоположение емкость Вид собственность | с. Хорошенькое ул. Центральная 56 ОАО «Ростелеком» |
| АТС-2 местоположение емкость Вид собственность | п. Конезавод ул. Центральная 8 ОАО «Ростелеком» |
| АТСК местоположение емкость Вид собственность | с. Лопатино ул. Центральная 2 ОАО «Ростелеком» |

### 2.4.6. Зона рекреационного назначения

Рекреационные зоны включают в себя территории, занятые городскими лесами, скверами, парками, садами, прудами, озёрами, водохранилищами, пляжами, а также, иные территории, используемые и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Озелененные территории общего пользования имеются в с. Хорошенькое, с. Лопатино и п. Конезавод.

В населённых пунктах: п. Грачевка, п. Ильинка, п. Лебяженка, п. Лужки, п. Малая Тростянка, п. Мартышенка, п. Маршанка, п. Песчановка, п. Потаповка, п. Сухолинка - озеленение общего пользования отсутствует,

зоны рекреационного назначения представлены естественными природными ландшафтами.

Леса, расположенные в границах поселения, также могут использоваться, в соответствии с лесохозяйственным регламентом, для осуществления рекреационной деятельности.

Наличие водных и лесных объектов является важным фактором для развития рекреационной зоны и использования ее потенциала в туристическом бизнесе.

Перечень существующих объектов рекреационного назначения представлен в Таблице №14.

Перечень существующих объектов рекреационного назначения

Таблица №14

| № по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населенный пункт, улица, № дома) | МОЩНОСТЬ (ВМЕСТИМОСТЬ) (проектная) | ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | СОСТОЯНИЕ (аварийное, удовлет., хорошее, треб. кап. ремонт или реконструкции) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского поселения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| открытые спортивные сооружения |
| 7.1 | Спортивная площадка | п. Конезавод, ул. Каштановая | 0,15 | га |  | Сельского поселения |
| озеленённые территории общего пользования |
| 17.1 | сквер | с. Хорошенькое, ул.Центральная | 0,56 | га |  | Сельского поселения |
| 17.2 | сквер | п. Конезавод, ул.Каштановая | 0,25 | га |  | Сельского поселения |
| 17.3 | сквер | с. Лопатино, ул. Центральная | 0,24 | га |  | Сельского поселения |
| Объекты отдыха и туризма |
| 17.4 | Турбаза «Тихие Зори» | К северу от с. Кривое Озеро | 10 | место | Удовл | Муницип. |
| 17.5 | Турбаза «Тихие Озера» | К северу от с. Кривое Озеро | 12 | место | Удовл | Частная |

### 2.4.7. Зона сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования может размещаться, как за пределами населённых пунктов, так и в их границах, и включает в себя преимущественно территории сельскохозяйственных угодий (Cх1: пашни, пастбища, сенокосы, земли, занятые многолетними насаждениями и древесно-кустарниковой растительностью, не входящей в лесной фонд), а также территории предприятий сельскохозяйственного назначения, дачные массивы, участки, предназначенные для садоводства и огородничества (Сх 2).

Зона сельскохозяйственного использования (Сх 2) сельского поселения Хорошенькое представлена площадками, рассредоточенными по территории поселения. Близость производственных площадок к жилым зонам может ограничивать развитие предприятий, так как с увеличением мощности предприятия возможно увеличение размера санитарно защитной зоны.

На территории с. п. Хорошенькое расположены: ООО Агрокомплекс Конезавод «Самарский» (п. Конезавод, ул. Школьная 1а), ООО Хорошенькое «АГРО» (С. Хорошенькое, ул.Центральная 78), ООО «ПремьерАГРО» ВВК (с. Лопатино, ул. Степная 5), ООО «Июнь» (с. Лопатино, ул. Владимирская).

На территории с. п. Хорошенькое имеются дачные массивы.

Перечень объектов сельскохозяйственного назначения

Таблица №15

| № п/п | Наименова ние | Местоположение | Характер производимой продукции, мощность | Единицы измерения | Состояние | Значение (собствен ность) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.1 | Свиноферма | С. Кривое Озеро | до100 | голов | Действующее | частная |
| 2.2 | Ферма КРС | С. Хорошенькое | 150 | голов | Действующее | частная |
| 2.3а | Мех. мастерские | С. Хорошенькое | Ремонт сельхозтехники |  | Действующее | частная |
| 2.3б | Склад | С. Хорошенькое |  |  | Действующее | частная |
| 2.4 | Конюшни | П. Конезавод | 150 | голов | Действующее | частная |
| 2.5 | СТФ | С. Кривое Озеро | до 50 | голов | Действующее | частная |
| 2.6 | ОТФ | С. Кривое Озеро | до 50 | голов | Действующее | частная |
| 2.7 | Склад | С. Кривое Озеро |  |  | Действующее | частная |
| 2.8 | Зерносклад | С. Лопатино |  |  | Действующее | частная |
| 2.9 | Зернохранилище | П. Конезавод |  |  | Действующее | частная |
| 2.10 | Зерносклад | С. Хорошенькое |  |  | Действующее | частная |
| 2.12 | Летний лагерь для скота | К северу от с. Хорошенькое |  |  | Действующее | частная |
| 2.13 | Летний лагерь для скота | К северу от п. Светлый Ключ |  |  | Действующее | частная |

### 2.4.8. Зона специального назначения

На территории сельского поселения расположены объекты специального назначения, к которым относятся кладбища, свалки, скотомогильники, а также государственные объекты специального назначения.

На территории сельского поселения Хорошенькое расположено 10 кладбищ:

- В 240 м на юго-восток от с. Потаповка (площадь 0,21 га);

- В 960 м на юго-запад от п. Малая Тростянка (площадь 0,11 га);

- В 190 м на северо-восток от п. Песчановка (площадь 0,1 га);

- В 330 м на юг от с. Лопатино (площадь 0,12 га);

- В 200 м на северо-восток от д. Грачевка (площадь 0,05 га);

- В 700 м на северо-запад от п. Конезавод (площадь 0,32 га);

- В 690 м на северо-запад от д. Светлый Ключ (площадь 0,3 га);

- В 500 м на юго-запад от д. Светлый Ключ (площадь 0,19 га);

- В 160 м на запад от с. Кривое Озеро (площадь 0,37 га);

- В 180 м на юго-восток от с. Хорошенькое (площадь 0,46 га);

Санитарно-защитная зона всех кладбищ сельского поселения Хорошенькое выдержана. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно – защитная зона от сельских кладбищ составляет 50 метров.

На территории сельского поселения Хорошенькое расположено три скотомогильника:

- в 2300 м на юго-запад от д. Сухолинка. Объект представляет собой металлическую емкость и не соответствует требованиям ВСП;

- в 530 м на юго-запад от с. Хорошенькое. Объект представляет собой металлическую емкость и не соответствует требованиям ВСП;

- в 4000 м на юго-запад от д. Светлый Ключ. Объект представляет собой металлическую емкость и не соответствует требованиям ВСП

В настоящее время захоронения не производятся. Объект не соответствует требованиям ветеринарно-санитарных правил.

Согласно ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов 13-7-2/469 утв. 04.12.1995 г с изменениями от 16 августа 2007 г. размер СЗЗ от скотомогильника до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) составляет 1000 м.

Твердые бытовые отходы с. Хорошенькое размещаются на трех несанкционированных свалках:

- в 300 м на север от с. Хорошенькое;

- в 2800 м на юго-восток от п. Конезавод;

- в 500 м на северо-восток от д. Светлый Ключ

Несанкционированные свалки в остальных населенных пунктах поселения представляют собой стихийные «мигрирующие образования» и включают, как правило, сельскохозяйственные отходы, а также незначительную часть ТБО. Данные объекты формируются, в основном, в летний период и смываются талым стоком в паводок.

Несанкционированные свалки оказывают комплексное негативное влияние на все компоненты окружающей природной среды и подлежат ликвидации.

## 2.5. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Зоны с особыми условиями использования территории: охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраняемых объектов (зоны охраны объектов культурного наследия - памятников истории и культуры), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации ст. 1 ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

### 2.5.1 Зоны особо охраняемых территорий

#### 2.5.1.1. Зоны охраны объектов культурного наследия

На территории с. Хорошенькое  располагается 6 памятников архитектуры и 30 памятников археологии (таблицы 1,2).

Наличие на проектируемой территории памятников истории и культуры требует соблюдения требований ФЗ Российской Федерации от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Согласно ФЗ Российской Федерации от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного значения:

объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью;

Зоны охраны объектов историко-культурного наследия

Согласно ФЗ от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации.

На объект культурного наследия, включенный в реестр, собственнику данного объекта соответствующим органом охраны объектов культурного наследия выдается паспорт объекта культурного наследия. В указанный паспорт вносятся сведения, составляющие предмет охраны данного объекта культурного наследия, и иные сведения, содержащиеся в реестре.

Форма паспорта объекта культурного наследия утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (ФЗ от 23.07.2008 № 160-ФЗ «О внесении  изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием осуществления полномочий правительства Российской Федерации).

Объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования, перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий.

На основании проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения или проекта зон охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения и положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы границы зон охраны соответствующего объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации, на территории которого расположен данный объект культурного наследия.

Ограничения (обременения) прав на земельные участки, возникающие на основании решения об установлении зон охраны объекта культурного наследия, подлежат государственной регистрации.

До настоящего времени, проект зоны охраны объектов историко-культурного наследия с.п. Хорошенькое включающие градостроительные регламенты, не разработаны.

Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»,  расстояния от памятников истории и культуры до транспортных и инженерных коммуникаций следует принимать не менее:

- 100 м в условиях сложного рельефа;

- 50 м на плоском рельефе;

- 15 м до сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме

- разводящих);

- 5 м до других подземных инженерных сетей.

В условиях реконструкции указанные расстояния до инженерных сетей допускается сокращать, но принимать не менее: 5 м до водонесущих сетей; 2 м - неводонесущих. При этом необходимо обеспечивать проведение специальных технических мероприятий при производстве строительных работ.

Список выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории с.п. Хорошенькое

Таблица №16

| Наименование объекта | Датировка | Местонахождение объекта (адрес) |
| --- | --- | --- |
| Дом Куроедова Филиппа | Конец ХIХ в. | с. Хорошенькое |
| Народный дом | Около 1930-го г. | c. Хорошенькое |
| Усадьба Куроедовых (Куроедова Ивана) | ХIХ в. | с. Хорошенькое |
| Дом богатого крестьянина | Конец ХIХ -начало ХХ вв. | с. Хорошенькое |
| Дом жилой | Конец ХIХ -начало ХХ вв. | с.Хорошенькое |
| Сельская школа и дом священника (комплекс) | Конец ХIХ -начало ХХ вв. | с. Хорошенькое |

Памятники археологии на территории с.п. Хорошенькое

Таблица№17

| NN | Наименование | Типология | Село | Размещение | Дата | Площадь (Га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водино-Хорошенькое | кург. один. | Хорошенькое | 0,5 км в? | не определ. | 0,00 |
| 2 | Грачевка II | кург. мог. | Грачевка | 0,9 км ю | не определ. | 0,80 |
| 3 | Ильинка | селище | Ильинка | 0,2 км св | IV-II тыс. до н.э | 3,00 |
| 4 | Конезавод I | кург. мог. | Конезавод | 2,5 км з | не определ. | 0,90 |
| 5 | Конезавод II | кург. мог. | Конезавод | 2,3 км св | не определ. | 0,80 |
| 6 | Кривое Озеро I | кург. мог. | Кривое Озеро | 0,25 км сз | не определ. | 0,20 |
| 7 | Кривое Озеро II | кург. мог. | Кривое Озеро | 1 км ю | не определ. | 0,30 |
| 8 | Кривое Озеро III | кург. мог. | Кривое Озеро | 1 км св | не определ. | 0,20 |
| 9 | Лебяжинка | кург. мог. | Лебяжинка | 2 км юв | не определ. | 1,60 |
| 10 | Лопатино I | кург. мог. | Лопатино | 2,6 км св | II тыс. до н.э | 0,00 |
| 11 | Лопатино II | кург. мог. | Лопатино | 1 км св | III-II тыс. до н.э | 0,15 |
| 12 | Лопатино III | кург. мог. | Лопатино | 0,2 км ююз | не определ. | 0,20 |
| 13 | Лопатино IV | кург. мог. | Лопатино | 1,5 км ю | не определ. | 0,90 |
| 14 | Лопатино V | кург. мог. | Лопатино | 0,15 км сз | не определ. | 0,00 |
| 15 | Лопатино VI | кург. мог. | Лопатино | 1,5 км в | не определ. | 0,20 |
| 16 | Лопатино VII | кург. мог. | Лопатино | 2 км св | не определ. | 0,20 |
| 17 | Лопатинский II | кург. мог. | Лопатино | 0,15 км юз | II тыс. до н.э | 0,00 |
| 18 | Лужки | селище | Лужки | 0,4 км юз | IV, II тыс. до н.э | 0,00 |
| 19 | Потаповка | кург. мог. | Потаповка | 5 км вюв | не определ. | 0,00 |
| 20 | Потаповка I | кург. мог. | Потаповка | ю окраина | XVII-XVI вв. до н.э | 0,20 |
| 21 | Потаповка II | кург. мог. | Потаповка | 1,5 км юв | не определ. | 0,25 |
| 22 | Потаповка III | кург. мог. | Потаповка | 5 км юв | не определ. | 0,10 |
| 23 | Сухолинка | кург. один. | Сухолинка | 250 м ссв | не определ. | 0,08 |
| 24 | Хорошенькое I | кург. один. | Хорошенькое | 1 км ю? | не определ. | 0,00 |
| 25 | Хорошенькое I | кург. мог. | Хорошенькое | 2,5 км з | не определ. | 0,00 |
| 26 | Хорошенькое II | кург. мог. | Хорошенькое | 2 км с | не определ. | 0,30 |
| 27 | Хорошенькое III | кург. мог. | Хорошенькое | 0,4 км ю | не определ. | 0,00 |
| 28 | Хорошенькое IV | кург. мог. | Хорошенькое | 6,5 км юв | не определ. | 0,00 |
| 29 | Хорошенькое V | кург. мог. | Хорошенькое | 3-5 км юв? | не определ. | 0,00 |
| 30 | Хорошенькое VI | кург. мог. | Хорошенькое | 3 км сз | не определ. | 0,00 |

Кроме того, на территории с. Хорошенькое расположен памятник археологии федерального (общероссийского) значения  в виде городища и 25 курганов

В настоящее время проекты охранных зон объектов историко-культурного наследия с.п. Хорошенькое не разработаны.

Согласно письму Министерства культуры Самарской области (исх. №26-04/1862 от 03.06.2013 г.), на территории с.п. Хорошенькое дополнительно выявлено 3 памятника археологии:

- Одиночный курган «Кривое Озеро I», расположенный в 1560 м на северо-восток от с. Кривое Озеро. Рекомендуема охранная зона объекта ИКН – 50 м;

- Селище «Кривое Озеро I», расположенное на левом берегу р. Сок в 2900 м на северо-северо-восток от с. Кривое Озеро. Памятник относится к срубной культуре эпохи бронзы. Ориентировочная площадь 10,8 га. Рекомендуема охранная зона объекта ИКН – 50 м;

- Курганный могильник «Мартышенка I» - расположен в 1200 м на юго-восток от п. Мартышенка. Памятник состоит из 9 курганов. По территории курганного погильника проходит грунтовая дорога. Рекомендуема охранная зона объекта ИКН – 50 м.

Также на  территории проектирования располагается объект историко-культурного наследия федерального значения «Исторический вал Ново-Закамской линии». На данный объект проект охранной зоны отсутствует. Настоящим генеральным планом рекомендуется ориентировочный размер охранной зоны в 100 м. Дальнейшие параметры охранной зоны необходимо уточнить в проекте зоны охраны объекта историко-культурного наследия.

#### 2.5.1.2. Зоны особо охраняемых природных территорий

Согласно Закону Самарской области "Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области" от 6 апреля 2009 г. №46 - ГД,  на территории Самарской области образуются особо охраняемые природные территории федерального, регионального (областного) и местного значения в целях сохранения уникальных и типичных природных комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов растительного и животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов в биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания населения Самарской области. Категории и виды особо охраняемых природных территорий определяются органами исполнительной власти Самарской области и органами местного самоуправления в соответствии с федеральным и областным законодательством.

Согласно статье 2 «Категории и виды особо охраняемых природных территорий» ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г № 33 ФЗ» с изменениями, внесенными Федеральными законами  от 30.12.2001г №196 ФЗ, от 29.12.2004г №199 ФЗ, от 09.05.2005г №45 ФЗ, от 04.12.2006г №201 ФЗ, от 23.03.2007 г №37 ФЗ, от 10.05.2007 г №69 ФЗ, от 14.07.2008г №118 ФЗ, от 23.07.2008г №244 ФЗ, от 03.12.2008г №250 ФЗ, от 30.12.2008г №309 ФЗ, различаются следующие категории особо охраняемых природных территорий (ООПТ):

  - государственные природные заповедники, в том числе биосферные;

  - национальные парки;

  - природные парки;

  - государственные природные заказники;

  - памятники природы;

  - дендрологические парки и ботанические сады;

  - лечебно-оздоровительные местности и курорты.

На территории муниципального района Красноярский находится 9 особо охраняемых территорий:

    - Гора Красная;

    - Гора Лысая;

    - Дубовый древостой;

    - Дубовый древостой смешанный с липой и кленом;

    - Озеро Белое;

    - Царев курган;

    - Царевщинское озеро;

    - Шиланские Генковские лесополосы

    - Овраг Верховой (частично расположен в Кинельском районе)

В границах сельского поселения Хорошенькое особо охраняемых природных территорий не выявлено

### 2.5.2 Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». – М.: Минздрав РФ, 2008г.

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

По своему функциональному значению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов, вступившими в силу  01.03.2008г., вводится поэтапное определение границы санитарно-защитной зоны (СЗЗ) – от ориентировочной (ранее нормативной, устанавливаемой в соответствии с классификатором), через расчетную (предварительную), к установленной (окончательной), т.е. обоснованной проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержденной результатами натурных исследований.

Границы СЗЗ устанавливаются от источников химического, биологического и/или физического воздействия, либо от границы промышленной площадки до ее внешней границы в заданном направлении.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

Санитарно-защитная зона должна быть  максимально озеленена.

#### 2.5.2.1. Санитарно-защитные зоны объектов производственного комплекса

Перечень основных производственных объектов с.п. Хорошенькое представлен в таблице №18

Объекты производственного назначения сельского поселения Хорошенькое

Таблица №18

| № п/п | Наимено вание | Местополо жение | Характер производимой продукции | Радиус СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Свиноферма | С. Кривое Озеро | до100 голов | 100 |
| 2.2 | Ферма КРС | С. Хорошенькое | 150 голов | 300 |
| 2.3 | Мех. мастерские | С. Хорошенькое | Ремонт сельхозтехники | 300 |
| 2.4 | Конюшни | П. Конезавод | 150 голов | 300 |
| 2.5 | СТФ | С. Кривое Озеро | до 50 голов | 50 |
| 2.6 | ОТФ | С. Кривое Озеро | до 50 голов | 50 |
| 2.7 | Склад | С. Кривое Озеро |  | 50 |
| 2.8 | Зерносклад | С. Лопатино |  | 50 |
| 2.9 | Зернохранилище | П. Конезавод |  | 50 |
| 2.10 | Зерносклад | С. Хорошенькое |  | 50 |
| 2.11 | АБЗ | Территория с.п. Хорошенькое, по а/д «Урал» | Производство асфальто бетона | 500 |
| 2.12 | Летний лагерь для скота | К северу от с. Хорошенькое |  | Нет |
| 2.13 | Летний лагерь для скота | К северу от п. Светлый Ключ |  | нет |

#### 2.5.2.2. Канализационные очистные сооружения

На территории сельского поселения Хорошенькое канализационные очистные сооружения отсутствуют.

#### 2.5.2.3. Кладбища

В границах сельского поселения Хорошенькое расположены кладбища:

- В 240 м на юго-восток от с. Потаповка (площадь 0,21 га);

- В 960 м на юго-запад от п. Малая Тростянка (площадь 0,11 га);

- В 190 м на северо-восток от п. Песчановка (площадь 0,1 га);

- В 330 м на юг от с. Лопатино (площадь 0,12 га);

- В 200 м на северо-восток от д. Грачевка (площадь 0,05 га);

- В 700 м на северо-запад от п. Конезавод (площадь 0,32 га);

- В 690 м на северо-запад от д. Светлый Ключ (площадь 0,3 га);

- В 500 м на юго-запад от д. Светлый Ключ (площадь 0,19 га);

- В 160 м на запад от с. Кривое Озеро (площадь 0,37 га);

- В 180 м на юго-восток от с. Хорошенькое (площадь 0,46 га);

Согласно п.7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, санитарно-защитная зона сельских кладбищ составляет 50 м.

#### 2.5.2.4. Объекты размещения биологических отходов

В границах сельского поселения Хорошенькое, располагается 3 скотомогильника:

- В 2300 м на юго-запад от д. Сухолинка. Объект представляет собой металлическую емкость и не соответствует требованиям ВСП;

- В 530 м на юго-запад от с. Хорошенькое. Объект представляет собой металлическую емкость и не соответствует требованиям ВСП;

- В 4000 м на юго-запад от д. Светлый Ключ. Объект представляет собой металлическую емкость и не соответствует требованиям ВСП

В настоящее время захоронения не производятся. Объект не соответствует требованиям ветеринарно-санитарных правил.

Согласно ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов 13-7-2/469 утв. 04.12.1995 г с изменениями от 16 августа 2007 г. размер СЗЗ от скотомогильника до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) составляет 1000 м.

#### 2.5.2.5. Объекты размещения твердых бытовых отходов

Твердые бытовые отходы с. Хорошенькое размещаются на трех несанкционированных свалках:

- В 300 м на север от с. Хорошенькое;

- В 2800 м на юго-восток от п. Конезавод;

- В 500 м на северо-восток от д. Светлый Ключ

Учитывая непосредственную близость данных объектов к жилой застройке и недостаточную защищенность подземных вод от загрязнения с поверхности, несанкционированные свалки в с.п. Хорошенькое оказывают комплексное негативное влияние на все компоненты окружающей природной среды и подлежат ликвидации.

#### 2.5.2.6. Объекты электроснабжения

Территорию с.п. Хорошенькое пересекают ЛЭП напряженностью 10,35, 220 и 500 кВ.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м. Для вновь проектируемых ВЛ допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ:

- 20м – для ВЛ, напряжением до 330 кВ;

- 30м – для ВЛ, напряжением свыше 330 кВ;

#### 2.5.2.7. Транспортная инфраструктура

Автомобильный транспорт

Внешний транспорт с.п Хорошенькое представлен автомобильными дорогами, разделенными на категории:

Федерального значения:

- «Москва-Челябинск» (Урал, М-5)(1 категории, 2 полосы движения);

Регионального значения:

- «Урал» – Кривое Озеро» (4 категории,2 полосы движения);

- «Урал» - Хорошенькое» (4 категории, 2 полосы движения);

- «Урал» - Большая Каменка – Русская Селитьба – Большая Чесноковка» (4 категории, 2 полосы движения);

- «Урал» - Конезавод» (4 категории, 2 полосы движения);

- «Урал - Лопатино» (4 категории, 2 полосы движения);

- «Урал» - Потаповский дом инвалидов (4 категории, 2 полосы движения);

- «Большая Раковка – Калмыковка – Потаповка» (4 категории, 2 полосы движения);

- «Урал» - Светлый Ключ (4 категории, 2 полосы движения);

- «подъезд к с. Краково» (4 категории, 2 полосы движения);

Местного значения

- «Шилан - Хорошенькое» (5 категории);

- «Лопатино - Лужки» (5 категории);

- «Потаповка - Лопатино» (5 категории);

- «Потаповка - Лебяжинка» (5 категории);

Согласно Приказу Министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 15.06.2010 №37 «Об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения  Самарской области», размер придорожный полосы для дорог 4 категории с двумя полосами движения составляет 65 м.

Для защиты жилой застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

### 2.5.3. Санитарные разрывы магистральных трубопроводов

Территорию сельского поселения Хорошенькое пересекает трасса магистральных трубопроводов.

Согласно СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы» минимальные расстояния от оси подземных и наземных магистральных трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений принимаются от 75 - 350 м по обе стороны от оси трубопровода, а вдоль трассы многониточных трубопроводов - от осей крайних трубопроводов с учетом их диаметра и класса. Санитарные разрывы магистральных трубопроводов  представлены в таблице 19.

Таблица 19

Санитарные разрывы магистральных трубопроводов с.п. Хорошенькое

| Магистральные трубопроводы | Диаметр, мм | Санитарные разрывы, м |
| --- | --- | --- |
| Газопровод «Уренгой - Петровск» отвод на ГРС-2 | 700 | 200 |
| Газопровод «Уренгой - Петровск» отвод на ГРС-5 | 150 | 100 |

Кроме того, по территории поселения проходит аммиакопровод ««Тольятти-Горловка-Одесса»  предназначен для транспортировки жидкого аммиака, производимого ОАО «Тольяттиазот» на одесский припортовый завод для поставки на экспорт жидкого аммиака. Диаметр магистральной трубы 355,6мм, рабочее давление от 15 до 83 кг/см2,  глубина залегания 1,4 метра.

Согласно «Правилам устройства и безопасной эксплуатации  магистрального трубопровода для транспортировки жидкого аммиака». ПБ 08-258-98 вдоль трассы магистрального аммиакопровода («Тольятти-Одесса», Ду=355 мм) устанавливается буферная зона в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими на расстоянии 1000 м от оси трубопровода с каждой стороны.

В буферной зоне запрещается: строить объекты, указанные в «Правилах безопасности для наземных складов синтетического  жидкого аммиака (ПБ 03-182—98), утвержденных постановлением Госгортехнадзора России от 26.12.97 № 55, устраивать спортивные соревнования и мероприятия с массовым участием зрителей, стоянки автомобильного транспорта, строительной и сельскохозяйственной техники, располагать  временные полевые станы любого назначения, загоны для скота.

Газораспределительные станции

В границах с.п. Хорошенькое располагается автономная газораспределительная станция АГРС-5. Согласно СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы», расстояния от ГРС до населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений следует принимать в зависимости от класса и диаметра газопроводов, следовательно, для АГРС с.п. Хорошенькое санитарный разрыв составит 100 м.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», санитарно-защитная зона от газораспределительных станций магистральных газопроводов составляет 300 м.

### 2.5.4. Охранные зоны

Магистральные трубопроводы

Согласно «Правилам охраны магистральных трубопроводов» (утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9, с изм., внесенными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61), вдоль трасс магистральных трубопроводов (при любом виде их прокладки), транспортирующих нефть,  природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, для исключения возможности повреждения трубопроводов, устанавливаются охранные зоны в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов, либо привести к их повреждению, в частности: возводить любые постройки, высаживать деревья и кустарники, сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки транспорта, свалки, разводить огонь, производить любые работы, связанные с нарушением грунта и др.

Для распределительных газопроводов, согласно требованиям СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» расстояние от газопроводов до фундаментов зданий и сооружений определяется с учетом давления в газопроводе и для газопроводов высокого давления 1,2 МПа составляет 10 м, расстояние от отдельно стоящего газорегуляторного пункта (с учетом давления газа на вводе) до зданий и сооружений должно составлять не менее 10 м.

Для газораспределительных станций радиус охранной зоны составляет 100 м.

ЛЭП

Территорию проектирования пересекают  линии электропередач напряжением 10, 35, и 110 кВ.

Согласно «Правилам устройства электроустановок (ПЭУ)» предусмотрены следующие размеры охранных зон  (от крайних проводов воздушных линий) в зависимости от напряжения ЛЭП:

- до 20кВ-10м;

- 35 кВ – 15 м;

- 220 кВ – 25 м;

- 500 кВ – 30 м;

В охранных зонах ЛЭП без письменного согласия предприятий, в ведении которых находятся сети, запрещается:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция и снос, любых зданий и сооружений;

- осуществлять горные, взрывные, мелиоративные работы;

- производить посадку и вырубку деревьев, располагать полевые станы, коллективные сады, загоны для скота;

- размещать хранилища горюче-смазочных материалов, складировать корма, удобрения;

- разводить огонь.

Линии связи

Охранные зоны подземных и воздушных линий связи установлены согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95 г. № 578, шириной 2 м с обеих сторон.

В охранной зоне линий связи без согласия владельца запрещается:

- осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 м);

- производить геолого-съемочные работы, которые связаны с бурением скважин, взятия проб грунта;

- производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

- производить всякого рода действия, которые могут нарушать работу линий связи и радиофикации.

### 2.5.5. Зоны охраны поверхностных водных объектов

Водоохранными зонами являются территории, примыкающие к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ, на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Размеры водоохранных зон и основные требования к режиму использования их территорий определяются в соответствии с положениями Водного кодекса Российской Федерации (Закон Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ).

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Таким образом, водоохранная зона реки Сок (протяженность 349 км) составляет 200 м, а для рек  Тростянка, Хорошенькая и Черновка (протяженность 26,3, 25,6  и 35,6 км соответственно) - 100 м. Для рек с протяженностью до 10 км (временные водотоки в оврагах Каменный, Пьяный, Студеный Родник) водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой и составляет 50 м.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. Прибрежная защитная полоса всех объектов гидрографической сети в границах сельского поселения Хорошенькое составляет 50 м.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещается: распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных.

### 2.5.6. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», в первом поясе ЗСО поверхностных водозаборов не допускается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

- прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

- проживание людей;

- применение удобрений и ядохимикатов.

Во втором поясе ЗСО не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования.

Размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод, допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод и выполнении специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения.

В границах сельского поселения Хорошенькое используются недостаточно защищенные подземные воды, следовательно, граница первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 50 м от всех имеющихся водозаборов. Границы второго и третьего поясов ЗСО определяются в соответствии с методиками  гидрогеологических расчетов.

Отсутствие учета требований к режиму использования территорий 1-го, 2-го и 3-го поясов ЗСО, а также невнимание к условиям природной защищенности подземных вод при размещении объектов промышленной и сельскохозяйственной инфраструктуры предопределяет высокую потенциальную возможность загрязнения вод и их реальное загрязнение, а значит, создает проблему для снабжения населения водой питьевого качества.

Водопроводные сооружения и водоводы

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от водонапорных башен - не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

### 2.5.7. Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

К территориям, подверженным воздействию чрезвычайных ситуаций природного характера в границах проектирования, относятся зоны проявления опасных природных процессов. Согласно «Временному положению об условиях хозяйственной деятельности на территориях, находящихся в зонах периодического затопления и подтопления паводками» - утвержденного Постановлением Главы администрации Самарской области от 06.04.95 г. № 118, на паводкоопасных территориях категорически запрещается размещение новых объектов, которые могут создать потенциальную угрозу загрязнения водоемов, ухудшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки в период затопления.

### 2.5.8. Зоны залегания полезных ископаемых

На территории с.п. Хорошенькое расположены месторождения нефти.

Месторождения полезных ископаемых подлежат охране согласно Закону Российской Федерации от 3 марта 1995 г. №27-ФЗ  «О недрах», «Правилам охраны недр», утвержденным постановлением Госгортехнадзора РФ от 6 июня 2003 г. № 71.

Отношения, связанные с использованием и охраной земель, вод, растительного и животного мира, атмосферного воздуха, возникающие при пользовании недрами, регулируются соответствующим законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

При недропользовании на территории Самарской области согласно Закону Самарской области от 06.04.2009 №46-ГД  «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области» необходимо обеспечить:

- соблюдение норм качества водной среды и донных отложений и сохранение биологических ресурсов внутренних водоемов при разведке и разработке месторождений полезных ископаемых под этими водными объектами;

- соблюдение норм экологической безопасности при размещении (складировании, хранении) попутно добываемых, временно не используемых полезных ископаемых, вскрышных пород, отходов горного и перерабатывающего производств, а также норм других вредных воздействий, оказываемых недропользователями на окружающую среду, как в границах горного отвода, так и за его пределами;

- выполнение за счет собственных средств работ по рекультивации, временно занимаемых и нарушаемых земель в результате разработки месторождении полезных ископаемых открытым или подземным способом, геологоразведочных или иных работ;

- биологический этап рекультивации в сроки, предусмотренные проектом и утвержденные в установленном порядке, для нарушенных в результате разработки месторождении полезных ископаемых, геологоразведочных или иных работ земель, требующих восстановления плодородия почв для сельскохозяйственных, лесохозяйственных и иных целей;

- экологические интересы населения, обязательства, по осуществлению которых должны быть включены в основные условия конкурсов (аукционов) на получение права пользования недрами, проводимыми в соответствии с федеральным законодательством, с объемом финансирования не менее 3 % от стоимости реализации добытого минерального сырья.

Согласно письму Управления по недропользованию по Самарской области (Самаранедра) от 17.02.2010 г следует:

Согласно статье 25 Закону Российской Федерации от 3 марта 1995 г. №27-ФЗ  «О недрах» - проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешается только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящего строительства.

При проектировании застройки в пределах площадей залегания полезных ископаемых необходимо получить разрешение недропользователя. В соответствии со статьей 7  Закона Российской Федерации от 3 марта 1995 г. №27-ФЗ  «О недрах» - любая деятельность, связанная с пользованием недрами в границах горного отвода, может осуществляться только с согласия пользователя недр, которому он предоставлен.

### 2.5.9. Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством РФ

Полоса отвода автомобильных дорог

В соответствии ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» от 8.11.2007 №257-ФЗ, полосой отвода автомобильной дороги считаются земельные участки (независимо от категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются и могут располагаться объекты дорожного сервиса.

Границы полосы отвода автомобильной дороги определяются на основании документации по планировке территории.

В границах полосы отвода автомобильной дороги, за исключением случаев, предусмотренных настоящим ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» от 8.11.2007 №257-ФЗ, запрещаются:

- выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также с размещением объектов придорожного сервиса;

- размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам придорожного сервиса;

- распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода автомобильной дороги, ее участков;

- выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных дорог;

- установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения;

- установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности.

Зона атмосферного загрязнения от автомобильных дорог

Уровень неблагоприятного воздействия автодорог определяется концентрациями загрязняющих веществ, создаваемыми в приземном слое атмосферы, и дальностью распространения атмосферного загрязнения.

Расчет зоны атмосферного загрязнения от автодорог необходимо проводить по специально разработанным методикам с учетом интенсивности транспортного потока.

Береговая полоса

Береговая полоса внутренних водных путей Российской Федерации является зоной с особыми условиями пользования.

Согласно Федеральному закону 74-ФЗ от 3.06.2006 г «Водный кодекс РФ» (статья 6), полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 6.02.2003 №71 «Положение об особых условиях пользования береговой полосой внутренних водных путей РФ», пользоваться береговой полосой в целях, установленных законодательством Российской Федерации, могут бассейновые органы, а также юридические и физические лица. Пользование береговой полосой для осуществления хозяйственной и иной деятельности, при которой не обеспечивается безопасность судоходства, не допускается.

## 2.6. ОЦЕНКА ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ

Сельское поселение Хорошенькое обслуживается ПСЧ № 110, расположенной по адресу: с. Красный Яр, ул. Совхозная, д. 1а. Пожарное депо на 5 автомашино-выездов.

Время прибытия первого подразделения к месту вызова соответствует требованиям Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. - 20 минутам в сельских поселениях.

На территории п. Конезавод размещается ДПК, обеспеченная 1 автомашиной.

Пожарные съезды не оборудованы.

# 3. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХОРОШЕНЬКОЕ

## 3.1 СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ОБ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

При осуществлении территориального планирования сельского поселения Хорошенькое муниципального района Красноярский Самарской области в числе прочих учтены мероприятия «Схемы территориального планирования Самарской области», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261 с учётом изменении, внесённых в схему, и областных целевых программ:

в сфере развития транспортной инфраструктуры Самарской области предусматриваются мероприятия в соответствии с перечнем (в рамках областной целевой программы «Модернизация  и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального  или  межмуниципального значения Самарской области до 2025 года", утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 25.03.2009 г. № 179) мероприятий, ежегодно утверждаемым приказом министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области:

в сфере историко-культурного наследия - разработка проектов зон охраны объектов историко-культурного наследия Самарской области

в сфере охраны окружающей среды и природных ресурсов - обеспечение развития особо охраняемых природных территорий регионального значения, совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления, повышение лесистости территорий Самарской области (увеличение объемов лесных насаждений за счет лесопосадочных работ), разработка проектов по реабилитации прибрежных территорий и долин малых рек (озеленение, залесение, рекультивация почвы, благоустройство) с учетом функционального назначения территорий, инженерная подготовка и оборудование прибрежных территорий, включая мероприятия по организации рельефа, мелиорации, берегоукрепление, противоэрозионные, противооползневые и оврагоукрепительные работы;

При осуществлении территориального планирования муниципального района Красноярский Самарской области учтены также мероприятия:

по реализации приоритетного национального проекта «Доступное комфортное жильё – гражданам России» на территории Самарской области», модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, по реализации областной целевой программы «Чистая вода» на 2010-2015 годы», программы газификации Самарской области и энергетической программы.

В генеральном плане сельского поселения Хорошенькое были учтены следующие мероприятия «Схемы территориального планирования муниципального района Красноярский Самарской области»:

в сфере развития транспортной инфраструктуры - Строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения муниципального района Красноярский согласно мероприятиям областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области на 2009-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 01.10.2008 № 399.

в сфере развития услуг связи - создание условий для развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, отвечающей современным требованиям и обеспечивающей потребности населения в информации; внедрение новейших технологий в области телефонной связи – волоконно-оптических линий на территории муниципального района Красноярский Самарской области;

в сфере развития системы газоснабжения - развитие газораспределительной системы с подключением максимально возможного количества потребителей, строительства и реконструкции газопроводов высокого, среднего и низкого давления;

в сфере развития жилищного строительства - подготовка земельных участков для жилищного строительства, в том числе подготовку инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых площадках для жилищного строительства, освоение земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к населенным пунктам и расположенных вблизи от мест подключения к инженерным коммуникациям, в целях развития жилой застройки, содействие в реализации мероприятий национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».

в сфере образования - строительство детского сада в с. Хорошенькое.

в сфере охране окружающей среды - приведение действующих скотомогильников в районе села Хорошенькое, поселка Конезавод и поселка Сухолинка, в соответствие с требованиями «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденных Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 г. №13-7-2/469.

## 3.2 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ХОРОШЕНЬКОЕ

В результате изучения демографических явлений, происходящих в сельских поселениях муниципального района Красноярский, в том числе и в сельском поселении Хорошенькое, построены два сценария возможного развития демографической ситуации в с.п. Хорошенькое.

1 вариант. Прогноз численности населения с.п. Хорошенькое по погодовому балансу

Прогноз сформирован с использованием метода погодового баланса с учетом тенденций 2002-2012 гг. Согласно этому варианту, в с.п. Хорошенькое на прогнозный период ожидается увеличение численности населения.

Численность населения с.п. Хорошенькое к 2020 году возрастет до 2620 человек, к расчетному сроку (2033 г.) – до 3088 человек. (Рис. 14. Прогноз численности населения с.п. Хорошенькое по погодовому балансу)

Рис. 14.

2 вариант. Прогноз численности населения с.п. Хорошенькое с учетом освоения резервных территорий

Этот вариант прогноза численности населения с.п. Хорошенькое рассчитан с учетом территориальных резервов в пределах сельского поселения и освоения новых территорий, которые могут быть использованы под жилищное строительство.

На резервных территориях с.п. Хорошенькое можно разместить 1953 участка под строительство индивидуальных жилых домов.

По данным 2005 года средний размер домохозяйства в Самарской области составляет 2,7 человека, в сельских поселениях м.р. Красноярский также 2,7 человека. С учетом эффективности мероприятий по демографическому развитию Самарской области, а также с учетом улучшения демографической ситуации в с.п. Хорошенькое, стабильно положительным сальдо миграции,  средний размер домохозяйства в перспективе может увеличиться до 3-х человек.

Исходя из этого на участках, отведенных под жилищное строительство в с. п. Хорошенькое, при полном их освоении будет проживать 5859 человек.

В целом численность населения с.п. Хорошенькое к 2020 году возрастет до 4564 человек, к 2033 г. – до 8191 человека. (Рис. 15. Прогноз численности населения с.п. Хорошенькое с учетом освоения резервных территорий)

Рис. 15.

В этом случае доля молодого населения значительно увеличится. На вновь осваиваемых территориях будут проживать:

- 441 ребенок в возрасте от 0 до 6 лет;

- 389 детей в возрасте от 7 до 15 лет;

- 118 подростков в возрасте 16 - 17 лет.

В таблице №19 приведен прогнозный возрастной состав населения сельского поселения Хорошенькое с учетом освоения резервных территорий.

Прогноз возрастной структуры населения с.п. Хорошенькое с учетом освоения резервных территорий, чел.

Таблица №20

| № п/п | Возрастной состав населения | Всего, чел. | Из них на резервных территориях 2033г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существую-щее положе-ние 2012г. | Расчетный срок 2033г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| сельское поселение Хорошенькое |
| I. | Общая численность населения | 2332 | 8191 | 5859 |
| II. | Дети, в т.ч. в возрасте: | 378 | 1326 | 948 |
|  | до 6 лет | 175 | 616 | 441 |
|  | от 7 до 15 | 156 | 545 | 389 |
|  | от 16 до 17 лет | 47 | 165 | 118 |
| III. | Население трудоспособного возраста | 1239 | 4353 | 3114 |
| IV. | Население старше трудоспособного возраста | 762 | 2677 | 1915 |

Этот вариант принят в качестве основного.

## 3.3 ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХОРОШЕНЬКОЕ

### 3.3.1. Архитектурно-планировочное решение

В результате анализа современного использования территории сельского поселения Хорошенькое, можно сделать вывод о недостаточном количестве свободных земель, пригодных для строительства, в существующих границах населённых пунктов.

Для развития с. Хорошенькое предусматриваются площадки за существующими границами села, к северо-западу, юго-западу и юго-востоку от населённого пункта. Имеются незначительные свободные территории в существующей застройке. Развитие центра планируется по автодороге регионального значения "Урал" – Хорошенькое. В восточной части села сохраняется зона сельскохозяйственного использования.

Развитие села Кривое Озеро планируется в северо-западном и в северо-восточном направлениях за границами населённого пункта, а также в существующих границах села, в его южной части. Общественные центры и озеленённые территории общего пользования формируются на новых площадках.

Развитие посёлка Конезавод планируется в северо-западной части посёлка и на свободной территории в существующей застройке.

Развитие села Лопатино планируется в северо-восточном направлении за границами населённого пункта, с формированием общественного центра и объектов рекреации.

Развитие посёлка Потаповка планируется в юго-западном, южном, юго-восточном и северном направлениях за границами населённого пункта, с преимущественным развитием жилой зоны, а также формированием общественного центра.

Развитие посёлка Светлый Ключ планируется на свободных участках в существующих границах посёлка. Общественный центр развивается по автодороге регионального значения "Урал" - Светлый Ключ.

Развитие посёлка Песчановка планируется в северном и южном направлениях за границами населённого пункта. Северная площадка предназначена для развития зоны рекреационного назначения, южная под садово-дачные участки. Общественный центр запланирован в центре существующей застройки.

Развитие посёлка Грачевка планируется в южном направлении за границами населённого пункта, с развитием общественного центра на новой территории посёлка.

Развитие посёлка Сухолинка планируется в южном направлении за границами населённого пункта. Площадка предназначена для зоны сельскохозяйственного использования. Развитие жилой зоны планируется на свободных участках в существующей застройке.

Развитие посёлка Маршанка планируется на свободных участках в существующей застройке.

Развитие посёлка Ильинка планируется на свободных участках в существующей застройке.

Развитие посёлка Лебяжинка планируется в северо-восточном направлении, под жилую зону, и северо-западном направлении, под зону рекреационного назначения, за границами населённого пункта.

Развитие посёлка Мартышенка планируется в южном направлении за границами населённого пункта, с преимущественным развитием жилой зоны.

Развитие посёлка Лужки планируется в юго-западном и западном направлениях за границами населённого пункта, с преимущественным развитием зоны сельскохозяйственного использования, а в юго-восточном направлении - жилой зоны, также за границами населённого пункта. Общественный центр запланирован в центре существующей застройки.

- развитие посёлка Малая Тростянка планируется на свободных участках в существующей застройке.

Планировка новых территорий выполнена с учётом сложившейся застройки и существующей улично-дорожной сети.

Перспективные площадки определялись с учётом природных и техногенных факторов, сдерживающих развитие территории, а также с соблюдением санитарно-гигиенических условий проживания населения.

### 3.3.2. Развитие и параметры функциональных зон

Функциональное зонирование территории сельского поселения выполнено с выделением следующих функциональных зон:

- жилой зоны, предназначенной для размещения индивидуальной жилой застройки, дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных учреждений;

- общественно-деловой зоны, предназначенной для размещения объектов культуры, спорта, образования, здравоохранения, торговли, общественного питания, социального и коммунально–бытового назначения, административных и прочих учреждений;

- зоны производственного использования, предназначенной для размещения производственных и коммунально-складских объектов;

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур, предназначенных для застройки объектами различных видов транспорта и объектами инженерного обеспечения;

- зоны рекреационного назначения, включающей территории естественных природных ландшафтов, озеленённые территории общего пользования, территории для отдыха и туризма;

- зоны сельскохозяйственного использования, предназначенной для размещения сельскохозяйственных угодий (пашни, пастбища, многолетние насаждения, сенокосы) и объектов сельскохозяйственного назначения;

- зоны специального назначения, включающей территории кладбищ, скотомогильников, объектов обращения с отходами и другие объекты.

Функциональные зоны сельского поселения Хорошенькое представлены в таблице №21.

Описание и параметры функциональных зон

Таблица № 21

| №№ п/п | Вид зоны (подзоны) | Параметры функциональных зон |
| --- | --- | --- |
|  |  | Назначение зоны, тип застройки | Площадь (га) | Максимальная этажность | Максимальный размер СЗЗ (м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Жилая зона |  |
| 1 | Ж | Застройка индивидуальными, блокированными и многоквартирными жилыми домами, объектами дошкольного и общего образования | 745.9352 | 3 | х |
|  | Общественно-деловая зона |  |
| 2 | О | Объекты делового, общественного и коммерческого назначения (торговые и административные здания, офисы), объекты социального и коммунально-бытового назначения (профессиональное образование, спорт, культура, здравоохранение, бытовое обслуживание), культовые объекты | 35.5497 | 4 | х |
|  | Зона рекреационного назначения |  |
| 3 | Р | Скверы, парки, бульвары, объекты отдыха, физкультуры и спорта, естественные природные ландшафты, объекты туризма | 371.5623 | х | х |
|  | Зона сельскохозяйственного использования |  |
| 4 | Сх1 | Сельскохозяйственные угодья (в том числе пашни, сенокосы, пастбища, совхозные сады, залежи) | 19954.0397 | х | х |
| 5 | Сх2-0 | Объекты сельскохозяйственного назначения, а также участки для ведения дачного хозяйства, садоводства и огородничества | 825.0523 | 2 | х |
| 6 | Сх2-3 | Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения III-V класса опасности | 55.1598 | 2 | 300 |
| 7 | Сх2-4 | Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения IV-V класса опасности | 92.2654 | 2 | 100 |
| 8 | Сх2-5 | Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения V класса опасности | 38.0442 | 2 | 50 |
|  | Зона производственного использования |  |
| 9 | П1-2 | Подзона производственных и коммунально-складских объектов II-V класса опасности | 20.1434 | 3 | 500 |
| 10 | П1-3 | Подзона производственных и коммунально-складских объектов III-V класса опасности | 45.9043 | 3 | 300 |
| 11 | П1-4 | Подзона производственных и коммунально-складских объектов IV-V класса опасности | 50.6815 | 3 | 100 |
| 12 | П1-5 | Подзона производственных и коммунально-складских объектов V класса опасности | 14.4351 | 3 | 50 |
| 13 | П2 | Коммунально-складская зона | 110.3511 | 3 | Определяется классом опасности объекта |
|  | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |  |
| 14 | ИТ | Объекты инженерной и транспортной инфраструктуры | 438.221 | 2 | Определяется классом опасности объекта |
|  | Зона специального назначения |  |
| 15 | Сп1 | Зона специального назначения, связанная с захоронениями (кладбище) | 3.3429 | х | 50 |
| 16 | Сп3 | Зона размещения скотомогильников | 0,0600 | х | 1000 |

#### 3.3.2.1. Развитие жилой зоны

В целях создания благоприятных условий для развития жилищного строительства органам местного самоуправления необходимо осуществлять:

- подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том числе подготовку инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых площадках для жилищного строительства;

- освоение земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к населенным пунктам и расположенных вблизи от мест подключения к инженерным коммуникациям, в целях развития малоэтажной застройки;

- содействие в реализации мероприятий национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»;

- увеличение объемов строительства жилья и коммунальной инфраструктуры;

- приведение существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества;

- обеспечение доступности жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом населения;

- развитие финансово-кредитных институтов рынка жилья.

Развитие жилой зоны планируется на свободных участках в существующих границах населённых пунктов и на новых территориях в планируемых границах. Предполагается застройка одноквартирными и двухквартирными жилыми домами с приусадебными участками.

Так как в сельской малоэтажной, в том числе индивидуальной жилой застройке, расчётные показатели жилищной обеспеченности не нормируются, для расчёта общей площади проектируемого жилищного фонда условно принята общая площадь индивидуального жилого дома на одну семью 150 кв.м

Размеры земельных участков для индивидуального жилищного строительства утверждены «Решением Собрания представителей муниципального района Красноярский Самарской области» №3-СП от 16 февраля 2011 года

Для ориентировочных расчётов жилищного строительства и численности населения принята площадь участка –1500 кв. м.

Развитие жилой зоны с. Хорошенькое запланировано на трёх площадках:

- площадка №1, ориентировочной площадью 44,8 га, расположена в северо-западной части села;

- площадка №2, ориентировочной площадью 18,0 га, расположена в юго-восточной части села;

- площадка №3, ориентировочной площадью 11,9 га, расположена в юго-западной части села.

Развитие жилой зоны с. Кривое Озеро запланировано на трёх площадках:

- площадка №4, ориентировочной площадью 54,0 га, расположена в северо-западной части села;

- площадка №5, ориентировочной площадью 47,2 га, расположена в северо-восточной части села;

- площадка №6, ориентировочной площадью 2,1 га, расположена в юго-западной части села.

Развитие жилой зоны п. Конезавод запланировано на одной площадке:

- площадка №7, ориентировочной площадью 6,8 га, расположена в северо-западной части посёлка.

Развитие жилой зоны с. Лопатино запланировано на одной площадке:

- площадка №8, ориентировочной площадью 8,2 га, расположена в северной части села.

Развитие жилой зоны п. Потаповка запланировано на двух площадках:

- площадка №9, ориентировочной площадью 45,8 га, расположена в юго-западной, южной и юго-восточной частях посёлка.

- площадка №10, ориентировочной площадью 3,2 га, расположена в северной части посёлка.

Развитие жилой зоны п. Грачевка запланировано на одной площадке:

- площадка №11, ориентировочной площадью 5,2 га, расположена в южной части посёлка.

Развитие жилой зоны п. Лебяжинка запланировано на одной площадке:

- площадка №12, ориентировочной площадью 6,9 га, расположена в юго-восточной части посёлка.

Развитие жилой зоны п. Мартышенка запланировано на одной площадке:

- площадка №13, ориентировочной площадью 6.7 га, расположена в центральной и южной частях посёлка.

Развитие жилой зоны п. Лужки запланировано на одной площадке:

- площадка №14, ориентировочной площадью 9,6 га, расположена в восточной части посёлка.

Также планируется уплотнение существующей застройки в населённых пунктах сельского поселения.

Увеличение жилищного фонда на расчётный срок строительства составит 292950,0 кв. м. общей площади.

Общий жилищный фонд с учётом существующего фонда составит 332311,0 кв. м. общей площади.

Средняя обеспеченность жилищным фондом составит 40,5 кв. м/чел.

##### 3.3.2.1.1. Планируемые объекты жилищного фонда

Таблица №22

| № по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № площадки) | ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА (проектная) | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | МЕРОПРИЯТИЕ ( кап. ремонт, реконструкция, строительство) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| С. Хорошенькое |
| 1 | 299 одноквартирных жилых домов (44,8 га) | Площадка №1 | 44850 кв. м. общей площади. (897 человек) | Жилая зона | Строительство | Частная |
| 2 | 120 одноквартирных жилых домов (18,0 га) | Площадка №2 | 18000 кв. м. общей площади. (360 человек) | Жилая зона | Строительство | Частная |
| 3 | 79 одноквартирных жилых домов (11,9 га) | Площадка №3 | 11850 кв. м. общей площади. (237 человек) | Жилая зона | Строительство | Частная |
| 4 | 9 одноквартирных жилых домов (1,4 га) | Уплотнение по ул. Центральной | 1350 кв. м. общей площади. (27 человек) | Жилая зона | Строительство | Частная |
| 5 | 14 одноквартирных жилых домов (2,2 га) | Уплотнение по ул. Заречной | 2100 кв. м. общей площади. (42 человека) | Жилая зона | Строительство | Частная |
| Итого | 521 одноквартирный жилой дом (78,3 га) |  | 78150 кв. м. общей площади. (1563 человека) |  |  |  |
| С. Кривое Озеро |
| 6 | 360 одноквартирных жилых домов (54,0 га) | Площадка №4 | 54000 кв. м. общей площади. (1080 человек) | Жилая зона | Строительство | Частная |
| 7 | 315 одноквартирных жилых домов (47,2 га) | Площадка №5 | 47250 кв. м. общей площади. (945 человек) | Жилая зона | Строительство | Частная |
| 8 | 14 одноквартирных жилых домов (2,1 га) | Площадка №6 | 2100 кв. м. общей площади. (42 человека) | Жилая зона | Строительство | Частная |
| Итого | 689 одноквартирных жилых домов (103,3 га) |  | 103350 кв. м. общей площади. (2067 человек) |  |  |  |
| П. Конезавод |
| 9 | 45 одноквартирных жилых домов (6,8 га) | Площадка №7 | 6750 кв. м. общей площади. (135 человек) | Жилая зона | Строительство | Частная |
| 10 | 14 одноквартирных жилых домов (2,2 га) | Уплотнение по ул. Школьной | 2100 кв. м. общей площади. (42 человека) | Жилая зона | Строительство | Частная |
| Итого | 59 одноквартирных жилых домов (9,0 га) |  | 8850 кв. м. общей площади. (177 человек) |  |  |  |
| С. Лопатино |
| 11 | 55 одноквартирных жилых домов (8,2 га) | Площадка №8 | 8250 кв. м. общей площади. (165 человек) | Жилая зона | Строительство | Частная |
| 12 | 14 одноквартирных жилых домов (2,2 га) | Уплотнение вдоль восточной границы н.п. | 2100 кв. м. общей площади. (42 человека) | Жилая зона | Строительство | Частная |
| Итого | 69 одноквартирных жилых домов (10,4 га) |  | 10350 кв. м. общей площади. (207 человек) |  |  |  |
| П. Потаповка |
| 13 | 305 одноквартирных жилых домов (45,8 га) | Площадка №9 | 45750 кв. м. общей площади. (915 человек) | Жилая зона | Строительство | Частная |
| 14 | 21 одноквартирный жилой дом (3,2 га) | Площадка №10 | 3150 кв. м. общей площади. (63 человека) | Жилая зона | Строительство | Частная |
| Итого | 326 одноквартирных жилых домов (49,0 га) |  | 48900 кв. м. общей площади. (978 человек) |  |  |  |
| П. Светлый Ключ |
| 15 | 22 одноквартирных жилых дома (3,3 га) | Уплотнение по ул. Центральной | 3300 кв. м. общей площади. (66 человек) | Жилая зона | Строительство | Частная |
| 16 | 11 одноквартирных жилых домов (1,6 га) | Уплотнение по ул. Садовой | 1650 кв. м. общей площади. (33 человека) | Жилая зона | Строительство | Частная |
| Итого | 33 одноквартирных жилых дома (4,9 га) |  | 4950 кв. м. общей площади. (99 человек) |  |  |  |
| П. Песчановка |
| 17 | 4 одноквартирных жилых дома (0,6 га) | Уплотнение по ул. Центральной | 600 кв. м. общей площади. (12 человек) | Жилая зона | Строительство | Частная |
| П. Грачевка |
| 18 | 34 одноквартирных жилых дома (5,2 га) | Площадка №11 | 5100 кв. м. общей площади. (102 человека) | Жилая зона | Строительство | Частная |
| П. Сухолинка |
| 19 | 31 одноквартирный жилой дом (4,6 га) | Уплотнение по ул. Центральной | 4650 кв. м. общей площади. (93 человека) | Жилая зона | Строительство | Частная |
| П. Маршанка |
| 20 | 3 одноквартирных жилых дома (0,4 га) | Уплотнение по ул. Центральной | 450 кв. м. общей площади. (9 человек) | Жилая зона | Строительство | Частная |
| П. Ильинка |
| 21 | 7 одноквартирных жилых домов (1,0 га) | Уплотнение по ул. Центральной | 1050 кв. м. общей площади. (21 человек) | Жилая зона | Строительство | Частная |
| П. Лебяжинка |
| 22 | 46 одноквартирных жилых домов (6,9 га) | Площадка №12 | 6900 кв. м. общей площади. (138 человек) | Жилая зона | Строительство | Частная |
| П. Мартышенка |
| 23 | 47 одноквартирных жилых домов (6,7 га) | Площадка №13 | 7050 кв. м. общей площади. (141 человек) | Жилая зона | Строительство | Частная |
| П. Лужки |
| 24 | 64 одноквартирных жилых дома (9,6 га) | Площадка №14 | 9600 кв. м. общей площади. (192 человека) | Жилая зона | Строительство | Частная |
| 25 | 6 одноквартирных жилых домов (0,9 га) | Уплотнение по ул. Центральная | 900 кв. м. общей площади. (18 человек) | Жилая зона | Строительство | Частная |
| Итого | 70 одноквартирных жилых домов (10,5 га) |  | 10500 кв. м. общей площади. (210 человек) |  |  |  |
| П. Малая Тростянка |
| 26 | 14 одноквартирных жилых домов (2,2 га) | Уплотнение по ул.№1 | 2100 кв. м. общей площади. (42 человека) | Жилая зона | Строительство | Частная |
| Всего | 1953 одноквартирных жилых дома (293,0 га) |  | 292950 кв. м. общей площади. (5859 человек) |  |  |  |

#### 3.3.2.2. Развитие общественно-деловой зоны

Общественные центры, формируются из объектов социальной инфраструктуры, планируемых в соответствии со статьёй 14 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». К ним относятся объекты библиотечного обслуживания, объекты для организации культуры и досуга, физической культуры и массового спорта.

Кроме того перечень объектов социальной инфраструктуры определён в соответствии со структурой и типологией общественных центров и объектов общественно деловой зоны для центров сельских поселений, а также с учётом увеличения населения на расчётный срок:

село Хорошенькое до 2214 человек,

село Кривое Озеро до 2258 человек,

посёлок Конезавод до 608 человек,

село Лопатино до 645 человек,

посёлок Потаповка до 1155 человек,

посёлок Светлый Ключ до 451 человек,

посёлок Песчановка до 29 человек,

посёлок Грачевка до 137 человек,

посёлок Сухолинка до 93 человек.

посёлок Маршанка до 24 человек,

посёлок Ильинка до 21 человек,

посёлок Лебяжинка до 145 человек,

посёлок Мартышенка до 141 человек,

посёлок Лужки до 226 человек,

посёлок Малая Тростянка до 44 человек.

Всего по поселению до 8191 человека.

Зоны общественных центров предполагается развивать с учётом нормативных радиусов обслуживания и необходимой расчётной мощности объектов по очерёдности строительства. Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше 1 км от учреждения образования, необходимо организовывать транспортное обслуживание (СанПиН 2.4.2. 1178-02).

Расчёт объектов обслуживания представлен в таблице №23.

Таблица № 23

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | НОРМАТИВНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ На 1тыс.чел. | РАСЧЁТНАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТОВ | МОЩНОСТЬ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ | МОЩНОСТЬ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения (общего типа) | место | 70% детей дошкольного возраста (616) | 431 | 82 | 349 |
| 2 | Общеобразовательные учреждения | учащийся | 100% детей от 7 до 15 лет (545), 75% детей от 16 до 17 лет (165) | 669 | 582 | 87 |
| 3 | Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |
|  | стационары | коек | по заданию |  | - | - |
|  | поликлиники | Пос. в смену | по заданию |  | - | - |
|  | ФАП, офис врача общей практики | объект | по заданию |  | 4 | по заданию |
|  | аптеки | объект | по заданию |  | - | по заданию |
| 4 | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | га | На 1 тыс. жителей (0,7-0,9) | 6,6 | - | 6,6 |
|  | спортивные залы | м2 площади пола | 200 | 1638 | - | 1638 |
|  | бассейны | м2 зеркала воды | 100 | 819 | - | 819 |
| 5 | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |
|  | клубы | Посетительское место | 170 | 1392 | 340 | 1052 |
|  | библиотеки | тыс. ед. хранения | 4,5 | 36,9 | 28,688 | 8,212 |
|  |  | чит. мест | 3 | 25 | - | 25 |
| 6 | Магазины | м2 торг. площади | 250 | 2048 | 476 | 1572 |
| 7 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 328 | - | 328 |
| 8 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 7 | 57 | - | 57 |
| 9 | Предприятия коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |
|  | Прачечные самообслуживания | кг белья в смену | 30 | 245 | - | 245 |
|  | Химчистки самообслуживания | кг вещей в смену | 1,5 | 12 | - | 12 |
|  | бани | место | 7 | 57 | - | 57 |
| 10 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |
|  | гостиница | место | 6 | 49 | - | 49 |

##### 3.3.2.2.1. Планируемые объекты обслуживания

Схемой территориального планирования муниципального района Красноярский Самарской области на территории сельского поселения Хорошенькое предусматривается:

Таблица № 24

| № по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА (проектная) | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | МЕРОПРИЯТИЕ (треб. кап. ремонт или реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Объекты учебно-образовательного назначения |
| Общеобразовательные учреждения |
| 3.1 | ДОУ | С. Хорошенькое, Ул. Школьная | 50 мест | Жилая зона | Строительство | Муниципального района |

Генеральным планом на территории сельского поселения Хорошенькое планируется:

Таблица № 25

| № по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА (проектная) | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | МЕРОПРИЯТИЕ (кап. ремонт, реконструкция, строительство) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниц. района, поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Объекты учебно-образовательного назначения |
| Детские дошкольные учреждения (общего типа, специализированного, оздоровительного и др.) |
| 3.1 | Дошкольное отделение при Конезаводской школе | п. Конезавод, ул. Школьная, 3 | После реконструкции 35 мест (увеличение на 20 мест) | Жилая зона | Реконструкция | Муниципального района |
| 3.2 | ДОУ | С. Хорошенькое, Площадка №2 | 40 мест | Жилая зона | Строительство | Муниципального района |
| 3.3 | ДОУ | С. Кривое Озеро, Площадка №4 | 60 мест | Жилая зона | Строительство | Муниципального района |
| 3.4 | ДОУ | С. Кривое Озеро, Площадка №5 | 60 мест | Жилая зона | Строительство | Муниципального района |
| 3.5 | ДОУ | С. Лопатино, Площадка №8 | 35 мест | Жилая зона | Строительство | Муниципального района |
| 3.6 | ДОУ | П. Потаповка, Площадка №9 | 65 мест | Жилая зона | Строительство | Муниципального района |
| Общеобразовательные учреждения |
| 4.1 | СОШ | С. Кривое Озеро, Площадка №5 | 90 учащихся | Жилая зона | Строительство | Муниципального района |
| Объекты здравоохранения |
| 5.1 | фельдшерско-акушерский пункт с аптечным отделом | С. Кривое Озеро, Площадка №4 | 20 пос. в смену | Общественно-деловая зона | Строительство | Муниципального района |
| 5.2 | фельдшерско-акушерский пункт с аптечным отделом | П. Потаповка, Площадка №9 | 10 пос. в смену | Общественно-деловая зона | Строительство | Муниципального района |
| Объекты спортивного назначения |
| 7.1 | Спортивный комплекс: - спортивные залы - бассейн | С. Хорошенькое. Площадка №1 | 500 м2 площади пола, 300 м2 зеркала воды | Общественно-деловая зона | Строительство | Сельского поселения |
| 7.2 | Спортивный комплекс: - спортивные залы - бассейн | С. Кривое Озеро, Площадка №4 | 500 м2 площади пола, 400 м2 зеркала воды | Общественно-деловая зона | Строительство | Сельского поселения |
| 7.3 | Спортивный зал (в многофункциональ ном центре) | П. Конезавод, Ул. Центральная | 120 м2 площади пола, | Общественно-деловая зона | Строительство | Сельского поселения |
| 7.4 | Спортивный зал (в многофункциональ ном центре) | С. Лопатино, Площадка №8 | 130 м2 площади пола, | Общественно-деловая зона | Строительство | Сельского поселения |
| 7.5 | Спортивный комплекс: - спортивные залы - бассейн | П. Потаповка, Площадка №9 | 250 м2 площади пола, 120 м2 зеркала воды | Общественно-деловая зона | Строительство | Сельского поселения |
| 7.6 | Спортивный зал (в центре досуга) | П. Светлый Ключ, А./д. "Урал" - Светлый Ключ | 100 м2 площади пола, | Общественно-деловая зона | Строительство | Сельского поселения |
| 7.7 | Спортивный зал (в центре досуга) | П.Лужки, Ул. Центральная | 50 м2 площади пола, | Общественно-деловая зона | Строительство | Сельского поселения |
|  | Объекты культурно-досугового назначения |
| 8.1 | Культурный центр: зрительный зал | С. Хорошенькое. Площадка №1 | 400 мест | Общественно-деловая зона | Строительство | Сельского поселения |
| 8.2 | Культурный центр: зрительный зал, библиотека | С. Кривое Озеро, Площадка №4 | 330 мест, 10.0 тыс. ед. хран., 10 чит. мест | Общественно-деловая зона | Строительство | Сельского поселения |
| 8.3 | Культурный центр: зрительный зал, библиотека | П. Потаповка, Площадка №9 | 200 мест, 5.0 тыс. ед. хран., 5 чит. мест | Общественно-деловая зона | Строительство | Сельского поселения |
| 8.4 | центр досуга: зрительный зал | П. Светлый Ключ, А./д. "Урал" - Светлый Ключ | 100 мест | Общественно-деловая зона | Строительство | Сельского поселения |
| 8.5 | центр досуга: зрительный зал, библиотека | П.Лужки, Ул. Центральная | 40 мест, 1.0 тыс. ед. хран. | Общественно-деловая зона | Строительство | Сельского поселения |
| Объекты торгового назначения |
| 9.1 | Магазин | С. Хорошенькое. Площадка №1 | 110 кв. м торговой площади | Общественно-деловая зона | Строительство | Частное |
| 9.2 | Магазин | С. Хорошенькое. Площадка №2 | 50 кв. м торговой площади | Жилая зона | Строительство | Частное |
| 9.3 | Магазин | С. Хорошенькое. Ул. Нагорная | 250 кв. м торговой площади | Общественно-деловая зона | Строительство | Частное |
| 9.4 | Магазин | С. Кривое Озеро, Ул. Победы | 150 кв. м торговой площади | Общественно-деловая зона | Строительство | Частное |
| 9.5 | Магазин | С. Кривое Озеро, Площадка №5 | 150 кв. м торговой площади | Общественно-деловая зона | Строительство | Частное |
| 9.6 | Магазин | С. Кривое Озеро, Площадка №4 | 220 кв. м торговой площади | Общественно-деловая зона | Строительство | Частное |
| 9.7 | Магазин (в многофункциональ ном центре) | П. Конезавод, Ул. Центральная | 90 кв. м торговой площади | Общественно-деловая зона | Строительство | Частное |
| 9.8 | Магазин (в многофункциональ ном центре) | С. Лопатино, Ул. Центральная | 50 кв. м торговой площади | Общественно-деловая зона | Строительство | Частное |
| 9.9 | Магазин | П. Потаповка, Площадка №9 | 100 кв. м торговой площади | Жилая зона | Строительство | Частное |
| 9.10 | Магазин | П. Потаповка, Площадка №9 | 190 кв. м торговой площади | Общественно-деловая зона | Строительство | Частное |
| 9.11 | Магазин | П. Грачевка, Площадка №11 | 35 кв. м торговой площади | Общественно-деловая зона | Строительство | Частное |
| 9.12 | Магазин | П. Сухолинка, Ул. Центральная | 25 кв. м торговой площади | Жилая зона | Строительство | Частное |
| 9.13 | Магазин | П. Лебяжинка, Площадка №12 | 35 кв. м торговой площади | Жилая зона | Строительство | Частное |
| 9.14 | Магазин | П. Мартышенка, Площадка №13 | 35 кв. м торговой площади | Жилая зона | Строительство | Частное |
| 9.15 | Магазин | П. Лужки, Ул. Центральная | 60 кв. м торговой площади | Общественно-деловая зона | Строительство | Частное |
| 9.16 | Магазин | П. Малая Тростянка, Ул. №1 | 10 кв. м торговой площади | Общественно-деловая зона | Строительство | Частное |
| 9.17 | Магазин | П. Песчановка, Ул. Центральная | 10 кв. м торговой площади | Общественно-деловая зона | Строительство | Частное |
| Объекты общественного питания |
| 10.1 | Кафе | С. Хорошенькое. Площадка №1 | 30 мест | Общественно-деловая зона | Строительство | Частное |
| 10.2 | Кафе | С. Хорошенькое. Ул. Нагорная | 60 мест | Общественно-деловая зона | Строительство | Частное |
| 10.3 | Кафе | С. Кривое Озеро, Площадка №4 | 60 мест | Общественно-деловая зона | Строительство | Частное |
| 10.4 | Кафе | С. Кривое Озеро, Площадка №5 | 40 мест | Общественно-деловая зона | Строительство | Частное |
| 10.5 | Кафе (в многофункциональ ном центре) | П. Конезавод, Ул. Центральная | 25 мест | Общественно-деловая зона | Строительство | Частное |
| 10.6 | Кафе (в многофункциональ ном центре) | С. Лопатино, Ул. Центральная | 25 мест | Общественно-деловая зона | Строительство | Частное |
| 10.7 | Кафе | П. Потаповка, Площадка №9 | 50 мест | Общественно-деловая зона | Строительство | Частное |
| 10.8 | Кафе (в центре досуга) | П. Светлый Ключ, А./д. "Урал" - Светлый Ключ | 20 мест | Общественно-деловая зона | Строительство | Частное |
| 10.9 | Кафе (в центре досуга) | П.Лужки, Ул. Центральная | 15 мест | Общественно-деловая зона | Строительство | Частное |
| Объекты бытового обслуживания |
| 11.1 | Предприятие бытового обслуживания | С. Хорошенькое. Площадка №1 | на 5 рабочих мест | Общественно-деловая зона | Строительство | Сельского поселения |
| 11.2 | Предприятие бытового обслуживания | С. Хорошенькое. Ул. Нагорная | на 15 рабочих мест | Общественно-деловая зона | Строительство | Сельского поселения |
| 11.3 | Предприятие бытового обслуживания | С. Кривое Озеро, Площадка №4 | на 20 рабочих места | Общественно-деловая зона | Строительство | Сельского поселения |
| 11.4 | Предприятие бытового обслуживания (в многофункциональ ном центре) | П. Конезавод, Ул. Центральная | на 4 рабочих места | Общественно-деловая зона | Строительство | Сельского поселения |
| 11.5 | Предприятие бытового обслуживания (в многофункциональ ном центре) | С. Лопатино, Ул. Центральная | на 4 рабочих места | Общественно-деловая зона | Строительство | Сельского поселения |
| 11.6 | Предприятие бытового обслуживания | П. Потаповка, Площадка №9 | на 10 рабочих мест | Общественно-деловая зона | Строительство | Сельского поселения |
| 12.1 | Комплексное предприятие коммунально-бытового обслуживания с прачечной, химчисткой, баней | С. Хорошенькое, А./д. "Урал" – Хорошенькое | на 250,0 кг белья в смену, на 12,3 кг вещей в смену, на 60 мест | Общественно-деловая зона | Строительство | Сельского поселения |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| 15.1 | Гостиница | С. Хорошенькое, А./д. "Урал" – Хорошенькое | 50 мест | Общественно-деловая зона | Строительство | Частное |

#### 3.3.2.3. Развитие зоны производственного использования

Производственные и коммунально-складские зоны предназначены для застройки производственными, коммунальными и складскими объектами, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов. Документами территориального планирования Самарской области и муниципального района Красноярский, на территории сельского поселения Хорошенькое не запланированы мероприятия по размещению предприятий промышленного назначения.

Генеральным планом предусматривается формирование зоны производственного использования на площадках, расположенных за границами населённых пунктов:

- к западу от п. Светлый Ключ;

- между посёлками Потаповка и Малая Тростянка, по автодороге регионального значения "Урал" - Потаповский дом инвалидов;

- к юго-востоку от с. Кривое Озеро, вдоль автодороги федерального значения "Урал";

- к западу от с.Хорошенькое, вдоль автодороги регионального значения "Урал" – Хорошенькое;

- к югу от п. Грачёвка, вдоль автодороги регионального значения "Урал" - Большая Каменка - Русская Селитьба - Большая Чесноковка;

- в районе АБЗ по автодороге федерального значения "Урал"

На данных площадках возможно размещение предприятий II-V класса опасности, складских комплексов, состоящих из общетоварных, специализированных складов, а также складов строительных материалов и других.

#### 3.3.2.4. Развитие зоны инженерной инфраструктуры

Зона инженерного обеспечения предназначена для размещения объектов инженерного обеспечения территории, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов.

Проектом генерального плана сельского поселения Хорошенькое предусматривается развитие жилой зоны, объектов соцкультбыта и, соответственно, развитие инженерного обеспечения проектируемых объектов по каждому виду инженерного оборудования.

##### 3.3.2.4.1. Планируемые объекты инженерной инфраструктуры

Согласно статье 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения относится организация в границах поселения электро -, тепло -, газо - и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом. Проектом генерального плана сельского поселения Хорошенькое предусматривается развитие жилой зоны, объектов соцкультбыта и, соответственно, развитие инженерного обеспечения проектируемых объектов по каждому виду инженерного оборудования.

Инженерное обеспечение планируемых производственных площадок будет произведено собственниками предприятий (инвесторам) по согласованию с администрацией поселения.

Во всей вновь проектируемой жилой застройке и зданиях соцкультбыта предусмотрено полное инженерное обеспечение, включающее в себя:

1.Водоснабжение;

2.Водоотведение;

3.Теплоснабжение;

4.Газоснабжение;

5. Электроснабжение;

6. Электросвязь.

###### Водоснабжение

село Хорошенькое – а/ц, посёлок Грачевка, посёлок Конезавод,  село Кривое Озеро, село Лопатино, Посёлок Светлый Ключ

Согласно проекту Генерального плана: для бесперебойного водоснабжения населения водой соответствующего качества, отвечающего требованиям СанПиН 2.1.4. 1071-01 « Питьевая вода», необходимо выполнение ряда мероприятий, а именно:

- ввиду увеличения численности населения необходимо реконструкция и расширение производительности существующего водозаборов до требуемой,

- в с. Хорошенькое, увеличив на 615 м3/сут-задействовать резервную скважину

- в п. Грачевка увеличив на 86м3/сут

- в п. Конезавод  увеличив на 109 м3/сут

- в с. Кривое Озеро  увеличив на 666 м3/сут

- в с. Лопатино  увеличив на 118 м3/сут -задействовать резервную скважину

- в п. Светлый Ключ, увеличив на 85 м3/сут

- - реконструкция и строительство существующих водопроводных сетей с сооружениями на них, установка пожарных гидрантов на существующих и проектируемых сетях.;

Согласно проекту Генерального плана:

- строительство водоводов и уличных сетей для площадок нового строительства;

- установка для всех потребителей приборов учёта расхода воды.

Согласно проекту Генерального плана всё новое строительство обеспечивается централизованным водоснабжением, для чего необходимо выполнить всё выше перечисленное.

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Расход на наружное пожаротушение села (1 пожар) принят 5 л/сек в течение 3 часов, что составляет 54 м3/сут.. Осуществляется из существующих и проектируемых пожарных гидрантов и пирса. Предусмотрено строительство пирса.

посёлок Потаповка, посёлок Лужки

Согласно проекту Генерального для бесперебойного водоснабжения населения водой соответствующего качества, отвечающего требованиям СанПиН 2.1.4. 1071-01 « Питьевая вода», необходимо выполнение ряда мероприятий, а именно:

- ввиду увеличения численности населения необходимо проектирование и строительство водозабора

- в п. Потаповка водозабор 350 м3/сут, ВБ-50 м3

- в п. Лужки водозабор 125 м3/сут, ВБ-25 м3

- Местоположение водозабора будет уточняться на стадии рабочего проектирования после проведения гидрогеологических изысканий. Ориентировочно на северо-западе поселка. ВБ на юго-востоке поселка, п. Лужки - . на юге поселка. ВБ на юго-востоке поселка, п. Мамыково- на юго-западе поселка. ВБ на юге поселка.

Согласно проекту Генерального плана:

- -проектирование и строительство водопроводных сетей с сооружениями на них для площадок нового строительства

- - установка  приборов учета расхода воды

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Расход на наружное пожаротушение посёлка (1 пожар) принят 5 л/сек в течение 3 часов, что составляет 54 м3/сут.. Осуществляется из  проектируемых пожарных гидрантов, водоёмов. Предусмотрено строительство пирсов.

Посёлок Ильинка, посёлок Лебяжинка, посёлок Малая Тростянка, посёлок Мартышенка, посёлок Маршанка, посёлок Песчановка, посёлок Сухолинка.

Централизованное водоснабжение данных сел  отсутствует. Согласно проекту генерального плана всё новое строительство будет обеспечиваться из индивидуальных источников водоснабжения (скважин или шахтных колодцев) для одного или группы зданий. Вода должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4. 1071-01 « Питьевая вода».

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив. Расход на наружное пожаротушение посёлка (1 пожар) принят 5 л/сек в течение 3 часов, что составляет 54 м3/сут.

Для пожаротушения необходимо  проектирование и строительство пожарных резервуаров из расчёта расхода  5 л/сек в течение 3 часов (2 резервуара по 50 м3). Радиус обслуживания 200 м.

Местоположение резервуаров определить в рабочем проектировании.

В посёлке Песчановка предусмотрено строительство пирса.

Расходы воды на новое строительство

Таблица № 26

| № п.п | Площадки застройки | Кол-во людей чел. | Водопотребление | Протяженность сетей h км | Водоотведение М3/сут | Протяженность сетей h км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоз. Питьевое max | Пожаротуш. м3/сут | Полив м3/сут |  |  |  |
|  |  |  | м3/сут | м3/час |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  | 5л/с 1пож 3 ч |  |  |  |  |
|  | село Хорошенькое – а/ц Уплотнение существующей застройки |
| 1.1 | ул. Центральная 9 инд.ж. д | 27 | 6,48 | 1,58 | 54 | 1,89 |  | 6,48 |  |
| 1.2 | ул. Заречной 14 инд.ж. д | 42 | 10,08 | 2,45 | 54 | 2,94 |  | 10,08 |  |
| 1.3 | Внутриплощадочные сети |  |  |  |  |  | 1,055 |  | К-4,225 НК-0,309 |
|  | Новое строительство |
| 1.4 | Площадка № 1 299 инд. ж. д. | 897 | 215,28 | 24,49 | 54 | 31,39 | 8,725 | 215,28 | 7,844 |
| 1.5 | спорткомплекс с бассейном 300 м2 |  | 20,00 подп х-быт 22,00 | зап 30х-быт 12,00 |  |  |  | тех. 20, х-быт 22,0 |  |
| 1.6 | Площадка № 2 120 инд. ж. д. | 360 | 86,40 | 14,04 | 54 | 12,60 | 2,599 | 86,40 | 2,650 |
| 1.7 | Площадка № 3 79 инд. ж. д. | 237 | 56,88 | 10,78 | 54 | 8,30 | 2,206 | 56,88 | 2,06 |
|  | Итого |  | 615,36 | 14,585 | 504,24 | К-16,779 НК-0,309 |
|  | Село Кривое Озеро Новое строительство |
| 2.1 | Площадка № 4 360 инд. ж. д. | 1080 | 259,20 | 28,08 | 54 | 37,80 | 7,736 | 259,20 | 6,843 |
| 2.2 | спорткомплекс с бассейном 400 м2 |  | 20,00 подп х-быт 22,00 | зап 30х-быт 12,00 |  |  |  | тех. 20, х-быт 22,0 |  |
| 2.3 | Площадка № 5 315 инд. ж. д. | 945 | 226,80 | 24,56 | 54 | 33,08 | 7,199 | 226,80 | 5,326 |
| 2.4 | Площадка № 6 14 инд. ж. д. | 42 | 10,08 | 2,45 | 54 | 2,94 | 0,444 | 10,08 |  |
| 2.5 | Внутриплощадочные сети |  |  |  |  |  | 0,490 |  | НК-3,365 |
|  | Итого |  | 665,90 | 15,869 | 538,08 | К-12,169 НК-3,365 |
|  | Поселок Конезавод Уплотнение существующей застройки |
| 3.1 | ул. Школьная 14 инд.ж. д | 42 | 10,08 | 2,45 | 54 | 2,94 |  | 10,08 |  |
|  | Новое строительство |
| 3.2 | Площадка № 7 45 инд. ж. д. | 135 | 32,40 | 7,02 | 54 | 9,45 | 0,885 | 32,40 |  |
|  | Итого |  | 108,87 | 0,885 | 42,88 |  |
|  | Село Лопатино Уплотнение существующей застройки |
| 4.1 | Вдоль вост. границы 14 инд.ж. д | 42 | 10,08 | 2,45 | 54 | 2,94 |  | 10,08 |  |
| 4.2 | Внутриплощадочные сети |  |  |  |  |  | 0,317 |  |  |
|  | Новое строительство |
| 4.3 | Площадка № 8 55 инд. ж. д. | 165 | 39,60 | 8,58 | 54 | 11,55 | 2,463 | 39,60 |  |
|  | Итого |  | 118,17 | 2,780 | 49,68 |  |
|  | Поселок Потаповка Новое строительство |
| 5,1 | Площадка № 9 305 инд. ж. д. | 915 | 219,60 | 23,79 | 54 | 32,03 | 5,684 | 219,60 | 6,068 |
| 5,2 | спорткомплекс с бассейном 120 м2 |  | 5,00 подп х-быт 6,00 |  |  |  |  | тех. 5, х-быт 6,0 |  |
| 5,3 | Площадка № 10 21 инд. ж. д. | 63 | 15,12 | 3,69 | 54 | 4,41 | 0,320 | 15,12 | 0,343 |
| 5,4 | Внутриплощадочные сети |  |  |  |  |  | 2,346 |  | К-1,534НК-1,100 |
|  | Итого |  | 336,16 | 8,350 | 245,72 | К-7,945 НК-1,100 |
|  | Поселок Светлый Ключ Уплотнение существующей застройки |
| 6.1 | Ул. Центральной 22 инд.ж. д | 66 | 15,84 | 3,86 | 54 | 4,62 |  | 15,84 |  |
| 6.2 | Ул. Садовой 11 инд.ж. д | 33 | 7,92 | 1,93 | 54 | 2,31 |  | 7,92 |  |
| 6.3 | Внутриплощадочные сети |  |  |  |  |  | 1,002 |  |  |
|  | Итого |  | 84,69 | 1,002 | 23,76 |  |
|  | Поселок Песчановка Уплотнение существующей застройки |
| 7.1 | Ул. Центральной 4 инд.ж. д | 12 | 2,88 | 0,70 | 54 | 0,84 |  | 2,88 |  |
| 7.2 | Внутриплощадочные сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 57,72 |  | 2,88 |  |
|  | Поселок Грачевка Новое строительство |
| 8,1 | Площадка № 11 34 инд. ж. д. | 102 | 24,48 | 5,30 | 54 | 7,14 | 0,810 | 24,48 |  |
| 8,2 | Внутриплощадочные сети |  |  |  |  |  | 0,447 |  |  |
|  | Итого |  | 85,62 | 1,257 | 24,48 |  |
|  | посёлок Сухолинка Уплотнение существующей застройки |
| 9.1 | ул. Центральная 31 инд.ж. д | 93 | 22,32 | 5,44 | 54 | 6,51 |  | 22,32 |  |
|  | Итого |  | 82,83 |  | 22,32 |  |
|  | посёлок Маршанка Уплотнение существующей застройки |
| 10.1 | ул. Центральная 3 инд.ж. д | 9 | 2,13 | 0,53 | 54 | 0,27 |  | 2,16 |  |
|  | Итого |  | 56,43 |  | 2,16 |  |
|  | посёлок Ильинка Уплотнение существующей застройки |
| 11.1 | ул. Центральная 7 инд.ж. д | 21 | 5,04 | 1,23 | 54 | 1,47 |  | 5,04 |  |
|  | Итого |  | 60,51 |  | 5,04 |  |
|  | Поселок Лебяженка Новое строительство |
| 12,1 | Площадка № 12 46 инд. ж. д. | 138 | 33,12 | 7,18 | 54 | 9,66 |  | 33,12 |  |
|  | Итого |  | 96,78 |  | 33,12 |  |
|  | Поселок Мартышенка Новое строительство |
| 13,1 | Площадка № 13 47 инд. ж. д. | 141 | 33,84 | 7,33 | 54 | 9,87 |  | 33,84 |  |
|  | Итого |  | 97,71 |  | 33,84 |  |
|  | Поселок Лужки Уплотнение существующей застройки |
| 14.1 | ул. Центральная 6 инд.ж. д | 18 | 4,32 | 1,05 | 54 | 1,26 |  | 4,32 |  |
| 14.2 | Внутриплощадочные сети |  |  |  |  |  | 1,337 |  |  |
|  | Новое строительство |
| 64 | Площадка № 14 55 инд. ж. д. | 192 | 46,08 | 8,74 | 54 | 13,44 | 1,695 | 46,08 |  |
|  | Итого |  | 119,10 | 3,032 | 50,40 |  |
|  | Поселок Малая Тростянка Уплотнение существующей застройки |
| 3.1 | ул. N 1 14 инд.ж. д | 42 | 10,08 | 2,45 | 54 | 2,94 |  | 10,08 |  |
|  | Итого |  | 67,82 |  | 10.88 |  |
|  | Итого по с.п. |  | 2699.75 | 47,760 | 1635,56 | К-36,893 НК-4,774 |
|  | Т.Э.П. |  | 2,70 тыс. м3/сут | 47,760 | 1,636 тыс. м3/сут. | К-36,893 НК-4,774 |

###### Водоотведение

село Хорошенькое – а/ц,  посёлок Маршанка, посёлок Конезавод, посёлок Светлый Ключ .

Согласно проекту Генерального плана для улучшения условий жизни населения и для улучшения экологической обстановки для существующей и новой застройки необходимо выполнить ряд мероприятий, а именно:

- всвязи со значительным увеличением населения необходимо проектирование и строительство канализационных очистных сооружений, принимающих стоки от канализованной и неканализованной застройки, с учетом стоков данных поселков. Производительность КОС 1700м3/сут.

Согласно проекту Генерального плана для нового строительства необходимо:

- предусмотреть проектирование и строительство сетей канализации и сооружений на них в с. Хорошенькое.

- Сети канализации выполнять из полиэтиленовых труб, сооружения на них из современных конструкций.

Для новой застройки до строительство канализационных очистных сооружений и сетей предусматривается строительство установок биологической очистки сточных вод для одного или группы зданий по соответствующим проектным предложениям.

Как вариант предлагается строительство водонепроницаемых выгребов  с последующим вывозом стоков спецавтотранспортом в места отведённые службой Роспотребнадзора. Вариант выбирается на стадии рабочего проектирования.

Село Кривое Озеро, Посёлок Грачевка, посёлок Песчановка, село Лопатино, посёлок Сухолинка

Согласно проекту Генерального плана для улучшения условий жизни населения и для улучшения экологической обстановки для существующей и новой застройки необходимо выполнить ряд мероприятий, а именно:

- всвязи со значительным увеличением населения необходимо проектирование и строительство канализационных очистных сооружений, принимающих стоки от канализованной и неканализованной застройки, с учетом стоков данных поселков. Производительность КОС 750м3/сут.

Согласно проекту Генерального плана для нового строительства необходимо:

- предусмотреть проектирование и строительство сетей канализации и сооружений на них в с. Кривое Озеро.

- Сети канализации выполнять из полиэтиленовых труб, сооружения на них из современных конструкций.

Для новой застройки до строительство канализационных очистных сооружений и сетей предусматривается строительство установок биологической очистки сточных вод для одного или группы зданий по соответствующим проектным предложениям.

Как вариант предлагается строительство водонепроницаемых выгребов  с последующим вывозом стоков спецавтотранспортом в места отведённые службой Роспотребнадзора. Вариант выбирается на стадии рабочего проектирования.

посёлок Потаповка, посёлок Ильинка, посёлок Лебяжинка,посёлок Лужки, посёлок Малая Тростянка, посёлок Мартышенка,

Согласно проекту Генерального плана для улучшения условий жизни населения и для улучшения экологической обстановки для существующей и новой застройки необходимо выполнить ряд мероприятий, а именно:

- всвязи со значительным увеличением населения необходимо проектирование и строительство канализационных очистных сооружений, принимающих стоки от канализованной и неканализованной застройки, с учетом стоков данных поселков. Производительность КОС 750м3/сут.

Согласно проекту Генерального плана для нового строительства необходимо:

- предусмотреть проектирование и строительство сетей канализации и сооружений на них в п. Потаповка.

- Сети канализации выполнять из полиэтиленовых труб, сооружения на них из современных конструкций.

Для новой застройки до строительство канализационных очистных сооружений и сетей предусматривается строительство установок биологической очистки сточных вод для одного или группы зданий по соответствующим проектным предложениям.

Как вариант предлагается строительство водонепроницаемых выгребов  с последующим вывозом стоков спецавтотранспортом в места отведённые службой Роспотребнадзора. Вариант выбирается на стадии рабочего проектирования.

село Лопатино, посёлок Грачевка, посёлок Ильинка, посёлок Конезавод, посёлок Лебяжинка, посёлок Лужки, посёлок Малая Тростянка, посёлок Мартышенка, посёлок Маршанка, посёлок Песчановка, посёлок Светлый Ключ, посёлок Сухолинка.

.

Централизованная канализация отсутствует

Согласно проекту Генерального плана ввиду того, что численность населения с учётом существующих застроек значительно увеличивается для улучшения условий жизни населения и для улучшения экологической обстановки, необходимо выполнить ряд мероприятий, а именно:

Для новой застройки предусматривается строительство установок биологической очистки сточных вод для одного или группы зданий и бассейна по соответствующим проектным предложениям.

Как вариант предлагается строительство водонепроницаемых выгребов  с последующим вывозом стоков спецавтотранспортом в места отведенные службой Роспотребнадзора, в последствии на КОС с. Хорошенькое, с. Кривое Озеро и п. Потаповка.

Расходы сточных вод по каждой площадке, приведены в разделе «Водоснабжение

Дождевая канализация.

Отвод дождевых и талых вод с вновь проектируемых территорий осуществляется с учётом существующей застройки по открытым и закрытым водостокам в пониженные по рельефу места.

На стадии «проект планировки» и последующих рабочих стадиях определяются места сбора поверхностных вод, их очистка и места сброса в водные объекты (овраги, тальвеги, реки, озёра и др.) согласно условиям «Роспотребнадзора».

Мероприятия по организации в границах поселения водоснабжения и водоотведения населения, представлены в таблице №27.

Объекты капитального строительства

Таблица №27

| №по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № площадки) | ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА (проектная) | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | МЕРОПРИЯТИЕ (треб. кап. ремонт или реконструкция, строительство) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20.1 | Водозабор с. Кривое Озеро | в северо-восточной части села Кривое Озеро | Увеличить производительность на 666 м3/сут. | зона инженерной инфраструктуры | Реконструкция | Сельского поселения |
| 20.2 | Водозабор п. Светлый Ключ | к северо-востоку от поселка Светлый Ключ | Увеличить производительность на 85 м3/сут. | зона сельскохозяйственного использования | Реконструкция | Сельского поселения |
| 20.3 | Водозабор п. Конезавод | к юго-востоку от поселка Конезавод | Увеличить производительность на 109 м3/сут. | зона сельскохозяйственного использования | Реконструкция | Сельского поселения |
| 20.4 | Водозабор п. Грачевка | в южной части поселка Грачевка | Увеличить производительность на 86 м3/сут. | зона инженерной инфраструктуры | Реконструкция | Сельского поселения |
| 20.5 | Водозабор п. Потаповка | уточнить в рабочем проектирование Ориент. в северо-западной части поселка Потаповка | производительность 350 м3/сут. | зона инженерной инфраструктуры | Строительсво | Сельского поселения |
| 20.6 | Водонапорная башня п. Потаповка | уточнить в рабочем проектирование Ориент. в юго-восточной части поселка Потаповка | 50 м3 | зона инженерной инфраструктуры | Строительсво | Сельского поселения |
| 20.7 | Водозабор п. Лужки | уточнить в рабочем проектирование Ориент. в северо-западной части поселка Лужки | производительность 125 м3/сут. | зона сельскохозяйственного использования | Строительсво | Сельского поселения |
| 20.8 | Водонапорная башня п. Лужки | уточнить в рабочем проектирование Ориент. в центре поселка Лужки | 25 м3 | жилая зона | Строительсво | Сельского поселения |
| 20.9 | Пож. резервуары п. Сухолинка | уточнить в рабочем проектирование. Ориент. на ул. Центральная | 2 резервуара по 50 м3 | жилая зона | Строительсво | Сельского поселения |
| 20.10 | Пож. резервуары п. Малая Тростянка | уточнить в рабочем проектирование. Ориент. на ул. N1 | 2 резервуара по 50 м3 | зона сельскохозяйственного использования | Строительсво | Сельского поселения |
| 20.11 | Пож. резервуары п. Лебяжинка | уточнить в рабочем проектирование. Ориент. на ул. N1 | 2 резервуара по 50 м3 | жилая зона | Строительсво | Сельского поселения |
| 20.12 | Пож. резервуары п. Ильинка | уточнить в рабочем проектирование. Ориент. на ул. Центральная | 2 резервуара по 50 м3 | жилая зона | Строительсво | Сельского поселения |
| 20.13 | Пож. резервуары п. Маршанка | уточнить в рабочем проектирование. Ориент. на ул. Центральная | 2 резервуара по 50 м3 | жилая зона | Строительсво | Сельского поселения |
| 20.14 | Пож. резервуары п. Мартышенка | уточнить в рабочем проектирование. Ориент. на ул. N2 | 2 резервуара по 50 м3 | жилая зона | Строительсво | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода с. Хорошенькое | По ул. Школьная, NN 11 и 22 | L= 1,055 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода с. Хорошенькое | Площадка N 1 | L= 8,725 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода с. Хорошенькое | Площадка N 2 | L= 2,599 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода с. Хорошенькое | Площадка N 3 | L= 2,206 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода с. Кривое Озеро | По ул. N 6 | L= 0,490 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода с. Кривое Озеро | Площадка N 4 | L= 7,736 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода с. Кривое Озеро | Площадка N 5 | L= 7,199 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода с. Кривое Озеро | Площадка N 6 | L= 0,444 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода п. Конезавод | Площадка N 7 | L= 0,885 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода с. Лопатино | по ул. N 5 | L= 0,317 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода с. Лопатино | Площадка N 8 | L= 2,463 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода п. Потаповка | По ул. Центральная | L= 2,346 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода п. Потаповка | Площадка N 9 | L= 5,684 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода п. Потаповка | Площадка N 10 | L= 0,320 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода п. Светлый Ключ | По ул. Садовая, NN1, 3 | L= 1,002 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода п. Грачевка | По ул. Степная | L= 0,447км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода п. Грачевка | Площадка N 11 | L= 0,810 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода п. Лужки | По ул. Центральная | L= 1,337 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода п. Лужки | Площадка N 14 | L= 1,695 км |  | Строительство | Сельского поселения |
| 20.15 | КОС с. Хорошенькое | На севере за границей села на тер. с.п. Хорошенькое | Производительность 1700 м3/сут. | зона инженерной инфраструктуры | Строительство | Сельского поселения |
| 20.16 | КОС п. Кривое Озеро | На северо-западе за границей поселка на тер. с.п. Хорошенькое | Производительность 750 м3/сут. | зона инженерной инфраструктуры | Строительство | Сельского поселения |
| 20.17 | КОС п. Потаповка | На западе за границей поселка на тер. с.п. Хорошенькое | Производительность 400 м3/сут. | зона инженерной инфраструктуры | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети канализации с. Хорошенькое | по ул. Центральная, Нагорная, Заречная, NN 15, 22 | К-L=4,225 км КН-L=0,309 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети канализации с. Хорошенькое | Площадка N 1 | К-L=7,844 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети канализации с. Хорошенькое | Площадка N 2 | К-L=2,650 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети канализации с. Хорошенькое | Площадка N 3 | К-L=2,060 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети канализации п. Кривое Озеро | По ул. N 6, от КОС до р. Сок | КН-L=3,365 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети канализации п. Кривое Озеро | Площадка N 4 | К-L=6,843 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети канализации п. Кривое Озеро | Площадка N 5 | К-L=5,326 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети канализации п. Потаповка | по ул. Центральная, от КОС до р. Сок | К-L=1,534 км КН-L=1,100 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети канализации п. Потаповка | Площадка N 9 | К-L=6,068 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети канализации п. Потаповка | Площадка N 10 | К-L=0,343 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | КНС с. Хорошенькое | Ул. Заречная | Производительность 105 м3/сут. | жилая зона | Строительство | Сельского поселения |
|  | КНС п. Кривое Озеро | На ул. N 6 у площадки 5 | Производительность 227 м3/сут. | зона сельскохозяйственного использования | Строительство | Сельского поселения |
|  | КНС п. Кривое Озеро | На ул. N 10 у площадки 4 | Производительность 260м3/сут. | жилая зона | Строительство | Сельского поселения |
|  | КНС п. Потаповка | На ул. N 3 у площадки 9 | Производительность 300 м3/сут. | жилая зона | Строительство | Сельского поселения |

###### 3.3.2.4.1.3. Теплоснабжение

Село Хорошенькое – а/ц, поселок Грачевка, поселок Ильинка, поселок Конезавод, село Кривое Озеро, поселок Лебяжинка, село Лоптино, поселок Лужки, поселок Малая Тростянка, поселок Мартышенка, поселок Маршанка, поселок Потаповка, поселок Светлый Ключ, поселок Сухолинка

Согласно проекту генерального плана, всё новое строительство теплом будет обеспечиваться от проектируемых теплоисточников.

Для культбыта – отопительные модули, встроенные или пристроенные котельные, с автоматизированным оборудованием, с высоким КПД для нужд отопления и горячего водоснабжения.

В целях экономии тепловой энергии и, как следствие, экономии расхода газа, в проектируемых зданиях культбыта, применять автоматизированные системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. В автоматизированных тепловых пунктах устанавливать устройства попогодного регулирования.

Тепловые сети от отопительных модулей до потребителей, выполнять в подземном или надземном варианте, с применением труб в современной теплоизоляции.

Весь жилой индивидуальный фонд обеспечивается теплом от собственных теплоисточников - это котлы различной модификации, для нужд отопления и горячего водоснабжения.

Ориентировочные расходы тепла по соцкультбыту, на вновь проектируемые объекты, приведены отдельно по площадкам и очередям строительства.

Расход тепла для проектируемых объектов соцкультбыта

Таблица №28

| N п.п. | Наименование | Мощность | Расход тепла Ккал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Село Хорошенькое |
| 1.1 | ДОУ Площадка №1 | 50 мест | 170 000 |
| 1.2 | ДОУ Площадка №2 | 40 мест | 136 000 |
| 1.3 | Спортивный комплекс с залами и бассейном | 500 м2 300 м2 зеркала воды | 792 440 |
| 1.4 | Культурный центр | 400 мест | 381 000 |
| 1.5 | Магазин Площадка №1 | 110 м2 | 21 000 |
| 1.6 | Магазин общей торговой площадью Площадка №2 | 50 м2 | 9 000 |
| 1.7 | Магазин общей торговой площадью | 250 м2 | 50 000 |
| 1.8 | Кафе Площадка №1 | 30 мест | 228 000 |
| 1.9 | Кафе | 60 мест | 456 000 |
| 1.10 | Предприятие бытового обслуживания. Площадка №1 | 5 раб. мест | 38 750 |
| 1.11 | Предприятие бытового обслуживания на 10 раб. мест |  | 68 000 |
| 1.12 | Комплексное предприятие коммунально - бытового обслужив. с прачечной, химчисткой, баней | 250 кг белья 12,3 кг 60 места, | 456 000 |
|  | Итого |  | 2 806 000 |
|  | Село Кривое Озеро |
| 2.1 | ДОУ Площадка №4 | 60 мест | 204 000 |
| 2.2 | ДОУ Площадка №5 | 60 мест | 204 000 |
| 2.3 | СОШ | 90 мест | 114 420 |
| 2.4 | ФАП Площадка №4 |  | 16 000 |
| 2.5 | Спортивный комплекс с залами и бассейном | 500 м2 400 м2 зеркала воды | 1 056 600 |
| 2.6 | Культурный центр | 330 мест | 314 330 |
| 2.7 | Магазин | 50 м2 | 9 000 |
| 2.8 | Магазин Площадка №5 | 150 м2 | 28 640 |
| 2.9 | Магазин Площадка №4 | 220 м2 | 42 000 |
| 2.10 | Кафе Площадка №4 | 60 мест | 456 000 |
| 2.11 | Кафе Площадка №5 | 40 мест | 304 000 |
| 2.12 | Предприятие бытового обслуживания. Площадка №4 | 20 раб. мест | 155 000 |
|  | Итого |  | 2 923 990 |
|  | Поселок Конезавод |
| 3.1 | ДОУ | 20 мест | 68 000 |
| 3.2 | Спортивный зал | 120 м2 | 36 000 |
| 3.3 | Магазин | 90 м2 | 16 800 |
| 3.4 | Кафе | 25 мест | 190 000 |
| 3.5 | Предприятие бытового обслужив. | 4 раб. Мест | 40 600 |
|  | Итого |  | 351 400 |
|  | Село Лопатино |
| 4.1 | ДОУ | 35 мест | 119 000 |
| 4.2 | Спортивный зал Площадка №8 | 130 м2 | 32 500 |
| 4.3 | Магазин | 50 м2 | 9 000 |
| 4.4 | Кафе | 25 мест | 190 000 |
| 4.5 | Предприятие бытового обслужив. | 4 раб. Мест | 40 600 |
|  | Итого |  | 391 100 |
|  | Поселок Потаповка |
| 5.1 | ДОУ Площадка №9 | 65 мест | 221 000 |
| 5.2 | ФАП Площадка №9 |  | 16 000 |
| 5.3 | Спортивный комплекс с залами и бассейном Площадка №9 | 250 м2 120 м2 зеркала воды | 396 220 |
| 5.4 | Культурный центр Площадка №9 | 200 мест | 190 500 |
| 5.5 | Магазин Площадка №9 | 100 м2 | 18 000 |
| 5.6 | Магазин Площадка №9 | 190 м2 | 36 000 |
| 5.7 | Кафе | 50 мест | 380 000 |
| 5.8 | Предприятие бытового обслуживания на 10 раб. мест |  | 45 600 |
|  | Итого |  | 1 303 320 |
|  | Поселок Светлый Ключ |
| 6.1 | Спортивный зал | 100 м2 | 25 000 |
| 6.2 | Центр досуга | 100 мест | 95 250 |
| 6.3 | Кафе | 20 мест | 152 000 |
|  | Итого |  | 272 250 |
|  | Поселок Песчановка |
| 7.1 | Магазин общей торговой площадью | 10 м2 | 2 000 |
|  | Итого |  | 2 000 |
|  | Поселок Грачевка |
| 8.1 | Магазин Площадка №11 | 35 м2 | 6 300 |
|  | Итого |  | 6 300 |
|  | Поселок Сухолинка |
| 9.1 | Магазин | 25 м2 | 4 500 |
|  | Итого |  | 4 500 |
|  | Поселок Лебяжинка |
| 10.1 | Магазин Площадка №12 | 35 м2 | 6 300 |
|  | Итого |  | 6 300 |
|  | Поселок Мартышенка |
| 11.1 | Магазин Площадка №13 | 35 м2 | 6 300 |
|  | Итого |  | 6 300 |
|  | Поселок Лужки |
| 12.1 | Спортивный зал | 50 м2 | 12 500 |
| 12.2 | Центр досуга | 40 мест | 38 100 |
| 12.3 | Магазин | 60 м2 | 10 800 |
| 12.4 | Кафе | 15 мест | 114 000 |
|  | Итого |  | 175 400 |
|  | Поселок Малая Тростянка |
| 13.1 | Магазин общей торговой площадью | 10 м2 | 2 000 |
|  | Итого |  | 2 000 |
|  | Итого по с.п. |  | 8 230 860 |
|  | ТЭП |  | 1 670,69 Гкал/год |

###### 3.3.2.4.1.4. Газоснабжение

Село Хорошенькое – а/ц, поселок Грачевка, поселок Ильинка, поселок Конезавод, село Кривое Озеро, поселок Лебяжинка, село Лоптино, поселок Лужки, поселок Малая Тростянка, поселок Мартышенка, поселок Маршанка, поселок Потаповка, поселок Светлый Ключ, поселок Сухолинка

Централизованным газоснабжением сетевым газом всё новое строительство, обеспечивается от существующей системы газоснабжения, для чего необходимо:

- проложить газопроводы высокого и низкого давления.

- построить газорегуляторные пункты (ШГРП, ГРП)

Новая застройка, расположенная в непосредственной близости от существующих сетей газоснабжения, и не обеспеченные газом поселки  Песчановка, Маршанка, Ильинка, Лебяженка, Мартышенка, Лужки (прокладка газопроводов высокого  и низкого давления) может быть подключена к ним, на условиях владельца сетей или будет осуществлятся от собственных источников (баллоных установок сжиженных газов).

Прокладка вновь проектируемых газопроводов выполнять либо из полиэтиленовых труб в земле, либо из стальных труб – на опорах. Для газопровода высокого давления устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс наружных газопроводов — по 2 м с каждой стороны газопровода, вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода — 3 м от газопровода со стороны провода и 2 м — с противоположной.

Вокруг отдельно стоящих ГРП — в виде территории на 10 м от границ этих объектов.

Расход газа на новое строительство посчитан, отдельно для каждой площадки и по каждой очереди строительства.

Расходы газа (новое строительство)

Таблица №29

| N по ГП | Площадки | Кол-во жил. дом. | Расход газа м3/час | Протяжённость сетей км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На хозбыт. жил. дом. | в кач-ве топлива для . жил. дом. | На соцкульт-быт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Село Хорошенькое |
| 1.1 | ДОУ Площадка №1 |  |  |  | 26,67 |  |
| 1.2 | ДОУ Площадка №2 |  |  |  | 21,33 |  |
| 1.3 | Спортивный комплекс с залами и бассейном |  |  |  | 124,30 |  |
| 1.4 | Культурный центр |  |  |  | 59,76 |  |
| 1.5 | Магазин Площадка №1 |  |  |  | 3,29 |  |
| 1.6 | Магазин общей торговой площадью Площадка №2 |  |  |  | 1,41 |  |
| 1.7 | Магазин общей торговой площадью |  |  |  | 7,84 |  |
| 1.8 | Кафе Площадка №1 |  |  |  | 35,76 |  |
| 1.9 | Кафе |  |  |  | 71,53 |  |
| 1.10 | Предприятие бытового обслуживания. Площадка №1 |  |  |  | 6,08 |  |
| 1.11 | Предприятие бытового обслуживания на 10 раб. мест |  |  |  | 10,67 |  |
| 1.12 | Комплексное предприятие коммунально - бытового обслужив. с прачечной, химчисткой, баней |  |  |  | 71,53 |  |
| 1.13 | Площадка №1 | 299 | 60,55 | 693,83 |  | Н.Д-7,86 В.Д-0,84 |
| 1.14 | Площадка №2 | 120 | 27,46 | 278,46 |  | Н.Д-2,0 |
| 1.15 | Площадка №3 | 79 | 18,96 | 183,32 |  | Н.Д-1,9 В.Д-0,01 |
| 1.16 | Уплотнение существ. Застройки по ул.Центральной | 9 | 3,88 | 20,88 |  |  |
| 1.17 | Уплотнение существ. Застройки по ул.Центральной | 14 | 5,25 | 32,49 |  | Н.Д-0,27 |
|  | Итого |  | 1 765,25 | Н.Д-12,03 В.Д-0,85 |
|  | Село Кривое Озеро |
| 2.1 | ДОУ Площадка №4 |  |  |  | 32,00 |  |
| 2.2 | ДОУ Площадка №5 |  |  |  | 32,00 |  |
| 2.3 | СОШ |  |  |  | 17,95 |  |
| 2.4 | ФАП |  |  |  | 2,51 |  |
| 2.5 | Спортивный комплекс с залами и бассейном |  |  |  | 165,74 |  |
| 2.6 | Культурный центр |  |  |  | 49,31 |  |
| 2.7 | Магазин |  |  |  | 1,41 |  |
| 2.8 | Магазин Площадка №5 |  |  |  | 4,49 |  |
| 2.9 | Магазин Площадка №4 |  |  |  | 6,59 |  |
| 2.10 | Кафе Площадка №4 |  |  |  | 71,53 |  |
| 2.11 | Кафе Площадка №5 |  |  |  | 47,69 |  |
| 2.12 | Предприятие бытового обслуживания. Площадка №4 |  |  |  | 24,31 |  |
| 2.13 | Площадка №4 | 360 | 69,77 | 835,38 |  | Н.Д-6,81 В.Д-0,81 |
| 2.14 | Площадка №5 | 315 | 63,79 | 730,96 |  | Н.Д-6,42 В.Д-0,15 |
| 2.15 | Площадка №6 | 14 | 5,25 | 32,49 |  | Н.Д-0,53 |
|  | Итого |  | 2 208,13 | Н.Д-13,76 В.Д-0,96 |
|  | Поселок Конезавод |
| 3.1 | ДОУ |  |  |  | 10,67 |  |
| 3.2 | Спортивный зал |  |  |  | 5,65 |  |
| 3.3 | Магазин |  |  |  | 2,64 |  |
| 3.4 | Кафе |  |  |  | 29,80 |  |
| 3.5 | Предприятие бытового обслужив. |  |  |  | 6,37 |  |
| 3.6 | Уплотнение существ. Застройки по ул.Школьной | 14 | 5,25 | 32,49 |  |  |
| 3.7 | Площадка №7 | 45 | 12,38 | 104,42 |  | Н.Д-0,87 |
|  | Итого |  | 209,67 | Н.Д-0,87 |
|  | Село Лопатино |
| 4.1 | ДОУ |  |  |  | 18,67 |  |
| 4.2 | Спортивный зал Площадка №8 |  |  |  | 5,1 |  |
| 4.3 | Магазин |  |  |  | 1,41 |  |
| 4.4 | Кафе |  |  |  | 29,80 |  |
| 4.5 | Предприятие бытового обслужив. |  |  |  | 6,37 |  |
| 4.6 | Уплотнение вдоль восточной границы | 14 | 5,25 | 32,49 |  | Н.Д-0,57 |
| 4.7 | Площадка №8 | 55 | 14,37 | 127,63 |  | Н.Д-5,32 В.Д-0,4 |
|  | Итого |  | 241,09 | Н.Д-5,89 В.Д-0,4 |
|  | Поселок Потаповка |
| 5.1 | ДОУ Площадка №9 |  |  |  | 34,67 |  |
| 5.2 | ФАП Площадка №9 |  |  |  | 2,51 |  |
| 5.3 | Спортивный комплекс с залами и бассейном Площадка №9 |  |  |  | 62,15 |  |
| 5.4 | Культурный центр Площадка №9 |  |  |  | 29,88 |  |
| 5.5 | Магазин Площадка №9 |  |  |  | 2,82 |  |
| 5.6 | Магазин Площадка №9 |  |  |  | 5,65 |  |
| 5.7 | Кафе |  |  |  | 59,61 |  |
| 5.8 | Предприятие бытового обслуживания на 10 раб. мест |  |  |  | 7,15 |  |
| 5.9 | Площадка №9 | 305 | 61,76 | 707,75 |  | Н.Д-7,0 В.Д-0,22 |
| 5.10 | Площадка №10 | 21 | 7,30 | 48,73 |  | Н.Д-0,6 |
|  | Итого |  | 1 029,98 | Н.Д-7,6 В.Д-0,22 |
|  | Поселок Светлый Ключ |
| 6.1 | Спортивный зал |  |  |  | 3,92 |  |
| 6.2 | Центр досуга |  |  |  | 14,94 |  |
| 6.3 | Кафе |  |  |  | 23,84 |  |
| 6.4 | Уплотнение существ. Застройки по ул.Центральной | 22 | 7,43 | 51,05 |  | Н.Д-0,56 |
| 6.5 | Уплотнение существ. Застройки по ул.Садовой | 11 | 4,68 | 25,53 |  | Н.Д-0,25 |
|  | Итого |  | 131,39 | Н.Д-0,81 |
|  | Поселок Песчановка |
| 7.1 | Магазин общей торговой площадью |  |  |  | 0,31 |  |
| 7.2 | Уплотнение существ. Застройки по ул.Центральной | 4 | 2,15 | 9,28 |  |  |
|  | Итого |  | 11,74 |  |
|  | Поселок Грачевка |
| 8.1 | Магазин Площадка №11 |  |  |  | 0,99 |  |
| 8.2 | Площадка №11 | 34 | 10,2 | 78,90 |  | Н.Д-0,74 В.Д-0,01 |
|  | Итого |  | 90,09 | Н.Д-0,74 В.Д-0,01 |
|  | Поселок Сухолинка |
| 9.1 | Магазин |  |  |  | 0,71 |  |
| 9.2 | Уплотнение существ. Застройки по ул.Центральной | 31 | 9,50 | 71,94 |  | Н.Д-0,81 |
|  | Итого |  | 82,15 | Н.Д-0,81 |
|  | Поселок Лебяжинка |
| 10.1 | Магазин Площадка №12 |  |  |  | 0,99 |  |
| 10.2 | Площадка №12 | 46 | 12,65 | 106,74 |  | Н.Д-1,83 |
|  | Итого |  | 120,38 | Н.Д-1,83 |
|  | Поселок Мартышенка |
| 11.1 | Магазин Площадка №13 |  |  |  | 0,99 |  |
| 11.2 | Площадка №13 | 47 | 12,93 | 109,06 |  | Н.Д-1,16 |
|  | Итого |  | 122,98 | Н.Д-1,16 |
|  | Поселок Лужки |
| 12.1 | Спортивный зал |  |  |  | 1,96 |  |
| 12.2 | Центр досуга |  |  |  | 5,98 |  |
| 12.3 | Магазин |  |  |  | 1,69 |  |
| 12.4 | Кафе |  |  |  | 17,88 |  |
| 12.5 | Уплотнение существ. Застройки по ул.Центральной | 6 | 2,94 | 13,92 |  |  |
| 12.6 | Площадка №14 | 64 | 15,92 | 148,51 |  | Н.Д-2,83 |
|  | Итого |  | 208,80 | Н.Д-2,83 |
|  | Поселок Малая Тростянка |
| 13.1 | Магазин общей торговой площадью |  |  |  | 0,31 |  |
| 13.2 | Уплотнение существ. Застройки по ул.№1 | 14 | 5,25 | 32,49 |  | Н.Д-0,7 |
|  | Итого |  | 38,05 | Н.Д-0,7 |
|  | Поселок Маршанка |
| 14.1 | Уплотнение существ. Застройки по ул.Центральной | 3 | 1,8 | 6,96 |  |  |
|  | Итого |  | 8,76 |  |
|  | Поселок Ильинка |
| 15.1 | Уплотнение существ. Застройки по ул.Центральной | 7 | 3,24 | 16,25 |  |  |
|  | Итого |  | 19,49 |  |
|  | Итого по с.п. |  | 6 287,95 | Н.Д-49,03 В.Д-3,31 |
|  | ТЭП |  | 13,2047 млн.м3/год | Н.Д-49,03 В.Д-3,31 |

Мероприятия по организации в границах поселения тепло - и газоснабжения населения представлены в таблице №29.

Объекты капитального строительства

Таблица № 30

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | Характеристика объекта (проектная) | Функциональная зона | Мероприятие (треб. кап. ремонт или реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ШГРП | С.Хорошенькое на площадке №1 | производительность до 1040 м3/час. | В общественно-деловой зоне | Строительство | Сельского поселения |
|  | ШГРП | С. Хорошенькое на площадке №3 | производительность до 210 м3/час. | В зоне сельскохозяйственного использования | Строительство | Сельского поселения |
|  | ШГРП | С.Кривое Озеро на площадке №4 | производительность до 1280 м3/час. | В зоне рекреационного назаначения | Строительство | Сельского поселения |
|  | ШГРП | С.Кривое Озеро на площадке №5 | производительность до 890 м3/час. | В общественно-деловой зоне | Строительство | Сельского поселения |
|  | ШГРП | С.Лопатино на площадке №8 | производительность до 140 м3/час. | В зоне рекреационного назаначения | Строительство | Сельского поселения |
|  | ШГРП | П.Потаповка на площадке №9 | производительность до 1000 м3/час. | В зоне сельскохозяйственного использования | Строительство | Сельского поселения |
|  | ШГРП | П.Грачевка на площадке №11 | производительность до 91 м3/час. | В жилой зоне | Строительство | Сельского поселения |
|  | ШГРП | П.Лебяжинка на площадке №12 | производительность до 121 м3/час. | В зоне сельскохозяйственного использования | Строительство | Сельского поселения |
|  | ШГРП | П.Мартышенка на площадке №13 | производительность до 123 м3/час. | В жилой зоне | Строительство | Сельского поселения |
|  | ШГРП | П.Лужки на площадке №14 | производительность до 210 м3/час. | В зоне сельскохозяйственного использования | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода высокого давления | С.Хорошенькое на площадке №1 | L=0,84 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | С.Хорошенькое на площадке №1 | L= 7,86 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода высокого давления | С.Хорошенькое на площадке №3 | L=0,01 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | С.Хорошенькое на площадке №2 | L=2,0 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | С.Хорошенькое на площадке №3 | L=1,9 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | С.Хорошенькое Уплотнение существ. Застройки по ул.Центральной | L=0,27 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода высокого давления | С.Кривое Озеро на площадке №4 | L=0,81 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | С.Кривое Озеро на площадке №4 | L=6,81 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода высокого давления | С.Кривое Озеро на площадке №5 | L=0,15 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | С.Кривое Озеро на площадке №5 | L=6,42 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | С.Кривое Озеро на площадке №6 | L=0,53 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | П.Конезавод на площадке №7 | L=0,87 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода высокого давления | С.Лопатино на площадке №8 | L=0,4 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | С.Лопатино на площадке №8 | L=5,32 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | С.Лопатино Уплотнение вдоль восточной границы | L=0,57 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода высокого давления | П.Потаповка на площадке №9 | L=0,22 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | П.Потаповка на площадке №9 | L=7,0 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | П.Потаповка на площадке №10 | L=0,6 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | П.Светлый Ключ Уплотнение существ. Застройки по ул.Центральной | L=0,56 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | П.Светлый Ключ Уплотнение существ. Застройки по ул.Садовой | L=0,25 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода высокого давления | П.Грачевка на площадке №11 | L=0,01 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | П.Грачевка на площадке №11 | L=0,74 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | П.Сухолинка Уплотнение существ. Застройки по ул.Центральной | L=0,81 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | П.Ильинка Уплотнение существ. Застройки по ул.Центральной | L=1,3 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | П.Лебяжинка на площадке №12 | L=1,83 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | П.Мартышенка на площадке №13 | L=1,16 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | П.Лужки на площадке №14 | L=2,83 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | П.Малая Тростянка Уплотнение существ. Застройки по ул.№1 | L=0,7 км |  | Строительство | Сельского поселения |

###### 3.3.2.4.1.5. Электроснабжение

Сельское поселение Хорошенькое

Основанием для разработки электроснабжения вновь проектируемой застройки территорий сельского поселения Хорошенькое, которое включает в себя поселок Грачевка,поселок Ильинка,поселок Конезавод,село Кривое Озеро,поселок Лебяжинка,село Лопатино,поселок Лужи,поселок Малая Тростянка,поселок Мартышенка,поселок Маршанка,поселок Песчановка,поселок Потаповка,поселок Светлый Ключ,поселок Сухолинка,селоХорошенькое , является генеральный план с нанесением зон с концентрированными нагрузками.

Потребителями электроэнергии проектируемой застройки являются:

- 1-2 этажная усадебная застройка – III категории надежности электроснабжения,

- общественные здания –II-III категории,предприятия торговли-III категории, коммунальные предприятия –II категории,

-  наружное освещение.

Расчет электрических нагрузок выполнен согласно «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РДЗ4.20.185-94 с изменениями и дополнениями и согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Самарской области от25.12.2008г. Расчеты нагрузок сведены в таблицы.

Таблица расчета мощности

Таблица №31

| № п/п | Наименование нагрузок | Присоединенная мощность квт | Коэффициент одновременности и участия в максимум. | Максимальная мощность квт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Село Хорошенькое Площадка N1 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=299 0,74 222 | 1 | 222 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Спорт.комплекс с бассейном | 120 | 0,8 | 96 |  |
| 3 | Культурный центр на 400м | 184 | 0,7 | 129 |  |
| 4 | Магазин 110м2 | 27,5 | 0,8 | 22 |  |
| 5 | Кафе на 30м | 31,2 | 0,8 | 25 |  |
| 6 | Предприятие быт.обслуж.на 5р.м. | 10 | 0,5 | 5 |  |
| 7 | КБО с прачечной,химчисткой и баней на 60м | 60 | 0,5 | 30 |  |
| 8 | Гостиница на 50м | 33 | 0,7 | 23 |  |
| 9 | Суммарная нагрузка на подстанции |  |  | 564 |  |
| 10 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 11 | Полная нагрузка на подстанции, Ква |  |  | 606 |  |
| 12 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х160Ква 1шт зона Ж 1х160Ква 1шт зона О 1х250Ква 1шт зона Ж 1х250Ква 1шт зона О 1х400Ква 1шт зона О |  |
| 13 | Длина ВЛ-10Кв |  | 1900м |  |  |
|  | Площадка N2 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=120 0,83 99,6 | 1 | 99,6 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | ДОУ на 40м | 40 | 0,4 | 16 |  |
| 3 | Магазин 50м2 | 12,5 | 0,8 | 10 |  |
| 4 | Наружное освещение | 7 | 1 | 7 |  |
| 5 | Суммарная нагрузка на подстанции |  |  | 132,6 |  |
| 6 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 7 | Полная нагрузка на подстанции, Ква |  |  | 143 |  |
| 8 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х250Ква 1шт зона Ж |  |
| 9 | Длина ВЛ-10Кв |  | 20м |  |  |
|  | Площадка N3 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=79 0,95 75 | 1 | 47 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 6 | 1 | 6 |  |
| 3 | Суммарная нагрузка на подстанции |  |  | 81 |  |
| 4 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 5 | Полная нагрузка на подстанции, Ква |  |  | 87 |  |
| 6 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х160Ква 1шт зона Ж |  |
| 7 | Длина ВЛ-10Кв |  | 50м |  |  |
| 1 | Магазин 250м2 | 62,5 | 1 | 62,5 |  |
| 2 | Кафе 60м | 62,4 | 0,8 | 50 |  |
| 3 | КБО на 15м | 22,5 | 0,8 | 18 |  |
| 4 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 130,5 |  |
| 5 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 6 | Полная нагрузка на подстанции, Ква |  |  | 140 |  |
| 7 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х250Ква 1 шт зона О Ул.Нагорная |  |
| 8 | Длина ВЛ-10Кв |  | 20м ул.Нагорная |  |  |
|  | Уплотнение по ул.Центральной |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=9 2,3 21 |  | К существующим сетям | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
|  | По ул.Заречной |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=14 1,8 25 |  | К существующим сетям | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 1 | ДОУ на 50м по ул.Школьной | 45 |  | Питание от сущ. ТП-518 в зоне Р, с заменой трансформатора на 250Ква по ул.Школьной |  |
| 1 | Очистные сооружения | 38 |  | 1Х63кВА |  |
| 8 | Длина ВЛ-10Кв |  | 20м |  |  |
|  | Село Лопатино Площадка N8 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=55 1,085 60 | 1 | 60 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 5 | 1 | 5 |  |
| 3 | Спорт.зал 130м2 | 2,5 | 0,9 | 2,25 |  |
| 4 | Плоскостн. спорт. сооружение | 7 | 1 | 7 |  |
| 5 | ДОУ на 35м | 20 | 0,4 | 8 |  |
| 6 | Сквер 0,56га | 5 | 1 | 5 |  |
| 7 | Суммарная нагрузка на подстанции |  |  | 87,3 |  |
| 8 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 9 | Полная нагрузка на подстанции, Ква |  |  | 94 ул.Зеленая |  |
| 10 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х160Ква 1 шт зона Ж |  |
| 11 | Длина ВЛ-10Кв |  | 250м |  |  |
| 1 | Магазин 50м2 | 12,5 | 0,8 | 10 |  |
| 2 | Кафе на 25м | 26 | 1 | 26 |  |
| 3 | КБО на 4р.м. | 6 | 0,8 | 4,8 |  |
| 4 | Суммарная нагрузка на подстанции |  |  | 41 Питание от сущ. ТП-513 в зоне О, с заменой трансформатора на 160Ква ул.Центральная |  |
|  | Поселок Светлый Ключ Уплотнение по ул.Центральной |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=22 1,73 38,1 | 0,9 | 34,9 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Сквер 0,5 га | 5 | 1 | 5 |  |
| 3 | Спорт.зал 100м2 | 2 | 1 | 2 |  |
| 4 | Плоскостн. спорт. сооружение | 5 | 1 | 5 |  |
| 5 | Центр досуга 100м | 46 | 1 | 46 |  |
| 6 | Кафе на 20м | 21 | 0,6 | 12,5 |  |
| 5 | Суммарная нагрузка на подстанции |  |  | 105 Питание от сущ. ТП-104 в зоне О, с заменой трансформатора на 400Ква ул.1 |  |
|  | Поселок Песчановка |  |  |  |  |
|  | Уплотнение |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=4 3,93 15,7 | 1 | 15,7 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Плоскостн. спорт. сооружение | 3 | 1 | 3 |  |
| 3 | Магазин 10м2 | 2,5 | 1 | 2,5 |  |
| 4 | Суммарная нагрузка на подстанции |  |  | 21,2 Питание от сущ. ТП-411 в зоне Ж, с заменой трансформатора на 160Ква ул.Центральная |  |
|  | Площадка N15 |  |  |  |  |
| 1 | Дачи | 104 |  | 1х160Ква 1шт зона СХ |  |
| 2 | Длина ВЛ-10Кв |  | 300м |  |  |
|  | Поселок Сухолинка |  |  |  |  |
|  | Уплотнение |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=31 1,3 41 | 1 | 41 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Магазин 25м2 | 6,25 | 0,8 | 5 |  |
| 3 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 46 |  |
| 4 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 5 | Полная нагрузка на подстанции, Ква |  |  | 49 |  |
| 6 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х100Ква 1 шт зона Ж |  |
| 7 | Длина ВЛ-10Кв |  | 400м |  |  |
|  | Поселок Грачевка |  |  |  |  |
|  | Уплотнение |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=34 1,3 43,4 | 1 | 43,4 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Магазин 35м2 | 8,75 | 0,8 | 7 |  |
| 3 | Плоскостн. спорт. сооружение | 1 | 1 | 1 |  |
| 4 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 54,4 Питание от сущ. ТП-410 в зоне Ж, с заменой трансформатора на 250Ква ул.Центральная |  |
|  | Поселок Маршанка |  |  |  |  |
|  | Уплотнение |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=3 4,5 13,5 |  | От существующих сетей | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
|  | Поселок Ильинка |  |  |  |  |
|  | Уплотнение |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=7 2,63 18,4 |  | 18,4 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,96 |  |  |
| 3 | Полная нагрузка на подстанции, Ква |  |  | 20 |  |
| 6 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х40Ква 1 шт зона Ж |  |
| 7 | Длина ВЛ-10Кв |  | 500м |  |  |
|  | Поселок Лебяжинка Площадка N12 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=46 1,155 53,1 | 1 | 53,1 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 5 | 1 | 5 |  |
| 3 | Плоскостн. спорт. сооружение | 1 | 1 | 1 |  |
| 4 | Магазин 35м2 | 8,75 | 0,8 | 7 |  |
| 5 | Сквер 0,2га | 2 | 1 | 2 |  |
| 6 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 68,1 |  |
| 7 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 8 | Полная нагрузка на подстанции, Ква |  |  | 73 Питание от сущ. ТП-102 в зоне Ж, с заменой трансформатора на 160Ква ул.5 |  |
|  | Поселок Мартышенка Площадка N13 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=47 1,148 54 | 1 | 54 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 5 | 1 | 5 |  |
| 3 | Плоскостн. спорт. сооружение | 2 | 1 | 2 |  |
| 4 | Магазин 35м2 | 8,75 | 0,8 | 7 |  |
| 5 | Сквер 0,2га | 2 | 1 | 2 |  |
| 6 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 70 |  |
| 7 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 8 | Полная нагрузка на подстанции, Ква |  |  | 73 |  |
| 9 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х100Ква 1 шт зона Ж |  |
| 10 | Длина ВЛ-10Кв |  | 200м |  |  |
|  | Поселок Лужки Площадка N14 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=64 1,03 66 | 1 | 66 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 7 | 1 | 7 |  |
| 3 | Плоскостн. спорт. сооружение | 3 | 1 | 3 |  |
| 4 | Магазин 60м2 | 15 | 0,8 | 12 |  |
| 5 | Сквер 0,2га | 3 | 1 | 3 |  |
| 6 | Спорт.зал 50м2 | 1 | 1 | 1 |  |
| 7 | Центр досуга 40м | 20 | 0,9 | 18 |  |
| 8 | Кафе на 15м | 15,6 | 0,7 | 11 |  |
| 9 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 136 |  |
| 10 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 11 | Полная нагрузка на подстанции, Ква |  |  | 146 |  |
| 12 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х160Ква 1 шт зона О Ул.Центральная Часть нагрузок от ТП-504 в зоне СХ по ул.4 с заменой тр-ра на 160Ква |  |
| 13 | Длина ВЛ-10Кв |  | 650м Ул.Центральная |  |  |
|  | Поселок Малая Тростянка Уплотнение |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=14 1,87 26,1 | 1 | 26,1 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Магазин 10м2 | 2,5 | 0,8 | 2 |  |
| 3 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 28,1 |  |
| 4 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 5 | Полная нагрузка на подстанции, Ква |  |  | 30 |  |
| 6 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х63Ква 1 шт зона Ж |  |
| 7 | Длина ВЛ-10Кв |  | 200м |  |  |
|  | Поселок Конезавод Площадка N7 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=45 1,16 52,3 | 1 | 52,3 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 4 | 1 | 4 |  |
| 3 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 56,3 |  |
| 4 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 5 | Полная нагрузка на подстанции, Ква |  |  | 59 |  |
| 6 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х100Ква 1 шт зона Ж Ул2 |  |
| 7 | Длина ВЛ-10Кв |  | 200м |  |  |
|  | Уплотнение по ул.Школьной |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=14 1,87 26,1 | 1 | 26,1 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Плоскостн. спорт. сооружение | 3 | 1 | 3 |  |
| 3 | Сквер 0,45га | 4 | 1 | 4 |  |
| 4 | ДОУ увелич. на 20м | 10 | 1 | 10 |  |
| 4 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 44,1 Питание от сущ. ТП-522 в зоне Р, с заменой трансформатора на 400кВА ул.Школьная |  |
|  | В существующей застройке |  |  |  |  |
| 1 | Магазин 90м2 | 20 | 0,8 | 16 |  |
| 2 | Спорт.зал 120м2 | 10 | 0,8 | 8 |  |
| 3 | Кафе на 25м | 26 | 1 | 26 |  |
| 4 | КБО на 4м | 6 | 0,8 | 4,8 |  |
| 5 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 55 Питание от сущ. ТП-515 в зоне Ж, с заменой трансформатора на 250кВА ул.Центральная |  |
|  | Село Кривое Озеро Площадка N4 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=360 0,73 263 | 1 | 263 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 15 | 1 | 15 |  |
| 3 | ФАП | 15 | 0,6 | 9 |  |
| 4 | Спорткомплекс | 150 | 0,7 | 105 |  |
| 5 | КРЦ | 152 | 0,7 | 106 |  |
| 6 | Магазин 220м2 | 55 | 0,8 | 44 |  |
| 7 | Кафе на 60м | 62,4 | 0,7 | 44 |  |
| 8 | Дет.сад на 60м | 50 | 0,4 | 20 |  |
| 9 | КБО на 20м | 30 | 0,5 | 15 |  |
| 10 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 624 |  |
| 11 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 12 | Полная нагрузка на подстанции, кВА |  |  | 671 |  |
| 13 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х100кВА -3 шт зона Ж 1х160кВА -1 шт зона Ж 1х400кВА -2 шт зона О |  |
| 14 | Длина ВЛ-10кВ |  | 1900м при большой загрузке фидера питание осуществить вновь запроектированным фидером от п/ст-ии Красный Яр длина 9кМ |  |  |
|  | Площадка N5 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=315 0,74 233 | 1 | 233 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | ДОУ на 60м | 50 | 0,4 | 20 |  |
| 3 | Школа на 90уч. | 70 | 0,4 | 28 |  |
| 6 | Магазин 150м2 | 37,5 | 0,8 | 30 |  |
| 7 | Кафе на 40м | 41,6 | 0,8 | 33 |  |
| 8 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 358 |  |
| 9 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 10 | Полная нагрузка на подстанции, кВА |  |  | 385 |  |
| 11 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х100кВА -1 шт зона О 1х400кВА -1 шт зона Ж 1х160кВА -1 шт зона Ж 1х100кВА -2 шт зона Ж |  |
| 12 | Длина ВЛ-10кВ |  | 1700м |  |  |
|  | Площадка N6 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=14 1,75 24,5 | 1 | 24,5 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 3 | Полная нагрузка на подстанции, кВА |  |  | 26 |  |
| 4 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х63кВА -1 шт зона Ж |  |
| 5 | Длина ВЛ-10кВ |  | 100м |  |  |
| 1 | Магазин 150м2 | 37,5 |  | К существующим сетям |  |
| 1 | Очистные сооружения | 27 |  | 1Х63кВА |  |
| 8 | Длина ВЛ-10Кв |  | 20м |  |  |
|  | Поселок Потаповка Площадка N9 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=305 0,74 223 | 1 | 226 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 12 | 1 | 12 |  |
| 3 | ФАП | 15 | 0,8 | 12 |  |
| 4 | Спорткомплекс | 90 | 0,7 | 63 |  |
| 5 | КРЦ на 200м | 92 | 0,7 | 64 |  |
| 6 | Магазин 190м2 | 47,5 | 0,8 | 38 |  |
| 7 | Кафе на 50м | 52 | 0,7 | 36 |  |
| 8 | Дет.сад на 60м | 50 | 0,4 | 20 |  |
| 9 | КБО на 4м | 8 | 0,5 | 4 |  |
| 10 | Магазин 100м2 | 25 | 0,8 | 20 |  |
| 11 | ДОУ на 65м | 50 | 0,4 | 20 |  |
| 12 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 496 |  |
| 13 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 14 | Полная нагрузка на подстанции, кВА |  |  | 533 |  |
| 15 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х250кВА -1 шт зона Ж 1х160кВА -2шт зона Ж 1х400кВА -1 шт зона О |  |
| 16 | Длина ВЛ-10кВ |  | 100м |  |  |
|  | Площадка N10 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=21 1,5 32 | 1 | 32 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 1 | 1 | 1 |  |
| 3 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 33 |  |
| 4 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 5 | Полная нагрузка на подстанции, кВА |  |  | 35,5 |  |
| 6 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х63кВА -1 шт зона Ж |  |
| 7 | Длина ВЛ-10кВ |  | 20м |  |  |
| 1 | Очистные сооружения | 38 |  | 1Х40кВА |  |
| 8 | Длина ВЛ-10Кв |  | 20м |  |  |

Объекты капитального строительства

Таблица №32

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | Характеристика объекта (проектная) | Функциональная зона | Мероприятие (строительство или реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подстанция | Село Хорошенькое Площадка N1 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт | Жилая зона | строительство | сельского поселения |
| 2 | Подстанция | Село Хорошенькое Площадка N1 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт | Жилая зона | строительство | сельского поселения |
| 3 | Подстанция | Село Хорошенькое Площадка N1 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт | Общественно-деловая зона | строительство | сельского поселения |
| 4 | Подстанция | Село Хорошенькое Площадка N1 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт | Общественно-деловая зона | строительство | сельского поселения |
| 5 | Подстанция | Село Хорошенькое Площадка N1 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 400кВА-1шт | Общественно-деловая зона | строительство | сельского поселения |
| 6 | Воздушная линия | Село Хорошенькое Площадка N1 | Длина ВЛ-10кВ- 1900М |  | строительство | сельского поселения |
| 7 | Подстанция | Село Хорошенькое Площадка N2 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт | Жилая зона | строительство | сельского поселения |
| 8 | Воздушная линия | Село Хорошенькое Площадка N2 | Длина ВЛ-10кВ- 20М |  | строительство | сельского поселения |
| 9 | Подстанция | Село Хорошенькое Площадка N3 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт | Жилая зона | строительство | сельского поселения |
| 10 | Воздушная линия | Село Хорошенькое Площадка N3 | Длина ВЛ-10кВ- 50М |  | строительство | сельского поселения |
| 11 | Подстанция | Село Хорошенькое Ул.Нагорная | ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт | Общественно-деловая зона | строительство | сельского поселения |
| 12 | Воздушная линия | Село Хорошенькое Ул.Нагорная | Длина ВЛ-10кВ- 20М |  | строительство | сельского поселения |
| 13 | Подстанция ТП-518 (существующая) | Село Хорошенькое Ул.Школьная | ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт | Зона рекреации | реконструкция | сельского поселения |
| 14 | Подстанция | Село Лопатино Площадка N8 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт | Жилая зона | строительство | сельского поселения |
| 15 | Воздушная линия | Село Лопатино Площадка N8 | Длина ВЛ-10кВ- 250М |  | строительство | сельского поселения |
| 16 | Подстанция ТП-513 (существующая) | Село Лопатино Ул.Центральная | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт | Общественно-деловая зона | реконструкция | сельского поселения |
| 17 | Подстанция ТП-104 (существующая) | Поселок Светлый Ключ Ул.№1 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 400кВА-1шт | Общественно-деловая зона | реконструкция | сельского поселения |
| 18 | Подстанция ТП-411 (существующая) | Поселок Песчановка Ул.Центральная | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт | Жилая зона | реконструкция | сельского поселения |
| 19 | Подстанция | Поселок Песчановка Дачи | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт | Зона сельскохозяйственного назначения | строительство | сельского поселения |
| 20 | Воздушная линия | Поселок Песчановка | Длина ВЛ-10кВ- 300М |  | строительство | сельского поселения |
| 21 | Подстанция ТП-102 (существующая) | Поселок Лебяжинка Ул.№5 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт | Жилая зона | реконструкция | сельского поселения |
| 22 | Подстанция | Поселок Мартышенка Площадка N13 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт | Жилая зона | строительство | сельского поселения |
| 23 | Воздушная линия | Поселок Мартышенка Площадка N13 | Длина ВЛ-10кВ- 200М |  | строительство | сельского поселения |
| 24 | Подстанция | Поселок Лужки Площадка N14 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт | Общественно-деловая зона | строительство | сельского поселения |
| 25 | Воздушная линия | Поселок Лужки Ул.Центральная | Длина ВЛ-10кВ- 650М |  | строительство | сельского поселения |
| 26 | Подстанция ТП-504 (существующая) | Поселок Лужки Ул. №4 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт | Зона сельскохозяйственного назначения | реконструкция | сельского поселения |
| 27 | Подстанция | Поселок Конезавод Площадка N7 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт | Жилая зона | строительство | сельского поселения |
| 28 | Воздушная линия | Поселок Конезавод Ул. №2 | Длина ВЛ-10кВ- 200М |  | строительство | сельского поселения |
| 29 | Подстанция ТП-522 (существующая) | Поселок Конезавод Ул.Школьная | ТП-10/0,4кВ 1 Х 400кВА-1шт | Зона рекреационного назначения | реконструкция | сельского поселения |
| 29 | Подстанция ТП-515 (существующая) | Поселок Конезавод Ул.Центральная | ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт | Жилая зона | реконструкция | сельского поселения |
| 30 | Подстанция ТП-410 (существующая) | Поселок Грачевка Ул.Центральная | ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт | Жилая зона | реконструкция | сельского поселения |
| 31 | Подстанция | Село Кривое Озеро Площадка N4 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-3шт | Жилая зона | строительство | сельского поселения |
| 32 | Подстанция | Село Кривое Озеро Площадка N4 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт | Жилая зона | строительство | сельского поселения |
| 33 | Подстанция | Село Кривое Озеро Площадка N4 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 400кВА-2шт | Общественно-деловая зона | строительство | сельского поселения |
| 34 | Воздушная линия | Село Кривое Озеро Площадка N4 | Длина ВЛ-10кВ- 1900М |  | строительство | сельского поселения |
| 35 | Подстанция | Село Кривое Озеро Площадка N5 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт | Общественно-деловая зона | строительство | сельского поселения |
| 36 | Подстанция | Село Кривое Озеро Площадка N5 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 400кВА-1шт | Жилая зона | строительство | сельского поселения |
| 37 | Подстанция | Село Кривое Озеро Площадка N5 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт | Жилая зона | строительство | сельского поселения |
| 38 | Подстанция | Село Кривое Озеро Площадка N5 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-2шт | Жилая зона | строительство | сельского поселения |
| 39 | Воздушная линия | Село Кривое Озеро Площадка N5 | Длина ВЛ-10кВ- 1700М |  | строительство | сельского поселения |
| 40 | Подстанция | Село Кривое Озеро Площадка N6 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 63кВА-1шт | Жилая зона | строительство | сельского поселения |
| 41 | Воздушная линия | Село Кривое Озеро Площадка N6 | Длина ВЛ-10кВ- 100М |  | строительство | сельского поселения |
| 42 | Подстанция | Поселок Потаповка Площадка N9 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт | Жилая зона | строительство | сельского поселения |
| 43 | Подстанция | Поселок Потаповка Площадка N9 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-2шт | Жилая зона | строительство | сельского поселения |
| 44 | Подстанция | Поселок Потаповка Площадка N9 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 400кВА-1шт | Общественно-деловая зона | строительство | сельского поселения |
| 45 | Воздушная линия | Поселок Потаповка Площадка N9 | Длина ВЛ-10кВ- 100 М |  | строительство | сельского поселения |
| 46 | Подстанция | Поселок Потаповка Площадка N10 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 63кВА-1шт | Жилая зона | строительство | сельского поселения |
| 47 | Воздушная линия | Поселок Потаповка Площадка N10 | Длина ВЛ-10кВ- 20 М |  | строительство | сельского поселения |
| 48 | Подстанция | Поселок Сухолинка ул.Центральная | ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт | Жилая зона | строительство | сельского поселения |
| 49 | Воздушная линия | Поселок Сухолинка ул.Центральная | Длина ВЛ-10кВ- 400 М |  | строительство | сельского поселения |
| 50 | Подстанция | Поселок Ильинка ул.Центральная | ТП-10/0,4кВ 1 Х 40кВА-1шт | Жилая зона | строительство | сельского поселения |
| 51 | Воздушная линия | Поселок Ильинка ул.Центральная | Длина ВЛ-10кВ- 500 М |  | строительство | сельского поселения |
| 52 | Подстанция | Поселок Малая Тростянка ул.№1 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 63кВА-1шт | Жилая зона | строительство | сельского поселения |
| 53 | Воздушная линия | Поселок Малая Тростянка ул.№1 | Длина ВЛ-10кВ- 200 М |  | строительство | сельского поселения |
| 54 | Подстанция | Село Хорошенькое Очистные сооружения | ТП-10/0,4Кв 1 Х 63кВА-1шт | Инженерно транспортная зона | строительство | сельского поселения |
| 55 | Воздушная линия | Село Хорошенькое За селом | Длина ВЛ-10Кв- 300М |  | строительство | сельского поселения |
| 56 | Подстанция | Поселок Потаповка Очистные сооружения | ТП-10/0,4Кв 1 Х 40кВА-1шт | Инженерно транспортная зона | строительство | сельского поселения |
| 57 | Воздушная линия | Поселок Потаповка За селом | Длина ВЛ-10Кв- 750М |  | строительство | сельского поселения |
| 58 | Подстанция | Село Кривое Озеро Очистные сооружения | ТП-10/0,4Кв 1 Х 63кВА-1шт | Инженерно транспортная зона | строительство | сельского поселения |
| 59 | Воздушная линия | Село Кривое Озеро За селом | Длина ВЛ-10Кв- 900М |  | строительство | сельского поселения |
| 60 | Ожидаемая мощность |  | 3465кВТ |  |  |  |
| 61 | Воздушная линия |  | Длина ВЛ-10кВ- 10460 М |  |  |  |
| 62 | Кол-во подстанций |  | 36шт |  | строительство |  |
| 63 | Кол-во подстанций (существующих) |  | 9шт |  | реконструкция |  |

###### 3.3.2.4.1.6. Электросвязь

Основанием для разработки телефонизации вновь проектируемой застройки территорий с.п. Хорошенькое, которое включает в себя: с. Хорошенькое, п. Грачевка, п. Ильинка, п. Конезавод, с. Кривое Озеро, п. Лебяжинка, с. Лопатино, п. Лужки, п. Малая Тростянка, п. Мартышенка, п. Маршанка, п. Песчановка, п. Потаповка, п. Светлый Ключ, п. Сухолинка, с. Хорошенькое (административный центр) является генеральный план.

Ожидаемое количество телефонов с. Хорошенькое - 543 номера. Исходя из этого, телефонизация запланирована от существующей АТС, расположенной по ул. Центральная, 56, в общественно-деловой зоне, с дальнейшим расширением до 543 номеров,

Телефонизация проектируемых площадок выполняется по шкафной системе. Кабели связи прокладываются в земле и по опорам.

Шкафы ШР-600 — 2шт (пл. N1), жилая зона;

Шкафы ШР-600 — 1шт (пл. N2), жилая зона;

Шкафы ШР-600 — 1шт (пл. N3), жилая зона;

Кабель связи — протяженностью 3 км, по ул. Центральной, ул.N15, ул.N1, ул. Нагорной, пл.N3.

Ожидаемое количество телефонов с. Кривое Озеро - 710 номеров. Телефонизация запланирована от проектируемой АТС на 1500 номеров, по ул. Победы, в общественно-деловой зоне.

Телефонизация проектируемых площадок выполняется по шкафной системе. Кабели связи прокладываются в земле и по опорам.

Шкафы ШР-600 — 1шт (пл. N4), жилая зона;

Шкафы ШР-600 — 1шт (пл. N4), общественно-деловая зона;

Шкафы ШР-600 — 2шт (пл. N5), жилая зона;

Магистральный кабель от с. Красный Яр до АТС — протяженностью 8км;

Кабель связи (внутри села) — протяженностью 3,5 км, по ул. Первомайской, пл. N4, 5.

Ожидаемое количество телефонов п. Конезавод - 63 номера. Телефонизация запланирована от существующей АТСК, расположенной по ул. Центральная, 8.

Телефонизация проектируемых площадок выполнена путем установки кабельных ящиков ЯКГ. Кабели связи прокладываются в земле и по опорам.

Ящики ЯКГ — 1шт (пл. N7), жилая зона;

Кабель связи — протяженностью 400м по ул. Центральной.

Ожидаемое количество телефонов с. Лопатино - 73 номера. Телефонизация запланирована от существующей АТС 50/200, расположенной по ул. Центральная, 2 .

Телефонизация проектируемых площадок выполнена путем установки кабельных ящиков ЯКГ. Кабели связи прокладываются в земле и по опорам.

Ящики ЯКГ — 1шт (пл. N8), общественно-деловая зона;

Кабель связи — протяженностью 900 км по ул. Центральной и пл.N8.

Данные по расчетному количеству телефонов сведены в таблицу

Таблица №33

| № п/п | Вид застройки | Кол-во номеров |
| --- | --- | --- |
| с. Хорошенькое |
| Площадка №1 |
| 1 | Усадебная застройка 299 домов | 299 |
| 2 | Спортивный комплекс: -спортивные залы -бассейн | 2 |
| 3 | Культурный центр с залом на 400мест | 2 |
| 4 | Магазин 110кв.м. | 1 |
| 5 | Кафе на 30 мест | 1 |
| 6 | Предприятие бытового обслуживания на 5 р.м. | 1 |
| 7 | Гостиница на 50мест | 1 |
| Площадка №2 |
| 1 | Усадебная застройка 120 домов | 120 |
| 2 | ДОУ на 40мест | 1 |
| 3 | Магазин 50кв.м. | 1 |
| Площадка №3 |
| 1 | Усадебная застройка 79 домов | 79 |
|  | Уплотнение существующей застройки |  |
| 1 | По ул.Центральной-Усадебная застройка 9 домов | 9 |
| 2 | По ул.Заречной-Усадебная застройка 14 домов | 14 |
| 3 | ДОУ на 50мест | 1 |
| 4 | Предприятие бытового обслуживания на 15 р.м. | 2 |
| 5 | Комплексное предприятие коммунально-бытового обслуживания с прачечной, баней .химчисткой | 3 |
| 6 | Кафе на 60 мест | 1 |
| 7 | Магазин 250кв.м. | 3 |
| 8 | Предприятие бытового обслуживания на 15 р.м. | 2 |
|  | Итого: | 543 |
| с. Кривое Озеро |
| Площадка №4 |
| 1 | Усадебная застройка 360 домов | 360 |
| 2 | ДОУ на 60 мест | 1 |
| 3 | Фельдшерско-акушерский пункт с аптечным отделом | 2 |
| 4 | Культурный центр с залом на 330мест | 2 |
| 5 | Магазин 220кв.м. | 2 |
| 6 | Кафе на 60 мест | 1 |
| 7 | Предприятие бытового обслуживания на 20 р.м | 2 |
| 8 | Спортивный комплекс: -спортивные залы -бассейн | 2 |
|  | Площадка №5 |  |
| 1 | Усадебная застройка 315 домов | 315 |
| 2 | ДОУ на 60 мест | 1 |
| 3 | СОШ на 90 уч. | 2 |
| 4 | Магазин 150 кв.м. | 2 |
| 5 | Кафе на 40 мест | 1 |
|  | Площадка №6 |  |
| 1 | Усадебная застройка 14 домов | 14 |
|  | Уплотнение существующей застройки |  |
| 1 | Магазин 150 кв.м | 2 |
| 2 | Кафе на 15 мест | 1 |
|  | Итого: | 710 |
|  | п. Конезавод |  |
|  | Площадка №7 |  |
| 1 | Усадебная застройка 45 домов | 45 |
|  | Уплотнение существующей застройки |  |
| 1 | По ул. Школьной-Усадебная застройка 14 домов | 14 |
| 2 | Спортивный зал 120 кв.м | 1 |
| 3 | Магазин 90 кв.м | 1 |
| 4 | Кафе на 25 мест | 1 |
| 5 | Предприятие бытового обслуживания на 4 р.м | 1 |
|  | Итого: | 63 |
|  | с. Лопатино |  |
|  | Площадка №8 |  |
| 1 | Усадебная застройка 55 домов | 55 |
| 2 | ДОУ на 35 мест | 1 |
| 3 | Спортивный зал 130 кв.м | 1 |
|  | Уплотнение существующей застройки |  |
| 1 | По ул. Школьной-Усадебная застройка 14 домов | 14 |
| 2 | Магазин 50 кв.м | 1 |
| 3 | Предприятие бытового обслуживания на 4 р.м | 1 |
|  | Итого: | 73 |

Телефонизация п. Потаповка, п. Светлый ключ, п. Песчановка, п. Грачевка, п. Сухолинка, п. Маршанка, п. Ильинка, п. Лебяжинка, п. Лужки, п. Малая Тростянка обеспечивается за счет сотовой связи.

#### 3.3.2.5. Развитие транспортной инфраструктуры

В генеральном плане разработана схема развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Хорошенькое, с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Основные направления развития транспортной инфраструктуры в проекте предусматривают:

- реконструкцию и благоустройство существующих улиц и дорог в застроенной части поселка;

- строительство новых улиц;

- строительство объектов обслуживания автотранспорта;

- реконструкцию и строительство искусственных дорожных сооружений;

- строительство объектов для постоянного и временного хранения автотранспорта;

- подключение территории новой жилой застройки к существующему общественному транспорту.

Внешний транспорт

Проектом «Схема территориального планирования Самарской области» не предусматриваются мероприятия по строительству и реконструкции автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории сельского поселения Хорошенькое.

Проектом «Схема территориального планирования муниципального района Красноярский Самарской области», на территории сельского поселения Хорошенькое, не запланированы мероприятия в сфере развития транспортной инфраструктуры.

##### 3.3.2.5.1. Планируемые объекты транспортной инфраструктуры

###### 3.3.2.5.1.1. Улично-дорожная сеть

В границах населенных пунктов принята следующая градостроительная классификация улиц и дорог:

- поселковая дорога - связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети;

- главные улицы - связь жилых территорий с общественным центром;

- основные улицы в жилой застройке - связь внутри жилых территорий и с главными улицами;

- второстепенные улицы в жилой застройке - связь между основными жилыми улицами;

- проезд - связь жилых домов, расположенных в глубине квартала;

- хозяйственный проезд - проезд к приусадебным участкам.

Так как, к вопросам местного значения поселения относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов поселения, генеральным планом предусматриваются мероприятия по развитию улично-дорожной сети, представленные в таблице №33.

Перечень улиц села Хорошенькое, подлежащих реконструкции, представлен администрацией сельского поселения.

Протяженность планируемых улиц на расчетный срок строительства составит 64,340 км.

В том числе:

Поселковые – 0,400 км

Главные – 13,035 км

основные – 34,865 км,

второстепенные – 16,040 км.

Общая протяженность улично-дорожной сети в границах населённых  пунктов составит на расчетный срок строительства 84,04 км.

Средняя плотность улично-дорожной сети в проектируемых границах населенных пунктов составит …….км/км2.

Основные расчетные параметры уличной сети принять в соответствии с «Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области», для проектирования поперечных профилей улиц на стадии проекта планировки.

В местах примыкания улиц к автодорогам общего пользования необходимо предусматривать мероприятия по безопасности дорожного движения.

Планируемые объекты улично-дорожной сети (автомобильные дороги местного значения поселения)

Таблица № 34

| № п/п | Наименование | Местоположение (населённый пункт, № площадки) | Характеристика объекта (протяжённость) | Категория улицы | Мероприятие (кап. ремонт, реконструкция, строительство) | Значение (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | село Хорошенькое |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Нагорная (продолжение) | Площадка №2 | 400 м | поселковая | строительство | сельского поселения |
| 2 | Ул Центральная (продолжение) | Площадка №1 | 510 м | главная | строительство | сельского поселения |
| 3 | Ул.№1 | Площадка №1 | 1625 м | главная | строительство | сельского поселения |
| 4 | Ул.№2 | Площадка №1 | 1620 м | главная | строительство |  |
| 5 | Ул.№3 | Площадка №1 | 1000 м | главная | строительство | сельского поселения |
| 6 | Ул.№4 | Площадка №1 | 260 м | главная | строительство | сельского поселения |
| 7 | Ул. Школьная (продолжение) | Площадка №1 | 1455 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 8 | Ул. Заречная (продолжение) | Площадка №2 | 400 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 9 | Ул.№5 | Площадка №1 | 1735 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 10 | Ул.№5 | Площадка №2 | 450 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 11 | Ул.№6 | Площадка №1 | 1535 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 12 | Ул.№7 | Площадка №1 | 300 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 13 | Ул.№8 | Площадка №1 | 210 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 14 | Ул.№9 | Площадка №1 | 510 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 15 | Ул.№10 | Площадка №1 | 525 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 16 | Ул.№11 | Площадка №2 | 910 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 17 | Ул.№12 | Площадка №3 | 800 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 18 | Ул.№13 | Площадка №3 | 650 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 19 | Ул.№14 | Площадка №3 | 140 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 20 | Ул.№15 | В существующей застройке | 120 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 21 | Ул.№16 | Площадка №2 | 240 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 22 | Ул.№17 | Площадка №2 | 280 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 23 | Ул.№18 | Площадка №2 | 310 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 24 | Ул.№19 | Площадка №2 | 340 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 25 | Ул.№20 | Площадка №3 | 175 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 26 | Ул.№21 | Площадка №3 | 575 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 27 | Ул.№22 | В существующей застройке | 125 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 28 | Ул.№23 | В существующей застройке | 150 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
|  | Итого |  | 17350 м |  |  |  |
|  | село Кривое Озеро |  |  |  |  |  |
| 29 | Ул.№1 | Площадка №4 | 1040 м | главная | строительство | сельского поселения |
| 30 | ул. Полевая (продолжение) | Площадка №5 | 1580 м | главная | строительство | сельского поселения |
| 31 | Ул. №2 | Площадка №4 | 500 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 32 | Ул. №3 | Площадка №4 | 680 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 33 | Ул. №4 | Площадка №4 | 1325 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 34 | Ул. №5 | Площадка №4 | 675 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 35 | Ул. №6 | Площадка №4 | 670 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 36 | Ул. №7 | Площадка №4 | 420 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 37 | Ул. №8 | Площадка №4 | 310 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 38 | Ул. №9 | Площадка №4 | 185 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 39 | Ул. №10 | Площадка №4 | 700 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 40 | Ул. №6 | Площадка №5 | 800 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 41 | Ул. №11 | Площадка №5 | 715 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 42 | Ул. №12 | Площадка №5 | 950 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 43 | Ул. №13 | Площадка №5 | 600 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 44 | Ул. №14 | Площадка №5 | 500 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 45 | Ул. №15 (продолжение) | В существующей застройке | 175 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 46 | Ул. №16 | Площадка №4 | 280 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 47 | Ул. №17 | Площадка №4 | 400 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 48 | Ул. №18 | Площадка №4 | 400 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 49 | Ул. №19 | Площадка №4 | 400 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 50 | Ул. №20 | Площадка №4 | 290 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 51 | Ул. №21 | Площадка №4 | 265 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 52 | Ул. №22 | Площадка №4 | 560 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 53 | Ул. №23 | Площадка №5 | 590 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 54 | Ул. №24 | Площадка №5 | 750 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 55 | Ул. №25 | Площадка №5 | 960 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 56 | Ул. №26 | Площадка №5 | 1070 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 57 | Ул. №27 | В существующей застройке | 550 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
|  | Итого |  | 18340 м |  |  |  |
|  | посёлок Конезавод |  |  |  |  |  |
| 58 | Ул.№1 | В существующей застройке | 400 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 59 | Ул.№2 | Площадка №7 | 225 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 60 | Ул.№3 | Площадка №7 | 125 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 61 | Ул.№4 | Площадка №7 | 750 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
|  | Итого |  | 1500 м |  |  |  |
|  | село Лопатино |  |  |  |  |  |
| 62 | Ул.№1 | Площадка №8 | 500 м | главная | строительство | сельского поселения |
| 63 | Ул.№2 | Площадка №8 | 600 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 64 | Ул.№3 | Площадка №8 | 650 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 65 | Ул Центральная (продолжение) | В существующей застройке | 210 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 66 | Ул.№4 | Площадка №8 | 270 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 67 | Ул.№5 | Площадка №8 | 665 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 68 | Ул.№6 | Площадка №8 | 420 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 69 | Ул.№7 | Площадка №8 | 500 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 70 | Ул.№8 | Площадка №8 | 545 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 71 | Ул.№9 | Площадка №8 | 165 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 72 | Ул.№10 | Площадка №8 | 250 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 73 | Ул.Озёрная (продолжение) | В существующей застройке | 220 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
|  | Итого |  | 4995 м |  |  |  |
|  | посёлок Потаповка |  |  |  |  |  |
| 74 | Ул.№1 | Площадка №9 | 1525 м | главная | строительство | сельского поселения |
| 75 | Ул.№2 | Площадка №9 | 1680 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 76 | Ул.№3 | Площадка №9 | 1100 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 77 | Ул.№4 | Площадка №9 | 825 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 78 | Ул.№5 | Площадка №9 | 725 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 79 | Ул.№6 | Площадка №9 | 550 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 80 | Ул.№7 | Площадка №9 | 335 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 81 | Ул.№8 | Площадка №9 | 325 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 82 | Ул.№9 | Площадка №9 | 270 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 83 | Ул.№10 | Площадка №9 | 350 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 84 | Ул.№11 | Площадка №9 | 275 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 85 | Ул.№12 | Площадка №9 | 335 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 86 | Ул.№13 | Площадка №10 | 400 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 87 | Ул.№14 | Площадка №9 | 170 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 88 | Ул.№15 | Площадка №9 | 170 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 89 | Ул.№16 | Площадка №9 | 200 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 90 | Ул.№17 | Площадка №10 | 300 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
|  | Итого |  | 9535 м |  |  |  |
|  | посёлок Светлый Ключ |  |  |  |  |  |
| 91 | Ул. №1 | В существующей застройке | 550 м | главная | строительство | сельского поселения |
| 92 | Ул. №2 | В существующей застройке | 415 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 93 | Ул. №3 | В существующей застройке | 340 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 994 | Ул. №4 | В существующей застройке | 180 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
|  | Итого |  | 1485 м |  |  |  |
|  | посёлок Песчановка |  |  |  |  |  |
| 95 | Ул Центральная (продолжение) | Площадка №15 | 1025 м | главная | строительство | сельского поселения |
| 96 | Ул. №1 | Площадка №15 | 960 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 97 | Ул. №2 | Площадка №15 | 470 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 98 | Ул. №3 | Площадка №15 | 260 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 99 | Ул. №4 | Площадка №15 | 110 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 100 | Ул. №5 | Площадка №15 | 240 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 101 | Ул. №6 | Площадка №15 | 240 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
|  | Итого |  | 3305 м |  |  |  |
|  | посёлок Грачевка |  |  |  |  |  |
| 102 | Ул. Центральная (продолжение) | Площадка №11 | 250 м | главная | строительство | сельского поселения |
| 103 | Ул. Степная (продолжение) | Площадка №11 | 350 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 104 | Ул. №1 | В существующей застройке | 330 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 105 | Ул. №2 | В существующей застройке | 500 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 106 | Ул. №2 | Площадка №11 | 230 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 107 | Ул. №3 | В существующей застройке | 240 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
|  | Итого |  | 1900 м |  |  |  |
|  | посёлок Сухолинка |  |  |  |  |  |
| 108 | Ул. №1 | В существующей застройке | 195 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 109 | Ул. №2 | В существующей застройке | 500 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
|  | Итого |  | 695 м |  |  |  |
|  | посёлок Маршанка |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - | - |
|  | посёлок Ильинка |  |  |  |  |  |
| 110 | Ул. Центральная (продолжение на с-в) | В существующей застройке | 125 м | главная | строительство | сельского поселения |
|  | посёлок Лебяжинка |  |  |  |  |  |
| 111 | Ул.№1 | Площадка №12 | 380 м | главная | строительство | сельского поселения |
| 112 | Ул.№2 | Площадка №12 | 360 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 113 | Ул.№3 | Площадка №12 | 180 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 114 | Ул.№4 | Площадка №12 | 180 м | основная | строительство | сельского поселения |
|  | Итого |  | 1100 м |  |  |  |
|  | посёлок Мартышенка |  |  |  |  |  |
| 115 | Ул.№1 | Площадка №13 | 345 м | главная | строительство | сельского поселения |
| 116 | Ул.№2 | Площадка №13 | 135 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 117 | Ул.№3 | Площадка №13 | 200 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 118 | Ул.№4 | Площадка №13 | 150 м | основная | строительство | сельского поселения |
|  | Итого |  | 830 м |  |  |  |
|  | посёлок Лужки |  |  |  |  |  |
| 119 | Ул. Центральная (продолжение на ю-в) | Площадка №14 | 120 м | главная | строительство | сельского поселения |
| 120 | Ул. Центральная (продолжение на ю-з) | В существующей застройке | 265 м | главная | строительство | сельского поселения |
| 121 | Ул.№1 | В существующей застройке | 420 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 122 | Ул.№2 | Площадка №14 | 750 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 123 | Ул.№3 | Площадка №14 | 760 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 124 | Ул.№4 | Площадка №14 | 260 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 125 | Ул.№5 | Площадка №14 | 100 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 126 | Ул.№6 | Площадка №14 | 190 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
|  | Итого |  | 2865 м |  |  |  |
|  | посёлок Малая Тростянка |  |  |  |  |  |
| 127 | Ул.№1 | В существующей застройке | 315 м | главная | строительство | сельского поселения |

###### 3.3.2.5.1.2. Транспортные сооружения

Строительство транспортных сооружений необходимо для организации движения транспорта на магистральных улицах и выходах на внешние автомобильные дороги, для обеспечения безопасности и повышения скорости передвижения. Генеральным планом не предусматриваются мероприятия по строительству и реконструкции транспортных сооружений.

Документами территориального планирования Самарской области и муниципального района Красноярский на территории сельского поселения Хорошенькое не запланированы мероприятия по размещению транспортных сооружений.

Генеральным планом предусматривается:

- капитальный ремонт автомобильного моста местного значения поселения в селе Хорошенькое по ул. Нагорной, длиной 40 м, в зоне рекреационного назначения (18.13);

- строительство автомобильного моста местного значения поселения, в селе Кривое Озеро по ул.№6, длиной 50 м, в зоне рекреационного назначения (18.14).

###### 3.3.2.5.1.3. Сооружения и предприятия для хранения и технического обслуживания транспортных средств

В связи с отсутствием данных о динамике роста числа автомобилей, для определения расчетного парка автомобилей на расчетный срок строительства условно принят уровень автомобилизации 300 автомобилей на 1000 жителей.

Расчетный парк автомобилей в сельском поселении составит на расчетный срок 2457 автомобилей.

Необходимое количество машино-мест на стоянках постоянного хранения автомобилей, из расчета 90% обеспеченности расчетного парка автомобилей, составит на расчетный срок 2212 машино-мест.

В связи с преобладающей застройкой индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками, хранение личного автотранспорта следует предусматривать в пределах отведенных участков.

Вместимость и площадь участков для стоянок временного хранения автомобилей, размещаемых в общественно-деловых и рекреационных зонах уточняются на дальнейших стадиях проектирования.

Для обслуживания расчетного парка автомобилей необходимы объекты технического обслуживания:

АЗС из расчета 1 топливо-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей - на расчетный срок 2 колонки.

СТО из расчета 1 пост на 200 легковых автомобилей - на расчетный срок 12 постов.

На территории поселения имеются АЗС на 19 колонок и СТО на 2 поста, поэтому генеральным планом предлагается:

- строительство СТО на 5 постов в зоне производственного использования (П2), расположенной к западу от с. Хорошенькое, вдоль автодороги «Урал» - Хорошенькое;

- строительство СТО на 5 постов в зоне производственного использования (П2), расположенной к юго-востоку от с. Кривое Озеро, в месте примыкания автодороги «Урал» - Кривое Озеро к автодороге «Урал».

#### 3.3.2.6. Развитие зоны рекреационного назначения

Одним из вопросов местного значения поселения является создание условий для массового отдыха жителей сельского поселения. С этой целью генеральным планом предусматривается развитие рекреационной зоны.

В её состав входят земельные участки занятые озеленёнными территориями общего пользования (скверы, парки, бульвары), участки объектов физической культуры и спорта, отдыха и туризма, а также естественные природные ландшафты.

В генеральном плане предусматривается создание озеленённых территорий общего пользования:

Расчётная площадь объектов озеленения общего пользования (из расчёта 12 кв. м на 1 человека для сельских поселений) составляет на расчётный срок 9.83 га

Мероприятия, предусмотренные генеральным планом, представлены в таблице №34.

Площадь планируемых озеленённых территорий общего пользования составит на расчётный срок 8,86 га.

Площадь озеленённых территорий общего пользования с учётом существующих (1,05 га) составит на расчётный срок 9,91 га.

Площадь озеленённых территорий общего пользования в расчёте на одного жителя составит на расчётный срок 12,09 м2/чел.

Генеральным планом предусматривается создание открытых спортивных сооружений:

Расчётная площадь открытых спортивных сооружений (из расчёта 0,7-0,9 га на 1 тысячу жителей) составляет на расчётный срок 6,55 га.

Мероприятия, предусмотренные генеральным планом, представлены в таблице №35.

Площадь планируемых объектов составит 7,61 га

Площадь открытых спортивных сооружений с учётом существующих (0,15 га, без учёта площади ипподрома) составит на расчётный срок 7,76 га

Площадь открытых спортивных сооружений в расчёте на 1000 жителей составит на расчётный срок 0,9 га.

Планируемые объекты капитального строительства рекреационного назначения

Таблица №35

| № по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | Характеристика объекта (проектная) | Функциональная зона | Мероприятие (реконструкция, строительство) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| озеленённые территории общего пользования |
| 17.1 | Сквер | С. Хорошенькое, Площадка №1, ул. Школьная | 1,2 га | Зона рекреационного назначения | Строительство | Сельского поселения |
| 17.2 | Сквер | С. Хорошенькое. ул. Школьная | 0,8 га | Зона рекреационного назначения | Строительство | Сельского поселения |
| 17.3 | Сквер | С.Кривое Озеро, Площадка №4 | 1,19 га | Зона рекреационного назначения | Строительство | Сельского поселения |
| 17.4 | Сквер | С.Кривое Озеро, Площадка №5 | 1,6 га | Зона рекреационного назначения | Строительство | Сельского поселения |
| 17.5 | Сквер | П. Конезавод, ул. Школьная | 0,45 га | Зона рекреационного назначения | Строительство | Сельского поселения |
| 17.6 | Сквер | С. Лопатино, Площадка №8 | 0,56 га | Зона рекреационного назначения | Строительство | Сельского поселения |
| 17.7 | Сквер | П. Потаповка, Ул. Центральная | 1,5 га | Зона рекреационного назначения | Строительство | Сельского поселения |
| 17.8 | Сквер | П.Светлый Ключ, ул. Центральная | 0,5 га | Зона рекреационного назначения | Строительство | Сельского поселения |
| 17.9 | Сквер | П. Песчановка, Ул. Центральная | 0,2 га | Зона рекреационного назначения | Строительство | Сельского поселения |
| 17.10 | Сквер | П. Грачевка, Ул. Степная | 0,16 га | Зона рекреационного назначения | Строительство | Сельского поселения |
| 17.11 | Сквер | П. Лебяжинка, Ул. №1 | 0,2 га | Зона рекреационного назначения | Строительство | Сельского поселения |
| 17.12 | Сквер | П. Мартышенка, Ул. №1 | 0,2 га | Зона рекреационного назначения | Строительство | Сельского поселения |
| 17.13 | Сквер | П. Лужки, Ул. Центральная | 0,3 га | Зона рекреационного назначения | Строительство | Сельского поселения |
| Открытые спортивные сооружения |
| 7.8 | плоскостные спортивные сооружения | С. Хорошенькое, Площадка №1, ул. Школьная | 2,0 га | Зона рекреационного назначения | Строительство | Сельского поселения |
| 7.9 | плоскостные спортивные сооружения | С. Кривое Озеро, Площадка №5 | 2,0 га. | Зона рекреационного назначения | Строительство | Сельского поселения |
| 7.10 | плоскостные спортивные сооружения | П. Конезавод, ул. Школьная | 0,35 га | Зона рекреационного назначения | Строительство | Сельского поселения |
| 7.11 | плоскостные спортивные сооружения | С. Лопатино, Площадка №8 | 0,8 га | Зона рекреационного назначения | Строительство | Сельского поселения |
| 7.12 | плоскостные спортивные сооружения | П. Потаповка, Площадка №9 | 1,0 га | Зона рекреационного назначения | Строительство | Сельского поселения |
| 7.13 | плоскостные спортивные сооружения | П.Светлый Ключ, ул. №1 | 0,6 га | Зона рекреационного назначения | Строительство | Сельского поселения |
| 7.14 | плоскостные спортивные сооружения | П. Песчановка, Ул. Центральная | 0,3 га | Зона рекреационного назначения | Строительство | Сельского поселения |
| 7.15 | плоскостные спортивные сооружения | П. Грачевка, Ул. Степная | 0,1 га | Зона рекреационного назначения | Строительство | Сельского поселения |
| 7.16 | плоскостные спортивные сооружения | П. Лебяжинка, Ул. №1 | 0,1 га | Зона рекреационного назначения | Строительство | Сельского поселения |
| 7.17 | плоскостные спортивные сооружения | П. Мартышенка, Ул. №1 | 0,12 га | Зона рекреационного назначения | Строительство | Сельского поселения |
| 7.18 | плоскостные спортивные сооружения | П. Лужки, Ул. Центральная | 0,24 га | Зона рекреационного назначения | Строительство | Сельского поселения |

#### 3.3.2.7. Развитие зоны специального назначения

На территории сельского поселения Хорошенькое необходимо проведение ряда мероприятий по объектам специального назначения.

1. Проектом «Схема территориального планирования муниципального района Красноярский Самарской области» предусмотрены мероприятия в сфере охраны окружающей среды: приведение действующих скотомогильников в районе села Хорошенькое, поселка Конезавод и поселка Сухолинка, в соответствие с требованиями «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденных Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 г. №13-7-2/469.

Генеральным планом предусматривается консервация скотомогильников с последующей рекультивацией территории в районе с. Хорошенькое, п. Светлый Ключ, п. Конезавод и строительство ямы Беккари на расстоянии 2.7 км к юго-западу от п. Конезавод, площадью 0,06 га. (19.1).

2. Ликвидация несанкционированных свалок, с последующей рекультивацией территорий, в районе населенных пунктов Хорошенькое, Конезавод и Светлый Ключ.

Мероприятиями проекта «Генеральная схема очистки территории муниципального района Красноярский Самарской области от твердых бытовых отходов» предусмотрен вывоз твердых бытовых отходов с.п. Хорошенькое на полигон ТБО в районе п. Водино по маршруту: Гараж - п.Грачевка - с.Лопатино - п.Потаповка- Светлый Ключ - п.Конезавод - с.Хорошенькое -с. Кривое Озеро - Полигон Водино - Гараж.

3. Закрытие, попадающих в водоохранную зону, кладбищ в районе c. Кривое Озеро, Грачевка и Светлый Ключ, а также:

- строительство нового кладбища в восточной части п. Грачевка, площадью, 0,2 га (19.2);

- реконструкция (расширение) кладбища, расположенного к югу от с. Лопатино, площадью, после реконструкции, 0,24 га (19.3);

- строительство нового кладбища к западу от с. Кривое Озеро, площадью, 0,6 га (19.4);

- реконструкция (расширение) кладбища, расположенного к северо-востоку от п. Песчановка, площадью, после реконструкции, 0,18 га (19.5).

#### 3.3.2.8. Развитие зоны сельскохозяйственного использования

Документами территориального планирования Самарской области и муниципального района Красноярский, на территории сельского поселения Хорошенькое не запланированы мероприятия по размещению предприятий сельскохозяйственного назначения.

Зону сельскохозяйственного использования планируется развивать на существующих площадках в границах населённых пунктов, с учётом соблюдения санитарных норм и корректировкой границ территорий сельскохозяйственных предприятий, при необходимости, и за границами населённых пунктов.

Генеральным планом предусматривается формирование зоны сельскохозяйственного использования:

на площадках, расположенных в планируемых границах населённых пунктов:

- в южной части п. Песчановка, для размещения дачных участков;

на площадках, расположенных за границами населённых пунктов:

- к северо-востоку от с. Кривое Озеро для размещения садово-дачных участков;

- к западу от с.Хорошенькое, вдоль автодороги регионального значения "Урал" – Хорошенькое, и к востоку от с.Хорошенькое, для размещения садово-дачных участков;

- к юго-западу от п. Грачёвка, для размещения садово-дачных участков;

## 3.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Осуществление градостроительной деятельности в рамках реализации «Проекта генерального плана сельского поселения Хорошенькое муниципального района Красноярский» не должно противоречить основным принципам экологической безопасности, которыми согласно Закону Самарской области от 6 апреля 2009 г. №46-ГД «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области»  являются:

- приоритет безопасности для жизни и здоровья граждан и населения в целом, сохранение общечеловеческих ценностей;

- презумпция потенциальной экологической опасности любой намечаемой хозяйственной деятельности;

- воздействие на окружающую среду для отдельных территорий и области в целом с учетом конкретной экологической ситуации;

- соблюдение требований законодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользования, неотвратимость ответственности за экологические правонарушения и компенсация причиненного ущерба гражданам, обществу, окружающей природной среде за счет виновного в строгом соответствии с законом;

- соблюдение гласности во всех сферах деятельности, способной создать угрозу экологической безопасности;

- гарантированность государственного контроля за санитарно-гигиеническим и эпидемиологическим благополучием территории области и состоянием окружающей среды.

Целью осуществления мероприятий по охране окружающей среды, по предотвращению и (или) снижению воздействия на окружающую среду является улучшение (оздоровление) среды жизнедеятельности  в границах проектирования.

Улучшение качества атмосферного воздуха обеспечивается за счет:

- Сокращения выбросов от автотранспорта за счет жесткого контроля систем ДВС автомобилей, дорожной и сельскохозяйственной техники.

- Перевода автомобильного парка на использование экологичных видов топлива (неэтилированный бензин, газ);

- Строительства обводных магистральных автодорог;

- Реконструкции действующего и установка нового пыле-газоочистного оборудования на организованных стационарных источниках выброса.

- Организации, благоустройства и озеленения санитарно-защитных зон промышленных и сельскохозяйственных предприятий (в том числе проектируемых);

- Организации санитарно-защитного озеленения вдоль автодорог,

- Введения модульных котельных, работающих на газовом топливе.

- Сокращения выбросов в атмосферу от неорганизованных источников.

Охрана подземных и поверхностных вод, охрана и оздоровление земель обеспечиваются за счет:

- Организации канализования неканализованной существующей жилой застройки и вновь строящегося жилья с использованием  индивидуальных установок биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод.

- Реконструкции действующих и строительства новых сетей канализации и насосных станций с применением безопасных методов обеззараживания воды (ультрафиолетовое облучение, озонирование).

- Запрещения сброса сточных вод и жидких отходов в поглощающие горизонты, имеющие гидравлическую связь с горизонтами, используемыми для водоснабжения;

- Устройства защитной гидроизоляции сооружений, являющихся потенциальными источниками загрязнения подземных вод;

- Организации регулярных режимных наблюдений за условиями залегания, уровнем и качеством подземных вод на участках существующего и потенциального загрязнения, связанного со строительством проектируемого объекта;

- Внедрения на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях экологически безопасных, ресурсосберегающих технологий, малоотходных и безотходных производств.

- Организации строительства отводящих сооружений и дамб обвалования для отвода поверхностного стока, дренажей - для понижения уровня грунтовых вод;

- Ликвидации несанкционированных свалок, с последующей рекультивацией территорий, в районе населенных пунктов Хорошенькое, Конезавод и Светлый Ключ;

- Консервации скотомогильников с последующей рекультивацией территории в районе с. Хорошенькое, п. Светлый Ключ и п. Конезавод;

- Закрытии, попадающих в водоохранную зону, кладбища в районе c. Кривое Озеро, Грачевка и Светлый Ключ;

- Засыпки отрицательных форм рельефа с покрытием поверхности потенциально плодородным и почвенным слоем;

- Выполнения инженерной защити территории от затопления и подтопления (в соответствии с требованиями СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территории от затопления и подтопления").

- Развития системы использования вторичных ресурсов.

- Совершенствования системы управления движением твердых бытовых отходов путем внедрения их разделительного сбора и сортировки.

- Санитарной очистки и защиты земель, рекультивации загрязненного почвенного слоя в районах застройки и на территориях промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

- Проектом предусматривается снятие плодородного слоя почвы толщиной 150-200 мм. Места и условия временного хранения (при отсутствии сверхнормативного загрязнения), а также порядок использования снятого плодородного слоя определяются органами, предоставляющими в пользование земельные участки.

Защита от неблагоприятного акустического воздействия транспортных потоков обеспечивается за счет:

- Усиления звукоизолирующих качеств окон жилых домов, прилегающих к крупным автомагистралям;

- Использования шумогасящих дорожных покрытий при строительстве и реконструкции автодорог;

- Установки шумозащитных экранов в сочетании с защитным озеленением при строительстве на участках, прилегающих к крупным автомагистралям. В качестве экранов могут использоваться искусственные элементы рельефа (подпорные стенки, земляные насыпи, выемки);

- Установки и организации территориальных разрывов между источником шума и жилой застройкой при новом строительстве.

Повышение качества водоснабжения населения обеспечивается за счет:

- Благоустройства территорий водозаборов.

- Реконструкции старых и строительства новых водоводов и насосных станций.

- Строгого соблюдения режима использования 2-го и 3-го поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения.

- Оборудования насосных станций современными системами водоподготовки.

- Правильной эксплуатации и поддержания надлежащего технического состояния водопроводных сооружений и сетей.

- Тампонажа бездействующих водозаборных скважин;

Развитие системы озеленения обеспечивается за счет:

- Озеленения санитарно-защитных зон промышленных/сельскохозяйственных  предприятий/объектов.

- Озеленения территорий жилой застройки.

- Озеленения и благоустройства берегов водоемов.

- Обустройства зеленых зон и пляжей на водоемах.

- Создания лесопарков.

- Обустройства и озеленения газонов.

- Рекультивации отработанных карьеров для использования восстановленных территорий в рекреационных целях.

- Восстановления, защиты и охраны лесов.

Формирование экологической культуры как нормы общественного сознания обеспечивается за счет:

1. Использования средств массовой информации и  сочетания лекционной, экспериментальной учебной, а также внешкольной деятельности преподавателей общеобразовательных учреждений и специалистов соответствующего профиля, для формирования у населения знаний по  общей экологии, экологическому праву, рациональному природопользованию, безопасности жизнедеятельности.

2. Развития экотуризма.

3. Развития системы общественного экологического мониторинга.

4. Проведения общественных мероприятий по расчистке леса, родников, берегов водоемов и т.п.

5. Организации управляемой рекреации и системы рекреационного сервиса (выделение площадок для установки палаточных городков, разведения костров, пунктов продажи дров, питьевой воды и др.).

Успешное решение экологических проблем предполагает преемственность и последовательность действий по реализации природоохранных мероприятий, получение максимальной экологической эффективности, кооперирование всех ресурсов на достижении общих целей, создание условий для участия инвесторов в экологических проектах, стимулирование хозяйствующих субъектов с.п. Хорошенькое на природоохранную деятельность.

## 3.5 МЕРОПРИЯТИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХОРОШЕНЬКОЕ

Пожарная безопасность территорий сельских поселений обеспечивается комплексом мероприятий, предусмотренных генеральным планом, в соответствии со статьёй 14 ФЗ №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и ФЗ №123 «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности»:

1. Функциональным зонированием территории – группировкой объектов по функциональному назначению с учётом пожарно-технических характеристик.

2. Организацией улично-дорожной сети, обеспечивающей доступ к объектам по основным магистралям устойчивого функционирования.

3. Планированием мероприятий пожарного водоснабжения:

- устройство пожарных гидрантов на водопроводной сети при разработке водоснабжения населённых пунктов,

- реконструкция существующих сетей водопровода,

- строительство новых водоводов и уличных сетей на площадках новой застройки,

- строительство пирсов или организация съездов с твердым покрытием (шириной 3,5 м) к водоемам с устройством перед пирсом площадки размером не менее 12м x 12м. Генеральным планом предусматривается строительство съездов с твердым покрытием, шириной 3,5 м, с площадками размером 12м x 12м, (объекты местного значения поселения):

- к водному объекту, расположенному к северо-востоку от с. Хорошенькое, в зоне сельскохозяйственного использования (18.3);

- к водному объекту в с. Кривое Озеро с ул. Первомайской, в зоне рекреационного назначения (18.4);

- к водному объекту в с. Лопатино с ул. Центральной, в зоне сельскохозяйственного использования (18.5);

- к водному объекту в п. Потаповка с ул. №17, в зоне сельскохозяйственного использования (18.6);

- к водному объекту в п. Светлый Ключ с ул. №1, в зоне рекреационного назначения (18.7);

- к водному объекту в п. Конезавод с ул. Озёрной, в зоне рекреационного назначения (18.8);

- к водному объекту в п. Песчановка, с ул. №3, в зоне сельскохозяйственного использования (18.9);

- к водному объекту в п. Грачевка с ул. Центральной, в зоне сельскохозяйственного использования (18.10);

- к водному объекту в п. Лужки с ул. №6, в зоне рекреационного назначения (18.11).

В посёлках: Сухолинка, Маршанка, Ильинка, Лебяжинка, Мартышенка, Малая Тростянка, предусмотреть пожарные резервуары.

4. Дислокацией подразделения пожарной охраны на территории сельского поселения и обеспечением подразделения пожарной охраны зданием пожарного депо. Так как, время прибытия первого подразделения из с. Красный Яр, к месту вызова соответствует требованиям пункта Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. - 20 минутам в сельских поселениях, генеральным планом не предусматривается строительство пожарного депо на территории сельского поселения Хорошенькое.

5. Планированием мероприятий по санитарной очистке территории поселения, в целях предотвращения возгорания отходов.

6. Планированием мероприятий электросвязи для обеспечения связи с ближайшим подразделением пожарной охраны или центральным пунктом пожарной связи населенных пунктов.

7. Планированием застройки с учётом противопожарных расстояний до лесных массивов – в сельских поселениях с одно-, двухэтажной застройкой не менее 15 метров.

## 3.6. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Инженерная подготовка территории включает в себя комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территории для градостроительного использования и обеспечению оптимальных санитарно-гигиенических условий.

В целом территория сельского поселения является пригодной для различных видов градостроительного использования, тем не менее, необходимо проведение ряда мероприятий по инженерной подготовке:

1. В связи с тем, что на территории сельского поселения наблюдаются эрозионные процессы и оврагообразование, необходим комплекс инженерных мероприятий по предотвращению роста оврагов, а также по подготовке таких территорий для застройки. В районах застройки мелкие овраги ликвидируются, вне застройки проводятся лесомелиоративные мероприятия, для борьбы со средними и крупными оврагами необходимо регулирование поверхностного стока путем устройства нагорных канав и водосбрасывающих сооружений, лесомелиоративные мероприятия, террасирование склонов.

2. Развитие карста предотвращается следующими мероприятиями:

- тщательная вертикальная планировка поверхности и устройство надежной ливневой канализации с отводом вод за пределы застраиваемых участков;

- недопущение скопления поверхностных вод в котлованах и на площадках в период строительства, тампонирование карстовых полостей и трещин;

- закрепление закарстованных пород и (или) вышезалегающих грунтов инъекцией цементационных растворов;

- постоянный геодезический контроль за оседанием земной поверхности и деформациями зданий и сооружений;

- наблюдение за проявлениями карста, состоянием грунтов, уровнем и химическим составом подземных вод.

3. Генеральным планом предусматривается:

- для защиты от затопления планируемой площадки №5 в с. Кривое Озеро, строительство дамбы обвалования ориентировочной протяженностью 1300 м, (18.1);

- реконструкция существующей плотины на водном объекте, расположенном к северо-востоку от с. Хорошенькое, протяженностью 250 м, в зоне сельскохозяйственного использования (18.2);

- реконструкция существующей плотины на водном объекте, расположенном в южной части п. Конезавод, протяженностью 75 м, в зона рекреационного назначения (18.12).

- реконструкция существующей плотины на водном объекте, расположенном к юго-востоку от с. Хорошенькое, протяженностью 115 м, в зоне сельскохозяйственного использования (18.15).

4. До начала строительства новых объектов необходимо уточнить местоположение всех существующих коммуникаций на стадии проекта планировки и рабочей стадии проектирования. Коммуникации, попадающие под застройку, вынести до начала строительства.

5. Вертикальная планировка уличной сети – в равнинных условиях проектирование улиц с продольным уклоном от 0,5% до 8%, в зависимости от категории улицы, при расположении улицы на косогоре и значительном перепаде отметок следует использовать озеленение откосов и подпорные стенки.

. Мероприятия по благоустройству территорий включают в себя:

- организацию поверхностного стока с применением водосточной сети открытого типа, с устройством мостиков или труб в местах пересечений с улицами и дорогами.

- обустройство улиц и дорог в соответствии с профилями, назначаемыми с учетом классификации улично-дорожной сети.

- благоустройство прибрежных участков для организации зон повседневного отдыха.

## 3.7. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Принимаемые органами местного самоуправления решения, по обращению с отходами, должны быть направлены на снижение объема (массы) отходов, внедрение безотходных и малоотходных технологий, обеспечение рециклинга - вторичного использования отходов с вовлечением их в хозяйственный оборот, а также экономию природных ресурсов и восстановление земель, испорченных отходами (Закон Самарской области от 17 декабря 1998г. № 28-ГД «Об отходах производства и потребления на территории Самарской области»).

Согласно СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» система санитарной очистки и уборки территории предусматривает: рациональный сбор, быстрое удаление, обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов, в соответствии с генеральной схемой очистки муниципального района.

Проект «Генеральная схема очистки территории муниципального района Красноярский Самарской области», был выполнен ООО «ЭПСИ» в 2009 году. Согласно проекту на территории с.п. Хорошенькое в год образуется 1724,27 м3 твердых бытовых и 86,16 м3 крупногабаритных отходов. Вывоз ТБО осуществляется на полигон ТБО в районе п. Водино,  а также на несанкционированные свалки.

Мероприятиями проекта генеральной схемы очистки предусмотрено установка 17 контейнеров для ТБО объемом 0,75 м3 в с. Хорошенькое, 14 контейнеров в с. Лопатино, 10 контейнеров в п. Конезавод, 7 контейнеров в п. Светлый Ключ, 5 контейнеров в с. Кривое Озеро, 4 контейров в п. Потаповка и 2 контейнеров для ТБО в п. Грачевка.

Вывоз твердых бытовых отходов с.п. Хорошенькое планируется по маршруту: Гараж - п.Грачевка - с.Лопатино - п.Потаповка- Светлый Ключ - п.Конезавод - с.Хорошенькое -с. Кривое Озеро - Полигон Водино - Гараж.

## 3.8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ

В проекте генерального плана сельского поселения отображены:

- границы сельского поселения Хорошенькое;

- границы села Хорошенько, села Кривое Озеро, посёлка Конезавод, села Лопатино, посёлка Потаповка, посёлка Светлый Ключ, посёлка Песчановка, посёлка Грачевка, посёлка Сухолинка. посёлка Маршанка, посёлка Ильинка, посёлка Лебяжинка, посёлка Мартышенка, посёлка Лужки, посёлка Малая Тростянка, входящих в границы сельского поселения Хорошенькое Красноярского района.

Границы сельского поселения Хорошенькое отображены в проекте в соответствии с положениями Закона Самарской области «Об образовании городского и сельских поселений в пределах муниципального района Красноярский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» № 47-ГД от 25.02.2005 года (с изменениями, внесенными Законом Самарской области от 11.10.2010 №106-ГД.

При разработке проекта генерального плана сельского поселения Хорошенькое:

- границы села Хорошенькое, скорректированы с учетом развития жилой зоны в северо-западном, юго-западном и юго-восточном направлении, за границами НП.

- границы села Кривое Озеро скорректированы с учетом развития жилой зоны в северо-западном и северо-восточном направлениях за границами НП,

- границы посёлка Конезавод не изменялись,

- границы села Лопатино скорректированы с учетом развития жилой зоны в северо-восточном направлении за границами НП,

- границы посёлка Потаповка скорректированы с учетом развития жилой зоны в юго-западном, южном, юго-восточном и северном направлениях за границами НП,

- границы посёлка Светлый Ключ не изменялись,

- границы посёлка Песчановка скорректированы с учетом развития зоны рекреационного назначения в северном направлении и зоны сельскохозяйственного использования в южном направлении за границами НП,

- границы посёлка Грачевка скорректированы с учетом развития жилой зоны в южном направлении за границами НП,

- границы посёлка Сухолинка скорректированы с учетом развития зоны сельскохозяйственного использования в южном направлении за границами НП,

- границы посёлка Маршанка не изменялись,

- границы посёлка Ильинка не изменялись,

- границы посёлка Лебяжинка скорректированы с учетом развития жилой зоны в северо-восточном направлени, а зоны рекреационного назначения в северо-западном направлении за границами НП,

- границы посёлка Мартышенка скорректированы с учетом развития жилой зоны в южном направлении за границами НП,

- границы посёлка Лужки скорректированы с учетом развития жилой зоны в юго-восточном направлении, а зоны сельскохозяйственного использования в юго-западном и западном направлениях за границами НП,

- границы посёлка Малая Тростянка не изменялись.

При этом границы сельского поселения Хорошенькое отображены без изменений.

Согласно статье 84 Земельного кодекса Российской Федерации установлением или изменением границ населенных пунктов поселения является утверждение или изменение генерального плана поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования. В этой связи, с утверждением генерального плана, границы села Хорошенькое будут изменены.

В соответствии с Федеральным законом от 18.06.2001 N 78-ФЗ "О землеустройстве" территория населенного пункта является объектом землеустройства (статья 1); документом, отображающим в графической и текстовой формах местоположение, размер, границы объекта землеустройства и иные его характеристики является карта (план) объекта землеустройства (статья 20).

Следовательно, после утверждения генерального плана сельского поселения Хорошенькое, на его основании, необходимо провести отдельную работу по описанию местоположения границ села Хорошенько, села Кривое Озеро, посёлка Конезавод, села Лопатино, посёлка Потаповка, посёлка Светлый Ключ, посёлка Песчановка, посёлка Грачевка, посёлка Сухолинка. посёлка Маршанка, посёлка Ильинка, посёлка Лебяжинка, посёлка Мартышенка, посёлка Лужки, посёлка Малая Тростянка,, и установления их координат путем подготовки карт (планов) объектов землеустройства – села Хорошенько, села Кривое Озеро, посёлка Конезавод, села Лопатино, посёлка Потаповка, посёлка Светлый Ключ, посёлка Песчановка, посёлка Грачевка, посёлка Сухолинка. посёлка Маршанка, посёлка Ильинка, посёлка Лебяжинка, посёлка Мартышенка, посёлка Лужки, посёлка Малая Тростянка,.

# 4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХОРОШЕНЬКОЕ

Таблица № 36

| № п.п. | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ | ПЛАНИРУЕМОЕ СОСТОЯНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах поселения | га | 23788.7479 | 23788.7479 |
|  |  | % |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1.1 | Зона градостроительного использования | га | 986.4956 | 1566.5713 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Жилая зона | га | 510.0047 | 745.9352 |
| 1.1.1.2. | Общественно-деловая зона | га | 11.4282 | 35.5497 |
| 1.1.1.3. | Зона производственного использования | га | 0.0 | 107.1100 |
| 1.1.1.4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 12.4714 | 36.5953 |
| 1.1.1.5. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 349.4578 | 290.0147 |
| 1.1.1.6. | Зона рекреационного назначения | га | 103.1335 | 350.952 |
| 1.1.1.7. | Зона специального назначения | га | 0.0 | 0.4144 |
| 1.1.2. | Зона производственного использования | га | 1.9728 | 134.4054 |
| 1.1.3. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 373.614 | 401.6257 |
| 1.1.4. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 21417.7483 | 20674.5467 |
| 1.1.5. | Зона рекреационного назначения | га | 16.0316 | 20.6103 |
| 1.1.6 | Зона специального назначения | га | 4.8856 | 2.9885 |
| 1.1.7 | Лесной фонд | га | 988.0 | 988.0 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность населения | Чел. | 2332 | 8191 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1.1. | Дети, в т.ч. в возрасте: | чел. | 378 | 1326 |
| 2.1.1.1. | До 6 лет |  | 175 | 616 |
| 2.1.1.2. | от 7 до 15 | чел. | 156 | 545 |
| 2.1.1.3. | от 16 до 17 лет | чел. | 47 | 165 |
| 2.1.2. | Население моложе трудоспособного возраста | чел. | 331 | 1161 |
| 2.1.3. | Население трудоспособного возраста | чел. | 1239 | 4353 |
| 2.1.4. | население старше трудоспособного возраста | чел. | 762 | 2677 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилищного фонда | м2 общей площади | 39361 | 332311,0 |
| 3.2 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда. | м2/чел. | 16,9 | 40,5 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.1.1. | дошкольные образовательные учреждения (общего типа) | место | 82 | 412 |
| 4.1.2. | общеобразовательные учреждения | учащийся | 582 | 672 |
| 4.2 | Объекты здравоохранения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.2.1. | стационары | коек | - | - |
| 4.2.2. | поликлиники | пос. в смену | - | - |
| 4.2.3. | ФАП, офис врача общей практики | объект | 4 | 6 |
| 4.2.4. | аптеки | объект | - | 2 |
| 4.3. | Объекты спортивного назначения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.3.1. | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | га | - | 7,61 |
| 4.3.2. | спортивные залы | м2 площади пола | - | 1650 |
| 4.3.3. | бассейны | м2 зеркала воды | - | 820 |
| 4.4. | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.4.1. | клубы | Посетительское место | 340 | 1410 |
| 4.4.2. | библиотеки | тыс. ед. хранения | 28,688 | 44,688 |
|  |  | чит. мест | - | 15 |
| 4.5. | Объекты торгового назначения | м2 торг. площади | 476 | 2046 |
| 4.6. | Объекты общественного питания | место | - | 325 |
| 4.7. | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.7.1. | гостиница | место | - | 50 |
| 4.8. | Объекты бытового обслуживания |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 4.8.1. | Прачечные | кг белья в смену | - | 250 |
| 4.8.2. | Химчистки | кг вещей в смену | - | 12,3 |
| 4.8.3. | бани | место | - | 60 |
| 4.8.4. | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | - | 58 |
| 4.9. | Объекты связи | объект | 3 | 3 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети в границах населённых пунктов | км | 19,7 | 84,04 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление | тыс.м3/ в сутки | х | 2,70 |
| 6.1.2. | Протяженность сетей | км. | х | 47,760 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод | тыс.м3/ в сутки | х | 1,636 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей | км. | х | К-36,893 НК-4,774 |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1. | Проектируемая нагрузка | кВт | х | 3465 |
| 6.3.2. | Протяженность сетей | км. | х | ВЛ-10кВ - 10,46 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление тепла | Гкал/год | х | 1 670,69 |
| 6.4.2. | Протяженность сетей | км. | х | х |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление газа | млн.куб.м/в год |  | 13,2047 |
| 6.5.2. | Протяженность сетей | км. | х | Н.Д-49,03 В.Д-3,31 |

# 5. ВЫВОДЫ

Чтобы управлять территорией эффективно, необходимо принимать управленческие решения на основе комплексной и системной информации.

В настоящем проекте решены следующие основные задачи:

Информация о территории собрана воедино;

Информация сосредоточена в систематизированном виде (в динамике изменений и взаимосвязи своих частей);

На основе комплексной информации выполнены варианты градостроительного развития территории сельского поселения.

Основные ожидаемые эффекты:

повышение эффективности регулирования и использования территории административно-правовыми, экономическими и образовательно-воспитательными средствами;

более рациональное и эффективное использование территории;

создание предпосылок устойчивого развития территории и повышения качества жизни граждан;

привлечение инвесторов, создание новых объектов недвижимости, обустройство территории, создание новых рабочих мест;

повышение надежности информационной базы и оперативности получения информации, используемой при подготовке управленческих решений.

# Footnotes

При расчете уровня рождаемости, смертности и миграционного прироста использованы данные, предоставленные администрацией с.п. Хорошенькое

При расчете доли возрастных групп использованы данные, предоставленные администрацией  с.п. Хорошенькое, пересчитанные с использованием данных Самарастат.

По данным, предоставленным администрацией  с.п. Хорошенькое.

При расчете возрастного состава населения в населенных пунктах на сегодняшний день взяты процентные соотношения сельского поселения, предоставленные администрацией  с.п. Хорошенькое, пересчитанные с использованием данных Самарастат (см. п. 2.2.1.3)