Правительство Самарской области

Государственное унитарное предприятие Самарской области

Институт «ТеррНИИгражданпроект»

ЗАКАЗ: Муниципальный контракт № 1 от 10.10.2011 г.

ЗАКАЗЧИК: Администрация муниципального района Красноярский

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГУП

«ТеррНИИгражданпроект»

____________ В. О. Чекмарев

Генеральный план сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский

Самарской области

Пояснительная записка

(актуализированная)

ТОМ 3

Заместитель директора

по архитектуре                                                                               Г.О. Черемисин

г. Самара, 2011 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ ГП

- Том 1. Положения о территориальном планировании сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области.

2.  Том 2. Графические материалы:

2.1. Карта границ населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП, ОП) Лист № 1.

2.2. Карта функциональных зон сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП,ОП). Лист №2(а), М 1:10000 (ДСП, ОП). Лист № 2б.

2.3. Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области. М 1:10000 (ДСП, ОП) Лист № 3.

2.4. Карта планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры местного значения сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области. М 1:10000 (ДСП, ОП). Лист № 4.

2.5. Карта планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области.  М 1:10000 (ДСП, ОП). Лист № 5.

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГП

- Том 3. Пояснительная записка (ДСП).

- Том 4. Охрана окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую среду. Пояснительная записка. (ДСП).

- Том 5. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Пояснительная записка. Графические материалы. Электронная версия проекта СД. (ДСП).

6. Том 6. Графические материалы

6.1. Карта современного использования территории сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП) Лист №6а, М 1:5000 (ДСП) Лист №6б.

6.2. Карта расположения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры  в границах сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП). Лист № 7.

6.3. Карта зон с особыми условиями  использования территории сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП, ОП). Лист № 8а, М 1:10000 (ДСП, ОП). Лист № 8б.

6.4. Карта границ зон экологического риска и возможного загрязнения окружающей среды сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП). Лист №9.

6.5. Карта радиусов обслуживания населения объектами социальной инфраструктуры сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области.   М 1:10000 (ДСП). Лист № 10.

6.6. Карта движения общественного транспорта на территории сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области.   М 1:10000 (ДСП). Лист № 11.

7. Приложение. Экспликация объектов. Описание и параметры функциональных зон.

8. Том 7. Исходные данные.

Электронная версия проекта СД (Для служебного пользования).

Электронная версия проекта СД (Секретно).

Электронная версия проекта СД (Для открытого пользования).

Проект выполнен в мастерской территориального планирования ГУП института «ТеррНИИгражданпроект» авторским коллективом в составе:

Зам. директора по архитектуре                                                           Г.О. Черемисин

Начальник отдела ГП и застройки                                                       М.Г. Чекушкина

Начальник отдела ИСОГД                                                                          И.В. Власов

Начальник сантехнического отдела                                                  Р.П. Герасимова

Начальник отдела ЭТО                                                                            О.А. Маслова

Главный специалист отдела ГП и застройки                                    Е.А. Черемисина

Главный специалист отдела ГП и застройки                                      О.Н. Игнатова

Главный специалист отдела ГП и застройки                                      С.В. Петрунина

Ведущий научный сотрудник, кандидат архитектуры                       В.М.Мельникова

Старший научный сотрудник, кандидат архитектуры                           Т.В. Филанова

Руководитель группы отдела ИСОГД                                                       А.В.Ананьев

Руководитель группы отдела ГП и застройки                                          Л.А.Стрелец

Ведущий архитектор отдела ГП и застройки                                          М.В.Букатина

Главный специалист СТО                                                                        Н.В. Завацкая

Руководитель группы СТО                                                                       Т.Л.Кузьмина

Руководитель группы ЭТО                                                                       Г.С.Назарова

Ведущий специалист ЭТО                                                                       И.К.Марфина

Инженер-эколог I категории                                                                     И.А. Никонов

Инженер I категории                                                                             О.П. Лекомцева

Инженер I категории                                                                            А.В. Сосновская

Инженер I категории                                                                                Е.А. Андреева

Инженер I категории                                                                             А.А. Бундеряков

Проект разработан при участии: ООО «ОКТОГОН», ООО «Строительно-проектная компания «Строй Эксперт Проект», ООО «Проект-С».

СОДЕРЖАНИЕ

1.ВВЕДЕНИЕ 7

2.КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ И КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВЫЙ БУЯН МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ 20

2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВЫЙ БУЯН 20

2.1.1. История формирования структуры расселения. Краткая историческая справка. 20

2.1.2. Место и роль сельского поселения Новый Буян в системе расселения Самарской области 24

2.1.3. Местоположение сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский на территории Самарской области. 25

2.1.4. Природно-климатические условия исследуемой территории 26

2.1.4.1. Климат 26

2.1.4.2. Рельеф и геоморфология 26

2.1.4.3. Гидрогеологические условия 27

2.1.4.4. Опасные природные процессы 27

2.1.4.5. Гидрографическая сеть 27

2.1.4.6. Полезные ископаемые 29

2.1.4.7. Почвы и растительный покров 29

2.1.4.8. Природные рекреационные ресурсы 29

2.2. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ И АНАЛИЗ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВЫЙ БУЯН 30

2.2.1. Анализ демографической ситуации в сельском поселении Новый Буян 30

2.2.1.1. Основные тенденции демографических процессов 30

2.2.1.2. Демографическая ситуация в муниципальном районе Красноярский 34

2.2.1.3. Демографическая ситуация в сельском поселении Новый Буян м.р. Красноярский 41

2.2.2. Структура современного землепользования сельского поселения Новый Буян. 45

2.3. ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВЫЙ БУЯН 46

2.4. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ. 46

2.4.1. Жилая зона 47

2.4.1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА. 47

2.4.2. Общественно-деловая зона 48

2.4.2.1.УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 48

2.4.3. Зона производственного использования 54

2.4.4. Зона транспортной инфраструктуры 55

2.4.4.1. ТРАНСПОРТ 55

2.4.4.1.1. Внешний транспорт 55

2.4.4.1.2. Сеть общественного пассажирского транспорта 55

2.4.4.1.3. Сооружения и предприятия для хранения и технического обслуживания транспортных средств. 56

3.4.4.2. Сеть улиц и дорог населённых пунктов 56

2.4.5. Зона инженерной инфраструктуры 60

2.4.5.1. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 60

2.4.5.1.1. Водоснабжение 60

2.4.5.1.2. Водоотведение 61

2.4.5.1.3. Теплоснабжение 61

2.4.5.1.4. Газоснабжение 62

2.4.5.1.5. Электроснабжение 63

2.4.5.1.6. Электросвязь 68

2.4.6. Зона рекреационного назначения 68

2.4.7. Зона сельскохозяйственного использования 68

2.4.8. Зона специального назначения 69

2.5. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 70

2.5.1 Зоны особо охраняемых территорий 70

2.5.1.1. Зоны охраны объектов культурного наследия 70

2.5.1.2. Зоны особо охраняемых природных территорий 73

2.5.2 Санитарно-защитные зоны 74

2.5.2.1. Санитарно-защитные зоны объектов производственного комплекса 75

2.5.2.2. Канализационные очистные сооружения 76

2.5.2.3. Кладбища 76

2.5.2.4. Объекты размещения биологических отходов 76

2.5.2.5. Объекты размещения твердых бытовых отходов 76

2.5.2.6. Объекты электроснабжения 77

2.5.2.7. Транспортная инфраструктура 77

2.5.2.8. Газораспределительные станции 78

2.5.3. Санитарные разрывы магистральных трубопроводов 78

2.5.4. Охранные зоны 79

2.5.5. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы. 81

2.5.6. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения 81

2.5.7. Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 83

2.5.8. Зоны залегания полезных ископаемых 84

2.5.9. Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством РФ 85

2.6.ОЦЕНКА ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ 87

3.ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВЫЙ БУЯН 87

3.1 СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ОБ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 87

3.2 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НОВЫЙ БУЯН 89

3.3 ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВЫЙ БУЯН 92

3.3.1. Архитектурно-планировочное решение 92

3.3.2. Развитие и параметры функциональных зон 93

3.3.2.1. Развитие жилой зоны 96

3.3.2.1.1. Планируемые объекты жилищного фонда 96

3.3.2.2. Развитие общественно-деловой зоны 99

3.3.2.2.1. Планируемые объекты обслуживания 102

3.3.2.3. Развитие зоны производственного использования 106

3.3.2.4. Развитие зоны инженерной инфраструктуры 106

3.3.2.4.1. Планируемые объекты инженерной инфраструктуры 107

3.3.2.4.1.1 Водоснабжение 107

3.3.2.4.1.2. Водоотведение 112

3.3.2.4.1.3. Теплоснабжение 118

3.3.2.4.1.4. Газоснабжение 121

3.3.2.4.1.5. Электроснабжение 132

3.3.2.4.1.6. Электросвязь 153

3.3.2.5. Развитие зоны транспортной инфраструктуры 157

3.3.2.5.1. Планируемые объекты транспортной инфраструктуры 158

3.3.2.5.1.1. Улично-дорожная сеть 158

3.3.2.5.1.2. Транспортные сооружения 163

3.3.2.5.1.3. Сооружения и предприятия для хранения и технического обслуживания транспортных средств 163

3.3.2.5.1.4. Развитие сети общественного пассажирского транспорта 164

3.3.2.6. Развитие зоны рекреационного назначения 164

3.3.2.7.Развитие зон специального назначения 167

3.3.2.8. Развитие зоны сельскохозяйственного использования 168

3.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 168

3.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВЫЙ БУЯН 171

3.6. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ 173

3.7. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ 173

3.8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ 174

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВЫЙ БУЯН 176

5. ВЫВОДЫ 180

1.ВВЕДЕНИЕ

Проектная работа «Генеральный план сельского поселения НОВЫЙ БУЯН муниципального района Красноярский Самарской области» выполнена на основании муниципального контракта на выполнение генеральных планов поселений муниципального района Красноярский Самарской области № 1 от 10.10.2011 года, заключенного с администрацией муниципального района Красноярский

При проектировании были учтены и использованы материалы ранее выполненных научно-исследовательских и проектных работ:

- «Анализ состояния территории сельского поселения НОВЫЙ БУЯН муниципального района Красноярский Самарской области». (1 этап), разработана ОАО «ГИПРОГОР».на основании муниципального контракта №25 от 10.11.2008г.;

- Схема территориального планирования муниципального района Красноярский Самарской области, разработана ГУП институтом «ТеррНИИгражданпроект» на основании муниципального контракта № 9072 от 21  мая 2007 года с администрацией муниципального района;

- Схема территориального планирования Самарской области, разработана ГУП институтом «ТеррНИИгражданпроект» в 2007 году;

- Землеустроительное дело по установлению границы сельского поселения НОВЫЙ БУЯН муниципального района Красноярский Самарской области.  Разработано ОАО «ВолгоНИИгипрозем», г. Самара, 2004г, на основании государственных контрактов  №226 от 30.04.2004 г.

Проект разработан в соответствии с  законодательством Российской Федерации и Самарской области (в действующей редакции на момент проектирования генерального плана):

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190 «Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями от 27 июля 2010 года), ред. 11.07.2011 г.

- Федеральный закон Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136 «Земельный кодекс Российской Федерации» (с изменениями от 22 июля 2010 года), ред. 11.07.2011 г.

- Федеральный закон Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации» (с изменениями от 22 июля 2010 года), ред.11.07.2011 г.

- Федеральный закон Российской Федерации от 3 июня 2006 г. №74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации» (с изменениями от 27 июля 2010 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Указ Президента Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 1847 "О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии"

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 212-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты РФ в части уточнения условий и порядка приобретения прав на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 10 мая 2007 г. № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части установления порядка резервирования земель для государственных или муниципальных нужд» (с изменениями от 14 марта 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (с изменениями от 25 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (с изменениями от 08 мая 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 28 сентября 2010 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов российской федерации» (с изменениями от 27 июля 2010 года)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 10 января 2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 3 марта 1995г. № 27-ФЗ «О недрах» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 14 марта 1995г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 20 декабря 2004г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (с изменениями от 03 декабря 2008 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями от 17 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями от 19 мая 2010 года)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями от 22 декабря 2008 года)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 04 мая 1999г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» (с изменениями от 27 декабря 2009 года), ред. от 11.07.2011 г.

- Федеральный закон Российской Федерации от 09 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» (с изменениями от 23 июля 2008 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1998г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с изменениями от 30 декабря 2008 года)

- Закон Российской Федерации от 14 мая 1993г. №4979-1 «О ветеринарии» (с изменениями от 22 июля 2010 года)

- Федеральный закон от 07 июля 2003 года №126-ФЗ "О связи" (с изменениями и  дополнениями от 26.07.2011 г.)

- Федеральный закон от 29 декабря 2006 года №264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства"

- Федеральный закон от 03 апреля 1996 года № 28-ФЗ «Об энергосбережении» (с изменениями от 30.12.2008 N 313-ФЗ)

- Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации» (с изменениями от 30.12.2008 N 313-ФЗ)

- Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ "Об электроэнергетике в Российской Федерации» (с изменениями от 25.12.2008 N 281-ФЗ).

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», ред. от 11.07.2011 г.

- Федеральный закон от 27 декабря 2002 года №184-ФЗ "О техническом регулировании» (с изменениями от 28.09.2010 N 243-ФЗ)

- Федеральный закон от 24 июля 2008 года №161 «О содействии развитию жилищного строительства» (с изменениями от 24.05.2010 N102-ФЗ), ред. от 11.07.2011 г.

- Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (в редакции Федерального  закона от 09.03.2010 N 25-ФЗ).

Постановления Правительства РФ:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 г. №363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г.№315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (в редакции от 18.05.2011)

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. №1734-р «Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года».

- Методика определения нормативной потребности субъектов  Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры. Одобрена распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999 г. № 1683-р; Правительство РФ. Распоряжение от 3.07.1996 г. № 1063-р (в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2009 N 1767-р)

- Министерство здравоохранения Российской Федерации. Приказ от 3.06.2003 № 229 «О единой номенклатуре государственных и муниципальных учреждений здравоохранения».

Приказы Минрегиона РФ:

- «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» от 26.05.2011 №244

- Требованиями к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения» утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерацииот 30 января 2012 г. № 19.

Федеральные Целевые программы:

- Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2001 г. N675 (с изменениями от 23.12.2009 г. N1069)

- Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года",  утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 г. N858 (в редакции от 31.01.2009 года №83)

- Федеральная целевая программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2013 года", утвержденная   Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. N99 (в редакции от 26.07.2010 года №557)

- Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России на 2010-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства РФ от 12 ноября 2010 №828 «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России на 2010-2015 годы»

- Федеральная целевая программа "Электронная Россия (2002-2010 годы)", утвержденная  Постановлением Правительства РФ от 28 января 2002 №65.

Законы Самарской области:

- Закон Самарской области об установлении границ муниципального района Красноярский Самарской области 25 февраля 2005 года N 57-ГД (в ред. Закона Самарской области от 11.10.2010 N 106-ГД)

- Закон Самарской области ОБ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ В ПРЕДЕЛАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, НАДЕЛЕНИИ ИХ СООТВЕТСТВУЮЩИМ СТАТУСОМ И УСТАНОВЛЕНИИ ИХ ГРАНИЦ от 25 февраля 2005 года N 47-ГД (в ред. Закона Самарской области от 11.10.2010 N 106-ГД)

- Закон Самарской области от 11 марта 2005г. № 94-ГД «О земле» (с изменениями от 10 июня 2010 №68-ГД)

- Закон Самарской области от 26 декабря 2003г. № 131-ГД «О населенных пунктах на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 12 июля 2006г. № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» (с изменениями от 06.07.2011 г. №65-ГД)

- Закон Самарской области от 6 апреля 2009 г. №46-ГД «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области».

- Закон Самарской области от 7 ноября 2007г. № 131-ГД «О регулировании лесных отношений на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 27.03.2004 №96-ГД «Об ипотечном жилищном кредитовании в Самарской области»

- Закон Самарской области от 28.04.2009 №52-ГД О внесении изменений в Закон Самарской области «Об ипотечном жилищном кредитовании в Самарской области» в редакции от 27 мая 2010 года

- Закон Самарской области от 06 апреля 2009 г. №50-ГД «О признании утратившими силу отдельных Законов Самарской области об утверждении областных целевых программ».

- Закон Самарской области «О защите населения и территории Самарской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями от 08 октября 2010 №104-ГД)

- Закон Самарской области от 12 октября 2010 года №107 ГД «Об организации обслуживания населения пассажирским автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 08.12.2008г. №142-ГД «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 03.04.2002г. №14-ГД «О культуре в Самарской области»

- Закон Самарской области от 03.04.2002 №14-ГД «О культуре в Самарской области»

- Закон Самарской области от 08.12.2008 №142-ГД «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Самарской области».

- Закон Самарской области от 04.03. 2011 №17-ГД «Об основах организации благоустройства и озеленения на территории  Самарской области» (ред. от 06.07.2011)

- Закон Самарской области от 16.06. 2003 №50-ГД «О порядке выдачи разрешений на строительство на территории Самарской области» от 06.07.2011 N 63-ГД)

Постановления Правительства Самарской области:

- Стратегия социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года (утверждена Постановление Правительства Самарской области от 9 октября 2006 года №129)

- Постановление Правительства Самарской области от 12.12.2007 г. №253 «О разработке и реализации областных целевых программ Самарской области»

- Постановление Правительства Самарской области от 16.12.2008 г. №2 «О разработке и реализации ведомственных целевых программ в Самарской области» (в редакции от 10.11.2010 г. №580).

- Постановление Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261 «Об утверждении Схемы территориального планирования Самарской области»

- Постановление Правительства Самарской области от 20.06.2008 №245 «Об утверждении Плана реализации Схемы территориального планирования Самарской области, утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261, на период до 2010 года».

- Программа газификации Самарской области на 2010-2014 годы, финансируемая за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа обществом с ограниченной ответственностью «Средневолжская газовая компания», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 16.12.2009 № 674 (с  изменениями от 13.07.2011 №336).

- Программа газификации Самарской области на 2009-2013 годы, финансируемая за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа открытым акционерным обществом «Сызраньгаз», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 19.12.2008 № 501.

- Постановление Правительства Самарской области от 09 августа 2006г. №106 «Об утверждении перечня автомобильных дорогах общего пользования Самарской области» (в редакции от 04 марта 2009 г.)

- Постановление Правительства Самарской области от 13.06.2007 №77 «Об основных направлениях государственной политики в сфере развития культуры в Самарской области до 2020 года».

- Постановление Правительства Самарской области от 06.08.2009 № 372 «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирования кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области на 2010-2012 годы и на период до 2020 года».

- Постановление Правительства Самарской области от 25.03.2009 №180 «Об установлении отдельного расходного обязательства Самарской области по развитию малой энергетики Самарской области».

- Постановление Правительства Самарской области от 25.03.2009 г. № 164 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2009 – 2010 годы»

- Постановление Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года №499 «План мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов, предназначенных для размещения органов государственной власти Самарской области на 2010-2014 годы», с изменениями от 11.08.2011 №302

- «План мероприятий по реконструкции объектов здравоохранения Самарской области на 2010-2012 годы» (утверждён постановлением правительства Самарской области от 06 октября 2009 года, в редакции от 27 сентября 2010 года №477, в редакции от 23.06.2010 №286)

- «План мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов культуры в Самарской области на 2010-2012 годы» (утвержден Постановлением Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года №498, в редакции от 17 июня 2010 года)

- «Стратегия развития нефтехимического комплекса Самарской области на период до 2015 года» (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 21 января 2010 года №12)

- Концепция развития региональной транспортно-логистической системы Самарской области на 2011-2015 годы (Постановление Правительства Самарской области от 23 сентября 2010 года, №422)

- Прогноз  социально-экономического развития Самарской области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов (Постановление Правительства Самарской области от 12 октября 2009 года №556)

- Постановление Правительства Самарской области от 21.04.2010 г. №138 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Самарской области" на 2010-2011 годы, в редакции от 27.05.2011 г.

- «Концепция развития сельского туризма» (Постановление Правительства Самарской области от 27 октября 2010 года №541)

- «Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области» на 2011-2014 годы (Постановление Правительства Самарской области от 27 октября 2010 года №539)

- «Об утверждении Положений об особо охраняемых природных территориях регионального значения» (Постановление Правительства Самарской области от 31 декабря 2009 года №722)

- Распоряжение Правительства Самарской области от 20 марта 2007 года №43-р

- Постановление Главы городского округа Самары от 16.10.2006 г. №167 и №169.

Целевые программы Самарской области:

- Областная целевая программа Самарской области "Молодой семье - доступное жилье" на 2009 - 2012 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 3 апреля 2009 г. N193 (с изменениями от 07 июля 2010 года N 306)

- Областная целевая программа Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 25 марта 2009 г. N179 (в ред. Постановления Правительства Самарской области от 11.08.2011 N394)

- Областная целевая программа Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области на 2009-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 01 октября 2008 г. N 399 (в ред. Постановления Правительства Самарской области от 25.04.2011)

- Областная целевая программа Самарской области «Развития инновационной деятельности в Самарской области на 2009 - 2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27 марта 2009 г. N187 (в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.06.2009 №276).

- Областная целевая программа Самарской области «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области» на 2011-2015 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 13 ноября 2009 г. N601

- Областная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения до 2015 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27.03.2009 №188

- Областная целевая программа «Развитие пассажирского транспорта в Самарской области до 2016 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 02.11.2010 г.

- Областная целевая программа «Областная целевая энергетическая программа на 2009-2010 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 25.03.2009 №178

- «Областная целевая энергетическая программа на 2011-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительстве Самарской области от 27.10.2010 г. №536

- Областная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Самарской области на 2010-2013 годы и на период до 2020 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 30.07.2010 №355, (в редакции от 13.07.2011 г.)

- Областная целевая программа «Чистая вода» на 2010-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2009 № 542  (в редакции от 27 сентября 2010 г.№466)

- Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2010 – 2018 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 07.04.2010 года №124 (в редакции от 27.09. 2010 г.)

- Областная целевая программа «Социально-экономическое и этнокультурное развитие российских немцев в Самарской области на 2009-2012 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 12 сентября 2008 г. №378 (в редакции от 27 сентября 2010 г.)

- Областная целевая программа «Улучшение материальной базы общеобразовательных учреждений в Самарской области на 2009-2010 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 07.04.2010 года №124 (в редакции от 27.09. 2010 г.)

- Областная целевая программа «Строительство объектов образования на территории Самарской области в 2010-2012 годах», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года № 484  (в редакции от 23 июня 2010 г. №297)

- Областная целевая программа «Строительство и реконструкция объектов здравоохранения и социального обслуживания населения Самарской области на 2010-2013 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 05 марта 2010 года № 106  (в редакции от 23 июня 2010 года №287).

- Областная целевая программа «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Самарской области» на 2010-2012 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 17 февраля 2010 года №45  (в редакции от 23 июня 2010 г.)

- Областная целевая программа «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений при использовании водных ресурсов и осуществлении гидроохранных мероприятий в городских округах и муниципальных районах Самарской области» на 2010-2014 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 28 сентября 2009 года №473  (в редакции от 23 июня 2010 г. №266)

- Областная целевая программа «Развитие туристско–рекреационного кластера в Самарской области» на 2011 – 2014 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27.10.2010 №539.

- Областная целевая программа «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на территории Самарской области» на 2009–2013 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 №557.

- Областная целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Самарской области на 2011-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 г. №576 (в редакции от 27.05.2011 г.).

Ведомственные целевые программы  и приказы Самарской области:

- Ведомственная целевая программа «Сохранение и восстановление биоразнообразия растительности и животного мира на территории Самарской области, обеспечение развития особо охраняемых природных территорий регионального значения» на 2011-2013 годы», утвержденная Приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области от 30.06.2009 г. №44.

- Программа развития электроэнергетики Самарской области на 2010-2014 годы, утвержденная Приказом Министерства промышленности, энергетики и технологии Самарской области от 07.07.2010 №133-п.

- Ведомственная целевая программа «Развитие авиации общего назначения (малой авиации) в Самарской области» на 2009-2010 годы», утвержденная Приказом министерства промышленности, энергетики и технологий Самарской области от 10 октября 2008 №1.

- Приказ министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 05.07.2010 г. №44 «Об утверждении перечня объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области, финансируемых в рамках областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года» (от 25.03.2009 N179).

- Приказ министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 25 апреля 2011 г. №39 «Об утверждении перечня объектов строительства, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области, финансируемых в рамках областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года» (от 25.03.2009 N179) и объемов их финансирования в 2011 году по строке «Разработка проектно-сметной документации», в ред. от 01.07.2011 №65.

- Приказы министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области о включении земельных участков в границы населённых пунктов в разрезе муниципального образования Самарской области с 2007 по 2011 гг.

- Прогнозы социально-экономического развития муниципального района Красноярский Самарской области на 2010-2012 годы.

Проект разработан в соответствии с требованиями нормативно-регламентирующих документов:

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области. (Утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 25 декабря 2008 года № 496-п

- СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации.

- СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция. СНиП 2.07.01 – 89*

- СП 53.13330.2011 Планировка и застройка садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*

- СП 19.13330.2011 Генеральные план сельскохозяйственных предприятий. Актуализированная редакция СниП II-97-76*

- СП 18.13330.2011 Генеральные план промышленных  предприятий. Актуализированная редакция СниП II-89-80*

- СП 8.13130.2009 Источники наружного противопожарного водоснабжения

- СП 11.13130.2009 Места дислокации подразделений пожарной охраны

- СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги. (Изд. 2004г.)

- СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

- СНиП 2.05.06-85 Магистральные трубопроводы.

- СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

- СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно – защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

- СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест.

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

- СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства.»

- СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства».

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства».

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».

- СП 2.1.7.10038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

- ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

- Правила охраны магистральных трубопроводов» – утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9 (с изм., внесенными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61).

. При формировании демографического раздела были использованы:

- Демографические ежегодники Самарского областного комитета государственной статистики за 1999 - 2011 гг.

- Районы Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара 2010.

- Численность населения Самарской области по полу и возрасту. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2004.

- Численность населения Самарской области по полу и возрасту. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2006.

- Численность населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2002.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2005.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2007.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2009.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2011.

- Национальный состав населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2004.

- Данные о возрастной и трудовой структуре населения с.п. Новый Буян,  о среднегодовом приросте населения с.п. Новый Буян и тенденции его изменения, предоставленные администрацией сельского поселения Новый Буян м.р. Красноярский.

Настоящий проект выполнен на базе применения геоинформационных технологий, в электронной версии (ГИС ИнГео , Spotlight PRO v 3.0, Auto CAD  MAP R3).

При проектировании и формировании электронной базы данных использовались материалы, предоставленные отделом архитектуры и строительства Администрации муниципального района Красноярский Самарской области.

Генеральный план разработан на территорию сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области с целью определения долгосрочной стратегии и этапов хозяйственного развития сельского поселения, исходя из ресурсного потенциала территории и рационального природопользования.

В проекте рассматриваются ресурсные возможности сельского поселения, определяются направление жилищного, культурно – бытового и коммунального строительства, намечаются принципиальные направления развития транспортной и инженерной инфраструктуры, выполняется градостроительное обоснование территориального развития сельского поселения.

Согласно Градостроительному кодексу, основным документом, определяющим территориальное развитие сельского поселения, является его генеральный план.

Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской федерации, муниципальных образований.

Планирование градостроительного развития территории представляет собой комплекс системных мероприятий, включающих целый ряд процедур, в рамках каждой из которых определяются общие принципы перспективного развития и параметры предполагаемых изменений.

Территориальное планирование - первая стадия в системе работ, обеспечивающих освоение, реконструкцию, реновацию (пространственное преобразование) территории на основе принципов устойчивого развития с учетом интересов Российской Федерации, субъектов РФ, муниципального образования, правообладателей земельных участков и населения сельского поселения «Первомайский сельсовет».

Планирование охватывает широкий спектр вопросов, связанных с определением комплекса требований, предъявляемых к организации среды обитания, установлением параметров градостроительных объектов и процессов, проведением разнообразных исследований и расчетов (социологических, демографических, экономических и др.), выявлением факторов, способных оказать в будущем как позитивные, так и негативные воздействия на развитие градостроительных систем, моделирование последствий от этого воздействия и предложение путей предотвращения возможных негативных ситуаций.

Действующая система территориального планирования включает мероприятия по подготовке, разработке и принятию комплексных решений, направленных на изменения состояния (функционального, пространственного, планировочного) территории, обеспечивающих планомерное и регулируемое осуществление градостроительной деятельности.

Исходя из целей планирования, определяются его задачи – социальные, экономические, экологические, пространственные, управленческие.

Подготовка проекта генерального плана сельского поселения представляет собой комплекс работ, обеспечиваемых совокупностью аналитических, графических, расчетных и текстовых разработок.

Цели и задачи территориального планирования сельского поселения Новый Буян.

- Территориальное планирование сельского поселения Новый Буян осуществляется Генеральным планом  в целях:

1) обеспечения устойчивого развития территории сельского поселения Новый Буян (обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечения охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений);

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур сельского поселения;

- обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Самарской области, муниципальных образований Самарской области.

- Задачами территориального планирования сельского поселения Новый Буян являются:

- создание условий для устойчивого развития территории сельского поселения Новый Буян, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного и исторического наследия;

- определение назначения территорий сельского поселения Новый Буян исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов;

- реализация стратегии социально-экономического развития Самарской области и программы социально-экономического развития Шенталинского района путем территориальной привязки планируемых мероприятий;

- обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Новый Буян по решению вопросов местного значения;

- раскрытие градостроительного потенциала территории сельского поселения Новый Буян для реализации пространственных интересов Российской Федерации, Самарской области, Шенталинского района и населения сельского поселения, с учетом требований безопасности жизнедеятельности, экологического и санитарного благополучия;

- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности сельского поселения Новый Буян;

- комплексный анализ градостроительного развития территории, внешних и внутренних факторов и предпосылок социально-экономического и пространственного развития сельского поселения Новый Буян;

- разработка мероприятий по эффективному использованию и благоустройству существующей застройки и территорий сельского поселения Новый Буян;

- осуществление функционального зонирования территории сельского поселения Новый Буян для стимулирования нового жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, туризма и отдыха;

- развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Новый Буян в увязке с транспортно-коммуникационной сетью системы расселения Самарской  области;

- разработка мероприятий по повышению надежности и развитию всех видов инженерной инфраструктуры;

- разработка мероприятий по развитию социальной инфраструктуры сельского поселения Новый Буян, доступ маломобильных групп населения ко всем объектам социальной инфраструктуры;

- оптимизация градостроительной деятельности на территории сельского поселения Новый Буян;

- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся на территории сельского поселения Новый Буян.

2.КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ И КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВЫЙ БУЯН МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ

2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВЫЙ БУЯН

2.1.1. История формирования структуры расселения. Краткая историческая справка.

На территории современного муниципального района Красноярский люди поселились около ста тысяч лет назад. Есть свидетельства, что эти места осваивались еще племенами каменного века. Наибольшее количество памятников сосредоточено на прибрежных территориях реки Сок, близ населенных пунктов Красный Яр и Средняя Солонцовка.

Долгие годы, после присоединения Среднего Поволжья к России, на территории, которую в настоящее время занимает Красноярский район, существовали только летние кочевья степняков и  редкие казачьи стоянки, в укромных местах прятались ватажные строения русских рыболовов.

Процесс заселения принял активную форму в конце XVI – начале XVII века в  результате колонизации восточных земель и изменения в связи с этим границ Московского государства, для охраны которых были воздвигнуты крепости Самарская, Сызранская, Кашпирская.

В XVIII веке колонизация края продолжилась в направлении востока и юго-востока. Для охраны районов освоения в 1731 году была воздвигнута Ново-Закамская линия укреплений, положившая начало таким поселениям, как Алексеевка, Сергиевск,  Красный Яр. Со строительством Ново-Закамской линии по течению рек Сок и Кондурча связано возникновение множества других населенных пунктов. Первые переселенцы осваивали благоприятные для земледелия пойменные территории рек, складывались массивы чувашских, мордовских поселений, компактными группами оседали татары.

В процессе освоения Самарского края селения и поселки основывались и на наиболее значительных трактах и проезжих путях. Одним из таких селений стал Новый Буян. В этот же период сформировалась переселенцами из-под Казани и Симбирска татарская деревня Новоурайкино, сегодня вошедшая в состав с.п. Новый Буян.

Сельцо Новый Буян разместилось по обе стороны реки Буян, притока Кондурчи. В 1742-м году сюда из разных мест российских городов и уездов были переведены русские крестьяне. Недалеко от села сложилась деревня Сергеевка.

Название села Новый Буян произошло от русского нарицательного слова «буян», имеющего  разные значения. Раньше оно использовалось как географический термин, обозначающий открытое возвышенное место на ветру; в других случаях «буян» означал базарную площадь или место на берегу для погрузки и выгрузки товаров. Каждое из этих значений подходит для наименования поселения Буян. Новым его стали называть потому, что в низовьях реки, на берегу которой он стоит, уже имелось село с одноименным названием, его стали называть Старый Буян, новое село, расположенное в верховьях — Новый Буян.

В XIX веке политические перемены укрепили поместных дворян. Большого размаха достигла раздача земель дворянству. В это время продолжали расти ранее сложившиеся, и появлялись новые поместья. Владельцами села Новый Буян в разные годы были С.Г. Мельгунов (1791 — 1820), М.С. Мельгунов (1820— 1858), князь И.П. Трубецкой (1858— 1862), княгиня Е.П. Трубецкая (1862— 1869), жена действительного статского советника А.Т. Сеченская (1869—1875), А.Т. Кузнецов (1875—1886), М.Г. Ушкова (1886-1901) и впоследствии её сын А.К. Ушков (1901 — 1917).

1773—1775 гг. Новый Буян входит в район восстания крестьян под предводительством Емельяна Пугачева.

По данным ревизии населения 1795 года в Новом Буяне начитывалось 110 дворов, в которых проживали 996 человек мужского и 1046 женского пола. Среди сельских построек выделялись: церковь Казанской иконы Божьей Матери с приделом св. Николая Чудотворца, построенная на средства С.Г. Мельгунова; одноэтажный деревянный на каменном фундаменте дом с плодовым садом владельца села С.Г. Мельгунова; винокуренный завод, возведенный на прудах р. Буян в 1781 году, четыре мукомольные мельницы. В 1880 году открылась земская одноклассная школа, в 1894 году - церковно-приходская, спустя еще два года в селе появилась библиотека.

Церковь Казанской иконы Божьей Матери в с. Новый Буян

К началу XX века (в 1900 году) село Новый Буян состояло из 451 двора, где проживало 2196 человек (996 мужчин и 1200 женщин). На его территории также имелись земский станционный пункт, паровая мельница, лесопилка, волостное управление, бесплатная аптека М.Г. Ушковой. По субботам в селе проводились базары, дважды в год устраивались ярмарки: Воздвиженская (с 8 по 12 сентября) и Сретенская (2 февраля).

В 1900-м году винокуренный завод сгорел, после чего Алексей Константинович Ушков решил построить новый завод — на горе, у пруда. На сельском сходе он предложил крестьянам уступить эту землю, принадлежавшую им, а взамен обещал построить школу для их детей. А. К. Ушков сдержал свое слово и в 1901 году был построен новый каменный завод (каким мы его видим сегодня) и двухклассное училище для крестьянских детей.

Спиртозавод в с. Новый Буян

Село Новый Буян делилось на пять частей: Киселевку, Бутырки, Вшивогорки, Зелёный Бор и Нагорновку. Почти все эти названия сохранились до сегодняшних дней. Нагорновка — самая древняя часть села, с неё началось его формирование. Её центр стал главной торговой площадью. Здесь находились торговые склады, главный базар, лабазы, лавки, трактиры.

Череда грозных событий, которую, как и вся Россия, Новый Буян пережил в начале ХХ века, не позволила сохранить значительную часть исторических объектов, тем не менее, по данным, предоставленным Министерством культуры Самарской области, в настоящий момент на его территории находится 11 региональных объектов культурного наследия.

Таблица №1

Список выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории с.п. Новый Буян

| №№ п/п. | Наименование памятника | Датировка | Местонахождение объекта (адрес) | Заключение экспертизы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дом дьякона | Конец XVIII в. | с. Новый Буян (нет информации) | 426 |
| 2 | Дом священнослужителя | Конец XVIII в. | с. Новый Буян, пл. Чапаева, д.5 | 426 |
| 3 | Дом управляющего Ушакова | 1901 г. | с. Новый Буян, ул. Заводская, д. 17 | 426 |
| 4 | Спиртозавод (комплекс) | 1901 г. | с. Новый Буян | 426 |
| 5 | Конюшни | 1915 г. | с.п. Новый Буян, п. Рига, ул.Вишневая, д.9 | 426 |
| 6 | Винокуренный завод (комплекс) | Конец XVIII в. -начало XX в. | с. Новый Буян (сгорел) | 426 |
| 7 | Народное училище и парк (комплекс) | 1901 г. | с. Новый Буян (не сохранились) | 426 |
| 8 | Лесничество и клуб разрушен (комплекс) | ____ | с. Новый Буян, ул. Лесхоза, д.1 | 426 |
| 9 | Каретный ряд | 1915 г. | с.п. Новый Буян, п. Горьковский | 426 |
| 10 | Церковь Казанской Божьей Матери | 1785 г. | с. Новый Буян, пл. Чапаева, д. 12 | 426 |
| 11 | Прогулочная аллея пруд | Конец XVIII в. -начало XX в. | c. Новый Буян (сохранилась) | 426 |

Однако по данным администрации сельского поселения часть перечисленных в таблице объектов уже утрачена.

Так, винокуренный завод, как уже отмечалось, сгорел в 1900 году, вместо него в 1901 году был построен новый завод на новом месте, который сегодня известен как спиртозавод. О доме дьякона информации нет, известно, что в старинном здании, находящемся рядом с храмом, сегодня разместилась воскресная школа. Не сохранились до наших дней здание народного училища и парк, здание клуба. Здание конторы лесничества переоборудовано под частный жилой дом. До настоящего времени проекты зон охраны объектов культурного наследия с.п. Новый Буян, включающие градостроительные регламенты, не разработаны.

После провозглашения Советской власти на территории современного Красноярского района шло интенсивное образование волостных и сельских Советов. В Новом Буяне советская власть установилась весной 1918 года.

В 1920 году возрождается винокуренный завод. 1922 год ознаменован образованием совхоза «Путь крестьянина». В совхозе появляется серийный трактор «Фордзон». В 1933 году в Новом Буяне создаются колхозы «Искра Ильича», «2-я пятилетка», «15 лет Октября».

В годы Великой Отечественной войны из Новобуянской волости на фронт ушли 805 человек, 204 из них погибли, защищая Родину.

Сегодня на территории села новый Буян находятся промышленные и сельскохозяйственные предприятия, лечебные учреждения и учреждения образования, соцкультбыта.

1.01.2006 г. на территории муниципального района Красноярский Самарской области образовано 10 сельских поселений, одним из которых является сельское поселение Новый Буян, в его состав вошли: поселок Горьковский, поселок Дубовая Роща, село Михайловка, деревня Николаевка, деревня Новоурайкино,  поселок Рига, деревня Сергеевка и село Новый Буян, являющееся административным центром сельского поселения.

2.1.2. Место и роль сельского поселения Новый Буян в системе расселения Самарской области

Региональный каркас системы расселения Самарской области характеризуется полицентричностью структуры, развивающейся в условиях усложнения общегосударственных, международных, межрегиональных и внутренних социально-экономических и миграционных процессов. Местоположение исторических центров городских агломераций определено геометрией ландшафтов и закреплено крупнейшими транспортными узлами.

К настоящему времени на территории Самарской области сложились укрупненные зоны расселения, дифференцированные по типам расселения. Первые три зоны представляют собой территорию Самарско-Тольяттинской агломерации (зона ядра агломерации, зона периферии ядра агломерации, зона периферии агломерации). На внеагломерационных территориях сложились местные системы расселения, имеющие общие структурно-функциональные характеристики.

В региональном каркасе системы расселения Самарской области с.п. Новый Буян входит в состав зоны периферии ядра агломерации.

Сельское поселение Новый Буян муниципального района Красноярский, расположено в северо-западной части района на берегу реки Буян, в 20-и  километрах от общесистемной транспортной магистрали (федеральной автодороги М5), соединяющей сельское поселение с центром агломерации.

Сельское поселение Новый Буян с 2007 года является растущим поселением, с постоянным притоком внешних мигрантов. По состоянию на 1.01.2011 г. численность населения составила 4157 человек. Доля трудоспособного населения ниже показателей по сельскому населению района и области.

Сельское поселение Новый Буян располагает местами приложения труда, на его территории находятся объекты промышленного и агропромышленного  комплекса. Социальная инфраструктура поселения близка к нормативному уровню, что обеспечивает его самостоятельное функционирование, при сохранении объема межселенных связей, ориентированных на административные центры района и агломерации. Наличие ценных объектов историко-культурного наследия сельского поселения позволили его включить в состав рекреационно-туристического кластера Самарской области.

Для сельского поселения Новый Буян, как элемента зоны  периферии агломерации, рекомендовано регулирование миграции - активизация и заселение. Расселение мигрантов в пределах существующего поселения путем строительства блокированной и усадебной застройки.

Необходимо развитие мест приложения труда в сфере производства, предоставление возможности в повышении квалификации, профессионального обучения.

Может рассматриваться как базовое поселение для выноса ряда производств из ядра агломерации с размещением промышленности 20% льготной группы отраслей (высокие технологии); 50% второй группы (легкая промышленность с охватом до 60-ти% трудоспособного населения) и 30% третьей группы отраслей (переработка местного сырья).

2.1.3. Местоположение сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский на территории Самарской области.

Муниципальный район Красноярский расположен в северной части Самарской области. Территория района составляет 2478,9 кв.км. На севере район граничит с Елховским, на востоке – Сергиевским и Кинель-Черкасским, на юге Волжским и Кинельским, на западе - Ставропольским районами Самарской области.

- Сельское поселение Новый Буян расположено в северо-западной части муниципального района Красноярский Самарской области и граничит:

- с сельским  поселением Коммунарский муниципального района Красноярский;

- с сельским  поселением Светлое Поле муниципального района Красноярский;

- с сельским  поселением Старая Бинарадка муниципального района Красноярский;

- муниципальным районом Ставропольский;

-     муниципальным районом Елховский.

Законом Самарской области  №47-ГД от 25.02.2005 г. «Об образовании городского и сельских поселений в пределах муниципального района Красноярский, Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ», установлены границы сельского поселения Новый Буян.

- Сельское поселение Новый Буян включает в себя 8 населённых пунктов: село Новый Буян, относится к крупным* сельским населенным пунктам с численностью жителей от 3000 до 5000 человек (фактическая численность 3691 человек).

- село Михайловка, относится к малым* сельским населенным пунктам с численностью жителей от 50 до 200 человек (фактическая численность 162 человека).

- посёлок Горьковский, относится к малым* сельским населенным пунктам с численностью жителей до 50 человек (фактическая численность 31 человек).

- посёлок Дубовая Роща относится к малым* сельским населенным пунктам с численностью жителей до 50 человек (фактическая численность 14 человек).

- посёлок Рига, относится к малым* сельским населенным пунктам с численностью жителей до 50 человек (фактическая численность 43 человека).

- деревня Николаевка,  относится к малым* сельским населенным пунктам с численностью жителей до 50 человек (фактическая численность 3 человека).

- деревня Новоурайкино, относится к средним* сельским населенным пунктам с численностью жителей от 200 до 1000 человек (фактическая численность 210 человек).

- деревня Сергеевка, относится к малым* сельским населенным пунктам с численностью жителей до 50 человек (фактическая численность 3 человека).

Данные о существующей численности населения сельского поселения Новый Буян  приведены по состоянию на 01.01.2011 г., общая численность составляет 4157 человек.

- *   пункт 4.4 СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.01-89*)

2.1.4. Природно-климатические условия исследуемой территории

2.1.4.1. Климат

Территория сельского поселения Новый Буян находится в зоне умеренно-континентального климата с большими амплитудами годовых и суточных колебаний температуры, влажности воздуха, скорости ветра. Наиболее холодный месяц – январь, наиболее жаркий - июль.

Минимальная температура - 45 °С.

Максимальная температура +39 °С.

Среднегодовая температура воздуха составляет +4 °С.

Количество осадков, выпадающих в течение года – 455 мм. Большая часть их выпадает в виде дождей и кратковременных ливней в тёплое время года.

Направление ветра самое различное, но наибольшую повторямость в году имеют ветры южного и юго-восточного направлений, в июле – северные, северо-восточные и северо-западные, а в январе – южные и юго-восточные.

Средняя высота снежного покрова – 31 см.

Глубина промерзания грунта – 1,6 м.

2.1.4.2. Рельеф и геоморфология

Территория Красноярского района расположена в пределах Восточно-Европейской платформы. Территория Сокского возвышенного района денудационно-эрозионным рельефом относится к бассейну реки Сок. В геоморфологическом отношении эта территория является частью провинции Высокого Заволжья и представляет собой волнистую, возвышенную равнину, расчленённую глубокими и широкими речными долинами. Водоразделы поднимаются на 100 – 150 м. Густая сеть второстепенных долин и оврагов местами сильно осложняет рельеф, вследствие чего территория приобретает

низкогорный вид, особенно со стороны южных, круто обрывающихся склонов водоразделов. Для рельефа Красноярского района характерна резкая асимметрия склонов речных долин и водоразделов.

В геоморфологическом отношении территория сельского поселения Новый Буян приурочена к I надпойменной террасе правого склона долины р. Кондурча. Рельеф сложный, всхолмленный, изрезан лощинами, оврагами.

Физико-геологические процессы проявляются только в виде эрозионной

деятельности атмосферных вод.

Территория села Новый Буян пересечена множеством балок, лощин, разделена оврагами на три части. Рельеф имеет уклон к р. Буян.

2.1.4.3. Гидрогеологические условия

Условия формирования  ресурсов подземных вод, т.е. особенности их питания,  разгрузки, химического состава в значительной степени определяются структурой земной коры,  характером рельефа, степенью обнаженности пород, т.е. тектоническими, геоморфологическими и геологическими условиями проектируемой территории.

По защищённости подземных вод основная часть территории поселения относится к территориям с условно защищёнными водоносными подразделениями. Исключение составляют площади, прилегающие к р. Кондурча - территории с незащищёнными водоносными подразделениями.

В зависимости от характера рельефа и степени дренированности пород глубина до поверхности воды изменяется от 35,0 до 64,4 м. Наименьшая глубина характерна для сильно пересечённой местности и крупных склонов, наибольшая - для водораздельных участков.

Питание водоносного горизонта происходит за счёт инфильтрации атмосферных осадков. При этом область питания водоносного горизонта полностью совпадает с площадью его распространения. Частично его питание происходит за счёт подпитывания водами подстилаемых коренных пород.

Воды нижнечетвертичных аллювиальных отложений долины р. Волга характеризуются небольшой минерализацией (311 – 800 мг/л) и вполне пригодны для водоснабжения.

Наибольшей минерализацией обладают воды, приуроченные к суглинкам, наименьшей – к пескам. Соответственно этому, меняется и общая жёсткость от 4 до 13 мг/экв. Воды преимущественно гидрокарбонатные кальцевые. Подземные воды аллювиальных нижнечетвертичных отложений отвечают требованиям, предъявляемым к качеству подземных вод.

2.1.4.4. Опасные природные процессы

В границах проектирования заметно выражены современные геологические процессы: водная и ветровая эрозия, переработка берегов (абразия) рек и, оползни, подтопление, заболачивание.

Эрозионные процессы получают развитие на территориях, лишенных лесонасаждений, сильно распаханных или имеющих крутые склоны.

Процессам водной эрозии в наибольшей степени подвержены склоны речных долин, оврагов, балок, ложбин стока. При этом преобладает процесс делювиального смыва. В результате делювиального смыва уничтожается верхний наиболее плодородный слой почвы.

Интенсивность делювиального смыва зависит от следующих факторов:

- крутизны и длины склона;

- состава слагающих пород;

- режима атмосферных осадков;

- интенсивности весеннего снеготаяния;

- характера растительного покрова (наличие или отсутствие дернины на склоне).

Делювиальный смыв интенсивно протекает на пашнях даже при очень малых углах наклона (2-3º). Определяющим фактором в развитии данного процесса является высота рельефа: чем больше высота рельефа, тем больше глубина его вертикального расчленения. Основные деструктивные процессы в почвах связаны в первую очередь именно с проявлением водной эрозии.

Сильные ветра в засушливое время года в сочетании с вышеперечисленными особенностями рельефа, геологического строения и недостаточным количеством защитных древесно-кустарниковых насаждений определяют развитие процессов ветровой эрозии.

Овражная эрозия распространена в нижних частях пологих склонов, где проявляются плащи делювия, и в пределах междуречий. Наиболее подвижной частью оврагов являются его вершины, которые в результате регрессивной эрозии могут выйти за пределы склонов, на которых они возникли, и продвинуться далеко в пределы междуречий. Основными факторами, способствующими развитию оврагов, являются литологические особенности коренных пород (выщелачивание карбонатных пород) и особенности рельефа рассматриваемой территории. Возрастающая антропогенная нагрузка (вырубка леса, распашка земель и прочее) способствует увеличения площади эродированных земель.

Овражные эрозионные формы рельефа, постепенно углубляясь, могут достигнуть уровня грунтовых вод, которые дадут начало формированию новой реки.

Подтоплению грунтовыми водами в основном подвержены территории долины реки Буян.

Основными причинами подтопления являются:

- низкие отметки рельефа;

- техногенные утечки из трубопроводов коммуникаций;

- нарушение условий поверхностного стока при застройке территорий населенных пунктов, а именно: скопление  поверхностных вод в естественных понижениях рельефа;

- отсутствие организованного отвода поверхностных вод с территорий населенных пунктов.

2.1.4.5. Гидрографическая сеть

Через всю территорию сельского поселения Новый Буян в юго-восточном направлении протекает малая река Буян, которая условно делит поселение на две примерно равные части – северную и южную. У реки Буян, текущей в направлении близкому к широтному, склон, обращённый на юг, короткий и крутой, а противоположный ему – длинный и пологий. Это связано с тектоникой местности и неравномерным действием солнечных лучей на южные и северные склоны. Дойдя до восточной границы сельского поселения Новый Буян (западной границы поселения Светлое Поле), р. Буян впадает в р. Кондурча.

Гидрографическую сеть дополняют мелкие речки и ручьи, протекающие в оврагах.

На р. Буян и её притоке построены три плотины, образующие три искусственных пруда. Они называются «Верхний», «Средий» и «Студёный».

2.1.4.6. Полезные ископаемые

Месторождения полезных ископаемых на территории сельского поселения Новый Буян отсутствуют.

2.1.4.7. Почвы и растительный покров

В границах  поселения преобладающими типами почв являются черноземы обыкновенные, черноземы типичные, иногда с участием серых лесных почв.

Факторы почвообразования, свойственные зоне лесостепи Высокого Заволжья, в пределах которой находится территория рассматриваемого района, обусловили господствующее развитие почв черноземного типа. При этом преобладающими почвами являются серые лесные, черноземы типичные, выщелоченные, типичные остаточно-карбонатные, в основном тяжелого механического состава.

В условиях достаточного увлажнения (под пологом леса и вблизи него) сформировались черноземы оподзоленные или темно-серые и серые почвы. Почвы богаты калием, бедны фосфором.

2.1.4.8. Природные рекреационные ресурсы

Природные рекреационные ресурсы с.п. Новый Буян представлены лесами, лесостепями, парками, а также акваторией и прибрежными территориями р. Буян, озер и прудов, используемые жителями для отдыха и рыболовства.

Территория в границах проектирования в целом имеет спокойный рельеф, живописный ландшафт, благоприятные климатические условия, что делает возможным развитие разнообразных видов рекреации, оздоровления населения и туризма.

2.2. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ И АНАЛИЗ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВЫЙ БУЯН

2.2.1. Анализ демографической ситуации в сельском поселении Новый Буян

2.2.1.1. Основные тенденции демографических процессов

Традиционно определение генеральной линии развития поселения начинается с определения перспективной численности его населения. Основой таких расчетов в современном градорегулировании является демографический анализ.

Одним из ведущих методических положений демографического анализа является изучение демографических событий во времени, поскольку именно оно является их важнейшей доминантой.

Другим важным параметром является территория, так как демографические события происходят не только во времени, но и в определенной стране, ее регионе или определенном поселении. Таким образом, демографический анализ  осуществляться относительно двух координат – времени и пространства. При этом учитываются и социально-экономические и социально-культурные факторы, определяющие механизм демографического поведения, отношения населения к проблемам рождаемости, смертности, перемещения (миграционное поведение), семейно-брачных отношений.

В рамках демографического анализа выявляются качественные закономерности развития отдельных демографических процессов и воспроизводства населения в целом, в их социально-экономической обусловленности, что  позволяет определить размеры населения, объяснить его рост или сокращение.

Структура населения определяется тремя показателями: рождаемостью, смертностью и миграционными процессами, уровень которых в значительной мере зависит от социально-экономических и культурных факторов. Поэтому, чтобы понять логику демографических процессов, происходящих в конкретном населении, необходимо, прежде всего, проанализировать факторы, обусловливающие ход развития демографических событий, учитывая при этом их изменчивость во времени и неоднородность в пространстве.

В связи с этим определение демографических тенденций возможно лишь при условии всестороннего анализа демографических процессов, рассматриваемых в динамике.

Демографы выделяют три стадии популяционной стабильности:

1 – стадия традиционного общества, характеризующаяся высоким уровнем рождаемости и смертности, при котором население практически не растет, количество рождений уравновешивается количеством смертей;

2 – стадия четко выраженного роста населения, характеризующаяся снижением уровня смертности (благодаря появлению антибиотиков) при сохранении высокой фертильности;

3 – стадия развития индустриализации, активного включения женщин в процесс производства и обусловленного этим понижения уровня рождаемости до такого, при котором рост населения становится достаточно стабильным, уровень рождаемости приблизительно равен уровню смертности.

Для России в целом характерны общие тенденции демографического развития европейских стран. В полосу индустриализации Россия вступила в начале XX века, но наиболее интенсивно этот процесс протекал в предвоенный и послевоенный период. Он сопровождался интенсивным процессом градообразования и ростом численности городского населения при уменьшении доли населения сельского.

Индустриализация, активный ход урбанизации объективно изменили демографическую ситуацию в стране, которая усугубилась социально-экономическими переменами 90-х годов. Произошло существенное снижение уровня рождаемости при повышении уровня смертности практически во всех регионах России. В этот период коэффициент рождаемости находился ниже предела, присущего наиболее развитым индустриальным странам, тогда как коэффициент смертности был близок к показателям, соответствующим странам третьего мира. В результате уровень смертности превысил уровень рождаемости, что свидетельствует о суженном воспроизводстве населения, или, как говорят демографы, о депопуляции.

Основные изменения в демографической структуре Самарского региона также начались в «перестроечные» годы и обнаружились в конце 80-х: заметно стал снижаться уровень рождаемости при слабо растущей смертности. Перелом наступил в годы активных реформ, которые совпали с уменьшением доли женщин детородного возраста. В 1990 году естественный прирост населения сменился его убылью.  Рис. 1 Динамика распределения населения Самарской области по полу и возрасту, рис. 2 Воспроизводство населения Самарской области.

В последние годы уровень рождаемости немного вырос, в связи с тем, что большая (по сравнению с 1999 годом) часть женщин вступила в детородный возраст. Эта тенденция может сохраниться в ближайшие 5-10 лет, затем неизбежно наступит спад, поскольку сегодня доля девочек 5-9-и лет почти вдвое меньше доли 20-25-летних женщин.

Значительное число пожилых жителей в половозрастной структуре населения Самарской области позволяет говорить о том, что уровень смертности по-прежнему останется довольно высоким. Его величина обусловлена не только значительной долей пожилого населения, но и экономическими проблемами. Сопоставление возрастных коэффициентов смертности населения Самарской области в 1998, 2003 и 2009 гг. свидетельствует о том, что доля умерших по-прежнему увеличиваться, начиная с 15-летнего возраста.  Рис. 3 Возрастные коэффициенты смертности в Самарской области.

Средняя продолжительность жизни населения Самарской области в 2009 г. по сравнению с 2005 г. увеличилась в среднем на 2,35 года. У горожан мужского пола – на 2,87,  женского – на 1,2 года. В сельской местности увеличение произошло соответственно на 3,2 и 1,53 года.

В целом население области можно назвать стареющим: доля пожилых людей в течение 90-х годов возросла и в последние годы удерживается примерно на одном уровне, тогда как доля не достигших трудоспособного возраста, последовательно снижается. Рис. 4 Динамика распределения населения Самарской области и муниципального района Красноярский по возрастным группам.

Отрадным является тот факт, что в течение последних 19 лет в области устойчиво сокращается младенческая смертность. Если в 1985 году она составляла 959 умерших детей, то в 2010 году их было только 237.

2.2.1.2. Демографическая ситуация в муниципальном районе Красноярский

На территории Красноярского района расположены 3 городских поселения, 3 п.г.т. и 10 сельских поселений. Административным центром муниципального района  является с. Красный Яр  (численность населения на 01.01.11 – 8183 человека).

Городские поселения муниципального района Красноярский:

- Волжский – число жителей  6947 человек;

- Мирный – число жителей  7357 человек;

- Новосемейкино (в составе п.г.т. Новосемейкино, с. Водино, п. Дубки, с. Старосемейкино) – число жителей 10423 человека.

Сельские поселения:

- Большая Каменка (в составе 8 населенных пунктов) – общее число жителей 1243 человека;

- Большая Раковка (в составе 8 населенных пунктов) – общее число жителей 2236 человек;

- Коммунарский (в составе 9 населенных пунктов) – общее число жителей 1824 человека;

- Красный Яр (в составе 14 населенных пунктов) – общее число жителей 10743 человека;

- Новый Буян (в составе 8 населенных пунктов) – общее число жителей 4157 человек;

- Светлое Поле (в составе 13 населенных пунктов) – общее число жителей 5259 человек;

- Старая Бинарадка (в составе 2 населенных пункта) – общее число жителей 660 человек;

- Хилково (в составе 7 населенных пунктов) – общее число жителей 2639 человек;

- Хорошенькое (в составе 15 населенных пунктов) – общее число жителей 2359 человек;

- Шилан (в составе 3 населенных пункта) – общее число жителей 1178   человек.

В целом в муниципальном районе Красноярский по данным на 1.01.11 проживает 54461 человек.

Демографическая ситуация в муниципальном районе Красноярский в целом близка к той, которая сложилась в области в целом: в течение 90-х годов существенно сократилась рождаемость при заметном увеличении уровня смертности населения. Рис. 5.1 Динамика естественного движения населения муниципального района Красноярский. На протяжении последних лет наблюдается естественная убыль населения. Рис. 5.2 Динамика численности населения муниципального района Красноярский.

В период с 1993 по 2010 гг. коэффициенты естественного движения населения района отличались от средних показателей по области в сторону увеличения. Это происходило в основном за счет сельского населения. Разрыв показателей уровня рождаемости  в селах района за эти годы превышал областные в среднем на 3 промилле. Показатели смертности также оказались выше примерно на 1,1. Рис. 6 Коэффициенты естественного движения населения и миграционный прирост в муниципальном  районе Красноярский.

Младенческая смертность в Красноярском районе в течение ряда лет колебалась, превышая средние областные показатели, или оказывалась ниже их. Особенно высокой младенческая смертность была в 1997 году в сельских поселениях района и в 1999 году - в городских. В 2010 году показатель младенческой смертности в сельских поселениях муниципального района был выше областного на 1,4 промилле, а в городских – на 10,5. Рис. 7 Младенческая смертность на 1 тыс. родившихся детей в муниципальном районе Красноярский.

Распределение населения муниципального района Красноярский по полу и возрасту свидетельствует о том, что уровень смертности останется по-прежнему высоким, поскольку в половозрастной структуре населения остается большой доля тех, кто вступил и вступает в пожилой возраст.

В настоящее время  в муниципальном районе наблюдается небольшой рост рождаемости в связи с увеличением доли женщин, находящих в детородном возрасте. Однако в ближайшие годы в условиях только естественного прироста рождаемость снизится, поскольку сократится доля репродуктивного населения. Рис. 8 Распределение населения муниципального района Красноярский по полу и возрасту.

В 2009 году соотношение населения, находящегося в возрасте моложе трудоспособного и старше его практически не отличалась от соотношения в демографической структуре в области в целом.

В муниципальном районе Красноярский доля стариков превышает долю молодого населения: 22,3% против 15,1%. Таким образом, разрыв составляет 7,2%, что на 0,4% меньше, чем в области. Доля трудоспособного населения в районе близка к среднему показателю по области в целом и составляет 62,6%. Рис. 4 Динамика распределения населения Самарской области и муниципального района Красноярский по возрастным группам.

Если рассматривать ситуацию в городских и сельских поселениях района, то в более урбанизированной среде естественно доля трудоспособного населения больше, в то время как примерно на 4% меньше молодежи, и на 3% - пожилых жителей.

Средняя продолжительность жизни как мужского, так и женского населения в муниципальном районе Красноярский составляет 65,98 лет, что примерно на 2,2 года меньше, чем в области в целом.

Другой важной причиной роста населения является миграция, которая не в меньшей степени, чем естественное движение населения, связана с социально-экономическими процессами, происходящими в стране.

В послевоенные годы наиболее характерной чертой для нашей страны была внутрирегиональная миграция, заключающаяся в движении сельских жителей в города. В настоящий момент градообразующие процессы в нашем регионе завершились. Центр тяжести сместился в сторону межрегиональной и международной миграции, которая существенно активизировалась в середине 90-х годов и была вызвана политическими переменами, породившими такое явление, как вынужденное переселение.

По последним статистическим данным в 2010 году в Самарском регионе миграционный прирост населения составил  5860 человек, 1,4% из них – выпал на долю межрегиональной миграции, 98,6% - международной. Внутрирегиональная миграция характеризовалась слабым оттоком сельского населения в городские поселения. Рис. 9 Общие итоги миграции сельского населения Самарской области в 2010 году.

Число вынужденных переселенцев, как уже отмечалось, наиболее значительным было в середине 90-х годов. В настоящее время этот процесс практически завершен, что способствует сокращению миграционных потоков в целом.

Миграционные процессы в муниципальном районе Красноярский на протяжении последних 13 лет не были стабильными. В первые годы «перестройки» миграционный прирост был велик и в 1997 году составлял 18,5 промилле. Но уже в 2002 году внешняя миграция имела отрицательные значения.  (См. рис. 6.)

По общим итогам миграции за 2010 год в Красноярский район прибыло на 25 человек больше, чем убыло из него. Рис. 10. Общие итоги миграции населения в 2010 году по муниципальному району Красноярский.

Население муниципального района Красноярский отличается некоторым национальным разнообразием, несмотря на то, что русское население является преобладающим, и составляет 80,7%. Около 3,4% населения района – чуваши; 4,4% - мордва; 3,1% - татары; 2,9% - казахи; 1,3% - украинцы; 0,3% - белорусы; 1,3% - армяне.

2.2.1.3. Демографическая ситуация в сельском поселении Новый Буян м.р. Красноярский

Несмотря на общую тенденцию стабильной депопуляции, характерной как для региона, так и для муниципального района Красноярский, в сельском поселении Новый Буян в последние 4 года наблюдается рост численности населения. По данным, предоставленным администрацией с.п. Новый Буян, с 2006 г. заметно стал снижаться уровень смертности и расти уровень рождаемости. Уровень рождаемости в сельском поселении в 2007 и 2009 годах превышал уровень смертности. (Рис. 11 Уровень рождаемости, смертности и миграционного прироста населения с.п. Новый Буян муниципального района Красноярский).

По сравнению с сельским населением м.р. Красноярский, средний коэффициент рождаемости в период с 2003 по 2010 гг. был на 2,9 промилле ниже среднего районного показателя, при этом на столько же ниже в этот период был и средний уровень смертности.

Официальные данные о миграционном приросте населения с.п. Новый Буян за последние годы отсутствуют. Можно предположить, что тенденция притока внешних мигрантов продолжалась, чем также обоснован рост числа жителей в с.п. Новый Буян в последние годы.

Рис. 11. Уровень рождаемости, смертности и миграционного прироста населения с.п. Новый Буян муниципального района Красноярский (на 1 тыс. жителей)

11.1. Коэффициенты естественного движения населения с.п. Новый Буян

11.2. Динамика естественного и механического прироста (убыли) населения с.п. Новый Буян

Данные о возрастной структуре населения с.п. Новый Буян представлены в таблице № 2

Таблица №2

Данные о возрастной структуре населения с.п. Новый Буян на 01.01.2011г.

| № п/п | Показатели | Количество, чел. | % от общей численности населения |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Дети: | 753 | 18,2 |
|  | до 6 лет | 338 | 8,2 |
|  | от 7 до 15 | 346 | 8,3 |
|  | от 16 до 17 лет | 69 | 1,7 |
| II. | Из общей численности населения: | 4157 | 100,0 |
| 1. | Население моложе трудоспособного возраста | 684 | 16,5 |
| 2. | Население трудоспособного возраста | 2244 | 54,0 |
|  | женщины от 16 до 54 лет | 1341 | 32,3 |
|  | мужчины от 16 до 59 лет | 903 | 21,7 |
| 3. | Население старше трудоспособного возраста: | 1229 | 29,5 |
|  | женщины старше 54 лет | 817 | 19,6 |
|  | мужчины старше 59 лет | 412 | 9,9 |

Доля детей и подростков в возрасте от 0 до 15 лет сегодня составляет 16,5% от всего населения, что на 0,5% ниже среднего районного показателя. Процент населения в возрасте старше трудоспособного в с.п. Красный Яр составляет 29,5%, тогда как в среднем по м.р. Красноярский эта доля на 6% меньше.

Доля трудоспособного населения в с.п. Новый Буян составляет 54%, что значительно ниже (на 5,5%) районного показателя. (Рис. 12 Распределение населения по основным возрастным группам.)

Рис. 12.

По данным Самарастат за последние годы число жителей в с.п. Новый Буян до 2007 года сокращалось, а с 2007 года стабильно росло. В таблице № 3 представлены официальные данные численности населения населенных пунктов сельского поселения Новый Буян.

Таблица № 3

Динамика численности населения населенных пунктов

сельского поселения Новый Буян

| Населенные пункты | Данные на 1.01.2002 | Данные на 1.01.2005 | Данные на 1.01.2007 | Данные на 1.01.2009 | Данные на 1.01.2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.п. Новый Буян | 4500 | 3963 | 3800 | 3968 | 4157 |
| п.Горьковский | 50 | 31 | 24 | 31 | 31 |
| п.Дубовая Роща | 19 | 7 | 9 | 11 | 14 |
| с.Михайловка | 169 | 146 | 136 | 158 | 162 |
| д.Николаевка | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 |
| д.Новоурайкино | 220 | 197 | 183 | 195 | 210 |
| с.Новый Буян | 4005 | 3545 | 3410 | 3524 | 3691 |
| п.Рига | 34 | 32 | 36 | 43 | 43 |
| д.Сергеевка | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 |

Рис. 13.

По совокупности естественного и механического прироста населения в населенных пунктах с.п. Новый Буян численность жителей по сравнению с 2002 годом сократилась на 343 человека, по сравнению с 2007 годом – увеличилась на 357 человек. (Рис. 13 Динамика численности населения с.п. Новый Буян).

2.2.2. Структура современного землепользования сельского поселения Новый Буян.

Площадь земель в границах сельского поселения Новый Буян получена в результате компьютерной обработки данных (ГИС ИНГЕО) и составляет 30065га.

Территория поселения представлена следующими категориями земель:

- земли сельскохозяйственного назначения

- земли населенных пунктов

- земли  промышленности, транспорта и т.д.

- земли особо охраняемых территорий и объектов

- земли лесного фонда

По формам собственности земли распределены следующим образом:

- земли в государственной и муниципальной собственности составляют 19747,0га (сведения по разграничению государственной и муниципальной собственности отсутствуют);

-земли в собственности юридических лиц составляют 136,0га;

-земли в собственности граждан составляют 10182,0га.

Большая часть территории поселения занята землями сельскохозяйственного назначения: сельскохозяйственными угодьями (пашнями, пастбищами, сенокосами, многолетними насаждениями), древесно-кустарниковой растительностью, не входящей в лесной фонд, часть земель данной категории находится  под застройкой, дорогами  и водными объектами.

Земли лесного фонда рассредоточены по всей территории поселения. Леса в границах сельского поселения Новый Буян относятся к Ново-Буянскому лесничеству Самарской области. На момент разработки Генерального плана, деятельность на территории лесничества осуществлялась в соответствии с  «Лесохозяйственным регламентом Ново-Буянского лесничества», в котором определены виды разрешенного использования лесов. В составе земель лесного фонда есть сельскохозяйственные угодья, лесные земли, земли под дорогами и застройкой.

Земли населённых пунктов расположены в границах сёл, посёлков  и деревнь сельского поселения. Эта категория земель представлена в основном сельскохозяйственными угодьями, а также землями под застройкой и дорогами.

Земли транспорта расположены под дорогами, проходящими по территории поселения. Земли промышленности  и обороны и безопасности под застройкой.

Таблица № 4

Баланс земель различных категорий в границах сельского поселения Новый Буян

| № | Категории земель | Площадь в га |
| --- | --- | --- |
| 1 | земли населенных пунктов | 932,0 |
| 2 | земли сельскохозяйственного назначения | 16901,0 |
| 3 | земли лесного фонда | 11942,0 |
| 4 | земли особо охраняемых территорий и объектов | 2,0 |
| 5 | Земли промышленности, транспорта и т.д. в том числе | 288,0 |
|  | Транспорта (автомобильного) | 72,0 |
|  | промышленности | 17,0 |
|  | Обороны и безопасности | 199,0 |
|  | Итого: | 30065,0 |

Таблица разработана по данным «Землеустроительного дела по установлению границы сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области», выполненного институтом ВОЛГОНИИГИПРОЗЕМ в 2004г.

2.3. ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВЫЙ БУЯН

Планировочная структура населённых пунктов сельского поселения Новый Буян определяется следующими факторами: особенностями гидрографии и рельефа территории, улично-дорожной сетью населённых пунктов. Разработка  генерального плана сельского поселения ведётся с учетом сложившейся планировочной структуры населенных пунктов, наличия свободных территорий, отвечающих градостроительным требованиям.

В центральной части сельского поселения расположен административный центр поселения – село Новый Буян. По территории села протекает река Буян, разделяя её на северную и южную части. Улично–дорожная сеть создаёт квартальную структуру застройки села. К западной границе примыкает территория посёлка Рига, к которому так же с западной стороны примыкает посёлок Горьковский. Все три населённых пункта фактически слились в один.

К северу от села Новый Буян расположены населённые пункты – посёлок Дубовая Роща, село Михайловка и деревня Новоурайкино, примыкающие друг к другу.

К югу от села Новый Буян расположена деревня Сергеевка.

В восточной части поселения находится деревня Николаевка.

Все населённые пункты расположены на дорогах регионального значения, проходящих по территории поселения с севера на юг.

2.4. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.

В соответствии с пунктом 4.8 СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.01-89*), территория поселения разделена на основные функциональные зоны, с учетом видов  их преимущественного функционального  использования:

- жилая зона

- общественно-деловая зона

-зона производственного использования

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры

- зона сельскохозяйственного использования

- зона рекреационного назначения

- зона специального назначения.

2.4.1. Жилая зона

Жилые зоны предназначены для размещения жилой застройки разных типов, а также отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, промышленных, коммунальных и складских объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду.

В населенных пунктах поселения Новый Буян преобладает  малоэтажная застройка, представленная индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками, с небольшим количеством двухквартирных домов, а также многоквартирными домами в селе Новый Буян.

Фактические площади жилых зон превышают расчётные, так как размеры приусадебных участков составляют 1000кв.м- 2000кв.м  и более.

2.4.1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА.

Общая площадь жилищного фонда в сельском поселении Новый Буян составляет 113873 кв. м, государственный и муниципальный фонд составляет 9738 кв.м, частный фонд составляет 104135 кв. м.

Средняя обеспеченность общей площадью в расчете на одного человека составляет 27,3 кв. м/чел.

По данным о динамике ввода жилья за последние 4 года, средний ввод объемов жилья составляет 642 кв. м в год.

Характеристика жилищного фонда по видам собственности и типам застройки представлена в таблицах N 5, 6.

Данные по жилищному фонду сельского поселения Новый Буян

По видам собственности

Таблица № 5

| Наименование | На 01.01. 2011 г. |
| --- | --- |
| 1. Общий жилой фонд, м2 общ. площади, в т.ч. | 113873 |
| государственный | 672- |
| муниципальный | 9066 |
| частный | 104135 |

По типам  застройки

Таблица № 6

| Наименование | Кол-во домов, шт. | Общая площадь, м2 | % от общей площади |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Индивидуальная застройка | 1424 | 83921 | 100 |
| 2. Многоквартирная застройка | 20- | 21652- | - |
| 3. Блокированная застройка | 83- | 8300- | - |
| 4. Всего: | 1527 | 113873 | 100 |

В сельском поселении Новый Буян отсутствуют жилые дома, отнесённые к ветхому жилищному фонду в соответствии с  законодательством Российской Федерации и законом Самарской области «О жилище».

2.4.2. Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, а также образовательных учреждений среднего профессионального образования, административных, учреждений, культовых зданий и иных строений и сооружений, стоянок автомобильного транспорта, центров деловой финансовой, общественной активности.

В населённых пунктах сельского поселения Новый Буян общественные центры, образующие общественно-деловую зону, практически не сформированы из-за незначительного количества объектов социальной инфраструктуры. В селе Новый Буян  учреждения и предприятия обслуживания рассредоточены по всей территории, компактное размещение объектов обслуживания наблюдается только   по улице Степной. Здесь размещаются: здание администрации, дом культуры, библиотека, магазины.

Размещение объектов образования, здравоохранения, бытового обслуживания и торговли не во всех случаях соответствует радиусам обслуживания населения на территории поселения.

2.4.2.1.УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Полный перечень существующих объектов культурно-бытового обслуживания с качественными характеристиками приводится в Таблице №7

Таблица №7

Объекты культурно-бытового обслуживания

| № п/п | Наименование | Адрес | Этажность | Мощность | Материал | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования Детские дошкольные учреждения |
| 3.1 | Детский сад «Светлячок» | с.Новый Буян, ул.Центральная, 6 | 2 | 86 мест | - | удовл. |
| 3.2 | Детский сад №4 | с.Новый Буян, ул.Полевая, 49 | 2 | 100 мест |  |  |
| Учебные заведения |
| 4.1 | МОУ Новобуянская СОШ | с.Новый Буян, ул.Школьная, 14 | -3 | 410 уч. | - | удовл.- |
| 4.2 | Начальная школа | с.Новый Буян, ул.Полевая, 44 | 2 | 148 уч. | - | удовл. |
| 4.3 | Воскресная школа | с.Новый Буян, пл.Чапаева, 5 | 2 |  |  | хорошее. |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения Учреждения здравоохранения |
| 5.1 | Терапевтическое отделение при поликлиническом отделении №1 | с.Новый Буян, ул.Куйбышевская, 49 | 1 | 20 коек- | - | удовл.- |
| 5.2 | Поликлиническое отделении №1Красноярской ЦРБ | с.Новый Буян, ул.Куйбышевская, 49 | 1 | 50 пос. в смену- | - | удовл. |
| 5.3 | Аптека | с.Новый Буян, ул.Кооперативная, 89а-1 | 1 | - | - | удовл.- |
| 5.4 | Аптека | с.Новый Буян, ул.Куйбышевская, 49а | 1 | - | - | Удовл.- |
| Учреждения социального обеспечения |
| 6.1 | Социальная служба | с.Новый Буян, ул.Красноармейская, 19а | 1- | - | - | Удовл.- |
| 6.2 | Центр дневного пребывания пенсионеров и инвалидов | с.Новый Буян, ул.Красноармейская, 21а | 1 | 15 чел. |  | хорошее |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 7.1 | Спортзал в школе | с.Новый Буян, ул.Школьная , 14 | 1 | 100 м2 | - | удовл. |
| 7.2 | Спортзал в начальной школе | с.Новый Буян, ул.Полевая, 44 | -2 | 100м2- | - | Удовл.- |
| 7.3 | Спортзал в СДК «Россия» | с.Новый Буян, ул.Степная, 20 | 1 | 100 м2 | - | удовл. |
| 7.4 | Стадион | с.Новый Буян, |  | 1,0га- | - | - |
| Учреждения культуры и искусства |
| 8.1 | СДК «Россия» | с.Новый Буян, ул.Степная, 20 | 2 | 400 мест | - | удовл. |
| 8.2 | Библиотека в СДК «Россия» | с.Новый Буян, ул.Степная, 20 | 2 | 17500ед. хр./ 20 чит.мест | - | удовл. |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания Предприятия торговли |
| 9.1 | Магазин «Маяк» ИП Тупикова | С.Новый Буян, ул.Кооперативная, 89 | 1- | 35 кв.м торг. площ. |  |  |
| 9.2 | Магазин «Надежда» ИП Кротова | С.Новый Буян, ул.Кооперативная, 81 | 1 | 40.2 кв.м торг. площ. |  |  |
| 9.3 | Магазин ИП Кротова | С.Новый Буян, ул.Кооперативная, 95 | 1 | 40 кв.м торг. площ. |  |  |
| 9.4 | Магазин «Урожай» ИП Транский | С.Новый Буян, ул.Степная,19а | 1 | 25.5 кв.м торг. площ. |  |  |
| 9.5 | Магазин ИП Лопатина | С.Новый Буян, ул.Первомайская, 6а | 1 | 33.9 кв.м торг. площ. |  |  |
| 9.6 | Магазин ИП Лопатина | С.Новый Буян, ул.Горная, 23 | 1 | 43.9 кв.м торг. площ. |  |  |
| 9.7 | Магазин ИП Павлова | С.Новый Буян, ул.Центральная, 12б | 1 | 20 кв.м торг. площ. |  |  |
| 9.8 | Магазин ИП Павлова | С.Новый Буян, ул.Садовая, 91а | 1 | 9.0 кв.м торг. площ. |  |  |
| 9.9 | Магазин «Все для Вас» ИП Грозовская | С.Новый Буян, ул. Первомайская, 5а | 1 | 20.5 кв.м торг. площ. |  |  |
| 9.10 | Магазин «Трио» ИП Юдаков | С.Новый Буян, ул.Заводская, 35а | 1 | 25 кв.м торг. площ. |  |  |
| 9.11 | Магазин ИП Козлов | С.Новый Буян, ул.Кооперативная,111 | 1 | 35 кв.м торг. площ. |  |  |
| 9.12 | Мини магазин | С.Новый Буян, ул.Кооперативная, 89б | 1 | 30.4кв.м торг. площ. |  |  |
| 9.13 | МД «Салтан» магазин «Магнит» | С.Новый Буян, ул.Красноармейская, 20а | 1 | 120 кв.м торг. площ. |  |  |
| 9.14 | ООО «Родник розница» магазин № 25 | С.Новый Буян, ул.Центральная,12в | 1 | 35кв.м торг. площ. |  |  |
| 9.15 | Торговый Центр» | С.Новый Буян, ул.Кооперативная, 93а | 1 | 269 кв.м торг. площ. |  |  |
| 9.16 | «Ермолинские полуфабрикаты» ООО Волготорг» | С.Новый Буян, ул.Первомайская, 10 | 1 | 70 кв.м торг. площ. |  |  |
| Предприятия общественного питания |
| 10.1 | Кафе «Лагуна» |  | 1 | - | - | Удовл.- |
| Предприятия бытового обслуживания |
| 11.1 | Дом быта | с.Новый Буян, ул.Кооперативная, 135 | 2- | - | - | Удовл.- |
| Предприятия коммунального-бытового обслуживания |
| 12.1 | Баня | с.Новый Буян, ул.Комсомольская, 101 |  | 30 пом. мест |  |  |
| Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи Организации и учреждения управления. |
| 13.1 | Администрация сельского поселения | с.Новый Буян, ул.Красноармейская, 19а | 2 | 14 раб. мест. | - | удовл. |
| Банки, предприятия связи |
| 14.1 | Филиал сбербанка (в здании адм.) | с.Новый Буян, ул.Красноармейская, 19а | 2 | 2 раб.места | - | удовл. |
| 14.2 | Почтовое отделение | с.Новый Буян, ул.Красноармейская, 19а | 2 | 2 раб.места | - | удовл. |
| 14.3 | Почтовое отделение | С.Михайловка, ул.Степная | 1 |  | - | удовл. |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| 15.1 | МУП «Коммунальник» | с.Новый Буян, ул.Совхозная, 1а | -2 | - | - | Удовл.- |
| Культовые сооружения |
| 16.1 | Церковь во имя Иконы Казанской Божией матери | с.Новый Буян, пл.Чапаева, 12 | 1- | - | - | хорошее- |
| 16.2 | Мечеть | с.Новый Буян, пл.Чапаева, 5 | 1 |  |  | хорошее |

Расчет процента обеспеченности населения основными объектами обслуживания выполнен в соответствии с «Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области» и представлен в таблице N 8.

Таблица № 8

Существующая обеспеченность жителей сельского поселения Новый Буян объектами соцкультбыта

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | НОРМАТИВНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ На 1тыс.чел. | РАСЧЁТНАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТОВ | СУЩЕСТВУЮЩАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТОВ | ПРОЦЕНТ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения(общего типа) | место | 70% детей дошкольного возраста (383) | 268 | 186 | 69% |
| 2 | Общеобразовательные учреждения | учащийся | всего детей | 397 | 558 | 140% |
|  |  |  | 100% детей от 7 до 15 лет I, II ступень (345) | 345 |  |  |
|  |  |  | 75% детей от 16 до 17 лет III ступень (69) | 52 |  |  |
| 3 | Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |
|  | стационары | объект | по заданию | - | 1 (20коек) | 100% |
|  | Поликлиническое отделение | объект | по заданию | - | 1 (на 50 пос. в смену) | 100% |
|  | аптеки | объект | по заданию |  | 2 | % |
| 4 | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | га | На 1 тыс. жителей (0,7-0,9) | 3,3 | 1,0 | 30% |
|  | спортивные залы | м2 площади пола | 200 | 830 | 300 | 36% |
|  | бассейны | м2 зеркала воды | 100 | 450 | 0 | 0% |
| 5 | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |
|  | клубы | Посетительское место | 200 | 830 | 400 | 48% |
|  | библиотеки | тыс. ед. хранения | 5 | 21 | 17,5 | 83% |
|  |  | чит. мест | 4 | 17 | 20 | 117% |
| 6 | Магазины | м2 торг. площади | 300 | 1245 | 852,4 | 68% |
| 7 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 166 | 0 | 0% |
| 8 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 7 | 29 | 0 | 0% |
| 9 | Предприятия коммунально-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |
|  | Прачечные самообслуживания | кг белья в смену | 30 | 124 | 0 | 0% |
|  | Химчистки самообслуживания | кг вещей в смену | 1,5 | 6 | 0 | 0% |
|  | бани | место | 7 | 29 | 30 | 103% |
| 10 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |
|  | гостиница | место | 6 | 25 | 0 | 0% |

2.4.3. Зона производственного использования

Земельные участки  в составе производственных и коммунально-складских зон предназначены для застройки промышленными, коммунально-складскими, иными предназначенными для этих целей производственными объектами.

Производственная зона сельского поселения Новый Буян представляет собой совокупность производственных площадок, расположенных преимущественно в границах села Новый Буян и к югу от села. В других населённых пунктах зона производственного использования не развита. Близость производственных зон к жилым зонам, в ряде случаев ограничивает развитие предприятий, так как с увеличением мощности предприятия возможно увеличение размера санитарно защитной зоны. В этом случае возникает необходимость выноса предприятия за пределы селитебной территории.

В санитарно-защитной зоне промышленных, коммунальных и складских объектов не допускается размещение жилых домов, дошкольных общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения, учреждений отдыха, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений. садоводческих, дачных и огороднических кооперативов, а также производство сельскохозяйственной продукции.

Таблица №9

Объекты производственного назначения сельского поселения Новый Буян м.р. Красноярский

| № по ГП | Предприятие | Профиль деятельности/мощность | Местоположение | СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Гараж |  | Михайловка | 50 |
| 2.2 | ГУСО "Новобуянский лесхоз" | Деревообработка | Новый Буян | 100 |
| 2.3 | Деревообрабатывающий цех | 2 станка | Новый Буян | 100 |
| 2.4 | ДРСУ | Строительство дорог | Новый Буян | Не действует |
| 2.5 | Зерносклад |  | Новый Буян | 50 |
| 2.6 | Зерносклады спиртзавода |  | Новый Буян | 50 |
| 2.7 | Матсклад по линии ГО ЧС |  | Новый Буян | 50 |
| 2.8 | Мельница |  | Новый Буян | 50 |
| 2.9 | Мини-спиртзавод | Переработка непищевого спирсодержащего сырья | Новый Буян | 100 |
| 2.10 | ООО "БуянКонф" | Кондитерские изделия более 0,5 т/сут | Новый Буян | 100 |
| 2.11 | ООО "Новый Буян" | Производство спирта 320000 дл/год | Новый Буян | 100 |
| 2.12 | Склад медикаментов и оборудования |  | Новый Буян | 50 |
| 2.13 | Столярный цех, производство дверей |  | Новый Буян | 50 |
| 2.14 | Учебный полигон электриков |  | Новый Буян |  |
| 2.16 | Цех по розливу воды |  | Новый Буян | 50 |
| 2.17 | Домостроительный комбинат |  | Новый Буян | Не действует |
| 2.18 | Зерносклад |  | Новоурайкино | 50 |
| 2.19 | Склад ГСМ |  | Михайловка | Не действует |
| 2.20 | Мельница |  | Новоурайкино | Не действует |

2.4.4. Зона транспортной инфраструктуры

Зона транспортной инфраструктуры предусматривается для размещения в ней  сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, воздушного, водного и трубопроводного транспорта. На территории сельского поселения Новый Буян  расположены линейные объекты автомобильного транспорта, формирующие зону в границах полосы отвода земель.

2.4.4.1. ТРАНСПОРТ

2.4.4.1.1. Внешний транспорт

Внешнее сообщение сельского поселения Новый Буян осуществляется автотранспортом по автодорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения: Новый Буян – Новоурайкино, Курумоч – Новый Буян, «Самара – Ульяновск» - Николаевка – Новый Буян, "Ульяновск - Самара" - Новая Бинарадка (Постановление Правительства Самарской области от 09 августа 2006г. №106 «Об утверждении перечня автомобильных дорогах общего пользования Самарской области» (в редакции от 04 марта 2009 г.),

Территорию сельского поселения Новый Буян пересекает с запада на восток трасса магистральных газопроводов: «Челябинск – Петровск», «Уренгой – Петровск» 2 нитки, с севера на юг  газопровод «Старая Бинарадка – Димитровград – Ульяновск».

Кроме того, по территории поселения проходит аммиакопровод «Тольятти-Горловка-Одесса»  предназначен для транспортировки жидкого аммиака, производимого ОАО «Тольяттиазот» на одесский припортовый завод для поставки на экспорт жидкого аммиака. Диаметр магистральной трубы 355,6мм, рабочее давление от 15 до 83 кг/см2, глубина залегания 1,4 метра.

2.4.4.1.2. Сеть общественного пассажирского транспорта

В границах населённых пунктов обеспечение населения общественным пассажирским транспортом не организовано. Связь с областным и районным центрами осуществляется общественным пассажирским транспортом по маршрутам: с.Новый Буян – г.Самара (протяженность двойного пути 74 км), с.Новый Буян – с.Красный Яр (протяженность двойного пути 45 км).

2.4.4.1.3. Сооружения и предприятия для хранения и технического обслуживания транспортных средств.

Коллективные стоянки постоянного хранения автомобилей в населённых пунктах отсутствуют. Хранение личного транспорта преимущественно осуществляется на приусадебных участках.

На территории поселения имеется автозаправочная станция на 4 колонки и станция технического обслуживания на 1 пост.

3.4.4.2. Сеть улиц и дорог населённых пунктов

К автомобильным дорогам местного значения поселения относятся улицы и дороги, расположенные  в границах населённых пунктов. Улично-дорожная сеть населённых пунктов может относиться к зонам  различного функционального назначения.

Характеристика улично-дорожной сети представлена в таблице №10.

Таблица № 10.

Характеристика улично-дорожной сети сельского поселения НовыЙ Буян

| № п\п | Наименование дороги или улицы | Проезжая часть |
| --- | --- | --- |
|  |  | Площадь (м2) | Протяженность (км) | В том числе протяженность по покрытию (км) |
|  |  |  |  | Асф/бет. | Гр/щеб. | Грунт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | с. НОВЫЙ БУЯН |  |  |  |  |  |
| 1 | Пос.Восточный | 6000 | 1.0 |  | 1.0 |  |
| 2 | Ул.Восточная | 3000 | 0.5 |  |  | 0.5 |
| 3 | Ул.Горная | 3000 | 0.5 |  |  | 0.5 |
| 4 | Ул.Заводская | 18000 | 3.0 | 3.0 |  |  |
| 5 | Ул.Западная | 3000 | 0.5 |  |  | 0.5 |
| 6 | Ул.Зелёная | 3000 | 0.5 | 0.5 |  |  |
| 7 | Ул.Зелёный Бор | 3000 | 0.5 |  |  | 0.5 |
| 8 | Ул.Кооперативная | 33000 | 5.5 | 5.5 |  |  |
| 9 | Ул.Колхозная | 3000 | 0.5 |  |  | 0.5 |
| 10 | Ул.Красивая | 3000 | 0.5 |  |  | 0.5 |
| 11 | Ул.Красноармейская | 33000 | 3.0 |  |  | 3.0 |
| 12 | Ул.Куйбышева | 12000 | 2.0 |  |  | 2.0 |
| 13 | Ул.Кузнецов дол | 3000 | 0.5 |  |  | 0.5 |
| 14 | Ул.Лесхоз | 6000 | 1.0 | 1.0 |  |  |
| 15 | Ул.Лесной посёлок | 12000 | 2.0 |  |  | 2.0 |
| 16 | Ул.Луговая | 3000 | 0.5 | 0.5 |  |  |
| 17 | Ул.М.Горького | 3000 | 0.5 | 0.5 |  |  |
| 18 | Ул.Молодёжная | 3000 | 0.5 | 0.5 |  |  |
| 19 | Ул.Новый посёлок | 9000 | 1.5 | 1.0 |  | 0.5 |
| 20 | Ул.Первомайская | 3000 | 0.5 | 0.5 |  |  |
| 21 | Ул.Площадь Чапаева | 3000 | 0.5 |  |  | 0,5 |
| 22 | Ул.Полевая | 6000 | 1.0 |  |  | 1,0 |
| 23 | Ул.Рабочий посёлок | 6000 | 1.0 |  |  | 1.0 |
| 24 | Ул.Садовая | 27000 | 3.0 |  |  | 3.0 |
| 25 | Ул.Северная | 6000 | 1.0 |  |  | 1.0 |
| 26 | Ул.Советская | 28000 | 3.0 |  |  | 3.0 |
| 27 | Ул.Совхозная | 3000 | 0.5 | 0.5 |  |  |
| 28 | Ул.Сосновая | 3000 | 0.5 | 0.5 |  |  |
| 29 | Ул.Степная | 6000 | 3.0 |  |  | 3.0 |
| 30 | Ул.Студеная | 3000 | 0.5 |  |  | 0.5 |
| 31 | Ул.Территория больницы | 3000 | 0.5 | 0.5 |  |  |
| 32 | Ул.Центральная | 3000 | 0.5 | 0.5 |  |  |
| 33 | Ул.Школьная | 3000 | 0.5 | 0.5 |  |  |
| 34 | Ул.Энергетиков | 2800 | 4.0 | 4.0 |  |  |
|  | П.Рига |  |  |  |  |  |
| 35 | Ул.Вишнёвая | 8000 | 1.5 | 0.5 |  | 1.0 |
|  | П.Горьковский |  |  |  |  |  |
| 36 | Ул.Яблоневая | 18000 | 3.0 |  |  | 3.0 |
|  | П.Дубовая Роща |  |  |  |  |  |
| 37 | Ул.Дачная | 12000 | 2.0 | 1.0 |  | 1.0 |
|  | Д.Николаевка |  |  |  |  |  |
| 38 | Ул.Светлая | 4900 | 0.8 |  |  | 0.8 |
| 39 | Ул.Сиреневая | 4900 | 0.8 |  |  | 0.8 |
|  | Д.Сергеевка |  |  |  |  |  |
| 40 | Ул.Лесная | 6000 | 1.0 |  |  | 1.0 |
| 41 | Ул.Песчанная | 6000 | 1.0 |  |  | 1.0 |
| 42 | Ул.Нижняя | 6000 | 1.0 |  |  | 1.0 |
|  | С.Михайловка |  |  |  |  |  |
| 43 | Ул.Молодёжная | 6000 | 1.0 |  |  | 1.0 |
| 44 | Ул.Мошки | 3000 | 0.5 |  |  | 0.5 |
| 45 | Ул.Степная | 12000 | 2.0 | 2.0 |  |  |
|  | Д.Новоурайкино |  |  |  |  |  |
| 46 | Ул.Центральная | 18000 | 3.0 | 1.5 |  | 1.5 |
|  | ИТОГО | 372600 | 62.1 | 24.5 | 1.0 | 36.6 |

По территории поселения проходят грунтовые дороги хозяйственного назначения.

2.4.5. Зона инженерной инфраструктуры

Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения водозаборных сооружений, участков  очистных сооружений канализации, понизительных подстанций,  отопительных котельных, ГРС, магистральных газопроводов и других объектов инженерной инфраструктуры.

2.4.5.1. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Инженерное обеспечение сельского поселения Новый Буян включает в себя:

1.Водоснабжение;

2.Водоотведение;

3.Теплоснабжение;

4.Газоснабжение;

5. Электроснабжение;

6. Связь.

2.4.5.1.1. Водоснабжение

село Новый Буян

Централизованное водоснабжение села обеспечивается  от   водозабора подземных вод, расположенного в северной части села. В схему водоснабжения включены четыре артскважины и три водонапорные башни. Дебит скважины 15 м3/час.

Артскважины оборудованы насосами ЭЦВ6, ЭЦВ8.

По уличным сетям водопровода из труб различных диаметров и материалов вода поступает потребителям на хозбытовые нужды, пожаротушение и полив, износ труб до 90%.

По областной целевой программе «Маловодье» ведется строительство нового водозабора, расположенного в южной части села и состоящего из двух артскважин и двух водонапорных башен. После окончания строительства водозабор будет включен в общую схему водоснабжения села. По этой же программе выполнена замена 800 м сетей водопровода и несколько водоразборных колонок.

село Михайловка, д. Новоурайкино

Централизованное водоснабжение села обеспечивается подземным  водозабором подземных вод, состоящим из 2-х водозаборных артскважин и водонапорной башни, расположенных в селе Михайловка.

Одна из скважин и водонапорная башня построены согласно программе «Маловодье».По уличным тупиковым сетям вода от водозабора поступает потребителям села по трубопроводам различных диаметров, общей протяженностью 3,7 км с 90% износа.

Используется вода на хозбытовые нужды, пожаротушение и полив.

В остальных населенных пунктах сельского поселения, а именно: пос.Горьковский, пос.Дубовая Роща, д.Николаевка, пос.Рига, д.Сергеевка централизованное водоснабжение отсутствует.

Население использует воду из шахтных колодцев и собственных скважин.

2.4.5.1.2. Водоотведение

хозбытовая канализация

село Новый Буян

Централизованным канализованием обеспечены общественные здания, здания соцкультбыта и часть жилой застройки, расположенной в центральной части села. По самотечным уличным сетям  из чугунных труб диаметром 110мм стоки направляются через канализационную насосную станцию КНС2 на очистные сооружения (КОС),  расположенные в северо-западной части села на ул.Студеная 6.

Очистные сооружения биологической очистки. Производительность КОС 4800 м3/сут. Общая протяженность уличных сетей — 2,3 км, износ 70%.

Ввиду 100% износа очистных сооружений качество стоков не соответствует санитарным нормам. В настоящее время ведется проектирование новых очистных сооружений на новой площадке.

В остальных населенных пунктах сельского поселения, а именно :  пос.Горьковский, пос.Дубовая Роща, д.Николаевка, пос.Рига, д.Сергеевка, д.Новоурайкино централизованное канализование отсутствует.

Во всех населенных пунктах сельского поселения Новый Буян хозбытовые стоки от всей индивидуальной застройки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, с последующим вывозом спецавтотранспортом в ближайшие места, отведенные санитарным надзором.

Дождевая канализация.

Во всех населенных пунктах сельского поселения отвод дождевых и талых вод  с территорий осуществляется по рельефу местности в пониженные места.

2.4.5.1.3. Теплоснабжение

село Новый Буян

Централизованное теплоснабжение  в селе обеспечивается пятью котельными:

Таблица № 11

| №п.п. | Наименование объекта | Адрес | Тип котлов | Установленная производительность Гкал/час | Потребляемый выход тепла из котельной на нужды города Гкал/час | Параметры теплоносителя С | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Котельная N1центральная | ул.Совхозная 1а | НР-18 | 2,4 |  | 1,45 |  | 115 | газ |
| 2 | Котельная N2 детский сад | ул.Центральная 6 | КВА-100м | 0,8 |  |  |  | 95-70 | газ |
| 3 | Котельная N3 школа | ул.Школьная 14 | КВА-0,2гн | 0,8 |  |  |  | 95-70 | газ |
| 4 | Котельная N4 больница | ул.Куйбышева 49 | КВА-100М | 0,2 |  |  |  | 95-70 | газ |
| 5 | Котельная N5 детский сад новая | ул.Новый Поселок/ ул.Полевая |  |  |  |  |  | 95-70 | газ |

Сети теплоснабжения двухтрубные диаметрами от 50 до 219 мм, общей протяженностью 5,5 км и износом 50%.

Во всех остальных населенных пунктах сельского поселения Новый Буян централизованное теплоснабжение отсутствует. Источниками теплоснабжения  служат собственные встроенные тепловые источники, работающие на газе, там где есть газоснабжение. Остальные используют твердое топливо.

2.4.5.1.4. Газоснабжение

село Новый Буян

Снабжение сетевым природным газом поселка осуществляется от ГРС №34, расположенной в пос.Восточный.

Через ГРП№15, №17 и 14 ШГРП, в которых снижается давление до низкого, по стальным газопроводам низкого давления, общей протяженностью 52 км, газ подается потребителям на хозбытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников.

село Михайловка

Снабжение сетевым природным газом поселка осуществляется от ГРС №70, расположенной вблизи села Сухие Аврели. По полиэтиленовому газопроводу высокого давления 6 кгс/см2 газ направляется в ГРП16.

Через ГРП№16 по ул.Мошки (расход газа 282 м3/час), снижающего давление до низкого, газ по стальным газопроводам низкого давления, общей протяженностью 12 км,  подается потребителям на хозбытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников.

д. Новоурайкино

Снабжение сетевым природным газом поселка осуществляется от ГРС №70. Точка подключения - полиэтиленовый газопровод высокого давления 6 кгс/см2 на с.Михайловка.

Через ГРП№36 на ул.Центральная (расход газа 293 м3/час), снижающего давление до низкого, газ по стальным газопроводам низкого давления, общей протяженностью 14 км,  подается потребителям на хозбытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников.

д.Сергеевка

В настоящее время в процессе реализации находится проект газоснабжения деревни.

В остальных населенных пунктах сельского поселения, а именно: пос. Горьковский, пос. Дубовая Роща, д. Николаевка, пос. Рига, газоснабжение отсутствует.

2.4.5.1.5. Электроснабжение

Источником электроснабжения сельского поселения Новый Буян (н.п. Горьковский,н.п.ДубоваяРоща,н.п.Михайловка,н.п.Николаевка,н.п.Новоурайкино,н.п.НовыйБуян,н.п.Рига,н.п.Сергеевка)   является головная подстанция ПС »Новый Буян» напряжением 35/10кВ,принадлежащая ОАО»МРСК ВОЛГИ»   .Распределение электроэнергии по потребителям осуществляется по фидерам    напряжением10Кв от ПС»Новый Буян ».    Питание потребителей выполнено от распределительных подстанций напряжением 10/0,4кВ по сетям 0,4кВ.   Данные по фидерам и по подстанции приведены в таблицах.

Потребителями электроэнергии являются:

- жилые здания 1-2х этажные,

- общественные здания,

- коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания,

- наружное освещение.

Данные об электроснабжении села Новый Буян

Таблица №12

| Сооружения, характеристика |  |
| --- | --- |
| 1 |  |
| Головные подстанции: Местоположение ул. Энергетиков -12 количество трансформаторных подстанций, количество и мощность трансформаторов | П/ст 35/10 кв Новый Буян с 2-мя силовыми трансформаторами по 4000 кВА каждый |
| Протяженность и марки электрических сетей н.п. Сети 10 кВ: воздушные, сечением… | 1. ВС-8. 4 – 3,2 км сеч. пр. 35-50 мм² 2. НБ-16. 4 – 3,08 км сеч. пр. АС-50-35 3. ВС-5. 4 – 6,6 км сеч. пр. АС-35 4. ВС-7. 4 – 17,5 км сеч. пр. АС-50-35 5. НБ-19. 4 – 37,56 км сеч. пр. АС-50-35 6. СтБ-1. 4 – 19,95 км сеч. пр. АС-50-35 7. НБ-5. 4 – 10,2 км сеч. пр. АС-50 8. НБ-7. 4 – 9,56 км сеч. пр. АС-50-35 9. НБ-8. 4 – 4,82 км сеч. пр. АС-50-35 |

Перечень трансформаторных пунктов, расположенных

в селе Новый Буян, питающихся по ЛЭП 10 кв НБ-5

по состоянию на 01.01. 2008г.

Таблица №13

| № п/п | Тип ТП, мощность трансформаторов на п/ст. | Место расположения |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. | КТП 518/160 быт. КТП 513/100 быт. КТП 506/250 ком. хоз. быт. КТП 507/100 пож. часть | КТП ВП-0,4 кв от них на балансе и тех. обслуж.ОАО «МРСК ВОЛГИ» |
| 5. 6. 7. 8. 9. 10. | КТП НБ 501/400 школа КТП НБ 504/160 быт. КТП НБ 512/400 быт. водок. КТП НБ 505/160 быт. КТП НБ 514/160 быт. КТП НБ 502/100 быт. | Объекты ССК |
| 11. 12. 13. 14. 15. 16. | КТП 511/250 лесхоз. КТП 503/560 лесхоз. КТП НБ 519/160 ч.п. КТП НБ 508/100 «Эвис» КТП НБ 520/160 ГСК «Рекорд» КТП НБ 516/400 ж/дома | - Новобуянский лесхоз - Новобуянский лесхоз - - - кондитерская фабрика - миграционная служба |

Перечень трансформаторных пунктов, расположенных

в селе Новый Буян, питающихся по ЛЭП 10 кв НБ-7

по состоянию на 01.01. 2008г.

Таблица №14

| № п/п | Тип ТП, мощность трансформаторов на п/ст. | Место расположения |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | КТП 701/100 быт. КТП 702/160 быт. КТП 715/160 торг. центр КТП 704/100 д/с быт. КТП 705/100 быт. КТП 714/250 быт. КТП 709/160 водок. быт. | КТП ВП-0,4 кв от них на балансе и тех. обслуж. ССК |
| 8. | КТП 713/630 з. ток. сп. зав. | - |

Перечень трансформаторных пунктов, расположенных

в селе Новый Буян, питающихся по ЛЭП 10 кв ВС-8

по состоянию на 01.01. 2008г.

Таблица №15

| № п/п | Тип ТП, мощность трансформаторов на п/ст. | Место расположения |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | КТП ВС 802/100 ч.п. КТП ВС 806/160 ч.п. КТП ВС 801/100 быт. | - мастерская Луконина - фермерское хозяйство ОАО «МРСК ВОЛГИ» |

Перечень трансформаторных пунктов, расположенных

в селе Новый Буян, питающихся по ЛЭП 10 кв НБ-16

по состоянию на 01.01. 2008г.

Таблица №16

| № п/п | Тип ТП, мощность трансформаторов на п/ст. | Место расположения |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. | КТП НБ 1601/100 водозабор КТП НБ 1606/100 быт. | - ОАО «МРСК ВОЛГИ» - посёлок Рига. СЭС |
| 3. 4. 5. 6. | КТП НБ 1603/100 быт. КТП НБ 1602/100 быт. КТП НБ 1604/160 быт. КТП НБ 1605/63 ч.п. Луконина (пекарня) | - ССК - ССК - ССК - |

Перечень трансформаторных пунктов, расположенных

в селе Новый Буян, питающихся по ЛЭП 10 кв НБ-19

по состоянию на 01.01. 2008г.

Таблица №17

| № п/п | Тип ТП, мощность трансформаторов на п/ст. | Место расположения |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. | КТП НБ 1919/250 спиртзавод КТП НБ 1918/400 АЗС | - с. Новый Буян - с. Новый Буян |

Перечень трансформаторных пунктов, расположенных

в с. Михайловка, п. Дубовая Роща, д. Новоурайкино, питающихся по ЛЭП 10 кв ВС-7 по состоянию на 01.01. 2008г.

Таблица №18

| № п/п | Тип ТП, мощность трансформаторов на п/ст. | Место расположения |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | КТП ВС 702/100 быт. КТП ВС 703/160 быт. КТП ВС 704/100 водозабор КТП ВС 707/100 быт. - школа КТП ВС 708/100 быт. КТП ВС 711/160 быт. КТП ВС 712/100 ч.п. | - п. Дубовая Роща ОАО «МРСК ВОЛГИ» - с. Михайловка ОАО «МРСК ВОЛГИ» - с. Михайловка ОАО «МРСК ВОЛГИ» - с. Мошки ОАО «МРСК ВОЛГИ» - д. Новоурайкино ОАО «МРСК ВОЛГИ» - д. Новоурайкино ОАО «МРСК ВОЛГИ» - д. Новоурайкино (мельница) ОАО «МРСК ВОЛГИ» |

Перечень трансформаторных пунктов, расположенных

в деревне Николаевка, питающихся по ЛЭП 10 кв СтБ-1

по состоянию на 01.01. 2008г.

Таблица №19

| № п/п | Тип ТП, мощность трансформаторов на п/ст. | Место расположения |
| --- | --- | --- |
| 1. | КТП СтБ 106/63 быт. | ОАО «МРСК ВОЛГИ» |

Перечень трансформаторных пунктов, расположенных

в селе Михайловка, питающихся по ЛЭП 10 кв ВС-5

по состоянию на 01.01. 2008г.

Таблица №20

| № п/п | Тип ТП, мощность трансформаторов на п/ст. | Место расположения |
| --- | --- | --- |
| 1. | КТП ВС 501/100 водозабор быт. | - ССК |

2.4.5.1.6. Электросвязь

В населённых пунктах: с. Новый Буян, с. Михайловка, д. Новоурайкино – имеется телефонная связь.

Населённые пункты - пос. Горьковский, пос. Дубовая Роща, пос. Рига, д. Николаевка, д. Сергеевка – обеспечиваются сотовой подвижной радиотелефонной связью.

Данные о телефонизации села Новый Буян

Таблица №21

| Сооружения, характеристики | Современное положение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| АТС «Квант» местоположение ёмкость | ул. Кооперативная – 84 а 1024 номера |
| Наличие распределительных телефонных шкафов | 6 шт. |

2.4.6. Зона рекреационного назначения

Рекреационные зоны включают в себя территории, занятые городскими лесами, скверами, парками, садами, прудами, озёрами, водохранилищами, пляжами, а также, иные территории,  используемые  и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Рекреационная зона на территории села Новый Буян представлена парком по ул.Кооперативная, площадью 3.0 га (17.1) и стадионом по улице Зелёной, площадью 1.0 га (7.4).

В границах других населённых пунктов сельского поселения зоны рекреационного назначения  представлены естественными природными ландшафтами.

Леса, расположенные в границах поселения, также могут использоваться, в соответствии с лесохозяйственным регламентом, для осуществления рекреационной деятельности.

Наличие водных и лесных объектов является важным фактором для развития рекреационной зоны и использования ее потенциала в туристическом бизнесе.

2.4.7. Зона сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования включает в себя преимущественно территории сельскохозяйственных угодий (пашни, пастбища, земли, занятые многолетними насаждениями, древесно-кустарниковой растительностью, не входящей в лесной фонд), а также территории, занятые объектами сельскохозяйственного назначения (таблица №.22.), расположенными как за пределами населённых пунктов, так и в их границах.

Таблица №22

| № по ГП | Предприятие | Профиль деятельности/мощность | Местоположение | СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.15 | Ферма КРС | 10 голов | Рига | 50 |
| 2.21 | Фермерское хозяйство | Хранение сельхозтехники (до 10 единиц) | Николаевка | 100 |
| 2.22 | Летний лагерь для скота |  | Сергеевка | не действует |

В южной части поселения, вдоль автодороги Курумоч – Новый Буян, расположены территории СДТ «Электрощит», «Сосновый бор», УР 65/10.

2.4.8. Зона специального назначения

На территории сельского поселения расположены объекты специального назначения, к которым относятся кладбища, свалки, скотомогильники, а также государственные объекты специального назначения..

В границах проектирования имеется 7 кладбищ:

- в юго-восточной части села Новый Буян расположено кладбище площадью 5,67 га;

- в западной части д. Новоурайкино расположено кладбище площадю 1,72 га;

- в северо-западной части с. Михайловка расположено кладбище площадью 0,17 га;

- в 80 м от южной границы с. Михайловка расположено кладбище площадью 0,63 га;

- в 800 м на северо-восток от п. Дубовая Роща расположено кладбище площадью 0,44 га;

- в 200 м на восток от п. Николаевка расположено кладбище площадью 0,19 га;

- в 1000 м на юго-восток от д. Сергиевка расположено кладбище площадью 0,26 га.

Общая площадь кладбищ составляет ориентировочно 9.08 га.

Согласно п.7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, санитарно-защитная зона сельских кладбищ составляет 50 м. Разрывы до жилой застройки соблюдаются.

В границах сельского поселения Новый Буян, в 380 м на юго-восток от села Новый Буян располагается скотомогильник.

| Населенный пункт | Функционирование | Тип скотомогильника | Соответствие ВСП |
| --- | --- | --- | --- |
| c. Новый Буян | действующий | Бетонная емкость | не соответствует |

Согласно ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов 13-7-2/469 утв. 04.12.1995 г с изменениями от 16 августа 2007 г. размер СЗЗ от скотомогильника до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) составляет 1000 м.

Твердые бытовые отходы на территории проектирования размещаются на несанкционированной свалке в селе Новый Буян.

Свалка в с. Новый Буян - самая крупная из несанкционированных объектов размещения отходов Красноярского района. Свалка занимает площадь  порядка 2 га; имеет высоту свалочного тела около 3 м.  Накопленный объем отходов составляет  12794,4 мЗ. Складирование отходов выполняется без проекта, предварительной подготовки основания и инженерных мероприятий по обустройству, регулярно отмечается самовозгорание отходов.

Несанкционированные свалки в остальных населенных пунктах поселения представляют собой стихийные «мигрирующие образования» площадью менее 0,1 га и включают, как правило, сельскохозяйственные отходы, а также незначительную часть ТБО. Данные объекты формируются, в основном, в летний период и смываются талым стоком в паводок. Участки постоянно ассимилируются окружающей средой.

Учитывая непосредственную близость данного объекта к жилой застройке и недостаточную защищенность подземных вод от загрязнения с поверхности, несанкционированная свалка в с. Новый Буян оказывает комплексное негативное влияние на все компоненты окружающей природной среды и подлежит ликвидации

В восточной части сельского поселения расположен военный объект.

2.5. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Зоны с особыми условиями использования территории: охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраняемых объектов (зоны охраны объектов культурного наследия - памятников истории и культуры), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации ст. 1 ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

2.5.1 Зоны особо охраняемых территорий

2.5.1.1. Зоны охраны объектов культурного наследия

На территории с. п. Новый Буян располагается 11 памятников архитектуры (таблица 1).

Наличие на проектируемой территории памятников истории и культуры требует соблюдения требований ФЗ Российской Федерации от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Согласно ФЗ Российской Федерации от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного значения:

объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью;

Зоны охраны объектов историко-культурного наследия

Согласно ФЗ от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации.

На объект культурного наследия, включенный в реестр, собственнику данного объекта соответствующим органом охраны объектов культурного наследия выдается паспорт объекта культурного наследия. В указанный паспорт вносятся сведения, составляющие предмет охраны данного объекта культурного наследия, и иные сведения, содержащиеся в реестре.

Форма паспорта объекта культурного наследия утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (ФЗ от 23.07.2008 № 160-ФЗ «О внесении  изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием осуществления полномочий правительства Российской Федерации).

Объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования, перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий.

На основании проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения или проекта зон охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения и положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы границы зон охраны соответствующего объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации, на территории которого расположен данный объект культурного наследия.

Ограничения (обременения) прав на земельные участки, возникающие на основании решения об установлении зон охраны объекта культурного наследия, подлежат государственной регистрации.

До настоящего времени, проект зоны охраны памятника археологии с.п. Новый Буян включающий градостроительный регламент, не разработан.

Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»,  расстояния от памятников истории и культуры до транспортных и инженерных коммуникаций следует принимать не менее:

- 100 м в условиях сложного рельефа;

- 50 м на плоском рельефе;

- 15 м до сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме

- разводящих);

- 5 м до других подземных инженерных сетей.

В условиях реконструкции указанные расстояния до инженерных сетей допускается сокращать, но принимать не менее: 5 м до водонесущих сетей; 2 м - неводонесущих. При этом необходимо обеспечивать проведение специальных технических мероприятий при производстве строительных работ.

Таблица №23

Памятники архитектуры сельского поселения Новый Буян

| Наименование объекта | Датировка | Местонахождение объекта (адрес) | Заключение экспертизы |
| --- | --- | --- | --- |
| Дом дьякона | Конец ХYIII в. | Красноярский р., с. Новый Буян | 426 |
| Дом священослужителя | Конец ХYIII в. | Красноярский р., с. Новый Буян | 426 |
| Дом управляющего Ушакова | 1901 г. | Красноярский р., с. Новый Буян | 426 |
| Спиртозавод (комплекс) | 1901 г. | Красноярский р., с. Новый Буян | 426 |
| Конюшни | 1915 г. | Красноярский р., с. Новый Буян | 426 |
| Винокуренный завод (комплекс) | Конец ХYIII - начало ХХ вв. | Красноярский р,., с. Новый Буян | 426 |
| Народное училище и парк (комплекс) | 1901 г. | Красноярский р., с. Новый Буян | 426 |
| Лесничество и клуб (комплекс) | _______ | Красноярский р., с. Новый Буян | 426 |
| Каретный ряд | 1915 г. | Красноярский р., с. Новый Буян | 426 |
| Церковь Казанской Божьей Матери | 1785 г. | Красноярский р., с. Новый Буян | 426 |
| Прогулочная аллея | Конец ХIХ - начало ХХ вв. | Красноярский р., с. Новый Буян | 426 |

2.5.1.2. Зоны особо охраняемых природных территорий

Согласно Закону Самарской области "Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области" от 6 апреля 2009 г. №46 - ГД,  на территории Самарской области образуются особо охраняемые природные территории федерального, регионального (областного) и местного значения в целях сохранения уникальных и типичных природных комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов растительного и животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов в биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания населения Самарской области. Категории и виды особо охраняемых природных территорий определяются органами исполнительной власти Самарской области и органами местного самоуправления в соответствии с федеральным и областным законодательством.

Согласно статье 2 «Категории и виды особо охраняемых природных территорий» ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г № 33 ФЗ» с изменениями, внесенными Федеральными законами  от 30.12.2001г №196 ФЗ, от 29.12.2004г №199 ФЗ, от 09.05.2005г №45 ФЗ, от 04.12.2006г №201 ФЗ, от 23.03.2007 г №37 ФЗ, от 10.05.2007 г №69 ФЗ, от 14.07.2008г №118 ФЗ, от 23.07.2008г №244 ФЗ, от 03.12.2008г №250 ФЗ, от 30.12.2008г №309 ФЗ, различаются следующие категории особо охраняемых природных территорий (ООПТ):

  - государственные природные заповедники, в том числе биосферные;

  - национальные парки;

  - природные парки;

  - государственные природные заказники;

  - памятники природы;

  - дендрологические парки и ботанические сады;

  - лечебно-оздоровительные местности и курорты.

На территории муниципального района Красноярский находится 9 особо охраняемых территорий:

    - Гора Лысая

    - Гора Красная

    - Дубовый древостой

    - Дубовый древостой смешанный с липой и кленом

    - Озеро Белое

    - Царев курган

    - Царевщинское озеро

    - Шиланские генковские лесополосы

    - Овраг Верховой

В границах сельского поселения Новый Буян особо охраняемых природных территорий не выявлено.

2.5.2 Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». – М.: Минздрав РФ, 2008г.

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

По своему функциональному значению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов, вступившими в силу  01.03.2008г., вводится поэтапное определение границы санитарно-защитной зоны (СЗЗ) – от ориентировочной (ранее нормативной, устанавливаемой в соответствии с классификатором), через расчетную (предварительную), к установленной (окончательной), т.е. обоснованной проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержденной результатами натурных исследований.

Границы СЗЗ устанавливаются от источников химического, биологического и/или физического воздействия, либо от границы промышленной площадки до ее внешней границы в заданном направлении.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

Санитарно-защитная зона должна быть  максимально озеленена.

2.5.2.1. Санитарно-защитные зоны объектов производственного комплекса

Перечень  основных производственных объектов с.п. Новый Буян представлен в таблице №24

Таблица №24

Объекты производственного назначения сельского поселения Новый Буян м.р. Красноярский

| Предприятие | Профиль деятельности/мощность | Местоположение | СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- |
| АЗС |  | Новый Буян | 50 |
| Гараж |  | Михайловка | 50 |
| ГУСО "Новобуянский лесхоз" | Деревообработка | Новый Буян | 100 |
| Деревообрабатывающий цех | 2 станка | Новый Буян | 100 |
| ДРСУ | Строительство дорог | Новый Буян | Не действует |
| Зерносклад |  | Новоурайкино | 50 |
| Зерносклад |  | Новый Буян | 50 |
| Зерносклады спиртзавода |  | Новый Буян | 50 |
| Летний лагерь для скота |  | Сергеевка | не действует |
| Матсклад по линии ГО ЧС |  | Новый Буян | 50 |
| Машинно-тракторная станция |  | Новый Буян | Не действует |
| Мельница |  | Новый Буян | 50 |
| Мельница |  | Новоурайкино | Не действует |
| Мини-спиртзавод | Переработка непищевого спирсодержащего сырья | Новый Буян | 100 |
| ООО "БуянКонф" | Кондителские изделия более 0,5 т/сут | Новый Буян | 100 |
| ООО "Новый Буян" | Производство спирта 320000 дл/год | Новый Буян | 100 |
| Склад ГСМ |  | Михайловка | Не действует |
| Склад медикаментов и оборудования |  | Новый Буян | 50 |
| Столярный цех, производство дверей |  | Новый Буян | 50 |
| Учебный полигон электриков |  | Новый Буян |  |
| Ферма КРС | 10 голов | Рига | 50 |
| Фермерское хозяйство | Хранение сельхозтехники (до 10 единиц) | Николаевка | 100 |
| Цех по розливу воды |  | Новый Буян | 50 |

2.5.2.2. Канализационные очистные сооружения

На территории села Новый Буян располагаются канализационные очистные сооружения МУП «Комунальщик» с проектной производительностью 200 м3/сутки. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, санитарно-защитная зона от канализационных очистных сооружений при производительности до 200 м3/сутки включительно составляет 150 м.

2.5.2.3. Кладбища

В границах проектирования расположено 7 кладбищ:

- В юго-восточной части с. Новый Буян (площадь 5,67 га);

- На западной окраине д. Новоурайкино (площадь 1,72 га);

- В северо-западной части с. Михайловка (площадь 0,17 га);

- В 80 м от южной границы с. Михайловка (площадь 0,63 га);

- В 800 м на северо-восток от п. Дубовая Роща (площадь 0,44 га);

- В 200 м на восток от п. Николаевка (площадь 0,19 га);

- В 1000 м на юго-восток от д. Сергиевка (площадь 0,26 га)

Согласно п.7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, санитарно-защитная зона сельских кладбищ составляет 50 м.

2.5.2.4. Объекты размещения биологических отходов

В границах сельского поселения Новый Буян, в 380 м на юго-восток от села Новый Буян располагается скотомогильник.

| Населенный пункт | Функционирование | Тип скотомогильника | Соответствие ВСП |
| --- | --- | --- | --- |
| c. Новый Буян | действующий | Бетонная емкость | не соответствует |

Согласно ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов 13-7-2/469 утв. 04.12.1995 г с изменениями от 16 августа 2007 г. размер СЗЗ от скотомогильника до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) составляет 1000 м.

2.5.2.5. Объекты размещения твердых бытовых отходов

Твердые бытовые отходы на территории проектирования размещаются на несанкционированной свалке в селе Новый Буян.

Свалка в с. Новый Буян - самая крупная из несанкционированных объектов размещения отходов Красноярского района. Свалка занимает площадь  порядка 2 га; имеет высоту свалочного тела около 3 м.  Накопленный объем отходов составляет  12794,4 мЗ. Складирование отходов выполняется без проекта, предварительной подготовки основания и инженерных мероприятий по обустройству, регулярно отмечается самовозгорание отходов.

Несанкционированные свалки в остальных населенных пунктах поселения представляют собой стихийные «мигрирующие образования» площадью менее 0,1 га и включают, как правило, сельскохозяйственные отходы, а также незначительную часть ТБО. Данные объекты формируются, в основном, в летний период и смываются талым стоком в паводок. Участки постоянно ассимилируются окружающей средой.

Учитывая непосредственную близость данного объекта к жилой застройке и недостаточную защищенность подземных вод от загрязнения с поверхности, несанкционированная свалка в с. Новый Буян оказывает комплексное негативное влияние на все компоненты окружающей природной среды и подлежит ликвидации

2.5.2.6. Объекты электроснабжения

Территорию с.п. Новый Буян пересекают ЛЭП напряженностью 10, 35, 110, 220 и 500 кВ.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м. Для вновь проектируемых ВЛ допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ:

- 20м – для ВЛ, напряжением до 330 кВ

- 30 м – для ВЛ напряжением более 330 кВ.;

В границах села Новый Буян расположена электроподстанция ПС «Новый Буян». Для электроподстанций размер СЗЗ устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

В местах расположения существующих подстанций открытого типа напряжением 110/10-6 кВ в непосредственной близости от жилой зоны следует проводить замеры по уровню шума от данных объектов. Если он превышает допустимые значения (45 Дб на расстоянии 2 м от окна) следует устанавливать защитные барьеры от источника шума.

2.5.2.7. Транспортная инфраструктура

Территорию сельского поселения Новый Буян пересекают автодороги регионального или межмуниципального и местного значения муниципального ра

- «Новый Буян-Новоурайкино» (4 категории);

- «Курумоч-Новый Буян» (4 категории);

- «Новый Буян-Новое Еремкино» (5 категории);

- «Курумоч-Новый Буян»-Старая Бинарадка» (4 категории);

- «Самара-Ульяновск»-Николаевка-Новый Буян» (5 категории);

- «Старый Буян-Николаевка» (5 категории).

Согласно рекомендациям Министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области (исх. № 28/746 от 10.04.2008 г.), придорожная полоса автомобильных дорог общего пользования I и II категории принимается в размере 75 м, а III и IV категории - 50 м.

В границах поселений размер придорожной полосы для существующих дорог общего пользования Самарской области устанавливается до границы существующей застройки, но не более 50м.

Для защиты жилой застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

2.5.2.8. Газораспределительные станции

В границах с.п. Новый Буян расположена газораспределительная станция ГРС№34.

Согласно СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы», расстояния от ГРС до населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений следует принимать в зависимости от класса и диаметра газопроводов, Следовательно, для ГРС с.п. Новый Буян санитарный разрыв составит 150 м

2.5.3. Санитарные разрывы магистральных трубопроводов

На территории сельского поселения Новый Буян магистральных нефтепроводов не выявлено.

Территорию сельского поселения Новый Буян пересекает трасса магистральных газопроводов (таблица 2). Согласно СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы» минимальные расстояния от оси подземных и наземных магистральных трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений принимаются от 75 - 350 м по обе стороны от оси трубопровода, а вдоль трассы многониточных трубопроводов - от осей крайних трубопроводов с учетом их диаметра и класса. Санитарные разрывы магистральных газопроводов  представлены в таблице № 25

Таблица №25

Санитарные разрывы магистральных трубопроводов с.п. Новый Буян

| Магистральные газопроводы | Диаметр, мм | Санитарные разрывы, м |
| --- | --- | --- |
| Газопровод «Челябинск-Петровск» | 700 | 200 |
| Газопровод «Уренгой-Петровск» нитка 1 | 700 | 200 |
| Газопровод «Старая Бинарадка-Димитровград-Ульяновск» | 500 | 150 |
| Газопровод-отвод на ГРС-34 «Новый Буян» | 100 | 100 |
| Газопровод «Челябинск-Петровск» нитка 2 | 1200 | 300 |

Кроме того, по территории поселения проходит аммиакопровод ««Тольятти-Горловка-Одесса»  предназначен для транспортировки жидкого аммиака, производимого ОАО «Тольяттиазот» на одесский припортовый завод для поставки на экспорт жидкого аммиака. Диаметр магистральной трубы 355,6мм, рабочее давление от 15 до 83 кг/см2,  глубина залегания 1,4 метра.

Согласно «Правилам устройства и безопасной эксплуатации  магистрального трубопровода для транспортировки жидкого аммиака». ПБ 08-258-98 вдоль трассы магистрального аммиакопровода («Тольятти-Одесса», Ду=355 мм) устанавливается буферная зона в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими на расстоянии 1000 м от оси трубопровода с каждой стороны.

В буферной зоне запрещается: строить объекты, указанные в «Правилах безопасности для наземных складов синтетического  жидкого аммиака (ПБ 03-182—98), утвержденных постановлением Госгортехнадзора России от 26.12.97 № 55, устраивать спортивные соревнования и мероприятия с массовым участием зрителей, стоянки автомобильного транспорта, строительной и сельскохозяйственной техники, располагать  временные полевые станы любого назначения, загоны для скота.

2.5.4. Охранные зоны

Магистральные трубопроводы

Согласно «Правилам охраны магистральных трубопроводов» (утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9, с изм., внесенными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61), вдоль трасс магистральных трубопроводов (при любом виде их прокладки), транспортирующих нефть,  природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, для исключения возможности повреждения трубопроводов, устанавливаются охранные зоны в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов, либо привести к их повреждению, в частности: возводить любые постройки, высаживать деревья и кустарники, сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки транспорта, свалки, разводить огонь, производить любые работы, связанные с нарушением грунта и др.

Для распределительных газопроводов, согласно требованиям СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» расстояние от газопроводов до фундаментов зданий и сооружений определяется с учетом давления в газопроводе и для газопроводов высокого давления 1,2 МПа составляет 10 м, расстояние от отдельно стоящего газорегуляторного пункта (с учетом давления газа на вводе) до зданий и сооружений должно составлять не менее 10

ЛЭП

Территорию проектирования пересекают  линии электропередач напряжением 10кВ.

Согласно «Правилам устройства электроустановок (ПЭУ)» предусмотрены следующие размеры охранных зон  (от крайних проводов воздушных линий) в зависимости от напряжения ЛЭП:

- до 20кВ-10м;

- 35 кВ – 15 м;

- 110 кВ – 20 м;

- 220 кВ – 25 м;

- 500 кВ – 30 м.

В охранных зонах ЛЭП без письменного согласия предприятий, в ведении которых находятся сети, запрещается:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция и снос, любых зданий и сооружений;

- осуществлять горные, взрывные, мелиоративные работы;

- производить посадку и вырубку деревьев, располагать полевые станы, коллективные сады, загоны для скота;

- размещать хранилища горюче-смазочных материалов, складировать корма, удобрения;

- разводить огонь.

Линии связи Территорию проектирования пересекают  линии электропередач напряжением 10кВ.

Согласно «Правилам устройства электроустановок (ПЭУ)» предусмотрены следующие размеры охранных зон  (от крайних проводов воздушных линий) в зависимости от напряжения ЛЭП:

- до 20кВ-10м;

- 35 кВ – 15 м;

- 110 кВ – 20 м;

- 220 кВ – 25 м;

- 500 кВ – 30 м.

В охранных зонах ЛЭП без письменного согласия предприятий, в ведении которых находятся сети, запрещается:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция и снос, любых зданий и сооружений;

- осуществлять горные, взрывные, мелиоративные работы;

- производить посадку и вырубку деревьев, располагать полевые станы, коллективные сады, загоны для скота;

- размещать хранилища горюче-смазочных материалов, складировать корма, удобрения;

- разводить огонь.

2.5.5. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

Водоохранными зонами являются территории, примыкающие к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ, на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Размеры водоохранных зон и основные требования к режиму использования их территорий определяются в соответствии с положениями Водного кодекса Российской Федерации (Закон Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ).

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Таким образом, водоохранная зона реки Буян (протяженность 23 км) составляет 100 м. Для рек с протяженностью до 10 км водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой и составляет 50 м.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. Прибрежная защитная полоса р. Буян составляет 50 м.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещается: распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных.

2.5.6. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», в первом поясе ЗСО поверхностных водозаборов не допускается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

- прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

- проживание людей;

- применение удобрений и ядохимикатов.

Во втором поясе ЗСО не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования.

Размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод, допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод и выполнении специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения

Водопроводные сооружения и водоводы

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от водонапорных башен - не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

2.5.7. Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

К территориям, подверженным воздействию чрезвычайных ситуаций природного характера в границах проектирования, относятся зоны проявления опасных природных процессов. Согласно «Временному положению об условиях хозяйственной деятельности на территориях, находящихся в зонах периодического затопления и подтопления паводками» - утвержденного Постановлением Главы администрации Самарской области от 06.04.95 г. № 118, на паводкоопасных территориях категорически запрещается размещение новых объектов, которые могут создать потенциальную угрозу загрязнения водоемов, ухудшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки в период затопления.

По данным КуйбышевТИСИЗа в центральной части село Новый Буян затапливается 1%-ым паводком от реки отметки – 88,05 м и 83,30 м.

2.5.8. Зоны залегания полезных ископаемых

Месторождений полезных ископаемых на территории сельского поселения Новый Буян не выявлено

Месторождения полезных ископаемых подлежат охране согласно Закону Российской Федерации от 3 марта 1995г. №27-ФЗ  «О недрах», «Правилам охраны недр», утвержденным постановлением Госгортехнадзора РФ от 6 июня 2003 г. № 71.

Отношения, связанные с использованием и охраной земель, вод, растительного и животного мира, атмосферного воздуха, возникающие при пользовании недрами, регулируются соответствующим законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

При недропользовании на территории Самарской области согласно Закону Самарской области от 06.04.2009 №46-ГД  «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области» необходимо обеспечить:

- соблюдение норм качества водной среды и донных отложений и сохранение биологических ресурсов внутренних водоемов при разведке и разработке месторождений полезных ископаемых под этими водными объектами;

- соблюдение норм экологической безопасности при размещении (складировании, хранении) попутно добываемых, временно не используемых полезных ископаемых, вскрышных пород, отходов горного и перерабатывающего производств, а также норм других вредных воздействий, оказываемых недропользователями на окружающую среду, как в границах горного отвода, так и за его пределами;

- выполнение за счет собственных средств работ по рекультивации временно занимаемых и нарушаемых земель в результате разработки месторождении полезных ископаемых открытым или подземным способом, геологоразведочных или иных работ;

- биологический этап рекультивации в сроки, предусмотренные проектом и утвержденные в установленном порядке, для нарушенных в результате разработки месторождении полезных ископаемых, геологоразведочных или иных работ земель, требующих восстановления плодородия почв для сельскохозяйственных, лесохозяйственных и иных целей;

- экологические интересы населения, обязательства по осуществлению которых должны быть включены в основные условия конкурсов (аукционов) на получение права пользования недрами, проводимыми в соответствии с федеральным законодательством, с объемом финансирования не менее 3 % от стоимости реализации добытого минерального сырья.

Согласно письму Управления по недропользованию по Самарской области (Самаранедра) от 17.02.2010 г следует:

Согласно статье 25 Закону Российской Федерации от 3 марта 1995г. №27-ФЗ  «О недрах» - проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешается только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящего строительства.

При проектировании застройки в пределах площадей залегания полезных ископаемых необходимо получить разрешение недропользователя. В соответствии со статьей 7  Закона Российской Федерации от 3 марта 1995г. №27-ФЗ  «О недрах» - любая деятельность, связанная с пользованием недрами в границах горного отвода, может осуществляться только с согласия пользователя недр, которому он предоставлен

2.5.9. Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством РФ

В границах с.п. Новый Буян к таким зонам относятся:

Полоса отвода автомобильных дорог

В соответствии ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» от 8.11.2007 №257-ФЗ, полосой отвода автомобильной дороги считаются земельные участки (независимо от категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются и могут располагаться объекты дорожного сервиса.

Границы полосы отвода автомобильной дороги определяются на основании документации по планировке территории.

В границах полосы отвода автомобильной дороги, за исключением случаев, предусмотренных настоящим ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» от 8.11.2007 №257-ФЗ, запрещаются:

- выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также с размещением объектов придорожного сервиса;

- размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам придорожного сервиса;

- распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода автомобильной дороги, ее участков;

- выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных дорог;

- установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения;

- установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности.

Зона атмосферного загрязнения от автомобильных дорог

Уровень неблагоприятного воздействия автодорог определяется концентрациями загрязняющих веществ, создаваемыми в приземном слое атмосферы, и дальностью распространения атмосферного загрязнения.

Расчет зоны атмосферного загрязнения от автодорог необходимо проводить по специально разработанным методикам с учетом интенсивности транспортного потока.

Береговая полоса

Береговая полоса внутренних водных путей Российской Федерации является зоной с особыми условиями пользования.

Согласно Федеральному закону 74-ФЗ от 3.06.2006 г «Водный кодекс РФ» (статья 6), полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 6.02.2003 №71 «Положение об особых условиях пользования береговой полосой внутренних водных путей РФ», пользоваться береговой полосой в целях, установленных законодательством Российской Федерации, могут бассейновые органы, а также юридические и физические лица. Пользование береговой полосой для осуществления хозяйственной и иной деятельности, при которой не обеспечивается безопасность судоходства, не допускается.

2.6.ОЦЕНКА ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ

Сельское поселение Новый Буян обслуживается ППЧ №111. Пожарное депо на 2 автомашины расположено в с.Новый Буян по адресу: ул. М.Горького, 1а.

Время прибытия первого подразделения к месту вызова соответствует требованиям  пункта 1 статьи 76  Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. - 20 минутам в сельских поселениях. В селе Новый Буян имеется необорудованный пожарный съезд к Заводскому пруду.

3.ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВЫЙ БУЯН

3.1 СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ОБ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

. При осуществлении территориального планирования сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области в числе прочих учтены мероприятия «Схемы территориального планирования Самарской области», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261 с учётом изменении, внесённых в схему, и областных целевых программ:

в сфере развития транспортной инфраструктуры Самарской области предусматриваются мероприятия в соответствии с перечнем (в рамках областной целевой программы «Модернизация  и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального  или  межмуниципального значения Самарской области до 2025 года", утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 25.03.2009 г. № 179) мероприятий, ежегодно утверждаемым приказом министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области:

реконструкция автодороги "Курумоч - Новый Буян" (2+250), Курумоч - Новый Буян" на участке км 0+000 – км 2+800;

в сфере историко-культурного наследия - разработка проектов зон охраны объектов историко-культурного наследия Самарской области

в сфере охраны окружающей среды и природных ресурсов - обеспечение развития особо охраняемых природных территорий регионального значения (Новобуянский сосняк), совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления, повышение лесистости территорий Самарской области (увеличение объемов лесных насаждений за счет лесопосадочных работ), разработка проектов по реабилитации прибрежных территорий и долин малых рек (озеленение, залесение, рекультивация почвы, благоустройство) с учетом функционального назначения территорий, инженерная подготовка и оборудование прибрежных территорий, включая мероприятия по организации рельефа, мелиорации, берегоукрепление, противоэрозионные, противооползневые и оврагоукрепительные работы;

. При осуществлении территориального планирования муниципального района Красноярский Самарской области учтены также мероприятия:

по реализации приоритетного национального проекта «Доступное комфортное жильё – гражданам России» на территории Самарской области», модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, по реализации областной целевой программы «Чистая вода» на 2010-2015 годы», программы газификации Самарской области и энергетической программы.

В генеральном плане сельского поселения Новый Буян были учтены следующие мероприятия «Схемы территориального планирования муниципального района Красноярский Самарской области»:

- по развитию транспортной инфраструктуры - строительство

автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального района Красноярский «с.Старая Бинарадка – с. Новый Буян»;

- по развитию энергетического комплекса - реконструкция котельной в селе Новый Буян, обеспечение теплоснабжением новых объектов строительства на площадках, планируемых под комплексное освоение;

- по развитию системы газоснабжения - развития газораспределительной системы с подключением максимально возможного количества потребителей, строительства и реконструкции газопроводов высокого, среднего и низкого давления;

- по развитию жилищного строительства - подготовка земельных участков для жилищного строительства, в том числе подготовку инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых площадках для жилищного строительства, освоение земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к населенным пунктам и расположенных вблизи от мест подключения к инженерным коммуникациям, в целях развития жилой застройки, содействие в реализации мероприятий национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».

- по развитию объектов капитального строительства местного значения в сфере образования - реконструкция школы в селе Новый Буян;

- по развитию объектов капитального строительства местного значения в сфере культуры - реконструкция клуба в селе Новый Буян;

- мероприятия межпоселенческого характера по охране окружающей среды - строительство новых и реконструкция существующих канализационных очистных сооружений с применением безопасных методов обеззараживания воды (ультрафиолетовое облучение, озонирование) и сетей канализации межпоселенческого значения в селе Новый Буян; приведение действующего скотомогильника в районе села Новый Буян,  в соответствие с требованиями «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденных Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 г. №13-7-2/469; строительство и реконструкция гидротехнических сооружений, проведение берегозащитных работ.

- по развитию объектов специального назначения - реконструкция межпоселенческих кладбищ традиционного и смешанного захоронения с соблюдением требований СанПин 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» на территории муниципального района Красноярский Самарской области.

3.2 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НОВЫЙ БУЯН

В результате изучения демографических явлений, происходящих в сельских поселениях муниципального района Красноярский, в том числе и в сельском поселении Новый Буян, построены два сценария возможного развития демографической ситуации в с.п. Новый Буян.

1 вариант. Прогноз численности населения с.п. Новый Буян по погодовому балансу

Прогноз сформирован с использованием метода погодового баланса с учетом тенденций 2003-2011 гг. Согласно этому варианту, в с.п. Новый Буян на прогнозный период ожидается увеличение численности населения.

Численность населения с.п. Новый Буян к 2020 году возрастет до 4365 человек, к 2030 г. – до 4596 человек. Рис. 14 Прогноз численности населения с.п. Новый Буян по погодовому балансу.

Рис. 14.

2 вариант. Прогноз численности населения с.п. Новый Буян с учетом освоения резервных территорий

Этот вариант прогноза численности населения с.п. Новый Буян рассчитан с учетом территориальных резервов в пределах сельского поселения и освоения новых территорий, которые могут быть использованы под жилищное строительство.

На резервных территориях с.п. Новый Буян можно разместить 4129 участков под строительство индивидуальных жилых домов.

По данным 2005 года средний размер домохозяйства в Самарской области составляет 2,7 человека, в сельских поселениях м.р. Красноярский также 2,7 человека. С учетом эффективности мероприятий по демографическому развитию Самарской области, а также с учетом улучшения демографической ситуации в с.п. Новый Буян – снижением уровня смертности и стабильно положительного сальдо миграции,  средний размер домохозяйства в перспективе может увеличиться до 3-х человек.

Исходя из этого на участках, отведенных под жилищное строительство в с. п. Новый Буян, при полном их освоении будет проживать 12387 человек.

В целом численность населения с.п. Новый Буян к 2020 году возрастет до 10024 человек, к 2030 г. – до 16544 человек. (Рис. 15 Прогноз численности населения с.п. Новый Буян с учетом освоения резервных территорий)

Рис. 15.

В этом случае доля молодого населения значительно увеличится. На вновь осваиваемых территориях будут проживать:

- 1009 детей в возрасте от 0 до 6 лет;

- 1029 детей в возрасте от 7 до 15 лет;

- 206 подростка в возрасте 16 - 17 лет.

В таблице 3 приведен прогнозный возрастной состав населения сельского поселения Новый Буян с учетом освоения резервных территорий.

Таблица №26

Прогноз возрастной структуры населения с.п. Новый Буян с учетом освоения резервных территорий, чел.

| № п/п | Возрастной состав населения | Всего, чел. | Из них на резервных территориях 2030г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существую-щее положе-ние 2011г. | Расчетный срок 2030г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| сельское поселение Новый Буян |
| I. | Общая численность населения | 4157 | 16544 | 12387 |
| II. | Дети, в т.ч. в возрасте: | 753 | 2997 | 2244 |
|  | до 6 лет | 338 | 1347 | 1009 |
|  | от 7 до 15 | 346 | 1375 | 1029 |
|  | от 16 до 17 лет | 69 | 275 | 206 |
| III. | Население трудоспособного возраста | 2244 | 8933 | 6688 |
| IV. | Население старше трудоспособного возраста | 1229 | 4889 | 3661 |
| с. Новый Буян |
| I. | Общая численность населения | 3691 | 9454 | 5763 |
| II. | Дети, в т.ч. в возрасте: | 668 | 1712 | 1044 |
|  | до 6 лет | 300 | 769 | 469 |
|  | от 7 до 15 | 307 | 786 | 479 |
|  | от 16 до 17 лет | 61 | 157 | 96 |
| III. | Население трудоспособного возраста | 1993 | 5105 | 3112 |
| IV. | Население старше трудоспособного возраста | 1091 | 2794 | 1703 |
| п. Горьковский |
| I. | Общая численность населения | 43 | 1168 | 1125 |
| II. | Дети, в т.ч. в возрасте: | 8 | 212 | 204 |
|  | до 6 лет | 3 | 95 | 92 |
|  | от 7 до 15 | 4 | 97 | 93 |
|  | от 16 до 17 лет | 1 | 20 | 19 |
| III. | Население трудоспособного возраста | 23 | 631 | 608 |
| IV. | Население старше трудоспособного возраста | 13 | 345 | 332 |
| п. Рига |
| I. | Общая численность населения | 31 | 466 | 435 |
| II. | Дети, в т.ч. в возрасте: | 6 | 84 | 78 |
|  | до 6 лет | 2 | 37 | 35 |
|  | от 7 до 15 | 3 | 39 | 36 |
|  | от 16 до 17 лет | 1 | 8 | 7 |
| III. | Население трудоспособного возраста | 17 | 252 | 235 |
| IV. | Население старше трудоспособного возраста | 9 | 138 | 129 |
| д. Новоурайкино |
| I. | Общая численность населения | 210 | 828 | 618 |
| II. | Дети, в т.ч. в возрасте: | 38 | 149 | 111 |
|  | до 6 лет | 17 | 67 | 50 |
|  | от 7 до 15 | 18 | 69 | 51 |
|  | от 16 до 17 лет | 3 | 13 | 10 |
| III. | Население трудоспособного возраста | 113 | 447 | 334 |
| IV. | Население старше трудоспособного возраста | 62 | 245 | 183 |
| с. Михайловка |
| I. | Общая численность населения | 162 | 1062 | 900 |
| II. | Дети, в т.ч. в возрасте: | 29 | 192 | 163 |
|  | до 6 лет | 13 | 86 | 73 |
|  | от 7 до 15 | 13 | 88 | 75 |
|  | от 16 до 17 лет | 3 | 18 | 15 |
| III. | Население трудоспособного возраста | 88 | 574 | 486 |
| IV. | Население старше трудоспособного возраста | 48 | 314 | 266 |
| д. Сергеевка |
| I. | Общая численность населения | 3 | 3213 | 3216 |
| II. | Дети, в т.ч. в возрасте: | 0 | 582 | 583 |
|  | до 6 лет | 0 | 262 | 262 |
|  | от 7 до 15 | 0 | 267 | 268 |
|  | от 16 до 17 лет | 0 | 53 | 53 |
| III. | Население трудоспособного возраста | 2 | 1734 | 1736 |
| IV. | Население старше трудоспособного возраста | 1 | 950 | 950 |
| п. Дубовая Роща |
| I. | Общая численность населения | 14 | 146 | 132 |
| II. | Дети, в т.ч. в возрасте: | 2 | 26 | 24 |
|  | до 6 лет | 1 | 12 | 11 |
|  | от 7 до 15 | 1 | 12 | 11 |
|  | от 16 до 17 лет | 0 | 2 | 2 |
| III. | Население трудоспособного возраста | 8 | 79 | 71 |
| IV. | Население старше трудоспособного возраста | 4 | 43 | 39 |
| д. Николаевка |
| I. | Общая численность населения | 3 | 204 | 201 |
| II. | Дети, в т.ч. в возрасте: | 0 | 36 | 36 |
|  | до 6 лет | 0 | 16 | 16 |
|  | от 7 до 15 | 0 | 17 | 17 |
|  | от 16 до 17 лет | 0 | 3 | 3 |
| III. | Население трудоспособного возраста | 2 | 111 | 109 |
| IV. | Население старше трудоспособного возраста | 1 | 60 | 59 |

Этот вариант принят в качестве основного.

3.3 ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВЫЙ БУЯН

3.3.1. Архитектурно-планировочное решение

В результате анализа современного использования территории поселения, можно сделать выводы о необходимости и возможности развития населённых пунктов на новых площадках, расположенных в основном за пределами современных территорий населённых пунктов.

Генеральным планом предусматривается:

- развитие посёлка Горьковский в западном направлении на площадке №1;

- развитие посёлка Рига в северном направлении на площадке №2;

- развитие села Новый Буян на 6 площадках:

площадка №3 расположена в юго-западной части села,

площадка №4 расположена в северо-западной части села,

площадка №5 расположена в юго-западной части села,

площадка №6 расположена в северо-восточной части села,

площадка №7 расположена в северной части села;

- развитие деревни Новоурайкино в западном направлении на площадке №8 и в восточном направлении на площадке №9;

- развитие села Михайловка в западном направлении на площадках №10 и 12, в восточном направлении на площадке №11;

- развитие деревни Сергеевка в восточном направлении на площадке №14, в южном направлении на площадке №13;

- развитие посёлка Дубовая Роща в северо-западном направлении на площадке №15;

- развитие деревни Николаевка в северо-восточном направлении на площадке №16.

При разработке архитектурно-планировочной организации территории была учтена сложившаяся планировочная структура с квартальной системой застройки, продолженной на новых площадках, с размещением территорий общественных центров и рекреаций. Генеральным планом предусмотрены рациональные транспортные и пешеходные связи между планируемыми и существующими общественными центами, жилыми кварталами, производственными площадками.

Перспективные площадки определялись с учётом природных и техногенных факторов, а также с соблюдением санитарно-гигиенических условий проживания населения.

3.3.2. Развитие и параметры функциональных зон

Функциональное зонирование выполнено с выделением следующих функциональных зон:

- жилой зоны, предназначенной для размещения индивидуальной жилой застройки, дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных учреждений;

- общественно-деловой зоны, предназначенной для размещения объектов культуры, спорта, образования, здравоохранения, торговли, общественного питания, социального и коммунально–бытового назначения, административных и прочих учреждений;

- зоны производственного использования, предназначенной для размещения производственных и коммунально-складских объектов;

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур, предназначенных для застройки объектами различных видов транспорта и объектами инженерного обеспечения;

- зоны рекреационного назначения, включающей территории естественных природных ландшафтов, озеленённые территории общего пользования, территории для отдыха и туризма;

- зоны сельскохозяйственного использования, предназначенной для размещения сельскохозяйственных угодий (пашни, пастбища, многолетние насаждения, сенокосы), объектов сельскохозяйственного назначения; дач, участков для садоводства и огородничества;

- зоны специального назначения, включающей территории кладбищ, скотомогильников, объектов обращения с отходами и другие объекты.

# Функциональные зоны сельского поселения Новый Буян представлены в таблице №26а.

# Описание и параметры функциональных зон

# Таблица № 26а

| №№ п/п | Вид зоны (подзоны) | Параметры функциональнх зон |
| --- | --- | --- |
|  |  | Назначение зоны, тип застройки | Площадь (га) | Максимальная этажность | Максимальный размер СЗЗ (м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Жилая зона |
| 1 | Ж | Зона застройки индивидуальными жилыми домами (и блокированными не более двух блоков) | 1479.3801 | 3 | х |
| 2 | Ж 5 | Зона размещения объектов дошкольного и общего образования | 36.7821 | 2 | х |
|  | Общественно-деловая зона |
| 3 | О | Зона делового, общественного и коммерческого назначения (административные здания, торговля, офисы), зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения (проф.образование, спорт, культура, медицина, бытовое обслуживание), зона размещения культовых объектов. | 29.3598 | 4 | х |
| 4 | О5 | Зона размещения культовых объектов | 0.9641 | 4 | х |
| 5 | О6 | Зона размещения объектов здравоохранения | 1.0759 | 5 | х |
|  | Зона рекреационного назначения |
| 6 | Р1 | Зона скверов, парков, бульваров | 55.648 | х | х |
| 7 | Р2 | Зона естественного природного ландшафта | 259.4043 | х | х |
| 8 | Р3 | Зона отдыха, занятий физкультурой и спортом | 23.0928 | 2 | х |
|  | Зона сельскохозяйственного использования |
| 9 | Сх1 | Зона сельскохозяйственных угодий (в том числе пашни, сенокосы, пастбища, совхозные сады, залежи) | 15227.7637 | х | х |
| 10 | Сх2-0 | Объекты сельскохозяйственного назначения, а также участки для ведения дачного хозяйства, садоводства и огородничества | 559.0994 | 2 | х |
|  | Зона производственного использования |
| 12 | П1-0 | Подзона производственных и коммунально-складских объектов, не образующих СЗЗ | 13.385 | 3 | х |
| 13 | П1-2 | Подзона производственных и коммунально-складских объектов II-V класса опасности | 47.9936 | 3 | 500 |
| 14 | П1-3 | Подзона производственных и коммунально-складских объектов III-V класса опасности | 39.8552 | 3 | 300 |
| 15 | П1-4 | Подзона производственных и коммунально-складских объектов IV-V класса опасности | 17.4015 | 3 | 100 |
| 16 | П1-5 | Подзона производственных и коммунально-складских объектов V класса опасности | 54.4035 | 3 | 50 |
| 17 | П2 | Коммунально-складская зона | 30.7433 | 3 | Определяется классом опасности объекта |
|  | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |
| 18 | ИТ | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 225.2301 | 2 | Определяется классом опасности объекта |
|  | Зона специального назначения |
| 19 | Сп1 | Зона специального назначения, связанная с захоронениями (кладбище) | 11.4538 | х | 50 |
| 20 | Сп2 | Зона специального назначения, связанная с государственными объектами (военные и режимные объекты) | 7.2878 | х | Определяется классом опасности объекта |
| 20 | Сп3 | Зона размещения скотомогильников | 0.06 | х | 1000 |

3.3.2.1. Развитие жилой зоны

В целях создания благоприятных условий для развития жилищного строительства органам местного самоуправления необходимо осуществлять:

- подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том числе подготовку инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых площадках для жилищного строительства;

- освоение земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к населенным пунктам и расположенных вблизи от мест подключения к инженерным коммуникациям, в целях развития малоэтажной застройки;

- содействие в реализации мероприятий национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»;

- увеличение объемов строительства жилья и коммунальной инфраструктуры;

- приведение существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества;

- обеспечение доступности жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом населения;

- развитие финансово-кредитных институтов рынка жилья.

Развитие жилых зон планируется на свободных участках в существующих границах населённых пунктов и на новых площадках, расположенных за их пределами. Предполагается застройка одноквартирными и двухквартирными жилыми домами с приусадебными участками.

Так как в сельской малоэтажной, в том числе индивидуальной жилой застройке, расчётные показатели жилищной обеспеченности не нормируются, для расчёта общей площади проектируемого жилищного фонда условно принята общая площадь индивидуального жилого дома на одну семью 150 кв.м

Предельные размеры земельных участков в границах населённого пункта для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства  (500 – 2000) утверждены «Решением Собрания Представителей муниципального района Красноярский Самарской области» № 3-СП от 16.02.2011.года.

3.3.2.1.1. Планируемые объекты жилищного фонда

Посёлок Горьковский

Новое строительство:

уплотнение существующей застройки:

– на территории общей площадью 3,7 га строительство 19 индивидуальных жилых домов ориентировочной общей площадью 2850 кв. м, расчётная численность населения составит 57 человек;

ПЛОЩАДКА №1

- на проектируемой территории, площадью 71.3 га, планируется размещение 356 индивидуальных жилых домов общей площадью 53400 кв. м, расчётная численность населения составит 1068 человек;

Посёлок Рига

Новое строительство:

уплотнение существующей застройки:

– на территории общей площадью 3,1 га строительство 15 индивидуальных жилых домов ориентировочной общей площадью 2250 кв. м, расчётная численность населения составит 45 человек;

ПЛОЩАДКА №2

- на проектируемой территории, площадью 20.7 га, планируется размещение 130 индивидуальных жилых домов общей площадью 19500 кв. м, расчётная численность населения составит 390 человека;

Село Новый Буян

Новое строительство:

ПЛОЩАДКА №3

- на проектируемой территории, общей площадью100 га, планируется размещение 500 индивидуальных жилых домов общей площадью 75000 кв. м, расчётная численность населения 1500 человек;

ПЛОЩАДКА №4

- на проектируемой территории, площадью 32.9 га, планируется размещение 164 индивидуальных жилых домов общей площадью 24600 кв. м, расчётная численность населения составит 492 человека;

ПЛОЩАДКА №5

- на проектируемой территории, общей площадью 61.7 га, планируется размещение 664 индивидуальных жилых домов общей площадью 99600 кв. м, расчётная численность населения 1992 человек;

ПЛОЩАДКА №6

- на проектируемой территории, общей площадью 16.3 га, планируется размещение 177 индивидуальных жилых домов общей площадью 26550 кв. м, расчётная численность населения 531 человек;

ПЛОЩАДКА №7

- на проектируемой территории, общей площадью 83.3 га, планируется размещение 416 индивидуальных жилых домов общей площадью 62400 кв. м, расчётная численность населения 1248 человек;

Деревня Новоурайкино

Новое строительство:

ПЛОЩАДКА №8

- на проектируемой территории, общей площадью 15.9 га, планируется размещение 79 индивидуальных жилых домов общей площадью 11850 кв. м, расчётная численность населения 237 человек;

ПЛОЩАДКА №9

- на проектируемой территории, общей площадью 25.4га, планируется размещение 127 индивидуальных жилых домов общей площадью 19050 кв. м, расчётная численность населения 381 человек;

Село Михайловка

Новое строительство:

ПЛОЩАДКА №10

- на проектируемой территории, площадью 8.7 га, планируется размещение 43 индивидуальных жилых домов общей площадью 6450 кв. м, расчётная численность населения составит 129 человек;

ПЛОЩАДКА №11

- на проектируемой территории, площадью 32.3 га, планируется размещение 162 индивидуальных жилых домов общей площадью 24300 кв. м, расчётная численность населения составит 486 человек;

ПЛОЩАДКА №12

- на проектируемой территории, общей площадью 19.1 га, планируется размещение 95 индивидуальных жилых домов общей площадью 14250 кв. м, расчётная численность населения 285 человек;

Деревня Сергеевка

Новое строительство:

ПЛОЩАДКА №13

- на проектируемой территории, площадью 128.4 га, планируется размещение 1039 индивидуальных жилых домов общей площадью 155850 кв. м, расчётная численность населения составит 3117 человек;

ПЛОЩАДКА №14

- на проектируемой территории, площадью 6.3 га, планируется размещение 32 индивидуальных жилых домов общей площадью 4800 кв. м, расчётная численность населения составит 96 человек;

Посёлок Дубовая Роща

Новое строительство:

уплотнение существующей застройки:

– на территории общей площадью 1,4 га строительство 7 индивидуальных жилых домов ориентировочной общей площадью 1050 кв. м, расчётная численность населения составит 21 человек;

ПЛОЩАДКА №15

- на проектируемой территории, площадью 3.2 га, планируется размещение 37 индивидуальных жилых домов общей площадью 5550 кв. м, расчётная численность населения составит 111 человек;

Деревня Николаевка

Новое строительство:

уплотнение существующей застройки:

– на территории общей площадью 6,0 га строительство 32 индивидуальных жилых домов ориентировочной общей площадью 4800 кв. м, расчётная численность населения составит 96 человек;

ПЛОЩАДКА №16

- на проектируемой территории, площадью 7 га, планируется размещение 35 индивидуальных жилых домов общей площадью 5250 кв. м, расчётная численность населения составит 105 человек;

Увеличение жилищного фонда на расчётный срок строительства составит 619350 кв. м.

Общий жилищный фонд с учётом существующего фонда составит 733223 кв. м.

Средняя обеспеченность жилищным фондом составит 44.32 кв. м /чел.

3.3.2.2. Развитие общественно-деловой зоны

Общественные центры, формируются объектами социальной инфраструктуры, планируемыми в соответствии со статьёй 14 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». К ним относятся объекты библиотечного обслуживания, объекты для организации культуры и досуга, физической культуры и массового спорта.

Кроме того перечень объектов социальной инфраструктуры определён в соответствии со структурой и типологией общественных центров и объектов общественно деловой зоны для центров сельских поселений, а также с учётом увеличения населения

на расчётный срок

- в п. Горьковский до 1168 чел.

- в п. Рига до 466 чел.

- в с. Новый Буян до 9454 чел.

- в д. Новоурайкино до 828 чел.

- в с. Михайловка до 1062 чел.

- в д. Сергеевка до 3216 чел.

- в п. Дубовая Роща до 146 чел.

- в д. Николаевка до 204 чел.

Всего по поселению  до 16544 человек.

Зоны общественных центров предполагается развивать с учётом нормативных радиусов обслуживания и необходимой расчётной мощности объектов по очерёдности строительства. Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше 1 км от учреждения образования, необходимо организовывать транспортное обслуживание (СанПиН 2.4.2. 1178-02).

Расчёт объектов обслуживания представлен в таблице №27

Таблица №27

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | НОРМАТИВНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ На 1тыс.чел. | РАСЧЁТНАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТОВ | МОЩНОСТЬ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ | МОЩНОСТЬ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения(общего типа) | место | 70% детей дошкольного возраста (1347) | 943 | 186 | 757 |
| 2 | Общеобразовательные учреждения | учащийся | 100% детей от 7 до 15 лет (1375), 75% детей от 16 до 17 лет (275) | 1581 | 558 | 1023 |
| 3 | Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |
|  | стационары | коек | по заданию |  | 20 | - |
|  | поликлиники | посещений в смену | по заданию |  | 50 | - |
|  | ФАП, офис врача общей практики | объект | по заданию | 2 | - | 2 |
|  | аптеки | объект | по заданию | 16 | 2 | 14 |
| 4 | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | га | На 1 тыс. жителей (0,7-0,9) | 13.2 | 1.0 | 12.2 |
|  | спортивные залы | м2 площади пола | 175 | 2890 | 300 | 2590 |
|  | бассейны | м2 зеркала воды | 80 | 1320 | - | 1320 |
| 5 | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |
|  | клубы | Посетительское место | 140 | 2310 | 400 | 1910 |
|  | библиотеки | тыс. ед. хранения | 4.5 | 74 | 17.5 | 56.5 |
|  |  | чит. мест | 3 | 49 | 20 | 29 |
| 6 | Магазины | м2 торг. площади | 250 | 4125 | 852,4 | 3272.6 |
| 7 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 660 | - | 660 |
| 8 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 7 | 115 | - | 115 |
| 9 | Предприятия коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |
|  | Прачечные | кг белья в смену | 40 | 660 | - | 660 |
|  | Химчистки | кг вещей в смену | 2,3 | 38 | - | 38 |
|  | бани | место | 7 | 115 | 30 | 85 |
| 10 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |
|  | гостиница | место | 6 | 99 | - | 99 |

3.3.2.2.1. Планируемые объекты обслуживания

Проектом генерального плана предусматривается:

Посёлок Горьковский

ПЛОЩАДКА № 1

Строительство ДОУ на 70 мест (3.1), жилая зона, ОКС местного значения муниципального района.

Строительство многофункционального центра в составе (общественно-деловая зона):

- спортивный зал площадью 200 кв. м и бассейн площадью 90 кв. м (7.2), ОКС местного значения поселения;

- зрительный зал на 160 мест, библиотека на 5 тысяч томов и 4 читательских места (8.1), ОКС местного значения поселения.

Строительство здания комплексного обслуживания в составе (общественно-деловая зона):

- аптека ориентировочной площадью 20 кв. м (5.1), частная;

- магазин торговой площадью 300 кв. м (9.1), частный;

- кафе на 45 посадочных мест (10.1), частное;

- предприятие бытового обслуживания на 8 рабочих мест (11.1), ОКС местного значения поселения.

Село Новый Буян

В СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЗАСТРОЙКЕ

Реконструкция школы в селе Новый Буян на 410 учащихся (4.1) и школьного спортивного зала (7.1), ул.Школьная, 14, жилая зона, ОКС местного значения муниципального района (СТП).

Реконструкция клуба на 400 мест (8.1) с библиотекой на 17500 единиц хранения и 20 чит.мест (8.2) в селе Новый Буян, ул.Степная, 20 (СТП), общественно-деловая зона, ОКС местного значения поселения.

ПЛОЩАДКА №3

Строительство ДОУ на 90 мест (3.3), жилая зона, ОКС местного значения муниципального района.

Строительство общеобразовательного учреждения на 500 учащихся (4.1), жилая зона, ОКС местного значения муниципального района..

Строительство аптеки ориентировочной площадью 30 кв. м (5.3), общественно-деловая зона, частная.

Строительство спортивного комплекса с залом площадью 350 кв. м и бассейном площадью 200 кв. м зеркала воды (7.6), общественно-деловая зона, ОКС местного значения поселения.

Строительство культурно-развлекательного комплекса на 230 мест с библиотекой на 6.5 тыс. томов и 5 читательских мест (8.3), общественно-деловая зона, ОКС местного значения поселения.

Строительство магазина торговой площадью 370 кв. м (9.3), общественно-деловая зона, частный.

Строительство кафе на 100 посадочных мест (10.3), общественно-деловая зона, частное.

Строительство предприятия бытового обслуживания на 15 рабочих мест (11.3) общественно-деловая зона, ОКС местного значения поселения.

ПЛОЩАДКА № 4

Строительство ДОУ на 55 мест (3.2), жилая зона, ОКС местного значения муниципального района.

Строительство многофункционального центра в составе (общественно-деловая зона):

- спортивный зал площадью 200 кв. м и бассейн площадью 100 кв. м (7.4) ОКС местного значения поселения;

- зрительный зал на 160 мест, библиотека на 4 тысяч томов (8.2) ОКС местного значения поселения.

Строительство здания комплексного обслуживания в составе (общественно-деловая зона):

- аптека ориентировочной площадью 20 кв. м (5.2), частная;

- магазин торговой площадью 250 кв. м (9.2), частный;

- кафе на 40 посадочных мест (10.2), частное;

- предприятие бытового обслуживания на 6 рабочих мест (11.2) ОКС местного значения поселения.

Строительство предприятия коммунально-бытового обслуживания с прачечной на 660 кг белья в смену, химчисткой на 40 кг вещей в смену, баней на 60 мест (12.1), зона производственного использования, ОКС местного значения поселения.

ПЛОЩАДКА №5

Строительство ДОУ на 115 мест (3.4), жилая зона, ОКС местного значения муниципального района.

Строительство аптеки ориентировочной площадью 30 кв. м (5.4), общественно-деловая зона, частная.

Строительство спортивного комплекса с залом площадью 450 кв. м и бассейном площадью 250 кв. м зеркала воды (7.8), общественно-деловая зона, ОКС местного значения поселения.

Строительство культурно-развлекательного комплекса на 300 мест с библиотекой на 9 тыс. томов и 4 читательских места (8.4), общественно-деловая зона, ОКС местного значения поселения.

Строительство магазина торговой площадью 160 кв. м (9.4) общественно-деловая зона, частный.

Строительство магазина торговой площадью 340 кв. м (9.5) общественно-деловая зона, частный.

Строительство кафе на 130 посадочных мест (10.4), общественно-деловая зона, частное.

Строительство предприятия бытового обслуживания на 25 рабочих мест (11.4), общественно-деловая зона, ОКС местного значения поселения.

ПЛОЩАДКА № 6

Строительство ДОУ на 30 мест (3.6), жилая зона, ОКС местного значения муниципального района.

Строительство многофункционального центра в составе (общественно-деловая зона):

- спортивный зал площадью 100 кв. м и бассейн площадью 50 кв. м (7.12), ОКС местного значения поселения;

- зрительный зал на 100 мест, библиотека на 2 тысяч томов (8.6), ОКС местного значения поселения.

Строительство здания комплексного обслуживания в составе (общественно-деловая зона):

- аптека ориентировочной площадью 20 кв. м (5.6) частная;

- магазин торговой площадью 130 кв. м (9.6) частный;

- кафе на 30 посадочных мест (10.6) частное;

- предприятие бытового обслуживания на 10 рабочих мест (11.6), ОКС местного значения поселения.

ПЛОЩАДКА №7

Строительство ДОУ на 80 мест (3.5), жилая зона, ОКС местного значения муниципального района.

Строительство аптеки ориентировочной площадью 30 кв. м (5.5), общественно-деловая зона, частная.

Строительство спортивного комплекса с залом площадью 350 кв. м и бассейном площадью 200 кв. м зеркала воды (7.10), общественно-деловая зона, ОКС местного значения поселения.

Строительство культурно-развлекательного комплекса на 200 мест с библиотекой на 5.5 тыс. томов (8.5), общественно-деловая зона, ОКС местного значения поселения.

Строительство магазина торговой площадью 340 кв. м (9.7), общественно-деловая зона, частный.

Строительство кафе на 100 посадочных мест (10.5), общественно-деловая зона, частное.

Строительство предприятия бытового обслуживания на 15 рабочих мест (11.5), общественно-деловая зона, ОКС местного значения поселения.

Строительство гостиницы на 100 мест (15.1), общественно-деловая зона, частная;

Деревня Новоурайкино

ПЛОЩАДКА №9

Строительство ДОУ на 50 мест (3.8), жилая зона, ОКС местного значения муниципального района.

Строительство магазина торговой площадью 210 кв. м (9.8), общественно-деловая зона, частный.

Село Михайловка

ПЛОЩАДКА №10

Строительство ДОУ на 70 мест (3.9), жилая зона, ОКС местного значения муниципального района.

Строительство общеобразовательного учреждения на 200 учащихся (4.2), жилая зона, ОКС местного значения муниципального района.

ПЛОЩАДКА №11

Строительство ФАП с аптекой, 15 посещений в смену (5.8), общественно-деловая зона, ОКС местного значения муниципального района.

Строительство спортивного комплекса с залом площадью 330 кв. м и бассейном площадью 150 кв. м зеркала воды (7.17), общественно-деловая зона, ОКС местного значения поселения.

Строительство культурно-развлекательного комплекса на 270 мест с библиотекой на 8.5 тыс. томов и 5 читательских места (8.8), общественно-деловая зона, ОКС местного значения поселения.

Строительство магазина торговой площадью 265 кв. м (9.9), общественно-деловая зона, частный.

Строительство кафе на 80 посадочных мест (10.8), общественно-деловая зона, частное.

Строительство предприятия бытового обслуживания на 14 рабочих мест (11.8), общественно-деловая зона, ОКС местного значения поселения.

Строительство здания комплексного обслуживания в составе (общественно-деловая зона):

- отделение связи на 1 операционное окно (14.1), ОКС местного значения муниципального района.

- отделение банка на 1 операционное окно (14.3), частный.

ПЛОЩАДКА №12

Строительство бани на 25 мест мест (12.2), зона производственного использования, ОКС местного значения поселения.

Деревня Сергеевка

ПЛОЩАДКА №13

Строительство ДОУ на 90 мест (3.7), жилая зона, ОКС местного значения муниципального района.

Строительство общеобразовательного учреждения на 300 учащихся (4.3), жилая зона, ОКС местного значения муниципального района.

Строительство ФАП с аптекой, 15 посещений в смену (5.7), общественно-деловая зона, ОКС местного значения муниципального района.

Строительство спортивного комплекса с залом площадью 520 кв. м и бассейном площадью 240 кв. м зеркала воды (7.14), общественно-деловая зона, ОКС местного значения поселения.

Строительство культурно-развлекательного комплекса на 420 мест с библиотекой на 13 тыс. томов и 9 читательских места (8.9), общественно-деловая зона, ОКС местного значения поселения.

Строительство магазина торговой площадью 250 кв. м (9.10), общественно-деловая зона, частный.

Строительство магазина торговой площадью 500 кв. м (9.11), общественно-деловая зона, частный.

Строительство кафе на 120 посадочных мест (10.7), общественно-деловая зона, частное.

Строительство предприятия бытового обслуживания на 22 рабочих места (11.7), общественно-деловая зона, ОКС местного значения поселения.

Строительство здания комплексного обслуживания в составе (общественно-деловая зона):

- отделение связи на 1 операционное окно (14.2), ОКС местного значения муниципального района.

- отделение банка на 1 операционное окно (14.4), частный.

Посёлок Дубовая Роща

ПЛОЩАДКА №15

Строительство магазина торговой площадью 36 кв. м (9.12) с аптечным отделом (5.9), общественно-деловая зона, частный.

Строительство центра досуга с залом на 20 посетительских мест, библиотекой на 0,6 тысяч томов (8.10) и спортивным залом площадью 25 кв. м (7.19), общественно-деловая зона, ОКС местного значения поселения.

Деревня Николаевка

ПЛОЩАДКА №16

Строительство магазина торговой площадью 50 кв. м (9.13) с аптечным отделом (5.10), общественно-деловая зона, частный.

Строительство центра досуга с залом на 28 посетительских мест, библиотекой на 0,9 тысяч томов (8.7) и спортивным залом площадью 35 кв. м (7.21), общественно-деловая зона, ОКС местного значения поселения.

3.3.2.3. Развитие зоны производственного использования

Производственные и коммунально-складские зоны предназначены для застройки производственными, коммунальными и складскими объектами, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов.

Документами территориального планирования Самарской области и муниципального района Красноярский, на территории сельского поселения Новый Буян не запланированы мероприятия по размещению предприятий промышленного назначения.

Производственную зону сельского поселения планируется развивать, преимущественно, на существующих площадках, с условием уменьшения класса опасности существующих предприятий, примыкающих к жилым зонам, за счет реконструкции и модернизации или изменения вида производства.

Генеральным планом также предлагается развитие зоны производственного использования к юго-востоку от с. Новый Буян, с возможностью размещения в ней предприятий II - V класса опасности.

3.3.2.4. Развитие зоны инженерной инфраструктуры

Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения объектов инженерного обеспечения территории, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов. В сельском поселении Новый Буян предусматривается развитие жилой зоны, объектов соцкультбыта и, соответственно, развитие инженерного обеспечения проектируемых объектов по каждому виду инженерного оборудования.

Инженерное обеспечение планируемых производственных площадок будет произведено собственниками предприятий (инвесторами) по согласованию с администрацией поселения.

3.3.2.4.1. Планируемые объекты инженерной инфраструктуры

Согласно статье 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения относится организация в границах поселения электро -, тепло -, газо - и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом.

Во всей вновь проектируемой жилой застройке и зданиях соцкультбыта предусмотрено полное инженерное оборудование, включающее в себя:

1.Водоснабжение;

2.Водоотведение;

3.Теплоснабжение;

4.Газоснабжение;

5. Электроснабжение;

6. Электросвязь.

3.3.2.4.1.1 Водоснабжение

# село Новый Буян – административный центр.

Согласно СТП Муниципального района Красноярский:

Для бесперебойного водоснабжения населения села Новый Буян водой соответствующего качества, отвечающего требованиям СанПиН 2.1.4. 1071-01 « Питьевая вода», необходимо выполнение ряда мероприятий, а именно:

- ввиду увеличения населения согласно Генеральному плану необходимо реконструкция и расширение существующего водозабора с увеличением до требуемой производительности на 1640м3/сут.

- реконструкция и строительство водопроводных сетей с сооружениями на них;

Согласно проекту Генерального плана:

- строительство водоводов и уличных сетей для площадок нового строительства;

-  установка для всех потребителей приборов учёта расхода воды.

Согласно проекту Генерального плана всё новое строительство обеспечивается централизованным водоснабжением, для чего необходимо выполнить всё выше перечисленное.

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Расход на наружное пожаротушение села (1 пожар) принят 10 л/сек в течение 3 часов, что составляет 108 м3/сут.

Новое строительство в районе существующей застройки подключается к существующей системе водоснабжения на условиях владельца сетей.

Уличные сети водопровода выполняются из полиэтиленовых труб, колодцы – из в

Водопотребление и водоотведение новой застройки посчитано отдельно по площадкам и очередям строительства.

Посёлок Рига, посёлок Горьковский, деревня Новоурайкино, село Михайловка.

Согласно Проекту Генерального плана:

Для бесперебойного водоснабжения населения  водой соответствующего качества, отвечающего требованиям СанПиН 2.1.4. 1071-01 « Питьевая вода», необходимо выполнение ряда мероприятий, а именно:

- ввиду увеличения населения согласно Генеральному плану необходимо реконструкция и расширение существующих водозаборов с увеличением до требуемой производительности.

-  проектирование и строительство водопроводных сетей с сооружениями на них для площадок нового строительства.

-  установка для всех потребителей приборов учёта расхода воды.

Согласно проекту Генерального плана всё новое строительство обеспечивается централизованным водоснабжением, для чего необходимо выполнить всё выше перечисленное.

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Расход на наружное пожаротушение посёлка Горьковский (1 пожар) принят 10 л/сек в течение 3 часов, что составляет 108 м3/сут.

Расход на наружное пожаротушение посёлока Рига, деревни Ново-                           Урайкино, села Михайловка (1 пожар) принят 5 л/сек в течение 3 часов, что составляет 54 м3/сут.

Ввиду того, что согласно проекту Генерального плана село Новый Буян, посёлок Горьковский и посёлок Рига практически представляет собой единое целое целесообразно объединить системы водоснабжения, закольцевав все источники водоснабжения.

Новое строительство в районе существующей застройки подключается к существующей системе водоснабжения на условиях владельца сетей.

Уличные сети водопровода выполняются из полиэтиленовых труб, колодцы – из современных конструкций.

Водопотребление и водоотведение новой застройки посчитано отдельно по площадкам и очередям строительства.

# Деревня Сергеевка.

Ввиду отсутствия централизованного водоснабжения в деревне Сергеевка согласно  проекту Генерального плана необходимо:

- ввиду увеличения населения необходимо запроектировать и построить водозабор с требуемой производительностью. Площадки под источники  водоснабжения определить в рабочем порядке после проведения гидрогеологических изысканий.

Согласно проекту Генерального плана:

- проектирование и строительство водоводов и уличных сетей с сооружениями на них для площадок нового строительства;

Как вариант всё новое строительство будет обеспечиваться из индивидуальных источников водоснабжения (шахтных колодцев) для одного или группы зданий. Вода должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4. 1071-01 « Питьевая вода». Вариант определяется на стадии рабочего проекта.

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Для пожаротушения при выборе 2-го варианта необходимо  проектирование и строительство пожарных резервуаров из расчёта 5 л/сек в течение 3 часов (2 резервуара по 50 м3). Радиус обслуживания 200 м.

Местоположение резервуаров определить в рабочем проектировании.

посёлок Дубовая Роща, деревня Николаевка.

Ввиду отсутствия централизованного водоснабжения согласно проекту Генерального плана всё новое строительство будет обеспечиваться из индивидуальных источников водоснабжения (шахтных колодцев) для одного или группы зданий. Вода должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4. 1071-01 « Питьевая вода». Вариант определяется на стадии рабочего проекта.

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Для пожаротушения необходимо  проектирование и строительство пожарные резервуары из расчёта 5 л/сек в течение 3 часов (2 резервуара по 50 м3). Радиус обслуживания 200 м.

Местооложение резервуаров определить в рабочем проектировании.

# Расходы воды на новое строительство

# Таблица № 28

| № п.п | Площадки застройки | Кол-во жителей (чел.) | Водопотребление | Протяженность сетей h км | Водоотведение М3/сут | Протяженность сетей h км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоз. Питьевое max | Пожаротуш. м3/сут | Полив м3/сут |  |  |  |
|  |  |  | м3/сут | м3/час |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  | 10л/с 1пож 3 ч |  |  |  |  |
|  | село Новый-Буян а/ц |
|  | Новое строительство. |
| 1.1 | Площадка №4 164 инд. ж. д. | 492 | 118,08 | 15,99 | 108 | 17,22 | 7,554 | 118,08 | К1-6,927 НК1-0,98 |
| 1.2 | Стр-во многофун центра с бас- сейном 90м2 |  | 5,00 подпит х-быт. 6,00 | запол 7,00 х-Быт. 3,00 |  |  |  | техн. м3 5,00 х-быт 6,00 |  |
| 1.3 | Площадка №3 500 инд. ж. д. | 1500 | 360,0 | 35,10 | 108 | 52,50 | 18,4 | 360,00 | К1-18,061 НК1-4,52 |
| 1.4 | Строительство спорткомпл. с бассейном 200 м2 |  | 10,00 подпит х-быт. 11,00 | запол 15,00 х-Быт. 6,00 |  |  |  | техн. м3 10,00 х-быт 11,00 |  |
| 1.5 | Площадка №5 664 инд. ж. д. | 1992 | 478,08 | 44,02 | 108 | 69.72 | 3,08 | 478,08 | К1-2,7 |
| 1.6 | Стр-во многофун центра с бас- сейном 100м2 |  | 2,50 подпит х-быт 3,00 | запол 3,50 х-Быт. 1,50 |  |  |  | техн. м3 2,50 х-быт 3,00 |  |
| 1.7 | Строительство спорткомпл. с бассейном 250 м2 |  | 10,00 подпит х-быт. 11,00 | запол 15,00 х-Быт. 6,00 |  |  |  | техн. м3 10,00 х-быт 11,00 |  |
| 1.8 | Площадка №6 177 инд. ж. д. | 531 | 127,44 | 17,26 | 108 | 18,58 | 3,34 | 127,44 | К1-2,07 НК1-3,28 |
| 1.9 | Стр-во многофун центра с бас- сейном 50м2 |  | 2,50 подпит х-быт 3,00 | запол 3,50 х-Быт. 1,50 |  |  |  | техн. м3 2,50 х-быт 3,00 |  |
| 1.10 | Площадка №7 416 инд. ж. д. | 1248 | 299,52 | 30,83 | 108 | 43,68 | 12,852 | 299,52 | К1-15,417 НК1-0,875 |
| 1.11 | Строительство спорткомпл. с бассейном 200 м2 |  | 10,00 подпит х-быт. 11,00 | запол 15,00 х-Быт. 6,00 |  |  |  | техн. м3 10,00 х-быт 11,0 |  |
|  | Итого |  | 1669,70 |  |  |  | 45,22 | 1468,0 | К1-45,175 НК1-9,655 |
|  | Посёлок Рига |
|  | Новое строительство. Уплотнение существующей застройки |
| 2.1 | 15 инд. ж. д. фрагментар | 45 | 10,80 | 2,63 | 54 | 3,15 |  | 10,80 |  |
| 2.2 | Площад. №2 130 инд. ж. д. | 390 | 93,60 | 15,21 | 54 | 6,55 | 5,086 | 93,60 | К1-5,42 |
|  | Итого |  | 168,10 |  |  |  | 5,086 | 104,40 | К!-5,42 |
|  | Посёлок Дубовая Роща. |  |  |  |  |  |  |
|  | Новое строительство. Уплотнение существующей застройки |  |  |
| 3.1 | 7 инд. ж. д. фрагментар | 21 | 5,04 | 1,23 | 54 | 1,47 |  | 5,04 |  |
| 3.2 | Площадка№15 37 инд. ж. д. | 111 | 26,64 | 6,50 | 54 | 7,77 |  | 26,64 |  |
| 3.3 | Итого |  | 94,92 |  |  |  |  | 31,68 |  |
|  | Село Михайловка. |  |  |
|  | Новое строительство. |  |  |
| 4.1 | Площадка№10 43 инд. ж. д. | 129 | 30,96 | 6,71 | 54 | 9,03 | 2,905 | 30,96 |  |
| 4.2 | Строительство спорткомпл. с бассейном 150 м2 |  | 10,00 подпит х-быт. 11,00 | запол 15,00 х-Быт. 6,00 |  |  |  | техн. м3 10,00 х-быт 11,0 |  |
| 4.3 | Площадка №11 162 инд. ж. д. | 486 | 116,64 | 15,80 | 54 | 17,01 | 5,103 | 116,64 |  |
| 4.4 | Площадка№12 95 инд. ж. д. | 285 | 68,40 | 11,11 | 54 | 9,98 | 2,986 | 68,40 |  |
|  | Итого |  | 327,02 |  |  |  | 11,00 | 237,00 |  |
|  | деревня Николаевка. |  |  |  |  |  |
|  | Новое строительство. Уплотнение существующей застройки |
| 5.1 | 32 инд. ж. д. фрагментар | 96 | 23,04 | 5,62 | 54 | 6,72 |  | 23,04 |  |
| 5.2 | Площадка №16 35 инд. ж. д. | 105 | 25,20 | 6,14 | 54 | 7,35 |  | 25,20 |  |
|  | Итого |  | 116,31 |  |  |  |  | 48,24 |  |
|  | деревня Ново-Урайкино. |  |  |  |  |  |
|  | Новое строительство. |
| 6.1 | Площадка №8 79 инд. ж. д. | 237 | 56,88 | 10,17 | 54 | 8,29 | 5,991 | 56,88 |  |
| 6.2 | Площадка №9 127 инд. ж. д. | 381 | 91,44 | 13,37 | 54 | 13,34 | 7,086 | 91,44 |  |
|  | Итого |  | 223,95 |  |  |  | 13,08 | 148,32 |  |
|  | посёлок Горьковский. |
|  | Новое строительство. |
| 7.1 | 19 инд. ж. д. фрагментарно | 57 | 13,68 | 3,33 | 54 | 3,99 |  | 13,68 |  |
| 7.2 | Площадка №1 356 инд. ж. д | 1068 | 256,32 | 27,77 | 54 | 37,38 | 14,567 | 256,32 | К1-8,902 |
| 7.3 | Стр-во многофун центра с бас- сейном 90м2 |  | 5,00 подпит х-быт. 6,00 | запол 7,00 х-Быт. 3,00 |  |  |  | техн. м3 5,00 х-быт 6,00 |  |
|  | Итого |  | 376,37 |  |  |  | 14,57 | 281,00 | К1-8,90 |
|  | деревня Сергеевка. |
|  | Новое строительство. |
| 8.1 | Площадка №13 1039 инд. ж. д | 3117 | 748,08 | 62,81 | 54 | 109,10 | 2,67 | 748,08 | К1-2,27 НК1-5,04 |
| 8.2 | Площадка №14 32 инд. ж. д | 96 | 23,04 | 5,61 | 54 | 6,72 | 1,35 | 23,04 | К1-1,423 |
| 8.3 | Строительство спорткомпл. с бассейном 240 м2 |  | 11,00 подпитх-быт 12,00 | запол. 16,00 х-быт 7,00 |  |  |  | техн. м3 11,0 х-быт 12,0 |  |
|  | Итого |  | 963,94 |  |  |  | 3,90 | 794,12 | К1-3,693 НК1-5,04 |
|  | Итого по пос. |  | 3910,78 |  |  |  | 92,86 | 3112,88 | К1-63,19 НК1-14,7- |
|  | ТЭП |  | 3,91 |  |  |  | 92,86 | 3,11 | К1-63,19 НК1-14,7- |

3.3.2.4.1.2. Водоотведение

село Новый Буян – административный центр.

Согласно СТП Муниципального района 	Красноярский ввиду неудовлетворительного состояния существующих КОС, расположенных в восточной части села, необходимо произвести их реконструкцию (проект существует).

Согласно проекту Генерального плана ввиду того, что численность населения с учётом существующего значительно увеличивается для улучшения условий жизни населения и для улучшения экологической обстановки, необходимо выполнить ряд мероприятий, а именно:

- запроектировать и построить новые канализационные очистные сооружения для новых площадок, расположенные на юге за границей	села,производительностью 1900м3/сут, так как старые КОС не обеспечат необходимой производительностью с учетом приема стоков п. Рига и Горьковский.

Согласно проекту Генерального плана для нового строительства:

- предусмотреть проектирование и строительство сетей канализации и сооружений на них для вновь проектируемой застройки:

При определении производительности КОС необходимо учесть, что  согласно проекту Генерального плана село Новый Буян, посёлок Горьковский и посёлок Рига практически представляет собой единое целое  целесообразно объединить канализационные сети всех посёлков в единое целое с последующиим сбросом стоков на новые КОС, расположенные к югу от села Новый Буян.

Наружные сети канализации выполнять из полиэтиленовых труб, сооружения на них из современных материалов.

Для нового строительства до строительства канализационных очистных сооружений и сетей предусматривается строительство установок биологической очистки сточных вод для одного или группы зданий и спорткомпл. с бассейном по существующим проектным предложениям.

Как вариант предлагается строительство водонепроницаемых выгребов  с последующим вывозом стоков спецавтотранспортом в места отведённые службой Роспотребнадзора.  Вариант выбирается на стадии рабочего проектирования.

Расходы сточных вод по каждой площадке, приведены в разделе «Водоснабжение».

посёлок Рига и  посёлок Горьковский.

Централизованная канализация в данных поселениях отсутствует.

Согласно проекту Генерального плана ввиду того, что численность населения с учётом существующих застроек значительно увеличивается для улучшения условий жизни населения и для улучшения экологической обстановки, необходимо выполнить ряд мероприятий, а именно:

- проектирование и строительство сетей канализации и сооружений на них, для существующей застройки и вновь проектируемой застройки:

Наружные сети канализации выполнять из полиэтиленовых труб, сооружения на них из современных материалов.

Ввиду того, что село Новый Буян, посёлок Горьковский и посёлок Рига практически представляет собой единое поселение  целесообразно объединить канализационные сети всех посёлков в единое целое с последующим сбросом на КОС села Новый Буян расчитанные на приём стоков всех трёх поселений.

Для нового строительства до строительства канализационных очистных сооружений и сетей предусматривается строительство установок биологической очистки сточных вод для одного или группы зданий и по существующим проектным предложениям.

Как вариант предлагается строительство водонепроницаемых выгребов  с последующим вывозом стоков спецавтотранспортом в места отведённые службой Роспотребнадзора.  Вариант выбирается на стадии рабочего проектирования.

Расходы сточных вод по каждой площадке, приведены в разделе «Водоснабжение».

деревня Сергеевка.

Централизованная канализация в данных поселениях отсутствует.

Согласно СТП Муниципального района 	Красноярский в населённых пунктах с численностью более 1000 человек необходимо наличие КОС.

Согласно проекту Генерального плана, ввиду того, что численность населения с учётом существующих застроек значительно увеличивается для улучшения условий жизни населения и для улучшения экологической обстановки, необходимо выполнить ряд мероприятий, а именно:

- выполнить проект и строительство канализационных очистных сооружений.  Место расположение КОС на севере за границей села.

- проектирование и строительство сетей канализации и сооружений на них, для существующей застройки и вновь проектируемой застройки:

Наружные сети канализации выполнять из полиэтиленовых труб, сооружения на них из современных материалов.

Для нового строительства до строительства канализационных очистных сооружений и сетей предусматривается строительство установок биологической очистки сточных вод для одного или группы зданий по существующим проектным предложениям.

Как вариант предлагается строительство водонепроницаемых выгребов  с последующим вывозом стоков спецавтотранспортом в места отведённые службой Роспотребнадзора.  Вариант выбирается на стадии рабочего проектирования.

Расходы сточных вод по каждой площадке, приведены в разделе «Водоснабжение».

посёлок Дубовая Роща, село Михайловка,  деревня Новоурайкино, деревня Николаевка .

Централизованная канализация в данных поселениях отсутствует.

Согласно проекту Генерального плана для нового строительства  предусматривается строительство установок биологической очистки сточных вод для одного или группы зданий по существующим проектным предложениям.

Как вариант предлагается строительство водонепроницаемых выгребов  с последующим вывозом стоков спецавтотранспортом в места отведённые службой Роспотребнадзора.  Вариант выбирается на стадии рабочего проектирования.

Расходы сточных вод по каждой площадке, приведены в разделе «Водоснабжение».

# Дождевая канализация.

Отвод дождевых и талых вод с вновь проектируемых территорий осуществляется с учётом существующей застройки по открытым и закрытым водостокам в пониженные по рельефу места.

На стадии «проект планировки» и последующих рабочих стадиях определяются места сбора поверхностных вод, их очистка и места сброса в водные объекты (овраги, тальвеги, реки, озёра и др.) согласно условиям «Роспотребнадзора».

Таблица №29

# Объекты капитального строительства

| №по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № площадки) | ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА (проектная) | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | МЕРОПРИЯТИЕ (треб. кап. ремонт или реконструкция, строительство) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Водозабор с. Новый Буян (состоит из 2-х площадок) | с. Новый Буян, в северной части села, ул. Энергетиков | увеличить общую производительность на 1640 м3/сут | В зоне инженерной инфраструктуры | Реконструкция | Сельского поселения |
|  |  | с. Новый Буян, ул. Куйбышевская |  |  |  |  |
|  | Водозабор с. Михайловка и д. Ново-Урайкино (состоит из 2-х площадок) | В южной части с. Михайловка | увеличить общую производительность на 554 м3/сут. | В зоне инженерной инфраструктуры | Реконструкция | Сельского поселения |
|  |  | В западной части с. Михайловка |  |  |  |  |
|  | Водозабор д. Сергеевка | д. Сергеевка, площадка №13 | Производительность 1100.0 м3/сут. | В зоне инженерной инфраструктуры | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода с. Новый Буян | с. Новый Буян, ул. Яблоневая, Площадки №3,4,5,6,7 | L= 64,050 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Пожарный резервуар д. Николаевка | д. Николаевка, Площадка N16 | 2х50м3 | В зоне сельскохозяйственного использования | Строительство | Сельского поселения |
|  | Пожарный резервуар п. Дубовая Роща | п. Дубовая Роща, в южной части поселка | 2х50м3 | В жилой зоне | Строительство | Сельского поселения |
|  | Пожарный резервуар д.Сергеевка | д. Сергеевка, площадка №13 | 2х50м3 | В зоне инженерной инфраструктуры | Строительство | Сельского поселения |
|  | КОС с. Новый Буян | К юго-востоку от с. Новый Буян | Производительность 1900м3/сут | В зоне инженерной инфраструктуры | Строительство | Сельского поселения |
|  | КОС с. Новый Буян существующие | В восточной части с. Новый Буян | Производительность 4800м3/сут | В зоне инженерной инфраструктуры | Реконструкция | Сельского поселения |
|  | КНС | с. Новый Буян, южнее полигона по ул. Энергетиков | 120м3/сут | В зоне производственного использования | Строительство | Сельского поселения |
|  | КНС | п. Рига, юго-западнее пруда Верхний | 500м3/сут | В зоне инженерной инфраструктуры | Строительство | Сельского поселения |
|  | КНС | с. Новый Буян, Площадка №3 | 1400м3/сут | В жилой зоне | Строительство | Сельского поселения |
|  | КНС | с. Новый Буян, ул. Сосновая | 300м3/сут | В зоне сельскохозяйственного использования | Строительство | Сельского поселения |
|  | КНС | с. Новый Буян, Площадка №6 | 500м3/сут | В жилой зоне | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети канализации с. Новый Буян | с. Новый Буян, ул. Ягодная, Лесная, Восточная, Красивая, Западная, Сосновая, Площадки №3,4,5,6,7. | К-L=45,18 км КН-L=9,66 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | КОС д. Сергеевка | К востоку от д. Сергеевка | Производительность 964м3/сут | В зоне инженерной инфраструктуры | Строительство | Сельского поселения |
|  | КНС | д. Сергеевка, Площадка №13 | 750м3/сут | В зоне сельскохозяйственного использования | Строительство | Сельского поселения |
|  | КНС | д. Сергеевка, ул. Нижняя | 800м3/сут | В жилой зоне | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети канализации д.Сергеевка | д. Сергеевка, Площадки №13,14 | К-L-3,69 км НК1-L=5,04 |  | Строительство | Сельского поселения |

3.3.2.4.1.3. Теплоснабжение

Село Новый Буян -  административный цент, поселок Горьковский, поселок Рига, поселок Дубовая Роща, село Михайловка, деревня Николаевка, деревня Новоурайкино, деревня Сергеевка.

Согласно СТП Муниципального района Красноярский необходимо выполнить реконструкцию котельной, расположенной в селе Новый Буян по ул. Совхозная 1А, в зоне производственного использования, производительностью 2.4 Гкал/час (без увеличения мощности).

Согласно проекту генерального плана, всё новое строительство теплом будет обеспечиваться от проектируемых теплоисточников.

Для культбыта – отопительные модули, встроенные или пристроенные котельные, с автоматизированным оборудованием, с высоким КПД для нужд отопления и горячего водоснабжения.

В целях экономии тепловой энергии и, как следствие, экономии расхода газа, в проектируемых зданиях культбыта, применять автоматизированные системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. В автоматизированных тепловых пунктах устанавливать устройства попогодного регулирования.

Тепловые сети от отопительных модулей до потребителей, выполнять в подземном или надземном варианте, с применением труб в современной теплоизоляции.

Весь жилой индивидуальный фонд обеспечивается теплом от собственных теплоисточников - это котлы различной модификации, для нужд отопления и горячего водоснабжения.

Ориентировочные расходы тепла по соцкультбыту, на вновь проектируемые объекты, приведены отдельно по площадкам и очередям строительства.

# Таблица №30

# Расход тепла для проектируемых объектов соцкультбыта

| N п.п. | Наименование | Мощность | Расход тепла Ккал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Село Новый Буян Площадка №4 |
| 1.1 | ДОУ | 55 мест | 135 300 |
| 1.2 | Многофункциональный центр с бассейном и спортзалом, зрит.зал, библиотека | 100 м2 200 м2 160 мест, 4 тыс.томов | 890 500 |
| 1.3 | Многофунк.здание с магазином, кафе, пред.быт.обслуж.,аптека | 250 м2, 40 мест, 6 мест, | 420 000 |
| 1.4 | Комплексное предприятие ком- мунально - бытового обслужив. с прачечной, баней и химчисткой | 660 кг белья 60 мест, 40 кг белья | 380 000 |
| 1.5 | Аптека |  | 28 000 |
|  | Площадка №3 |
| 1.6 | ДОУ | 90 мест | 221 400 |
| 1.7 | ООУ | 500 уч-ся | 540 360 |
| 1.8 | Аптека |  | 28 000 |
| 1.9 | Спорткомплекс с бассейном и спортзалом | 200 м2 350 м2 | 750 000 |
| 1.10 | Культурно-развлекательный центр с библиотекой на 6,5 тыс. ед. хранения и 5 читат. мест | 230 мест | 120 750 |
| 1.11 | Магазин | Торговый зал 370 м2 | 90 000 |
| 1.12 | Кафе | 100 мест | 760 000 |
| 1.13 | Предприятие бытового обслуживания | 15 раб. мест | 93 000 |
|  | Площадка №5 |
| 1.14 | ДОУ | 115 мест | 282 900 |
| 1.15 | Аптека |  | 28 000 |
| 1.16 | Спорткомплекс с бассейном и спортзалом | 250 м2 450 м2 | 940 000 |
| 1.17 | Культурно-развлекательный центр с библиотекой на 6 тыс. ед. хранения и 4 читат. мест | 300 посещений | 159 000 |
| 1.18 | Магазин | Торговый зал 340 м2 | 82 700 |
| 1.19 | Магазин | Торговый зал 160 м2 | 41 400 |
| 1.20 | Кафе | 130 мест | 988 000 |
| 1.23 | Предприятие бытового обслуживания | 25 раб. мест | 155 000 |
|  | Площадка №6 |
| 1.24 | ДОУ | 30 мест | 180 000 |
| 1.25 | Центр с спорзалом, бассейном, зрит.залом, библиотекой на 2 тыс. томов | 100 м2, 50 м2, 100 мест, | 222 630 |
| 1.26 | Многофункциональное здание с магазином, кафе, аптекой ,предприятием бытового обслуживания | 130 м2 30 мест 10 раб. мест | 245 000 |
|  | Площадка №7 |
| 1.27 | ДОУ | 80 мест | 196 800 |
| 1.28 | Аптека |  | 28 000 |
| 1.29 | Спорткомплекс с бассейном и спортзалом | 200 м2 350 м2 | 750 000 |
| 1.31 | Культурно-развлекательный центр с библиотекой на 5,5 тыс. ед. хранения | 200 посещений | 106 000 |
| 1.32 | Магазин | Торговый зал 340 м2 | 82 700 |
| 1.33 | Кафе | 100 мест | 760 000 |
| 1.34 | Предприятие бытового обслуживания | 15 раб. мест | 93 000 |
| 1.35 | Гостиница | 100 мест | 900 000 |
|  | Итого |  | 10 698 440 |
|  | Деревня Новоурайкино Площадка №9 |
| 2.1 | ДОУ | 50 мест | 123 000 |
| 2.2 | Магазин | Торговый зал 210 м2 | 51 080 |
|  | Итого |  | 174 080 |
|  | Село Михайловка Площадка №11 |
| 3.1 | ДОУ | 70 мест | 172 200 |
| 3.2 | ООУ | 200 уч-ся | 216 200 |
| 3.3 | Фельдшерско-акушерского пункта с размещением аптеки |  | 16 000 |
| 3.4 | Спорткомплекс с бассейном и спортзалом | 150 м2 330 м2 | 562 500 |
| 3.5 | Культурно-развлекательный центр с библиотекой на 8,5 тыс. ед. хранения и 5 чит.мест | 270 посещений | 143 000 |
| 3.6 | Магазин | Торговый зал 265 м2 | 64 500 |
| 3.7 | Кафе | 80 мест | 608 000 |
| 3.8 | Предприятие бытового обслуживания | 14 раб. мест | 92 000 |
| 3.9 | Отделение связи, отделение банка | 1 окно + 1 окно | 16 000 |
| 3.10 | Баня (Площадка №12) |  | 158 300 |
|  | Итого |  | 2 048 700 |
|  | Поселок Горьковский Площадка №1 |
| 4.1 | ДОУ | 70 мест | 172 200 |
| 4.2 | ООУ | 110 уч-ся | 119 000 |
| 4.3 | Многофункциональный центр с бассейном и спортзалом, зрит.зал, библиотека | 90 м2 200 м2 160 мест, 5 тыс.томов | 801 500 |
| 4.4 | Многофункциональное здание с магазином, кафе, аптекой ,предприятием бытового обслуживания | 300 м2 45 мест 8 раб. мест | 435 000 |
|  | Итого |  | 1 527 700 |
|  | Деревня Сергеевка Площадка №13 |
| 5.1 | ДОУ | 90 мест | 221 400 |
| 5.2 | ФАП с аптекой |  | 28 000 |
| 5.3 | ООУ | 300 уч-ся | 324 300 |
| 5.4 | Спорткомплекс с бассейном и спортзалом | 200 м2 520 м2 | 900 000 |
| 5.5 | Культурно-развлекательный центр с библиотекой на 13 тыс. ед. хранения и 9 чит.мест | 420 посещений | 223 000 |
| 5.6 | Магазин | Торговый зал 250 м2 | 60 900 |
| 5.7 | Магазин | Торговый зал 500 м2 | 121 000 |
| 5.8 | Кафе | 120 мест | 912 000 |
| 5.9 | Предприятие бытового обслуживания | 22 раб. мест | 141 600 |
| 5.10 | ДОУ | 90 мест | 221 400 |
| 5.11 | Отделение связи, отделение банка | 1 окно + 1 окно | 16 000 |
|  | Итого |  | 3 169 600 |
|  | Поселок Дубовая Роща Площадка №15 |
| 6.1 | Магазин с размещением аптеки | Торговый зал 36 м2 | 9 000 |
| 6.2 | Культурно-развлекательный центр с библиотекой на 0,6 тыс. ед. хранения,спотрзалом | 20 посещений 25 м2 | 43 000 |
|  | Итого |  | 52 000 |
|  | Деревня Николаевка Площадка №16 |
| 7.1 | Магазин | Торговый зал 50 м2 | 12 500 |
| 7.2 | Культурно-развлекательный центр с библиотекой на 0,9 тыс. ед. хранения,спотрзалом | 28 посещений 35 м2 | 45 000 |
|  | Итого |  | 57 500 |
|  | Итого по с.п |  | 17 728 020 |
|  | ТЭП |  | 3598,788 Гкал/год |

3.3.2.4.1.4. Газоснабжение

Село Новый Буян -  административный цент, поселок Горьковский, поселок Рига,  село Михайловка, деревня Новоурайкино, деревня Сергеевка.

“Схемой территориального планирования муниципального района Красноярский Самарской области” предусмотрена замена оборудования ГРП15,17 на ГРУ в с.Новый Буян, строительство газопроводов высокого и низкого давлений в д.Сергеевка и газопроводов низкого давления по ул.Рабочий Поселок, ул.Заводская, ул.Куйбышева  в с.Новый Буян.

Централизованным газоснабжением сетевым газом всё новое строительство, обеспечивается от существующей системы газоснабжения, для чего необходимо:

- проложить газопроводы высокого и низкого давления.

- построить газорегуляторные пункты (ШГРП).

Новая застройка, расположенная в непосредственной близости от существующих сетей газоснабжения, и не обеспеченные газом поселок Дубовая Роща, деревня Николаевка (прокладка газопроводов высокого  и низкого давления)может быть подключена к ним на условиях владельца сетей.

Прокладка вновь проектируемых газопроводов выполнять либо из полиэтиленовых труб в земле, либо из стальных труб – на опорах. Для газопровода высокого давления устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс наружных газопроводов — по 2 м с каждой стороны газопровода, вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода — 3 м от газопровода со стороны провода и 2 м — с противоположной.

Вокруг отдельно стоящих ГРП — в виде территории на 10 м от границ этих объектов.

Расход газа на новое строительство посчитан, отдельно для каждой площадки и по каждой очереди строительства.

# Таблица №31

# Расходы газа (новое строительство)

| N по ГП | Площадки | Кол-во жил. дом. | Расход газа м3/час | Протяжённость сетей км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На хозбыт. жил. дом. | в кач-ве топлива для . жил. дом. | На соцкульт-быт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Село Новый Буян Площадка №4 |
| 1.1 | ДОУ |  |  |  | 21,22 |  |
| 1.2 | Многофункциональный центр с бассейном и спортзалом, зрит.зал, библиотека |  |  |  | 139,69 |  |
| 1.3 | Многофунк.здание с магазином, кафе, пред.быт.обслуж.,аптека |  |  |  | 65,88 |  |
| 1.4 | Комплексное предприятие ком- мунально - бытового обслужив. с прачечной, баней и химчисткой |  |  |  | 59,61 |  |
| 1.5 | Аптека |  |  |  | 4,39 |  |
|  | Площадка №4 | 164 | 36,70 | 380,56 |  | Н.Д-9,276 В.Д-1,505 |
|  | Площадка №3 |
| 1.6 | ДОУ |  |  |  | 34,73 |  |
| 1.7 | ООУ |  |  |  | 84,76 |  |
| 1.8 | Аптека |  |  |  | 4,39 |  |
| 1.9 | Спорткомплекс с бассейном и спортзалом |  |  |  | 117,65 |  |
| 1.10 | Культурно-развлекательный центр с библиотекой на 6,5 тыс. ед. хранения и 5 читат. мест |  |  |  | 18,94 |  |
| 1.11 | Магазин |  |  |  | 14,12 |  |
| 1.12 | Кафе |  |  |  | 119,22 |  |
| 1.13 | Предприятие бытового обслуживания |  |  |  | 14,59 |  |
| 1.14 | Площадка №3 | 500 | 93,75 | 1160,25 |  | Н.Д-21,96 В.Д-0,7 |
|  | Площадка №5 |
| 1.15 | ДОУ |  |  |  | 44,38 |  |
| 1.16 | Аптека |  |  |  | 4,39 |  |
| 1.17 | Спорткомплекс с бассейном и спортзалом |  |  |  | 147,45 |  |
| 1.18 | Культурно-развлекательный центр с библиотекой на 6 тыс. ед. хранения и 4 читат. мест |  |  |  | 24,94 |  |
| 1.19 | Магазин |  |  |  | 12,97 |  |
| 1.20 | Магазин |  |  |  | 6,49 |  |
| 1.23 | Кафе |  |  |  | 154,98 |  |
| 1.24 | Предприятие бытового обслуживания |  |  |  | 24,31 |  |
| 1.25 | Площадка №5 | 664 | 130,29 | 1540,81 |  | Н.Д-4,88 В.Д-1,65 |
|  | Площадка №6 |
| 1.26 | ДОУ |  |  |  | 28,24 |  |
| 1.27 | Центр с спорзалом, бассейном, зрит.залом, библиотекой на 2 тыс. томов |  |  |  | 34,92 |  |
| 1.28 | Многофункциональное здание с магазином, кафе, аптекой ,предприятием бытового обслуживания |  |  |  | 40,03 |  |
| 1.29 | Площадка №6 | 177 | 39,22 | 410,73 |  | Н.Д -3,24 В.Д-0,02 |
|  | Площадка №7 |  |  |  |  |  |
| 1.30 | ДОУ |  |  |  | 30,87 |  |
| 1.31 | ООУ |  |  |  | 20,35 |  |
| 1.32 | Аптека |  |  |  | 4,39 |  |
| 1.33 | Спорткомплекс с бассейном и спортзалом |  |  |  | 117,65 |  |
| 1.34 | Культурно-развлекательный центр с библиотекой на 5,5 тыс. ед. хранения |  |  |  | 16,63 |  |
| 1.35 | Магазин |  |  |  | 12,97 |  |
| 1.36 | Кафе |  |  |  | 119,22 |  |
| 1.37 | Предприятие бытового обслуживания |  |  |  | 14,59 |  |
| 1.38 | Гостиница |  |  |  | 141,17 |  |
| 1.39 | Площадка №7 | 416 | 78,0 | 965,33 |  | Н.Д -12,511 В.Д-1,81 |
|  | Итого |  | 6 535,77 | Н.Д-51,85 В.Д-2,2 |
|  | Деревня Новоурайкино Площадка №9 |
| 2.1 | ДОУ |  |  |  | 19,29 |  |
| 2.2 | Магазин |  |  |  | 8,01 |  |
| 2.3 | Площадка №8 | 79 | 18,96 | 183,32 |  | Н.Д -3,97 |
| 2.4 | Площадка №9 | 127 | 23,15 | 294,70 |  | Н.Д -5,837 В.Д-0,502 |
|  | Итого |  | 547,43 | Н.Д-9,81 В.Д-0,502 |
|  | Село Михайловка Площадка №10 |
| 3.1 | ДОУ |  |  |  | 27,01 |  |
| 3.2 | ООУ |  |  |  | 33,91 |  |
| 3.3 | Фельдшерско-акушерского пункта с размещением аптеки |  |  |  | 2,51 |  |
| 3.4 | Спорткомплекс с бассейном и спортзалом |  |  |  | 88,24 |  |
| 3.5 | Культурно-развлекательный центр с библиотекой на 8,5 тыс. ед. хранения и 5 чит.мест |  |  |  | 22,43 |  |
| 3.6 | Магазин |  |  |  | 10,12 |  |
| 3.7 | Кафе |  |  |  | 95,37 |  |
| 3.8 | Предприятие бытового обслуживания |  |  |  | 14,43 |  |
| 3.10 | Отделение связи, отделение банка |  |  |  | 2,51 |  |
| 3.10 | Баня (Площадка №12) |  |  |  | 24,83 |  |
| 3.11 | Площадка №10 | 43 | 11,83 | 99,78 |  | Н.Д-3,745 |
| 3.12 | Площадка №11 | 162 | 36,26 | 375,92 |  | Н.Д -5,455 В.Д-0,75 |
| 3.13 | Площадка №12 | 95 | 22,09 | 220,45 |  | Н.Д -2,337 |
|  | Итого |  | 1 087,68 | Н.Д-11,54 В.Д-0,75 |
|  | Поселок Горьковский Площадка №1 |
| 4.1 | ДОУ |  |  |  | 27,01 |  |
| 4.2 | ООУ |  |  |  | 18,67 |  |
| 4.3 | Многофункциональный центр с бассейном и спортзалом, зрит.зал, библиотека |  |  |  | 125,73 |  |
| 4.4 | Многофункциональное здание с магазином, кафе, аптекой ,предприятием бытового обслуживания |  |  |  | 68,24 |  |
| 4.5 | Уплотнение существ. застройки | 19 | 6,89 | 44,09 |  |  |
| 4.6 | Площадка №1 | 356 | 68,99 | 826,10 |  | Н.Д.-15,866 В.Д-1,7 |
|  | Итого |  | 1115,72 | Н.Д.-15,866 В.Д-1,7 |
|  | Поселок Рига |
| 5.1 | Уплотнение существ. застройки | 15 | 5,63 | 34,80 |  |  |
| 5.2 | Площадка №2 | 130 | 29,58 | 301,67 |  | Н.Д-14,3 В.Д-0,13 |
|  | Итого |  | 371,68 | Н.Д-14,3 В.Д-0,13 |
|  | Деревня Сергеевка Площадка №13 |
| 6.1 | ДОУ |  |  |  | 34,73 |  |
| 6.2 | Аптека |  |  |  | 4,39 |  |
| 6.3 | ООУ |  |  |  | 50,87 |  |
| 6.4 | Спорткомплекс с бассейном и спортзалом |  |  |  | 141,17 |  |
| 6.5 | Культурно-развлекательный центр с библиотекой на 13 тыс. ед. хранения и 9 чит.мест |  |  |  | 34,98 |  |
| 6.6 | Магазин |  |  |  | 9,55 |  |
| 6.7 | Магазин |  |  |  | 18,98 |  |
| 6.8 | Кафе |  |  |  | 143,06 |  |
| 6.9 | Предприятие бытового обслуживания |  |  |  | 22,21 |  |
| 6.10 | ДОУ |  |  |  | 34,73 |  |
| 6.11 | Отделение связи, отделение банка |  |  |  | 2,51 |  |
| 6.12 | Площадка №13 | 1042 | 198,44 | 2411,00 |  | Н.Д-20,18 В.Д-3,67 |
| 6.13 | Площадка №14 | 32 | 9,80 | 74,26 |  | Н.Д -1,445 |
|  | Итого |  | 3 190,68 | Н.Д-21,63 В.Д-3,67 |
|  | Поселок Дубовая Роща Площадка №15 |
| 7.1 | Магазин с размещением аптеки |  |  |  | 1,41 |  |
| 7.2 | Культурно-развлекательный центр с библиотекой на 0,6 тыс. ед. хранения,спотрзалом |  |  |  | 6,75 |  |
| 7.3 | Уплотнение существ. застройки | 7 | 3,24 | 16,24 |  |  |
| 7.4 | Площадка №15 | 37 | 10,64 | 85,86 |  | Н.Д-1,24 |
|  | Итого |  | 124,14 | Н.Д-1,24 |
|  | Деревня Николаевка Площадка №16 |
| 8.1 | Магазин |  |  |  | 1,96 |  |
| 8.2 | Культурно-развлекательный центр с библиотекой на 0,9 тыс. ед. хранения,спотрзалом |  |  |  | 7,06 |  |
| 8.3 | Уплотнение существ. застройки | 32 | 9,80 | 74,26 |  |  |
| 8.4 | Площадка №16 | 35 | 10,5 | 81,22 |  | Н.Д-3,89 |
|  | Итого |  | 184,80 | Н.Д-3,89 |
|  | Итого по с.п. |  | 13 154,90 | Н.Д-130,13 В.Д-8,95 |
|  | ТЭП |  | 30,256 млн.м3/год | Н.Д-130,13 В.Д-8,95 |

Мероприятия по организации в границах поселения тепло - и газоснабжения населения представлены в таблице № 32 .

# Объекты капитального строительства

# Таблица №32

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА (проектная) | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | МЕРОПРИЯТИЕ (реконструкция, строительство) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ШГРП | П. Горьковский на площадке №1 | производительность до 1200 м3/час. | В зоне рекреационного назаначения | Строительство | Сельского поселения |
|  | ШГРП | П. Рига на площадке №2 | производительность до 380 м3/час. | В жилой зоне | Строительство | Сельского поселения |
|  | ШГРП | С.Новый Буян на площадке №3 | производительность до 1700 м3/час. | В зоне рекреационного назаначения | Строительство | Сельского поселения |
|  | ШГРП | С.Новый Буян на площадке №4 | производительность до 370 м3/час. | В общественно-деловой зоне | Строительство | Сельского поселения |
|  | ШГРП | С.Новый Буян на площадке №5 | производительность до 2200 м3/час. | В жилой зоне | Строительство | Сельского поселения |
|  | ШГРП | С.Новый Буян площадке №6 | производительность до 560 м3/час. | В общественно-деловой зоне | Строительство | Сельского поселения |
|  | ШГРП | С.Новый Буян площадке №7 | производительность до 1530 м3/час. | В зоне рекреационного назаначения | Строительство | Сельского поселения |
|  | ШГРП | Д.Новоурайкино на площадке №8 | производительность до 210 м3/час. | В зоне сельскохозяйственного использования | Строительство | Сельского поселения |
|  | ШГРП | Д.Новоурайкино на площадке №9 | производительность до 350 м3/час. | В зоне рекреационного назаначения | Строительство | Сельского поселения |
|  | ШГРП | С.Михайловка на площадке №11 | производительность до 420 м3/час. | В зоне рекреационного назаначения | Строительство | Сельского поселения |
|  | ШГРП | Д.Сергеевка на площадке №13 | производительность до 1600 м3/час. | В зоне рекреационного назаначения | Строительство | Сельского поселения |
|  | ШГРП | Д.Сергеевка на площадке №13 | производительность до 1600 м3/час. | В зоне рекреационного назаначения | Строительство | Сельского поселения |
|  | ШГРП | П.Дубовая Роща на площадке №15 | производительность до 210 м3/час. | В жилой зоне | Строительство | Сельского поселения |
|  | ШГРП | Д.Николаевка площадке №16 | производительность до 230 м3/час. | В зоне рекреационного назаначения | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода высокого давления | С.Новый Буян на площадке №3 | L=0,7 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | С.Новый Буян на площадке №3 | L= 21,96 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода высокого давления | С.Новый Буян на площадке №4 | L=1,505 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | С.Новый Буян на площадке №4 | L=9,276 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода высокого давления | С.Новый Буян на площадке №5 | L= 1,65 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | С.Новый Буян на площадке №5 | L= 4,88 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода высокого давления | С.Новый Буян на площадке №6 | L=0,02 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | С.Новый Буян на площадке №6 | L= 3,24 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода высокого давления | С.Новый Буян на площадке №7 | L=1,81 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | С.Новый Буян на площадке №7 | L=12,511 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода высокого давления | П. Горьковский на площадке №1 | L=1,7 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | П. Горьковский на площадке №1 | L=14,3 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода высокого давления | П. Рига на площадке №2 | L=0,13 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | П. Рига на площадке №2 | L=6,12 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | Д.Новоурайкино на площадке №8 | L=3,97 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода высокого давления | Д.Новоурайкино на площадке №9 | L=0,502 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | Д.Новоурайкино на площадке №9 | L=5,84 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | С.Михайловка на площадке №10 | L=3,75 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода высокого давления | С.Михайловка на площадке №11 | L=0,75 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | С.Михайловка на площадке №11 | L=5,46 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | С.Михайловка на площадке №12 | L=2,34 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода высокого давления | Д.Сергеевка на площадке №13 | L=3,67 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | Д.Сергеевка на площадке №13 | L=20,18 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | Д.Сергеевка на площадке №14 | L=1,45 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | П.Дубовая Роща на площадке №15 | L=1,24 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | Д.Николаевка площадке №16 | L=3,89 км |  | Строительство | Сельского поселения |

3.3.2.4.1.5. Электроснабжение

Сельское поселение Новый Буян

Основанием для разработки электроснабжения вновь проектируемой застройки территорий сельского поселения Новый Буян, которое включает в себя село Новый Буян, село Михайловка, поселок  Горьковский,поселок Дубовая Роща,поселок Рига,деревню Николаевка,деревню Новоурайкино,деревню Сергеевка, является генеральный план с нанесением зон с концентрированными нагрузками.

Потребителями электроэнергии проектируемой застройки являются:

1-2 этажная усадебная застройка – III категории надежности электроснабжения,

общественные здания –II-III категории,предприятия торговли-III категории, коммунальные предприятия –II категории,

и наружное освещение.

Расчет электрических нагрузок выполнен согласно «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РДЗ4.20.185-94 с изменениями и дополнениями и согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Самарской области от25.12.2008г.    Расчеты нагрузок сведены в таблицы.

Таблица расчета мощности

Таблица №33

| № п/п | Наименование нагрузок | Присоединенная мощность квт | Коэффициент одновременности и участия в максимум. | Максимальная мощность квт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Село Новый Буян |  |  |  |  |
|  | Площадка N3 |  |  |  |  |
| 2 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=500 0,7 350 | 1 | 350 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 3 | Наружное освещение | 40 | 1 | 40 |  |
| 4 | Магазин 370м2 | 74,5 | 0,8 | 60 |  |
| 5 | КБО на 15м | 20 | 0,5 | 10 |  |
| 6 | Плоск.физк.-спорт. сооруж | 2 | 1 | 2 |  |
| 7 | ДОУ на 90м | 65 | 0,4 | 26 |  |
| 8 | Общеобраз.учреждение на 500уч. | 215 | 0,3 | 64,5 |  |
| 9 | Аптека | 5 | 0,8 | 4 |  |
| 10 | Культурно развлек. комплекс на 230м | 106 | 0,9 | 95,4 |  |
| 11 | Кафе на 100м | 104 | 0,7 | 73 |  |
| 12 | Суммарная нагрузка на подстанции |  |  | 826 |  |
| 13 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 14 | Полная нагрузка на подстанции, кВА |  |  | 886 |  |
| 15 | Мощность трансформаторов |  |  | 1 х 100-2шт- зона Ж 1 х 160-1шт- зона Ж 1 х 250-3шт- зона О 2 х 250-1шт- зона Ж |  |
| 16 | Длина ВЛ-10кВ |  | 1800м |  |  |
| 17 | Вынос ВЛ-10Кв-1000М |  |  |  |  |
|  | Площадка N4 |  |  |  |  |
| 2 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=164 0,8 131 | 1 | 131 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 3 | Наружное освещение | 10 | 1 | 10 |  |
| 4 | Магазин 250м2 | 41 | 0,8 | 37 |  |
| 5 | КБО на 6м | 9 | 0,5 | 5 |  |
| 6 | Плоск.физк.-спорт. сооруж | 3 | 1 | 3 |  |
| 7 | ДОУ на 55м | 40 | 0,4 | 16 |  |
| 8 | Многофункц. Центр со спорт.залом и бассейном | 85 | 0,9 | 77 |  |
| 9 | Аптека | 5 | 0,8 | 4 |  |
| 10 | Многофункц.центр зал 160м и библиотекой | 74 | 0,9 | 66 |  |
| 11 | Кафе на 40м | 42 | 0,7 | 29 |  |
| 12 | КБО с прачечн.,химч. И баней на 60м | 100 | 0,5 | 50 |  |
| 13 | Суммарная нагрузка на подстанции |  |  | 420 |  |
| 14 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 15 | Полная нагрузка на подстанции, кВА |  |  | 450 |  |
| 16 | Мощность трансформаторов |  |  | 1 х 63-1шт- зона Ж 1 х 100-2шт- зона Ж 1 х 400-1шт- зона О 1 х 160-1шт- зона Ж 1 х 250-1шт- зона П |  |
| 17 | Длина ВЛ-10кВ |  | 1400м |  |  |
|  | Площадка N5 |  |  |  |  |
| 2 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=664 0,69 456 | 1 | 456 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 3 | Наружное освещение | 15 | 1 | 15 |  |
| 4 | Магазин 160м2 | 25,6 | 0,8 | 21 |  |
| 5 | Магазин 340м2 | 85 | 0,8 | 68 |  |
| 6 | КБО на 25м | 30 | 0,5 | 15 |  |
| 7 | Плоск.физк.-спорт. сооруж | 5 | 1 | 5 |  |
| 8 | ДОУ на 115м | 80 | 0,4 | 32 |  |
| 9 | Многофункц. Центр со спорт.залом и бассейном | 110 | 0,9 | 99 |  |
| 10 | Аптека 30М2 | 5 | 0,8 | 4 |  |
| 11 | Многофункц.центр зал 200м и библиотекой | 92 | 0,9 | 83 |  |
| 12 | Кафе на 130м | 135 | 0,7 | 95 |  |
| 13 | Суммарная нагрузка на подстанции |  |  | 892 |  |
| 14 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 15 | Полная нагрузка на подстанции, кВА |  |  | 959 |  |
| 16 | Мощность трансформаторов |  |  | 1 х 250-3шт- зона Ж 1 х 400-2шт- зона О |  |
| 17 | Длина ВЛ-10кВ |  | 600м |  |  |
| Наименование Удельная расчет. ком.-быт. нагрузка кВт/чел. Кол-во жите ей Площадь застр., га Расчетная нагрузка кВт Примечание 1 2 3 4 5 6 7 Площадка N6 1 Расчетная нагрузка индивидуальных жилых домов, наружного освещения 0,39 531 207 РД34.20.185-94 изменения и дополнения 2 Расч. наг узка с учетом мелкопромышл. потребителей К=1,2 248 3 Коэффициент мощности cosY 0,93 4 Полная нагрузка на подстанции,кВА 267 5 Мощность трансформатора 1Х160кВА-1шт 1Х250кВА-1шт 6 Коэффициент загрузки трансфор аторов 0,65 7 Длина ВЛ-10кВ 1400М |
| Площадка N7 1 Рас етная нагрузка индивидуальных жилых домов, наружного освещения 0,39 1248 487 РД34.20.185-94 изменения и дополнения 2 Расч. нагрузка с учетом мелкопромышл. потребителей К=1,2 584 3 Коэффициент мощности cosY 0,93 4 Полная нагрузка на подстанции,кВА 628 5 Мощность трансформатора 1Х160кВА-1шт 1Х250кВА-2шт 2Х160кВА-1шт 6 Коэффициент загрузки трансформаторов 0,65 7 Длина ВЛ-10кВ 2300М 1 Очистные сооружения производительностью 1900 м3 39,0 2 Полная нагрузка на подстанции,кВА 45,9 3 Мощность трансформатора 1х100кВА -1шт 4 Коэффициент загрузки трансформаторов 0,46 5 Длина ВЛ-10кВ 900М |
|  | Поселок Дубовая Роща |  |  |  |  |
|  | Площадка N15 |  |  |  |  |
| 2 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=37 1,24 46 | 1 | 46 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 3 | Наружное освещение | 3 | 1 | 3 |  |
| 4 | Магазин 35м2 | 9 | 0,8 | 7,2 |  |
| 5 | Апт.отд | 5 | 0,8 | 4 |  |
| 6 | Центр досуга | 11 | 0,9 | 10 |  |
| 7 | Откр.спорт. сооруж | 1 | 1 | 1 |  |
| 5 | Суммарная нагрузка на подстанции |  |  | 72 |  |
| 6 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 7 | Полная нагрузка на подстанции, кВА |  |  | 77 |  |
| 8 | Мощность трансформаторов |  |  | 1 х 160-1шт- зона Ж |  |
| 9 | Длина ВЛ-10кВ |  | 600м |  |  |
|  | Поселок Горьковский |  |  |  |  |
|  | Уплотнение в существующей застройке |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=19 1,61 31 |  | К существующим сетям | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
|  | Площадка N1 |  |  |  |  |
| 2 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=356 0,73 258 | 1 | 258 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 30 | 1 | 30 |  |
| 3 | Магазин 300м2 | 63 | 0,8 | 50 |  |
| 4 | Центр досуга с бассейном и спорт.залом | 30 | 0,9 | 27 |  |
| 6 | КБО на 8м | 12 | 0,5 | 6 |  |
| 7 | Плоск.физк.-спорт. сооруж | 2 | 1 | 2 |  |
| 8 | Аптека 20М2 | 5 | 0,8 | 4 |  |
| 9 | Многофункц.центр зал 160м и библиотекой | 74 | 0,9 | 66 |  |
| 10 | Кафе на 45м | 47 | 0,7 | 33 |  |
| 11 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 532 |  |
| 12 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 13 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 572 |  |
| 14 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х100кВА-2шт-зона Ж 1х160кВА-1шт-зона Ж 1х250кВА-2шт-зона Ж зона О |  |
| 15 | Длина ВЛ-10кВ |  | 2200 м |  |  |
|  | Деревня Николаевка |  |  |  |  |
|  | Площадка N16 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=35 1,26 44 | 1 | 44 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 2 | 1 | 2 |  |
| 3 | Магазин | 12,5 | 0,8 | 10 |  |
| 4 | Центр досуга | 15 | 0,9 | 13,5 |  |
| 2 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 69,5 |  |
| 3 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 4 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 75 |  |
| 5 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х100кВА-1шт |  |
| 6 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,75 |  |  |
| 7 | Длина ВЛ-10кВ | 180М |  |  |  |
|  | Деревня Новоурайкино |  |  |  |  |
|  | Площадка N8 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=79 0,955 77,5 | 1 | 77,5 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 2 | 1 | 2 |  |
| 3 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 79,5 |  |
| 4 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,96 |  |  |
| 5 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 81 |  |
| 6 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х63кВА-2шт |  |
| 7 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,64 |  |  |
| 8 | Длина ВЛ-10кВ | 200М |  |  |  |
| Наименование Удельная расчет. ком.-быт. нагрузка кВт/чел. Кол-во жителей Площадь застр., га Расчетная нагрузка кВт Примечание 1 2 3 4 5 6 7 Площадка N9 1 Расчетная нагрузка индивидуальных жилых домов, наружного освещения 0,39 381 149 РД34.20.185-94 изменения и дополнения 2 Расч. нагрузка с учетом мелкопромышл. потребителей К=1,2 178 3 Коэффициент мощности cosY 0,93 4 Полная нагрузка на подстанции,кВА 192 5 Мощность трансформатора 1Х160кВА-2шт 6 Коэффициент загрузки трансформаторов 0,6 7 Длина ВЛ-10кВ 700М Наименование Удельная расчет. ком.-быт. нагрузка кВт/чел. Кол-во жителей Площадь застр., га Расчетная нагрузка кВт Примечание 1 2 3 4 5 6 7 Село Михайловка Площадка N10 1 Расчетная нагрузка индивидуальных жилых домов, наружного освещения 0,39 129 50,3 РД34.20.185-94 изменения и дополнения 2 Расч. нагрузка с учетом мелкопромышл. потребителей К=1,2 60,4 3 Коэффициент мощности cosY 0,93 4 Полная нагрузка на подстанции,кВА 65 5 Мощность трансформатора 1Х100кВА-1шт 6 Коэффициент загрузки трансформаторов 0,65 7 Длина ВЛ-10кВ 200М Наименование Удельная расчет. ком.-быт. нагрузка кВт/чел. Кол-во жителей Площадь застр., га Расчетная нагрузка кВт Примечание 1 2 3 4 5 6 7 Площадка N11 1 Расчетная нагрузка индивидуальных жилых домов, наружного освещения 0,39 486 190 РД34.20.185-94 изменения и дополнения 2 Расч. нагрузка с учетом мелкопромышл. потребителей К=1,2 228 3 Коэффициент мощности cosY 0,93 4 Полная нагрузка на подстанции,кВА 245 5 Мощность трансформатора 1 Х 160кВА-1шт 1 Х 250кВА-1шт 6 Коэффициент загрузки трансформаторов 7 Длина ВЛ-10кВ 350М Наименование Удельная расчет. ком.-быт. нагрузка кВт/чел. Кол-во жителей Площадь застр., га Расчетная нагрузка кВт Примечание 1 2 3 4 5 6 7 Площадка N12 1 Расчетная нагрузка индивидуальных жилых домов, наружного освещения 0,39 285 111 РД34.20.185-94 изменения и дополнения 2 Расч. нагрузка с учетом мелкопромышл. потребителей К=1,2 133 3 Коэффициент мощности cosY 0,93 4 Полная нагрузка на подстанции,кВА 143 5 Мощность трансформатора 1 Х 100кВА-2шт 1 х 63кВА-1шт 6 Коэффициент загрузки трансформаторов 0,54 7 Длина ВЛ-10кВ 1200М № п/п Наименование нагрузок Присоединенная мощность квт Коэффициент одновременности и участия в максимум. Максимальная мощность квт Примечание 1 2 3 4 5 6 Деревня Сергеевка Площадка N14 1 Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома n=32 1,3 41,6 1 41,6 Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. 2 Наружное освещение 1 1 1 3 Суммарная нагрузка на подстанцию 42,6 4 Коэффициент мощности cоsY 0,96 5 Полная нагрузка на подстанции, ква 43 6 Мощность трансформаторов 1х63кВА-1шт 7 Коэффициент загрузки трансформаторов 0,71 8 Длина ВЛ-10кВ 350М 1 Очистные сооружения производительностью 960 м3 31,0 2 Суммарная нагрузка на подстанцию 31 3 Коэффициент мощности cоsY 0,85 4 Полная нагрузка на подстанции, ква 36,5 5 Мощность трансформаторов 1х63кВА-1шт Зона ИТ 6 Коэффициент загрузки трансформаторов 0,58 7 Длина ВЛ-10кВ 1550М Наименование Удельная расчет. ком.-быт. нагрузка кВт/чел. Кол-во жителей Площадь застр., га Расчетная нагрузка кВт Примечание 1 2 3 4 5 6 7 Площадка N13 1 Расчетная нагрузка индивидуальных жилых домов, наружного освещения 0,39 3117 1216 РД34.20.185-94 изменения и дополнения 2 Расч. нагрузка с учетом мелкопромышл. потребителей К=1,2 1459 3 Коэффициент мощности cosY 0,93 4 Полная нагрузка на подстанции,кВА 1568 5 Мощность трансформатора 1 х 100кВА-1шт зона Ж 1 х 160кВА-4шт зона Ж 1 х 250кВА-5шт зона Ж,зона О - 1 х 400кВА-2шт зона О 7 Длина ВЛ-10кВ 4500М № п/п Наименование нагрузок Присоединенная мощность квт Коэффициент одновременности и участия в максимум. Максимальная мощность квт Примечание 1 2 3 4 5 6 Посёлок Рига Уплотнение существующей застройки 1 Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома n=15 1,8 27 Питание от существующей ВЛ-10кВ и от 25.12.2008г. № п/п Наименование нагрузок Присоединенная мощность квт Коэффициент одновременности и участия в максимум. Максимальная мощность квт Примечание 1 2 3 4 5 6 Площадка N2 1 Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома n=130 0,826 107 1 107 Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. 2 Наружное освещение 5 1 5 3 Суммарная нагрузка на подстанцию 112 4 Коэффициент мощности cоsY 0,96 5 Полная нагрузка на подстанции, ква 117 6 Мощность трансформаторов 1х100кВА-2шт 7 Коэффициент загрузки трансформаторов 0,59 8 Длина ВЛ-10кВ 850М |

# Объекты капитального строительства

# Таблица №34

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА (проектная) | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | МЕРОПРИЯТИЕ (строительство или реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подстанция | Село Новый Буян Площадка N3 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-2шт | Жилая зона | строительство | сельского поселения |
| 2 | Подстанция | Село Новый Буян Площадка N3 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт | Жилая зона | строительство | сельского поселения |
| 3 | Подстанция | Село Новый Буян Площадка N3 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-3шт | Общественно-деловая зона | строительство | сельского поселения |
| 4 | Подстанция | Село Новый Буян Площадка N3 | ТП-10/0,4кВ 2 Х 250кВА-1шт | Жилая зона | строительство | сельского поселения |
| 5 | Воздушная линия | Село Новый Буян Площадка N3 | Длина ВЛ-10кВ- 1800М |  | строительство | сельского поселения |
| 6 | Вынос | Село Новый Буян Площадка N3 | Длина ВЛ-10кВ- 1000М |  | строительство | сельского поселения |
| 7 | Подстанция | Село Новый Буян Площадка N4 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 63кВА-1шт | Жилая зона | строительство | сельского поселения |
| 8 | Подстанция | Село Новый Буян Площадка N4 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 400кВА-1шт | Общественно-деловая зона | строительство | сельского поселения |
| 9 | Подстанция | Село Новый Буян Площадка N4 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт | Жилая зона | строительство | сельского поселения |
| 10 | Подстанция | Село Новый Буян Площадка N4 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт | Жилая зона | строительство | сельского поселения |
| 11 | Воздушная линия | Село Новый Буян Площадка N4 | Длина ВЛ-10кВ- 1400М |  | строительство | сельского поселения |
| 12 | Подстанция | Село Новый Буян Площадка N5 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-3шт | Жилая зона | строительство | сельского поселения |
| 13 | Подстанция | Село Новый Буян Площадка N5 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 400кВА-2шт | Общественно-деловая зона | строительство | сельского поселения |
| 14 | Воздушная линия | Село Новый Буян Площадка N5 | Длина ВЛ-10кВ- 600М |  | строительство | сельского поселения |
| 15 | Подстанция | Село Новый Буян Площадка N6 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт | Жилая зона | строительство | сельского поселения |
| 16 | Подстанция | Село Новый Буян Площадка N6 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт | Общественно-деловая зона | строительство | сельского поселения |
| 17 | Воздушная линия | Село Новый Буян Площадка N6 | Длина ВЛ-10кВ- 1400М |  | строительство | сельского поселения |
| 18 | Подстанция | Село Новый Буян Площадка N7 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт | Жилая зона | строительство | сельского поселения |
| 19 | Подстанция | Село Новый Буян Площадка N7 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-2шт | Общественно-деловая зона | строительство | сельского поселения |
| 20 | Подстанция | Село Новый Буян Площадка N7 | ТП-10/0,4кВ 2 Х 160кВА-1шт | Жилая зона | строительство | сельского поселения |
| 21 | Подстанция | Село Новый Буян (очистные сооружения) | ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | строительство | сельского поселения |
| 22 | Воздушная линия | Село Новый Буян | Длина ВЛ-10кВ- 900М |  | строительство | сельского поселения |
| 23 | Воздушная линия | Село Новый Буян Площадка N7 | Длина ВЛ-10кВ- 2300М |  | строительство | сельского поселения |
| 24 | Подстанция | Поселок Дубовая Роща Площадка N15 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт | Жилая зона | строительство | сельского поселения |
| 25 | Воздушная линия | Поселок Дубовая Роща Площадка N15 | Длина ВЛ-10кВ- 600М |  | строительство | сельского поселения |
| 26 | Подстанция | Поселок Горьковский Площадка N1 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-2шт | Жилая зона | строительство | сельского поселения |
| 27 | Подстанция | Поселок Горьковский Площадка N1 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт | Жилая зона | строительство | сельского поселения |
| 28 | Подстанция | Поселок Горьковский Площадка N1 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт | Жилая зона | строительство | сельского поселения |
| 29 | Подстанция | Поселок Горьковский Площадка N1 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт | Общественно-деловая зона | строительство | сельского поселения |
| 30 | Воздушная линия | Поселок Горьковский Площадка N1 | Длина ВЛ-10кВ- 2200М |  | строительство | сельского поселения |
| 31 | Подстанция | Деревня Николаевка Площадка N16 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт | Общественно-деловая зона | строительство | сельского поселения |
| 32 | Воздушная линия | Деревня Николаевка Площадка N16 | Длина ВЛ-10кВ- 180М |  | строительство | сельского поселения |
| 33 | Подстанция | Деревня Новоурайкино Площадка N8 | ТП-10/0,4кВ 2 Х 100кВА-2шт | Жилая зона | строительство | сельского поселения |
| 34 | Воздушная линия | Деревня Новоурайкино Площадка N8 | Длина ВЛ-10кВ- 200М |  | строительство | сельского поселения |
| 35 | Подстанция | Деревня Новоурайкино Площадка N9 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт | Жилая зона | строительство | сельского поселения |
| 36 | Подстанция | Деревня Новоурайкино Площадка N9 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт | Жилая зона | строительство | сельского поселения |
| 37 | Воздушная линия | Деревня Новоурайкино Площадка N9 | Длина ВЛ-10кВ- 700М |  | строительство | сельского поселения |
| 38 | Подстанция | Село Михайловка Площадка N10 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт | Жилая зона | строительство | сельского поселения |
| 39 | Воздушная линия | Село Михайловка Площадка N10 | Длина ВЛ-10кВ- 200М |  | строительство | сельского поселения |
| 40 | Подстанция | Село Михайловка Площадка N11 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт | Жилая зона | строительство | сельского поселения |
| 41 | Подстанция | Село Михайловка Площадка N11 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт | Общетенно-деловая зона | строительство | сельского поселения |
| 42 | Воздушная линия | Село Михайловка Площадка N11 | Длина ВЛ-10кВ- 350М |  | строительство | сельского поселения |
| 43 | Подстанция | Село Михайловка Площадка N12 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 63кВА-1шт | Жилая зона | строительство | сельского поселения |
| 44 | Подстанция | Село Михайловка Площадка N12 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт | Жилая зона | строительство | сельского поселения |
| 45 | Воздушная линия | Село Михайловка Площадка N12 | Длина ВЛ-10кВ- 1200М |  | строительство | сельского поселения |
| 46 | Подстанция | Деревня Сергеевка Площадка N14 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 63кВА-1шт | Жилая зона | строительство | сельского поселения |
| 47 | Воздушная линия | Деревня Сергеевка Площадка N14 | Длина ВЛ-10кВ- 350М |  | строительство | сельского поселения |
| 48 | Подстанция | Деревня Сергеевка Площадка N13 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт | Жилая зона | строительство | сельского поселения |
| 49 | Подстанция | Деревня Сергеевка Площадка N13 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-4шт | Жилая зона | строительство | сельского поселения |
| 50 | Подстанция | Деревня Сергеевка Площадка N13 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-4шт | Жилая зона | строительство | сельского поселения |
| 51 | Подстанция | Деревня Сергеевка Площадка N13 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт | Жилая зона | строительство | сельского поселения |
| 52 | Подстанция | Деревня Сергеевка Площадка N13 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 400кВА-2шт | Общественно-деловая зона | строительство | сельского поселения |
| 53 | Воздушная линия | Деревня Сергеевка Площадка N13 | Длина ВЛ-10кВ- 4500М |  | строительство | сельского поселения |
| 54 | Подстанция | Деревня Сергеевка (очистные сооружения) | ТП-10/0,4кВ 1 Х 63кВА-1шт | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | строительство | сельского поселения |
| 55 | Воздушная линия | Деревня Сергеевка | Длина ВЛ-10кВ- 1550М |  | строительство | сельского поселения |
| 56 | Подстанция | Посёлок Рига, Площадка N2 | п/ст 1 х 100кВА-2шт жилая зона | Жилая зона | строительство | сельского поселения |
| 57 | Воздушная линия | Посёлок Рига, Площадка N2 | Длина ВЛ-10Кв-850м |  | строительство | сельского поселения |
|  | Ожидаемая мощность |  | 5931кВТ |  |  |  |
|  | Воздушная линия |  | Длина ВЛ-10кВ- 21280 М |  |  |  |
|  | Вынос воздушной линии |  | Длина ВЛ-10кВ- 1000 М |  |  |  |
|  | Кол-во подстанций |  | 57шт |  | строительство |  |

3.3.2.4.1.6. Электросвязь

Исходными данными для разработки телефонизации вновь проектируемой застройки территорий сельского поселения Новый Буян, которое включает в себя: с. Новый Буян, п. Рига, д. Новоурайкино, с. Михайловка, д. Сергеевка, п. Дубовая Роща, д. Николаевка, является генеральный план с красными линиями застройки микрорайонов с нанесением зон с концентрированными нагрузками.

Расчетный срок строительства включает в себя площадки №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14 №15,№16 и площадки в существующей застройке.

Ожидаемое количество телефонов с. Новый Буян 1993 номеров. Исходя из этого, проектом телефонизации предусматривается реконструкция существующей АТС (14.4), расположенной по ул.Кооперативная 84а, в жилой зоне, с дальнейшим ее расширением до 2527 номеров с учётом п. Рига и п. Горьковский.

Телефонизация проектируемых площадок выполнена по шкафной системе, путем прокладки кабеля в земле.

# Таблица №35

| № п/п | Вид застройки | Кол-во номеров |
| --- | --- | --- |
| Площадка N4 |
| 1 | Усадебная застройка 164 домов | 164 |
| 2 | ДОУ на 55 мест | 1 |
| 3 | Спортзал с бассейном | 2 |
| 4 | Зрительный зал на 160 мест с библиотекой | 4 |
| 6 | Аптека | 1 |
| 7 | Магазин | 1 |
| 8 | Кафе на 40 мест | 1 |
| 9 | КБО на 6 р/мест | 1 |
| 10 | КБО с прачечной, химчисткой и баней на 60 мест | 4 |
| Площадка №3 |
| 1 | Усадебная застройка 500 домов | 500 |
| 2 | ДОУ на 90 мест | 1 |
| 3 | Школа на 500 уч | 3 |
| 4 | Аптека | 1 |
| 5 | Спорткомплекс с бассейном и залом | 2 |
| 6 | Культурно-развлекательный комплекс на 230 мест | 2 |
| 7 | Библиотека с читальным залом | 2 |
| 8 | Магазин | 1 |
| 9 | Кафе на 100 мест | 1 |
| 10 | КБО на15 р/мест | 1 |
| 11 | Предприятие бытового обслуживания на 15 р.м. | 3 |
| Площадка №5 |
| 1 | Усадебная застройка 664 домов | 664 |
| 2 | ДОУ на 115 мест | 1 |
| 3 | Стортзал с бассейном | 2 |
| 4 | Зрительный зал на 300мест с библиотекой | 2 |
| 5 | Аптека | 1 |
| 6 | Магазин | 1 |
| 7 | Кафе | 1 |
| 8 | КБО на 10 р/мест | 1 |
| 9 | Школа на 130 уч. | 5 |
| 10 | Предприятие бытового обслуживания на 25 р.м. | 3 |
| Площадка №6 |
| 1 | Усадебная застройка 177домов | 177 |
| 2 | ДОУ на 30 мест | 1 |
| 3 | Стортзал с бассейном | 2 |
| 4 | Зрительный зал на 100 мест с библиотекой | 2 |
| 5 | Аптека | 1 |
| 6 | Магазин | 1 |
| 7 | Кафе на 30 мест | 1 |
| 8 | КБО на 10 р/мест | 1 |
| Площадка №7 |
| 1 | Усадебная застройка 416 домов | 416 |
| 2 | ДОУ на 80 мест | 1 |
| 3 | Стортзал с бассейном | 2 |
| 4 | Зрительный зал на 100 мест с библиотекой | 2 |
| 5 | Аптека | 1 |
| 6 | Магазин | 1 |
| 7 | Кафе на 100 мест | 1 |
| 8 | КБО на 15 р/мест | 1 |
| 9 | Школа на 120 уч. | 5 |
| Итого: | 1993 |

Кабель связи – 21,0 км.продолжение ул. Энергетиков, а/д Новый Буян-Новоурайкино, ул. Горная, продолжение ул.Лесной поселок, проезд западнее ул.Северная, площад

Шкаф  ШР-600  -  1шт. ( пл.№3) жилая зона

Шкаф  ШР-600  -  1 шт.( пл. №5) жилая зона

Шкаф  ШР-600  -  1 шт.( пл. №7 жилая зона

Шкаф  ШР-300  -  1шт. ( пл.№4) жилая зона

Шкаф  ШР-300  -  1 шт.( пл. №6) жилая зона

Шкаф  ШР-300  -  1 шт.( пл. №3) жилая зона

Ожидаемое количество телефонов п. Горьковский составляет– 389 номеров. Исходя из этого, проект телефонизации п. Горьковский предусматривается от существующей АТС, расположенной в с. Новый Буян

Телефонизация проектируемых площадок выполняется с установкой шкафа ШР-600  и прокладкой кабеля связи в земле и по опорам.

# Таблица №36

| № п/п | Вид застройки | Кол-во номеров |
| --- | --- | --- |
| Уплотнение существующей застройка |
|  | Усадебная застройка 19 домов | 19 |
| Площадка №1 |
| 1 | Усадебная застройка 356 домов | 356 |
| 2 | ДОУ на 70 мест | 1 |
| 3 | Стортзал с бассейном | 2 |
| 4 | Зрительный зал на 160 мест с библиотекой | 2 |
| 5 | Аптека | 1 |
| 6 | Магазин | 1 |
| 7 | Кафе на 45 мест | 1 |
| 9 | КБО на 8 р/мест | 1 |
| 9 | Школа на 110 уч. | 5 |
| Итого: | 389 |

Кабель связи – 4,0 км, продолжение ул. Вишневая.

Шкаф   ШР- 600 – 1 шт.( пл. №1) жилая зона

Ожидаемое количество телефонов п.Рига соствляет – 145 номеров. Исходя из этого, проектом предусматривается телефонизация п. Рига от существующей АТС, расположенной  в с. Новый Буян с установкой шкафа ШР-300. Кабель связи прокладывается в земле и по опорам.

# Таблица №37

| № п/п | Вид застройки | Кол-во номеров |
| --- | --- | --- |
| Уплотнение существующей застройка |
|  | Усадебная застройка 15 домов | 15 |
| Площадка №2 |
| 1 | Усадебная застройка 130 домов | 130 |
| Итого: | 145 |

Кабель связи – 3,0 км, продолжение ул. Энергетиков, ул. Вишневая

Шкаф  ШР-300 – 1 шт.( пл. №2) жилая зона

Ожидаемое количество телефонов с. Михайловка составляет– 320 номеров. Исходя из этого, телефонизация с. Михайловка предусматривается  от планируемой АТС (14.1) в планируемом отделенин связи (14.1 пл. №11) на 529 номеров с учётом д. Новоурайкино, в общественно-деловой зоне.

Телефонизация выполняется по шкафной системы с прокладкай кабеля в земле и по опорам.

# Таблица №38

| № п/п | Вид застройки | Кол-во номеров |
| --- | --- | --- |
| Площадка №10 |
| 1 | Усадебная застройка 43 домов | 43 |
| 2 | ДОУ на 70 мест | 1 |
| 3 | Школа на 200 уч. | 5 |
| Площадка №11 |
| 1 | Усадебная застройка 162 дома | 162 |
| 2 | ФАП | 1 |
| 3 | Спорткомплекс с бассейном и залом | 2 |
| 4 | Культурно-развлекательный комплекс на 270 мест | 2 |
| 5 | Библиотека с читальным залом | 2 |
| 8 | Магазин | 1 |
| 9 | Кафе на 80 мест | 1 |
| 10 | КБО на14р/мест | 1 |
| Площадка №12 |
| 1 | Усадебная застройка 95 домов | 95 |
|  | Итого | 320 |

Кабель связи — 3,0 км, ул.Стеная, продолжение ул. Степная

Шкаф ШР-300 — 1 шт. ( пл. №11) жилая зона

Шкаф ШР-150 — 1 шт. ( пл.№12) жилая зона

Ожидаемое количество телефонов д. Новоурайкино составляет– 209 номеров. Исходя из этого, телефонизация д. Новоурайкино выполняется от проектируемой АТС в с. Михайловка по шкафной системе с прокладкой кабеля в земле и по опорам.

# Таблица №39

| № п/п | Вид застройки | Кол-во номеров |
| --- | --- | --- |
| Площадка №8 |
|  | Усадебная застройка 79домов | 79 |
| Площадка №9 |
| 1 | Усадебная застройка 127 домов | 127 |
| 2 | ДОУ на 50 мест | 1 |
| 3 | Магазин | 1 |
| Итого: | 209 |

Кабель связи – 2,5 км.

Шкаф  ШР-300  -  1шт. ( пл.№9) жилая зона

Ожидаемое количество телефонов д. Сергеевка составляет– 1085 номеров. Исходя из этого, телефонизация д. Сергиевка предусматривается от планируемой АТС (14.2) в планируемом отделении связи (14,2. пл. №13) на 1085 номеров, в общественно-деловой зоне

Телефонизация проектируемых площадок выполняется по шкафной системеи путем прокладки  кабеля в земле и по опорам. Распайка кабеля в кабельных ящиках.

Таблица №40

| № п/п | Вид застройки | Кол-во номеров |
| --- | --- | --- |
| Площадка №13 |
| 1 | Усадебная застройка 1039 домов | 1039 |
| 2 | ДОУ на 180 мест | 1 |
| 3 | Общеобразовательное учреждение на 300 учащихся | 3 |
| 4 | Магазин | 1 |
| 5 | ФАП с аптекой | 2 |
| 6 | Спорткомплекс с бассейном и залом | 2 |
| 7 | Культурно-развлекательный комплекс на 420 мест | 2 |
| 8 | Магазин | 1 |
| 9 | Кафе на 120 мест | 1 |
| 10 | КБО на 22 р. мест | 3 |
| 11 | Отделение связи | 1 |
| 12 | Отделение банка | 1 |
| Площадка №14 |
| 1 | Усадебная застройка 32 дома | 32 |
| Итого: | 1085 |

Кабель связи – 6,0 км. (пл.№13)

Шкаф  ШР-600 - 1шт. (пл.№13) жилая зона

ШР-300 - 1 шт.( пл. №13) жилая зона

Ожидаемое количество телефонов п. Дубовая Роща – 49 номеров. Телефонизация п.Дубовая Роща предусматривается за счет сотовой связи.

Ожидаемое количество телефонов д. Николаевка - 69 номеров. Телефонизация д. Николаевка предусматривается за счет сотовой связи.

3.3.2.5. Развитие зоны транспортной инфраструктуры

В генеральном плане разработана схема развития транспортной инфраструктуры с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Основные направления развития транспортной инфраструктуры в проекте предусматривают:

- реконструкцию и благоустройство существующих улиц и дорог в застроенной части поселка;

- строительство новых улиц;

- строительство объектов обслуживания автотранспорта;

- реконструкцию и строительство искусственных дорожных сооружений;

- строительство объектов для постоянного и временного хранения автотранспорта;

- подключение территории новой жилой застройки к существующему общественному транспорту.

Внешний транспорт

Проектом «Схема территориального планирования Самарской области», с учётом изменении, внесённых в схему, на территории сельского поселения Новый Буян, запланированы мероприятия по развитию внешней транспортной инфраструктуры в соответствии с перечнем мероприятий, ежегодно утверждаемым приказом министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области (в рамках областной целевой программы «Модернизация  и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года", утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 25.03.2009 г. № 179):

реконструкция автодороги «Курумоч - Новый Буян» (2+250), «Курумоч - Новый Буян" на участке км 0+000 – км 2+800;

3.3.2.5.1. Планируемые объекты транспортной инфраструктуры

3.3.2.5.1.1. Улично-дорожная сеть

В границах населенных пунктов принята следующая градостроительная классификация улиц и дорог:

- поселковая дорога - связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети;

- главные улицы - связь жилых территорий с общественным центром;

- основные улицы в жилой застройке - связь внутри жилых территорий и с главными улицами;

- второстепенные улицы в жилой застройке - связь между основными жилыми улицами;

- проезд - связь жилых домов, расположенных в глубине квартала;

- хозяйственный проезд - проезд к приусадебным участкам.

Так как, к вопросам местного значения поселения относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов поселения, генеральным планом предусматривается развитие улично-дорожной сети:

Посёлок Горьковский

В СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЗАСТРОЙКЕ

Строительство улиц протяжённостью 2681.1 м:

главные – 444.6 м,

основные –1816.5 м,

второстепенные – 420.0 м.

ПЛОЩАДКА №1

Строительство улиц протяжённостью 13912.8 м.

главные – 1226.0 м,

основные – 5689.1 м,

второстепенные - 6997.7 м.

ВСЕГО

Строительство улиц протяжённостью 16593.9 м.

главные –1670.6 м,

основные –7505.6 м,

второстепенные – 7417.7 м.

Посёлок Рига

В СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЗАСТРОЙКЕ

Строительство улиц протяжённостью 1660.0 м:

главные –115.0 м,

основные –1056.0 м,

второстепенные – 489.0 м.

ПЛОЩАДКА №2

Строительство улиц протяжённостью 3857.0 м:

главные –700.0 м,

основные –1994.0 м,

второстепенные – 1163.0 м.

ВСЕГО

Строительство улиц протяжённостью 5517.0 м.

главные – 815.0 м,

основные – 3050.0 м,

второстепенные – 1652.0 м.

П.Новый Буян

В СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЗАСТРОЙКЕ

Строительство улиц протяжённостью 11234.9 м:

главные – 3041.0 м,

основные – 5540.0 м,

второстепенные – 2653.9 м.

ПЛОЩАДКА №4

Строительство улиц протяжённостью 7599.0 м:

главные – 1061.0 м,

основные – 4561.0 м,

второстепенные – 1977.0 м.

ПЛОЩАДКА №3

Строительство улиц протяжённостью 22216.5 м:

главные – 2643.6 м,

основные – 17790.4 м,

второстепенные – 1782.5 м.

ПЛОЩАДКА №5

Строительство улиц протяжённостью 8040.0 м:

главные – 1340.0 м,

основные – 4600.0 м,

второстепенные – 2100.0 м.

ПЛОЩАДКА №6

Строительство улиц протяжённостью 4510.0 м:

главные –0.0 м,

основные –2040.0 м,

второстепенные – 2470.0 м.

ПЛОЩАДКА №7

Строительство улиц протяжённостью 16803.65 м:

главные – 1220.0 м,

основные – 12773.15 м,

второстепенные – 2810.5 м.

ВСЕГО

Строительство улиц протяжённостью 70404.05 м:

главные – 9305.6 м,

основные – 47304.55 м,

второстепенные – 13793.9 м.

Деревня Новоурайкино

В СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЗАСТРОЙКЕ

Строительство улиц протяжённостью 1530.0 м:

главные – 0.0 м,

основные – 1530.0 м,

второстепенные – 0.0 м.

ПЛОЩАДКА №8

Строительство улиц протяжённостью 4132.7 м:

главные – 0.0 м,

основные – 1881.2 м,

второстепенные – 2251.5 м.

ПЛОЩАДКА №9

Строительство улиц протяжённостью 6384.0 м:

главные – 1225.0 м,

основные – 3174.0 м,

второстепенные – 1985.0 м.

ВСЕГО

Строительство улиц протяжённостью 12046.7 м:

главные – 1225.0 м,

основные – 6585.2 м,

второстепенные – 4236.5 м.

Село Михайловка

В СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЗАСТРОЙКЕ

Строительство улиц протяжённостью 2976.0 м:

главные – 0.0 м,

основные – 2206.0 м,

второстепенные – 770.0 м.

ПЛОЩАДКА №10

Строительство улиц протяжённостью 2831.9 м:

главные – 0.0 м,

основные – 1440.5 м,

второстепенные – 1391.4 м.

ПЛОЩАДКА №11

Строительство улиц протяжённостью 6707.3 м:

главные – 1676.0 м,

основные – 3231.3 м,

второстепенные – 1800.0 м.

ПЛОЩАДКА №12

Строительство улиц протяжённостью 2553.0 м:

главные – 0.0 м,

основные – 670.0 м,

второстепенные – 1883.0 м.

ВСЕГО

Строительство улиц протяжённостью 15068.2 м:

главные – 1676.0 м,

основные – 7547.8 м,

второстепенные – 5844.4 м.

Деревня Сергеевка

В СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЗАСТРОЙКЕ

Строительство улиц протяжённостью - 1326.5 м:

поселковые – 704.0 м,

главные – 0.0 м,

основные – 267.5 м,

второстепенные – 355.0 м.

ПЛОЩАДКА №14

Строительство улиц протяжённостью 990.0 м:

главные – 0.0 м,

основные – 720.0 м,

второстепенные – 270.0 м.

ПЛОЩАДКА №13

Строительство улиц протяжённостью 26245.5 м:

главные – 2228.3 м,

основные – 10867.4 м,

второстепенные – 13149.8 м.

ВСЕГО

Строительство улиц протяжённостью 28562.0 м:

поселковые – 704.0 м,

главные – 2228.3 м,

основные – 11854.9 м,

второстепенные – 13774.8 м.

Посёлок Дубовая Роща

В СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЗАСТРОЙКЕ

Строительство улиц протяжённостью 1055.7 м:

главные – 380.0 м,

основные – 539.7 м,

второстепенные – 136.0 м.

ПЛОЩАДКА №15

Строительство улиц протяжённостью 514.0 м:

главные – 0.0 м,

основные –438.0 м,

второстепенные – 76.0 м.

ВСЕГО

Строительство улиц протяжённостью 1569.7 м:

главные – 380.0 м,

основные – 977.7 м,

второстепенные – 212.0 м.

Деревня Николаевка

В СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЗАСТРОЙКЕ

Строительство улиц протяжённостью 230.0 м:

основные –230.0 м,

ПЛОЩАДКА №16

Строительство улиц протяжённостью 2959.75 м:

главные – 1031.0 м,

основные – 1013.75 м,

второстепенные – 915.0 м,

ВСЕГО

Строительство улиц протяжённостью 3189.75 м:

главные – 1031.0 м,

основные – 1243.75 м,

второстепенные – 915.0 м,

Общая протяженность планируемых улиц во всех населённых пунктах сельского поселения Новый Буян составит на расчетный срок строительства 152.951 км, в том числе:

поселковые – 0.704 км,

главные – 18.331 км,

основные – 86.070 км,

второстепенные – 47.846 км,

Общая протяженность улично-дорожной сети в границах населённых  пунктов составит на расчетный срок строительства 215.0 км.

Плотность улично-дорожной сети в проектируемых границах населенных пунктов составит 9,86 км/км2.

Основные расчетные параметры уличной сети принять в соответствии с «Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области», для проектирования поперечных профилей улиц на стадии проекта планировки.

В местах примыкания улиц к автодорогам общего пользования необходимо предусматривать мероприятия по безопасности дорожного движения.

3.3.2.5.1.2. Транспортные сооружения

Генеральным планом предусматриваются мероприятия по строительству транспортных сооружений – строительство автомобильного моста в селе Новый Буян на пересечении продолжения ул. Полевой и р.Буян, ориентировочной протяжённостью 50 м, ОКС местного значения поселения.

3.3.2.5.1.3. Сооружения и предприятия для хранения и технического обслуживания транспортных средств

В связи с отсутствием данных о динамике роста числа автомобилей, для определения расчетного парка автомобилей на расчетный срок строительства, условно принят уровень автомобилизации 300 автомобилей на 1000 жителей.

Расчетный парк автомобилей в сельском поселении составит 4950 единиц.

Необходимое количество машино-мест на стоянках постоянного хранения автомобилей, из расчета 90% обеспеченности расчетного парка автомобилей, составит 4455 машино-мест.

В связи с преобладающей застройкой индивидуальными и блокированными двухквартирными жилыми домами с приусадебными участками, хранение личного автотранспорта следует предусматривать в пределах отведенных участков

Вместимость и площадь стоянок временного хранения автомобилей, размещаемых в общественно-деловых и рекреационных зонах, уточняются на дальнейших стадиях проектирования.

Для обслуживания расчетного парка автомобилей необходимы объекты технического обслуживания.

АЗС из расчета 1 топливо-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей:

- на расчетный срок строительства необходимо 4 колонки;

СТО из расчета 1 пост на 200 легковых автомобилей:

- на расчетный срок строительства необходимо 25 постов.

Генеральным планом предлагается размещение объектов технического обслуживания:

- СТО на 10 постов в зоне производственного использования, планируемой к юго-востоку от с Новый Буян;

- СТО на 4 поста в зоне производственного использования, расположенной в с Новый Буян на площадке №4;

- СТО на 5 постов в зоне транспортной инфраструктуры, расположенной на въезде в с. Михайловка ;

- СТО на 5 постов в зоне транспортной инфраструктуры, расположенной к северу от д. Сергеевка

3.3.2.5.1.4. Развитие сети общественного пассажирского транспорта

Вопросом местного значения поселения является создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения.

В связи со значительным территориальным развитием населённых пунктов, возникает необходимость в обеспечении граждан общественным пассажирским транспортом, следующим по направлениям, связывающим основные пассажирообразующие пункты.

Основным видом транспорта планируется автобус. Остановки общественного транспорта размещаются на расстоянии 500 – 800 м.

Генеральным планом предлагаются схемы двух маршрутов общественного транспорта:

- схема первого маршрута разработана, с целью организации транспортной доступности административного центра поселения – села Новый Буян, для жителей других населённых пунктов поселения. Протяжённость маршрута составит 81,1 км, тип маршрута – челночный.

- схема второго маршрута разработана, с целью организации транспортной доступности общественного центра села Новый Буян, для жителей периферийных районов села. Протяжённость маршрута составит 29.0 км, тип маршрута – кольцевой.

Начальным и конечным пунктом маршрутов будет являться планируемая автостанция по ул.Заводской (в районе ул.Рабочий посёлок). Предполагаемые маршруты пройдут по поселковым, главным и основным улицам населённых пунктов.

3.3.2.6. Развитие зоны рекреационного назначения

Одним из вопросов местного значения поселения является создание условий для массового отдыха жителей сельского поселения. С этой целью генеральным планом предусматривается развитие рекреационной зоны.

В её состав входят земельные участки занятые озеленёнными территориями общего пользования (скверы, парки, бульвары), участки объектов физической культуры и спорта, отдыха и туризма, а также естественные природные ландшафты.

Предусматривается создание системы озеленённых территорий общего пользования (ОКС местного значения поселения):

Расчётная площадь объектов озеленения общего пользования (из расчёта 12 кв. м на 1 человека для сельских поселений) составляет 19.85 га.

Генеральным планом предусматривается:

Посёлок Горьковский

ПЛОЩАДКА №1

– строительство сквера площадью 2.7 га, (17.1);

П.Новый Буян

В СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЗАСТРОЙКЕ

- реконструкция существующего парка по ул.Кооперативная, площадью 3.0 га (17.1);

- строительство сквера по ул Куйбышевской, площадью 1.0 га (17.14);

ПЛОЩАДКА №4

– строительство сквера площадью 1.0 га (17.2);

ПЛОЩАДКА №3

– строительство парка площадью 8.3 га (17.3);

- строительство бульвара площадью 2,8 га (17.12);

- строительство бульвара площадью 4,7 га (17.13);

ПЛОЩАДКА №7

– строительство сквера площадью 3.0 га (17.4);

Общая площадь запланированных озеленённых территорий общего пользования в с. Новый Буян составит 20,8 га.

Деревня Новоурайкино

ПЛОЩАДКА №9 - строительство сквера площадью 1.4 га (17.5);

Село Михайловка

ПЛОЩАДКА №11 - строительство сквера площадью 1.35 га (17.6);

ПЛОЩАДКА №12 - строительство сквера площадью 0.65 га (17.7);

Общая площадь запланированных озеленённых территорий общего пользования в с. Михайловка составит 2.0 га.

Деревня Сергеевка

ПЛОЩАДКА №13

- строительство сквера площадью 2.2 га (17.8);

- строительство бульвара площадью 4.8 га (17.9);

- строительство сквера площадью 2.17 га (17.10);

Общая площадь запланированных озеленённых территорий общего пользования в д.Сергеевка составит 9,17 га.

Деревня Николаевка

ПЛОЩАДКА №16 - строительство сквера площадью 0.66 га (17.11);

Площадь озеленённых территорий общего пользования, планируемых в сельском поселении Новый Буян, составит 36,73 га.

Площадь озеленённых территорий общего пользования, с учётом существующих составит 39.73 га.

Площадь озеленённых территорий общего пользования в расчёте на одного жителя составит 24.0 м2/чел.

Предусматривается создание системы открытых спортивных сооружений (ОКС местного значения поселения):

Посёлок Горьковский

ПЛОЩАДКА №1 - строительство открытых спортивных сооружений площадью 1.0 га (7.1);

П.Новый Буян

ПЛОЩАДКА №3 - строительство открытых спортивных сооружений площадью 2.0 га (7.5);

ПЛОЩАДКА №4 - строительство открытых спортивных сооружений площадью 1.0 га (7.3);

ПЛОЩАДКА №5 - строительство открытых спортивных сооружений площадью 2.78 га (7.7);

ПЛОЩАДКА №6 - строительство открытых спортивных сооружений площадью 0.5 га (7.11);

ПЛОЩАДКА №7 - строительство открытых спортивных сооружений площадью 1.0 га (7.9);

Общая площадь планируемых открытых спортивных сооружений в с. Новый Буян составит 7.28 га.

Деревня Новоурайкино

ПЛОЩАДКА №9 - строительство открытых спортивных сооружений площадью 0.6 га (7.15);

Село Михайловка

ПЛОЩАДКА №11 - строительство открытых спортивных сооружений площадью 0.8 га (7.16);

Деревня Сергеевка

ПЛОЩАДКА №13 - строительство открытых спортивных сооружений площадью 2,68 га (7.13);

Посёлок Дубовая Роща

ПЛОЩАДКА №15 - строительство открытых спортивных сооружений площадью 0.1 га (7.18);

Деревня Николаевка

ПЛОЩАДКА №16 - строительство открытых спортивных сооружений площадью 0.8 га (7.20);

Общая площадь планируемых открытых спортивных сооружений в сельском поселении Новый Буян составит 13.26 га.

Общая площадь открытых спортивных сооружений в сельском поселении Новый Буян с учётом существующих составит 14.26 га.

3.3.2.7.Развитие зоны специального назначения

На территории сельского поселения Новый Буян предусматривается ряд мероприятий по объектам зоны специального назначения.

1. Твердые бытовые отходы размещаются на несанкционированной свалке в селе Новый Буян - самой крупной из несанкционированных объектов размещения отходов Красноярского района.

Учитывая непосредственную близость данного объекта к жилой застройке и оказываемое негативное влияние на все компоненты окружающей природной среды, предусматривается ликвидация свалки с последующей рекультивацией земель. На территории сельского поселения новые объекты по обращению с отходами не предусматриваются.

Вывоз твердых бытовых отходов с.п. Новый Буян планируется по маршрутам:

- Гараж - с.Н.Буян - Полигон Новосемейкино – Гараж;

- Гараж - д. Новоурайкино - с. Михайловка - п. Горьковский - п.Рига -с.Ст.Бинарадка - Полигон Новосемейкино – Гараж.

2. В связи с тем, что объект размещения биологических отходов в селе Новый Буян расположен в непосредственной близости от существующих и запланированных жилых зон, генеральным планом предусматривается консервация скотомогильника с последующей рекультивацией занимаемой им территории и размещение нового объекта (яма Беккари), ориентировочной площадью 0,06 га, на расстоянии более 1000 метров к югу от села Новый Буян (ОКС регионального значения), с дальнейшим уточнением местоположения при выборе и отводе земельного участка, так как согласно ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов 13-7-2/469 утв. 04.12.1995 г с изменениями от 16 августа 2007 г. размер СЗЗ от скотомогильника до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) составляет 1000 м.

3. Расчётная площадь кладбищ в сельском поселении Новый Буян, с учётом увеличения населения и социальной нормы 0.24 га на 1000 жителей, составляет 4.0 га. Площадь действующих кладбищ составляет 9.08 га, поэтому генеральным планом не предусматриваются новые территорий для сельских кладбищ. Проектом «Схема территориального планирования муниципального района Красноярский Самарской области» в числе мероприятий по развитию объектов специального назначения запланирована реконструкция межпоселенческих кладбищ традиционного и смешанного захоронения. Генеральным планом предлагается реконструкция кладбища, расположенного в 1000 м на юго-восток от от существующей застройки д. Сергеевка, с увеличением площади до 0.5 га, с соблюдением требований СанПин 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» на территории муниципального района Красноярский Самарской области.

3.3.2.8. Развитие зоны сельскохозяйственного использования

Документами территориального планирования Самарской области и муниципального района Красноярский, на территории сельского поселения Новый Буян не запланированы мероприятия по размещению производств сельскохозяйственного назначения.

Генеральным планом на территории поселения также не планируются сельскохозяйственные производства, однако, предусматривается размещение зоны садоводства на площадке, расположенной в районе д. Сергеевка к северу от площадки №13.

3.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Осуществление градостроительной деятельности в рамках реализации «Проекта генерального плана сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский» не должно противоречить основным принципам экологической безопасности, которыми согласно Закону Самарской области от 6 апреля 2009 г. №46-ГД «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области»  являются:

- приоритет безопасности для жизни и здоровья граждан и населения в целом, сохранение общечеловеческих ценностей;

- презумпция потенциальной экологической опасности любой намечаемой хозяйственной деятельности;

- воздействие на окружающую среду для отдельных территорий и области в целом с учетом конкретной экологической ситуации;

- соблюдение требований законодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользования, неотвратимость ответственности за экологические правонарушения и компенсация причиненного ущерба гражданам, обществу, окружающей природной среде за счет виновного в строгом соответствии с законом;

- соблюдение гласности во всех сферах деятельности, способной создать угрозу экологической безопасности;

- гарантированность государственного контроля за санитарно-гигиеническим и эпидемиологическим благополучием территории области и состоянием окружающей среды.

Целью осуществления мероприятий по охране окружающей среды, по предотвращению и (или) снижению воздействия на окружающую среду является улучшение (оздоровление) среды жизнедеятельности  в границах проектирования.

Улучшение качества атмосферного воздуха обеспечивается за счет:

- Сокращения выбросов от автотранспорта за счет жесткого контроля систем ДВС автомобилей, дорожной и сельскохозяйственной техники.

- Перевода автомобильного парка на использование экологичных видов топлива (неэтилированный бензин, газ);

- Строительства обводных магистральных автодорог;

- Реконструкции действующего и установка нового пыле-газоочистного оборудования на организованных стационарных источниках выброса.

- Организации, благоустройства и озеленения санитарно-защитных зон промышленных и сельскохозяйственных предприятий (в том числе проектируемых);

- Организации санитарно-защитного озеленения вдоль автодорог,

- Введения модульных котельных, работающих на газовом топливе.

- Сокращения выбросов в атмосферу от неорганизованных источников.

Охрана подземных и поверхностных вод, охрана и оздоровление земель обеспечиваются за счет:

- Организации канализования неканализованной существующей жилой застройки и вновь строящегося жилья с использованием  индивидуальных установок биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод.

- Реконструкции действующих и строительства новых сетей канализации и насосных станций с применением безопасных методов обеззараживания воды (ультрафиолетовое облучение, озонирование).

- Запрещения сброса сточных вод и жидких отходов в поглощающие горизонты, имеющие гидравлическую связь с горизонтами, используемыми для водоснабжения;

- Устройства защитной гидроизоляции сооружений, являющихся потенциальными источниками загрязнения подземных вод;

- Организации регулярных режимных наблюдений за условиями залегания, уровнем и качеством подземных вод на участках существующего и потенциального загрязнения, связанного со строительством проектируемого объекта;

- Внедрения на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях экологически безопасных, ресурсосберегающих технологий, малоотходных и безотходных производств.

- Организации строительства отводящих сооружений и дамб обвалования для отвода поверхностного стока, дренажей - для понижения уровня грунтовых вод;

- Экологически безопасного размещения,  захоронения, утилизации и обезвреживания отходов производства и потребления.

- Засыпки отрицательных форм рельефа с покрытием поверхности потенциально плодородным и почвенным слоем;

- Выполнения инженерной защити территории от затопления и подтопления (в соответствии с требованиями СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территории от затопления и подтопления").

- Развития системы использования вторичных ресурсов.

- Совершенствования системы управления движением твердых бытовых отходов путем внедрения их разделительного сбора и сортировки.

- Санитарной очистки и защиты земель, рекультивации загрязненного почвенного слоя в районах застройки и на территориях промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

- Проектом предусматривается снятие плодородного слоя почвы толщиной 150-200 мм. Места и условия временного хранения (при отсутствии сверхнормативного загрязнения), а также порядок использования снятого плодородного слоя определяются органами, предоставляющими в пользование земельные участки.

Защита от неблагоприятного акустического воздействия транспортных потоков обеспечивается за счет:

- Усиления звукоизолирующих качеств окон жилых домов, прилегающих к крупным автомагистралям;

- Использования шумогасящих дорожных покрытий при строительстве и реконструкции автодорог;

- Установки шумозащитных экранов в сочетании с защитным озеленением при строительстве на участках, прилегающих к крупным автомагистралям. В качестве экранов могут использоваться искусственные элементы рельефа (подпорные стенки, земляные насыпи, выемки);

- Установки и организации территориальных разрывов между источником шума и жилой застройкой при новом строительстве.

Повышение качества водоснабжения населения обеспечивается за счет:

- Благоустройства территорий водозаборов.

- Реконструкции старых и строительства новых водоводов и насосных станций.

- Строгого соблюдения режима использования 2-го и 3-го поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения.

- Оборудования насосных станций современными системами водоподготовки.

- Правильной эксплуатации и поддержания надлежащего технического состояния водопроводных сооружений и сетей.

- Тампонажа бездействующих водозаборных скважин;

Развитие системы озеленения обеспечивается за счет:

- Озеленения санитарно-защитных зон промышленных/сельскохозяйственных  предприятий/объектов.

- Озеленения территорий жилой застройки.

- Озеленения и благоустройства берегов водоемов.

- Обустройства зеленых зон и пляжей на водоемах.

- Создания лесопарков.

- Обустройства и озеленения газонов.

- Рекультивации отработанных карьеров для использования восстановленных территорий в рекреационных целях.

- Восстановления, защиты и охраны лесов.

Кроме того, согласно материалам «Схемы территориального планирования Самарской области». – Самара: ГУП институт «ТеррНИИгражданпроект», 2007 г., с учетом изменений внесенных в Схему: «Внесение изменений в Схему территориального планирования Самарской области, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261» в 2011 г. на территории с.п. Новый Буян предусматривается создание новой особо охраняемой природной территории регионального значения:

- Новобуянский сосняк.

Формирование экологической культуры как нормы общественного сознания обеспечивается за счет:

1. Использования средств массовой информации и  сочетания лекционной, экспериментальной учебной, а также внешкольной деятельности преподавателей общеобразовательных учреждений и специалистов соответствующего профиля, для формирования у населения знаний по  общей экологии, экологическому праву, рациональному природопользованию, безопасности жизнедеятельности.

2. Развития экотуризма.

3. Развития системы общественного экологического мониторинга.

4. Проведения общественных мероприятий по расчистке леса, родников, берегов водоемов и т.п.

5. Организации управляемой рекреации и системы рекреационного сервиса (выделение площадок для установки палаточных городков, разведения костров, пунктов продажи дров, питьевой воды и др.).

Успешное решение экологических проблем предполагает преемственность и последовательность действий по реализации природоохранных мероприятий, получение максимальной экологической эффективности, кооперирование всех ресурсов на достижении общих целей, создание условий для участия инвесторов в экологических проектах, стимулирование хозяйствующих субъектов с.п. Новый Буян на природоохранную деятельность.

3.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВЫЙ БУЯН

В рамках разработки генеральных планов поселений, пожарная безопасность территорий сельских поселений обеспечивается комплексом мероприятий, определённых в соответствии со статьёй 14 ФЗ №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и ФЗ №123 «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности»:

1. Функциональным зонированием территории – группировкой объектов по функциональному назначению с учётом пожарно-технических характеристик.

2. Организацией улично-дорожной сети, обеспечивающей доступ к объектам по основным магистралям устойчивого функционирования.

3. Планированием мероприятий противопожарного водоснабжения:

- устройством пожарных гидрантов на водопроводной сети и противопожарных резервуаров с радиусом действия 200 м, при разработке проектов водоснабжения населённых пунктов;

- реконструкцией существующих сетей водопровода;

- строительством новых водоводов и уличных сетей на площадках новой застройки;

- строительством пирсов или организацией съездов с твердым покрытием (шириной 3,5 м) к водоемам с устройством перед пирсом площадки размером не менее 12м x 12м.

Генеральным планом предусматривается строительство ОКС местного значения поселения:

- строительство пожарного пирса с проездом шириной 3.5 м и площадкой размером 12 м х12 м, в селе Новый Буян на месте существующего съезда к пруду Заводскому, в зоне рекреационного назначения;

- организация съезда с твердым покрытием шириной 3.5 м и площадкой размером 12 м х12 м, к водоёму, расположенному к югу от посёлка Рига, в зоне сельскохозяйственного использования;

- организация съезда с твердым покрытием шириной 3.5 м и площадкой размером 12 м х12 м, к водоёму, расположенному к северу от посёлка Горьковский, в зоне сельскохозяйственного использования;

- организация съезда с твердым покрытием шириной 3.5 м и площадкой размером 12 м х12 м, в деревне Новоурайкино к водоёму, расположенному в районе площадки №9, в зоне рекреационного назначения;

- организация съезда с твердым покрытием шириной 3.5 м и площадкой размером 12 м х12 м, в селе Михайловка к водоёму, расположенному в юго-восточной части села, в зоне рекреационного назначения;

- организация съезда с твердым покрытием шириной 3.5 м и площадкой размером 12 м х12 м, в деревне Николаевка к р. Буян с автодороги «Самара – Ульяновск» - Николаевка – Новый Буян, в зоне сельскохозяйственного использования.

В д. Сергеевка и п. Дубовая Роща предусматриваются противопожарные резервуары.

4. Дислокацией подразделения пожарной охраны на территории сельского поселения и обеспечением подразделения пожарной охраны зданием пожарного депо. Так, как в с.Новый Буян имеется пожарное депо на 2 автомашины, и время прибытия первого подразделения к месту вызова соответствует требованиям  пункта 1 статьи 76  Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. - 20 минутам в сельских поселениях, генеральным планом не предусматривается строительство пожарного депо, но резервируются участки под развитие объектов пожарной безопасности: в с.Новый Буян на площадке № 4 в зоне П2 и д.Новоурайкино на площадке № 8 в зоне П2.

5. Планированием мероприятий по санитарной очистке территории поселения, в целях предотвращения возгорания отходов.

6. Планированием мероприятий электросвязи для обеспечения связи с ближайшим подразделением пожарной охраны или центральным пунктом пожарной связи населенных пунктов.

7. Планированием застройки с учётом противопожарных расстояний до лесных массивов – в сельских поселениях с одно-, двухэтажной застройкой не менее 15 метров.

3.6. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Инженерная подготовка территории включает в себя комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территории для градостроительного использования и обеспечению оптимальных санитарно-гигиенических условий.

В целом территория сельского поселения является пригодной для различных видов градостроительного использования, тем не менее, необходимо проведение ряда мероприятий по инженерной подготовке:

1. В связи с тем, что участки сельского поселения подвержены эрозионным процессам и оврагообразованию, необходим комплекс инженерных мероприятий по предотвращению роста оврагов, а также по подготовке таких территорий для застройки. В районах застройки мелкие овраги ликвидируются, вне застройки проводятся лесомелиоративные мероприятия, для борьбы со средними и крупными оврагами необходимо регулирование поверхностного стока путем устройства нагорных канав и водосбрасывающих сооружений, лесомелиоративные мероприятия, террасирование склонов.

2. До начала строительства новых объектов необходимо уточнить местоположение всех существующих коммуникаций на стадии проекта планировки и рабочей стадии проектирования. Коммуникации, попадающие под застройку, вынести до начала строительства.

3. Вертикальная планировка уличной сети – в равнинных условиях проектирование улиц с продольным уклоном от 0,5% до 8%, в зависимости от категории улицы, при расположении улицы на косогоре и значительном перепаде отметок следует использовать озеленение откосов и подпорные стенки.

. Мероприятия по благоустройству территорий включают в себя:

- организацию поверхностного стока с применением водосточной сети открытого типа, с устройством мостиков или труб в местах пересечений с улицами и дорогами.

- обустройство улиц и дорог в соответствии с профилями, назначаемыми с учетом классификации улично-дорожной сети.

- благоустройство прибрежных участков для организации зон повседневного отдыха.

3.7. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Принимаемые органами местного самоуправления решения по обращению с отходами, должны быть направлены на снижение объема (массы) отходов, внедрение безотходных и малоотходных технологий, обеспечение рециклинга - вторичного использования отходов с вовлечением их в хозяйственный оборот, а также экономию природных ресурсов и восстановление земель, испорченных отходами (Закон Самарской области от 17 декабря 1998г. № 28-ГД «Об отходах производства и потребления на территории Самарской области»).

Согласно СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» система санитарной очистки и уборки территории предусматривает: рациональный сбор, быстрое удаление, обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов, в соответствии с генеральной схемой очистки муниципального района.

Проект «Генеральная схема очистки территории муниципального района Красноярский Самарской области», был выполнен ООО «ЭПСИ» в 2009 году. Согласно проекту на территории с.п. Новый Буян в год образуется 6669,31 м3 твердых бытовых и 333,46 м3 крупногабаритных отходов. Вывоз ТБО осуществляется на полигон ТБО в районе п. Новосемейкино.

Мероприятиями проекта генеральной схемы очистки предусмотрена установка 6 контейнеров для ТБО объемом 8 м3 в с. Новый Буян. Кроме того проектом предусмотрена установка контейнеров для ТБО объемом 0,75 м3: 3 шт в с. Михайловка и по 1 контейнеру в населенных пунктах Рига и Горьковский.

Вывоз твердых бытовых отходов с.п. Новый Буян планируется по маршрутам:

- Гараж - с.Н.Буян - Полигон Новосемейкино – Гараж;

- Гараж - д. Новоурайкино - с. Михайловка - п. Горьковский - п.Рига -с.Ст.Бинарадка - Полигон Новосемейкино – Гараж.

3.8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ

В проекте генерального плана сельского поселения отображены:

- границы сельского поселения Новый Буян;

- границы посёлка Рига, посёлка Горьковский, села Новый Буян, деревни Новоурайкино, села Михайловка, деревни Сергеевка, посёлка Дубовая Роща и деревни Николаевка, входящих в границы сельского поселения Новый Буян Красноярского района.

Границы сельского поселения Новый Буян отображены в проекте в соответствии с положениями Закона Самарской области № 47-ГД от 25.02.2005 года (с изменениями, внесенными Законом Самарской области от 11.10.2010 №106-ГД «О внесении изменений в законодательные акты Самарской области, устанавливающие границы муниципальных образований Самарской области».

При разработке проекта генерального плана сельского поселения Новый Буян, границы населённых пунктов скорректированы с учетом развития:

- посёлка Горьковский в западном направлении за границами НП;

- посёлка Рига в северном направлении за границами НП;

- села Новый Буян в северо-западном, юго-западном, северо-восточном и северном направлениях за границами НП;

- деревни Новоурайкино в западном и восточном направлениях за границами НП;

- села Михайловка в западном и восточном направлениях за границами НП;

- деревни Сергеевка в северо-восточном и южном направлении за границами НП;

- посёлка Дубовая Роща в северо-западном направлении за границами НП;

- деревни Николаевка в северо-восточном направлении за границами НП;

При этом границы сельского поселения Новый Буян отображены без изменений.

Согласно статье 84 Земельного кодекса Российской Федерации установлением или изменением границ населенных пунктов поселения является утверждение или изменение генерального плана поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования. В этой связи с утверждением генерального плана границы посёлка Рига, посёлка Горьковский, села Новый Буян, деревни Новоурайкино, села Михайловка, деревни Сергеевка, посёлка Дубовая Роща и деревни Николаевка будут изменены.

Описание местоположения новых границ населенных пунктов в проект генерального плана не включено, так как ГрК РФ не предусматривает включение в состав генерального плана подобной информации.

В соответствии с Федеральным законом от 18.06.2001 N 78-ФЗ "О землеустройстве" территория населенного пункта является объектом землеустройства (статья 1); документом, отображающим в графической и текстовой формах местоположение, размер, границы объекта землеустройства и иные его характеристики является карта (план) объекта землеустройства (статья 20).

Следовательно, после утверждения генерального плана сельского поселения Новый Буян, на его основании необходимо провести отдельную работу по описанию местоположения границ и установления их координат путем подготовки карт (планов) объектов землеустройства - посёлка Рига, посёлка Горьковский, села Новый Буян, деревни Новоурайкино, села Михайловка, деревни Сергеевка, посёлка Дубовая Роща, деревни Николаевка.

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВЫЙ БУЯН

Таблица № 41

| № п.п. | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ | ПЛАНИРУЕМОЕ СОСТОЯНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах поселения | га | 30062,384 | 30062,384 |
|  |  | % |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1.1 | Зона градостроительного использования | га | 1098,7029 | 2182,9589 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Жилая зона | га | 580,5946 | 1516,1622 |
| 1.1.1.2. | Общественно-деловая зона | га | 4,6971 | 31,3998 |
| 1.1.1.3. | Зона производственного использования | га | 53,7983 | 90,546 |
| 1.1.1.4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 31,7184 | 34,4698 |
| 1.1.1.5. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 353,2236 | 162,5809 |
| 1.1.1.6. | Зона рекреационного назначения | га | 64,996 | 338,1451 |
| 1.1.1.7. | Зона специального назначения | га | 9,6749 | 9,6551 |
| 1.1.2. | Зона производственного использования | га | 13,9792 | 113,2361 |
| 1.1.3. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 182,6548 | 190,7603 |
| 1.1.4. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 16816,2312 | 15624,2822 |
| 1.1.5. | Зона рекреационного назначения | га | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.6 | Зона специального назначения | га | 8,8159 | 9,1465 |
| 1.1.7 | Лесной фонд | га | 11942,0 | 11942,0 |
| 1.1.8 | Водный фонд | га | 0,0 | 0,0 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность населения | Чел. | 4157 | 16544 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1.1. | Дети, в т.ч. в возрасте: | чел. | 752 | 2997 |
| 2.1.1.1. | До 6 лет |  | 338 | 1347 |
| 2.1.1.2. | от 7 до 15 | чел. | 345 | 1375 |
| 2.1.1.3. | от 16 до 17 лет | чел. | 69 | 275 |
| 2.1.2. | Население моложе трудоспособного возраста |  | 683 | 2722 |
| 2.1.3. | Население трудоспособного возраста | чел. | 2245 | 8933 |
| 2.1.4. | население старше трудоспособного возраста | чел. | 1229 | 4889 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилищного фонда | м2 общей площади | 113873 | 733223 |
| 3.2 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда. | м2/чел. | 27.3 | 44.3 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.1.1. | дошкольные образовательные учреждения(общего типа) | место | 186 | 941 |
| 4.1.2. | общеобразовательные учреждения | учащийся | 558 | 1558 |
| 4.2 | Объекты здравоохранения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.2.1. | стационары | коек | 20 | 20 |
| 4.2.2. | поликлиники | пос. в смену | 50 | 50 |
| 4.2.3. | ФАП, офис врача общей практики | объект | - | 2 |
| 4.2.4. | аптеки | объект | 2 | 14 |
| 4.3. | Объекты спортивного назначения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.3.1. | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | га | 1.0 | 14.38 |
| 4.3.2. | спортивные залы | м2 площади пола | 300 | 2860 |
| 4.3.3. | бассейны | м2 зеркала воды | - | 1280 |
| 4.4. | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.4.1. | клубы | Посетительское место | 400 | 2288 |
| 4.4.2. | библиотеки | тыс. ед. хранения | 17.5 | 72.5 |
|  |  | чит. мест | 20 | 47 |
| 4.5. | Объекты торгового назначения | м2 торг. площади | 852.4 | 4053.4 |
| 4.6. | Объекты общественного питания | место | - | 645 |
| 4.7. | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.7.1. | гостиница | место | - | 100 |
| 4.8. | Объекты бытового обслуживания |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 4.8.1. | Прачечные | кг белья в смену | - | 660 |
| 4.8.2. | Химчистки | кг вещей в смену | - | 40 |
| 4.8.3. | бани | место | 30 | 115 |
| 4.8.4. | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | - | 115 |
| 4.9. | Объекты связи | объект | 2 | 3 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети в границах населённых пунктов | км | 62.1 | 215.0 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  | (планируемые) |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление | тыс.м3/ в сутки | - | 3,91 |
| 6.1.2. | Протяженность сетей | км. | - | 92,86 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод | тыс.м3/ в сутки | - | 3,11 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей | км. | - | К1-63,19 НК1-14,7- |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1. | Проектируемая нагрузка | кВт | - | 5931.0 |
| 6.3.2. | Протяженность сетей | км. | - | 21,280 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление тепла | Гкал/год | - | 3598,788 |
| 6.4.2. | Протяженность сетей | км. | - | - |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление газа | млн.куб.м/в год | - | 30,256 |
| 6.5.2. | Протяженность сетей | км. | - | Н.Д-130,13 В.Д-8,95 |

5. ВЫВОДЫ

Чтобы управлять территорией эффективно, необходимо принимать управленческие решения на основе комплексной и системной информации.

В настоящем проекте решены следующие основные задачи:

Информация о территории собрана воедино;

Информация сосредоточена в систематизированном виде (в динамике изменений и взаимосвязи своих частей);

На основе комплексной информации выполнены варианты градостроительного развития территории сельского поселения.

Основные ожидаемые эффекты:

повышение эффективности регулирования и использования территории административно-правовыми, экономическими и образовательно-воспитательными средствами;

более рациональное и эффективное использование территории;

создание предпосылок устойчивого развития территории и повышения качества жизни граждан;

привлечение инвесторов, создание новых объектов недвижимости, обустройство территории, создание новых рабочих мест;

повышение надежности информационной базы и оперативности получения информации, используемой при подготовке управленческих решений.

При расчете уровня рождаемости, смертности и миграционного прироста использованы данные, предоставленные администрацией с.п. Новый Буян

При расчете доли возрастных групп использованы данные, предоставленные администрацией  с.п. Новый Буян, пересчитанные с использованием данных Самарастат.

При расчете возрастного состава населения в населенных пунктах на сегодняшний день взяты процентные соотношения сельского поселения, предоставленные администрацией  с.п. Новый Буян, пересчитанные с использованием данных Самарастат (см. п. 2.2.1.3)